Genereller PCX Fax-Treiber f�r PC/Geos 1.2 - Revision 2

                  based on a program that is (c) Geoworks
     Modified by Marcus Groeber (Fido 2:2402/61.1), Sep/Oct/Nov 1992

---
Wenn Sie schon mit der fr�heren Version gearbeitet haben, finden Sie im
Abschnitt "Neu in dieser Version" einen šberblick �ber die Žnderungen.
---

Bis jetzt gab es f�r Geoworks-Anwender nur eine M”glichkeit, um Faxe zu
verschicken: Sich eine Comple Communicator Fax/Modem/Anrufbeantworter-Karte
zuzulegen, da nur f�r dieses Ger„t ein Treiber von Geoworks existierte
(zusammen mit einem Steuerprogramm unter Geoworks).

Andererseits gab es auch nur eine M”glichkeit, GW-Grafiken in PCX-Dateien
auszugeben, n„mlich den Screen Dumper, der allerdings nur eine Seite in der
momentanen Videoaufl”sung kopieren kann.


Beim Durchst”bern der GW-Systemtexte fiel mir auf, daá anscheinend bereits
eine nahezu komplette Unterst�tzung f�r Faxkarten im Druckerspooler von
Geoworks existieren muáte. Entsprechend sollte es relativ einfach sein, einen
existierenden Fax-Treiber so umzustellen, daá er die Fax-Ausgabedateien in
einem anderen Format erzeugt, da er aus nicht viel mehr als einer speziellen
Bitmap-Ausgabe bestehen w�rde.

Ergebnis dieser šberlegungen ist eine gepatchte Version von ccom.geo (dem
Complete Communicator-Treiber), der bereits seit einiger Zeit in Mailboxem
herumschwirrt. Der neue Treiber "faxt" beliebige Geoworks-Dokumente in
PCX-Dateien, so daá sie von anderen Anwendungen weiterverarbeitet werden
k”nnen (einschlieálich Faxsoftware und GW selbst).

Wie gesagt, stammt die Originalversion von ccom.geo von Geoworks, die meisten
Probleme dieser Version werden aber wohl Ergebnisse meiner Patchversuche sein
- die Žnderungen sind von Geoworks weder getestet noch autorisiert worden.
Bitte beachten Sie, daá Sie dieses Programm auf eigenes Risiko verwenden, also
seien Sie bitte so vorsichtig, wie man es mit neuer Software immer sein
sollte. :-)


Installation
------------
Um den neuen Treiber zu verwenden, kopieren Sie bitte pcx2.geo ins
SYSTEM-Verzeichnis von GW und f�gen Sie folgende Zeile in die GEOS.INI-Datei
ein:

        [fax]
        driver = pcx2.geo
        PCXpath = <pfadname>
        PCXcompatible = <true oder false>

Ersetzen Sie <pfadname> durch das Verzeichnis, in dem sie die PCX-Dateien
ablegen wollen (mit Laufwerk und vollem Pfadnamen). Dieses Verzeichnis sollten
sie selbst anlegen, falls es noch nicht existiert, bevor sie PCX-Dateien
erzeugen.

Die Option nach "PCXcompatible = " sollte normalerweise "false" sein, um das
neue Logbuch-Format zu aktivieren (s.u.). Falls Sie allerdings ein Programm
benutzen, das die PCX.LST-Logdatei der vorhergehenden Version dieses Treibers
einliest, muá dieser Wert "true" sein, um die Kompatiblit„t zu erhalten. In
diesem Fall sollten Sie auch "PCXpath" auf "c:\geoworks\system\pcx" setzen,
um die Ausgabedateien im Standardverzeichnis abzulegen.

Sollte es in der GEOS.INI bereits einen [fax]-Abschnitt geben, k”nnen Sie die
"driver="-Zeile entsprechend „ndern, allerdings verlieren Sie dabei einen
evtl. bereits vorhandenen Faxtreiber. Es ist also nicht m”glich, den
Pcx-Treiber zusammen mit einem Comple Communicator zu betreiben, da Geoworks
im Gegensatz zur Druckausgabe keine Selektion verschiedener Faxe erm”glicht.


Anwendung
---------
Nach der Installation sollte in allen Geoworks-Applikationen zus„tzlich ein
Men�punkt "Faxen..." im Men� "Datei" erscheinen. Wenn man ihn anw„hlt, ”ffnet
dieser Punkt eine Dialogbox, in der Sie die Nummer, an die das Fax geschickt
werden soll (ziemlich nutzlos, bis auf... siehe unten), die Ausgabequalit„t
und (optional) Text f�r ein Deckblatt w„hlen k”nnen.

 - Hochaufl”sende Faxe werden mit ca. 200x200 dpi ausgegeben (d.h. wenn man
 sie mit dieser Aufl”sung druckt/faxt, sollten sie in Originalgr”áe
 erscheinen).

 - Niedrige Aufl”sung verringert die vertikale Aufl”sung auf 100 dpi - dadurch
 wird das Seitenverh„ltnis zu 2:1 verzerrt, d.h. das Bild wird auf den meisten
 Ausgabemedien "gestaucht" erscheinen, falls es nicht von Geoworks selbst
 zur�ckimportiert wird. Viele Faxprogramme bieten allerdings die M”glichkeit
 an, auch PCX-Bilder mit dieser Aufl”sung zu versenden. In diesem Fall wird
 das korrekte Seitenverh„ltnis wiederherstellt.

 - Auáerdem k”nnen Sie eine beliebige andere Aufl”sung erzeugen, indem sie
 eine Pseudo-Telefonnummer in der Format "-<xdpi>,<ydpi>" angeben, wobei f�r
 <xdpi> und <ydpi> die gew�nschte Aufl”sung in "Punkte pro Zoll" einzusetzen
 sind. Diese Option ist vor allem sinnvoll, wenn Sie Grafiken f�r andere
 Zwecke als f�r die Ausgabe �ber ein Faxger„t erzeugen.

 Sinnvollen dpi-Werte liegen etwa zwischen 18 (schlimmer als CGA :-)) und 600
 (teurer Laserdrucker) f�r beide Achsen. Um genau die Ausgabe einer VGA-Karte
 mit Ansicht 100% zu erzeugen, ist die "Telefonnummer" "-72,72" anzugeben. Das
 Ergebnis sollte Pixel f�r Pixel mit der Videoausgabe �bereinstimmen, da
 Geoworks nur ein einziges "imaging model" f�r Bildschirm und Drucker/Fax
 verwendet.


Anschlieáend wird das Dokument in separate PCX-Dateien f�r jede Seite (evtl.
einschlieálich Deckblatt) ausgegeben. Alle Dateien werden in das
Unterverzeichnis ausgeben, das mit PCXpath festgelegt wuzrde, und erhalten
folgende Namen:


    Name: GWxxxppp.PCX
            ³  ³
            ³  ÀÄ Seitennummer (001..999) innerhalb des Dokuments
            ÀÄ Dokumentnummer (000..999)


Zus„tzlich werden die beiden folgenden Dateien in diesem Verzeichnis angelegt:

  - PCX.### - diese Datei enth„lt nur die letzte verwendete Dokumentnummer, so
  daá pcx2.geo die Dateien laufend nummerieren kann. Falls diese Datei fehlt,
  beginnt die Nummererierung bei 000.

Im "Standardmodus" (d.h. "PCXcompatible = false" in der GEOS.INI):

  - PCX.LOG - "Fax-Logbuch", das eine Liste aller Dokumente enth„lt, die von
  pcx2.geo erzeugt wurden. Pro Dokument steht in dieser Datei eine Zeile im
  folgenden Format [oft als "-delimited bezeichnet]:

    "Dokumentnr.","Tel.nr.","Seiten","H/L","mm/dd/yy hh:mm","Deckblatt"
      ³            ³         ³        ³     ÀÄ Datum/Uhrzeit ÀÄ T falls mit
      ³            ³         ³        ³        der Ausgabe      Deckplatt, F
      ³            ³  Gesamtzahl der  ³                         falls nicht
      ³            ³  Dokumentseiten  ÀÄ Aufl”sung: H f�r hoch, L f�r niedrig,
      ³            ³                                leer, falls benutzerdef.
      ³            ³
      ³            ÀÄ Telefonnummer aus der "Fax"-Dialogbox
      ÀÄ Dokumentnummer (die ersten drei Ziffern im Dateinamen)

  Sollten Sie ein eigenes Programm entwickeln, das diese Datei ausliest,
  rechnen Sie bitte damit, daá in sp„teren Version vielleicht noch mehr Felder
  am Ende der Zeile angef�gt werden.

Im "Kompatiblit„tsmodus" (d.h. "PCXcompatible = true" in der GEOS.INI):

  - PCX.LST - in dieser Datei wird eine Liste aller gefaxten Dokumente
  ausgeben (nur ihre dreistellig Nummer), zusammen mit der Telefonnummer, an
  die sie geschickt werden sollen. Dieses Format ist nur noch aus
  Kompatiblit„tsgr�nden enthalten und wird in sp„teren Versionen nicht mehr
  unterst�tzt [klingt wie von Microsoft, nicht wahr? :-)].

Es ist eine gute Idee, den Dateityp *.LOG �ber die GEOS.INI-Datei dem
Notizblock zuzuordnen, so daá man die Liste durch Doppelklicken im
Dateimanager ”ffnen kann. Dazu sollten sie die Zeile:

        *.LOG = "FILE",0,"NPAD",0

in der Gruppe [fileManager] irgendwo zwischen die folgenden Zeilen einf�gen:

        filenameTokens = {
          :
        }


Sie k”nnen alle dise Dateien bedenkenlos l”schen, wenn Sie sie nicht mehr
ben”tigen - pcx2.geo legt sie automatisch an, wenn es n”tig ist.


CROPPCX - PCX-Dateien von weiáen R„ndern befreien
-------------------------------------------------
Da pcx2.geo f�r Geoworks ein "Faxtreiber" ist, werden alle Dokumente immer in
der Gr”áer einer vollen Seite ausgegeben, selbst wenn nur ein kleines St�ck
davon benutzt wird.

Falls die Datei gefaxt werden soll, ist dieser Effekt w�nschenswert (um das
Format einer Standard-Faxseite zu erhalten). Er ist allerdings „rgerlich, wenn
die Datei in Geoworks (oder ein anderes Programm) als Bitmap importiert werden
soll, z.B. als Beispiel f�r einen Font, der nicht standardm„áig beim Empf„nger
der Datei vorhanden ist: Der breite weiáe Rand um die Datei f�hrt dazu, daá
das Bewegen und Skalieren der Datei ziemlich m�hsam ist.

Um diesem Effekt abzuhelfen, habe ich ein kleines "Bonus"-Utility namens
CROPPCX beigelegt. Es ist aber eher eine "quick-and-dirty"-L”sung, da es nur
mit einfarbigen, "single-plane" PCX-Bildern mit weiáem Hintergrund
zurechtkommt. Als Erg„nzung zu pcx2.geo sollte es aber ausreichen...

Der Aufruf erfolgt kurz und schmerzlos mit:

        CROPPCX oldfile.pcx newfile.pcx

aus der DOS-Befehlszeile (wobei f�r oldfile und newfile nat�rlich die
korrekten Dateinamen einzusetzen sind). Dadurch wird die Datei newfile.pcx
erzeugt, die das gleiche Bild wie oldfile.pcx enth„lt, aber ohne unn”tige
weiáe R„nder.

Wird CROPPCX ohne Parameter aufgerufen, wird eine kurze Beschreibung
ausgegeben.


"Technische Anmerkungen"
------------------------
Um alle Fragen vorwegzunehmen: Nein, ich habe kein SDK, und ich habe keinerlei
spezielle Informationen �ber GW f�r die Erstellung dieses Programms verwendet,
auáer denen, die ich mir selbst aus dem Programmcode zusammengesucht habe.
Mein besonderer Dank gilt Thomas Wachsmann f�r seine Unterst�tzung bei der
Analyse des Geoworks-Programmformats.

Ich habe immer noch nicht jedes Byte des Originalcodes verstanden (obwohl es
nur ca. 2 K waren), d.h. die M”glichkeit bleibt, daá ich irgendwas �bersehen
habe und daá das Programm nur "zuf„llig" funktioniert. Bitte denken Sie daran,
daá Sie dieses Programm auf eigenes Risiko anwenden, also verlassen Sie sich
nicht zu sehr darauf, bevor Sie es auf ihrer eigenen Konfiguration getestet
haben.


CROPPCX ist im Moment nur in der Lage, Dateien mit einer Genauigkeit von 8
Pixeln in horizontaler Richtung zu beschneiden, d.h. es kann ein bis zu sieben
Punkte breiter Rand links und rechts bleiben. Vertikales "clipping" ist
pixelgenau.


Der Treiber wurde mit der Kernelversion 1.2.8.0 getestet (aktuelle Version in
Deutschland). Einige fr�he Versionen von Geoworks (1.0?) sind anscheinend noch
nicht mit einer Fax-Unterst�tzung ausgestattet.


Neu in dieser Version
=====================
*Hinweis*: W„hrend die erste Version dieses Treibers nur eine gepachte Version
(manche sagen: ein "hack") des originalen CCOM-Treibers war, ist diese Version
durch Disassemblieren und Neucompilieren entstanden. Sie enth„lt weiterhin
Teile des Originalcodes, allerdings hat sich die interne Struktur teilweise
stark ge„ndert, so daá man dieses Programm am besten als v”llig "neu"
behandelt, auch wenn sich an der „uáeren Erscheinung wenig ge„ndert hat.

  - Das Verzeichnis f�r die PCX-Dateien kann mit dem Eintrag in der
  GEOS.INI-Datei "PCXpath = pfadname" unter der Gruppe "[fax]" beliebig
  gew„hlt werden.

  - Das Format der Logbuch-Datei wurde ver„ndert, um sie f�r Zusatzprogramme
  leichter lesbar zu machen. Es enth„lt zus„tzliche Informationen wie z.B.
  Datum/Uhrzeit, Seitenzahl usw.

  - Die Logbuch-Datei wurde in PCX.LOG umbenannt, um Probleme mit Programmen
  zu vermeiden, die auf das alte Logbuchformat angewiesen sind. Wenn Sie ein
  Programm verwenden, das noch die alte Logbuch-Datei PCX.LST ben”tigt,
  sollten Sie auf jeden Fall den Eintrag "PCXcompatible = true" in der
  GEOS.INI ausprobieren, falls Probleme auftauchen.

  - Auáer den Standardaufl”sungen "hoch" und "niedrig" kann �ber eine
  Pseudo-Telefonnummer der Form "-<xdpi>,<ydpi>" jede beliebige Aufl”sung
  erzeugt werden.

  - Die dpi-Aufl”sung wird in der PCX-Datei eingetragen, so daá Geoworks beim
  Importieren das Bild in Originalgr”áe anzeigen kann.

  - Ein kleiner Bug wurde beseitigt, der ein paar �berfl�ssige 69h-Bytes am
  Ende der PCX-Datei angeh„ngt hat [obwohl das eigentlich keine Probleme
  bereiten sollte].