PicassoMode

                          Dokumentation

                            23-Dez-93


Warnung (Warning)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
The program PicassoMode is very dangerous, if you don't know, how to
use it. Please leave the program immediatly, if you don't know, what
your are doing and if you didn't read the documentation.

Das Programm PicassoMode kann Ihre Hardware beschädigen, wenn Sie
nicht wissen, wie Sie es zu bedienen haben. Bitte verlassen Sie das
Programm sofort, wenn Sie nicht wissen, was die Gadgets zu bedeuten
haben und Sie diese Anleitung noch nicht gelesen haben.

BITTE NEHMEN SIE DIESE WARNUNG ERNST !!

Der Jammer ist groß, wenn es erst einmal passiert ist. Sie sind
gewarnt worden.


Sinn von PicassoMode
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Seit der ersten Auslieferung der Picasso-II sind immer wieder Wünsche
an uns herangetragen worden. Der am häufigsten genannte war der Wunsch
nach mehr Auflösungen oder gar einem Programm, mit dem man sich
selbst Auflösungen erzeugen kann. Nach einiger Zeit - die Konkurrenz
schläft ja auch nicht - war die Entscheidung getroffen, aber das
Produkt damit noch nicht fertig.

Das große Problem ist - nach wie vor - die Sicherheit. Wir haben uns
erdenklich viel Mühe gegeben, den Benutzer davor zu bewahren, seinen
Monitor in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Leider kann dem Wunsch
Höhe mal Breite mal Bildwiederholfrequenz nicht immer entsprochen
werden (mancher Monitor hat da gewisse Grenzen), andererseits ist die
algorithmische Berechnung aller nötigen Werte aus ein paar Grundwerten
nicht einfach, damit fehlerträchtig und somit nicht unkritisch.

Oberstes Gebot war höchstmögliche Sicherheit bei einfachster Bedienung
mit möglichst wenig Vorkenntnissen. Mit PicassoMode hoffen wir,
unseren eigenen Ansprüchen möglichst gut gerecht worden zu sein. Wenn
nicht, üben Sie Kritik und stellen Sie uns Fragen.


Vorkenntnisse
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Sie sollten vor der Lektüre dieser Dokumentation unbedingt das Kapitel
"Von Auflösungen und Farbtiefen" des Picasso-II-Handbuches
durchgelesen haben. Dort wird Ihnen erklärt, was
Bildwiederholfrequenz, Zeilenfrequenz und Pixeltakt sind und wie sie
zusammenhängen. Diese Kenntnis ist zwar nicht zwingend nötig, aber
doch überaus hilfreich, um zu verstehen, warum sich so viele Regler
ändern, wenn man nur an einem gezogen hat.

Weiterhin sollten Sie schon mal nach Ihrem Monitor-Handbuch fahnden,
denn Sie werden daraus einige Werte entnehmen wollen. Die
Sync-Polarität hat nämlich kaum ein Computer-Benutzer im Kopf.

Nicht zuletzt sollte vor der Benutzung von PicassoMode eine Picasso-II
eingebaut und die Software installiert sein.


Grundsätzliche Funktion
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Bisher mußte man in den ToolTypes der village.library angegeben,
welche Maximal-Zeilenfrequenz der angeschlossene Monitor noch
verträgt. Beim Booten des Rechners und dem Einbinden der
village.library las diese den Wert aus den Tooltypes und baute sich
intern eine Tabelle auf, die alle nötigen Parameter für die Farbtiefen
8, 16 und 24 Bit enthielt.Bei Bittiefen unter 8 wurden die Werte von 8
genommen, bei einer Farbtiefe von 15 Bit wurden die Werte für 16 Bit
verwendet.

Die village.libary ab Version 2.57 kann eine Datei einlesen, in der
Werte für 8, 16 und 24 Bit stehen. Diese Datei kann nur mit
PicassoMode erzeugt und verändert werden. Es ist keine Textdatei.
Bitte sehen Sie davon ab, in dieser Datei etwas per Hand zu
ändern, "weil PicassoMode dies oder jenes nicht zuläßt".

Statt einer Kilohertz-Angabe ist in der Village.library nun

   MONITOR=CUSTOM

einzutragen. Nach dem nächsten Booten sucht die village.library dann
nach einem File mit dem Namen

   DEVS:Village/<xyz_bla_usw>

wobei für <xyz_bla_usw> ein sinnvoller Monitorname wie "NEC 3d" stehen
könnte. In dem Verzeichnis DEVS:Village können auch mehrere Dateien
stehen. Welche davon genommen wird, darüber entscheidet ein String in
der Environment-Variable "PicassoMonitor".


Die zwei Modi
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PicassoMode kann in zwei verschiedenen Modi gestartet werden. Einen
dieser Modi kann man beim Start des Programms auswählen. Im CLI geht
das mit der Option "MODE=0" oder "MODE=2", beim Start per Workbench
ist die gleiche Option als Tooltype einzutragen.

Mode=0   In diesem Modus kann man nur einen Monitor aus der Liste der
         Monitore auswählen (keine eigenen Monitorbeschreibungen
         erzeugen) und auch nur die Position und Ausdehnung von
         vorhandenen Auflösungen ändern, aber keine neuen Auflösungen
         erzeugen.

         Dieser Modus ist für denjenigen gedacht, der lediglich
         schnell eine Auflösung neu positionieren will oder zu Beginn
         ohne genauere Kenntnis seiner Hardware einfach nur seinen
         Monitor anhand des Namens auswählen möchte.

         Startet man PicassoMode in diesem Modus, kann man nicht
         allzuviel falsch machen.

Mode=2   In diesem Modus hat man alle Freiheiten, die das Programm
         einem läßt. Man kann neue Monitorbeschreibungen anlegen und
         mit einem Namen versehen und auch neue Auflösungen erzeugen.


Die Fenster von PicassoMode
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PicassoMode arbeitet mit drei Fenstern (und ein paar Hinweisen, die auch
in einem Fenster erscheinen). Das erste sehen Sie, wenn Sie das
Programm starten und Sie darauf hingewiesen werden, daß die Benutzung
dieses Programms gefährlich ist. Dieser Fenster bleibt etwa 10
Sekunden stehen, bevor Sie es per Klick schließen können.

Die beiden anderen Fenster dienen der Wahl des Monitors und der Wahl
der Auflösungen. Nach dem Start und dem Verschwinden des Warn-Fensters
befinden Sie sich im Haupt-Einstellungsfenster, in dem man die
Auflösungen wählt und einstellt.

Nach dem ersten Start, können Sie in diesem Fenster fast nichts
anklicken, bis auf das Gadget links oben, das mit "Monitor"
überschrieben ist. Rechts davon befindet sich ein Pfeil, der nach
unten zeigt. Wenn Sie auf diesen Pfeil klicken oder die Taste "m"
drücken, erscheint das Monitor-Konfigurationsfenster, das mit "Monitor
definitions" überschrieben ist.

Links sieht man eine (eventuell noch leere) Liste, in der Monitornamen
stehen. Rechts sieht man ein paar Slider-Gadgets (Gadgets mit einem
Knopf, den man mit der Maus verschieben kann und der einen Wert
darstellt, der links daneben zu sehen ist). In diesem Fenster können
Sie entweder einfach nur einen Monitor aus der Liste auswählen und
dann das Fenster mit "Save" oder "Use" verlassen, oder aber einen
neuen Eintrag in der Liste erzeugen.

Hierzu klicken Sie in das String-Gadget unter der Liste und tragen den
Namen Ihres Monitors (oder eines anderen) ein. Nach Drücken von RETURN
sollte der neue Name in der Liste erscheinen und die Gadgets auf der
rechten Seite des Fensters freigeschaltet sein.

Nun sollten Sie die Grenzwerte Ihres Monitors festlegen. Dazu gehört,
ob es ein Multiscan-Monitor oder ein Festfrequenz-Monitor ist. Dies
erreichen Sie durch Klicken auf das Cycle-Gadget "Monitor Type".
Stellen Sie es auf "Multiscan", wenn Sie einen Multiscan-Monitor
angeschlossen haben.

Betreiben Sie einen A1084, A1081 oder einen ähnlichen
Festfrequenz-Monitor an Ihrer Picasso-II, so stellen Sie das Gadget
bitte auf "FixedScan".

Im Falle eines Multiscan-Monitors können Sie nun die minimale und
maximale Zeilenfrequenz (engl.: Line frequency) und die minimale und
maximale Bildwiederholfrequenz (engl.: Scan rate) einstellen. Bitte
gehen Sie hierbei sehr sorgfältig vor und tragen Sie hier nicht
irgendwelche Wunschwerte ein. Die Werte, die Sie hier angeben,
verwendet PicassoMode dazu, Sie davon abzuhalten, dem Monitor mehr
zuzumuten, als er verträgt. Zu deutsch: Alle Versuche, bestimmte
Frequenzen oder Auflösungen zu erzeugen, die außerhalb dieser hier
eingestellten Grenzen liegen, werden fehlschlagen. PicassoMode wacht
darüber, das Ihrem Monitor nur Zeilen- und Bildwiederholfrequenzen
zugemutet werden, die er verträgt.

Wenn Sie hier falsche Werte eingeben, dann garantieren wir nur, daß
Ihr Monitor bald seinen Dienst einstellt (eventuell mit viel Gestank).

Im Falle eines Festfrequenz-Monitors können Sie bis zu vier Frequenzen
in die Liste rechts unten eintragen. Klicken Sie hierzu einfach das
String-Gadget und drücken Sie nach der Eingabe RETURN. Die Liste
erwartet die Eingaben in Kilohertz. Für einen A1084 sind dort also
"15,625" einzugeben (man beachte das Komma, Punkte werden nicht
angenommen!).

Damit ist die Monitor-Konfiguration abgeschlossen. Mit "Save" können
Sie Ihre Einstellungen dauerhaft sichern. "Use" ist nur dann zu
empfehlen, wenn Sie einen Monitor aus der Liste ausgewählt haben, die
vorher schon gesichert wurde. Mit "Cancel" schließlich verlassen Sie
das Fenster, ohne das sich etwas geändert hätte.


Das Haupt-Einstellungsfenster
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nach dem Start oder nach der Monitor-Konfiguration finden Sie sich
immer wieder im Haupt-Einstellungsfenster mit dem Titel "PicassoMode".

Man kann es grob in drei Bereiche teilen: Unten sind drei Gadgets über
die ganze Fensterbreite verteilt, und mit "Save", "Test" und "Cancel"
beschriftet sind. Mit "Save" kann man alle gemachten Einstellungen
sichern und das Programm verlassen. Sollte man jedoch irgendetwas
geändert haben, so fragt PicassoMode, ob man den Rechner neu starten
(booten) möchte. Dies ist auf jeden Fall nötig, wenn man Einstellungen
auf Platte gesichert hat. Diese können nicht mehr rückgängig gemacht
werden.

"Cancel" läßt sich nur anklicken, wenn man noch nicht gesichert hat.
Damit verläßt man PicassoMode, ohne irgendeine Änderung vorgenommen zu
haben. "Test" dient dazu, eine Auflösung zu testen, die man sich
erzeugt hat. Dazu später mehr.

Links sieht man unter dem Monitor-Namen ein Cycle-Gadget und eine
Liste. Das Cycle-Gadget kennt drei Zustände:

         Plane / 8 Bits
       15 Bits / 16 Bits
           24 Bits

Je nachdem, welche Stellung das Cycle-Gadget hat, enthält die Liste
darunter eine Aufzählung von Auflösungen, die für Bildschirme mit
bis zu 256 Farben (8 Bit Farbtiefe), bis zu 65536 Farben (16 Bit
Farbtiefe) oder 16.777.216 Farben (24 Bit) zur Verfügung stehen.

Sie können in diese Liste selbst neue Auflösungen eintragen,
bestehende ändern oder auch löschen. Je nachdem, welcher Eintrag
gerade angewählt ist, positinieren sich die Slider- und sonstige
Gadgets auf der rechten Seite des Fensters.

Rechts oben unter "Parameters" lassen sich die Pixelclock, Line
frequency (Zeilenfrequenz) und Scan rate "Bildwiederholfrequenz)
einstellen. Sie werden schnell merken, daß diese alle voneinander
abhängen. Am interessantesten dürfte der Regler für die Scan-Rate
sein, da man hiermit die Bildwiederholfrequenz festlegt.

Mit dem Cycle-Gadget "Availability" macht man der village.library
klar, für welche Applikationen die gewählte Auflösung verfügbar sein
soll. Mit "All applications" wird eine Aufllösung sowohl auf der
Workbench als auch über spezielle Applikationen wie TVPaint
verfügbar sein. Mit "Not available" kann niemand auf die ausgewählte
Auflösung zugreifen. Bei "Special applications" können nur Programme
mit dieser Auflösung arbeiten, die speziell dafür programmiert wurden,
auf der Picasso-II zu arbeiten. Dazu gehören alle Treiber, Viewer,
TVPaint, VDPaint, MainActor, usw.

Unter dem Cycle-Gadget sieht man eine Check-Box mit der Bezeichnung
"Video Output". Dieses Gadget wird erst dann bedienbar, wenn die
Zeilenfrequenz nahe "15,625" Kilohertz liegt. Es dient dazu, bei
einer bestimmten Auflösung den (optional bei uns erhältlichen)
Video-Encoder anzuschalten. Die Auflösung ist dann fest mit dem
Video-Encoder gekoppelt. Nutzt man die Auflösung, wird der
Video-Encoder eingeschaltet, nutzt man eine andere, bei der dieser
Schaltet "aus" ist, wird der Video-Encoder ausgeschaltet.

Neben den Frequenzen sind bei der Wahl einer Auflösung natürlich die
Ausmaße in X- und Y-Richtung das wichtigste. Diese können mit den
Slider-Gadgets "Pixels per Line" (in X-Richtung) und "Lines per Frame"
(in Y-Richtung) ausgewählt werden.

Die Regler, die mit "HSync time" und "VSync time" beschriftet sind,
lassen Sie am besten in Ruhe, wenn Sie nicht wissen, was Sie damit
tun können. Die sind nur für absolute Profis geeignet. Im allgemeinen
werden Sie von PicassoMode auf die richtigen Werte gesetzt.

Noch von Interesse könnten die Cycle-Gadgets zur VSync- und
HSync-Polarität sein. Diese müssen Sie wahrscheinlich nur ändern,
wenn Sie einen alten FixedScan-Monitor anschließen. Sollten Ihnen
Zweifel kommen, blicken Sie bitte in Ihr Handbuch zu Ihrem Monitor.

Die Radio-Buttons hinter Scan-Mode "Interlaced", "Normal" und
"DoubleScan" sind in den seltensten Fällen wirklich schaltbar und
dienen mehr als Anzeige denn als Einstellmöglichkeit.


Das Test-Bild
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Sind die Auflösungparameter alle gewählt, ist es an der Zeit, sich mit
einem Klick auf "Test" oder Drücken von RETURN ein Testbild in der
gewählten Auflösung anzeigen zu lassen. Daraufhin wird der Bildschirm
kurz dunkel und es erscheint ein Testbild, wie man es von
Zeitschriften oder auch einem Fernseh-Apparat kennt.

Was man sehen sollte, ist ein stabiles Bild, mit einem Grau- und
Farbverlauf in der Mitte, flankiert von verschiedenen Graumustern (um
die Schärfe beurteilen zu können). Darum sieht man einen Kreis, der
bei einem korrekten Seitenverhältnis auch rund sein sollte. Den
restlichen Bildschirm füllt ein gleichmäßiges Karo-Muster. Den Rand in
jeder Richtung markiert ein weißes Rechteck, das jeweils gleichmäßig
weiß aussehen sollte.

Nun haben Sie folgende Möglichkeiten:

  ·  mit den Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur können Sie die Bildlage
     verändern. Pfeil rechts bewegt den Bildschirm nach rechts,
     Pfeil links nach links usw.

  ·  wenn Sie SHIFT und eine der Pfeiltasten drücken, verändern Sie
     die Bildgröße (nicht die Anzahl der Pixel, sondern wieviel Fläche
     die gewählte Auflösung einnimmt).

     SHIFT <-    Bild wird schmaler
     SHIFT ->    Bild wird breiter

     SHIFT ^     Bild wird höher
     SHIFT v     Bild wird kleiner (in der Höhe)

  ·  mit RETURN übernehmen Sie die gemachten Einstellungen

  ·  mit ESC    brechen Sie den Einstellungsvorgang ab.

  ·  Ein Klick mit der Maus hat den gleichen Effekt wie ESC.


Probleme mit dem Testbild
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PicassoMode versucht, unsinnige Bildlagen und -größen zu verhindern.
Dies klappt jedoch nicht immer. Zum einen sind Monitore zu verschieden,
zum anderen kann man nicht die Werte als Begrenzung nehmen, mit denen
alle Monitore laufen würden. Dann könnte man nämlich gar nichts mehr
einstellen.

Sollte das Testbild kaum zu erkennen sein, weil das Bild nur wild
flimmert, der Monitor nur einen Pfeifton von sich gibt oder warum auch
immer,

      DRÜCKEN SIE BITTE SOFORT ESC ODER EINE MAUSTASTE.

Wenn der Monitor pfeit, kommt es auf jede Zehntel-Sekunde an! Der
pfeift meist nicht sehr lange. Und dann pfeift er wahrscheinlich nie
wieder.


Sonstiges
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Wer Probleme mit PicassoMode hat, wende sich bitte umgehend an uns.
Wir sind per Telefon, Telefax, Modem oder per Post zu erreichen.
Fragen Sie in Bezug auf PicassoMode lieber einmal mehr nach, als das
Leben Ihres Monitors zu riskieren.

Für Anregungen, Fehlerbeschreibungen und Ideen sind wir immer offen.

Viel Spaß mit den neuen Auflösungen!

David Göhler, Village Tronic