* ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ *                  /
                          /                                                //
                        /                                                 / /
                      /                                                  / /
                    /                                                   / /
                  /                                                   /  /
                /                   MGCOMTP v0.9b                    /  /
              /           Copyright 1994 by Mark Gauthier.         /   /
            /                                                    /    /
          /                                                     /    /
        /                                                     /    /
      /                                                     /     /
    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿     /
    ³                                                      ³    /
    ³       HS    AA    CD   OH   RD   SD   TR   MR        ³  /
    ³                                                      ³/
    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ













     C O M U N I C A T I O N  F U N C T I O N S  &  P R O C E D U R E S



         WHAT IS MGCOMTP
         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
              It a unit for TURBO PASCAL that content many procedures and
         functions to access comport.  It is possible to access up to
         eight ports simultaneously and these ports can be open via a
         fossil driver or an interrupt that use 8250 registers.
 
 
         IMPORTANT
         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
              This software is SHAREWARE so, i don't guaranty anything
         except it will take space on your disk.  You are responsible
         of any damage that could, append during execution of this
         program.
 
 
         REQUIREMENT
         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
              TURBO PASCAL VERSION 5.5,  6,  7, or BORLAND PASCAL 7.0
              You must rename coresponding file to .TPU.

              MGCOMTP0.TP5 -> MGCOMTP0.TPU  ( TP 5.5                   )
              MGCOMTP0.TP6 -> MGCOMTP0.TPU  ( TP 6.0                   )
              MGCOMTP0.TP7 -> MGCOMTP0.TPU  ( TP 7.0, BP 7.0 Real Mode )
              MGCOMTP0.TPP ->               ( BP 7.0 Protected mode    )

 
         REGISTERED
         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
              If you plan to use this software, please complete
         the information sheet at the bottom of this document.
 
 
 
 
         HOW TO CONTACT AUTHOR
         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
         By electronics mail on any system:
 
                FIDONET
                Mark Gauthier Ä> 1:242/818.5
 
                FRANCOMEDIA
                Mark Gauthier Ä> 101:160/305.5
 
                or by mail.
 
                                MGCOM / MARK GAUTHIER
                                58  �milienÄFR�NETTE, SainteÄTH�RESE.
                                QU�BEC, CANADA
                                J7E 5K3 
 


FUNCTION        OPENCOM
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
 
        SYNTAX:   OpenCom(ComPort:Byte; C: Connect_Type): Boolean;
 
        DESCRIPTION: 
 
             Open a comport whit or whitout a FOSSIL driver.
             Case type of connection is PORTS, then this function
             reserve buffers of transmission and install an interrupt.
 
        PARAMETERS:
 
             comport; a number from 1Ä8, port to open.
 
             C; How to open port via fossil = FOSSIL, whitout = PORTS.
 
        EXEMPLE: 
 
             BEGIN
                  IF NOT OpenCom(1, Fossil) THEN Halt;
                  {  Open whit fossil COM1  }
             END. 
 
             BEGIN
                  IF NOT OpenCom(1, Ports) THEN Halt;
                  {  Open whitout fossil COM1  }
             END. 



PROCEDURE       CLOSECOM
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:   CloseCom(ComPort:Byte);
 
 
        DESCRIPTION: 
 
             Close a comport that was previously open via function
             OpenCom.  If com was open whitout fossil, interrupt driver is
             uninstall and buffers are clears.  DTR is leave high.
 
        PARAMETERS:
 
             comport; a number from 1Ä8, port number to close.
 
        EXAMPLE: 
 
             BEGIN
                  IF NOT OpenCom(1, Fossil) THEN Halt; { OPEN COM1  }
                  CloseCom(1);                         { CLOSE COM1 }
             END. 



PROCEDURE       CLOSEALLCOMS
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:   CloseAllComs;
 
 
        DESCRIPTION: 
 
             Procedure that made exactly the same thing than CloseCom,
             except this one close all com currently open via function
             OpenCom.
 
        PARAMETERS:
 
             Nothing;
 
        EXAMPLE: 
 
             BEGIN
                  IF NOT OpenCom(1, Fossil) THEN Halt; { Open COM1   }
                  IF NOT OpenCom(2, Fossil) THEN Halt; { Open COM2   }
                  CloseAllComs;                        { Close COM's }
             END. 


PROCEDURE       HANGUP
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:   HangUp;
 
 
        DESCRIPTION: 
 
             Procedure that drop line using DTR.  It leave DTR low for
             some 1/1000sec, and return whit DTR high.  Another way to do
             this is to send "+++" wait a bit, and send ATH+#13.
 
        PARAMETERS:
 
             Nothing;
 
        EXEMPLE: 
 
             BEGIN
                  IF NOT OpenCom(1, Fossil) Then;  { OPEN COM1        }
                  {   }                            { Any code.        }
                  HangUp;                          { Dropping the line }
                  CloseAllComs;                    { Close all com's. }
             END. 


FUNCTION        CHECKCD
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:   CheckCD(ComPort:Byte): Boolean;
 
 
        DESCRIPTION: 
 
             Function that verify the status of CARRIER DETECT that
             itself specify if line is up or down.  If CARRIER DETECT is
             on this function will return TRUE else it return FALSE.
 
        PARAMETERS:
 
             comport; a number from 1Ä8, com number to check.
 
        EXEMPLE: 
 
             CONST ESC = 27; 
             VAR Ch:Char; 
             BEGIN
                  IF NOT OpenCom(1, Fossil) THEN Halt; { Open COM1        }
                  REPEAT
                        Ch:=ReadKey;                   { Enter character }
                        Write(Ch);                     { Writing          }
                        IF NOT CheckCD(1) THEN         { Check CD value.  }
                        Write('line cut.  ');          { CD is OFF        }
                  UNTIL Ch=Esc;                        { While <> ESC     }
             END. 


PROCEDURE       SETDTR
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:   SetDTR(ComPort:Byte; S:Boolean);
 
 
        DESCRIPTION: 
 
             Procedure that set the status of DTR.  If S = TRUE then
             DTR is set high, else dtr is set to low.
  
        PARAMETERS:
 
             comport; a number from 1Ä8, comport number to set dtr.
             S; specify if a DTR must be low or high.
 
        EXEMPLE: 
       
             USES Crt; 
             BEGIN
                  IF NOT OpenCom(1, Fossil) THEN Halt; { OPEN COM1       }
                  SetDTR(1, TRUE);                     { DTR (COM1) High }
                  SetDTR(1, FALSE);                    { DTR (COM1) Low  }
             END. 


PROCEDURE       PURGEINPUT
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:   PurgeInput(ComPort:Byte);
 
 
        DESCRIPTION: 
         
             Procedure use to destroyed all waiting data in the input
             Buffer.
 
        PARAMETERS:
 
             comport; a number from 1Ä8, com number where you drop data.
 
        EXEMPLE: 
 
             BEGIN
                  IF NOT OpenCom(1, Fossil) THEN Halt; { OPEN COM1          }    }
                  PurgeInput(1);                       { PURGE INPUT BUFFER }
             END. 


PROCEDURE       PURGEOUTPUT
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:   PurgeOutput(ComPort:Byte);
 
 
        DESCRIPTION: 
       
             This procedure is similar to Purge Input, except that
             output buffer is clear.
  
        PARAMETERS:
 
             comport; a number from 1Ä8, com number to clear OutBuf.
              
        EXEMPLE: 
                                  
             BEGIN
                  IF NOT OpenCom(1, Fossil) THEN Halt; { OPEN COM1           }
                  PurgeOutput(1);                      { PURGE OUTPUT BUFFER }
             END. 


PROCEDURE       FLUSHOUTPUT
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:   FlushOutPut(ComPort:Byte);
 
        DESCRIPTION:
       
             This procedure wait until all characters in output buffer
             are send before returning.
 
  
        EXEMPLE: 
 
             BEGIN
                  IF NOT OpenCom(1 Fossil) THEN Halt; { OUVERTURE cause COM      } 
                  FlushOutput(1);                     { FLUSH "OUTPUT" (COM1) } 
             END. 


FUNCTION        READCH
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:    ReadCh(ComPort:Byte): Char;
 
 
        DESCRIPTION: 
 
             Function that verify if a character is waiting in the
             input buffer.  If no character is available, the result return
             is #0.  If a characters is available then the result is the
             character number.
  
        PARAMETERS:
 
             comport; a number from 1Ä8, com number to scan.
         
        EXEMPLE: 
 
             VAR Ch:Char; 
             BEGIN
                  IF NOT OpenCom(1, Fossil) THEN Halt; { OPEN COM1          }
                  REPEAT
                        Ch:=ReadCh(1);                 { SCAN COM1          }
                  UNTIL CH <> #0;                      { if a character is }
             END.                                      { received then EXIT.}   }


FUNCTION        READCHW
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:    ReadChW(ComPort:Byte): Char;
 
 
        DESCRIPTION: 
 
             Function similar to ReacCh, except this one return only
             when character is available.
  
        PARAMETERS:
 
             comport; a number from 1Ä8, com number to scan.
         
        EXEMPLE: 
 
             VAR Ch:Char; 
             BEGIN
                  IF NOT OpenCom(1, Fossil) THEN Halt; { OPEN COM1 }
                  Ch:=ReadChW(1);                      { SCAN COM1 }
             END. 


FUNCTION        MULTIRECVCH
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:    MultiRecvCh(VAR ComPorts: Byte): Char;
 
 
        DESCRIPTION: 
 
             Function that return a character from one of the
             specify COM in parameter Comports.  If all port specify by
             Comports as been scan and no character is available then
             result is #0.  If one character as been pickÄup, then
             result contain the character number and comports, contain
             the com number where the character as been pickÄup.
  
        PARAMETERS:
 
             comports;  hold port number's to be scan.
 
                        7 6 5 4 3 2 1 0       (Bits)
                        ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ À> COM1
                        ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄ> COM2
                        ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄ> COM3
                        ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄ> COM4
                        ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄ> COM5
                        ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> COM6
                        ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> COM7
                        ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> COM8
 
        EXEMPLE: 
 
             VAR ComPorts:Byte; 
                 Ch:Char; 
             BEGIN
                  IF NOT OpenCom(1, Fossil) THEN Halt; { Open COM1        }
                  IF NOT OpenCom(3, Fossil) THEN Halt; { Open COM3        }
                  ComPorts:=1+4;                       { Com1+Com3        }
                  REPEAT
                        Ch:=MultiRecvCh(ComPorts);     { SCAN COM1 & COM3 }
                  UNTIL CH <> #0;                      { while than <> #0 }
             END. 


FUNCTION        MULTIRECVCHW
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:    MultiRecvChW(VAR ComPorts: Byte): Char;
 
 
        DESCRIPTION: 
 
             Function similar to MultiRecvCh, except, this one will
             not return until a character is available.
 
  
        PARAMETERS:
 
             comports;  hold port number's to be scan.
 
                        7 6 5 4 3 2 1 0       (Bits) 
                        ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ À> COM1
                        ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄ> COM2
                        ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄ> COM3
                        ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄ> COM4
                        ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄ> COM5
                        ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> COM6
                        ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> COM7
                        ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> COM8
        EXEMPLE: 
 
             VAR ComPorts:Byte; 
                 Ch:Char; 
             BEGIN
                  IF NOT OpenCom(1, Fossil) THEN Halt; { OPEN COM1        }
                  IF NOT OpenCom(3, Fossil) THEN Halt; { OPEN COM3        }
                  ComPorts:=1+4;                       { Com1+Com3        }
                  Ch:=MultiRecvChW(ComPorts);          { SCAN COM1 & COM3 }
             END. 


FUNCTION        READBLOCK
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:    ReadBlock(ComPort:Byte; BufPtr: Pointer;
                              MaxRead:Word): Word; 
 
 
        DESCRIPTION: 
 
             Function that transfer a specify number of bytes from input
             buffer to a user buffer.  The result of the function indicate
             the number of bytes transfer.
  
        PARAMETERS:
 
             comport; a number from 1Ä8, com buffer number to be scan.
 
             BufPtr;  Pointer, that point your buffer (user buffer).
                                                                      
             MaxRead; Maximum number of characters to transfert usualy this
                      is your buffer size.
 
        EXEMPLE: 
 
             VAR BytesRead:Word; 
                 BUF : Array[1  10] OF Char; 
             BEGIN
                  IF NOT OpenCom(1, Fossil) THEN Halt;            { Open COM1 }
                  BytesRead:=ReadBlock(1,Addr(Buf[1]),Size(Buf)); { READ Buf  }
             END. 


FUNCTION        WRITECH
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:    WriteCh(ComPort:Byte; Ch:Char): Boolean;
 
 
        DESCRIPTION: 
 
             Function that send a character, return true is the
             character as been accept and put in output buffer else
             return false.
  
        PARAMETERS:
 
             comport; a number from 1Ä8, com number to send ch.
 
             Ch;      character to send.
 
        EXEMPLE: 
 
             BEGIN
                   IF NOT OpenCom(1, Fossil) THEN Halt; { OPEN COM1        }
                   IF NOT WriteCh(1, '!') THEN          { SEND character  }
                   Write('a "buffer" is full.'); 
             END. 


PROCEDURE       WRITECHW
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:   WriteChW(ComPort:Byte; Ch:Char);
 
 
        DESCRIPTION: 
 
             Procedure similar to WriteCh, except this one will not
             return until it find a place in output buffer for your
             character.
  
        PARAMETERS:
 
             ComPort; a number from 1Ä8, com number to send character.
 
             Ch;      character to send.
 
        EXEMPLE: 
 
             BEGIN
                   IF NOT OpenCom(1, Fossil) THEN Halt; { OPEN COM1        }
                   WriteChW(1, '!')                     { SEND character  }
             END. 


PROCEDURE       WRITESTRW
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:   WriteStrW(ComPort:Byte; S:String);
 
 
        DESCRIPTION: 
 
             Procedure that send a string.  Procedure will not return
             until all character of the string as been send.
  
        PARAMETERS:
 
             ComPort; a number from 1Ä8, com number to send string.
 
             S;       String of character.
 
        EXEMPLE: 
 
             BEGIN
                   IF NOT OpenCom(1, Fossil) THEN Halt; { OPEN COM1   }
                   WriteStrW(1, 'Hello!!!')             { SEND STRING }
             END. 


PROCEDURE       WRITESTRLNW
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:   WriteStrLnW(ComPort:Byte; S:String);
 
 
        DESCRIPTION: 
 
             Procedure similar to WriteStrW, except this one
             add linefeed and Carriage Return code to the end of your
             string.
 
        PARAMETERS:
 
             comport; a number from 1Ä8, com number to send string.
 
             S;       a string of character.
 
        EXEMPLE: 
 
             BEGIN
                   IF NOT OpenCom(1, Fossil) THEN Halt; { OPEN COM1   }
                   WriteStrLnW(1, 'Hello!!!')           { SEND STRING }
             END. 


PROCEDURE       WRITESTRDELAY
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:   WriteStrDelay(ComPort:Byte; S:String; x: Word);
 
 
        DESCRIPTION: 
 
             Procedure that send a string of character, and take a pause
             of X 1/1000sec between each character.  This procedure
             do not return until all character of the string as been send.
  
        PARAMETERS:
 
             comport; a number from 1Ä8, com number to send string.
 
             S;       a string of character.
 
             X;       number of 1/1000sec between each sends.
 
        EXEMPLE: 
 
             BEGIN
                   IF NOT OpenCom(1, Fossil) THEN Halt; { OPEN COM1   }
                   WriteStrDelay(1, 'Hello!!!', 55)     { SEND STRING }
             END. 


PROCEDURE       WRITESTRLNDELAY
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:   WriteStrLnDelay(ComPort: Byte; S:String; x: Word);
 
 
        DESCRIPTION: 
 
             Procedure similar to WriteStrDelay, except this one
             add linefeed and Carriage Return to your string.
 
        PARAMETERS:
 
             comport; a number from 1Ä8, com number to send string.
 
             S;       a string of character.
 
             X;       number of 1/1000sec to wait between each sends.
 
        EXEMPLE: 
 
             BEGIN
                   IF NOT OpenCom(1, Fossil) THEN Halt; { OPEN COM1   }
                   WriteStrLnDelay(1, 'Hello!!!', 55)   { SEND STRING }
             END. 


FUNCTION        WRITEBLOCK
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:    WriteBlock(ComPort:Byte; BufPtr:Pointer;
                               MaxSend:Word): Word; 
 
 
        DESCRIPTION: 
 
             Function that transfer data from user buffer, to output
             buffer.  The function result content the number of byte
             transfer.
 
        PARAMETERS:
 
             comport; a number from 1Ä8, com buffer number to transfer.
 
             BufPtr;  Pointer, that point on user buffer.
 
             MaxSend; Maximum number of characters to transfer usually,
                      the size of user buffer.
 
        EXEMPLE: 
 
             CONST Buf:Array[1  5] OF CHAR = ('1' '2' '3' '4' '5'); 
                   x:Word; 
             BEGIN
                   IF NOT OpenCom(1, Fossil) THEN Halt;    { OPEN COM1  }
                   x:=WriteBlock(1, Addr(Buf[1]), SizeOf(Buf));
                   { TRANSFERE BUFFER.                                  }
                   { X = a number of characters accept.                 }
             END. 


PROCEDURE       MULTISENDCHW
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:   MultiSendChW(var ComPorts: Byte; ch:Char);
 
 
        DESCRIPTION: 
 
             Procedure that send a character in all com specify in
             parameter Comports.  It will not return until all com
             accept the character.
  
        PARAMETERS:
 
             comports;  hold port's number to use.
 
                        7 6 5 4 3 2 1 0       (Bits) 
                        ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ À> COM1
                        ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄ> COM2
                        ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄ> COM3
                        ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄ> COM4
                        ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄ> COM5
                        ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> COM6
                        ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> COM7
                        ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> COM8
 
             Ch;        Character to be send.
 
        EXEMPLE: 
 
             VAR ComPorts:Byte; 
                 Ch:Char; 
             BEGIN
                  IF NOT OpenCom(1, Fossil) THEN Halt; { Open a COM1         }
                  IF NOT OpenCom(3, Fossil) THEN Halt; { Open a COM3         }
                  ComPorts:=1+4;                       { Com1+Com3           }
                  Ch:=#27; 
                  MultiSendChW(ComPorts,Ch);           { Send in COM1 & COM3 }
             END. 


FUNCTION        MULTISENDCH
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:    MultiSendCh(ComPorts: Byte; ch:Char): Byte;
 
 
        DESCRIPTION: 
 
             Function similar a la procedure MultiSendChW, except
             this one will not wait to send the character in all com.
             The function result hold which com have accept the character.
  
        PARAMETERS:
 
             comports;  hold port's number to use.
 
                        7 6 5 4 3 2 1 0       (Bits) 
                        ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ À> COM1
                        ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄ> COM2
                        ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄ> COM3
                        ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄ> COM4
                        ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄ> COM5
                        ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> COM6
                        ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> COM7
                        ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> COM8
 
             Ch;        Character to be send.
 
        EXEMPLE: 
 
             VAR ComPorts:Byte; 
                 Ch:Char; 
                 Accept:Byte; 
             BEGIN
                  IF NOT OpenCom(1, Fossil) THEN Halt; { Open COM1       }
                  IF NOT OpenCom(3, Fossil) THEN Halt; { Open COM3       }
                  ComPorts:=1+4;                       { Com1+Com3       }
                  Ch:=#27; 
                  Accept:=MultiSendCh(ComPorts,Ch);    { Send Ch all COM }
                  If Accept and 1 = 1 Then Write('Com1 Accept ch');
                  If Accept and 4 = 4 Then Write('Com3 Accept ch');
             END.


PROCEDURE       SETHANDSHAKE
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:   SetHandShake(ComPort:Byte; HARD, Soft: Boolean);
 
 
        DESCRIPTION: 
 
              Procedure that change the verification of transmit mode.
              if HARD is TRUE, then RTS/CTS mode is active.  If
              SOFT is TRUE then Xon/Xoff mode is active.  If they are
              FALSE they are desactived.
  
        PARAMETERS:
 
              comport; a number from 1Ä8, com number to set.
 
              Hard;    Status of RTS/CTS mode.
 
              Soft;    Status of XON/XOFF mode.
 
        EXEMPLE: 
 
              BEGIN
                   IF NOT OpenCom(1, Fossil) THEN Halt; { OPEN COM1           }
                   SetHandShake(1,TRUE,TRUE);           { COM1 <ÄRTS/CTS ON   }
                                                        { COM1 <ÄXon/XOFF ON  }
              END. 


PROCEDURE       SETPARAMS
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:  SetParams(ComPort:Byte; Baud:LongInt; WordSize:Byte;
                            Parity:Char; StopBits:Byte); 
 
 
        DESCRIPTION: 
 
              Modify communication parameters for a comport.
  
        PARAMETERS:
 
              comport; a number from 1Ä8, com number to modify.
 
              Baud;    Transmission speed.
                       if : PORT Ä> (300Ä115200) : FOSSIL Ä> (300Ä38400)
 
              Word Size; from 5Ä8.
 
              Parity;   'N' Ä> NONE,
                        'O' Ä> ODD,
                        'E' Ä> EVEN.
 
        EXEMPLE: 
 
              BEGIN
                   IF NOT OpenCom(1, Fossil) THEN Halt; { OPEN COM1   }
                   SetParams(1,2400,8,'N',1);           { MODIFY COM1 }
              END. 


PROCEDURE       SETCOMHARDWARE
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:   SetComHardWare(ComPort:Byte; COMADDR, ComIntr: Word);
 
 
        DESCRIPTION: 
 
              Modify hardware setting for a comport.  This procedure
              do nothing on comport open whit fossil.  You will need to
              use type ports to open special comport address or interrupt.
  
        PARAMETERS:
 
              comport; a number from 1Ä8, com number to set.
 
              ComAddr; HARDWARE address of this port.
 
              ComIntr; INTERRUPT to use for this port.
 
 
        EXEMPLE: 
 
              { STANDART for COM1 is ADDR = $3F8 and INTR = 4 }
 
              BEGIN

                   { Exemple of NON STANDARD Ä> COM1 = $3F8 and INTR = 3 }

                   IF NOT OpenCom(1, Ports) THEN Halt; { OPEN COM1       }
                   SetComHardWare(1,$3F8,3);           { MODIFY COM1     }
              END. 


FUNCTION        GETFOSSILNAME
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:    GETFOSSILNAME (ComPort:Byte; Var ID: String): Boolean;
 
 
        DESCRIPTION: 
 
              Function that return the fossil driver name for a specify
              port.  If this function return false the port specify is not
              open whit a fossil driver so ID is unpredictable.  If the return
              value is TRUE ID contain the fossil driver name.
 
        PARAMETERS:
 
              comport; a number from 1Ä8, com number to get info.
 
              ID;      Contain the fossil driver name.
 
        EXEMPLE: 
 
              VAR Name:String;
              BEGIN
                   IF NOT OpenCom(1, Fossil) THEN Halt; { OPEN COM1     }
                   GetFossilName(1, Name);              { Recover name. }
              END. 


FUNCTION        GETSTATUS
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
        SYNTAX:    GetStatus(ComPort:Byte): Word;
 
 
        DESCRIPTION: 
 
              Function that return status for an open port.  Status
              is different between Fossil and ports.

              if COMPORT was open whit FOSSIL:
 
              14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (Bits) 
               ³  ³          ³ ³ ³
               ³  ³          ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> "CARRIER Detect"
               ³  ³          ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> character available.
               ³  ³          ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> input buffer overflow
               ³  ³
               ³  ³
               ³  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> space in output buffer
               ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> output buffer empty
 
 
              if COMPORT was open whit PORTS:
 
              7 6 5 4 3 2 1 0 (Bits) 
              ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄ> input buffer empty.
              ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄ> input buffer full.
              ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄ> output buffer empty.
              ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄ> output buffer full.
              ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> input buffer overflow.
              ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> output buffer overflow.
              ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> RTS/CTS.
              ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ> Xon/XOFF.
 
        PARAMETERS:
 
              comport; a number from 1Ä8, com number to get info.
 
        EXEMPLE: 
 
              VAR Info:Word; 
              BEGIN
                   IF NOT OpenCom(1 Fossil) THEN Halt;  { OPEN COM1       }
                   Info:=GetStatus(1);                  { Recover STATUS  }
                   IF INFO AND 256 = 256 Then;  { character available ?  }
              END. 


                      REGISTERED INFO for MGCOM_TP v0 9
                      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 
 
Last name     :  ______________________________
 
First name    :  ______________________________
 
Address       :  ____________________________________________
 
City          :  ________________________
 
State         :  ____________________
 
Country       :  _________________
 
ZIP           :  _________________
 
DATE          :  _________________
 
 
Where did you get MGCOMTP ? ____________________________________________
 
 
*********************************************************************** 

     A payment of 25$CAN or 20$US must be made to MARK GAUTHIER.
     DON'T send cash, if you do so, you take the risk that your money
     can be intercept.

*********************************************************************** 

 
Comments:
 
        : ___________________________________________________________________
 
          ___________________________________________________________________
 
          ___________________________________________________________________

          ___________________________________________________________________
 
          ___________________________________________________________________

          ___________________________________________________________________
 
          ___________________________________________________________________
 
 
                                MGCOM / MARK GAUTHIER
                                58 Emilien_FRENETTE, Sainte-Th‚rŠse
                                PQ, CANADA
                                J7E 5K3