OptiSoft(R)
                                   Tilo Koeppe
                                Schelmenturmstr. 4
                                 D-7530 Pforzheim









                          RS232-Schnittstellenbeobachter

                                 C O M W A T C H

                                   Version 2.10




                         fuer IBM-PC/XT/AT und Kompatible




















                        Copyright 1990, 1991 by T. Koeppe
                     OPTISOFT ist eingetragenes Warenzeichen
                         von T. Koeppe, D-7530 Pforzheim






                                      Inhalt
                                      ======

         1. Gewaehrleistung/Haftungsauschluss ......................3
         2. Uebersicht .............................................4
           2.1. Programmbeschreibung ...............................4
           2.2. Erforderliche Rechnerausstattung ...................4
           2.3. Einschraenkungen ...................................4
         3. Installieren von COMWATCH ..............................5
         4. Starten des Programms ..................................6
         5. Anwendung des Programms ................................7
           5.1. Der COMWATCH-Bildschirm ............................7
           5.2. Die Bedienung von COMWATCH .........................8
           5.3. Konfigurieren des Programms ........................9
             5.3.1. RS232-Schnittstellen ..........................10
             5.3.2. Drucker .......................................12
             5.3.3. Triggersequenz ................................13
             5.3.4. Zeichenueberwachungszeit ......................14
             5.3.5. Sichern der Konfiguration .....................15
             5.3.6. Laden einer Konfiguration .....................15
             5.3.7. Dokumentieren der Konfiguration ...............17
           5.4. Daten aufzeichnen und anzeigen ....................18
             5.4.1. Allgemeiner Aufbau der Aufzeichnungsanzeige ...18
             5.4.2. Allgemeine Anzeigefunktionen ..................19
             5.4.3. Darstellungsart "wide" ........................19
             5.4.4. Darstellungsart "blocked_hex" .................22
             5.4.5. Darstellungsart "blocked_ascii" ...............22
             5.4.6. Zeitdarstellung "time relative" ...............22
             5.4.7. Zeitdarstellung "time absolute" ...............23
             5.4.8. Zeitdarstellung "time absolute offset by" .....23
             5.4.9. Alles Aufzeichnen .............................23
             5.4.10. Nur eine Schnittstelle aufzeichnen ...........24
             5.4.11. Die Triggerfunktion ..........................24
             5.4.12. Aufzeichnung abbrechen .......................24
             5.4.13. Wiederholen einer Aufzeichnung ...............24
             5.4.14. Arbeiten mit der Zeichenueberwachungszeit ....25
             5.4.15. Dokumentieren einer Aufzeichnung .............26
             5.4.16. Archivieren einer Aufzeichnung ...............27
         6. Die RS-232 Anschluesse des PC .........................30
         7. Verdrahtungsbeispiele .................................31
           7.1. Parallelschaltung .................................31
           7.2. Reihenschaltung ...................................33
         8. Befehlsreferenz .......................................34
           8.1. Konfigurieren .....................................34
           8.2. Steuerung der Bildschirmanzeige ...................34
           8.3. Steuerung der Aufzeichnung ........................35
           8.4. Dokumentieren .....................................35
           8.5. Archivieren und Laden .............................36
           8.6. Sonstige Befehle ..................................36
         9. Meldungen .............................................37
         10. Technische Daten .....................................43
         11. Problemhilfen ........................................44






         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!     Seite 2 von 44






         1. Gewaehrleistung/Haftungsauschluss
         ====================================

         Das vorliegende Programm COMWATCH.EXE wurde vom Autor sorgfael-
         tig und auf verschiedenen Rechnern getestet und hat seine
         Praxistauglichkeit bereits in vielen Einsaetzen im Industrie-
         alltag bewiesen. Dennoch kann keine Gewaehr dafuer uebernommen
         werden, dass das Programm frei von Fehlern ist und dass das
         Programm auf jeder Rechnerkonfiguration fehlerfrei funktio-
         niert.

         Das vorliegende Programm wird vom Autor auf einer "es ist, wie
         es ist"-Grundlage zur Verfuegung gestellt.Der Autor haftet
         nicht fuer mittelbare Schaeden, Folgeschaeden sowie Schaeden
         aus Anspruechen Dritter, die durch die Anwendung des Programms
         entstehen. Ein Rechtsanspruch auf Korrektur von etwaigen
         Programmfehlern oder Schadensersatz gegenueber dem
         Programmautor ist ausdruecklich ausgeschlossen.

         Dennoch ist der Autor natuerlich bemueht, eventuell vorhandene
         Programmfehler zu beseitigen. Sollten Sie eine Fehlfunktion
         feststellen, die eindeutig auf das Programm COMWATCH zurueckzu-
         fuehren ist, dann senden Sie bitte eine moeglichst genaue
         Fehlerbeschreibung an den Autor. Nur dann ist eine Korrektur
         mit der naechsten Programmversion moeglich. Selbstverstaendlich
         sind auch Verbesserungsvorschlaege oder Erweiterungswuensche
         stets willkommen und werden in den Folgeversionen von COMWATCH
         beruecksichtigt.



         Der Programmautor.

         T. Koeppe
         Schelmenturmstr. 4
         D-7530 Pforzheim






















         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!     Seite 3 von 44






         2. Uebersicht
         =============

         2.1. Programmbeschreibung
         =========================

         Das Beobachten, Analysieren und Dokumentieren des Datenverkehrs
         einer RS232-Verbindung ermoeglicht das Programm COMWATCH. Die
         wesentlichen Eigenschaften von COMWATCH sind:

         *  Aufzeichnungspuffer fuer bis zu 16383 Zeichen.

         *  Fuer jedes Zeichen wird die absolute Zeit seit Beginn der
            Messung erfasst.

         *  3 Darstellungsarten der aufgezeichneten Daten.

         *  3 Formen der Zeitdarstellung (relativ, absolut, absolut mit
            Offset).

         *  Triggermoeglichkeit, d.h. die Aufzeichnung beginnt erst,
            wenn eine vorgegebene Zeichenfolge erkannt wird.

         *  Aufzeichnung der Modem-Steuerleitungen.

         *  Bildschirmanzeige mit 43/50 Zeilen moeglich in Verbindung
            mit einer EGA- oder VGA-Grafikkarte.




         2.2. Erforderliche Rechnerausstattung
         =====================================

         Die folgende Rechnerausstattung ist fuer den Einsatz von
         COMWATCH unbedingt erforderlich:

         *  IBM-PC/XT/AT oder ein 100% kompatibler Rechner.

         *  192kB freier RAM-Speicher.

         *  2 freie serielle Schnittstellen (COM1 und COM2).

         *  Betriebssystem MS-DOS oder PC-DOS ab Version 2.00.



         Zur Dokumentation auf Drucker ist ein Drucker erforderlich,
         welcher den vollen PC-Zeichensatz unterstuetzt, z.B. IBM-
         Proprinter.



         2.3. Einschraenkungen
         =====================

         Nicht eingesetzt werden kann COMWATCH in Multitaskingumgebungen
         wie Microsoft Windows oder OS/2.
         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!     Seite 4 von 44






         3. Installieren von COMWATCH
         ============================

         Die Installation von COMWATCH erfolgt durch kopieren der
         Programmdatei COMWATCH.EXE von der Lieferdiskette auf eine
         Arbeitsdiskette oder auf eine Festplatte in ein Verzeichnis
         Ihrer Wahl. Verwenden Sie hierzu den DOS-Befehl COPY mit der
         Option /B oder den Befehl XCOPY (ab DOS-Version 3.30).

         Beispiel:

         Um COMWATCH auf der Festplatte C: im Verzeichnis \COMW zu in-
         stallieren gehen Sie vor wie folgt:

         Mit DOS-Versionen vor 3.30:

             MD C:\COMW
             COPY /B A:\COMWATCH.EXE C:\COMW\*.*

         Mit DOS-Versionen ab 3.30:

             XCOPY A:\COMWATCH.EXE C:\COMW\




































         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!     Seite 5 von 44






         4. Starten des Programms
         ========================

         Gestartet wird COMWATCH, wie jedes andere DOS-Programm, durch
         Eingabe des Programmnamens und eventuell erforderlicher
         Parameter. Der allgemeine Aufrufsyntax ist:

             COMWATCH [/B] [/E] [/Q] [/X] [<setup_datei>]

         Die Parameter in eckigen Klammern sind Optional, d.h. sie koen-
         nen angegeben werden, muessen aber nicht. Die Bedeutung der
         Parameter ist:

         /B             Zur Bildschirmanzeige nur BIOS-Aufrufe verwen-
                        den.
                        Dies ist die kompatibelste aber auch die lang-
                        samste Art der Bildschirmanzeige. Verwenden Sie
                        diese Option, wenn die Bildschirmanzeige von
                        COMWATCH nicht korrekt ist.
                        Nicht zusammen mit /Q verwenden!

         /E             Anzeige von 43/50 Zeilen in Verbindung mit einer
                        EGA/VGA Grafikkarte.

         /Q             Schnelle Bildschirmausgabe verwenden.
                        Dieser Schalter aktiviert die schnellste
                        Bildschirmausgabe und kann normalerweise bei al-
                        len EGA- und VGA-Karten sowie bei einigen neue-
                        ren CGA-Karten verwendet werden.
                        Nicht zusammen mit /B verwenden!

         /X             Crosslinking aktivieren.
                        Der Schalter bewirkt, dass alle auf einer
                        Schnittstelle empfangenen Zeichen sofort auf der
                        jeweils anderen wieder gesendet werden.

         <setup_datei>  Name der Konfigurationsdatei, die beim Start ge-
                        laden werden soll. Eine solche Datei wird durch
                        abspeichern einer Konfiguration in COMWATCH er-
                        zeugt.
                        Die Angabe von Laufwerk und Pfad ist moeglich.
                        Wird diese Option nicht angegeben, so laedt
                        COMWATCH standardmaessig die Datei COMWATCH.SET,
                        sofern diese im aktuellen Verzeichnis existiert.

                        Tabelle 1: Kommandozeilenoptionen

         Die Parameter koennen in beliebiger Reihenfolge angegeben wer-
         den. Zwischen Gross- und Kleinschreibung wird nicht unterschie-
         den. Anstelle des Schraegstrichs "/" kann auch das Minuszeichen
         "-" verwendet werden.







         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!     Seite 6 von 44






         5. Anwendung des Programms
         ==========================

         5.1. Der COMWATCH-Bildschirm
         ============================

         Der Bildschirm ist innerhalb von COMWATCH nach einem festem
         Schema unterteilt. Die Teilbereiche sind (am Bildschirm von
         oben nach unten gesehen):

         *  Datenbereich.
            In diesem Bereich des Bildschirms werden die Trace- und
            Konfigurationsdaten angezeigt. Dieser Bereich ist, je nach
            Bildschirmmodus 18, 36 oder 43 Zeilen hoch.

         *  Statuszeile.
            Hier werden alle Zustands- Warn- und Fehlermeldungen sowie
            die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Waehrend einer
            Befehlseingabe werden hier zudem kurze Hilfstexte ueber die
            erwarteten Eingaben gezeigt.

         *  Dialogzeile.
            In dieser Zeile geben Sie die Befehle fuer COMWATCH ein. Die
            Befehlszeile kann bis zu 240 Zeichen lang sein und erstreckt
            sich daher ueber 3 Bildschirmzeilen.

         *  Funktionstastenzeile.
            Hier wird die aktuelle Belegung der Funktionstasten F1 bis
            F8 dargestellt. Vor jeder gerade aktiven Taste steht deren
            Nummer (1 bis 8, entsprechend F1 bis F8).

                         [Bilder nur im Originaldokument]
                     Bild 1: Beispiel eines Startbildschirms.

         Nach dem Starten von COMWATCH sieht der Bildschirm z.B. aus wie
         in Bild 1 dargestellt. Folgende Informationen werden angezeigt:

         * Programmversion und Copyright-Notiz.

         * Groesse des Aufzeichnungspuffers. Die Zahl (hier 16383) gibt
           an, wieviele Zeichen im Aufzeichnungspuffer gespeichert wer-
           den koennen.

         * Welche Schnittstellen installiert sind (hier COM1 und COM2).

         * Welche Konfigurationsdatei geladen wurde (hier COMWATCH.SET)












         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!     Seite 7 von 44






         5.2. Die Bedienung von COMWATCH
         ===============================

         Bedient wird das Programm durch Eingabe von Befehlen mittels
         der Funktionstasten F1 bis F8. Die jeweils gerade moeglichen
         Befehle werden in der Funktionstastenzeile dargestellt. Sind an
         einer Stelle mehrere Befehlsebenen vorhanden, so wird die
         Funktionstaste F8 mit dem Text "---ETC---" beschriftet. In die-
         sem Fall kann durch Betaetigen von F8 die naechste Befehlsebene
         aktiviert werden. Die eingegebene Befehlssequenz wird in der
         Dialogzeile dargestellt. Bestaetigt wird ein vollstaendiger
         Befehl durch Betaetigen der RETURN-Taste.

         In der folgenden Beschreibung werden die einzugebenden Befehle
         in folgender Form dargestellt:

         "display trace blocked ascii"

         Um diesen Befehl einzugeben, muss dann die Tastenfolge F2, F2,
         F3 und RETURN eingegeben werden, wobei mit jeder Betaetigung
         einer Funktionstaste sich die Tastenbelegung entsprechend aen-
         dert.

         Darueber hinaus sind einige Tasten mit festen Funktionen ent-
         sprechend Tabelle 2 belegt. Diese Tasten sind an jeder Stelle
         der Befehlseingabe wirksam.

         Taste  | Funktion
         -------+-------------------------------------------------------
         ESC    | Abbruch der aktuellen Befehlseingabe und Rueckkehr zur
                | Hauptebene.
                |
         F10    | Einen Schritt zurueck in der aktuellen Befehlseingabe

                          Tabelle 2: Fest belegte Tasten

         Taste          | Funktion
         ---------------+-----------------------------------------------
         PfeilNachLinks | Cursor nach links bewegen.
                        |
         PfeilNachRechts| Cursor nach rechts bewegen
                        |
         Backspace      | Cursor nach links und Zeichen loeschen.
                        |
         Del            | Loeschen des Zeichens an der Cursorposition.
                        |
         Einfg          | Umschalten zwischen Einfuege- und
                        | Ueberschreibemodus.
                        |
         Pos1           | Cursor an den Anfang des Eingabefeldes setzen.
                        |
         Ende           | Cursor an das Ende der aktuellen Eingabe
                        | setzen
                        |
         Ctrl-C         | Eingabefeld komplett loeschen
                        |


         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!     Seite 8 von 44






         Ctrl-D         | Loeschen von Cursorposition bis Ende des
                        | Eingabefeldes.

                    Tabelle 3: Tasten in Text-Eingabefeldern.

         Die Tastenfunktionen lt. Tabelle 3 sind innerhalb von
         Eingabefeldern fuer Text (z.B. Dateinamen) zusaetzlich moeg-
         lich.

         Einige haeufig verwendete Befehle, wie z.B. das Umschalten zwi-
         schen den verschiedenen Darstellungsarten der aufgezeichneten
         Daten, sind ueber "Alt"-Tastenkombinationen direkt erreichbar
         (Tabelle 4). Die Befehle werden mit der Tastenkombination so-
         fort ausgefuehrt, es muss also nicht mit RETURN bestaetigt wer-
         den.

         Taste  | Befehl
         -------+-------------------------------------------------------
         Alt-A  | "display trace blocked_ascii"
                |
         Alt-H  | "display trace blocked_hex"
                |
         Alt-R  | "trace again"
                |
         Alt-W  | "display trace wide"
                |
         Alt-X  | "end"

                       Tabelle 4: Befehls-Abkuerzungstasten

         Das einfache und schnelle Umparametrieren der Schnittstellen
         COM1 und COM2 ist mit den in Tabelle 5 aufgefuehrten "Ctrl"-
         Kombinationen moeglich. Dabei ist zu beachten, dass damit die
         Einstellung von COM1 und COM2 gleichzeitig geaendert wird und
         dass beide Schnittstellen identisch eingestellt werden auf der
         Basis von COM1.

         Taste  | Funktion
         -------+-------------------------------------------------------
         Ctrl-B | Naechsthoehere Baudrate einstellen. Nach 9600 wird zur
                | niedrigsten Baudrate (110) gewechselt.
                |
         Ctrl-D | Umschalten zwischen 7 und 8 Datenbits.
                |
         Ctrl-P | Aendern der Parity-Einstellung (Odd, Even, None).
                |
         Ctrl-S | Wechsel zwischen 1 und 2 Stopbits.

           Tabelle 5: Tasten zur schnellen Schnittstellen-Einstellung.

         5.3. Konfigurieren des Programms
         ================================

         Vor der Arbeit mit COMWATCH muss das Programm konfiguriert,
         d.h. an die zu untersuchende Umgebung und die Messaufgabe ange-
         passt werden. Die Konfiguration kann somit aufgeteilt werden in
         zwei Bereiche:

         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!     Seite 9 von 44






         *  Grundkonfiguration
            Dies ist die Einstellung der physikalischen
            Uebertragungsparameter fuer die beiden seriellen
            Schnittstellen COM1 und COM2 (Baudrate, Parity, Daten- und
            Stopbits) sowie die Festlegung des Druckgeraets.

         *  Messoptimierung
            Dies beinhaltet die Einstellung einer
            Zeichenueberwachungszeit sowie die Angabe einer
            Triggersequenz.



                         [Bilder nur im Originaldokument]
              Bild 2: Der Setup-Bildschirm beim konfigurieren einer
                                  Schnittstelle.



         5.3.1. RS232-Schnittstellen
         ===========================
         Voraussetzung fuer ein brauchbares Messergebnis ist die kor-
         rekte Einstellung der Schnittstellen COM1 und COM2. Bitte be-
         achten Sie:

         *  Die Schnittstellen des COMWATCH-Rechners werden zu der zu
            Untersuchenden Leitung parallel geschaltet. Daher kann nicht
            unbedingt auf eine fehlerhafte Uebertragung geschlossen wer-
            den, wenn in der Aufzeichnung eine Fehleranzeige erfolgt.
            Ueberpruefen Sie in diesem Fall zunaechst, ob die
            Konfiguration von COMWATCH korrekt ist.

         Um die Schnittstellen zu konfigurieren gehen Sie vor wie folgt:

         1.   Um die Schnittstelle COM1 zu konfigurieren, geben Sie ein:
                "setup com1".
              Entsprechend ist fuer COM2 der Befehl einzugeben
                "setup com2".
              Mit RETURN bestaetigen Sie den Befehl.

              Jetzt wird die aktuelle Konfiguration angezeigt. Die
              Bildschirmanzeige sieht dann z.B. aus wie in Bild 2 darge-
              stellt.

         2.   Betaetigen Sie F1, um der Schnittstelle einen Namen zuzu-
              ordnen. Daraufhin wird ein Eingabefeld angezeigt. Geben
              Sie den gewuenschten Namen ein und bestaetigen Sie mit
              RETURN. Der Name der Schnittstelle wird in der
              Aufzeichnungsanzeige wiedergegeben. Der Name kann bis zu
              10 Zeichen lang sein.

         3.   Betaetigen Sie F2, um die Uebertragungsrate einzustellen.
              Waehlen Sie anschliessend mit F1..F8 die gewuenschte
              Baudrate.

         4.   Betaetigen Sie F3, um die gewuenschte Paritaet einzustel-
              len. Mit F2..F4 waehlen Sie dann die Paritaetseinstellung.

         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 10 von 44






         5.   Betaetigen Sie F4 und anschliessend F1 oder F2, um die
              Anzahl der Stopbits einzustellen.



         *  Der in einem PC ueblicherweise eingebaute RS232-Baustein
            prueft beim Empfang das 2. Stopbit nicht. Damit hat diese
            Einstellung keine Auswirkung auf die aufgezeichneten Daten.
            Wichtig ist diese Einstellung aber u.U., wenn COMWATCH mit
            dem Parameter /X gestartet wurde, da die eingestellte Anzahl
            von Stopbits natuerlich gesendet wird.



         6.   Betaetigen Sie F5 und anschliessend F1 oder F2, um die
              Anzahl der Datenbits einzustellen.

         7.   Betaetigen Sie F8, um die Einstellungen zu uebernehmen

         8.   Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7 ggf., um die andere
              Schnittstelle zu konfigurieren.





































         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 11 von 44






                         [Bilder nur im Originaldokument]
               Bild 3: Der Setup-Bildschirm beim konfigurieren des
                                  Druckgeraets.



         5.3.2. Drucker
         ==============
         Das Geraet (DOS-Geraet, device), das COMWATCH zum Drucken ver-
         wendet, kann per Konfiguration festgelegt werden.
         Voreingestellt ist LPT1. Um diese Einstellung zu aendern gehen
         Sie vor wie folgt:

         1.   Geben Sie den Befehl
                "setup printer"
              ein und bestaetigen Sie mit RETURN.

              Jetzt wird die aktuelle Konfiguration sowie ein
              Eingabefeld angezeigt (vgl. Bild 3).

         2.   Geben Sie den neuen Namen der gewuenschten Ausgabeeinheit
              an (z.B. LPT2) und bestaetigen Sie mit RETURN.

              Angegeben werden koennen alle gueltigen DOS-Geraete mit
              Ausnahme von COM1 und COM2. Die maximale Laenge des Namens
              ist auf 12 Zeichen begrenzt.
































         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 12 von 44






                         [Bilder nur im Originaldokument]
           Bild 4: Setup-Bildschirm beim editieren der Triggersequenz.



         5.3.3. Triggersequenz
         =====================
         Mit der Triggeroption von COMWATCH kann der Beginn einer
         Datenaufzeichnung bis zum Eintreffen einer bestimmten
         Zeichenfolge, der Triggersequenz, verzoegert werden. Die
         Triggersequenz wird folgendermassen eingestellt:

         1.   Geben Sie den Befehl
                "setup trigger_sequence"
              ein und bestaetigen Sie mit RETURN. (Der Befehl
              "trigger_sequence" ist abgekuerzt mit "trigger" in der
              Beschriftung der Funktionstasten.).

              Jetzt wird die aktuelle Konfiguration sowie ein
              Eingabefeld angezeigt (vgl. Bild 4).

              Das Eingabefeld befindet sich im oberen Teil des
              Bildschirms und besteht aus den 3 Feldern "hex", "ascii"
              und "com?". Die Feldnamen werden rechts neben dem
              Eingabefeld angezeigt. Das gerade aktive Eingabefeld kann
              mit den Cursortasten PfeilNachOben und PfeilNachUnten aus-
              gewaehlt werden.

         2.   Editieren sie die Triggersequenz. Die Eingabefelder haben
              folgende Bedeutung:

              Im Feld "hex" wird die Triggersequenz in hexadezimaler
              Schreibweise angegeben. Ausserdem besteht hier die
              Moeglichkeit, Jokerzeichen anzugeben. Dies sind Zeichen
              oder halbe Zeichen (Digits, Nibbles), die in der
              Triggersequenz vorkommen muessen, deren Wert aber nicht
              definiert ist. Beispiele:

                 41 Zeichen 41 (Hex).
                 4F Zeichen 4F (Hex).
                 5X Alle Zeichen von 50 (hex) bis 5F (Hex).
                 X6 Alle Zeichen, deren niederwertiges Digit 6 be-
                    traegt.
                 XX Beliebiges Zeichen.

              Im Feld "ascii" wird die Triggersequenz in Textform einge-
              geben. Beachten Sie bitte, dass zwischen Gross- und
              Kleinschreibung unterschieden wird, also "A" und "a" un-
              terschiedliche Zeichen sind.

              Im Feld "com?" wird festgelgt, auf welcher Schnittstelle
              das darueberstehende Zeichen auftreten muss, damit die
              Triggerbedingung erfuellt ist. Geben Sie hier "1" bzw. "2"
              fuer COM1 bzw. COM2 an, oder "X", wenn die Datenrichtung
              keine Rolle spielt.

         3.   Quittieren Sie die Eingaben mit RETURN.

         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 13 von 44






                         [Bilder nur im Originaldokument]
           Bild 5: Setup-Bildschirm bei der Eingabe des Zeichentimeout.

         5.3.4. Zeichenueberwachungszeit
         ===============================
         Die Zeichenueberwachungszeit ist ein Hilfsmittel zur
         Formatierung der Anzeige in den Darstellungsarten "blocked_hex"
         und "blocked_ascii". Bei Ueberschreitung der vorgegebenen Zeit
         zwischen zwei Zeichen wird in der Aufzeichnungsanzeige in jedem
         Fall eine neue Zeile begonnen. Damit lassen sich
         Zeitueberschreitungen einfacher erkennen.

         Um die Zeichenueberwachungszeit einzustellen, gehen Sie vor wie
         folgt:

         1.   Geben Sie den Befehl
                "setup character_timeout"
              ein und bestaetigen Sie mit RETURN. (Der Befehl
              "character_timeout" ist abgekuerzt mit "char_time" in der
              Beschriftung der Funktionstasten.)

              Jetzt wird die aktuelle Konfiguration sowie ein
              Eingabefeld angezeigt (vgl. Bild 5).

         2.   Geben Sie die Zeit in Sekunden an und bestaetigen Sie mit
              RETURN. Gueltige Werte sind 0.0001 bis 1799.0. Mit 0
              schalten Sie die Zeitueberwachung aus.































         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 14 von 44






         5.3.5. Sichern der Konfiguration
         ================================
         Benoetigen Sie eine einmal eingestellte Konfiguration mehrfach,
         dann sichern Sie diese in einer Datei. Diese
         Konfigurationsdatei kann spaeter wieder geladen werden und
         steht somit immer zur Verfuegung. Beliebig viele
         Konfigurationen koennen gesichert werden, da der Dateiname von
         Ihnen bestimmt wird.

         Um die aktuellen Einstellungen zu sichern, gehen Sie vor wie
         folgt:

         1.   Geben Sie den Befehl
                "store setup"
              ein. Daraufhin wird ein Eingabefeld fuer den Dateinamen
              angezeigt.

         2.   Geben Sie den Namen der Konfigurationsdatei ein und be-
              staetigen Sie mit RETURN. Der Name kann bis zu 48 Zeichen
              lang sein. Laufwerk und Pfad koennen angegeben werden.
              Wird kein Laufwerk angegeben, so wird das aktuelle
              Laufwerk verwendet. Wird kein Pfad angegeben, so wird das
              aktuelle Verzeichnis des Laufwerks verwendet. Wird keine
              Erweiterung angegeben, so wird die Datei mit der
              Erweiterung ".SET" erstellt.

              Wenn Sie als Dateinamen "COMWATCH" angeben, dann erstellen
              Sie damit die Standard-Konfigurationsdatei "COMWATCH.SET".
              Diese wird beim Programmstart automatisch geladen

         3.   Wenn die Zieldatei bereits existiert: Bestaetigen Sie die
              Sicherheitsabfrage. Wenn Sie diese mit "no" beantworten,
              dann wiederholen Sie ab Schritt 2.



         5.3.6. Laden einer Konfiguration
         ================================
         Das Laden einer Konfiguration ist moeglich auf zwei Arten:

         *  Beim Start von COMWATCH.

         *  Per Befehl innerhalb von COMWATCH.

         Um eine Konfiguration beim Start von COMWATCH zu laden, geben
         Sie den Namen der Konfigurationsdatei als Parameter beim Aufruf
         von COMWATCH an.

         *  Wird beim Start von COMWATCH keine Konfigurationsdatei ange-
            geben, so wird automatisch die Datei "COMWATCH.SET" geladen,
            wenn diese im aktuellen Verzeichnis existiert.







         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 15 von 44






         Um eine Konfiguration innerhalb von COMWATCH zu laden, gehen
         Sie vor wie folgt:

         1.   Geben Sie den Befehl
                "load setup"
              ein. Daraufhin wird ein Eingabefeld fuer den Dateinamen
              angezeigt.

         2.   Geben Sie den Namen der Konfigurationsdatei ein und be-
              staetigen Sie mit RETURN. Der Name kann bis zu 48 Zeichen
              lang sein. Laufwerk und Pfad koennen angegeben werden.
              Wird kein Laufwerk angegeben, so wird das aktuelle
              Laufwerk verwendet. Wird kein Pfad angegeben, so wird das
              aktuelle Verzeichnis des Laufwerks verwendet. Wird keine
              Erweiterung angegeben, so wird die Datei mit der
              Erweiterung ".SET" geladen.










































         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 16 von 44






         5.3.7. Dokumentieren der Konfiguration
         ======================================
         Um die aktuellen Einstellungen auf den Drucker zu dokumentie-
         ren, gehen Sie vor wie folgt:

         1.   Aktivieren Sie die Konfigurationsanzeige mit dem Befehl
                "display setup"
              ein und bestaetigen Sie mit RETURN. Dieser Schritt kann
              entfallen, wenn die Konfiguration bereits angezeigt wird.

         2.   Geben Sie den Befehl
                list setup to printer
              ein und bestaetigen Sie mit RETURN.

              Die Konfiguration wird jetzt auf den Drucker ausgegeben.
              Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn der Drucker nicht
              bereit ist (z.B. Offline, kein Papier).



         Um die aktuellen Einstellungen in eine Datei zu dokumentieren,
         gehen Sie folgendermassen vor:

         1.   Aktivieren Sie die Konfigurationsanzeige mit dem Befehl
                "display setup"
              ein und bestaetigen Sie mit RETURN. Dieser Schritt kann
              entfallen, wenn die Konfiguration bereits angezeigt wird.

         2.   Geben Sie den Befehl
                list setup to file
              ein. Daraufhin wird ein Eingabefeld fuer den Dateinamen
              angezeigt.

         3.   Geben Sie den Namen der Zieldatei ein und bestaetigen Sie
              mit RETURN. Der Name kann bis zu 48 Zeichen lang sein.
              Laufwerk und Pfad koennen angegeben werden. Wird kein
              Laufwerk angegeben, so wird das aktuelle Laufwerk verwen-
              det. Wird kein Pfad angegeben, so wird das aktuelle
              Verzeichnis des Laufwerks verwendet. Wird keine
              Erweiterung angegeben, so wird die Datei mit der
              Erweiterung ".LST" erstellt.

         4.   Wenn die Zieldatei bereits existiert: Bestaetigen Sie die
              Sicherheitsabfrage. Wenn Sie diese mit "no" beantworten,
              dann wiederholen Sie ab Schritt 3.













         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 17 von 44






         5.4. Daten aufzeichnen und anzeigen
         ===================================

         5.4.1. Allgemeiner Aufbau der Aufzeichnungsanzeige
         ==================================================
         Eine Aufzeichnung wird auf dem Bildschirm als Tabelle mit 4
         oder 6 Spalten, je nach Darstellungsart, angezeigt. Die ersten
         3 Spalten haben dabei immer die folgende Bedeutung:

         byte#     Dies ist die laufende Nr. eines Zeichens im
                   Aufzeichnungspuffer, wobei die Zaehlung mit 0 be-
                   ginnt. In den Darstellungsarten "blocked ascii" und
                   "blocked hex" wird die lfd. Nummer des ersten
                   Zeichens in der Zeile angezeigt.

         time [?]  In dieser Spalte wird die gemessene Zeit fuer das
                   Zeichen <byte#> wiedergegeben. In der eckigen Klammer
                   in der Spaltenueberschrift wird die aktuelle
                   Zeitdarstellung mit einem Buchstaben gekennzeichnet,
                   und zwar "a" (absolut), "o" (absolut mit Offset) oder
                   "r" (relativ).

         com       Dies ist die Nummer der seriellen Schnittstelle, auf
                   der das/die Zeichen dieser Zeile empfangen wurde(n)
                   (1 = COM1, 2 = COM2).

         In den Darstellungsarten "wide" und "blocked_ascii" werden fuer
         die ASCII-Steuercodes im Bereich 0 bis 1FH (0-31 dezimal)
         Kuerzel der englischen Bezeichnungen angezeigt. Die Zuordnung
         der Kuerzel zu den entsprechenden Steuerzeichen ist in Tabelle
         6 wiedergegeben:

                   Zeichen |Kuerzel    ||     Zeichen |Kuerzel
                    (Hex)  |           ||      (Hex)  |
                      00   |  nul      ||        10   |  dle
                      01   |  soh      ||        11   |  dc1
                      02   |  stx      ||        12   |  dc2
                      03   |  etx      ||        13   |  dc3
                      04   |  eot      ||        14   |  dc4
                      05   |  enq      ||        15   |  nak
                      06   |  ack      ||        16   |  syn
                      07   |  bel      ||        17   |  etb
                      08   |   bs      ||        18   |  can
                      09   |   ht      ||        19   |   em
                      0A   |   lf      ||        1A   |  sub
                      0B   |   vt      ||        1B   |  esc
                      0C   |   ff      ||        1C   |   fs
                      0D   |   cr      ||        1D   |   gs
                      0E   |   so      ||        1E   |   rs
                      0F   |   si      ||        1F   |   us
                   Tabelle 6: Kuerzel fuer ASCII-Steuerzeichen







         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 18 von 44






         5.4.2. Allgemeine Anzeigefunktionen
         ===================================
         In der Aufzeichnungsanzeige wird stets eine Zeile invers, also
         schwarze Zeichen auf hellem Hintergrund, angezeigt
         (Cursorbalken). Diese Markierung dient der einfacheren
         Orientierung. Mit den Tasten lt. Tabelle 7 kann der
         Cursorbalken bewegt und damit der angezeigte Ausschnitt aus dem
         Aufzeichnungspuffer gewaehlt werden. Dies ist auch dann er-
         laubt, wenn gerade noch Daten aufgezeichnet werden.

         Taste         | Befehl
         --------------+------------------------------------------------
         PfeilNachOben | Cursorbalken eine Zeile nach oben.
                       |
         PfeilNachUnten| Cursorbalken eine Zeile nach unten.
                       |
         BildNachOben  | Vorige Seite der Aufzeichnung anzeigen.
                       |
         BildNachUnten | Naechste Seite der Aufzeichnung anzeigen.
                       |
         Pos 1         | Cursorbalken an den Anfang der Aufzeichnung
                       | setzen (erste Seite anzeigen).
                       |
         Ende          | Cursorbalken an das Ende der Aufzeichnung set-
                       | zen (letzte Seite anzeigen).
                       |
         Ctrl-Ende     | Aktivieren des "Autoscroll-Modus". Die Anzeige
                       | wird bei laufender Aufzeichnung automatisch im-
                       | mer so nachgefuehrt, dass das Ende der
                       | Aufzeichnung sichtbar ist. Deaktiviert wird
                       | dieser Modus mit Beginn einer neuen
                       | Aufzeichnung oder durch eine manuelle
                       | Cursorbewegung.

          Tabelle 8: Tastenfunktionen waehrend der Aufzeichnungsanzeige.















         5.4.3. Darstellungsart "wide"
         =============================
         Die Darstellungsart "wide" ist die Ausfuehrlichste. Es werden
         neben den Datenzeichen noch der Zustand der
         Modemsteuerleitungen (DTR, RTS, CD und RI) sowie Datenfehler
         (Paritaets- und Rahmenfehler, Ueberlauf) angezeigt (Bild 6).


         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 19 von 44






         Mit dem Befehl "display trace wide" aktivieren Sie diese
         Darstellungsart.

         Die aufgezeichneten Daten werden in 3 Spalten wie folgt darge-
         stellt:

         hex     Hexadezimaler Wert des Zeichens.

         ascii   Zeichen in ASCII-Darstellung (8-Bit IBM-PC
                 Zeichensatz), in Hochkommas eingeschlossen. Handelt es
                 sich bei dem Zeichen um einen Steuercode im Bereich 0
                 bis 1FH, so wird das entsprechende Kuerzel (Tabelle 6)
                 angezeigt.

         status  Zustand der Modem-Steuerleitungen und ggf.
                 Fehlerstatus. Der Zustand der Leitungen wird wie folgt
                 gekennzeichnet:
                  Aktiv:   Grossbuchstaben, intensive Anzeige.
                  Inaktiv: Kleinbuchstaben, normale Anzeige.

                 Fehler werden nur dann angezeigt, wenn welche aufgetre-
                 ten sind. Die Signalbeschreibungen entnehmen Sie bitte
                 der folgenden Tabelle 9.



         Anzeige   | Bedeutung
         ----------+----------------------------------------------------
         cd, CD    | Carrier Detect (Traegersignal erkannt)
                   |
         dcd, DCD  | Delta CD. Zeigt an, dass CD den Zustand geaendert
                   | hat.
                   |
         ddtr, DDTR| Delta DTR. Zeigt an, dass DTR den Zustand geaendert
                   | hat.
                   |
         dri, DRI  | Delta RI. Zeigt an, dass RI den Zustand geaendert
                   | hat.
                   |
         drts, DRTS| Delta RTS. Zeigt an, dass RTS den Zustand geaendert
                   | hat.
                   |
         dtr, DTR  | Data Terminal Ready (Endgeraet bereit)
                   |
         FE        | Framing Error (Rahmenfehler)
                   |
         OE        | Overrun Error (Ueberlauf).
                   |
         PE        | Parity Error (Paritaetsfehler)
                   |
         ri, RI    | Ring Indicator (Klingelanzeige)
                   |
         rts, RTS  | Request To Send (Sendeanforderung)

               Tabelle 9: Statusanzeigen in der Darstellung "wide"

         Hinweis:

         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 20 von 44






         Die "Delta"-Signale in Tabelle 9 ermoeglichen eine Erkennung
         von sehr kurzen Zustandsaenderungen (Spikes). Wenn bei zwei
         aufeinanderfolgenden Zeichen z.B. das Signal RI inaktiv ange-
         zeigt wird, beim zweiten Zeichen aber die Anzeige fuer DRI den
         aktiven Zustand signalisiert, so bedeutet dies, dass auf der
         Leitung RI ein Impuls aufgetreten war, der aber fuer die
         Erfassung durch COMWATCH zu kurz war (nur einige us lang).

                         [Bilder nur im Originaldokument]
            Bild 7: Darstellung "wide" und "time absolute offset by".
















































         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 21 von 44






         5.4.4. Darstellungsart "blocked_hex"
         ====================================
         In der Darstellungsart "blocked hex" werden in der Spalte "data
         (Hex)" die Datenzeichen in hexadezimaler Form als Bytes wieder-
         gegeben (Bild 8). Zustandsaenderungen der Modemsteuerleitungen
         werden mit "ms" gekennzeichnet, jedoch nur, wenn nicht gleich-
         zeitig ein Datenzeichen empfangen wurde. Datenfehler werden in
         dieser Darstellungsart nicht wiedergegeben.

         Jede Zeile kann bis zu 16 Zeichen aufnehmen in dieser
         Darstellungsart. Bei einem Wechsel der Schnittstelle (z.B.
         letztes Zeichen auf COM1 empfangen, neues Zeichen auf COM2)
         wird stets eine neue Zeile begonnen.

         Sie aktivieren diese Darstellungsart mit dem Befehl "display
         trace blocked_hex".

                         [Bilder nur im Originaldokument]
              Bild 9: Darstellung "blocked hex" und "time relative"

         5.4.5. Darstellungsart "blocked_ascii"
         ======================================
         In der Darstellungsart "blocked ascii" werden die Datenzeichen
         als ASCII-Zeichen (8-Bit PC-Zeichensatz) wiedergegeben (Bild
         10). Dabei werden die Steuercodes im Bereich 0-31 (0-1FH) als
         Kuerzel lt. Tabelle 6 in spitzen Klammern angezeigt (z.B.
         "<cr>"). Zustandsaenderungen der Modemsteuerleitungen werden
         mit "<ms>" gekennzeichnet, jedoch nur, wenn nicht gleichzeitig
         ein Datenzeichen empfangen wurde. Datenfehler werden in dieser
         Darstellungsart nicht wiedergegeben.

         Jede Zeile kann bis zu 56 Zeichen aufnehmen in dieser
         Darstellungsart. Bei einem Wechsel der Schnittstelle (z.B.
         letztes Zeichen auf COM1 empfangen, neues Zeichen auf COM2) so-
         wie bei dem Zeichen "<lf>" (Zeilenvorschub) wird stets eine
         neue Zeile begonnen.

         Durch Eingabe des Befehls "display trace wide" aktivieren Sie
         diese Darstellungsart.

                         [Bilder nur im Originaldokument]
            Bild 11: Darstellung "blocked ascii" und "time absolute".

         5.4.6. Zeitdarstellung "time relative"
         ======================================
         Die relative Zeitanzeige gibt die Zeit an von einem Zeichen zum
         naechsten (Darstellungsart "wide") bzw. vom ersten Zeichen der
         vorangegangen Zeile bis zum ersten Zeichen der aktuellen Zeile
         (Darstellungsarten "blocked_ascii" und "blocked_hex").

         Durch Eingabe des Befehls "display trace time relative" waehlen
         Sie diese Zeitdarstellung.

         Beispiel (vgl. Bild 12):
         Fuer Zeichen Nr. 1130 (erstes "0D" in der Zeile) wird eine Zeit
         von 149.3ms ausgewiesen. Dies ist die Zeit, die seit dem
         Empfang des Zeichens Nr. 1114 (erstes "2A" der Zeile darueber)
         vergangen ist.
         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 22 von 44






         5.4.7. Zeitdarstellung "time absolute"
         ======================================
         Die absolute Zeitanzeige gibt die Zeit an vom Beginn der
         Aufzeichnung bis zu dem aktuellen Zeichen (Darstellungsart
         "wide") bzw. bis zum ersten Zeichen der aktuellen Zeile
         (Darstellungsarten "blocked_ascii" und "blocked_hex"). Als
         Beginn einer Aufzeichnung ist das letzte Kommando "trace ..."
         anzusehen.

         Durch Eingabe des Befehls "display trace time absolute" waehlen
         Sie diese Zeitdarstellung.

         Beispiel (vgl. Bild 13):
         Fuer Zeichen Nr. 1095 (erstes "C" in der Zeile) wird eine Zeit
         von 445.34s ausgewiesen. Dies ist die Zeit, die seit dem Beginn
         der Aufzeichnung bis zu diesem Zeichen vergangen ist.

         5.4.8. Zeitdarstellung "time absolute offset by"
         ================================================
         Die absolute Zeitanzeige mit Offset gibt die Zeit an von einem
         bestimmten Zeichen der Aufzeichnung bis zu dem aktuellen
         Zeichen (Darstellungsart "wide") bzw. bis zum ersten Zeichen
         der aktuellen Zeile (Darstellungsarten "blocked_ascii" und
         "blocked_hex"). Das Zeichen, welches sozusagen den "Nullpunkt"
         darstellt, geben Sie bei der Anwahl dieser Darstellungsart an.

         Bei dieser Form der Zeitanzeige werden fuer Zeichen, die vor
         dem Bezugspunkt liegen, negative Zeiten angezeigt.

         Sie waehlen diese Anzeige durch Eingabe des Befehls "display
         trace time relative".

         Diese Zeitdarstellung wird ausserdem automatisch eingestellt,
         wenn die Triggerfunktion aktiviert wird. Das Zeichen mit der
         Zeit "Null" ist in diesem Fall das erste Zeichen der
         Triggersequenz.

         Beispiel (vgl. Bild 14):
         Fuer Zeichen Nr. 1100 wird eine Zeit von 8.37ms ausgewiesen.
         Dies ist die Zeit, die seit Empfang des Zeichens Nr. 1095 bis
         zu diesem Zeichen vergangen ist.

         5.4.9. Alles Aufzeichnen
         ========================
         In dieser Betriebsart werden alle Daten von beiden
         Schnittstellen aufgezeichnet. Eine evtl. konfigurierte
         Triggersequenz ist ohne Bedeutung. Nach dem Start von COMWATCH
         ist dies die Grundeinstellung.

         Mit dem Befehl "trace all" waehlen Sie diese Art der
         Aufzeichnung und heben eine andere Betriebsart (z.B.
         Triggerfunktion) wieder auf.






         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 23 von 44






         5.4.10. Nur eine Schnittstelle aufzeichnen
         ==========================================
         Sie haben die Moeglichkeit, Daten von nur einer der beiden
         Schnittstellen aufzuzeichnen. Der Befehl "trace only com1" be-
         wirkt, dass nur noch Daten von der Schnittstelle COM1 aufge-
         zeichnet werden, mit "trace only com2" beschraenken Sie die
         Aufzeichnung auf die Schnittstelle COM2.

         Diese Funktion kann zusammen mit der Triggerfunktion angewendet
         werden, solange in der Triggersequenz kein Zeichen von der aus-
         geblendeten Schnittstelle erwartet wird, da. ansonsten die
         Triggerbedingung niemals erfuellt wird.

         5.4.11. Die Triggerfunktion
         ===========================
         Die Triggerfunktion ermoeglicht es Ihnen, waehrend eines lau-
         fenden Datenverkehrs auf eine bestimmte Zeichenfolge (Ereignis)
         zu warten und erst dann mit der Aufzeichnung zu beginnen.
         Hierfuer stehen die beiden folgenden Befehle zur Verfuegung:

         "trace about trigger_sequence" bewirkt, dass soviel wie moeg-
         lich Zeichen vor und nach dem Ereignis aufgezeichnet werden
         (Vor- und Nachgeschichte), d.h. das Ereignis wird in der Mitte
         (wenn moeglich) des Aufzeichnungspuffers festgehalten.

         "trace after trigger_sequence" bewirkt, dass mit der
         Aufzeichnung erst dann begonnen wird, wenn das Ereignis erkannt
         wurde (Nachgeschichte), d.h. das Ereignis befindet sich stets
         am Anfang des Aufzeichnungspuffers.
         Bevor die Triggerfunktion mit einem dieser Befehle aktiviert,
         werden kann, muss eine Triggersequenz definiert sein (Siehe
         Abschnitt "Triggersequenz" auf Seite 13).

         Waehrend COMWATCH auf das Ereignis wartet, werden keine Daten
         angezeigt. In der Statuszeile wird angezeigt "waiting for trig-
         ger sequence". Sobald die vorgegebene Zeichenfolge erkannt
         wurde, erfolgt die Anzeige mit der Zeitdarstellung "time abso-
         lute offset". Dem ersten Zeichen der Triggersequenz wird die
         Zeit "Null" zugeordnet. Markiert wird das Ereignis in der
         Anzeige durch das Symbol ">" anstelle des normalen
         Spaltentrennzeichens (vgl. Bilder 14, 12 und 13).

         5.4.12. Aufzeichnung abbrechen
         ==============================
         Der Befehl "stop trace" bricht einen laufenden
         Aufzeichnungsvorgang mit sofortiger Wirkung ab. Mit einem der
         "trace ..."-Befehle kann danach eine neue Aufzeichnung begonnen
         werden.

         5.4.13. Wiederholen einer Aufzeichnung
         ======================================
         Der Befehl "trace again" bewirkt den Neustart der Aufzeichnung
         mit dem zuletzt gewaehlten "trace ..."-Befehl, d.h. der zuletzt
         ausgefuehrte "trace ..."-Befehl (z.B. "trace after trigger se-
         quence") wird nochmals ausgefuehrt.



         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 24 von 44






         5.4.14. Arbeiten mit der Zeichenueberwachungszeit
         =================================================
         Die Zeichenueberwachungszeit dient dazu, Zeitueberschreitungen
         (Timeouts) in der Aufzeichnung leichter zu erkennen. Ist die
         Zeitdifferenz zwischen zwei Zeichen groesser als die einge-
         stellte Ueberwachungszeit, so wird mit dem zweiten Zeichen eine
         neue Zeile in der Anzeige begonnen.

         Die Ueberwachungszeit muss vor Beginn einer Aufzeichnung einge-
         stellt werden (Siehe Abschnitt "Zeichentimeout" auf Seite 14).
         Eine nachtraegliche Aenderung der Ueberwachungszeit wirkt sich
         auf eine bestehende Aufzeichnung nicht aus.














































         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 25 von 44






         5.4.15. Dokumentieren einer Aufzeichnung
         ========================================
         Um die aktuelle Aufzeichnung auf den Drucker zu dokumentieren,
         gehen Sie vor wie folgt:

         1.   Aktivieren Sie die Aufzeichnungsanzeige mit dem Befehl
                "display trace"
              ein und bestaetigen Sie mit RETURN. Dieser Schritt kann
              entfallen, wenn die Aufzeichnung bereits angezeigt wird.

         2.   Geben Sie den Befehl
                list trace to printer
              ein. Daraufhin wird ein Eingabefeld fuer die lfd. Nr. des
              ersten zu dokumentierenden Zeichens angezeigt.

         3.   Geben Sie die lfd. Nr. des ersten zu dokumentierenden
              Zeichens ein und bestaetigen Sie mit RETURN.

              In den Darstellungsarten "blocked hex" und "blocked ascii"
              wird stets die ganze Zeile dokumentiert, die dieses
              Zeichen enthaelt.

         4.   Geben Sie die lfd. Nr. des letzten zu dokumentierenden
              Zeichens ein und bestaetigen Sie mit RETURN.

              In den Darstellungsarten "blocked hex" und "blocked ascii"
              wird stets die ganze Zeile dokumentiert, die dieses
              Zeichen enthaelt.

              Die Konfiguration wird jetzt auf den Drucker ausgegeben.
              Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn der Drucker nicht
              bereit ist (z.B. Offline, kein Papier).


         Um die aktuellen Einstellungen in eine Datei zu dokumentieren,
         gehen Sie folgendermassen vor:

         1.   Aktivieren Sie die Aufzeichnungsanzeige mit dem Befehl
                "display trace"
              ein und bestaetigen Sie mit RETURN. Dieser Schritt kann
              entfallen, wenn die Aufzeichnung bereits angezeigt wird.

         2.   Geben Sie den Befehl
                list trace to file
              ein.. Daraufhin wird ein Eingabefeld fuer den Dateinamen
              angezeigt.












         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 26 von 44






         3.   Geben Sie den Namen der Zieldatei ein und bestaetigen Sie
              mit RETURN. Der Name kann bis zu 48 Zeichen lang sein.
              Laufwerk und Pfad koennen angegeben werden. Wird kein
              Laufwerk angegeben, so wird das aktuelle Laufwerk verwen-
              det. Wird kein Pfad angegeben, so wird das aktuelle
              Verzeichnis des Laufwerks verwendet. Wird keine
              Erweiterung angegeben, so wird die Datei mit der
              Erweiterung ".LST" erstellt.

              Jetzt wird ein Eingabefeld fuer die lfd. Nr. des ersten zu
              dokumentierenden Zeichens angezeigt.

         4.   Geben Sie die lfd. Nr. des ersten zu dokumentierenden
              Zeichens ein und bestaetigen Sie mit RETURN.

              In den Darstellungsarten "blocked hex" und "blocked ascii"
              wird stets die ganze Zeile dokumentiert, die dieses
              Zeichen enthaelt.

         5.   Geben Sie die lfd. Nr. des letzten zu dokumentierenden
              Zeichens ein und bestaetigen Sie mit RETURN.

              In den Darstellungsarten "blocked hex" und "blocked ascii"
              wird stets die ganze Zeile dokumentiert, die dieses
              Zeichen enthaelt.

         6.   Wenn die Zieldatei bereits existiert: Bestaetigen Sie die
              Sicherheitsabfrage. Wenn Sie diese mit "no" beantworten,
              dann wiederholen Sie ab Schritt 3.

         Dokumentiert wird die Aufzeichnung stets in der
         Darstellungsart, mit der auch der Bildschirmanzeige erfolgt.



         5.4.16. Archivieren einer Aufzeichnung
         ======================================
         Wollen Sie die aktuelle Aufzeichnung archivieren, z.B. um sie
         spaeter zu analysieren, dann sichern Sie die Aufzeichnung in
         einer Datei. Diese "Tracedatei" kann spaeter wieder geladen und
         angezeigt werden.

         Um die aktuelle Aufzeichnung zu archivieren, gehen Sie vor wie
         folgt:

         1.   Geben Sie den Befehl
                "store trace"
              ein. Daraufhin wird ein Eingabefeld fuer den Dateinamen
              angezeigt.









         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 27 von 44






         2.   Geben Sie den Namen der Archivdatei ein und bestaetigen
              Sie mit RETURN. Der Name kann bis zu 48 Zeichen lang sein.
              Laufwerk und Pfad koennen angegeben werden. Wird kein
              Laufwerk angegeben, so wird das aktuelle Laufwerk verwen-
              det. Wird kein Pfad angegeben, so wird das aktuelle
              Verzeichnis des Laufwerks verwendet. Wird keine
              Erweiterung angegeben, so wird die Datei mit der
              Erweiterung ".TRC" erstellt.

         3.   Wenn die Zieldatei bereits existiert: Bestaetigen Sie die
              Sicherheitsabfrage. Wenn Sie diese mit "no" beantworten,
              dann wiederholen Sie ab Schritt 2.














































         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 28 von 44






         5.4.17. Laden einer archivierten Aufzeichnung
         =============================================
         Ein archivierte Aufzeichnung kann wieder in den
         Aufzeichnungsspeicher von COMWATCH geladen werden. Sie kann
         dann wieder in allen Formen angezeigt oder dokumentiert werden.

         Um eine Aufzeichnung zu laden, gehen Sie vor wie folgt:

         1.   Geben Sie den Befehl
                "load trace"
              ein. Daraufhin wird ein Eingabefeld fuer den Dateinamen
              angezeigt.

         2.   Geben Sie den Namen der Archivdatei ein und bestaetigen
              Sie mit RETURN. Der Name kann bis zu 48 Zeichen lang sein.
              Laufwerk und Pfad koennen angegeben werden. Wird kein
              Laufwerk angegeben, so wird das aktuelle Laufwerk verwen-
              det. Wird kein Pfad angegeben, so wird das aktuelle
              Verzeichnis des Laufwerks verwendet. Wird keine
              Erweiterung angegeben, so wird die Datei mit der
              Erweiterung ".TRC" geladen.





































         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 29 von 44






         6. Die RS-232 Anschluesse des PC
         ================================

         Fuer die RS232-Schnittstellen eines PC sind zwei Arten von
         Anschluessen ueblich, und zwar entweder ein 25-poliger (bei PC,
         XT und einigen AT-Rechnern) oder ein 9-poliger Stecker (meist
         nur bei AT-Rechnern). Die Belegung der Steckerkontakte ist wie
         folgt:

            Pin     Pin         Signalname              Bedeutung
          25-pol. 9-pol. Engl.   DIN     CCITT
           1        -    PG      E1      101     Abschirmung
                                                 (Protective Ground)
           2        3    TXD     D1      103     Sendedaten
                                                 (TX-Data)
           3        2    RXD     D2      104     Empfangsdaten
                                                 (RX-Data)
           4        7    RTS     S2      105     Sendeanforderung
                                                 (Request To Send)
           5        8    CTS     M2      106     Sendebereitschaft
                                                 (Clear To Send)
           6        6    DSR     M1      107     Geraetebereitschaft
                                                 (Data Set Ready)
           7        5    SG      E2      102     Signalmasse
                                                 (Signal Ground)
           8        1    DCD     M5      109     Traegersignal erkannt
                                                 (Data-Carrier Detect)
          20        4    DTR     S1      108     Endgeraet bereit
                                                 (Data Terminal Ready)
          22        9    RI      M3      125     Klingelanzeige
                                                 (Ring Indicator)



























         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 30 von 44






         7. Verdrahtungsbeispiele
         ========================

         Grundsaetzlich gibt es 2 Arten, den COMWATCH-Rechner in eine zu
         untersuchende RS232-Leitung einzubinden, wobei  jede  ihre ei-
         genen Vor- und Nachteile hat. Die folgenden Abschnitte zeigen
         diese Moeglichkeiten am Beispiel einer Modem-
         Terminalverbindung.

         7.1. Parallelschaltung
         ======================

         Um eine RS232-Leitung ohne Beeinflussung des Zeitverhaltens be-
         obachten zu koennen, ist ein spezielles Adapterkabel erforder-
         lich. Dieses greift die Signale parallel ab, d.h. es wird keine
         Leitung unterbrochen.

         Ein solches Kabel kann z.B. nach dem Schaltplan gemaess Bild 15
         gefertigt werden. Dieses Adapterkabel ist fuer nahezu jede
         Anwendung geeignet, da alle Leitungen abgegriffen werden.

         z.B. Modem                                       z.B. PC
         (9) 25-pol.                                      (9) 25-pol.
         Stecker                                          Buchse

             (3)   2 --+--------------------------------- 2   (3) TXD
             (2)   3 --|-+------------------------------- 3   (2) RXD
             (7)   4 --|-|-+----------------------------- 4   (7) RTS
             (8)   5 --|-|-|-+--------------------------- 5   (8) CTS
             (6)   6 --|-|-|-|---+----------------------- 6   (6) DSR
             (5)   7 --|-|-|-|---|-+--------------------- 7   (5) GND
             (1)   8 --|-|-|-|---|-|---+----------------- 8   (1) CD
             (4)  20 --|-|-|-|-+-|-|---|----------------- 20  (4) DTR
             (9)  22 --|-|-|-|-|-|-|-+-|----------------- 22  (9) RI
                       | | | | | | | | |
                       | | | | | | | | |
                       | | | | | | | | |
         TXD (3)   2   | | | | | | | | |                  2   (3) TXD
         RXD (2)   3 --+ +-|-|-|-|-|-|-|----------------- 3   (2) RXD
         RTS (7)   4       | | | | | | |                  4   (7) RTS
         CTS (8)   5 ------+ +-|-|-|-|-|----------------- 5   (8) CTS
         DSR (6)   6 ----------+ +-|-|-|----------------- 6   (6) DSR
         GND (5)   7 --------------+-|-|----------------- 7   (5) GND
          CD (1)   8                 | +----------------- 8   (1) CD
         DTR (4)  20                 |                    20  (4) DTR
          RI (9)  22                 +------------------- 22  (9) RI

         Beobachter                                       Beobachter
         COM1                                             COM2
         (9) 25-pol.                                      (9) 25-pol.
         Buchse                                           Buchse

                      Bild 15: Schaltplan des Spezialkabels.

         Die Zahlen in Bild 15 sind die Pin-Nummern, wobei die geklam-
         merten Werte fuer den 9-poligen RS232-Anschluss von AT-Rechnern
         gueltig sind.

         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 31 von 44






         Mit diesem Spezialkabel ergibt sich ein Anschlussschema ent-
         sprechend Bild 16.

                         [Bilder nur im Originaldokument]
                 Bild 16: Verdrahtungsbeispiel mit Spezialkabel.



         Vorteile dieser Anschlussmethode:

         *  Das Zeitverhalten der zu Untersuchenden Leitung wird nicht
            beeinflusst.

         *  Alle RS232-Leitungen koennen verwendet werden.



         Nachteil dieser Anschlussmethode:

         *  Jeder RS232-Sender muss 2 Empfaenger bedienen, d.h. der
            Sender ist doppelt belastet. Dies kann in einigen seltenen
            Faellen dazu fuehren, dass keine korrekte Verbindung mehr
            zustandekommt (Harwareabhaengig).



































         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 32 von 44






         7.2. Reihenschaltung
         ====================

         Wird COMWATCH mit dem Parameter /X gestartet, so ist eine
         Verdrahtung nach Bild  17 mit "gewoehnlichen" RS232-
         Verbindungsleitungen moeglich.

         Wichtig:
         Die Modemsteuerleitungen werden von COMWATCH nicht durchge-
         reicht. Unter Umstaenden kann es daher notwendig sein, in den
         Geraetesteckern Bruecken einzuloeten, und zwar von RTS nach CTS
         sowie von DSR nach DTR.

                         [Bilder nur im Originaldokument]
                Bild 17: Verdrahtungsbeispiel mit Standardkabeln.

         Vorteile dieser Anschlussmethode:

         *  Verwendung von Standardleitungen.

         *  Einsatzmoeglichkeit von COMWATCH als/anstelle eines
            Schnittstellenkonverters, wenn z.B. COM1 eine V24- und COM2
            eine 20mA-Schnittstelle ist

         *  Keine doppelte Belastung der RS232-Sender.



         Nachteil dieser Anschlussmethode:

         *  Veraenderung des Zeitverhaltens der RS232-Verbindung, da je-
            des Zeichen 2 mal gesendet wird.

         *  Die Modemsteuerleitungen DTR, DSR, RTS, CTS, CD und RI koen-
            nen nicht verwendet werden, da diese von COMWATCH nicht
            durchgereicht werden.






















         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 33 von 44






         8. Befehlsreferenz
         ==================

         8.1. Konfigurieren
         ==================

         setup character_timeout
          Eingabe der Zeichenueberwachungszeit.

         setup com1
         setup com2
          Oeffnet ein Untermenue zum Parametrieren der jeweiligen
          Schnittstelle.

         setup printer
          Definieren des Druckgeraets.

         setup trigger_sequence
          Definieren der Triggersequenz.

         8.2. Steuerung der Bildschirmanzeige
         ====================================

         display setup
          Anzeige der aktuellen Konfiguration.

         display trace
          Anzeige der aktuellen Aufzeichnung. Die zuletzt gewaehlte
          Darstellungsart bleibt erhalten.

         display trace blocked_ascii                           (Alt-A)
         display trace blocked_hex                             (Alt-H)
         display trace wide                                    (Alt-W)
          Anzeige der Aufzeichnung in der Darstellungsart
          "blocked_ascii", "blocked_hex" bzw. "wide". Die zuletzt ge-
          waehlte Zeitdarstellung bleibt erhalten.

         display trace time absolute
          Anzeige der aktuellen Aufzeichnung mit der absoluten Zeit seit
          Beginn der Messung. Die zuletzt gewaehlte Darstellungsart
          bleibt erhalten.

         display trace blocked_ascii time absolute
         display trace blocked_hex time absolute
         display trace wide time absolute
          Anzeige der Aufzeichnung in der Darstellungsart
          "blocked_ascii", "blocked_hex" bzw. "wide" mit der absoluten
          Zeit seit Beginn der Messung.

         display trace time absolute offset by <nnn>
          Anzeige der aktuellen Aufzeichnung mit der absoluten Zeit seit
          Beginn der Messung und einem Offsetwert fuer die Zeit. Die zu-
          letzt gewaehlte Darstellungsart bleibt erhalten.





         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 34 von 44






         display trace blocked_ascii time absolute offset by <nnn>
         display trace blocked_hex time absolute offset by <nnn>
         display trace wide time absolute offset by <nnn>
          Anzeige der Aufzeichnung in der Darstellungsart
          "blocked_ascii", "blocked_hex" bzw. "wide" mit der absoluten
          Zeit seit Beginn der Messung und einem Offsetwert fuer die
          Zeit.

         display trace time relative
          Anzeige der aktuellen Aufzeichnung mit der Zeitdifferenz zur
          jeweils vorangegangenen Zeile. Die zuletzt gewaehlte
          Darstellungsart bleibt erhalten.

         display trace blocked_ascii time relative
         display trace blocked_hex time relative
         display trace wide time relative
          Anzeige der Aufzeichnung in der Darstellungsart
          "blocked_ascii", "blocked_hex" bzw. "wide" mit der
          Zeitdifferenz zur jeweils vorangegangenen Zeile.

         8.3. Steuerung der Aufzeichnung
         ===============================

         stop_trace
          Unterbrechen der Datenaufzeichnung.

         trace about trigger_sequence
         trace after trigger_sequence
          Neustart der Datenaufzeichnung und warten auf die
          Triggersequenz. "trace about" erfasst die Triggersequenz in
          der Mitte des Aufzeichnungspuffers (Vor- und Nachgeschichte
          des Ereignisses), "trace after" stets am Anfang des Puffers
          (nur Nachgeschichte).

         trace again                                           (Alt-R)
          Neustart der Datenaufzeichnung mit der letzten Einstellung.
          Was zuletzt "trace about" oder "trace after" aktiv, so wird
          wieder auf die Triggersequenz gewartet.

         trace all
          Alles aufzeichnen.

         trace only com1
         trace only com2
          Nur COM1 bzw. COM2 aufzeichnen.

         8.4. Dokumentieren
         ==================

         list setup to file
         list setup to printer
          Ausgabe der aktuellen Konfiguration in eine Datei "to file"
          oder auf den Drucker "to printer". Das Format entspricht der
          Bildschirmdarstellung.




         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 35 von 44






         list trace to file from byte <xxx> to byte <yyy>
         list trace to printer from byte <xxx> to byte <yyy>
          Ausgabe der aktuellen Aufzeichnung im Bereich von Byte <xxx>
          bis einschliesslich Byte <yyy> in eine Datei "to file" oder
          auf den Drucker "to printer". Fuer die Ausgabe wird das aktu-
          elle Darstellungsformat verwendet.

         8.5. Archivieren und Laden
         ==========================

         load setup from <file>
          Laden einer Konfiguration von der Datei <file>.

         load trace from <file>
          Laden einer Aufzeichnung von der Datei <file>.

         store setup into <file>
          Sichern der aktuellen Konfiguration in die Datei <file>.

         store trace into <file>
          Sichern der aktuellen Aufzeichnung in die Datei <file>.

         8.6. Sonstige Befehle
         =====================

         end                                                   (Alt-X)
          Beenden von COMWATCH.































         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 36 von 44






         9. Meldungen
         ============

         In der Statuszeile werden von COMWATCH permanent kurze Texte
         eingeblendet, die ueber den aktuellen Zustand des Programms in-
         formieren. Dabei werden die drei folgenden Kategorien unter-
         schieden:

         Statusmeldungen geben Informationen ueber den aktuellen
         Betriebszustand von COMWATCH (z.B. "Autoscroll is now ON") oder
         Bedienungshinweise (z.B. "Enter name for COM1"). Sie werden
         durch das Wort "STATUS:" am Zeilenanfang gekennzeichnet.

         Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn COMWATCH einen Fehler
         feststellt, z.B. eine unzulaessige Eingabe oder eine fehlende
         Datei. Fehlermeldungen beginnen stets mit "ERROR:".

         Eine Warnung wird ausgegeben, wenn z.B. Gefahr besteht, dass
         eine Datei ueberschrieben wird, weil z.B. ein bereits existie-
         render Dateiname eingegeben wurde. Warnungen sind mit einer
         Sicherheitsabfrage verbunden, mit der die Befehlsausfuehrung
         noch abgebrochen werden kann. Eingeleitet werden Warnungen mit
         dem Wort "WARNING:".

         Die folgende Liste enthaelt in alphabetischer Reihenfolge alle
         Meldungen, die in der Statuszeile auftreten koennen,.zusammen
         mit der deutschen Uebersetzung und einer kurzen Erlaeuterung.

         <device> not ready!
           Fehlermeldung "<Geraet> nicht bereit!". Das Geraet mit dem
          angegebenen Namen ist nicht bereit (z.B. Drucker offline).

         <filename>: Error <number>
          Fehlermeldung "<Dateiname>: Fehler <Fehlernummer>". Beim
          Versuch, auf die angegebene Datei zuzugreifen, ist ein Fehler
          aufgetreten, zu dem keine genauere Fehlermeldung vorliegt. Die
          Fehlernummer ist der von DOS gelieferte Fehlercode.

         Access denied: <filename>
          Fehlermeldung "Zugriff verweigert: <Dateiname>". Der Zugriff
          auf die angegebene Datei wurde von DOS verweigert (z.B. keine
          Zugriffsberechtigung in einem Netzwerk).

         Autoscroll is now OFF
          Statusmeldung "Automatisches rollen ist jetzt ausgeschaltet".
          Wird angezeigt, wenn der Autoscroll-Modus ausgeschaltet wurde.

         Autoscroll is now ON (Status)
          Statusmeldung "Automatisches rollen ist jetzt eingeschaltet".
          Wird angezeigt, wenn der Autoscroll-Modus eingeschaltet wurde.

         Awaiting command
          Statusmeldung "Erwarte Befehlseingabe". Standardmeldung so-
          lange keine Befehlseingabe begonnen wurde.

         Command incomplete!
          Fehlermeldung "Befehl unvollstaendig!". Sie haben versucht,
          einen unvollstaendigen Befehl mit RETURN zu bestaetigen.
         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 37 von 44






         Disk ?: full!
          Fehlermeldung "Diskette/Platte ?: voll!". Auf der angezeigten
          Diskette/Platte ist nicht genuegend Platz fuer die zu erstel-
          lende Datei vorhanden.

         Drive ?: is write protected!
          Fehlermeldung "Laufwerk ?: ist schreibgeschuetzt!". Auf das
          angezeigte Laufwerk kann nicht geschrieben werden, da es gegen
          Schreibzugriffe gesperrt ist (z.B. Schreibschutzkleber auf
          Diskette).

         Drive ?: not ready!
          Fehlermeldung "Laufwerk ?: nicht bereit!". Das angezeigte
          Laufwerk ist nicht betriebsbereit (z.B. keine Diskette einge-
          legt, Laufwerksklappe offen).

         End of trace
          Statusmeldung "Ende der Aufzeichnung". Wird angezeigt, wenn
          z.B. "Cursor nach unten" betaetigt wird und dabei der
          Cursorbalken bereits am Ende der Aufzeichnung steht.

         Enter listing file name. Default extension is ".LST"
          Statusmeldung "Name der List-Datei eingeben. Standard-
          Erweiterung ist ".LST"". Aufforderung zur Eingabe eines
          Dateinamens. Wird keine Erweiterung angegeben, so wird automa-
          tisch ".LST" eingesetzt.

         Enter name for COMx
          Statusmeldung "Name fuer Schnittstelle COMx angeben".
          Aufforderung zur Eingabe eines Namens fuer die angezeigte
          Schnittstelle (x=1 oder 2).

         Enter number. The line containing this byte will be listed
          Statusmeldung "Nummer eingeben. Die Zeile, die dieses Byte be-
          inhaltet, wird mit ausgegeben". Aufforderung zur Eingabe der
          laufenden Nummer eines Zeichens in der aktuellen Aufzeichnung

         Enter offset byte number
          Statusmeldung "Offset Byte Nummer eingeben". Aufforderung zur
          Eingabe der laufenden Nummer eines Zeichens in der aktuellen
          Aufzeichnung.

         Enter printer device name
          Statusmeldung "Name der Druckgeraets eingeben". Aufforderung
          zur Eingabe eines Geraetenamens fuer den Drucker (z.B. LPT1).

         Enter setup file name. Default extension is ".SET"
          Statusmeldung "Name der Konfigurationsdatei eingeben.
          Standard-Erweiterung ist ".SET"". Aufforderung zur Eingabe ei-
          nes Dateinamens. Wird keine Erweiterung angegeben, so wird au-
          tomatisch ".SET" eingesetzt.

         Enter time in seconds (0.0001 thru 1799.0, 0=Disable)
          Statusmeldung "Zeit in Sekunden eingeben (0.0001 bis 1799.0,
          0=Deaktivieren)". Aufforderung zur Eingabe eines Zeitwerts im
          angegebenen Bereich. Der Wert 0 deaktiviert die Funktion.


         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 38 von 44






         Enter trace file name. Default extension is ".TRC"
          Statusmeldung "Name der Aufzeichnungs-Datei eingeben.
          Standard-Erweiterung ist ".TRC"". Aufforderung zur Eingabe ei-
          nes Dateinamens. Wird keine Erweiterung angegeben, so wird au-
          tomatisch ".TRC" eingesetzt.

         Error in number!
          Fehlermeldung "Fehler in der Zahl!". Sie haben in einem
          Eingabefeld fuer eine Zahl ein ungueltiges Zeichen eingegeben.

         File already exists! Overwrite?
          Warnung "Datei existiert bereits! Ueberschreiben?".
          Sicherheitsabfrage gegen versehentliches ueberschreiben einer
          Datei.

         File name wrong!
          Fehlermeldung "Dateiname falsch!". Sie haben einen fuer DOS
          ungueltigen Dateinamen eingegeben.

         File not found: <filename>
          Fehlermeldung "Datei nicht gefunden: <Dateiname>". Die angege-
          bene Datei wurde nicht gefunden (existiert nicht).

         Formatting trace display
          Statusmeldung "Formatiere Aufzeichnungsanzeige". Wird nach dem
          Wechsel der Darstellungsart angezeigt, solange die
          Aufzeichnung fuer die neue Darstellungsart aufbereitet wird.

         Input must be in range 0 thru 1799.0
          Fehlermeldung "Eingabe muss im Bereich 0 bis 1799.0 liegen".
          Sie haben eine Eingabe ausserhalb den zulaessigen Bereichs ge-
          geben.

         Invalid device specified!
          Fehlermeldung "Ungueltiges Geraet angegeben!". Sie haben einen
          ungueltigen Namen fuer ein Geraet oder den Namen eines reser-
          vierten Geraets (z.B. COM1) eingegeben.

         Listing setup
          Statusmeldung "Konfiguration wird gelistet". Wird angezeigt,
          solange die aktuelle Konfiguration ausgegeben wird (in Datei
          oder auf Drucker).

         Listing trace
          Statusmeldung "Aufzeichnung wird gelistet". Wird angezeigt,
          solange die Aufzeichnung ausgegeben wird (in Datei oder auf
          Drucker).

         Loading setup
          Statusmeldung "Konfiguration wird geladen". Wird angezeigt,
          solange die Konfiguration von Diskette/Platte gelesen wird.

         Loading trace
          Statusmeldung "Aufzeichnung wird geladen". Wird angezeigt, so-
          lange eine Aufzeichnung von Diskette/Platte gelesen wird.



         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 39 von 44






         New COM mode = <bbbb>,<p>, <s>, <d>
          Statusmeldung "Neuer COM-Modus = <bbbb>, <p>, <s>, <d>". Wird
          angezeigt, wenn die Uebertragungsparameter der Schnittstellen
          mit Ctrl+B, Ctrl+P, Ctrl+S oder Ctrl+D geaendert wurden. Es
          ist hierbei <bbbb>=Baudrate, <p>=Parity, <s>=Stopbits und <d>=
          Datenbits.

         No setup file!
          Fehlermeldung "Keine Konfigurationsdatei". Sie haben versucht,
          die Konfiguration von einer Datei zu laden, welche keine
          COMWATCH-Konfigurationsdatei ist.

         No trace data!
          Fehlermeldung "Keine aufgezeichneten Daten vorhanden!". Wird
          angezeigt bei dem Versuch, einen Befehl auszufuehren, der auf-
          gezeichnete Daten benoetigt (z.B. "list trace ...").

         No trace file!
          Fehlermeldung "Keine Aufzeichnungsdatei". Sie haben versucht,
          eine Aufzeichnung von einer Datei zu laden, welche keine
          COMWATCH-Aufzeichnungsdatei ist.

         Path not found: <path>
          Fehlermeldung "Pfad nicht gefunden: <Pfad>". Wird angezeigt,
          wenn der angezeigte Verzeichnispfad bei einer Dateioperation
          nicht gefunden wurde.

         Press RETURN to accept
          Statusmeldung "Bestaetigen mit RETURN". Wird angezeigt, wenn
          ein Befehl bis zu diesem Punkt vollstaendig ist und somit mit
          RETURN bestaetigt werden kann.

         Reserved file name! (Fehlermeldung)
          Fehlermeldung "Reservierter Dateiname!". Sie haben einen
          Dateinamen angegeben, der in COMWATCH nicht zugelassen ist.
          Dies sind CON, COM1 und COM2.

         Select # of data bits per character for COMx
          Statusmeldung "Waehlen Sie die Bits/Zeichen fuer COMx".
          Aufforderung zur Eingabe des Uebertragungsparameters "Bits pro
          Zeichen" fuer die Schnittstelle COMx (x=1 oder 2).

         Select # of stop bits for COMx
          Statusmeldung "Waehlen Sie die Anzahl der Stopbits fuer COMx".
          Aufforderung zur Eingabe des Uebertragungsparameters
          "Stopbits" fuer die Schnittstelle COMx (x=1 oder 2).

         Select baud rate for COMx
          Statusmeldung "Waehlen Sie die Uebertragungsrate fuer COMx".
          Aufforderung zur Eingabe des Uebertragungsparameters
          "Baudrate" fuer die Schnittstelle COMx (x=1 oder 2).

         Select com? parameter to modify
          Statusmeldung "Waehlen Sie den zu aendernden com?-Parameter".
          Eingabeaufforderung zur Auswahl eines zu aendernden
          Uebertragungsparameters der Schnittstelle COM? (?=1 oder 2).


         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 40 von 44






         Select communications port to be traced only
          Statusmeldung "Waehlen sie die Schnittstelle, die alleine auf-
          gezeichnet werden soll". Aufforderung zur Wahl der
          Schnittstelle im Befehl "trace only ...".

         Select parity mode for COMx
          Statusmeldung "Waehlen Sie den Paritaetsmodus fuer COMx".
          Aufforderung zur Eingabe des Uebertragungsparameters "Parity"
          fuer die Schnittstelle COMx (x=1 oder 2).

         Setup loaded
          Statusmeldung "Konfiguration geladen". Wird angezeigt, nachdem
          eine Konfiguration erfolgreich von Diskette/Platte geladen
          wurde.

         Setup stored
          Statusmeldung "Konfiguration gespeichert". Wird angezeigt,
          nachdem die aktuelle Konfiguration erfolgreich auf
          Diskette/Platte gesichert wurde.

         Showing <name of tracefile>
          Statusmeldung "<Aufzeichnungsdatei> wird angezeigt". Wird an-
          gezeigt, solange eine von Diskette/Platte geladene
          Aufzeichnung dargestellt wird. <Aufzeichnungsdatei> ist der
          Name der geladenen Datei.

         Start of trace
          Statusmeldung "Anfang der Aufzeichnung". Wird angezeigt, wenn
          z.B. "Cursor nach oben" betaetigt wird und dabei der
          Cursorbalken bereits am Anfang der Aufzeichnung steht.

         Storing setup
          Statusmeldung "Konfiguration wird gespeichert". Wird ange-
          zeigt, solange die aktuelle Konfiguration auf Diskette/Platte
          gesichert wird.

         Storing trace
          Statusmeldung "Aufzeichnung wird gespeichert". Wird angezeigt,
          solange die aktuelle Aufzeichnung auf Diskette/Platte gesi-
          chert wird.

         Too many open files!
          Fehlermeldung "Zu viele offene Dateien!". DOS kann keine wei-
          tere Dateien oeffnen (Abhilfe: Schliessen von Dateien oder/und
          Eintrag FILES=xx in CONFIG.SYS erhoehen).

         Trace loaded
          Statusmeldung "Aufzeichnung geladen". Wird angezeigt, nachdem
          eine Aufzeichnung erfolgreich von Diskette/Platte geladen
          wurde.

         Trace stopped
          Statusmeldung "Aufzeichnung gestoppt". Wird angezeigt, wenn
          das Aufzeichnen der Schnittstellendaten gestoppt wurde.




         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 41 von 44






         Trace stored
          Statusmeldung "Aufzeichnung gespeichert". Wird angezeigt,
          nachdem die aktuelle Aufzeichnung erfolgreich auf
          Diskette/Platte gesichert wurde.

         Trigger sequence occured
          Statusmeldung "Triggersequenz aufgetreten". Wird angezeigt,
          wenn die vorgegebene Triggersequenz erkannt wurde, nachdem der
          Befehl "trace after|about trigger_sequence" gestartet wurde.

         Value out of range!
          Fehlermeldung "Wertebereich ueberschritten!". Sie haben einen
          Zahlenwert eingegeben, der ausserhalb des gueltigen Bereichs
          liegt.

         Waiting for trigger sequence
          Statusmeldung "Auf Triggersequenz wartend". Wird angezeigt bis
          zum Eintreffen der Triggersequenz, nachdem der Befehl "trace
          after|about trigger_sequence" gestartet wurde.







































         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 42 von 44






         10. Technische Daten
         ====================

         Aufzeichnungspuffer:    1024 bis 16383 Zeichen, je nach ver-
                                 fuegbarem Speicher.

         Uebertragungsrate:      110 bis 9600 Baud.

         Zeitmessung:            Max. 999999 Sekunden (ca. 11,5 Tage)
                                 fuer eine Aufzeichnung bei einer
                                 Aufloesung von ca. 0,2ms.

         Verwendete Interrupts:  IRQ0 (System-Timer)
                                 IRQ3 (COM2)
                                 IRQ4 (COM1)

         Portadressen:           Entsprechend BIOS-Konfiguration fuer
                                 COM1 und COM2.








































         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 43 von 44






         11. Problemhilfen
         =================

         Problem:
         Werden bei laufender Aufzeichnung Cursorbewegungen ausgefuehrt,
         dann kommt es vor, dass vereinzelt Zeichen in der Aufzeichnung
         fehlen, obwohl sie mit Sicherheit uebertragen wurden, und ein
         nachfolgendes Zeichen wird mit dem Fehler OE (Overrun) ange-
         zeigt.

         Ursache:
         Sie arbeiten vermutlich mit DOS 3.30, oder einer hoeheren
         Version, mit deutscher Tastatur. Dazu haben Sie den
         Tastaturtreiber von DOS, KEYB.COM installiert. Untersuchungen
         haben gezeigt, dass dieser zum Verarbeiten eines
         Tastenanschlags u.U. laenger als 1ms benoetigt. Bei einer
         Uebertragungsrate von 9600 Baud betraegt die Uebertragungszeit
         fuer 1 Zeichen ca. 1ms. Da die Tastatur eines PC hardwarebe-
         dingt eine hoehere Prioritaet hat als die seriellen
         Schnittstellen, verhindert der Tastaturtreiber somit, dass
         COMWATCH das Zeichen rechtzeitig auslesen kann, bevor ein zwei-
         tes Zeichen empfangen wird. Dies fuehrt dazu, dass das erste
         Zeichen durch das zweite ueberschrieben wird und somit in der
         Aufzeichnung fehlt. Das zweite Zeichen erhaelt dabei den
         Fehlerstatus "Ueberlauf".

         Abhilfe:
         Betaetigen Sie die Tastenkombination Ctrl+Alt+F1, um den
         Tastaturtreiber auf die amerikanische Tastatur umzustellen. In
         dieser Betriebsart arbeitet KEYB.COM wesentlich schneller.
         Dafuer ist jetzt jedoch die Tastaturbelegung geaendert, z.B.
         "Y" und "Z" vertauscht, etc. Mit Ctrl+Alt+F2 schalten Sie wie-
         der auf die deutsche Tastaturbelegung um. Eine andere
         Moeglichkeit ist, den Tastaturtreiber von DOS 3.20 zu verwen-
         den. Mit diesem wurde das geschilderte Problem noch nicht beob-
         achtet. Da der Effekt nur bei 9600 Baud auftritt, besteht
         schliesslich noch die Moeglichkeit, eine niedrigere
         Uebertragungsrate zu waehlen.

         Problem:
         Sobald der Schnittstellenbeobachter in eine funktionierende
         Verbindung geschaltet wird (parallel), bricht die Verbindung
         zusammen. COMWATCH zeigt dabei keine oder nur unvollstaendige
         Daten an (z.B. nur von einem Teilnehmer).

         Ursache:
         Moeglicherweise ist der Sendebaustein von einem oder beiden
         Teilnehmern zu schwach, zwei Empfaenger (naemlich der andere
         Teilnehmer und COMWATCH) anzusteuern, insbesondere bei langen
         Verbindungsleitungen.

         Abhilfe:
         Wenn moeglich, verkuerzen Sie die RS232-Verbindungsleitungen,
         auch die zum Schnittstellenbeobachter. Ansonsten bleibt nur die
         Moeglichkeit, den Schnittstellenbeobachter in Reihe mit den
         Teilnehmern zu schalten und COMWATCH mit der Option /X zu star-
         tet (Siehe Abschnitt "Reihenschaltung" auf Seite 33).

         ---------------------------------------------------------------
         COMWATCH 2.10       Aenderungen vorbehalten!    Seite 44 von 44