EXAMPLE.DOC

        This file describes the use of CFT and CST,  the  main  parts  of
        CXT,  the  C  EXPLORATION  TOOLS.  The  example session shows the
        processing of a small program composed of two source  files  X1.C
        and X2.C and one include file X.H as listed below.  When invoked,
        the program produces the following output:

             hello world ....................

        The source code of the files is as follows:

        SOURCE LISTING 1: X1.C
             #include <stdio.h>
             #include "x.h"

             WORD main(void);
             VOID x1(void);

             WORD main(void)
             {
               x1();
               y1();
               return(0);
             }

             static VOID x2(void)
             {
               printf("hello ");
             }

             VOID x1(VOID)
             {
               x2();
             }
        END OF SOURCE LISTING 1

        SOURCE LISTING 2: X2.C
             #include <stdio.h>
             #include "x.h"

             VOID y1(VOID);
             static int x1(void);
             static void x3(void);

             VOID y1(VOID)
             {
               x1();
             }

             static char x2(VOID)
             {
               printf("world ");
               x3();
               return(1);
             }


                                      - 1 -




             static int x1(void)
             {
               x2();
               return(1);
             }

             static void x3(void)
             {
               static i = 0;

               printf(".");

               if (++i < 20)
                 x3();
             }
        END OF SOURCE LISTING 2

        SOURCE LISTING 3: X.H
             typedef void    VOID;
             typedef char    BYTE;
             typedef int     WORD;
             typedef long    DWORD;

             typedef struct _s_x
             {
               BYTE   a;
               WORD   b;
               BYTE   string[20];
               FILE  *fptr;
             } S_XT;

             extern VOID y1(VOID);
        END OF SOURCE LISTING 3

        First of all, the two source files X1.C and X2.C are processed by
        CFT to look for  the  functions  and  their  hierarchy  with  the
        following command line (see documentation for description):

             CFT -m -rauspMP -TMSC70,L -cs -Cs -na -Zs -z x?.c

        The  resulting  screen  output  during processing is shown below.
        Besides  the  default  informations  about  the   file   actually
        processed there are also some warnings given.  (NOTE: Some of the
        following output lines are truncated due to their length.)

        SCREEN OUTPUT

        CFT (TM) C FUNCTION TREE GENERATOR 2.12   Copyright (C) J.M 1988-

        processing C:/C/CXT/DOC/X1.C
        C:/C/CXT/DOC/X1.C(15): warning: function 'x2' definition used  as
        prototype
        processing C:/C/CXT/DOC/X2.C
        C:/C/CXT/DOC/X2.C(14):  warning: function 'x2' definition used as
        prototype


                                      - 2 -




        writing output file CFT.LST

        END OF SCREEN OUTPUT

        The finally generated  output  file  CFT.LST  has  the  following
        listed  contents.  For  further informations about the meaning of
        the several sections listed in the output file see  the  CFT  and
        CST documentation.

        CFT OUTPUT: CFT.LST

        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є    CFT (TM) C FUNCTION TREE GENERATOR 2.12   Copyright (C) J.M
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН


        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є        CFT is part of CXT - the C EXPLORATION TOOLS
        є        You are expressly prohibited from selling this software
        є        of it in any form, distributing it with another product
        є        removing this notice. This software is Copyright (C)
        є        File creation date: Sat Nov 21 13:08:22 1992
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є  EXAMPLE: int test()  (9999) <DMPCA> <TEST.C, 100>
        є  - int          : function return type
        є  - test()       : function name
        є  - (9999)       : function cross reference number
        є  - <DMPCA>      : function found as D=definition, M=macro, P=P
        є                   C=function call, A=assembler function
        є  - <TEST.C, 100>: file name, line number
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН


        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є                     FUNCTION CALLTREE HIERARCHY LISTING
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

        WORD main()  (1) <DP> <X1.C, 8>
         Г VOID x1()  (2) <DPC> <X1.C, 20>
         і  А static VOID x2()  (3) <DC> <X1.C, 15>
         і     А int printf()  (4) <PC> <?>
         і
         А VOID y1()  (5) <DPC> <X2.C, 9>
            А static int x1()  (6) <DPC> <X2.C, 21>
               А static char x2()  (7) <DC> <X2.C, 14>
                  Г int printf()
                  А static void x3()  (8) <DPC> <X2.C, 27>
                     Г int printf()
                     А static void x3()  ...recursive call of (8)

        WORD main()  ...relations shown at (1)

        int printf()  ...relations shown at (4)


                                      - 3 -




        VOID x1()  ...relations shown at (2)

        static int x1()  ...relations shown at (6)

        static VOID x2()  ...relations shown at (3)

        static char x2()  ...relations shown at (7)

        static void x3()  ...relations shown at (8)

        VOID y1()  ...relations shown at (5)


        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є               TOTAL NUMBER OF FUNCTIONS REFERENCED :    8
        є               NUMBER OF FUNCTION DEFINITIONS       :    7
        є               NUMBER OF UNDEFINED FUNCTIONS        :    1
        є               DIRECTED CALL GRAPH WITH 8 NODES AND 10 CONNECTI
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН


        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є                             UNDEFINED FUNCTIONS
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

        int printf()  (4) <PC> ...first found in <STDIO.H, 256>


        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є                           FUNCTION CALL STATISTICS
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

        VOID x1()  (2) <DPC> <1 calls>

        static int x1()  (6) <DPC> <1 calls>

        static VOID x2()  (3) <DC> <1 calls>

        static char x2()  (7) <DC> <1 calls>

        VOID y1()  (5) <DPC> <1 calls>

        static void x3()  (8) <DPC> <2 calls>

        int printf()  (4) <PC> <3 calls>


        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є                         FUNCTION CALLER-MEMBER LIST
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

              <no callers>
        main()  (1) <0, 2>
              x1()  (2) <1>
              y1()  (5) <1>


                                      - 4 -




              main()  (1) <1>
        x1()  (2) <1, 1>
              x2()  (3) <1>

              y1()  (5) <1>
        x1()  (6) <1, 1>
              x2()  (7) <1>

              x1()  (2) <1>
        x2()  (3) <1, 1>
              printf()  (4) <1>

              x1()  (6) <1>
        x2()  (7) <1, 2>
              printf()  (4) <1>
              x3()  (8) <1>

              main()  (1) <1>
        y1()  (5) <1, 1>
              x1()  (6) <1>

              x2()  (7) <1>
              x3()  (8) <1, recursion>
        x3()  (8) <2, 2>
              printf()  (4) <1>
              x3()  (8) <1, recursion>

              x2()  (7) <1>
              x2()  (3) <1>
              x3()  (8) <1>
        printf()  (4) <3, 0>
              <no members>


        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є                         FUNCTION CALL REFERENCE LIST
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

        main()  (1) [3]: 8

        printf()  (4) [1]: 256
              [3]: 16
              [4]: 15 30

        x1()  (2) [3]: 20
              [3]: 9

        x1()  (6) [4]: 21
              [4]: 10

        x2()  (3) [3]: 15
              [3]: 21

        x2()  (7) [4]: 14
              [4]: 22


                                      - 5 -




        x3()  (8) [4]: 27
              [4]: 16 33

        y1()  (5) [4]: 9
              [3]: 10

        FILE INDEX LIST
           1 G:/C700/INCLUDE/STDIO.H
           2 C:/C/CXT/DOC/X.H
           3 C:/C/CXT/DOC/X1.C
           4 C:/C/CXT/DOC/X2.C


        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є               CRITICAL FUNCTION CALL PATH  (NL...nestinglevel)
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

        main()  (1) (NL 0)
         А y1()  (5) (NL 1)
            А x1()  (6) (NL 2)
               А x2()  (7) (NL 3)
                  А x3()  (8) (NL 4)
                     Г printf()  (4) (NL 5)
                     А x3()  ...recursive call of (8)

        x2()  (3) (NL 0)
         А printf()  (NL 1)

        x1()  (2) (NL 0)
         А x2()  ...relations shown at (3) (NL 1)


        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є                    SOURCE FILE - INCLUDE FILE DEPENDENCY
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

        C:/C/CXT/DOC/X1.C :
                G:/C700/INCLUDE/STDIO.H
                C:/C/CXT/DOC/X.H

        C:/C/CXT/DOC/X2.C :
                G:/C700/INCLUDE/STDIO.H
                C:/C/CXT/DOC/X.H


        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є                      FUNCTION TABLE: C:/C/CXT/DOC/X1.C
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

        LINE      FUNCTION   [SRC BYTES,CMNT BYTES,LINES,BYTES/LINE,FUNCS
        CALLED,CTRL STMTS,BRACE LVLS]
        8    : WORD main()  (1) [29,0,4,7.25,2,0,1]
        15   : static VOID x2()  (3) [22,0,2,11.00,1,0,1]
        20   : VOID x1()  (2) [10,0,2,5.00,1,0,1]



                                      - 6 -



        [3 FUNCTIONS,  AVERAGE VALUES: 20.33,  0.00,  2.67,  7.63,  1.33,
        0.00, 1.00]
        NOTE: NONE OF THESE FUNCTIONS WILL BE CALLED OUTSIDE THIS FILE!


        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є                      FUNCTION TABLE: C:/C/CXT/DOC/X2.C
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

        LINE      FUNCTION   [SRC BYTES,CMNT BYTES,LINES,BYTES/LINE,FUNCS
        CALLED,CTRL STMTS,BRACE LVLS]
        9    : VOID y1()  (5) [10,0,2,5.00,1,0,1]
        14   : static char x2()  (7) [41,0,4,10.25,2,0,1]
        21   : static int x1()  (6) [22,0,3,7.33,1,0,1]
        27   : static void x3()  (8) [58,0,7,8.29,2,1,1]
        [4 FUNCTIONS,  AVERAGE VALUES: 32.75,  0.00,  4.00,  8.19,  1.50,
        0.25, 1.00]


        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є  FILES REFERENCED                         : 2
        є  FUNCTIONS REFERENCED                     : 7
        є  AVERAGE # OF FUNCTIONS/FILE              : 3.50
        є  AVERAGE # OF BYTES/FUNCTION              : 27.43
        є  AVERAGE # OF COMMENT BYTES/FUNCTION      : 0.00
        є  AVERAGE # OF LINES/FUNCTION              : 3.43
        є  AVERAGE # OF BYTES/LINE                  : 8.00
        є  AVERAGE # OF CONTROL STATEMENTS/FUNCTION : 0.14
        є  AVERAGE # OF BRACE LEVELS/FUNCTION       : 1.00
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН


        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є                               FILE INFORMATION
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

        FILE             SIZE/ SCANNED         LINES/SCANNED
        STDIO.H     :    7467/       0 bytes,     340/      0 lines,    0
        functions (* included *) <G:/C700/INCLUDE/> (7467, 1.000)
        X.H         :     217/       0 bytes,     16/      0 lines,     0
        functions (* included *) <C:/C/CXT/DOC/> (217, 1.000)
        X1.C        :     212/    7896 bytes,      23/    379 lines,    3
        functions (* 2 files included *) <C:/C/CXT/DOC/> (212, 1.000)
        X2.C        :     352/    8036 bytes,     35/    391 lines,     4
        functions (* 2 files included *) <C:/C/CXT/DOC/> (352, 1.000)

        TOTAL       :    8248/   15932 bytes,     414/    770 lines,    7
        functions in 2 of 4 files

        2 (* included *) files
        program code: 8248 bytes, program comment: 0 bytes
        average program code/filesize ratio 1.000
        see exact file  values  above:  ...  (code  bytes,  code/filesize
        ratio)

        END OF CFT OUTPUT: CFT.LST


                                      - 7 -




        Second, the two source files are processed by CST to get the data
        types and their relations with the following command line:

             CST -rapP -TMSC70,L -cs -Cs -na -Zs -z x?.c

        The resulting screen output during processing is as follows:

        SCREEN OUTPUT

        CST (TM) C STRUCTURE TREE GENERATOR 2.12   Copyright (C) J.M 1988

        processing C:/C/X1.C
        processing C:/C/X2.C

        writing output file CST.LST

        END OF SCREEN OUTPUT

        The contents of the output file CST.LST is listed below:

        CST OUTPUT: CST.LST

        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є   CST (TM) C STRUCTURE TREE GENERATOR 2.12   Copyright (C) J.M
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є        CST is part of CXT - the C EXPLORATION TOOLS
        є        You are expressly prohibited from selling this software
        є        of it in any form, distributing it with another product
        є        removing this notice. This software is Copyright (C)
        є        File creation date: Sat Nov 21 13:08:25 1992
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є  EXAMPLE: struct _test  (9999) <BSUCE> [<TEST.C, 90>] <TEST.C,
        є  - struct _test: type specifier
        є  - (9999)      : data type cross reference number
        є  - <BSUCE>     : data type: B=basic type, S=struct, U=union, C
        є  - <TEST.C, 90>: file name, line number of type definition
        є  - <TEST.C, 60>: file name, line number of basic type definiti
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН


        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є                  DATA STRUCTURE CALLTREE HIERARCHY LISTING
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

        BYTE  (1) <B> <X.H, 2> <STDIO.H, 44>

        DWORD  (2) <B> <X.H, 4> <STDIO.H, 105>

        FILE  (3) <S> <STDIO.H, 50> <STDIO.H, 43>
         Г *_ptr ДДД char
         Г _cnt ДДДД int


                                      - 8 -



         Г *_base ДД char
         Г _flag ДДД char
         А _file ДДД char

        S_XT  (4) <S> <X.H, 7>
         Г a ДДДДДДДДДДД BYTE
         Г b ДДДДДДДДДДД WORD
         Г string[20] ДД BYTE
         А *fptr ДДДДДДД FILE  ...relations shown at (3)

        VOID  (5) <B> <X.H, 1>

        WORD  (6) <B> <X.H, 3> <STDIO.H, 45>

        char  ...relations shown at (1)

        fpos_t  ...relations shown at (2)

        int  ...relations shown at (6)

        long  ...relations shown at (2)

        size_t  (7) <B> <STDIO.H, 26>

        struct _iobuf  ...relations shown at (3)

        struct _s_x  ...relations shown at (4)

        unsigned int  ...relations shown at (7)

        void  ...relations shown at (5)


        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є               TOTAL NUMBER OF DATA TYPES REFERENCED :    7
        є               NUMBER OF DATA TYPE DEFINITIONS       :    2
        є               DIRECTED CALL GRAPH WITH 7 NODES AND 5 CONNECTIO
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН


        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є                          DATA TYPE CALL STATISTICS
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

        DWORD  (2) <B> <0 uses>
          alias: fpos_t
                 long

        S_XT  (4) <S> <0 uses>
          alias: struct _s_x

        VOID  (5) <B> <0 uses>
          alias: void

        size_t  (7) <B> <0 uses>
          alias: unsigned int


                                      - 9 -




        FILE  (3) <S> <1 uses>
          alias: struct _iobuf

        WORD  (6) <B> <2 uses>
          alias: int

        BYTE  (1) <B> <6 uses>
          alias: char


        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є                         DATA TYPE CALLER-MEMBER LIST
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

              <no callers>
        DWORD  (2) <0, 0>
              <no members>

              <no callers>
        S_XT  (4) <0, 4>
              BYTE  (1) <2>
              WORD  (6) <1>
              FILE  (3) <1>

              <no callers>
        VOID  (5) <0, 0>
              <no members>

        fpos_t  ...relations shown at (2)

        long  ...relations shown at (2)

              <no callers>
        size_t  (7) <0, 0>
              <no members>

        struct _s_x  ...relations shown at (4)

        unsigned int  ...relations shown at (7)

        void  ...relations shown at (5)

              struct _s_x  (4) <1>
        FILE  (3) <1, 5>
              char  (1) <4>
              int  (6) <1>

        struct _iobuf  ...relations shown at (3)

              struct _iobuf  (3) <1>
              struct _s_x  (4) <1>
        WORD  (6) <2, 0>
              <no members>

        int  ...relations shown at (6)


                                     - 10 -




              struct _iobuf  (3) <4>
              struct _s_x  (4) <2>
        BYTE  (1) <6, 0>
              <no members>

        char  ...relations shown at (1)


        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є                        DATA TYPE CALL REFERENCE LIST
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

        BYTE  (1) [1]: 44
              [1]: 44 46 47 48 44 46 47 48
              [2]: 8 10 8 10

        DWORD  (2) [1]: 105

        FILE  (3) [1]: 43
              [2]: 11 11

        S_XT  (4) [2]: 7

        VOID  (5) [2]: 1

        WORD  (6) [1]: 45
              [1]: 45 45
              [2]: 9 9

        char  ...relations shown at (1)

        fpos_t  ...relations shown at (2)

        int  ...relations shown at (6)

        long  ...relations shown at (2)

        size_t  (7) [1]: 26

        struct _iobuf  ...relations shown at (3)

        struct _s_x  ...relations shown at (4)

        unsigned int  ...relations shown at (7)

        void  ...relations shown at (5)

        FILE INDEX LIST
           1 G:/C700/INCLUDE/STDIO.H
           2 C:/C/CXT/DOC/X.H
           3 C:/C/CXT/DOC/X1.C
           4 C:/C/CXT/DOC/X2.C


        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН


                                     - 11 -



        є                 DATA STRUCTURE NESTING  (NL...nestinglevel)
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

        S_XT  (4) <S> (NL 0)
         А FILE  (3) <S> (NL 1)
            Г char  (1) <B> (NL 2)
            А int  (6) <B>


        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є                   DATA TYPE TABLE: G:/C700/INCLUDE/STDIO.H
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

        LINE   DATA TYPE   [ELEMENTS,SUBELEMENTS]
        43   : FILE  (3) <S> [5,0]
                 alias: struct _iobuf
        [1 DATA TYPES, AVERAGE VALUES: 5.00, 0.00]


        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є                      DATA TYPE TABLE: C:/C/CXT/DOC/X.H
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

        LINE   DATA TYPE   [ELEMENTS,SUBELEMENTS]
        7    : S_XT  (4) <S> [4,1]
                 alias: struct _s_x
        [1 DATA TYPES, AVERAGE VALUES: 4.00, 1.00]


        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є  FILES REFERENCED                : 2
        є  DATA TYPES REFERENCED           : 2
        є  AVERAGE # OF TYPES/FILE         : 1.00
        є  AVERAGE # OF ELEMENTS/TYPE      : 4.50
        є  AVERAGE # OF SUBSTRUCTURES/TYPE : 0.50
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН


        ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
        є                               FILE INFORMATION
        ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

        FILE             SIZE/ SCANNED         LINES/SCANNED
        STDIO.H     :    7467/       0 bytes,     340/      0 lines,    1
        data types (* included *) <G:/C700/INCLUDE/> (7467, 1.000)
        X.H         :     217/       0 bytes,     16/      0 lines,     1
        data types (* included *) <C:/C/CXT/DOC/> (217, 1.000)
        X1.C        :     212/    7896 bytes,      23/    379 lines,    0
        data types (* 2 files included *) <C:/C/CXT/DOC/> (212, 1.000)
        X2.C        :     352/    8036 bytes,     35/    391 lines,     0
        data types (* 2 files included *) <C:/C/CXT/DOC/> (352, 1.000)

        TOTAL       :    8248/   15932 bytes,     414/    770 lines,    2
        data types in 2 of 4 files

        2 (* included *) files


                                     - 12 -



        program code: 8248 bytes, program comment: 0 bytes
        average program code/filesize ratio 1.000
        see exact file  values  above:  ...  (code  bytes,  code/filesize
        ratio)

        END OF CST OUTPUT: CST.LST

        This  short example session gives only a small overview about the
        capabilities of CFT and CST.  There is (nearly) no limitation  in
        the number of files to process,  nor is there a limitation in the
        complexity of the relationship between the items to  analyse  and
        to  display.  Test  CFT  and  CST with your own programs or,  for
        example,  with your compiler include files,  to get a feeling for
        what these tools can be useful to you and your work.

        For  a  complete  description  of  the available commands see the
        CFT_CST.DOC file.  If you have the  BRIEF,  MicroEMACS  or  QEDIT
        editor  you  can  use the generated database from CFT and CST and
        try the macro functions to access items in  multiple  files  with
        just a keystroke.






































                                     - 13 -