HamComm
                                  Version 2.1

                                 11. Juni 1992




                                W. F. Schroeder

                                    DL5YEC















 
 


         HamComm 2.1               Handbuch              11. Juni 1992
 
 


         1.  Einleitung

         HamComm  2.1 ist ein Kommunikationsprogramm fuer Funkamateure
         zur   Dekodierung   und   Erzeugung   von   Fernschreib-  und
         Morse-Signalen.   Ein  Konverter im herkoemmlichen Sinne oder
         Modem  IC  ist  dabei nicht erforderlich.  Der Tonausgang des
         Empfaengers   wird  mit  der  seriellen  Schnittstelle  eines
         PC-kompatiblen   Computers   durch  eine  sehr  einfache  und
         preisguenstige   Schaltung   verbunden.    Ein  zusaetzliches
         Netzteil ist nicht erforderlich, die Versorgungsspannung wird
         aus  der  seriellen  Schnittstelle gewonnen.  Zum Senden wird
         das  Tonsignal  von  der  seriellen  Schnittstelle  oder  vom
         Lautsprecher des Rechners mit dem Mikrofoneingang des Senders
         durch  ein einfaches Tiefpassfilter verbunden.  Die Erzeugung
         und Dekodierung der Tonsignale, Seriell/Parallel-Wandlung und
         weitere Signalverarbeitung wird durch Software erledigt.


         2.  Nutzungserlaubnis

         HamComm  2.1  ist  kein  "public domain" Programm.  Der Autor
         behaelt das Urheberrecht sowie alle anderen Rechte.

         Es ist nicht gestattet
          - das Programm in irgendeiner Weise zu veraendern
          - es ohne die zugehoerigen Dateien weiterzugeben
          - fuer die Weitergabe einschliesslich aller Nebenkosten
            mehr als DM10 zu berechnen.

         Unter Beachtung dieser Einschraenkungen darf HamComm 2.1 fuer
         nicht-kommerzielle  Zwecke  beliebig oft benutzt, kopiert und
         weitergegeben werden.

         Wenn  Ihnen  das  Programm  gefaellt,  senden  Sie bitte eine
         Spende von DM 20 oder mehr an die folgende Adresse:

                     Django Schroeder
                     Augsburger Weg 63
                     D-4790 Paderborn









 
                                     - 1 -


         HamComm 2.1               Handbuch              11. Juni 1992
 
 


         3.  Haftungsausschluss

         Der  Autor  gibt keinerlei Gewaehrleistung fuer Funktion oder
         Fehlerfreiheit  des  Programms und haftet in keinem Fall fuer
         direkte  oder  indirekte Schaeden, insbesondere Datenverlust,
         Geraeteschaeden     oder    Verdienstausfall,    die    durch
         Uebertragungsfehler,    Fehlfunktion   des   Programms   oder
         Bedienungsfehler verursacht werden.


         4.  Systemanforderungen

         HamComm   2.1   laeuft   unter  MS-DOS  ab  Version  3.x  auf
         PC/XT/AT-kompatiblen  Systemen  mit  mindestens  320KB freiem
         Speicher.   Eine  Festplatte  ist  empfehlenswert  aber nicht
         unbedingt   erforderlich.   Bedingt  durch  die  Groesse  des
         Programms  kann es auf einer 360KB Diskette zu Platzproblemen
         kommen.   Bei  langsamen  Rechnern  mit  8088 CPU sind einige
         Funktionen nicht oder nur eingeschraenkt nutzbar.

         Video  Adapter vom Typ MDA, CGA, EGA, VGA und Hercules werden
         automatisch  erkannt  und  unterstuetzt.   Bei  MDA  Adaptern
         entfallen  die  graphischen  Funktionen, da diese Karte nicht
         ueber  einen  Graphikmodus verfuegt.  Bei billigen CGA Karten
         aelterer Bauart treten Bildstoerungen ('Schnee') auf.

         HamComm  laeuft  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit  nicht  unter
         Multitasking  Programmen  wie  z.B.   Desqview,  Windows oder
         OS/2,    da    die    uneingeschraenkte    Kontrolle    ueber
         Interruptcontroller,  Timer IC und die serielle Schnittstelle
         unbedingt erforderlich ist.


         5.  Installation

         Zur   Installation  auf  einer  Festplatte  sollte  dort  ein
         Subdirectory  mit  Namen  'HAMCOMM' angelegt werden, das alle
         HamComm-spezifischen Dateien aufnimmt.  HamComm wird als .ZIP
         Datei  oder als .EXE Datei verteilt.  Im ersten Fall wird zum
         'Auspacken'   ein  Programm  wie  z.B.   UNZIP  oder  PKUNZIP
         benoetigt.     Die   .EXE   Version   ist   ein   sogenanntes
         'self-extracting  archive' und zerlegt sich bei Aufruf selbst
         in die einzelnen Dateien, die im aktuellen Directory abgelegt
         werden.

         Es  wird  dringend  empfohlen, die Dateien README, HC.CFG und
         CHANGES sorgfaeltig zu lesen !

 
                                     - 2 -


         HamComm 2.1               Handbuch              11. Juni 1992
 
 
         6.  Programmstart

         HamComm  wird  durch Eingabe des Befehls 'HC' gestartet.  Zum
         Spielen   und   Ueben   kann   das  Programm  auch  ohne  den
         Minikonverter betrieben werden.

         Durch  Angabe  einer  Option  kann bei EGA und VGA Karten mit
         entsprechendem  Monitor  auch  im  43-  oder  50-Zeilen  Mode
         gearbeitet werden.

                 EGA/VGA: HC -L43
                     VGA: HC -L50

         Viele  SuperVGA  Karten  haben spezielle Textmodi z.B.  80x60
         oder  132x44.  Der gewuenschte Mode muss eingeschaltet werden
         bevor  HamComm  gestartet wird.  Den meisten Karten liegt ein
         kleines  Programm zum Umschalten bei.  Es werden nur die Modi
         unterstuetzt,  bei  denen  der Videospeicher auf Segment B800
         beginnt.

         HamComm  geht  davon  aus,  dass  der  originale  PC  Display
         Zeichensatz aktiv ist, auch bekannt als "codepage 437".

         Beim  Start  erkennt  das  Programm  Videokarte  und  Monitor
         automatisch und waehlt daraufhin einen Graphikmodus mit hoher
         Aufloesung  aus.   Einige  Programmfunktionen  benoetigen den
         Graphikmodus  zur  Anzeige  des  Eingangssignals.   Falls der
         Rechner     Kompatibilitaetsprobleme     hat,     kann    die
         Hardwareerkennung  zu  falschen  Ergebnissen  kommen.   Durch
         Angabe  einer  der folgenden Optionen wird HamComm gezwungen,
         den entsprechenden Graphikmodus zu benutzen:

                 Option  Modus     Aufloesung

                  -cga    6        640x200 S/W
                  -ega   10h       640x350 16 Farben
                  -vga   12h       640x480 16 Farben
                  -herc  Hercules  720x348 S/W

         Bei  Computers  mit  LCD Display laesst die Lesbarkeit oft zu
         wuenschen   ueberig.    Versuchen  Sie  in  diesem  Fall  den
         folgenden DOS Befehl vor Aufruf von HamComm:

                 mode bw80

         Das  'mode'  Programm gehoert zum Lieferumfang von MS-DOS und
         wird   hier   benutzt   um   auf   Schwarz/Weiss  Darstellung
         umzuschalten.


 
                                     - 3 -


         HamComm 2.1               Handbuch              11. Juni 1992
 
 
         7.  Bildschirmaufbau

         HamComm      bietet      eine     weitgehend     SAA-konforme
         Bedieneroberflaeche  mit  Pull-down  Menues,  Helptexten  und
         Maussteuerung.     Die    Menueleiste    in    der   obersten
         Bildschirmzeile  ist  im Textmode jederzeit sichtbar.  In der
         untersten Zeile wird ein erlaeuternder Text zum ausgewaehlten
         Menuepunkt angezeigt.

         Im  Namen eines jeden Menues ist ein Buchstabe hervorgehoben.
         Durch   Druecken   der   ALT  Taste  und  des  entsprechenden
         Buchstabens  wird  das  Menue aktiviert.  So wird z.B.  durch
         ALT-M   das   MODE-Menue   aktiv.    Mit   Hilfe  der  Tasten
         Cursor-Links  und  Cursor-Rechts  wird ein benachbartes Menue
         aufgerufen.  Mit den Tasten Cursor-Auf und Cursor-Ab kann die
         gewuenschte  Funktion  ausgewaehlt  und durch die ENTER Taste
         ausgeloest werden.

         Jeder   Menueeintrag   hat  ebenfalls  einen  hervorgehobenen
         Buchstaben ueber den die entsprechende Funktion (ohne die ALT
         Taste) direct aufgerufen werden kann.

         Einige  haeufig gebrauchte Funktionen lassen sich auch direkt
         ueber  die  Funktionstasten  aufrufen.   Die  Taste  F8  ruft
         beispielsweise   die   SCOPE   Funktion   auf.   Falls  einem
         Menueeintrag eine Taste zugeordnet ist, so steht sie im Menue
         hinter der Bezeichnung der jeweiligen Funktion.

         Mit der ESC Taste wird die Menuebearbeitung abgebrochen.


         8.  Hilfstexte

         Die   Tasten   ALT-H   und  F1  rufen  beide  das  eingebaute
         Hilfssystem  auf, geben aber unterschiedliche Texte aus.  Die
         Taste   ALT-H   ruft   die   Hilfsfunktion   fuer  allgemeine
         Informationen  ueber  das  Programm  auf.   Die Taste F1 gibt
         Informationen  zur  augenblicklich  aktiven Programmfunktion,
         wie z.B.  die Bedeutung von Control Tasten.











 
                                     - 4 -


         HamComm 2.1               Handbuch              11. Juni 1992
 
 
         9.  Minikonverter

         Die  Schaltung  des  Minikonverters  ist  in  den  Helptexten
         enthalten:

         1.  HamComm starten, wenn moeglich im 43/50-Zeilen Mode.
         2.  Helpfunktion mit 'ALT-H' aufrufen.
         3.  Durch Druecken des Buchstabens 'O' den Menuepunkt 'Overview'
             anwaehlen.
         4.  Mit der TAB Taste den Eintrag 'Converter' auswaehlen
             und die ENTER Taste druecken.
         5.  Mit den Tasten Cursor-Ab und Cursor-Auf den Text verschieben
             bis die Schaltung angezeigt wird.

         Mit der ESC Taste kann man die Helpfunktion wieder verlassen.


         10.  Empfangsschaltung

         Der  Operationsverstaerker hat die Aufgabe, das NF Signal vom
         Empfaenger  auf V24-Pegel anzuheben.  Die Versorgungsspannung
         fuer  den  OP-AMP  wird  aus  den  Signalen  DTR  und RTS der
         seriellen  Schnittstelle  gewonnen.  Vier Dioden (1N4148 oder
         aehnlich) bilden einen Brueckengleichrichter.  Die beiden 1uF
         Kondensatoren dienen zur Pufferung.

         Das  Eingangssignal  sollte  eine  Amplitude  von  mindestens
         100mVss  haben.   Der  100nF  Kondensator im Eingang entfernt
         eventuell   vorhandene   Gleichspannungsanteile.    Da  keine
         Gegenkopplung   vorhanden   ist,   arbeitet  der  OP-AMP  mit
         maximaler  Verstaerkung.   An  seinem  Ausgang steht ein mehr
         oder  weniger rechteckfoermiges Signal an, das eine Amplitude
         von  mindestens +/-5V haben sollte, um den V24 Eingang sicher
         anzusteuern.

         Der  Operationsverstaerker vom Typ LM741 wurde gewaehlt, weil
         er  sehr  preisguenstig  und  leicht  erhaeltlich ist.  Seine
         Leistungsdaten  sind  allerdings  aus  heutiger  Sicht  nicht
         gerade   beeindruckend.    Ein  LF356  oder  TL071  ist  z.B.
         deutlich schneller und hat einen hoeheren Eingangswiderstand.
         Wenn  ein  anderer  Typ  verwendet  werden soll, so denke man
         daran,  dass die V24 Schnittstelle nur wenige Milliampere zur
         Stromversorgung liefern kann.







 
                                     - 5 -


         HamComm 2.1               Handbuch              11. Juni 1992
 
 
         11.  PTT Schaltung

         Das   RTS   Signal   liefert   nicht   nur   einen  Teil  der
         Versorgungsspannung  fuer  den Operationsverstaerker, sondern
         wird  auch  als  PTT  Signal verwendet.  Beim Empfang ist RTS
         negativ.   Die  Diode  schuetzt den Transistor gegen negative
         Basisspannung.  Beim Senden ist RTS positiv.  Ueber die Diode
         fliesst  jetzt  der  Basisstrom  und  schaltet den Transistor
         durch.   Der Widerstand dient zur Begrenzung des Basisstroms.
         Wenn  der  Transistor  leitend wird, zieht er die PTT Leitung
         nach  Masse.   Die Schaltung wurde mit einem FT747, FT757GXII
         und einem TS440S erfolgreich getestet.  Bei aelteren Geraeten
         liegt  an der PTT Leitung eventuell eine zu hohe Spannung an.
         Ebenso  kann  der erforderliche Strom um den Sender zu tasten
         zu hoch sein fuer einen kleinen Transistor.  Ueberpruefen sie
         dies bitte BEVOR sie die Verbindung zum PC herstellen.


         12.  Sendeschaltung

         AFSK   Tonsignale   zur   Aussendung  sind  an  zwei  Stellen
         verfuegbar:

                 1. am Lautsprecherausgang
                 2. an der seriellen Schnittstelle

         Der  Lautsprecherausgang  ist  leider  bei  den verschiedenen
         Rechnersystemen  nicht einheitlich aufgebaut.  Oft haengt ein
         Anschluss des Lautsprechers ueber einen Widerstand an 5 Volt,
         der  andere  Anschluss  wird  dann  mit einem Transistor nach
         Masse gezogen.  Eine brutale aber weit verbreitete Methode.

         Man sollte unbedingt nachmessen wie beim vorliegenden Rechner
         die   Anschluesse  belegt  sind.   Dabei  sind  Kurzschluesse
         zwischen  den  Pins  unbedingt  zu  Vermeiden!  Wenn  man den
         Lautsprecher   entfernt  oder  abschaltbar  macht,  muss  man
         ersatzweise   einen  Pull-Up  Widerstand  benutzen,  der  den
         Ausgang  nach  5 Volt zieht.  Man kann aber auch am 'heissen'
         Anschluss  des  Lautsprechers  ueber einen Kondensator die NF
         auskoppeln.   Dann  muss  man  sich  aber  die ganze Zeit mit
         voller Lautstaerke das Gedudel anhoeren.

         Bei  einigen  Rechnern hat der Lautsprecheranschluss nur zwei
         Pins.    In   diesem   Fall  hat  der  Hersteller  meist  die
         Masseanschluesse  weggelassen.   Dies  ist  laestig,  da  der
         Masseanschluss fuer das Tiefpassfilter benoetigt wird.

         Man kann die Lautsprecherzuleitung auch verlaengern und durch
         ein  (meist vorhandenes) Loch an der Rueckseite des Gehaeuses
         herausfuehren.   Hier  wird  ein  kleiner  Lautsprecher ueber
 
                                     - 6 -


         HamComm 2.1               Handbuch              11. Juni 1992
 
 
         einen  Vorwiderstand als Mithoerkontrolle angeschlossen.  Die
         wenigen   Bauteile   des   R/C   Filters   finden  neben  der
         Empfangsschaltung  Platz, wo durch die serielle Schnittstelle
         auch ein Masseanschluss vorhanden ist.

         Falls  sie  den  Eingriff  in  ihren Rechner scheuen oder der
         Lautsprecherausgang  z.B.   bei einem Laptop PC unzugaenglich
         ist,  kann  auch  am  TxD Pin der seriellen Schnittstelle ein
         AFSK  Ton  abgenommen  werden.   Die moeglichen Tonfrequenzen
         sind  nicht so fein abgestuft wie am Lautsprecherausgang, und
         weichen manchmal um 5Hz bis 10Hz von der Sollfrequenz ab.  Im
         praktischen  Betrieb  haben  sich  damit  bislang  aber keine
         Probleme   ergeben.    Weiter   ist  zu  beachten,  dass  der
         Signalpegel    hier    wesentlich    hoeher    ist   als   am
         Lautsprecherausgang,  sodass eventuell eine Anpassung der R/C
         Filter   und   des  Abschwaechers  fuer  den  Mikrofoneingang
         erforderlich wird.


         13.  Externer Konverter

         Im  "Keying"  Menue gibt es eine Option "External Converter",
         die auch mit den Tasten ALT-F9/ALT-F10 gesteuert werden kann.
         Wenn  diese  Option  eingeschaltet ist, erwartet das Programm
         ein Mark/Space-Signal von einem externen Konverter oder Modem
         Chip  am  CTS Eingang der seriellen Schnittstelle.  Dabei ist
         zu  beachten,  dass das HamComm Interface weiterhin benoetigt
         wird.   Ein  Empfang  ist  nicht moeglich, wenn das Interface
         nicht  angeschlossen  ist  oder  kein Eingangssignal erhaelt.
         Die   Eingaenge  des  externen  Konverters  und  des  HamComm
         Interfaces   sind   beide  an  den  Ausgang  des  Empfaengers
         anzuschliessen.

         Filterkonverter  fuer  RTTY  sind  normalerweise konstruiert,
         zwei  Toene  unterscheiden  zu koennen.  Fuer CW Empfang wird
         eine  Art  Tondekoder  benoetigt,  der  den  Ton vom Rauschen
         unterscheiden kann.













 
                                     - 7 -


         HamComm 2.1               Handbuch              11. Juni 1992
 
 
         14.  Externe AFSK

         AFSK  Toene  fuer  den  Sendebetrieb  stehen normalerweise am
         Lautsprecherausgang   und   am   TxD  Ausgang  der  seriellen
         Schnittstelle  zur  Verfuegung.   Falls sie diese Signale aus
         irgendwelchen Gruenden nicht verwenden wollen, finden sie ein
         FSK Signal am DTR Ausgang der seriellen Schnittstelle.

         Bei RTTY Aussendungen ist DTR negativ fuer den 'Mark' Zustand
         und  positiv fuer den 'Space' Zustand.  In der Betriebsart CW
         markiert  DTR  negativ den Zustand 'kein Ton' und DTR positiv
         den  Zustand  'Ton'.   Waehrend  des  Empfangs  ist DTR immer
         positiv.

         Der  RTS  Ausgang  ist bei Empfang negativ, beim Senden immer
         positiv.   Falls  DTR zur Tastung eines Senders in CW benutzt
         wird, sollte DTR mit RTS kombiniert werden.

         Beim Anschluss zusaetzlicher Bauteile an diese Signale ist zu
         beachten,  dass die DTR/RTS Ausgaenge die Versorgungsspannung
         fuer den OpAmp liefern.


         15.  Arbeitsweise

         Das  vom Minikonverter verstaerkte NF Signal gelangt an einen
         Modemstatus  Eingang  der  seriellen  Schnittstelle und loest
         dort  bei  jedem  Nulldurchgang einen Interrupt aus.  HamComm
         misst  mit Hilfe des Timer ICs des Rechners die Zeit zwischen
         zwei   aufeinanderfolgenden  Nulldurchgaengen  und  ermittelt
         daraus  die  Tonfrequenz.   Durch  Vergleich  mit der aktuell
         eingestellten  Mittenfrequenz  wird entschieden, ob MARK oder
         SPACE  Zustand  vorliegt.   Abhaengig  von  der eingestellten
         Baudrate   werden   die   einzelnen   Bits   eines   Zeichens
         aneinandergefuegt.   Ist  ein  Zeichen komplett, wird es nach
         eventueller Codewandlung angezeigt.

         Die vorgeschlagene Schaltung hat keine Frequenzselektivitaet.
         Damit  ist sie ueber den gesamten NF Bereich einsetzbar (z.B.
         fuer  die SCOPE und SPECTRUM Funktion) und ohne Abgleich sehr
         schnell   aufzubauen.    Der  Nachteil  ist  die  recht  hohe
         Stoerempfindlichkeit.   Auf  10  und 15 Meter, wo die Signale
         oft   schwach   sind   aber   wenig  QRM  herrscht,  geht  es
         ueberraschend   gut.   Die  Tondecoderroutine  hat  eine  Art
         Softwaretiefpass, der das Rauschen sozusagen 'wegrechnet'.

         Falls  der  Empfaenger  ein  CW  Filter  hat,  sollte  man es
         unbedingt  benutzen.   Viele  dieser Filter haben Bandbreiten
         von 500Hz oder sogar nur 250Hz, die gut zu der im Amateurfunk
         verwendeten   Shift   von  170Hz  passen.   Vergleiche  haben
 
                                     - 8 -


         HamComm 2.1               Handbuch              11. Juni 1992
 
 
         ergeben,  dass  HamComm  mit einem schmalen CW Filter fast so
         gut ist wie der DJ6HP Konverter.  Die Mittenfrequenz muss man
         natuerlich  auf die Durchlassmitte des CW Filters einstellen,
         die meist bei 700 bis 800 Hz liegt.


         16.  Makrotasten

         Mit    Hilfe   der   Makrotasten   koennen   Tastatureingaben
         aufgezeichnet   und  beliebig  oft  wiederholt  werden.   Die
         Ziffern  der obersten Tastaturreihe fungieren als Makrotasten
         waehrend   ALT   Taste  gedrueckt  ist.   Sie  befinden  sich
         normalerweise direkt ueber der QWERTZ...  Reihe.  Verwechseln
         sie sie nicht mit den Tasten der numerischen Tastatur!

         Zu  Beginn  sind  keine  Tastenfolgen  aufgezeichnet  und die
         Tasten  ALT-1,  ALT-2...ALT-9  und ALT-0 bewirken nichts.  Um
         eine  Aufzeichnung  zu starten wird im FILE Menue der Eintrag
         'Macro    recorder'   angewaehlt.    Zur   Bestaetigung   des
         Aufzeichnungsstarts  erscheint  eine entsprechende Meldung in
         einem   Fenster.   Sie  verschwindet  wenn  die  ENTER  Taste
         gedrueckt  wird und von da an werden bis zu 250 Tastendruecke
         aufgezeichnet.   Zur Erinnerung an die laufende Aufnahme wird
         der  blinkende  Text  "!  RECORDING !" in der unteren rechten
         Bildschirmecke angezeigt.

         Die  Betaetigung  einer  Makrotaste  beendet die Aufnahme und
         weist  die aufgezeichnete Tastenfolge dieser Taste zu.  Diese
         ersetzt  auch  eine  eventuell vorher erfolgte Zuweisung.  In
         einem   Fenster  wird  eine  Nachricht  ueber  das  Ende  der
         Aufzeichnung  angezeigt.   Jedesmal  wenn  nun die Makrotaste
         gedrueckt wird, wird die entsprechende Tastenfolge wiederholt
         als haette man sie neu eingegeben.

         Um  eine  laufende  Aufzeichnung  zu  beenden  ohne  eine der
         Makrotasten  zu veraendern, wird der Eintrag 'Macro recorder'
         im  FILE  Menue  erneut  angewaehlt.   Eine Bildschirmmeldung
         bestaetigt den Abbruch der Aufzeichnung.

         Eine  bestehende  Zuweisung kann geloescht werden, indem eine
         Aufzeichnung   in   gewohnter   Weise   gestartet  und  durch
         Betaetigen  der  zu  loeschenden  Taste sofort wieder beendet
         wird.    Auch   hier   erscheint   eine   Meldung,   das  die
         entsprechende Zuordnung geloescht wurde.






 
                                     - 9 -


         HamComm 2.1               Handbuch              11. Juni 1992
 
 
         17.  Makrodateien

         Makrodefinitionen  koennen  durch  Auswahl des Eintrags 'Save
         macros'  im  FILE  Menue  in eine Datei abgespeichert werden.
         Das    uebliche   Dateiauswahlfenster   erscheint   mit   dem
         vorgeschlagenen    Dateityp   .MAC.    Alle   aufgezeichneten
         Tastenfolgen werden in die ausgewaehlte Datei geschrieben.


         18.  Scope Funktion

         Durch  die  Tondecoderroutine  wird beim Empfang staendig die
         aktuelle  Tonhoehe  ermittelt  und den anderen Programmteilen
         zur  Verfuegung  gestellt.   Die  SCOPE Funktion sieht nun in
         regelmaessigen  Abstaenden  nach  der  aktuellen Frequenz und
         zeigt  sie  als  hellblauen  Punkt an.  So entsteht die blaue
         Linie.

         Die Tondecodierung berechnet ausserdem aus der neuen Frequenz
         und   den  vorherigen  Messergebnissen  eine  Art  gleitenden
         Mittelwert.     Der    Effekt    ist   aehnlich   dem   eines
         Tiefpassfilters  und unterdrueckt das Rauschen recht wirksam.
         Das  Resultat  wird  von  der  SCOPE  Funktion als rote Linie
         angezeigt.  Damit diese der blauen Linie nicht dauernd im Weg
         ist,  wird  ihre  Position staendig korrigiert, sodass sie im
         oberen Bildschirmbereich bleibt.

         Die gruene Linie zeigt die eingestellte Mittenfrequenz an und
         dient zur Abstimmung.  Die punktierten Linien in darueber und
         darunter  markieren die Mark und Space Frequenzen.  Fuer RTTY
         Empfang  sollte  die  gruene  Linie in der Mitte zwischen den
         Mark  und  Space  Toenen  liegen.  Fuer CW Empfang sollte das
         Signal  auf der Mittenfrequenz liegen.  Ist es ausserhalb des
         durch die punktierten Linien markierten Bereichs, so wird das
         Signal ignoriert.

         Die Anzeige kann mit den folgenden Tasten beeinflusst werden:

                 F1  Hilfstext anzeigen
                F10  Menueleiste aktivieren
                ESC  wie F10
                '+'  Anzeige des dekodierten Signals ein/ausschalten
                '*'  Anzeige des Rasters ein/ausschalten
                'B'  Position der roten Linie aendern
               HOME  Abtastrate auf 1ms setzen
              PG-UP  Abtastrate erhoehen
            PG-DOWN  Abtastrate vermindern
              ENTER  Anzeige sofort anhalten


 
                                    - 10 -


         HamComm 2.1               Handbuch              11. Juni 1992
 
 
         Die rechte Maustaste haelt die Anzeige am Ende des Durchlaufs
         an.   Die  linke  Maustaste  aktiviert  die  Menueleiste  und
         entspricht der Taste F10.

         Die  rote  Linie  (Eingangsignal  nach dem Tiefpass) befindet
         sich  normalerweise am oberen Bildschirmrand.  In der zweiten
         Position  ueberlagert  sie die blaue Linie, so dass man beide
         Signale vergleichen kann.

         Die   Anzeige  des  dekodierten  Signals  ist  im  Normalfall
         abgeschaltet.   Sie  befindet  sich  am  unteren Bildrand und
         zeigt  die  Mark/Space  Zustaende bei RTTY bzw.  Ton/kein-Ton
         bei CW Empfang.

         Mit  etwas Uebung kann man aus der SCOPE Anzeige sehr schnell
         auf  die  Art des Signals schliessen.  CW, AMTOR ARQ und FEC,
         Packet   Radio   und   RTTY  sind  eindeutig  unterscheidbar.
         Rauschen und Fading werden sichtbar.  Instabile VFOs kann man
         beim 'Weglaufen' beobachten.


         19.  Spectrum Funktion

         Entsprechend    der    vorhandenen    Videokarte    und   des
         angeschlossenen   Monitors   wird   automatisch   auf   einen
         Graphikmode  mit  moeglichst  hoher  Aufloesung umgeschaltet.
         Auch  bei  dieser  Funktion  zeigt F1 einen Hilfstext mit der
         Tastenbelegung an.

         Die  'Spectrum'  Funktion  ermittelt  jede  Millisekunde  die
         aktuelle  Tonfrequenz.   Fuer  jede  Frequenz  gibt  es einen
         Zaehler  der hochgezaehlt wird, wenn die zugehoerige Frequenz
         vorliegt.   Von  links nach rechts werden alle Zaehlerstaende
         als  mehr oder weniger langer (bzw.  hoher) Strich angezeigt.
         Was  man  auf  dem  Bildschirm  sieht,  ist also nicht das NF
         Spektrum      des      Eingangssignals,      sondern      die
         Haeufigkeitsverteilung    der   von   der   Tondecoderroutine
         ermittelten  Frequenz.   Ein  echter  Spectrumanalyzer laesst
         sich leider nicht durch einen Operationsverstaerker und etwas
         Software ersetzen.

         Die  Spectrum Funktion hat bei entsprechender Einstellung mit
         1Hz  pro  Pixel auf der x-Achse die hoechste Aufloesung aller
         Anzeigefunktionen.   Damit  laesst sich z.B.  die Shift einer
         RTTY  Station  recht  genau  ermitteln.   Es ist erstaunlich,
         wieviele Stationen die nominellen 170Hz nicht einhalten.




 
                                    - 11 -


         HamComm 2.1               Handbuch              11. Juni 1992
 
 
         Die Anzeige kann mit den folgenden Tasten beeinflusst werden:

                 F1  Hilfstext anzeigen
                F10  Menueleiste aktivieren
                ESC  wie F10
                '-'  gefilterte/ungefilterte Daten anzeigen
                '+'  'Schatten' ein/aus (nur bei Farbmonitor)
                '*'  Punkt/Linien Darstellung
               HOME  Start bei 200Hz, 3Hz pro pixel
              PG-UP  kleinerer Ausschnitt
            PG-DOWN  groesserer Ausschnitt
               LEFT  niedrigere Frequenzen
              RIGHT  hoehere Frequenzen
              SPACE  Anzeige loeschen
              ENTER  Anzeige anhalten

         Die rechte Maustaste haelt die Anzeige am Ende des Durchlaufs
         an.   Die  linke  Maustaste  aktiviert  die  Menueleiste  und
         entspricht der Taste F10.

         Bei  langsamen  Rechnern  wird  man  an der Spectrum Funktion
         wenig  Freude haben, da einfach nicht genug Prozessorleistung
         vorhanden  ist,  um  das Bild in Bewegung zu halten.  ATs und
         schnelle XTs haben dieses Problem nicht.

         Besonders  mit  Farbmonitoren  hat diese Funktion einen hohen
         Unterhaltungswert  und  ist  besonders fuer Besucher im Shack
         geeignet,   die   technische   Erlaeuterungen  sowieso  nicht
         verstehen.





















 
                                    - 12 -


         HamComm 2.1                                Inhaltsverzeichnis
 
 
                              Inhaltsverzeichnis


         1 Einleitung  ............................................. 1
         2 Nutzungserlaubnis ....................................... 1
         3 Haftungsausschluss  ..................................... 2
         4 Systemanforderungen ..................................... 2
         5 Installation  ........................................... 2
         6 Programmstart ........................................... 3
         7 Bildschirmaufbau  ....................................... 4
         8 Hilfstexte  ............................................. 4
         9 Minikonverter ........................................... 5
         10 Empfangsschaltung  ..................................... 5
         11 PTT Schaltung  ......................................... 6
         12 Sendeschaltung ......................................... 6
         13 Externer Konverter ..................................... 7
         14 Externe AFSK ........................................... 8
         15 Arbeitsweise ........................................... 8
         16 Makrotasten  ........................................... 9
         17 Makrodateien .......................................... 10
         18 Scope Funktion ........................................ 10
         19 Spectrum Funktion  .................................... 11




























 
                                       i


         HamComm 2.1                                             Index
 
 
         AFSK Ausgang...............6
         AFSK, extern...............8
         Arbeitsweise...............8
         Auswahl....................4
         Bildschirmaufbau...........4
         CGA........................2
         Desqview...................2
         Diskette...................2
         EGA........................3
         Einleitung.................1
         Empfangsschaltung..........5
         ESC........................4
         F1.........................4
         Festplatte.................2
         Funktionstasten............4
         Haftungsausschluss.........2
         Hilfstexte.................4
         Installation...............2
         Konverter, extern..........7
         Konverter..................5
         Laptop.....................3
         Lautsprecher...............6
         LCD........................3
         Makrodateien..............10
         Makrotasten................9
         Menueleiste................4
         Minikonverter..............5
         Multitasking...............2
         Nutzungserlaubnis..........1
         Operationsverstaerker......5
         Programmstart..............3
         PTT Schaltung..............6
         Scope Funktion............10
         Sendeschaltung.............6
         Spectrum Funktion.........11
         SuperVGA...................3
         Systemanforderungen........2
         VGA........................3
         Video adapter..............2
         Windows....................2
         XT.........................2









 
                                       i