1. allgemeine Informationen

  1.1 Benutzungsbedingungen
  1.2 Systemvorraussetzungen

2. allgemeine technische Informationen

  2.1 Der Voice-Mode der ZyXEL U1496 Modems
  2.2 Das Prinzip der Unterscheidung zwischen Mensch und Maschine
  2.3 Die Umsetzung dieses Prinzips durch ZuTSR
  2.3 Technische Details der Zusammenarbeit von ZuTSR und FrontDoor

3. Installation von ZuTSR

  3.1 Die Konfiguration von ZuTSR
  3.2 Die spezielle Konfiguration von FrontDoor fuer die Arbeit mit ZuTSR
  3.3 Exkurs : Die Konfiguration von FrontDoor zum Empfangen von Fax

4. Und weiter ?

-------------------------------------------------------------------------------

1.1 Benutzungsbedingungen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Die Programme ZuTSR und ZuTSRCFG sind urheberrechtlich gesch�tzt.
 Die Ver”ffentlichung durch Mailboxen, Sharewaredistributoren etc.
 ist ausdr�cklich erw�nscht, unter der Vorraussetzung, dass alle
 Teile (ZUTSR.COM, ZUTSRCFG.EXE und ZUTSR.DOK) immer zusammen und
 in unver„nderter Form angeboten werden.

 Die Benutzung ist erlaubt f�r eine Testzeit von drei Wochen.

 Nach dieser Testzeit d�rfen die Programme nicht weiter benutzt
 werden ohne schriftliche, handsignierte Erlaubnis von mir oder
 einen schriftlichen Beleg �ber das Einsenden/šberweisen von
 20.- DM an mich.
 Die Einzahlung dieses Betrags f�r eine Version X.YZZ erm„chtigt
 den Einzahler zur Benutzung aller Versionen mit beliebigem ZZ
 (also z.B. 1.00, 1.01, ... 1.09 sowie alle 1.01á, ... 1.09á).

 šberweisungen an :

 Hamburger Sparkasse, BLZ 200 505 50, Kontonummer 1042 89 54 57
 Bitte mit deutlicher Absenderangabe und Verwendungszweck 'ZuTSR X.Y'

 sonstige Post an :

 Kolja Waschk, Oevelg”nne 23, W-2000 Hamburg 52 (ab Juli '93 PLZ 22605)
 Netmail : 2:241/2101.27, ab Mitte Februar/Anfang M„rz '93 : 2:241/2114
 e-mail : koljawk@zerebrm.isnet.sub.org

 Einsender von Geldbetr„gen auf dem normalen Postweg erhalten von
 mir eine Quittung zugeschickt. Auch hier bitte ich um deutliche
 Absenderangabe und Angabe der Versionsnummer ZuTSR X.Y.
 Vorteilhaft w„re das Einsenden eines addressierten R�ckumschlags...

1.2 Systemvorraussetzungen und Garantie
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ein IBM PC kompatibler Rechner unter dem Betriebssystem MS-DOS > 3.3
- ZyXEL Modem der Reihe U1496 mit Firmwareversion M5.00 oder neuer

 Ich habe das Programm bisher nur mit FrontDoor 2.02nc testen k”nnen.
 Berichte �ber die Funktionsf„higkeit mit neueren Versionen von FrontDoor
 und anderen Mailern wie etwa BinkleyTerm oder Portal of Power h”re und
 lese ich gerne.
 Ich werde mich bem�hen, in Zukunft ZuTSR auch f�r diese Mailer verf�gbar
 zu machen. Eine spezielle Version f�r D'Bridge ist in Planung.

 Ebensowenig Aussagen kann ich �ber die Funktionsf„higkeit unter OS/2
 und DOS-Multitaskern wie DesqView geben. ZuTSR ist nicht kompatibel
 zu Windows.

 Ich gew„hrleiste nur, dass dieses Programm im Betrieb weniger als 2k des
 Hauptspeichers in Anspruch nimmt, mehr nicht.
 Ich hafte nicht f�r nicht weitergeleitete wichtige Anrufe etc.

-------------------------------------------------------------------------------

2. allgemeine technische Informationen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2.1 Der Voice-Mode der ZyXEL U1496 Modems
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Die neuen Modems aus der U1496 Serie von ZyXEL besitzen die
 F„higkeit, als Bindeglied zwischen dem Telefonnetz und dem
 Computer zu fungieren. Dabei k”nnen in den neuesten Modellen
 nicht nur Computerdaten uebertragen werden, sondern auch mensch-
 liche Sprache in Computer-speicherbare Form umgewandelt werden.

 Das Modem uebernimmt hierbei nur die Aufgabe des Wandelns.
 Ein gesprochenes Wort wird als analoges elektrisches Signal
 ueber die Telefonleitung uebertragen. Dieses Signal wird vom
 Modem aufgenommen, "vermessen", und die Ergebnisse an den
 Computer geschickt.
 Der Computer kann diese Daten nun z.B. auf seiner Festplatte
 zur sp„teren Nutzung speichern.
 In der entgegengesetzten Richtung schickt der Computer
 derartige gespeicherte "Messwerte" zum Modem, dieses wandelt
 diese Werte wieder in analoge elektrische Signale um, und am
 anderen Ende der Telefonleitung hoert man dann wieder ein
 'gesprochenes' Wort.

 W„hrend so ein Signal auf diese Weise den Weg durch das Modem
 nimmt, kann das Modem ausserdem noch zus„tzliche Merkmale des
 Signals erkennen. Neben gesprochenen Worten kann der Anrufer
 zum Beispiel T”ne bestimmter Frequenz senden (z.B. mit einem
 Fernabfrage-Handsender), die vom Modem erkannt und an den
 Computer gemeldet werden k”nnen.

 Desweiteren kann das Modem die Lautst„rke des Anrufers
 �berwachen und dem Computer Ausk�nfte wie etwa "der Anrufer
 sagt nichts" �bermitteln. Diese F„higkeit wird von ZuTSR
 ausgenutzt.

2.2 Das Prinzip der Unterscheidung zwischen Mensch und Maschine
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Es gibt mehrere M”glichkeiten, um eine Maschine auf einen
 Anruf reagieren zu lassen.
 Moderne Fax/Telefonumschalter z.B. �berwachen ankommende
 Anrufe daraufhin, ob ein anrufendes Faxger„t einen speziellen
 Ton von sich gibt, den sogenannten Fax-Rufton, der von allen
 neueren Faxger„ten ausgesendet wird.

 Leider gibt es f�r Daten�bertragungsger„te im weiteren Sinn
 keine Norm, die besagt, dass z.B. ein anrufendes Modem ebenfalls
 einen derartigen Erkennungston sendet.
 Viele Modems warten bei einem Anruf einfach nur darauf, dass
 am anderen Ende ebenfalls ein Modem abnimmt und seine Empfangs-
 bereitschaft signalisiert, m.a.W., sie bleiben 'still'.
 Mit einigen „lteren Faxger„ten verh„lt es sich genauso.

 Mit ZuTSR wird ein anderer Weg beschritten :
 Anstatt sich darauf zu verlassen, dass der Anrufer sich als
 Maschine zu erkennen gibt, wartet es eine Weile darauf, ob
 der Anrufer �berhaupt irgendeinen Ton von sich gibt.
 Wenn nicht, versucht es Verbindung zu der vermeintlichen Maschine
 am anderen Ende aufzunehmen.
 Wenn doch, wird �berpr�ft, ob es sich um einen Erkennungston eines
 Faxger„tes handelt. F„llt auch diese šberpr�fung negativ aus,
 kann man davon ausgehen, dass ein Mensch am anderen Ende etwas
 gesagt hat.

2.3 Die Umsetzung dieses Prinzips durch ZuTSR
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 ZuTSR spielt �ber das Modem eine kurze Ansage ab, durch die ein
 menschlicher Anrufer dazu veranlasst werden soll, einen Laut von
 sich zu geben. Der Inhalt dieser Ansage ist nat�rlich frei
 bestimmbar - man k”nnte 'Sprechen Sie bitte nach dem Piepton
 laut und deutlich ein Gedicht' oder einfach nur 'Hallo?' verwenden.

 Im Anschluss daran wartet ZuTSR eine Zeit lang (max. 4 Sekunden)
 auf eine Reaktion des Anrufers. Wenn der Anrufer still bleibt,
 wird versucht, eine Datenverbindung aufzubauen.
 Wenn der Anrufer etwas gesagt hat, wird eine zweite Ansage abgespielt,
 in der der Anrufer z.B. noch um etwas Geduld gebeten werdem k”nnte...

 W„hrend der gesamten Zeit wird ausserdem noch �berwacht, ob
 ein Erkennungston eines Faxger„tes auf der Leitung ert”nt. Auch
 in diesem Fall w�rde versucht werden, eine entsprechende Datenverbindung
 aufzubauen.

 Das genaue Verhalten von ZuTSR ist relativ frei konfigurierbar.
 So kann zum Beispiel die informative Ansage weggelassen werden;
 optional kann nach der ersten Ansage ein Piepton erzeugt werden;
 weiteres dazu siehe auch im Abschnitt 3 dieser Dokumentation.


2.4 Technische Details der Zusammenarbeit von ZuTSR und FrontDoor
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 FrontDoor ist ein umfangreiches Programm, das speziell f�r
 die automatische Daten�bertragung zwischen verschiedenen Computern
 konzipiert wurde.
 Als besonderer Vorteil ist zu betrachten, dass man mit FrontDoor
 teilhaben kann am weltweiten Fido-Netz, da in FrontDoor die
 speziellen Konventionen des Fido-Netzes f�r die Daten�bertragung
 insbesondere von Nachrichten und pers”nlichen Mitteilungen
 implementiert sind und es ausserdem als eine Art 'grosser Meister'
 die gesamte Kontrolle �ber den Computer �bernehmen kann.

 FrontDoor kommuniziert mit dem Modem �ber einen sogenannten
 Fossil-Treiber, ein externes Programm, dass die Software -
 Schnittstelle zum Modem darstellt. Alle Daten werden �ber
 den Fossil-Treiber zum Modem geschickt und vom Modem geholt.

 ZuTSR stellt praktisch eine Erweiterung des Fossil-Treibers dar.
 Es �berwacht die Daten und Befehle, die FrontDoor zum Modem
 schickt. Mit einem speziellen Befehl kann es dann 'zum Leben
 erweckt' werden. Dieser Befehl ist als Ersatz f�r das Modemkommando
 zum Beantworten eines Anrufs einzusetzen, das FrontDoor normalerweise
 verwendet.

 ZuTSR nimmt 'den H”rer' ab, spielt seine Ansage und versucht dann,
 zwischen Mensch und Maschine zu unterscheiden, wie oben beschrieben.
 Im Falle eines anrufenden Faxger„tes oder Modems �bergibt ZuTSR
 die weitere Kontrolle sofort wieder an FrontDoor.
 Ruft jedoch ein Mensch an, so kann ZuTSR je nach Konfiguration
 nun gleich einen Befehl an das Modem senden, den Anruf �ber eine
 Haustelefonanlage zu anderen Apparaten weiterzuleiten, oder
 FrontDoor dazu bringen, ein weiteres Programm wie z.B. VoiceMan
 aufzurufen, das sich dann im weiteren um den Anruf k�mmert.

 Letzteres geschieht, indem ZuTSR dem Rechner vorgaukelt, ein
 Benutzer h„tte eine Funktionstaste (z.B. F3) gedr�ckt.
 FrontDoor kann darauf - je nach Konfiguration - mit dem Aufruf
 eines externen Programmes reagieren oder seine Ausf�hrung stoppen
 und einen konfigurierbaren 'Errorlevel' erzeugen.


-------------------------------------------------------------------------------


3. Die Installation von ZuTSR
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Als erstes muss FrontDoor installiert werden - dies hier zu
 beschreiben, w�rde den Rahmen dieser Dokumentation sprengen.
 Vorerst ist es am besten, man installiert FrontDoor, als
 w�rde man keine sprechenden Anrufer erwarten, also so, als
 ob nur Maschinen anrufen w�rden. Die n”tigen Žnderungen f�r
 den Einsatz mit ZuTSR sind minimal.


3.1 Die Konfiguration von ZuTSR
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 ZuTSR ist ein 'speicherresidentes' Programm.
 Es sollte gleich beim Systemstart, jedoch unbedingt nach dem
 Fossiltreiber, in den Speicher geladen werden.
 Zum Laden sowie zum Entfernen aus dem Speicher geben Sie einfach
 nur 'ZUTSR' ein. Dieser Befehl sollte im besten Fall gleich
 in die AUTOEXEC.BAT integriert werden.

 Das eigentliche Programm, ZUTSR.COM, kann schnell und einfach mit
 dem beiliegenden ZUTSRCFG konfiguriert werden.
 Vorraussetzung ist, dass ZUTSR.COM und ZUTSRCFG.EXE sich im gleichen
 Verzeichnis auf der Festplatte oder Diskette befinden.
 Dann reicht ein einfaches Eingeben von ZUTSRCFG in der DOS -
 Kommandoebene.

 Achtung : Eine Žnderung der Konfiguration wirkt sich nicht auf
	   ein im Speicher befindliches ZuTSR aus ! Es wird nur
	   das Programm auf dem Datentr„ger ver„ndert. Um die
	   Neukonfiguration wirksam zu machen, schreiben Sie
	   in derselben DOS-Kommandoebene, von der Sie ZuTSR
	   urspr�nglich gestartet haben, einfach 'ZUTSR', um
	   das alte aus dem Speicher zu entfernen, und dann nochmal
	   'ZUTSR', um das neue zu laden.
	   Wenn Sie den Befehl 'ZUTSR' bereits in ihrer AUTOEXEC.BAT
	   stehen haben, oder beim ersten Eingeben von 'ZUTSR'
	   nicht die Meldung 'ZuTSR unloaded' erscheint, starten
	   Sie am besten den ganzen Rechner neu.

 ZUTSRCFG stellt mehrere M”glichkeiten zur Verf�gung :

3.1.1 Modemtyp
~~~~~~~~~~~~~~
 Geben Sie hier an, ob Sie ein normales U1496 (E,B oder S) besitzen,
 oder ein erweitertes Plus-Modell. Plus-Modelle sind in der Regel
 am gr�nen Schriftzug 'Plus' und am h”heren Preis zu erkennen.

3.1.2 Antwortmodus
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 Hier k”nnen Sie aus folgenden Kombinationen w„hlen :

  - es soll nur die erste ('Hallo') Ansage abgespielt werden;
    im Anschluss wird die Verbindung sofort abgebrochen (aufgelegt)

  - es werden die erste Ansage, der Piepton und die zweite
    ('Ich verbinde') Ansage abgespielt, ohne auf eine Reaktion
    des Anrufers zu warten. Es werden keine Datenanrufe
    angenommen, es sei denn, ein Faxger„t sendet einen Erkennungston.

  - die beiden letzten M”glichkeiten unterscheiden sich technisch
    nur in einem kleinen Detail. W„hlen Sie 'Sprache/Daten', wenn
    Sie ihr FrontDoor nicht f�r den Empfang von Faxsendungen
    vorbereitet haben; w„hlen Sie 'Sprache/Daten/Fax' in jedem
    anderen Fall.
    Beide M”glichkeiten beinhalten die Erkennung von Sprache
    nach der ersten Ansage.

3.1.3 Die Ansagedateien
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 Geben Sie hier die Dateien an, in denen Sie die entsprechende Ansage
 gespeichert haben. Zur Aufnahme von Ansagen steht z.B. das Programm
 ZFAX2.x zur Verf�gung, dass mit allen neueren ZyXEL Modems ausgeliefert
 wird; es gibt jedoch noch viele andere M”glichkeiten, Ansagen zu
 erzeugen, z.B. das Programm Zutil (von mir), oder ZyXELVOC von Norbert
 Igl. Mit letzterem kann man u.a. aus VOC - Dateien seine Ansagen
 erzeugen oder ZyXEL - Aufnahmen in VOC - Dateien umwandeln.
 VOC - Dateien wiederum kann man z.B. mit einer SoundBlaster Steckkarte
 abspielen und aufnehmen.

 Wenn Sie einen Eintrag leer lassen, so wird die entsprechende Ansage
 bei einem Anruf �bersprungen.

3.1.4 der Piepton
~~~~~~~~~~~~~~~~~
 Nach der ersten Ansage kann optional ein Piepton erzeugt werden.
 Um dieses Programm aus der Masse der Anrufbeantworter hevorzuheben, ;-)
 kann man die Frequenz und Dauer dieses Pieptons variieren.

3.1.5 Weiterbehandlung des Anrufs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 Waehlen Sie 'Nebenstellenanlage', wenn Sie eine solche besitzen und
 daf�r verwenden wollen. In jedem anderen Fall muss hier
 'Simulation einer Funktionstaste' angegeben werden.

3.1.6 Modembefehle
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 Die folgenden drei Optionen sind nur von Bedeutung, wenn Sie unter
 'Weiterbehandlung des Anrufs' 'Nebenstellenanlage' angegeben haben.

3.1.6.1 Modembefehl zum Weiterleiten �ber die Nebenstellenanlage

 Hier kann ich kaum Tips geben; das ist sehr abh„ngig von ihrer
 Nebenstellenanlage. Meistens funktioniert ein Befehl wie
 'AT H0H1 DT 66;'. Am Ende von Modemkommandos, die ein W„hlen veranlassen,
 muss hier immer ein Semikolon (;) stehen !
 Ein paar Tips : 'D' leitet den W„hlvorgang ein.
		 'T' gibt an, dass Tonwahlverfahren (MFV) verwendet wird.
		 'P' gibt an, dass Impulswahlverfahren (IWV) verwendet wird.
	     0-9,#,* sind die zu w„hlenden Ziffern (* und # nur bei MFV)
	      'H0H1' kann in manchen Nebenstellenanlagen die Erdtaste ersetzen
		     (kurzzeitig auflegen)
 Weitere Informationen dazu stehen auch in ihrem Modemhandbuch.

3.1.6.2 Modembefehl zum Auflegen nach dem Befehl zum Weiterleiten

 In den meisten F„llen sollte hier 'AT H0' oder 'AT Z' stehen.

3.1.6.3 Verz”gerung zwischen diesen Befehlen (3.1.6.1 und 3.1.6.2)

 Eventuell braucht ihre Nebenstellenanlage ein wenig Zeit, um
 die Vermittlung durchzuf�hren. Hier k”nnen Sie eine Zeitdauer
 angeben, die nach dem Weiterleiten abgewartet werden soll, bis
 aufgelegt wird.

3.1.7 Zu simulierende Funktionstaste
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 Diese Option ist nur von Bedeutung, wenn Sie bei 'Weiterbehandlung
 des Anrufs' 'Simulation einer Funktionstaste' angegeben haben.
 Geben Sie hier die gew�nschte Aktion an (F1 - F12, Shift-F1 - Shift-F12)


-------------------------------------------------------------------------------


3.2 Die spezielle Konfiguration von FrontDoor f�r das Arbeiten mit ZuTSR
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 Innerhalb der Konfiguration von FrontDoor muss nicht viel
 ge„ndert werden.


 In jedem Fall muss der Antwortbefehl unter
 Modem/Answer Control/Force Answer von "ATA|" auf "ZUTSR|"
 ge„ndert werden.


 Da die Lautst„rkepegel f�r die Unterscheidung zwischen 'Stille'
 und 'Sprache' je nach Modem und Ort unterschiedlich sind, muss
 noch unter
 Modem/Command Strings/Init-1 (oder 2 oder 3) '+VSD=25,30'
 angeh„ngt werden, oder als ganz neuer Eintrag : 'AT+VSD=25,30|'.

  Die erste Zahl ist dabei entscheidend f�r die richtige Funktion
  der Unterscheidung zwischen Stille und Sprache. F�r normale
  Modelle liegen vern�nftige Werte um 25, f�r Plus-Modelle eher
  darunter, bei ca. 18.
  Je niedriger der Wert, desto h”her ist die Empfindlichkeit f�r
  Ger„usche vom Anrufer. Ein Wert von 0 (Null) bedeutet, dass keine
  Stille erkannt wird. Der Maximalwert ist 31.

  Die zweite Zahl sollte nicht gr”sser gew„hlt werden, sie stellt
  die Zeitdauer in 1/10 Sekunden dar, die Stille gehalten werden muss,
  bevor es an den Rechner gemeldet wird. Je kleiner die Zahl, desto
  geringer die Chance, dass ein Mensch zur rechten Zeit einen Ton
  von sich gibt. Ein Wert von 35 darf jedoch auf keinen Fall
  �berschritten werden.


 Wenn eine Weitergabe von "sprechenden Anrufern" an ein externes
 Programm �ber die L”sung mit der Funktionstaste ausgef�hrt werden
 soll, muss ausserdem noch unter
 Modem/Hardware/Toggle DTR when busy : 'No' eingetragen werden,
 und, falls weitere Probleme auftauchen,
 Modem/Command Strings/Offhook und
 Modem/Command Strings/Onhook vollst„ndig gel”scht werden.

 Desweiteren ist die gew�nschte Aktion bei 'Bet„tigung' der
 Funktionstaste noch unter
 Mailer/Function Keys/Fx anzugeben.


-------------------------------------------------------------------------------


3.3 Exkurs : Konfiguration von FrontDoor zum Empfangen von Fax
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Um mit FrontDoor und einem ZyXEL Modem Faxsendungen zu empfangen,
 ist folgendes zu beachten :

 Einer der Modem/Command Strings/Init - Befehle muss den Teil
 'X7 #B1 +FCLASS=6' beinhalten.

 Unter Modem/Messages/Connect 1275 sollte 'CONNECT FAX' eingetragen
 werden.

 Unter Mailer/Errorlevel/1275 sollte ein frei w„hlbarer Errorlevel
 eingetragen werden, auf den dann im aufrufenden Batchfile mit
 dem Aufruf des Programms f�r den Faxempfang (z.B. RCVFAX,
 Funktion 2, aus der ZFAX-Packung) reagiert wird.

 Unter Mailer/External Mail muss nun nur noch der String 'ZyXEL'
 (beachte die Gross/Kleinschreibung) eingetragen werden, und
 in Verbindung dazu muss der gleiche Errorlevel angegeben werden
 wie unter Mailer/Errorlevel/1275.

-------------------------------------------------------------------------------

4. Was nun ?
~~~~~~~~~~~~
 In Planung sind :

-  Versionen von ZuTSR f�r andere Mailer als FrontDoor.
-  Die Erkennung von DTMF-T”nen und das Simulieren zugeh”riger
   Funktionstasten.
-  die M”glichkeit, die Reaktion des Anrufers auf die erste
   Ansage auf der Festplatte zu speichern, evtl. gleich im
   VOC - Format.

 Ich habe ein offenes Ohr f�r W�nsche und Anregungen, auch
 betreffs dieser Dokumentation.
 Fehler und Schwierigkeiten bei der Benutzung k”nnen mir
 an die unter 1.1 genannten Adressen geschickt werden.

bibi,
Kolja