HamComm
                                  Version 2.2

                                 16. Juni 1993




                                W. F. Schroeder

                                    DL5YEC



















         HamComm 2.2                                Inhaltsverzeichnis


                              Inhaltsverzeichnis


         1 Einleitung  ............................................. 1
         2 Nutzungserlaubnis ....................................... 1
         3 Haftungsausschluss  ..................................... 2
         4 Systemanforderungen ..................................... 2
         5 Installation  ........................................... 2
         6 Programmstart ........................................... 3
         7 HC.CFG  ................................................. 4
         8 Bildschirmaufbau  ....................................... 5
         9 Hilfstexte  ............................................. 5
         10 Minikonverter  ......................................... 6
         11 Empfangsschaltung  ..................................... 6
         12 PTT Schaltung  ......................................... 7
         13 Sendeschaltung ......................................... 7
         14 Externer Konverter ..................................... 8
         15 Externe AFSK ........................................... 9
         16 Arbeitsweise ........................................... 9
         17 Makrotasten  .......................................... 10
         18 Makrodateien .......................................... 11
         19 SHIP/SYNOP Dekoder .................................... 11
         20 Scope Funktion ........................................ 14
         21 Spectrum Funktion  .................................... 15
         22 Bitlaengenstatistik  .................................. 16
         23 Fehlerbehebung ........................................ 18
         24 Port Adresse .......................................... 18
         25 Op-Amp Versorgung  .................................... 20
         26 IRQ Nummer ............................................ 22
         27 Anhang A - Schaltung des Interfaces  .................. 23
         28 Anhang B - Tastenbelegung  ............................ 24




















                                       i


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993




         1.  Einleitung

         HamComm  2.2 ist ein Kommunikationsprogramm fuer Funkamateure
         zur   Dekodierung   und   Erzeugung   von   Fernschreib-  und
         Morse-Signalen.   Meldungen  von  Wetterstationen im SHIP und
         SYNOP Format koennen im Klartext ausgegeben werden.

         Ein Konverter im herkoemmlichen Sinne oder Modem IC ist dabei
         nicht  erforderlich.  Der Tonausgang des Empfaengers wird mit
         der  seriellen  Schnittstelle  eines PC-kompatiblen Computers
         durch   eine   sehr  einfache  und  preisguenstige  Schaltung
         verbunden.     Ein    zusaetzliches    Netzteil   ist   nicht
         erforderlich,  die Versorgungsspannung wird aus der seriellen
         Schnittstelle  gewonnen.   Zum  Senden wird das Tonsignal von
         der   seriellen   Schnittstelle  oder  vom  Lautsprecher  des
         Rechners  mit  dem  Mikrofoneingang  des  Senders  durch  ein
         einfaches   Tiefpassfilter   verbunden.   Die  Erzeugung  und
         Dekodierung  der  Tonsignale,  Seriell/Parallel-Wandlung  und
         weitere Signalverarbeitung wird durch Software erledigt.


         2.  Nutzungserlaubnis

         HamComm   2.2  ist  KEIN  "public  domain"  Programm  sondern
         Shareware.

         Copyright (c) 1990,1991,1992 und 1993 W. F. Schroeder.
         Alle Rechte vorbehalten.

         Es  ist nicht gestattet, das Programm in irgendeiner Weise zu
         veraendern,  es  ohne alle zugehoerigen Dateien weiterzugeben
         oder  fuer  die  Weitergabe einschliesslich aller Nebenkosten
         mehr als DM10 zu berechnen.

         Sie haben die Erlaubniss, HamComm 2.2 fuer 30 Tage zu testen.
         Falls  Sie HamComm 2.2 danach weiter benutzen wollen, muessen
         Sie den Betrag von DM30 an folgende Adresse zahlen:

                     W. F. Schroeder
                     Augsburger Weg 63
                     D-33102 Paderborn








                                     - 1 -


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993




         3.  Haftungsausschluss

         Der  Autor  gibt keinerlei Gewaehrleistung fuer Funktion oder
         Fehlerfreiheit  des  Programms und haftet in keinem Fall fuer
         direkte  oder  indirekte Schaeden, insbesondere Datenverlust,
         Geraeteschaeden     oder    Verdienstausfall,    die    durch
         Uebertragungsfehler,    Fehlfunktion   des   Programms   oder
         Bedienungsfehler verursacht werden.


         4.  Systemanforderungen

         HamComm   2.2   laeuft   unter  MS-DOS  ab  Version  3.x  auf
         PC/XT/AT-kompatiblen  Systemen  mit  mindestens  320KB freiem
         Speicher.   Eine  Festplatte  ist  empfehlenswert  aber nicht
         unbedingt   erforderlich.   Bedingt  durch  die  Groesse  des
         Programms  kann es auf einer 720KB Diskette zu Platzproblemen
         kommen.   Bei  langsamen  Rechnern  mit  8088 CPU sind einige
         Funktionen nicht oder nur eingeschraenkt nutzbar.

         Video  Adapter vom Typ MDA, CGA, EGA, VGA und Hercules werden
         automatisch  erkannt  und  unterstuetzt.   Bei  MDA  Adaptern
         entfallen  die  graphischen  Funktionen, da diese Karte nicht
         ueber  einen  Graphikmodus verfuegt.  Bei billigen CGA Karten
         aelterer Bauart treten Bildstoerungen ('Schnee') auf.

         HamComm  laeuft  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit  nicht  unter
         Multitasking  Programmen wie z.B.  Desqview, Windows, Windows
         NT  oder  OS/2,  da  die  uneingeschraenkte  Kontrolle  ueber
         Interruptcontroller,  Timer IC und die serielle Schnittstelle
         unbedingt erforderlich ist.


         5.  Installation

         Zur   Installation  auf  einer  Festplatte  sollte  dort  ein
         Subdirectory  mit  Namen  'HAMCOMM' angelegt werden, das alle
         HamComm-spezifischen Dateien aufnimmt.  HamComm wird als .ZIP
         Datei  oder als .EXE Datei verteilt.  Im ersten Fall wird zum
         'Auspacken'   ein  Programm  wie  z.B.   UNZIP  oder  PKUNZIP
         benoetigt.     Die   .EXE   Version   ist   ein   sogenanntes
         'self-extracting  archive' und zerlegt sich bei Aufruf selbst
         in die einzelnen Dateien, die im aktuellen Directory abgelegt
         werden.

         Es  wird  dringend  empfohlen, die Dateien README, HC.CFG und
         CHANGES sorgfaeltig zu lesen !


                                     - 2 -


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993


         6.  Programmstart

         HamComm  wird  durch Eingabe des Befehls 'HC' gestartet.  Zum
         Spielen   und   Ueben   kann   das  Programm  auch  ohne  den
         Minikonverter betrieben werden.

         HamComm     benutzt    normalerweise    den    augenblicklich
         eingestellten Video Mode.  Durch Angabe einer Option kann bei
         EGA  und  VGA  Karten  mit entsprechendem Monitor auch im 43-
         oder  50-Zeilen  Mode  gearbeitet  werden.  Befindet sich die
         Karte  bereits  in  einem dieser Modi, so kann mit der Option
         -L25 auf 25 Zeilen geschaltet werden.

                 EGA/VGA: HC -L43
                     VGA: HC -L50

         Viele  SuperVGA  Karten  haben spezielle Textmodi z.B.  80x60
         oder  132x44.  Der gewuenschte Mode muss eingeschaltet werden
         bevor  HamComm  gestartet wird.  Den meisten Karten liegt ein
         kleines  Programm zum Umschalten bei.  Es werden nur die Modi
         unterstuetzt,  bei  denen  der Videospeicher auf Segment B800
         beginnt.

         HamComm  geht  davon  aus,  dass  der  originale  PC  Display
         Zeichensatz aktiv ist, auch bekannt als "codepage 437".

         Beim  Start  erkennt  das  Programm  Videokarte  und  Monitor
         automatisch und waehlt daraufhin einen Graphikmodus mit hoher
         Aufloesung  aus.   Einige  Programmfunktionen  benoetigen den
         Graphikmodus  zur  Anzeige  des  Eingangssignals.   Falls der
         Rechner     Kompatibilitaetsprobleme     hat,     kann    die
         Hardwareerkennung  zu  falschen  Ergebnissen  kommen.   Durch
         Angabe  einer  der folgenden Optionen wird HamComm gezwungen,
         den entsprechenden Graphikmodus zu benutzen:

                 Option  Modus     Aufloesung

                  -cga    6        640x200 S/W
                  -ega   10h       640x350 16 Farben
                  -vga   12h       640x480 16 Farben
                  -herc  Hercules  720x348 S/W










                                     - 3 -


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993


         Bei  Computern  mit  LCD Display laesst die Lesbarkeit oft zu
         wuenschen   ueberig.    Versuchen  Sie  in  diesem  Fall  den
         folgenden DOS Befehl vor Aufruf von HamComm:

                 mode bw80

         Das  'mode'  Programm gehoert zum Lieferumfang von MS-DOS und
         wird   hier   benutzt   um   auf   Schwarz/Weiss  Darstellung
         umzuschalten.


         7.  HC.CFG

         Beim  Programmstart  sucht  HamComm  automatisch  nach  einer
         Konfigurierungsdatei  mit  Namen  HC.CFG.  Zuerst wird in der
         aktuellen Directory gesucht, dann in allen Verzeichnissen des
         Suchpfades (PATH).

         Die   Datei   HC.CFG   ist  eine  ASCII  Textdatei  und  kann
         ausgedruckt  oder  mit  einem Editor geaendert werden.  Bitte
         nehmen  Sie  sich  die  Zeit,  lesen  Sie sie sorgfaeltig und
         machen  Sie  die  fuer  Ihr  System  eventuell erforderlichen
         Aenderungen.   Zumindest  sollten  Sie ihr eigenes Rufzeichen
         anstelle von DL5YEC eintragen.

         Die  Konfigurierungsdatei  wird  in  Englisch (HC.CFG) und in
         Deutsch  (HC-D.CFG)  mitgeliefert.   Denken  Sie bitte daran,
         dass  HamComm  nur  nach  einer Datei mit Namen HC.CFG sucht.
         Falls  Sie  die  englische  Version  nicht  verwenden wollen,
         sollten  Sie sie loeschen, und die deutsche Version in HC.CFG
         umbenennen.

         HC.CFG  ist  nur  insofern  besonders,  als  diese Datei beim
         Programmstart  automatisch  ausgefuehrt  wird.   Sie  koennen
         eigene  .CFG  Dateien schreiben und diese wenn HamComm laeuft
         ueber  das  FILE  Menue  aufrufen.   Damit  koennte  man z.B.
         mehrere  Parameter  wie  Baud  und  Shift in einem Rutsch auf
         spezielle  Werte  setzen.  Man koennte auch fuer verschiedene
         Landessprachen  jeweils  eine .CFG Datei vorbereiten, die die
         Standardtexte   neu  setzt.   Zusammen  mit  den  Makrotasten
         koennte  man  dann  mit  einer  Taste  zwischen verschiedenen
         Sparchen auswaehlen.

         Die Moeglichkeiten sind da.  Was Sie daraus machen liegt ganz
         bei Ihnen.






                                     - 4 -


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993


         8.  Bildschirmaufbau

         HamComm      bietet      eine     weitgehend     SAA-konforme
         Bedieneroberflaeche  mit  Pull-down  Menues,  Helptexten  und
         Maussteuerung.     Die    Menueleiste    in    der   obersten
         Bildschirmzeile  ist  im Textmode jederzeit sichtbar.  In der
         untersten Zeile wird ein erlaeuternder Text zum ausgewaehlten
         Menuepunkt angezeigt.

         Im  Namen eines jeden Menues ist ein Buchstabe hervorgehoben.
         Durch   Druecken   der   ALT  Taste  und  des  entsprechenden
         Buchstabens  wird  das  Menue aktiviert.  So wird z.B.  durch
         ALT-M   das   MODE-Menue   aktiv.    Mit   Hilfe  der  Tasten
         Cursor-Links  und  Cursor-Rechts  wird ein benachbartes Menue
         aufgerufen.  Mit den Tasten Cursor-Auf und Cursor-Ab kann die
         gewuenschte  Funktion  ausgewaehlt  und durch die ENTER Taste
         ausgeloest werden.

         Jeder   Menueeintrag   hat  ebenfalls  einen  hervorgehobenen
         Buchstaben ueber den die entsprechende Funktion (ohne die ALT
         Taste) direct aufgerufen werden kann.

         Einige  haeufig gebrauchte Funktionen lassen sich auch direkt
         ueber  die  Funktionstasten  aufrufen.   Die  Taste  F8  ruft
         beispielsweise   die   SCOPE   Funktion   auf.   Falls  einem
         Menueeintrag eine Taste zugeordnet ist, so steht sie im Menue
         hinter der Bezeichnung der jeweiligen Funktion.

         Mit der ESC Taste wird die Menuebearbeitung abgebrochen.


         9.  Hilfstexte

         Die   Tasten   ALT-H   und  F1  rufen  beide  das  eingebaute
         Hilfssystem  auf, geben aber unterschiedliche Texte aus.  Die
         Taste   ALT-H   ruft   die   Hilfsfunktion   fuer  allgemeine
         Informationen  ueber  das  Programm  auf.   Die Taste F1 gibt
         Informationen  zur  augenblicklich  aktiven Programmfunktion,
         wie z.B.  die Bedeutung von Control Tasten.












                                     - 5 -


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993


         10.  Minikonverter

         Die  Schaltung  des  Minikonverters  ist  in  den  Helptexten
         enthalten:

         1.  HamComm starten, wenn moeglich im 43/50-Zeilen Mode.
         2.  Helpfunktion mit 'ALT-H' aufrufen.
         3.  Durch Druecken des Buchstabens 'O' den Menuepunkt 'Overview'
             anwaehlen.
         4.  Mit der TAB Taste den Eintrag 'Converter' auswaehlen
             und die ENTER Taste druecken.
         5.  Mit den Tasten Cursor-Ab und Cursor-Auf den Text verschieben
             bis die Schaltung angezeigt wird.

         Mit der ESC Taste kann man die Helpfunktion wieder verlassen.

         Eine ASCII Darstellung der Schaltung finden Sie in Anhang A.


         11.  Empfangsschaltung

         Der  Operationsverstaerker hat die Aufgabe, das NF Signal vom
         Empfaenger  auf V24-Pegel anzuheben.  Die Versorgungsspannung
         fuer  den  OP-AMP  wird  aus  den  Signalen  DTR  und RTS der
         seriellen  Schnittstelle  gewonnen.  Vier Dioden (1N4148 oder
         aehnlich) bilden einen Brueckengleichrichter.  Die beiden 1uF
         Kondensatoren dienen zur Pufferung.

         Das  Eingangssignal  sollte  eine  Amplitude  von  mindestens
         100mVss  haben.   Der  100nF  Kondensator im Eingang entfernt
         eventuell   vorhandene   Gleichspannungsanteile.    Da  keine
         Gegenkopplung   vorhanden   ist,   arbeitet  der  OP-AMP  mit
         maximaler  Verstaerkung.   An  seinem  Ausgang steht ein mehr
         oder  weniger rechteckfoermiges Signal an, das eine Amplitude
         von  mindestens +/-5V haben sollte, um den V24 Eingang sicher
         anzusteuern.

         Der  Operationsverstaerker vom Typ LM741 wurde gewaehlt, weil
         er  sehr  preisguenstig  und  leicht  erhaeltlich ist.  Seine
         Leistungsdaten  sind  allerdings  aus  heutiger  Sicht  nicht
         gerade   beeindruckend.    Ein  LF356  oder  TL071  ist  z.B.
         deutlich schneller und hat einen hoeheren Eingangswiderstand.
         Wenn  ein  anderer  Typ  verwendet  werden soll, so denke man
         daran,  dass die V24 Schnittstelle nur wenige Milliampere zur
         Stromversorgung liefern kann.






                                     - 6 -


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993


         12.  PTT Schaltung

         Das   RTS   Signal   liefert   nicht   nur   einen  Teil  der
         Versorgungsspannung  fuer  den Operationsverstaerker, sondern
         wird  auch  als  PTT  Signal verwendet.  Beim Empfang ist RTS
         negativ.   Die  Diode  schuetzt den Transistor gegen negative
         Basisspannung.  Beim Senden ist RTS positiv.  Ueber die Diode
         fliesst  jetzt  der  Basisstrom  und  schaltet den Transistor
         durch.   Der Widerstand dient zur Begrenzung des Basisstroms.
         Wenn  der  Transistor  leitend wird, zieht er die PTT Leitung
         nach  Masse.   Die Schaltung wurde mit einem FT747, FT757GXII
         und einem TS440S erfolgreich getestet.  Bei aelteren Geraeten
         liegt  an der PTT Leitung eventuell eine zu hohe Spannung an.
         Ebenso  kann  der erforderliche Strom um den Sender zu tasten
         zu hoch sein fuer einen kleinen Transistor.  Ueberpruefen sie
         dies bitte BEVOR sie die Verbindung zum PC herstellen.


         13.  Sendeschaltung

         AFSK   Tonsignale   zur   Aussendung  sind  an  zwei  Stellen
         verfuegbar:

                 1. am Lautsprecherausgang
                 2. an der seriellen Schnittstelle

         Der  Lautsprecherausgang  ist  leider  bei  den verschiedenen
         Rechnersystemen  nicht einheitlich aufgebaut.  Oft haengt ein
         Anschluss des Lautsprechers ueber einen Widerstand an 5 Volt,
         der  andere  Anschluss  wird  dann  mit einem Transistor nach
         Masse gezogen.  Eine brutale aber weit verbreitete Methode.

         Man sollte unbedingt nachmessen wie beim vorliegenden Rechner
         die   Anschluesse  belegt  sind.   Dabei  sind  Kurzschluesse
         zwischen  den  Pins  unbedingt  zu  Vermeiden!  Wenn  man den
         Lautsprecher   entfernt  oder  abschaltbar  macht,  muss  man
         ersatzweise   einen  Pull-Up  Widerstand  benutzen,  der  den
         Ausgang  nach  5 Volt zieht.  Man kann aber auch am 'heissen'
         Anschluss  des  Lautsprechers  ueber einen Kondensator die NF
         auskoppeln.   Dann  muss  man  sich  aber  die ganze Zeit mit
         voller Lautstaerke das Gedudel anhoeren.

         Bei  einigen  Rechnern hat der Lautsprecheranschluss nur zwei
         Pins.    In   diesem   Fall  hat  der  Hersteller  meist  die
         Masseanschluesse  weggelassen.   Dies  ist  laestig,  da  der
         Masseanschluss fuer das Tiefpassfilter benoetigt wird.

         Man kann die Lautsprecherzuleitung auch verlaengern und durch
         ein  (meist vorhandenes) Loch an der Rueckseite des Gehaeuses
         herausfuehren.   Hier  wird  ein  kleiner  Lautsprecher ueber

                                     - 7 -


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993


         einen  Vorwiderstand als Mithoerkontrolle angeschlossen.  Die
         wenigen   Bauteile   des   R/C   Filters   finden  neben  der
         Empfangsschaltung  Platz, wo durch die serielle Schnittstelle
         auch ein Masseanschluss vorhanden ist.

         Falls  sie  den  Eingriff  in  ihren Rechner scheuen oder der
         Lautsprecherausgang  z.B.   bei einem Laptop PC unzugaenglich
         ist,  kann  auch  am  TxD Pin der seriellen Schnittstelle ein
         AFSK  Ton  abgenommen  werden.   Die moeglichen Tonfrequenzen
         sind  nicht so fein abgestuft wie am Lautsprecherausgang, und
         weichen manchmal um 5Hz bis 10Hz von der Sollfrequenz ab.  Im
         praktischen  Betrieb  haben  sich  damit  bislang  aber keine
         Probleme   ergeben.    Weiter   ist  zu  beachten,  dass  der
         Signalpegel    hier    wesentlich    hoeher    ist   als   am
         Lautsprecherausgang,  sodass eventuell eine Anpassung der R/C
         Filter   und   des  Abschwaechers  fuer  den  Mikrofoneingang
         erforderlich wird.


         14.  Externer Konverter

         Im  "Keying"  Menue gibt es eine Option "External Converter",
         die auch mit den Tasten ALT-F9/ALT-F10 gesteuert werden kann.
         Wenn  diese  Option  eingeschaltet ist, erwartet das Programm
         ein Mark/Space-Signal von einem externen Konverter oder Modem
         Chip  am  CTS Eingang der seriellen Schnittstelle.  Dabei ist
         zu  beachten,  dass das HamComm Interface weiterhin benoetigt
         wird.   Ein  Empfang  ist  nicht moeglich, wenn das Interface
         nicht  angeschlossen  ist  oder  kein Eingangssignal erhaelt.
         Die   Eingaenge  des  externen  Konverters  und  des  HamComm
         Interfaces   sind   beide  an  den  Ausgang  des  Empfaengers
         anzuschliessen.

         Filterkonverter  fuer  RTTY  sind  normalerweise konstruiert,
         zwei  Toene  unterscheiden  zu koennen.  Fuer CW Empfang wird
         eine  Art  Tondekoder  benoetigt,  der  den  Ton vom Rauschen
         unterscheiden kann.














                                     - 8 -


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993


         15.  Externe AFSK

         AFSK  Toene  fuer  den  Sendebetrieb  stehen normalerweise am
         Lautsprecherausgang   und   am   TxD  Ausgang  der  seriellen
         Schnittstelle  zur  Verfuegung.   Falls sie diese Signale aus
         irgendwelchen Gruenden nicht verwenden wollen, finden sie ein
         FSK Signal am DTR Ausgang der seriellen Schnittstelle.

         Bei RTTY Aussendungen ist DTR negativ fuer den 'Mark' Zustand
         und  positiv fuer den 'Space' Zustand.  In der Betriebsart CW
         markiert  DTR  negativ den Zustand 'kein Ton' und DTR positiv
         den  Zustand  'Ton'.   Waehrend  des  Empfangs  ist DTR immer
         positiv.

         Der  RTS  Ausgang  ist bei Empfang negativ, beim Senden immer
         positiv.   Falls  DTR zur Tastung eines Senders in CW benutzt
         wird, sollte DTR mit RTS kombiniert werden.

         Beim Anschluss zusaetzlicher Bauteile an diese Signale ist zu
         beachten,  dass die DTR/RTS Ausgaenge die Versorgungsspannung
         fuer den OpAmp liefern.


         16.  Arbeitsweise

         Das  vom Minikonverter verstaerkte NF Signal gelangt an einen
         Modemstatus  Eingang  der  seriellen  Schnittstelle und loest
         dort  bei  jedem  Nulldurchgang einen Interrupt aus.  HamComm
         misst  mit Hilfe des Timer ICs des Rechners die Zeit zwischen
         zwei   aufeinanderfolgenden  Nulldurchgaengen  und  ermittelt
         daraus  die  Tonfrequenz.   Durch  Vergleich  mit der aktuell
         eingestellten  Mittenfrequenz  wird entschieden, ob MARK oder
         SPACE  Zustand  vorliegt.   Abhaengig  von  der eingestellten
         Baudrate   werden   die   einzelnen   Bits   eines   Zeichens
         aneinandergefuegt.   Ist  ein  Zeichen komplett, wird es nach
         eventueller Codewandlung angezeigt.

         Die vorgeschlagene Schaltung hat keine Frequenzselektivitaet.
         Damit  ist sie ueber den gesamten NF Bereich einsetzbar (z.B.
         fuer  die SCOPE und SPECTRUM Funktion) und ohne Abgleich sehr
         schnell   aufzubauen.    Der  Nachteil  ist  die  recht  hohe
         Stoerempfindlichkeit.   Auf  10  und 15 Meter, wo die Signale
         oft   schwach   sind   aber   wenig  QRM  herrscht,  geht  es
         ueberraschend   gut.   Die  Tondecoderroutine  hat  eine  Art
         Softwaretiefpass, der das Rauschen sozusagen 'wegrechnet'.






                                     - 9 -


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993


         Falls  der  Empfaenger  ein  CW  Filter  hat,  sollte  man es
         unbedingt  benutzen.   Viele  dieser Filter haben Bandbreiten
         von 500Hz oder sogar nur 250Hz, die gut zu der im Amateurfunk
         verwendeten   Shift   von  170Hz  passen.   Vergleiche  haben
         ergeben,  dass  HamComm  mit einem schmalen CW Filter fast so
         gut ist wie der DJ6HP Konverter.  Die Mittenfrequenz muss man
         natuerlich  auf die Durchlassmitte des CW Filters einstellen,
         die meist bei 700 bis 800 Hz liegt.


         17.  Makrotasten

         Mit    Hilfe   der   Makrotasten   koennen   Tastatureingaben
         aufgezeichnet   und  beliebig  oft  wiederholt  werden.   Die
         Ziffern  der obersten Tastaturreihe fungieren als Makrotasten
         waehrend   ALT   Taste  gedrueckt  ist.   Sie  befinden  sich
         normalerweise direkt ueber der QWERTZ...  Reihe.  Verwechseln
         sie sie nicht mit den Tasten der numerischen Tastatur!

         Zu  Beginn  sind  keine  Tastenfolgen  aufgezeichnet  und die
         Tasten  ALT-1,  ALT-2...ALT-9  und ALT-0 bewirken nichts.  Um
         eine  Aufzeichnung  zu starten wird im FILE Menue der Eintrag
         'Macro    recorder'   angewaehlt.    Zur   Bestaetigung   des
         Aufzeichnungsstarts  erscheint  eine entsprechende Meldung in
         einem   Fenster.   Sie  verschwindet  wenn  die  ENTER  Taste
         gedrueckt  wird und von da an werden bis zu 250 Tastendruecke
         aufgezeichnet.   Zur Erinnerung an die laufende Aufnahme wird
         der  blinkende  Text  "!  RECORDING !" in der unteren rechten
         Bildschirmecke angezeigt.

         Die  Betaetigung  einer  Makrotaste  beendet die Aufnahme und
         weist  die aufgezeichnete Tastenfolge dieser Taste zu.  Diese
         ersetzt  auch  eine  eventuell vorher erfolgte Zuweisung.  In
         einem   Fenster  wird  eine  Nachricht  ueber  das  Ende  der
         Aufzeichnung  angezeigt.   Jedesmal  wenn  nun die Makrotaste
         gedrueckt wird, wird die entsprechende Tastenfolge wiederholt
         als haette man sie neu eingegeben.

         Um  eine  laufende  Aufzeichnung  zu  beenden  ohne  eine der
         Makrotasten  zu veraendern, wird der Eintrag 'Macro recorder'
         im  FILE  Menue  erneut  angewaehlt.   Eine Bildschirmmeldung
         bestaetigt den Abbruch der Aufzeichnung.

         Eine  bestehende  Zuweisung kann geloescht werden, indem eine
         Aufzeichnung   in   gewohnter   Weise   gestartet  und  durch
         Betaetigen  der  zu  loeschenden  Taste sofort wieder beendet
         wird.    Auch   hier   erscheint   eine   Meldung,   das  die
         entsprechende Zuordnung geloescht wurde.



                                    - 10 -


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993


         18.  Makrodateien

         Makrodefinitionen  koennen  durch  Auswahl des Eintrags 'Save
         macros'  im  FILE  Menue  in eine Datei abgespeichert werden.
         Das    uebliche   Dateiauswahlfenster   erscheint   mit   dem
         vorgeschlagenen    Dateityp   .MAC.    Alle   aufgezeichneten
         Tastenfolgen werden in die ausgewaehlte Datei geschrieben.

         Eine Makrodatei wird durch die Funktion 'Load macros' im FILE
         Menue  geladen.   Die darin enthaltenen Definitionen ersetzen
         die   augenblicklichen   Makros   oder  werden  hinzugefuegt.
         Makrotasten,   denen   beim   Schreiben   der   Datei   keine
         Tastenfolgen    zugeordnet    waren,   bleiben   beim   Laden
         unveraendert.

         Es  gibt  auch  eine  Moeglichkeit, haeufig gebrauchte Makros
         automatisch  zu  laden.   Beim  Programmstart  sucht  HamComm
         zuerst   in   der   aktuellen  Directory,  dann  entlang  des
         Suchpfades  nach  einer  Datei  HC.MAC  und  laedt  die darin
         enthaltenen Makrodefinitionen.


         19.  SHIP/SYNOP Dekoder

         Wettermeldungen   werden   weltweit   von   vielen  Stationen
         ausgesendet,  24  Stunden  am Tag.  Wenn Sie in Europa leben,
         versuchen  Sie  einmal  Quickborn  Meteo  auf  4583, 7646 und
         11638kHz mitzuschreiben, oder Bracknell (England) by 4488kHz.
         In  Nordamerika koennen Sie es mit CFH (Halifax, Nova Scotia)
         auf  4271,  6496.5 und 10536kHz versuchen.  Zwischen 4000 und
         5000kHz  finden  sich  noch  viele  weitere  Stationen.   Die
         Aussendungen sind normalerweise in Baudot mit 425Hz Shift, 50
         oder 75 baud.

         Das   SYNOP  Format  wird  fuer  Berichte  von  Landstationen
         benutzt,  das  SHIP  Format  fuer  Berichte  von Schiffen und
         anderen maritimen Objekten.  Die Mitteilungen enthalten Daten
         ueber    Temperatur,   Windrichtung   und   -geschwindigkeit,
         Wolkendecke,  Niederschlag,  Taupunkt,  Luftdruck  und andere
         meteorologische  Informationen.  SHIP Berichte enthalten auch
         die jeweilige Position des Fahrzeugs.

         Landstationen  werden  durch  eine  Stationsnummer  mit fuenf
         Ziffern   identifiziert.    Da  es  sich  um  oertlich  feste
         Stationen  handelt,  ist ihre geographische Position nicht im
         SYNOP  Format  enthalten.  Damit man eine bessere Vorstellung
         ueber  die  Lage  der Station gewinnt, hat HamComm eine Liste
         mit  etwa  10000  Stationsnummern,  Namen  und geographischer
         Position.   Das  Programm  sucht  automatisch  den  richtigen
         Eintrag wenn ein SYNOP Bericht dekodiert wird.

                                    - 11 -


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993


         Eine typische Meldung sieht folgendermassen aus:

         zczc 548
         sien42 edzw 141500
         aaxx 14154
         01465 42889 42715 10084 20022 40159 52033 81048=
         02060 41480 40000 11088 21113 40060 52035 72272
         83530 333 83694=
         nnnn

         Die  erste  Zeile  der  Meldung  beginnt  mit  zczc und einer
         dreistelligen    Folgenummer.     Die   zweite   Zeile   gibt
         Informationen  ueber  den  Inhalt  der  Aussendung.  'sien42'
         kuendigt  SHIP/SYNOP  Berichte fuer Nordeuropa an, 'edzw' ist
         eine  internationale Abkuerzung fuer die aussendende Station,
         und  '141500'  bedeutet 15Uhr am 14.  Tag des Monats.  'aaxx'
         kenzeichnet  den  Begin  von SYNOP Berichten, 'nnnn' markiert
         das Ende der Meldung.

         Es   gibt  noch  einige  andere  Formate  fuer  andere  Arten
         meteorologischer    Informationen.    Momentan   unterstuetzt
         HamComm  nur  die  SHIP und SYNOP Formate.  Eine Meldung kann
         eine oder mehrere Berichte enthalten, die durch ein = Zeichen
         voneinander  getrennt  sind.   Eine  genaue  Erlaeuterung der
         Berichtsformate wuerde den Rahmen dieses Handbuchs sprengen.

         Wenn  der  WX dekoder ueber das TEXT Menue eingeschaltet ist,
         sieht dieselbe Meldung folgendermassen aus:

         zczc [start] 548 [message 548]
         sien42 [Synoptic reports at intermediate hours (SYNOP, SHIP)]
          [Northern Europe]
          edzw [Offenbach (MET/COM Centre)]
          141500 [day:14 UTC:1500]
         aaxx [SYNOP]
          14154 [day:14 UTC:1500]
                [Wind speed obtained from anemometer (knots)]

         01465 [Norway, 58ø24'N 008ø48'E TORUNGEN (LGT-H)]
          42889 [manned] [cloud height:2000-2500m] [visibility:75km]
          42715 [cloud cover:4/8] [wind dir:270 deg, speed:15]
          10084 [air temp:+8.4]
          20022 [dew-point temp:+2.2]
          40159 [pressure at sea level:1015.9hPa]
          52033 [pressure:increasing] [change in 3h:3.3hPa]
          81048 [cloud info]

         =



                                    - 12 -


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993


         02060 [Sweden, 68ø41'N 021ø32'E NAIMAKKA]
          41480 [manned] [cloud height:300-600m] [visibility:30km]
          40000 [cloud cover:4/8] [wind dir:calm, speed:0]
          11088 [air temp:-8.8]
          21113 [dew-point temp:-11.3]
          40060 [pressure at sea level:1006.0hPa]
          52035 [pressure:increasing] [change in 3h:3.5hPa]
          72272 [past wx: snow, or rain & snow mixed,
                          cloud cover > 1/2 of sky]
                [wx now: Snow]
          83530 [cloud info]
          333 [section 3]
          83694 [clouds:3/8, stratocumulus, 1000-1500m]

         nnnn [EOM]

         HamComm  zeigt  den  eingehenden  Text  wie zuvor an.  Der WX
         Dekoder  beobachtet  den  vorbeifliessenden  Zeichenstrom und
         wartet auf bestimmte Zeichenfolgen wie zczc (Meldungsanfang),
         aaxx   (SYNOP   Bericht),   bbxx   (SHIP  Bericht)  und  nnnn
         (Meldungsende)   um   sich  zu  synchronisieren.   Wenn  dies
         geschehen  ist, werden in den eingehenden Text die jeweiligen
         Interpretationen  eingefuegt,  aehnlich einem Kommentar.  Die
         Kommentare  sind  in  eckigen  Klammern eingeschlossen und so
         leicht   vom   normalen  Text  zu  unterscheiden  (im  Baudot
         Zeichenvorrat gibt es keine eckigen Klammern).

         Es  gibt  sicher  andere  Verfahrensweisen fuer einen solchen
         Dekoder.   Man  koennte  z.B.   zunaechst  alle  Daten  eines
         Berichts   einsammeln   und  diese  dann  huebsch  formatiert
         ausgeben.   Dabei  gibt  es  jedoch ein Problem.  Die Art der
         fuer   diese   Meldungen  benutzten  Uebertragung  hat  keine
         Moeglichkeit    zur   Fehlerkorrektur,   nicht   einmal   zur
         Fehlererkennung.    Es   ist   sehr  schwierig  eine  Meldung
         automatisch  als  richtig  oder verfaelscht einzustufen.  Ein
         Beipiel: falls das Programm behauptet, in Groenland seien +30
         Grad  Celsius im Dezember, so sollte man dies nicht unbedingt
         glauben.  HamComm weiss nicht wo Groenland liegt und hat auch
         keine  Ahnung  vom  dortigen  Klima.   Fehler dieser Art sind
         daher nicht automatisch zu erkennen.

         Das  Programm  zeigt  den  eingehenden Text wie empfangen an,
         sodass  man  ihn  auf  Empfangsstoerungen kontrollieren kann.
         Normalerweise  ist  es  offensichlich,  wenn der Eingangstext
         Fehler enthaelt.  Bei einem Dekoder, der wie eine 'black box'
         arbeitet,  ist bisweilen kaum nachzuvollziehen, wie dieser zu
         seinen  Ergebnissen  gekommen  ist, und was man davon glauben
         soll.



                                    - 13 -


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993


         20.  Scope Funktion

         Durch  die  Tondecoderroutine  wird beim Empfang staendig die
         aktuelle  Tonhoehe  ermittelt  und den anderen Programmteilen
         zur  Verfuegung  gestellt.   Die  SCOPE Funktion sieht nun in
         regelmaessigen  Abstaenden  nach  der  aktuellen Frequenz und
         zeigt  sie  als  hellblauen  Punkt an.  So entsteht die blaue
         Linie.

         Die Tondecodierung berechnet ausserdem aus der neuen Frequenz
         und   den  vorherigen  Messergebnissen  eine  Art  gleitenden
         Mittelwert.     Der    Effekt    ist   aehnlich   dem   eines
         Tiefpassfilters  und unterdrueckt das Rauschen recht wirksam.
         Das  Resultat  wird  von  der  SCOPE  Funktion als rote Linie
         angezeigt.  Damit diese der blauen Linie nicht dauernd im Weg
         ist,  wird  ihre  Position staendig korrigiert, sodass sie im
         oberen Bildschirmbereich bleibt.

         Die gruene Linie zeigt die eingestellte Mittenfrequenz an und
         dient zur Abstimmung.  Die punktierten Linien in darueber und
         darunter  markieren die Mark und Space Frequenzen.  Fuer RTTY
         Empfang  sollte  die  gruene  Linie in der Mitte zwischen den
         Mark  und  Space  Toenen  liegen.  Fuer CW Empfang sollte das
         Signal  auf der Mittenfrequenz liegen.  Ist es ausserhalb des
         durch die punktierten Linien markierten Bereichs, so wird das
         Signal ignoriert.

         Die Anzeige kann mit den folgenden Tasten beeinflusst werden:

                 F1  Hilfstext anzeigen
                F10  Menueleiste aktivieren
                ESC  wie F10
                '+'  Anzeige des dekodierten Signals ein/ausschalten
                '*'  Anzeige des Rasters ein/ausschalten
                'B'  Position der roten Linie aendern
               HOME  Abtastrate auf 1ms setzen
              PG-UP  Abtastrate erhoehen
            PG-DOWN  Abtastrate vermindern
              ENTER  Anzeige sofort anhalten

         Die rechte Maustaste haelt die Anzeige am Ende des Durchlaufs
         an.   Die  linke  Maustaste  aktiviert  die  Menueleiste  und
         entspricht der Taste F10.

         Die  rote  Linie  (Eingangsignal  nach dem Tiefpass) befindet
         sich  normalerweise am oberen Bildschirmrand.  In der zweiten
         Position  ueberlagert  sie die blaue Linie, so dass man beide
         Signale vergleichen kann.



                                    - 14 -


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993


         Die   Anzeige  des  dekodierten  Signals  ist  im  Normalfall
         abgeschaltet.   Sie  befindet  sich  am  unteren Bildrand und
         zeigt  die  Mark/Space  Zustaende bei RTTY bzw.  Ton/kein-Ton
         bei CW Empfang.

         Mit  etwas Uebung kann man aus der SCOPE Anzeige sehr schnell
         auf  die  Art des Signals schliessen.  CW, AMTOR ARQ und FEC,
         Packet   Radio   und   RTTY  sind  eindeutig  unterscheidbar.
         Rauschen und Fading werden sichtbar.  Instabile VFOs kann man
         beim 'Weglaufen' beobachten.


         21.  Spectrum Funktion

         Entsprechend    der    vorhandenen    Videokarte    und   des
         angeschlossenen   Monitors   wird   automatisch   auf   einen
         Graphikmode  mit  moeglichst  hoher  Aufloesung umgeschaltet.
         Auch  bei  dieser  Funktion  zeigt F1 einen Hilfstext mit der
         Tastenbelegung an.

         Die  'Spectrum'  Funktion  ermittelt  jede  Millisekunde  die
         aktuelle  Tonfrequenz.   Fuer  jede  Frequenz  gibt  es einen
         Zaehler  der hochgezaehlt wird, wenn die zugehoerige Frequenz
         vorliegt.   Von  links nach rechts werden alle Zaehlerstaende
         als  mehr oder weniger langer (bzw.  hoher) Strich angezeigt.
         Was  man  auf  dem  Bildschirm  sieht,  ist also nicht das NF
         Spektrum      des      Eingangssignals,      sondern      die
         Haeufigkeitsverteilung    der   von   der   Tondecoderroutine
         ermittelten  Frequenz.   Ein  echter  Spectrumanalyzer laesst
         sich leider nicht durch einen Operationsverstaerker und etwas
         Software ersetzen.

         Die  Spectrum Funktion hat bei entsprechender Einstellung mit
         1Hz  pro  Pixel auf der x-Achse die hoechste Aufloesung aller
         Anzeigefunktionen.   Damit  laesst sich z.B.  die Shift einer
         RTTY  Station  recht  genau  ermitteln.   Es ist erstaunlich,
         wieviele Stationen die nominellen 170Hz nicht einhalten.














                                    - 15 -


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993


         Die Anzeige kann mit den folgenden Tasten beeinflusst werden:

                 F1  Hilfstext anzeigen
                F10  Menueleiste aktivieren
                ESC  wie F10
                '-'  gefilterte/ungefilterte Daten anzeigen
                '+'  'Schatten' ein/aus (nur bei Farbmonitor)
                '*'  Punkt/Linien Darstellung
               HOME  Start bei 200Hz, 3Hz pro pixel
              PG-UP  kleinerer Ausschnitt
            PG-DOWN  groesserer Ausschnitt
               LEFT  niedrigere Frequenzen
              RIGHT  hoehere Frequenzen
              SPACE  Anzeige loeschen
              ENTER  Anzeige anhalten

         Die rechte Maustaste haelt die Anzeige am Ende des Durchlaufs
         an.   Die  linke  Maustaste  aktiviert  die  Menueleiste  und
         entspricht der Taste F10.

         Bei  langsamen  Rechnern  wird  man  an der Spectrum Funktion
         wenig  Freude haben, da einfach nicht genug Prozessorleistung
         vorhanden  ist,  um  das Bild in Bewegung zu halten.  ATs und
         schnelle XTs haben dieses Problem nicht.

         Besonders  mit  Farbmonitoren  hat diese Funktion einen hohen
         Unterhaltungswert  und  ist  besonders fuer Besucher im Shack
         geeignet,   die   technische   Erlaeuterungen  sowieso  nicht
         verstehen.


         22.  Bitlaengenstatistik

         Die  BITLENGTH  Funktion  is eine graphische Anzeige der MARK
         und SPACE Pulslaengen.  Ihr hauptsaechlicher Verwendungszweck
         besteht   darin,   einen   schnellen   Eindruck   ueber   die
         Geschwindigkeit des Eingangssignals zu gewinnen.

         Mit  jedem Uebergang des dekodierten MARK/SPACE signals ended
         ein  high  oder  low  Puls.   Das  obere Histogramm zeigt die
         Pulslaengenstatistik  der  high  Pulse, das untere Histogramm
         zeigt die Statistik der low Pulse.

         Bevor  diese Funktion benutzt wird, sollte die Mittenfrequenz
         auf  die  Mitte  zwischen  die  MARK  und SPACE Toene gesetzt
         werden.  Andernfalls werden die Ergebnisse durch Verzerrungen
         beeintraechtigt.




                                    - 16 -


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993


         Der kuerzeste Puls eines RTTY Signal entspricht in der Laenge
         normalerweise der Laenge eines Bits.  Die Position der ersten
         Spitze  von  links  zeigt daher die Baud Zahl des eingehenden
         Signals  an.   Schwache  oder  gestoerte  Signale  fuehren zu
         falschen  Pulsen  von sehr kurzer Dauer.  Sie sammeln sich am
         auessersten  linken Ende des Hostogramms und sollten fuer die
         Geschwindigkeitsanalyse ignoriert werden.

         Die   BITLENGTH   Funktion   versucht,  die  richtige  Spitze
         automatisch   zu  identifizieren.   Bei  gestoerten  Signalen
         funktioniert  dies  nicht immer.  Unter jedem Histogramm wird
         die  Baud  Zahl  angezeigt,  die der aktuell hoechsten Spitze
         entspricht.   Ein  Marker steht ebenfalls zur Verfuegung, der
         mit  den  Cursortasten  LINKS  und  RECHTS frei bewegt werden
         kann.

         Die Anzeige laesst sich durch folgende Tasten beeinflussen:

                       F1  Hilfstext anzeigen
                      F10  Menueleiste aktivieren
                      ESC  wie F10
                    PG-UP  kleinerer Ausschnitt
                  PG-DOWN  groesserer Ausschnitt
               LEFT,RIGHT  Marker bewegen
             CONTROL-LEFT  Marker schnell bewegen
            CONTROL-RIGHT    "       "       "
                    ENTER  Anzeige anhalten

         Der  Marker  kann  auch  gesteuert werden, indem man die Maus
         seitlich  bewegt  waehrend man die rechte Maustaste gedrueckt
         haelt.   Die der Marker Position entsprechende Baud Zahl wird
         in der oberen linken Bildschirmecke angezeigt.

         Die  linke Maustaste aktiviert die Menueleiste und entspricht
         der Taste F10.
















                                    - 17 -


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993




         23.  Fehlerbehebung

         Das  Interface  ist  aufgebaut, alle notwendigen Verbindungen
         zum Funkgeraet sind hergestellt.  Sie starten HamComm und Sie
         sehen - nichts.

         Um  herauszufinden  wo  der  Fehler  liegt sollte man bei der
         seriellen  Schnittstelle  beginnen.   HamComm  benoetigt zwei
         Angaben um mit einem COM Port arbeiten zu koennen:

          1. die Port Adresse
          2. die IRQ Nummer

         Die  Port  Adresse  und  IRQ  Nummer  fuer COM1 und COM2 sind
         festgelegt   und  daher  in  HC.CFG  voreingestellt  auf  die
         folgenden Werte:

                    Adr.  IRQ
              COM1  3F8h   4
              COM2  2F8h   3

         Fuer  andere  serielle Schnittstellen gibt es keine allgemein
         gueltigen  Einstellungen,  COM3 und COM4 sind daher in HC.CFG
         nicht  definiert.   Undefinierte  Ports koennen im PORT Menue
         nicht angewaehlt werden.


         24.  Port Adresse

         Starten  Sie  das  Programm und waehlen Sie 'HamComm' im INFO
         Menue.   Es  erscheint ein kleines Fenster, das unter anderem
         die   Port   Adressen   und   IRQ   Nummern   der   seriellen
         Schnittstellen  anzeigt,  wie sie in HC.CFG definiert wurden.
         Falls  die  Werte  fuer  die  Schnittstelle  die Sie benutzen
         wollen nicht stimmen, muessen Sie die Einstellungen in HC.CFG
         mit einem Editor korrigieren.

         Zunaechst  sollten  Sie das Interface vom COM Port entfernen.
         Waehlen Sie dann die richtige Schnittstelle im PORT Menue aus
         and  druecken  Sie  die  Taste  F3  um  den  RX/TX  Schirm zu
         aktivieren.  Mit einem Voltmeter werden die Spannungen an den
         RTS  und  DTR  Ausgaengen  des  COM  Ports gemessen, und zwar
         bezueglich GND.  RTS sollte eine negative Spannung aufweisen,
         DTR eine positive.





                                    - 18 -


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993


         Schalten  Sie  auf  Sendung.   Dies kann ueber das MODE Menue
         geschehen,  mit  Control-T  geht  es  aber  einfacher.   Beim
         Umschalten  auf  Senden  wechseln  RTS  und  DTR  beide  ihre
         Polaritaet,  sodass  RTS  nun  positiv  und  DTR negativ sein
         sollte.

         Ist dies nicht der Fall, ueberpruefen Sie bitte die folgenden
         moeglichen Fehlerursachen:

          - das Voltmeter ist defekt.

          - Sie messen an der falschen Buchse.  Die COM Ports eines
            PCs haben normalerweise 25- oder 9-polige maennliche
            SUB-D Steckverbindungen.

          - Sie messen an den falschen Pins.  Vielleicht hilft Ihnen
            die folgende Abbildung:

                      4     7                              4   5
                     RTS   GND                            DTR GND
            ----1-----|-----|-----------13---     ----1-----|-|----
            \         |     |               /     \         | |   /
             \  o o o o o o o o o o o o o  /       \  o o o o o  /
              \  o o o o o o o o o o o o  /         \  o o o o  /
               \             |           /           \   |     /
                14-----------|---------25             \6-|---9/
                            DTR                         RTS
                             20                          7

          - Sie haben die falsche Schnittstelle angewaehlt.
            Ueberpruefen Sie die Einstellung im PORT Menue.

          - die Definition der Port Adresse in HC.CFG ist falsch.
            Ueberpruefen Sie die Einstellungen im INFO Menue und in
            HC.CFG.

          - der COM Port hat eine andere Adresse als Sie denken.
            Die Einstellung der Adresse geschieht oft durch kleine
            Stecker oder Schalter auf der seriellen Karte.  Bei
            einigen neueren PCs und Notebooks werden die Adressen
            ueber ein Setup Programm eingestellt.

          - falls nur eines der Signale (RTS oder DTR) seine
            Polaritaet wechselt, ist eventuell ein Treiber IC der
            Schnittstelle defekt.






                                    - 19 -


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993


         25.  Op-Amp Versorgung

         Werfen  wir  nun  einen  Blick  auf  das  Interface.   Die am
         haeufigsten auftretenden Probleme sind:
          - falsche oder fehlende Verbindungen
          - Loetbruecken und kalte Loetstellen

         Wenn Sie einen Fehler im Interface vermuten, sollten Sie sich
         die   Zeit  fuer  ein  sorgfaeltige  Untersuchung  mit  einem
         Vergroesserungsglas nehmen.

         Falls  dies keine neuen Erkenntnisse bringt, schalten Sie den
         Rechner aus und verbinden Sie das Interface mit dem COM Port.
         Eine  Verbindung  zum Empfaenger ist noch nicht erforderlich.
         Verbinden  Sie  den  Signaleingang  einstweilen mit GND.  Das
         Interface  sollte  moeglichst  direkt  am Computer angesteckt
         werden.    Kabel   zwischen  PC  und  Interface  koennen  die
         Signalqualitaet negativ beeinflussen.

         Jetzt  den  PC  einschalten,  HamComm  starten,  die richtige
         Schnittstelle  im  PORT  Menue  waehlen and F3 fuer den RX/TX
         Schirm  druecken.  Pruefen Sie, ob RTS und DTR immer noch die
         Polaritaet   wechseln  wenn  man  zwischen  RX  und  TX  Mode
         umschaltet.

         Ueberpruefen   Sie   die   Versorgungsspannungen   am  Op-Amp
         bezueglich  GND.   Die  positive Spannung an Pin 7 sollte +5V
         oder  hoeher  sein,  die  Spannung  an  Pin 4 sollte -5V oder
         negativer sein.

                         +V out
                       8  7  6  5
                       |  |  |  |    Operational Amplifier
                     |------------|
                     |            |  LM741 or TL071
                     |            |
                     |-|          |  DIL-8 package, top view
                       |          |
                     |-|          |   +V = positive supply
                     |            |   -V = negative supply
                     |            |   -I = inverting input
                     |------------|   +I = non-inverting input
                       |  |  |  |    out = output
                   Pin 1  2  3  4
                         -I +I -V






                                    - 20 -


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993


         Ueberpruefen  Sie  die  Spannungen  am  Op-Amp  im Sende- und
         Empfangsmode.   Hier  darf sich die Polaritaet NICHT aendern,
         andernfalls kann das IC beschaedigt werden.  Tut sie es doch,
         oder  aendern  sich die Spannungen beim Umschalten erheblich,
         so pruefen Sie die vier Dioden und ihre Verbindungen zwischen
         PC  und  Interface  auf  korrekte Einbaurichtung.  Die beiden
         Kondensatoren  zur  Pufferung  der Versorgungsspannungen sind
         ebenfalls zu pruefen.

         Obwohl  der  Op-Amp  nur  einen Strom von wenigen Milliampere
         benoetigt, koennen manche COM Port Treiber die erforderlichen
         Spannungen nicht liefern.  In diesem Fall kann man versuchen,
         einen  Op-Amp  mit  geringerem Stromverbrauch zu finden, aber
         eine  einfachere  Loesung  ist die Verwendung von zwei 9-Volt
         Batterien:
                                 bat 1      bat 2

                                  ||         ||
                 op-amp pin 7 <---||---GND---||---> op-amp pin 4
                                 +||-       +||-


         Wenn die Versorgungsspannungen in Ordnung sind, versuchen wir
         nun  festzustellen,  ob  der Op-Amp richtig arbeitet.  Zuerst
         werden     die     Spannungen     am    invertierenden    und
         nicht-invertierenden  Eingang  gemessen.   Sie  muessen beide
         sehr  nahe  an 0 Volt liegen.  Ist dies nicht der Fall, liegt
         wahrscheinlich ein Verdrahtungsfehler vor.

         Der  nicht-invertierende  Eingang  (Pin  3)  wird nun mit der
         positiven  Versorgungsspannung (Pin 7) ueber einen Widerstand
         von  etwa  1M (Megohm) verbunden.  Kurzschluesse zwischen den
         IC  Beinchen  sind  dabei unbedingt zu vermeiden.  Der Op-Amp
         Ausgang  sollte  nun  so hoch wie moeglich gehen, also etwa 1
         Volt unterhalb der positiven Spannung.

         Der  Widerstand  wird  nun  mit  dem  Eingang (Pin 3) und der
         negativen Spannung verbunden (Pin 4).  Der Ausgang sollte nun
         so  negativ  wie  moeglich sein, also etwas positiver als die
         negative Versorgungsspannung.

         Auch  ohne  den  Widerstand  kann  man am Op-Amp Ausgang eine
         positive  der negative Spannung feststellen.  Dies ist normal
         und bedeutet nicht, dass das IC defekt ist.







                                    - 21 -


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993


         26.  IRQ Nummer

         Das Interface wird mit dem Ausgang des Empfaengers verbunden.
         Der  Op-Amp  ist  sehr  empfindlich und funktioniert auch bei
         niedrigen   Signalpegeln.    Einige  Empfaenger  haben  einen
         zusaetzlichen   Ausgang,  z.B.   um  dort  ein  Tonbandgeraet
         anzuschliessen.  Dieser Ausgang ist meist unabhaengig von der
         Einstellung   des   Lautstaerkereglers   und   sollte,  falls
         moeglich, verwendet werden.

         Suchen  Sie mit dem Empfaenger ein starkes Signal, moeglichst
         einen  konstanten  Ton.   Am DSR Eingang des COM Ports sollte
         nun   ein  Rechtecksignal  anliegen.   Die  Amplitude  sollte
         mindestens  +/-5V  betragen,  um  den  RS-232C Eingang sicher
         anzusteuern.

         Das  Signal  an DSR sollte nun Interrupts ausloesen.  Starten
         Sie  HamComm,  waehlen Sie die richtige Schnittstelle im PORT
         Menue  und  die  TUNE,  SCOPE  oder SPECTRUM Funktion im MODE
         Menue.  Falls keine der Funktion ein Signal zeigt, kommen von
         der  seriellen  Schnittstelle  keine Interrupts.  Waehlen Sie
         'HamComm' im INFO Menue an und ueberpruefen Sie die angezeigt
         IRQ  Nummer  fuer den gewuenschten COM Port.  Ist Sie falsch,
         korrigieren Sie die Einstellung in HC.CFG.

         Ueberzeugen Sie sich, das die Hardware tatsaechlich auf diese
         Interrupt  Nummer  eingestellt  ist.   Viele  serielle Karten
         haben  kleine  Stecker  oder  Schalter  zur  Auswahl  der IRQ
         Leitungen.   Einige  neuere  PCs und Notebooks erlauben diese
         Einstellung durch ein Setup Programm.

         Bitte beachten Sie, dass nicht zwei Geraete gleichzeitig eine
         IRQ  Leitung  benutzen  koennen.   Falls Sie z.B.  eine Mouse
         haben,  die  den IRQ 4 belegt, koennen Sie nicht gleichzeitig
         einen COM Port mit dieser IRQ Nummer benutzen.
















                                    - 22 -


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993




         27.  Anhang A - Schaltung des Interfaces

                                                              RS-232C
                       Receive Circuit                         25  9
                                                              pin pin
                                                  D1
                           LM741-------*--------*-I<--*--> DTR 20   4
                                |      |        | D2  |
                           3 |\ |      |      ---->I---
           >------||---*-----|+\ 7     |      | |
                  C1   |     |  \______|______|_|________> DSR  6   6
                0.1uF  |   2 |  /6     |      | | D3
                       |  ---|-/       |      | --I<--
         Signal        |  |  |/ |4     |      |   D4  |
         from          /  /     ---*---|------*--->I--*--> RTS  4   7
         Receiver    R1\  \R2      |   |              |
                   100K/  /100K    |   | +            |
                       \  \       === ===  C2,C3      |
                       |  |       === ===  1 uF       |
                       |  |     +  |   |   16V        |
           >-----------*--*--------*---*--------------|--> GND  7   5
                                   |                  |
         PTT Circuit               |E                 |
         (omit for receive-only)   ^\      R3         |  D1-D5
                       Q1            \I    1K     D5  |  1N914 or
                       2N2222         I---/\/\----I<--|  1N4148
                                     /I B
         PTT <----------------------/
                                      C


          Transmit Audio Circuit    R2         R3
          (omit for receive-only)   15K        15K
                       --------*---/\/\---*---/\/\----*----<  Out
               C1      |       |          |        R4 |
               .1 uF   / R1    |          |       220K\
          <----| |---->\ 10K  === C2     === C3       /     PC Speaker
           MIC         / var. === .022   === .022     \
           Out         |       |  uf      |  uF       |
          <------------*-------*----------*           *----<  +5V
                                          |
                                         GND







                                    - 23 -


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993




         28.  Anhang B - Tastenbelegung

         --- All Windows ---

         F1              display help text
         F2              RX/TX window, CW mode
         F3              RX/TX window, Baudot mode
         F4              RX/TX window, ASCII mode, 7 bit
         F5              RX/TX window, ASCII mode, 8 bit
         F6              Bitlength display
         F7              Spectrum display
         F8              Scope display
         F9              Tune window
         F10             Menu bar

         ALT-1           execute macro 1
         ALT-2           execute macro 2
         ALT-3           execute macro 3
         ALT-4           execute macro 4
         ALT-5           execute macro 5
         ALT-6           execute macro 6
         ALT-7           execute macro 7
         ALT-8           execute macro 8
         ALT-9           execute macro 9
         ALT-0           execute macro 0

         ALT-F4          Terminate programm
         ALT-F5          WX decoder off
         ALT-F6          WX decoder on
         ALT-F7          AFC off
         ALT-F8          AFC on
         ALT-F9          external converter off
         ALT-F10         external converter on

         ALT-C           Callsign decoder
         ALT-X           Terminate programm


         --- TUNE Window ---

         HOME            reset center frequency
         LEFT            decrease center frequency
         RIGHT           increase center frequency






                                    - 24 -


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993


         --- RX/TX Window ---

         SHIFT-F1        Standardtext 1
         SHIFT-F2        Standardtext 2
         SHIFT-F3        Standardtext 3
         SHIFT-F4        Standardtext 4
         SHIFT-F5        Standardtext 5
         SHIFT-F6        Standardtext 6
         SHIFT-F7        Standardtext 7
         SHIFT-F8        Standardtext 8
         SHIFT-F9        Standardtext 9
         SHIFT-F10       Standardtext 10

         LEFT            move TX cursor left, 1 character
         RIGHT           move TX cursor right, 1 character
         UP              move TX cursor up, 1 line
         PAGE-UP         move TX cursor up, 1 page
         DOWN            move TX cursor down, 1 line
         PAGE-DOWN       move TX cursor down, 1 page
         HOME            move TX cursor to first line
         END             move TX cursor to last line
         INSERT          toggle insert mode on/off
         DELETE          delete character under cursor
         BACKSPACE       delete character left to cursor
         TAB             toggle NORMAL/REVERSE keying direction
         ENTER           transfer text line to transmit buffer

         CONTROL-A       move TX cursor to beginning of line
         CONTROL-D       insert time and date
         CONTROL-E       move TX cursor to end of line
         CONTROL-F       open/close logfile
         CONTROL-H       same as BACKSPACE
         CONTROL-I       same as TAB
         CONTROL-L       toggle AutoUnshift on/off
         CONTROL-M       same as ENTER
         CONTROL-P       toggle transmit monitoring on/off
         CONTROL-S       send textfile
         CONTROL-T       toggle transmit/receive mode
         CONTROL-W       toggle Line/Word mode
         CONTROL-X       clear TX line
         CONTROL-Z       insert time

         CONTROL-LEFT    roll RX window backwards, 1 line
         CONTROL-HOME    roll RX window backwards, 1 page
         CONTROL-RIGHT   roll RX window forewards, 1 line
         CONTROL-END     roll RX window forewards, 1 page
         CONTROL-PAGE-UP resize RX/TX window
         CONTROL-PAGE-DOWN "      "     "



                                    - 25 -


         HamComm 2.2               Handbuch              16. Juni 1993


         --- SCOPE Display ---

         ESCAPE          same as F10
         '+'             toggle display of decoded signal
         '*'             toggle grid display
         'B'             toggle position of red line
         HOME            reset sample rate to 1ms
         PAGE-UP         sample rate faster
         PAGE-DOWN       sample rate slower
         ENTER           hold display immediately


         --- SPECTRUM Display ---

         ESC             same as F10
         '-'             toggle raw/filtered data
         '+'             toggle 'shaddow' (color displays only)
         '*'             toggle dot/line mode
         HOME            reset, start at 200Hz, 3Hz per pixel
         PAGE-UP         zoom in
         PAGE-DOWN       zoom out
         LEFT            lower frequencies
         RIGHT           higher frequencies
         SPACE           clear display
         ENTER           hold display


         --- BITLENGTH Display ---

         ESC             same as F10
         PAGE-UP         zoom in
         PAGE-DOWN       zoom out
         LEFT            move marker left
         RIGHT           move marker right
         CONTROL-LEFT    move marker left, fast mode
         CONTROL-RIGHT   move marker right, fast mode
         SPACE           clear display
         ENTER           hold display













                                    - 26 -


         HamComm 2.2                                             Index


         AFSK Ausgang...............7
         AFSK, extern...............9
         Arbeitsweise...............9
         Auswahl....................5
         Bildschirmaufbau...........5
         Bitlaengenanzeige.........16
         CGA........................2
         Desqview...................2
         Diskette...................2
         EGA........................3
         Einleitung.................1
         Empfangsschaltung..........6
         ESC........................5
         F1.........................5
         Fehlerbehebung............18
         Festplatte.................2
         Funktionstasten............5
         Haftungsausschluss.........2
         HC.CFG.....................4
         Hilfstexte.................5
         Installation...............2
         Konverter, extern..........8
         Konverter..................6
         Laptop.....................4
         Lautsprecher...............7
         LCD........................4
         Makrodateien..............11
         Makrotasten...............10
         Menueleiste................5
         Minikonverter..............6
         Multitasking...............2
         Notebook...................4
         Nutzungserlaubnis..........1
         Operationsverstaerker......6
         Programmstart..............3
         PTT Schaltung..............7
         Scope Funktion............14
         Sendeschaltung.............7
         SHIP/SYNOP................11
         Spectrum Funktion.........15
         SuperVGA...................3
         Systemanforderungen........2
         VGA........................3
         Video adapter..............2
         Windows....................2
         XT.........................2





                                       i