ЙНННННННННННННННННННННННННННННННН»
                  є                                є
                  є            FRANKE.387          є
                  є                                є
                  є    Koprozessor-Emulation fЃr   є
                  є         387DX und 387SX        є
                  є                                є
                  є           Version 2.4          є
                  є                                є
                  є  (c) Copyright 1989, 1990 by   є
                  є      IngenieurbЃro FRANKE,     є
                  є      All rights reserved.      є
                  є                                є
                  ИННННННННННННННННННННННННННННННННј

љberblick
ННННННННН

FRANKE.387 ist eine Software-Emulation der mathematischen Koprozessoren
387DX und 387SX von Intel. FRANKE.387 wurde fЃr ATs mit 386DX oder 386SX
Prozessor entwickelt. Als Betriebssystem wird MS-DOS, oder ein dazu
kompatibles, vorausgesetzt.

Durch FRANKE.387 wird der gesamte Befehlsumfang der 387-Koprozessoren
abgedeckt. Neben s„mtlichen Befehlen stehen auch s„mtliche 16 und 32
Bit Adressierungs-Modi zur VerfЃgung. Dadurch besteht fЃr Anwendungs-
Programme kein Unterschied zum echten Koprozessor.

NatЃrlich kann FRANKE.387 nicht die physikalische Rechenleistung erh”hen.
FRANKE.387 arbeitet zwar langsamer als ein Koprozessor, macht aber davon
unabh„ngig. Viele Standard-Programme, die einen Koprozessor automatisch
erkennen, arbeiten mit FRANKE.387 bis Faktor 2,25 schneller.


Shareware
ННННННННН

Mit der Version 2.4 wurde FRANKE.387 auch als Shareware-Version in Umlauf
gebracht. Auf einige Leistungs-Merkmale wurde bei dieser Shareware-Version
verzichtet.

Die nicht registrierte Shareware-Version darf beliebig kopiert und unent-
geltlich weitergegeben werden. Jeder hat das Recht, diese nicht registrierte
Version bis zu 30 Tage kostenlos zu testen.

Alle weiteren Rechte, wie z.B. Verkauf, Ћnderung, Weitergabe einer
registrierten Version oder auch Nutzung der nicht registrierten Version
l„nger als 30 Tage, sind ausdrЃcklich untersagt. Ausnahmen hiervon
bedЃrfen einer vorherigen, schriftlichen Genehmigung durch das Ingenieur-
bЃro Franke.


Registrieren
НННННННННННН

FRANKE.387 darf nur von registrierten Anwendern l„nger als 30 Tage
genutzt werden. Die registrierten Versionen ben”tigen keinen Benutzer-
Eingriff beim Boot-Vorgang.

   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДї
   і Version                                               і Preis zzgl.  і
   і                                                       і Kosten       і
   ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДґ
   і Shareware-Version, nur eine Genauigkeits-Stufe        і DM  60,00    і
   і                                                       і              і
   і Komplett-Version, 3 Genauigkeits-Stufen, High Level   і              і
   і Language Interface, 387 Instruction Trace Modus       і DM  95,00    і
   і                                                       і              і
   і Upgrade von Shareware-Version auf Komplett-Version    і DM  40,00    і
   АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДЩ

Zum Registrieren werden folgende Angaben ben”tigt:

        1. Name
        2. genaue Anschrift
        3. gewЃnschte Version (Shareware/Komplett/Upgrade)

diese Angaben senden Sie an:

      ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
      і   Brief/Fax:                      љberweisung:              і
      і                                                             і
      і   IngenieurbЃro FRANKE            IngenieurbЃro FRANKE      і
      і   Rennweg 61                      Konto 10039999            і
      і   D-8500 NЃrnberg 20              Schmidt Bank, NЃrnberg    і
      і   Fax: 49 911 535421              BLZ 760 300 70            і
      АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ

Die Lieferung erfolgt gegen Nachnahme zzgl. Kosten, bzw. ohne zus„tzliche
Kosten bei љberweisung.


Installation
НННННННННННН

Die Installation ist sehr einfach:

1. Die Dateien FRANKE.387 und 387.EXE auf die Festplatte bzw. Boot-Diskette
   kopieren.

2. Die Datei CONFIG.SYS erstellen, falls noch nicht geschehen.

3. Folgende Zeile in CONFIG.SYS eintragen:

        DEVICE = FRANKE.387

   Ggf. kann dem Namen FRANKE.387 eine Pfad-Angabe vorangestellt werden,
   also z.B. DEVICE = c:\tools\FRANKE.387

   Hinter dem Namen FRANKE.387 kann der Schalter ON oder OFF stehen.
   Also z.B. DEVICE = FRANKE.387 ON. Dieser Schalter gibt an, ob FRANKE.387
   anfangs ein- oder ausgeschaltet sein soll. Fehlt dieser Schaltet, so
   wird FRANKE.387 automatisch eingeschaltet, wenn kein Koprozessor gefunden
   wurde, und automatisch ausgeschaltet, wenn bereits ein Koprozessor
   installiert ist.

4. Rechner neu booten.

   Durch den Eintrag in CONFIG.SYS wird FRANKE.387 bei jedem Boot-Vorgang
   geladen. FRANKE.387 meldet sich mit einer Copyright-Meldung und teilt
   seinen aktuellen Zustand mit.

   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
   і Die nicht registrierte Shareware-Version enth„lt eine erweiterte   і
   і Copyright-Meldung, auбerdem ert”nt ein akustisches Signal. Der     і
   і Boot-Vorgang wird dann solange unterbrochen, bis Sie die richtige  і
   і Taste gedrЃckt haben. Diese Taste erscheint in der letzten Zeile   і
   і der Meldung. - Es mЃssen Groбbuchstaben eingegeben werden!         і
   АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ



Bedienen von FRANKE.387
ННННННННННННННННННННННН

FRANKE.387 ben”tigt normalerweise keinerlei Bedienung durch den Anwender.
S„mtliche Aktionen werden durch die Anwendungs-Programme eingeleitet, wenn
sie den Koprozessor ansprechen. FRANKE.387 arbeitet also vollautomatisch.
FЃr die Anwendungs-Programme besteht kein Unterschied zum echten Koprozessor.

NatЃrtlich arbeitet FRANKE.387 nur im eingeschalteten Zustand. Wie bei der
Installation erkl„rt, kann dieser Zustand durch die Schalter ON bzw. OFF
fest eingestellt werden. Normalerweise ist FRANKE.387 immer dann einge-
schaltet, wenn kein Koprozessor vorhanden ist.

Zum nachtr„glichen Ein- bzw. Ausschalten von FRANKE.387 wird das Programm
387.EXE mitgeliefert. Dieses Programm kann in irgendein Verzeichnis der
Festplatte oder auch auf eine Diskette kopiert und von dort aus gestartet
werden.

Folgende Aufruf-Arten von 387.EXE sind m”glich. Einige dieser Funktionen
werden nur durch die Komplett-Version unterstЃtzt.

ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
і Aufruf          і Funktion                                              і
ГДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і 387             і FRANKE.387 wird in den Standard-Zustand gesetzt.      і
і                 і D.h. FRANKE.387 wird eingeschaltet, wenn kein         і
і                 і Koprozessor installiert ist, bzw. ausgeschaltet,      і
і                 і wenn ein Koprozessor gefunden wurde.                  і
ГДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і 387 ON          і FRANKE.387 wird mit voller Genauigkeit eingeschaltet. і
ГДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і 387 OFF         і FRANKE.387 wird ausgeschaltet. Das kann z.B. notwendigі
і                 і werden, wenn bei eingeschaltetem FRANKE.387 kein      і
і                 і Warm-Start (Strg+Alt+Entf) m”glich ist. Der Tastatur- і
і                 і Treiber KEYBOARD.386 erledigt das selbst„ndig.        і
ЖНННННННННННННННННПНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННµ
і Die Folgenden Funktionen werden nur in der Komplett-Version unterstЃtzt.і
ЖНННННННННННННННННСНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННµ
і 387 53          і FRANKE.387 wird mit maximal 53 Bit Genauigkeit        і
і                 і eingeschaltet. Das entspricht den Daten-Typen double, і
і                 і long real oder doppelter Genauigkeit. Das ist fЃr fastі
і                 і alle Anwendungen die h”chste unterstЃtzte Genauigkeit і
і                 і und in diesen F„llen ausreichend. FRANKE.387 arbeitet і
і                 і dadurch deutlich schneller.                           і
ГДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і 387 24          і FRANKE.387 wird mit maximal 24 Bit Genauigkeit        і
і                 і eingeschaltet. Das entspricht den Daten-Typen float,  і
і                 і real oder einfacher Genauigkeit. Das ist in vielen    і
і                 і F„llen die tats„chlich ben”tigte Genauigkeit.         і
і                 і FRANKE.387 arbeitet dadurch deutlich schneller.       і
ГДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і 387 ON I        і Wie 387 ON, zus„tzlich wird das High Level Language   і
і                 і Interface aktiviert. (Siehe High Level Language       і
і                 і Interface.)                                           і
ГДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і 387 53 I        і Wie 387 53, zus„tzlich wird das High Level Language   і
і                 і Interface aktiviert. Das ist die empfohlene Standard- і
і                 і Einstellung fЃr die Komplett-Version. (Siehe High     і
і                 і Level Language Interface.)                            і
ГДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і 387 24 I        і Wie 387 24, zus„tzlich wird das High Level Language   і
і                 і Interface aktiviert. In dieser Einstellung erreicht   і
і                 і FRANKE.387 die h”chste Rechenleistung. (Siehe High    і
і                 і Level Language Interface.)                            і
АДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ



Rechengeschwindigkeit
ННННННННННННННННННННН

Wie jeder 387-Koprozessor kann auch FRANKE.387 in den drei Genauigkeits-
stufen mit 64, 53 bzw. 24 Bit rechnen. In der Komplett-Version kann der
Anwender die maximale Genauigkeit festlegen, um h”here Rechenleistung zu
erzielen.

Die folgende Tabelle gibt fЃr einige Befehle die ungef„hren Taktzyklen an.
Die Angaben gelten fЃr 386DX-Prozessoren ohne Wait States, bei 386SX oder
Wait States sind alle Werte geringfЃgig h”her anzusetzen.

Unter EMUL87 sind die Zeiten fЃr den Public Domain 80287-Emulator angegeben.

ЪДДДДДДДДДДТДДДДДДДДДДДДДДДДДДТДДДДДДДТДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДТДДДДДДДДї
і          є                  є       є        FRANKE.387        є        і
і Funktion є Beschreibung     є 387DX є 64 Bit і 53 Bit і 24 Bit є EMUL87 і
ЖННННННННННОННННННННННННННННННОНННННННОННННННННШННННННННШННННННННОННННННННµ
і FNOP     є keine Operation  є    25 є    410 і    410 і    410 є  1.075 і
і FLD      є TByte-Zahl laden є    38 є    650 і    650 і    650 є  1.470 і
і FSTP     є TByte speichern  є    55 є    745 і    745 і    745 є  1.495 і
ГДДДДДДДДДДЧДДДДДДДДДДДДДДДДДДЧДДДДДДДЧДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЧДДДДДДДДґ
і FADD     є Addition         є    34 є    700 і    700 і    680 є  1.460 і
і FSUB     є Subtraktion      є    34 є    770 і    770 і    750 є  1.565 і
і FMUL     є Multiplikation   є    52 є    830 і    800 і    700 є  1.985 і
і FDIV     є Division         є    96 є    840 і    840 і    710 є  2.340 і
ГДДДДДДДДДДЧДДДДДДДДДДДДДДДДДДЧДДДДДДДЧДДДДДДДДЕДДДДДДДДЕДДДДДДДДЧДДДДДДДДґ
і FSQRT    є Quadratwurzel    є   126 є  1.295 і  1.060 і    805 є  3.135 і
і FSIN     є Sinus            є   490 є  3.960 і  3.770 і  1.960 є   ---  і
і FCOS     є Cosinus          є   547 є  4.100 і  3.910 і  2.070 є   ---  і
і FPTAN    є Tangens          є   342 є  5.845 і  5.400 і  2.995 є 13.530 і
і FPATAN   є Arcustangens     є   448 є  8.895 і  7.965 і  3.750 є 13.875 і
і FYL2X    є Logarithmus      є   492 є  8.690 і  7.610 і  3.410 є 12.885 і
і F2XM1    є Potenzfunktion   є   317 є  4.385 і  3.975 і  2.140 є 11.640 і
АДДДДДДДДДДРДДДДДДДДДДДДДДДДДДРДДДДДДДРДДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДДРДДДДДДДДЩ



High Level Language Interface
ННННННННННННННННННННННННННННН

Das High Level Language Interface (HLLI) steht nur in der Komplett-Version
zur VerfЃgung. Das HLLI nutzt die spezielle Kodierung der Koprozessor-
Befehle, wie sie durch etliche Hochsprachen-Compiler z.B. von Microsoft
oder Borland erzeugt werden.

Durch das HLLI kann FRANKE.387 alle Anweisungen deutlich schneller aus-
fЃhren als ohne HLLI. In der Regel st”rt das HLLI keine Anwendungen. Bei
Problemen sollte es abgeschaltet werden. Es wird empfohlen, FRANKE.387 auf
maximal 53 Bit Genauigkeit mit High Level Language Interface einzustellen.
Durch diese Einstellung entstehen gew”hnlich keine Nachteile bei sehr
hoher Rechenleistung.

Die folgende Tabelle zeigt den Nutzen des HLLI anhand eines Testprogramms.
Das Testprogramm fЃhrt jede Anweisung 100.000 mal mit gleichm„бig verteilten
Zufallszahlen aus. Es wurde in C geschrieben, und mit Microsoft C
(Firma Microsoft) bzw. Turbo C (Firma Borland) Ѓbersetzt.
Als Testrechner diente ein 386DX, 25MHz. Alle Zeitangabe sind in Sekunden.

ЙНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН»
є Testprogramm mit Microsoft C Ѓbersetzt:                          є
ЗДДДДДДДДДДТДДДДДДДТДДДДДДДДДДДТДДДДДДДДДДДДДДДДДТДДДДДДДДДДДДДДДДД¶
є    C-    є       є Microsoft є   FRANKE.387    є FRANKE.387+HLLI є
є Funktion є 387DX є Emulation є 64 Bit і 53 Bit є 64 Bit і 53 Bit є
МННННННННННОНННННННОНННННННННННОННННННННШННННННННОННННННННШНННННННН№
є x := y   є  0,27 є      0,27 є   0,27 і   0,27 є   0,27 і   0,27 є
є x < y    є  0,71 є      8,63 є   9,56 і   9,51 є   8,35 і   8,35 є
ЗДДДДДДДДДДЧДДДДДДДЧДДДДДДДДДДДЧДДДДДДДДЕДДДДДДДДЧДДДДДДДДЕДДДДДДДД¶
є x + y    є  0,66 є      8,63 є   9,07 і   9,07 є   8,30 і   8,24 є
є x * y    є  0,71 є     10,49 є   9,67 і   9,62 є   8,85 і   8,79 є
є x / y    є  0,93 є     12,47 є   9,73 і   9,73 є   8,90 і   8,90 є
ЗДДДДДДДДДДЧДДДДДДДЧДДДДДДДДДДДЧДДДДДДДДЕДДДДДДДДЧДДДДДДДДЕДДДДДДДД¶
є sqrt(x)  є  2,75 є     27,58 є  29,56 і  28,74 є  26,32 і  25,44 є
є sin(x)   є  7,14 є    129,67 є  92,86 і  90,11 є  84,62 і  82,42 є
є cos(x)   є  7,14 є    131,32 є  94,51 і  91,21 є  86,26 і  82,97 є
є tan(x)   є  6,04 є    103,30 є  76,92 і  75,82 є  70,88 і  69,23 є
є atan(x)  є  4,95 є    107,69 є  52,20 і  52,20 є  47,25 і  46,70 є
є exp(x)   є  7,14 є    130,77 є  94,00 і  92,31 є  83,52 і  81,87 є
є log(x)   є  4,95 є    103,30 є  70,33 і  65,38 є  65,38 і  60,99 є
є pow(x,y) є  9,89 є    217,58 є 143,41 і 137,36 є 131,32 і 125,27 є
ИННННННННННКНННННННКНННННННННННКННННННННПННННННННКННННННННПННННННННј

ЙНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН»
є Testprogramm mit Borland Turbo C Ѓbersetzt:                      є
ЗДДДДДДДДДДТДДДДДДДТДДДДДДДДДДДТДДДДДДДДДДДДДДДДДТДДДДДДДДДДДДДДДДД¶
є    C-    є       є Borland   є   FRANKE.387    є FRANKE.387+HLLI є
є Funktion є 387DX є Emulation є 64 Bit і 53 Bit є 64 Bit і 53 Bit є
МННННННННННОНННННННОНННННННННННОННННННННШННННННННОННННННННШНННННННН№
є x := y   є  0,57 є      4,47 є   5,74 і   5,74 є   5,13 і   5,13 є
є x < y    є  0,68 є      6,89 є   8,21 і   8,21 є   7,32 і   7,32 є
ЗДДДДДДДДДДЧДДДДДДДЧДДДДДДДДДДДЧДДДДДДДДЕДДДДДДДДЧДДДДДДДДЕДДДДДДДД¶
є x + y    є  0,79 є      8,59 є   9,31 і   9,31 є   8,48 і   8,48 є
є x * y    є  0,90 є     10,74 є   9,91 і   9,80 є   9,08 і   8,98 є
є x / y    є  1,01 є     11,95 є   9,91 і   9,91 є   9,14 і   9,09 є
ЗДДДДДДДДДДЧДДДДДДДЧДДДДДДДДДДДЧДДДДДДДДЕДДДДДДДДЧДДДДДДДДЕДДДДДДДД¶
є sqrt(x)  є  1,67 є     19,25 є  17,05 і  16,18 є  15,62 і  14,69 є
є sin(x)   є  3,21 є     38,92 є  29,58 і  28,48 є  28,48 і  27,93 є
є cos(x)   є  3,76 є     38,92 є  30,64 і  29,03 є  29,03 і  28,48 є
є tan(x)   є  3,76 є     68,04 є  39,47 і  37,82 є  37,82 і  35,63 є
є atan(x)  є  4,86 є     44,97 є  47,16 і  46,62 є  26,83 і  26,29 є
є exp(x)   є  8,70 є     68,64 є 102,66 і 101,56 є  36,17 і  34,53 є
є log(x)   є  4,86 є     60,90 є  61,45 і  57,05 є  51,01 і  46,62 є
є pow(x,y) є 15,05 є    149,67 є 190,88 і 184,84 є 107,31 і 101,32 є
ИННННННННННКНННННННКНННННННННННКННННННННПННННННННКННННННННПННННННННј



Benchmark-Tests
ННННННННННННННН

FRANKE.387 wurde mit ein paar bekannten Benchmark-Programmen getestet.
Die Tabelle enth„lt die entsprechenden Ergebnisse, die auf einem 386DX
mit 25MHz erziehlt wurden:

ЪДДДДДДДДДДДВДДДДДТДДДДДДДТДДДДДДТДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДТДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
і           і     є       є ohne є     FRANKE.387     є  FRANKE.387 + HLLI і
і Benchmark і Maб є 387DX є Kopr.є 64 B.і 53 B.і 24 B.є 64 B.і 53 B.і 24 B.і
ГДДДДДДДДДДДЕДДДДДЧДДДДДДДЧДДДДДДЧДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДДДЧДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДДДґ
і ATPERF    і MHz є 52,5  є ---- є 6,8  і 6,8  і 7,5  є 6,8  і 6,8  і 7,5  і
і 87TEST    і MHz є 26,91 є ---- є 1,881і 1,937і 2,8  є 1,881і 1,937і 2,8  і
і BENCH 5.0 і  s  є  0,33 є ---- є 3,66 і 3,45 і 2,94 є 2,44 і 2,30 і 1,78 і
і TEST41V   і  s  є  0,50 є 2,06 є 1,55 і 1,50 і 1,22 є 1,44 і 1,39 і 1,17 і
АДДДДДДДДДДДБДДДДДРДДДДДДДРДДДДДДРДДДДДДБДДДДДДБДДДДДДРДДДДДДБДДДДДДБДДДДДДЩ

Die verwendeten Benchmark-Programme:

ATPERF:    ATPERF -- PC Tech Journal AT Hardware Performance Test
           Version 2.00, Copyright (c) 1986, 1987 Ziff Communications Co.

87TEST:    87TEST Version 2.01
           Copyright (C) MicroWay, Inc. 1985-1989
     
BENCH 5.0: PC Magazine Labs Benchmark Series 5.0

TEST41V:   SpeedTest Version 4.1, Copyright 1990 by Duane A. Allred



387 Instruction Trace Modus
ННННННННННННННННННННННННННН

Der 387 Instruction Trace Modus ist nur mit der Komplett-Version verfЃg-
bar. Er er”ffnet v”llig neue Methoden zum Debuggen. Durch den 387 Instruction
Trace Modus wird jeder ausgefЃhrte Koprozessor-Befehl in folgendem Format
am Bildschirm angezeigt:

  CS:IP   Code Befehl   Operand      Adresse       Inhalt

also z.B.:

2AE1:4FD3 D9EC LDLG2
2AE1:4FD6 DEC9 MULP     ST(1),ST
2AE1:4FD9 DF5E ISTP     Word         30ED:03C4     = 0000
2AE1:4FE6 DB6E LD       TByte        30ED:03BA     = 3FFF8000000000000000

Die Anzeige am Bildschirm erfolgt - natЃrlich nur bei eingeschaltetem
387 Instruction Trace Modus - solange Scroll Lock eingeschaltet ist.
Bei ausgeschaltetem Scroll Lock erfolgt keine Anzeige am Bildschrim,
auch wenn der 387 Instruction Trace Modus eingeschaltet ist.

Mithilfe der linken Shift-Taste und der Strg-Taste (bzw. Ctrl-Taste)
k”nnen die Koprozessor-Befehle auch im Einzelschritt ausgefЃhrt werden.
Dazu mЃssen der 387 Instruction Trace Modus und Scroll Lock einge-
schaltet sein. Wenn die linke Shift-Taste gedrЃckt ist, wartet der
387 Instruction Trace Modus nach dem Anzeigen eines Koprozessor-Befehls
so lange, bis eine Strg-Taste (Ctrl-Taste) gedrЃckt wird. Solange also
die linke Shift-Taste gedrЃckt bleibt, kann mit der Strg-Taste jeder
Koprozessor-Befehl einzeln gesteppt werden.

Der 387 Instruction Trace Modus stellt eine nЃtzliche Alternative zu
den herk”mmlichen Debuggern dar. Zum einen ist der 387 Instruction Trace
Modus fЃr Anwendungs-Programme v”llig transparent, zum anderen werden
ausschlieбlich Koprozessor-Befehle angezeigt. Dadurch k”nnen umfangreiche
mathematische Anwendungen problemlos getestet werden.

ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
і FЃr den 387 Instruction Trace Modus wird das Programm 387TRACE.EXE       і
і ben”tigt, das der Komplett-Version beiliegt. Dieses Programm installiert і
і sich beim ersten Aufruf resident und ben”tigt ca. 2800 Bytes. 387TRACE   і
і schaltet bei jedem Aufruf zyklisch den 387 Instruction Trace Modus ein   і
і bzw. aus.                                                                і
АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ



Kompatibilit„t
НННННННННННННН

FRANKE.387 ist ein hochwertiges Software-Produkt, das mit effizienten
Algorithmen die M”glichkeiten der 32 Bit 386-Prozessoren aussch”pft.

Bis auf wenige Ausnahmen verh„lt sich FRANKE.387 total identisch zum
387-Koprozessor. In diesem Abschnitt sind diese wenigen Ausnahmen
aufgefЃhrt:

1. Rechengenauigkeit
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
Der 387-Koprozessor rechnet intern stets mit 67 Bit Genauigkeit. Nur
beim Runden werden die Zahlen der gewЃnschten Genauigkeit entsprechend
angepaбt. FRANKE.387 rechnet dagegen intern nur mit 64 Bit. Dadurch
k”nnen geringe Rundungsfehler bei 64 Bit Genauigkeit auftreten, die in
der Praxis allerdings keine Bedeutung haben. Die Genauigkeiten
von 24 bzw. 53 Bit werden durch FRANKE.387 stets Ѓbertroffen.

2. Runden
ДДДДДДДДД
FRANKE.387 rundet nur durch den Befehl FRNDINT bzw. beim Speichern von
Koprozessor-Registern, w„hrend der 387-Koprozessor nach jeder Berechnung
rundet. Dadurch wird die Rechenleistung von FRANKE.387 verbessert.
Nachteile dadurch konnten bis jetzt nicht festgestellt werden.

3. F2XM1, FYL2XP1
ДДДДДДДДДДДДДДДДД
Beim 387-Koprozessor sind lediglich die Befehle F2XM1 und FYL2XP1 im
Argument beschr„nkt. Diese Beschr„nkung trifft auf FRANKE.387 nicht zu,
sodaб hier alle Befehle mit allen mathematisch zul„ssigen Argumenten
m”glich sind.

4. F2X
ДДДДДД
FRANKE.387 kennt zus„tzlich den Befehl F2X (Kodierung D9 EF). Dieser Befehl
entspricht den Befehlen F2XM1, FLD1, FADDP allerdings ohne Verlust an
Genauigkeit.

5. FPTAN
ДДДДДДДДД
Im Gegensatz zum 387-Koprozessor errechnet FRANKE.387 fЃr den Tangens von
г/2 etwas genauer den Wert "unendlich".

6. Exceptions
ДДДДДДДДДДДДД
Da FRANKE.387 eine Software-Emulation ist, wird bei Exceptions kein
Hardware-Interrupt erzeugt. Bei einer Exception erzeugt FRANKE.387 stets
einen INT 2. Dieser Interrupt kann nicht maskiert werden. Das entspricht
auch den Spezifikationen des 387-Koprozessors.