Geaenderte und neue Befehle bei WNOS (WNOS.1m.DB3FL)
---------------------------------------------------
StartUp File
Das StartUp File wurde in "autoexec.nos" umbenannt, da durch die doch z.T.
erheblichen Unterschiede in der Befehlssyntax keine volle Kompatibilit„t
zu den bisherigen StartUp Files mehr besteht.

Alias File
Es empfiehlt sich zusaetzlich zu den bisherigen Eintraegen noch die folgende
Zeile einzufuegen:
<call>.ampr.org <call>  -  also z.B.: db3fl.ampr.org db3fl
Damit werden endlose SMTP Schleifen vermieden, die evtl. bei der Eingabe von
"s db3fl.ampr.org" entstehen koennten.

AX25 Server
Durch den Austausch des kompletten AX25 Servers gegen WAMPES verhaelt sich
das Programm an manchen Stellen nicht wie bisher gewohnt. Auf jeden Fall
sollte man mindestens 10 Sekunden warten, bevor man einen Fehler vermutet :-)
Ankommende Frames, die das gleiche wie mit "ax mycall" gesetzte Rufzeichen
haben werden nicht verarbeitet. Damit werden wirksam Versuche von OM's ver-
hindert, die sich ein wenig in der Shell tummeln wollen.

Statuszeile
Am oberen Bildrand wird eine Zeile mit Informationen ausgegeben. Die angezeigte
Uhr sollte in der ersten Erprobung lediglich dazu dienen, sehen zu koennen ob
das Programm noch lief :-) Mittlerweile hat man sich daran gewoehnt. 
Zu den aktiven Sessions wird die jeweilige Session-Nummer und das dazu gehoe-
rende Rufzeichen angezeigt. Bei ankommenden IP-Sessions (direkt Chat oder
durch die Box) wird "Chat" angezeigt. Wurden Daten in der Session empfangen, 
erfolgt die Anzeige invertiert. 

Timer (AX25 und IP)
Durch den Einsatz des WAMPES Servers ist der Bereich der AX25 Timer gegenueber
bisherigen NOS Versionen vollkommen neu gegliedert worden. Naehere Erklaerungen
zu den AX25 Timern unter "ax25 Unterkommandos". Auch bei den IP Timern wurden
Aenderungen vorgenommen. So sind z.B. die Kommandos "blimit" entfernt worden,
da alle Timer jetzt dynamisch verwaltet werden. Der TCP Timer (srt) wird nun
in Abhaengigkeit des eingestellten Modus verwaltet. Werden UI-Frames gesendet,
bleibt das bisherige Timing bestehen. Werden I-Frames gesendet (mode vc, mode
auto, mode ipcam) wird die SRTT auf den 10-fachen Wert gesetzt, wenn das Frame
gesendet wird. Der Maximalwert betraegt ca. 300 Sekunden. Damit wird zweierlei
erreicht: 1. eine unnoetige Framewiederholung auf Level 4/5 Ebene entfaellt,
da die Weiterleitung und Bestaetigung vom unterliegenden AX25 "Transport" Pro-
tokoll uebernommen wird; 2. durch die Begrenzung auf 300 Sekunden wird spae-
testens nach dem Ablauf dieser Zeit eine verlorene AX25 Verbindung wieder auf-
gebaut.

Mailbox
Ab Version 1K hat die Mailbox ein neues "Outfit" bekommen. Die Befehle wurden
ein wenig gestrafft und an die gebraeuchlichen Systeme angepasst. Systemmeldun-
gen werden in Abhaengigkeit der eingehenden Verbindung ausgegeben. Dabei wird
momentan nur zwischen NETROM und anderen Verbindungen unterschieden. Die Mel-
dungen erscheinen weitgehend FLEXNET aehnlich um die Auswertung durch z.B. SP
moeglich zu machen. Bei NETROM Verbindungen wurden die Meldungen der "TheNet-
Node" Software angepasst.
Zusaetzlich wurde die Moeglichkeit eingebaut, einen Begruessungstext aus einem
File heraus zu senden. Bei einem Connect wird dazu im Directory /HELP nach ei-
nem File mit dem Namen "host.hlp" gesucht. Ist dieses File vorhanden, wird es
gesendet. Ist kein File vorhanden, wird der Text " '?' for help. " ausgegeben.
Im Anschluss daran wird der mit "mbox motd" spezifizierte Text gesendet.
Wurde "ax25 t3disc" mit 1 gesetzt und hat der T3 Timer einen Wert ungleich 0,
erfolgt als naechstes die Ausgabe "Inactivity timeout: xx min" um den User auf
die automatische Trennung der Verbindung aufmerksam zu machen.
Der Prompt wurde auf die Form "(<area>) <user> de <host>" geaendert, damit man
auch nach einigen Connects noch weiss, wo man sich gerade befindet :-)
Mit dem "info" Kommando kann ein File mit dem Namen "info.hlp" aus dem Direc-
tory /HELP gesendet werden (Stationsvorstellung, Linkmoeglichkeiten, usw.).
Das Kommando "netrom" und die dazugehoerenden Unterkommandos wurden entfernt
und die Unterkommandos in die normale Box-Oberflaeche eingebaut.

Umschaltung zwischen aktiven Sessions
Zusaetzlich zu der normalen Eingabe mit "s #" kann zwischen aktiven Sessions
mit den F-Tasten umgeschaltet werden. Dabei entspricht die in der Statuszeile
angezeigte Session-Nummer der F-Taste.

DOS-Shell
Erste Versuche unter DOS 5.00 (Beta-Version) ergaben, dass es nicht immer
moeglich ist, in die DOS-Shell zu gelangen. Vor allem ist es dann nicht moeg-
lich, wenn DOS unter dem XMS Treiber in hoehere Speicherbreiche geladen wurde.
Es liegt scheinbar an der doch etwas anderen Struktur des Betriebssystems.
Eine Moeglichkeit, doch die DOS-Shell zu nutzen, besteht darin, das Multi/
tasking-Flag (Befehl "multi") auf 0 zu setzen. Allerdings werden ankommende
Frames dann nicht mehr sofort verarbeitet.

Editier-M”glichkeiten bei der Eingabe:
CTRL-U loescht die momentane Zeile
CTRL-W loescht das zuletzt eingetippte Wort
CTRL-R wiederholt die letzte Zeile (Retype) vor <CR>
CTRL-B wiederholt die letzte Eingabe

--------------------------------------------------------------

arp
Die ARP-Tabelle wird automatisch gefuehrt. Dazu werden ankommende IP-Frames
(sowohl UI- als auch I-Frames) ausgewertet und gespeichert. Die komplette ARP-
Tabelle wird ca. alle 10 Minuten gespeichert (arproute.dat). Die Speicherung
erfolgt allerdings nur dann, wenn nach mehr als 10 Minuten ein IP-Frame em-
pfangen wird.

attach
Die Groesse des Buffers sollte nicht kleiner als etwa ein Viertel der
gewaehlten Geschwindigkeit gesetzt werden, sonst koennen Bufferueberlaeufe
(z.B. bei Disk-/Plattenzugriffen) das Programm zu Absturz bringen. Wird WNOS
auf einem reinen Diskettensystem betrieben, sollte der Buffer noch groesser
gewaehlt werden.

attended
Syntax: attended <0|1>
Hierdurch wird nur die Meldung bei einem Connect auf die Console beeinflusst.
Eine Abweisung der Connectanforderung erfolgt nicht! Ein akustisches Signal
bei einem eingehenden Connect wird nur dann ausgegeben, wenn "attended" und
"bell" auf "1" gesetzt wurden.
Default: 1

attribute
Syntax: attribute <color|mono>
Die Anzeige der Statuszeile kann hiermit dem verwendeten Monitor angepasst
werden. Die Anzeige bei "mono" benutzt nur die Attribute "schwarze Schrift
auf weissem Grund" und zusaetzlich das Blinkattribut, so dass es auf allen
Monochrome Monitoren zu einer Anzeige kommen sollte :-)

bell
Syntax: bell <0|1>
Schaltet die "Connectbimmel" ein und aus. Ein akustisches Signal wird nur
dann ausgegeben, wenn "bell" und "attended" auf "1" gesetzt wurden.
Default: ein

buffers
siehe Befehl "mem"

chat
Syntax: chat <host>
Dieser Befehl simuliert die Eingabe von "telnet <host> 87" und ermoeglicht
damit den direkten Connect auf die Console. Voraussetzung ist jedoch, das
beim Host auch NOS in Betrieb ist.

connect
Syntax: connect <call>|<iface> <call> [<digis>]
Es ist nun auch m”glich, durch die einfache Eingabe von "c <call>" einen
Verbindungsaufbau einer AX25 Level 2 Verbindung einzuleiten. Voraussetzung
ist, dass das angegebene Call in der Liste der gespeicherten Routen enthal-
ten ist. Alternativ kann das Interface und/oder der komplette Digi-Pfad an-
gegeben werden. Der angegebene Pfad wird in die Routing Liste uebernommen.
Ist keine Route vorhanden wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.
Erfolgt die Eingabe mit Interface und kompletter Route, wird nur dann die
Route in die Liste uebernommen, wenn noch keine Route zum Ziel gespeichert
war. Eine Berichtigung falscher Routen ist hiermit nicht moeglich, sondern
nur mit "ax25 route add ....".

domain dfile
Syntax: domain dfile <path>
Auf manchen Systemen kommt es zu unertraeglichen Wartezeiten, wenn das Pro-
gramm im Domain File rumwuehlt. Mit diesem Befehl kann man den Pfad zum
Domain File aendern. Die Eingabe muss den kompletten Pfad enthalten, eine
Pruefung erfolgt nicht! Legt man den Pfad auf eine Ramdisk, sollte man aber
vor dem Start von WNOS das Domain File dorthin kopieren :-)

escape
Syntax: escape <character>
Dieser Befehl wurde "reaktiviert" um die Moeglichkeit zu geben, auch mit einem
Nicht-KISS-TNC zu kommunizieren (-> tip <iface>). Z.B. benoetigt die Software
von WA8DED das ESC-Zeichen um Kommandosequenzen einzuleiten.

mbox log
Syntax: mbox log <on|off>
Manchmal ist es nuetzlich, den Betrieb in der Mailbox zu protokollieren. Wird
die Logfunktion eingeschaltet, wird das Log in das File "/SPOOL/node.log" ge-
schrieben. Der Name und der Pfad sind fest vorgegeben.
Default: off

mbox motd
Syntax: mbox motd "text"
Hiermit kann ein Text eingegeben werden, der bei einem Connect in die Mailbox
ausgegeben wird. Bei S&F-Betrieb mit DieBox-Systemen sollte jedoch darauf ge-
achtet werden, dass bei einem Login nicht mehr als 256 Zeichen, bzw. die mit
"ax25 paclen" gesetzte Framelaenge, gesendet werden. Die Verwendung von spit-
zen Klammern "<>" muss fuer einen korrekten S&F Verkehr vermieden werden!
Der Text, der bei einem Connect auf die Console ausgegeben wird, kann mit
"motd" gesetzt werden.

mem efficient
Syntax: mem efficient <0|1>
Durch die Eingabe von 1 wird eine effektivere Speicherverwaltung gewaehlt.
Dadurch wird jedoch jede Speicherallokierung langsamer! Die positive Folge
davon ist jedoch eine erheblich laengere Laufzeit des Programms ohne Spei-
cherverlust. Auf langsamen Rechnern sollte der Parameter unbedingt auspro-
biert werden!
Default: 1

mem freelist
Syntax: mem freelist
Zeigt eine Liste der freien Speicherplaetze aus.

mem garbage
Syntax: mem garbage <1>
Forciert eine Garbage-Collection des Hauptspeichers. Wird als Parameter eine
"1" eingegeben, erfolgt eine "verschaerfte Durchsicht" des Speichers.

mem ibufsize
Syntax: mem ibufsize <bytes>
Legt die Groesse der Interruptbuffer fest.
Default: 2048 - Bereich: 1 .. 32768

mem nibufs
Syntax: mem nibufs <#>
Legt die Anzahl der Interruptbuffer mit der Groesse "ibufsize" fest.
Default: 5

mem sizes
Syntax: mem sizes
Gibt eine Liste des allokierten Speichers aus.

mem status
Syntax: mem status
Gibt eine Uebersicht einiger Parameter der Speicherverwaltung aus.

mem thresh
Syntax: mem thresh <bytes>
Hiermit wird die "Schaltschwelle" festgelegt, ab der das Programm eingehende
Verbindungen abweist. Ist der Restspeicher kleiner als "thresh" werden ankom-
mende Frames entweder ignoriert oder zurueckgewiesen (IP: ICMP Source Quench).
Dieser Parameter hat auch Einfluss auf die Anzahl der Aufrufe der Routine, die
fuer die Speicherplatzreservierung verantwortlich ist.
Default: 8192

mode
Syntax: mode <iface> [<da|vc|ipcam|auto>]
Hiermit kann die Art der Verbindung des unterlegten AX25 Protokolls festgelegt
werden. Bei "da" werden IP-Frames generell als UI Frames gesendet. Dabei ueber-
nimmt das IP Protokoll die Verwaltung. Bei "vc" wird, bevor ein IP Frame gesen-
det wird, erst eine AX25 Verbindung aufgebaut. Bei Mode "ipcam" wird auch zu-
erst eine AX25 Verbindung aufgebaut, jedoch werden die IP Frames anstelle mit
PID "IP" mit der PID "Text" gesendet. Damit wird es moeglich, IP Frames gleich-
zeitig ueber mehrere Digi-Arten (NetRom, Flexnet) zu senden. Im Mode "auto" 
wird nur dann eine AX25 Verbindung aufgebaut, wenn im (AX25)Pfad mehr als ein
Digi vorhanden ist. Bei Verbindung mit max. einem Digi werden UI Frames
gesendet.
ACHTUNG! Wird Mode "auto" gesetzt und besteht bereits eine AX25 Verbindung
zum Host, wird diese Verbindung zum Senden der Frames (und zwar als I Frames)
benutzt. Dabei kann der normale Text verstuemmelt werden.

netrom bcnodes
Syntax: netrom bcnodes <iface> [<call>]
Der Befehl wurde um die Moeglichkeit erweitert, die eigene Nodes-Liste gezielt
an ein bestimmtes Call zu schicken. Wird kein Call angegeben, wird die Nodes-
Liste an "NODES" gesendet.

smtp batch
Syntax: smtp batch <0|1>
Ist "smtp batch 0" wartet der SMTP Client nach dem Aussenden eines Frames auf
die Antwort des Host. Wird "smtp batch" auf 1 gesetzt, werden die notwendigen
SMTP Kommandos in moeglichst wenigen Frames gesendet. Da einige SMTP Server
jedoch einen bestimmten Rhythmus der Kommandos benoetigen, sollte der Wert
dieses Befehls ausprobiert werden.
Default: 0

smtp quiet
Syntax: smtp quiet <0|1>
Bei ankommenden Mails wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. Ist
"smtp quiet" auf 1 gesetzt, wird ein Ton mit ausgegeben. Bei dem Wert 0 erfolgt
keine akustische Anzeige.
Default: 1

smtp usemx
Syntax: smtp usemx <0|1>
Das Domain File kann u.a. auch Eintraege fuer Mail-Server (MX = Mail-Exchange)
enthalten. Beim Senden einer Mail wird nun auch konsequent nach so einem MX-
Eintrag gesucht. Im Normalfall wird dieser aber nicht vorhanden sein. Mit
diesem Befehl kann man die Suche nach MX-Eintraegen abschalten, wodurch die
Suche erheblich beschleunigt wird.
Default: 0

sysop
Syntax: sysop <nummer>
Mit diesem Befehl wird die Zahl fuer die Passzahlberechnung der Mailbox (Be-
fehl "@") eingegeben. Die Eingabe muss 5-stellig erfolgen, der Wert der Zahl
muss ungleich 0 sein.

tcp close
Syntax: tcp close <tcb>
Hiermit koennen "eingeschlafene" TCP Verbindungen gezielt beendet werden. Es
wird versucht, die Verbindung ordnungsgemaess zu schliessen.

tcp retry
Syntax: tcp retry <retries>
Der Befehl wurde eingefuegt, um den Verbindungsaufbau bei TCP/IP Verbindungen
(speziell SMTP) nicht ins Endlose gehen zu lassen. Der eingestellte Wert gilt
alle Verbindungen, die sich nicht im Status "ESTABLISHED" befinden. Ist die
Verbindung bestaetigt, wird der Zaehler auf den 5-fachen Wert gesetzt. Ist der
Zaehler gleich 0, erfolgt keine Pruefung.
Default: 5

wrap
Syntax: wrap <count>
Es kommt ja hin und wieder vor, dass man im Eifer des QSO's vergisst, auf
CR zu druecken. Als harmloseste Folge laeuft die Zeile dann ueber fast 2
Zeilen. Eine etwas gefaehrlichere Variante ist die, dass die Display-Buffer
ueberlaufen. Das aeussert sich meistens in einem Absturz :-)
Mit "wrap" kann man diesem Effekt vorbeugen. Bei einer Zeilenlaenge groesser
"count" und Eingabe eines Leerzeichens, wird die laufende Zeile abgeschlossen
und gesendet. Setzt man "count" auf 0 ist der Wordwrap ausgeschaltet.
Default: 70 - Bereich: 0 .. 132

write
Syntax: write <socket [socket..]> <text>
Hiermit ist es moeglich, Nachrichten an bestimmte User zu schicken. Es koennen
auch mehrere Sockets angegeben werden, z.B. dann, wenn man ins Bett will :-)

ax25 Unterkommandos:
--------------------
ax25 bc
Syntax: ax25 bc <iface>
Aussendung eines UI Frames an "ID" auf dem angegebenen Interface.

ax25 bcinterval
Syntax: ax25 bcinterval <sec>
Nach der angegebenen Zeitdauer wird regelmaessig ein UI Frame an "ID" auf
allen Interfaces gesendet. Zuruecksetzen mit: ax25 bcinterval 0
Default: 0

ax25 bctext
Syntax: ax25 bctext <text>
Der angegebene Text wird als Frameinhalt gesendet.

ax25 close
Syntax: ax25 close <axcb>
Damit koennen gezielt bestehende AX25 Level 2 Verbindungen geschlossen werden.
Die Verbindung wird erst dann geschlossen, wenn alle noch zu sendenden Frames
gesendet und bestaetigt wurden.
Dies ist besonders bei der Verwendung von Mode VC oder IPCAM der Fall, da in
diesen Faellen die unterliegende AX25 Verbindung auch nach dem Schliessen der
TCP/IP Verbindungen bestehen bleibt.

ax25 digipeat
Syntax: ax25 digipeat <0|1|2>
Kontrolliert das Digipeating:
0 = kein Digipeating
1 = normales Digipeating
2 = Autorouting mit Hop-2-Hop-Acknowledgement
Default: 2

ax25 heard
Syntax: ax25 heard <iface>
Zeigt die - auf dem jeweiligen Interface - gehoerten Stationen an. Maximal
werden 40 Stationen auf ALLEN Interfaces angezeigt. Dabei ist das Verhaeltnis
zwischen den Interfaces variabel. Die Anzeige erfolgt alphabetisch.

ax25 idigi
Syntax: ax25 idigi <iface> <call>
Die Wirkung ist noch nicht genau erforscht :-)

ax25 kick
Syntax: ax25 kick <axcb>
Simuliert den Ablauf des Retransmission-Timers (T1).

ax25 maxframe
Syntax: ax25 maxframe <frames>
Anzahl der gesendeten unbestaetigten Frames.
Default: 2 - Bereich: 1 .. 7

ax25 mycall
Syntax: ax25 mycall <call>
Setzen des bei AX25 Frames verwendeten Calls. Der Befehl ist nur wirksam VOR
einem "attach" Befehl!

ax25 paclen
Syntax: ax25 paclen <length>
Groesste Laenge der zu sendenden AX25 Frames.
Default: 256 - Bereich: 1 .. 256

ax25 pthresh
Syntax: ax25 pthresh <length>
Frames, die laenger als die Angabe von "length" sind, werden nach Ablauf des
Retransmission Timers durch ein RR Frame mit gesetztem Poll-Bit nachgefragt.
Kuerzere Frames als Wiederholung des I Frames. Nach einem erfolglosen Poll,
d.h. wenn auch nach der Wiederholung des I Frames keine Bestaetigung einge-
troffen ist, werden grundsaetzlich nur noch RR(P) Frames gesendet.
Default: 64 - Bereich: 1 .. 256

ax25 reset
Syntax: ax25 reset <axcb>
Brutalste Methode, eine AX25 Verbindung zu beenden. Hierbei wird die Verbin-
dung allerdings nicht ordnungsgemaess beendet, so dass u.U. noch einige Frames
durch die Gegenstation gesendet werden koennen.

ax25 retry
Syntax: ax25 retry <retries>
Anzahl der Wiederholungen bei einer AX25 Level 2 Verbindung in
Abhaengigkeit vom Status der Verbindung.
Status                        Retries
-----------------------------------------
Conn pending + Connected      retries * 2
Disc pending                  retries / 2
-----------------------------------------
Default: 8

ax25 route
Bei jedem Connect wird die Route in einer Tabelle gespeichert. Alle 10 Minuten
werden die Routen in ein File "axroutes.dat" im aktuellen Directory, oder in
das beim Aufruf von WNOS mit dem Parameter "-d" angegebene, gespeichert. Die
Speicherung erfolgt nicht als ASCII File sondern im internen NOS Format. Bei
jedem Neustart wird die Liste erneut eingelesen. Ist eine Route seit 30 Tagen
nicht mehr benutzt worden, wird sie nicht eingelesen. Die Routen werden "ver-
kettet" gespeichert, so dass Aenderungen im Weg zu einem Digi, der bereits zu
einem anderen Call gespeichert wurde, automatisch mit erfasst werden.
Die Verarbeitung entspricht dem Stuttgarter WAMPES Konzept. Ein Loeschen
gespeicherter "Irrwege" ist nicht moeglich. Jedoch koennen falsche Routen
mit dem Befehl "ax25 route add ...." berichtigt werden.
Unterkommandos: add, list, stat
ax25 route add
Syntax: ax25 route add [permanent] <iface> <"default"|call> <digi>
Manuelle Speicherung von AX25 Routen. Die Routen werden auch von abgehenden IP
Frames benutzt. Erfolgt ein Verbindungsaufbau mit dem "connect" Befehl, er-
folgt die Speicherung automatisch. Mit der Angabe des Parameters "permanent"
wird die Route so eingetragen, dass sie nicht mehr geaendert werden kann.
Beispiel: ax25 route add permanent 144 db0kt
Der Parameter "permanent" muss ausgeschrieben werden. Man sollte pro Interface
hoechstens eine Route, die zum naechsten Digi, als permanent eintragen.
Mit der Angabe des Parameters "default" - ohne folgende Calls - wird das In-
terface als "Default-Interface" gekennzeichnet. Notwendig ist dies vor allem,
wenn ax25 digipeat auf den Wert 1 gesetzt wurde. Auf dem mit "default" gekenn-
zeichneten Interface werden alle Frames gesendet, fuer die in der Route Tabelle
kein Eintrag gefunden wurde.
Beispiel: ax25 route add 144 default
Der Parameter "default" muss ausgeschrieben werden.
Die mit "add" gespeicherten Routen werden verkettet gespeichert. Fuer jeden in
der Route angegebenen Digi wird eine Route eingerichtet.
Beispiel: ax25 route add 144 db0wst db0gv-7 db0kt db0da
Die Route Liste sieht jetzt folgendermassen aus:
      144   db0wst v db0gv-7 db0kt db0da
      144   db0da v db0gv-7 db0kt
      144   db0kt v db0gv-7
      144   db0gv-7
Damit ist es moeglich, db0da nur durch die Eingabe von "c db0da" zu erreichen.
Die Digis werden dadurch auch fuer das Autorouting verfuegbar. Es werden auch
Routen der Form "dg8fbv v db3fl db0da" unterstuetzt. Dabei werden die notwen-
digen Digis ergaenzt und gleichzeitig eine neue Route eingetragen.
Empfehlung f�r die Eintraege in die autoexec.net:
Ein Interface als "default" definieren.
Nur den n„chsterreichbaren Digi - pro Interface - als "permanent" definieren.

ax25 route list
Syntax: ax25 route list <call> [<call ...>]
Gibt die Route zu den angegebenen Calls aus.

ax25 route stat
Syntax: ax25 route stat
Gibt die Anzahl der je Interface bekannten Routen aus.

ax25 status
Syntax: ax25 status <axcb>
Zeigt die bestehenden AX25 Verbindungen. Mit Angabe des AXCB werden
detaillierte Informationen ausgegeben.
Hier gibt es einige Aenderungen gegenueber den vorherigen Versionen von NOS.
Durch den Austausch gegen WAMPES mussten auch einige Parameter geaendert und
angepasst werden. Neu sind ein empfangs- und sendeseitige "Framesammler" zu je
8 Frames. Sind Frames ausserhalb der normalen Reihenfolge eingetroffen bzw.
bestaetigt worden, werden diese bis zum Eintreffen des fehlenden Frames oder
der fehlenden Bestaetigung zwischengespeichert und gezielt bestaetigt bzw.
wiederholt. Diese Frames sind erkennbar an den Eintragungen unter "Reassembly
Frames" und "Resend Frames". Sind keine Frames vorhanden, erfolgt keine Anzeige.

ax25 t1|t2|t3|t4|t5
Syntax: ax25 tx <sec> - wobei "x" fuer Timer 1 bis 5
Timer 1: Retransmission timeout
         Nach Ablauf des Timers wird ein unbestaetigten Frame wiederholt, bzw.
         in Abhaengigkeit von Pthresh ein Poll Frame gesendet.
         Die Berechnung richtet sich u.a. nach der Anzahl der Digis. Die
         Formel lautet: Wert Timer1 * (1 + (Anzahl der Digis / 2). Zus„tzlich
         wird dieser Timer in Abhaegigkeit von "srt" und "mdev" beeinflusst
         (aehnlich der IP Timer).
         Default: 10 - Bereich: 1 .. 15
Timer 2: Acknowledgement delay timeout
         Nach Ablauf des Timers werden eingegangene Frames bestaetigt. Damit
         wird erreicht, dass bei mehreren ankommenden Frames nicht jedes ein-
         zelne bestaetigt wird. Der Timer 2 sollte einen kleineren Wert als
         der Timer 5 haben.
         Default: 2 - Bereich: 1 .. 15
Timer 3: Link redundancy timer
         Nach Ablauf des Timers wird die bestehende AX25 Verbindung in Abhaen-
         gigkeit von "ax25 t3disc" entweder ohne weitere Warnung getrennt oder
         eine RR-Frame mit gesetztem Poll-Bit gesendet, wenn in der Zwischen-
         zeit keine Frames empfangen oder gesendet wurden. In der Sendeschlange
         stehende Frames werden jedoch noch gesendet. Es empfiehlt sich, den
         Wert nicht unter 360 Sekunden zu setzen. Ist Timer 3 auf einem Wert
         ungleich 0 und "ax25 t3disc" auf 1 gesetzt, wird beim Connect ein ent-
         sprechender Text in der MBox ausgegeben.
         Default: 900 - Bereich: 1 .. 3600
Timer 4: Busy timeout
         Nach Empfang eines RNR Frames wird der Timer gestartet und nach dem
         Ablauf bei der Gegenstation nachgefragt, ob der Status sich geaendert
         hat.
         Default: 60 - Bereich: 1 .. 600
Timer 5: Packet assembly timeout
         Nach Ablauf des Timers werden die in der Sendeschlange anstehenden
         Zeichen gesendet und dabei so zusammengefasst, dass die mit Paclen
         gesetzte Hoechstlaenge moeglichst ausgenutzt wird.
         Default: 1 - Bereich: 0 .. 600

ax25 t3disc
Syntax: ax25 t3disc <0|1>
In verschiedenen Situationen ist es nicht sinnvoll, eine bestehende AX25-
Verbindung einfach zu trennen. Mit "ax25 t3disc 0" wird diese Regelung unter-
bunden und es wird nach Ablauf des T3-Timers lediglich gepollt. Bei einem Wert
von 1 und einem Wert des Timers 3 ungleich 0 wird bei einem Mailbox-Connect
ein Hinweistext ausgegeben.
Default: 1

ax25 window
Syntax: ax25 window <bytes>
Anzahl der maximal in der Empfangsschlange vorhandenen Bytes, bevor ein RNR
Frame erzeugt wird.
Default: 2048 - Bereich: 1 .. 32767