**********************************************************************
**********************************************************************



   ZZZZZZZZZZ                 SSSSSSSS      IIII    M         M
          ZZ                 SS              II     MM       MM
         ZZ                  SS              II     M M     M M
        ZZ                     SS            II     M  M   M  M
       ZZ       ---------         SS         II     M   M M   M
      ZZ        ---------          SS        II     M    M    M
     ZZ                           SS         II     M         M
    ZZ                           SS          II     M         M
  ZZZZZZZZZZZ                SSSS           IIII   MMM       MMM



             Der hundert%ige Z80 Emulator

             Version 1.2

             (C) 1990,1992 by J�rgen Weber



             J�rgen Weber
             Wiesentalstr. 1
             W-7170 Schw„bisch Hall
             Bundesrepublik Deutschland


**********************************************************************
**********************************************************************

WICHTIG:

Der Autor �bernimmt keinerlei Garantie f�r die Richtigkeit der
Anleitung oder das Funktionieren der Software. Dem Benutzer wird
geraten, das Programm vollst„ndig zu testen. Das Risiko, diese
Software anzuwenden, liegt ausschlieálich beim Benutzer. Der Autor
�bernimmt keine Verantwortung f�r Sch„den irgendwelcher Art, die aus
der Benutzung dieses Programmes resultieren.



Hardware/Softwarevorraussetzungen:

PC/XT/AT, 1 Diskettenlaufwerk (sinnvoll 5 1/4 Zoll), 256K freier
Speicher, MsDos 2.1 oder kompatible.

Sinnvolles Arbeiten ist jedoch erst ab 8 MHz 80286 m”glich. Jeden 10
MHz nach dem Landmarktest entspricht eine Arbeitsgeschwindigkeit von
ungef„hr 1 MHz des emulierten Z80.


Die genannten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen.



!WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG!
*****************************************************************
!WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG!

Achten Sie genau darauf, daá Sie keine MS-Dos Diskette als CP/M
Diskette einlegen. Das CP/M Bios w�rde die MS-Diskette ohne
R�ckfrage �berschreiben. Ebenso �berschreibt MS-Dos CP/M Disketten.

Also: Sobald Sie der Emulator zum Einlegen einer CP/M Diskette
auffordert, d�rfen Sie nur noch CP/M Disketten verwenden.
Achten Sie auch darauf, daá die CP/M Diskette das richtige Format hat.
Legen Sie dazu die CP/M Diskette MIT SCHREIBSCHUTZ ein und lassen Sie
sich ein Inhaltsverzeichnis ausgeben. Falls nur Punkte ausgegeben
werden, ist das ein Hinweis f�r ein falsches Format. Aber auch wenn
nur "NO FILE" ausgegeben wird, kann das ein Anzeichen f�r ein nicht
erkanntes Format sein, auáer Sie sind sicher, daá die Diskette
wirklich leer ist.

!WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG!
*****************************************************************
!WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG!






INSTALLATION:

Kopieren Sie die Files in ein Direktory auf der Festplatte.



ALLGEMEINES:

ZSIM emuliert einen Z80 CP/M Rechner (CP/M 2.2), jedoch nicht das CP/M
Betriebssystem selbst. Um CP/M zu starten, muá eine CP/M
Systemdiskette ins A Laufwerk eingelegt werden, von der dann ZSIM CP/M
bootet. Das CP/M System oder ein kompatibles Betriebssystem (SUPERDOS
und Z80DOS werden mitgeliefert) k”nnen auch in einem File CPMSYS.CPM
auf der Festplatte abgelegt werden.
S„mtliche CP/M Programme, die ich testen konnte, liefen korrekt. Dies
gilt auch f�r die Flieákommabibliothek des Public Domain Programmes
Small-C, die sehr hohe Anforderungen an die Emulation stellt, da sie
undokumentierte Z80 Codes benutzt.
Die vollst„ndige Kompatibilit„t zu einem CP/M Rechner dadurch
erreicht, daá anders als andere Emulatoren, die das CP/M
Betriebssystem selbst emulieren, von ZSIM nur der Z80 und das Bios
emuliert werden. Auf dieser virtuellen Maschine l„uft dann ein orginal
CP/M kompatibles Betriebssystem oder CP/M selbst.



Der EMULATOR:

Im folgenden werden nur die Besonderheiten der virtuellen CP/M
Maschine ZSIM beschrieben. F�r Informationen zum Betriebssystem CP/M
selbst und dessen Bedienung sei auf entsprechende Fachliteratur
verwiesen.


ZSIM stellt eine CP/M Maschine mit 64K Ram, einem Diskettenlaufwerk
und einer Ramdisk zur Verf�gung. Es wird nur ein physikalisches
Laufwerk unterst�tzt. Das physikalische Laufwerk kann vom Control-
Break Men� aus (Diskettenparameter) auf das PC Laufwerk 0 oder 1
gesetzt werden. Dabei ist das gew„hlte Diskettenlaufwerk auf jeden
Fall CP/M Laufwerk A. S„mtlicher freier Speicher, der nach Abzug des
Bedarfs von Dos, von ZSIM und den 64K Arbeitsbereich f�r den Z80
�brigbleibt, wird als Ramdisk benutzt (440K Ramdisk in einem 640K PC).
Diese Ramdisk kann in ein MS-Dos File abgespeichert werden. Beim
n„chsten Start wird sie dann automatisch geladen, jedoch nur, wenn der
Platz Ramdisk nicht kleiner als zuvor ist. Dies kann vorkommen, wenn
man z.B. residente Programme l„dt. Die Abspeicherung kann man dadurch
ausnutzen, daá man wichtige Utilities in der Ramdisk h„lt und sie dann
bei jedem Neustart sofort zur Verf�gung hat.


DER START:

Beim Start versucht ZSIM, das CP/M Bdos aus einem MS-Dos File
CPMSYS.CPM in den Speicher zu laden. Das File muá in dem Direktory
sein, aus dem ZSIM gestartet wurde.
Im Paket ZSIM sind zwei CP/M kompatible Public Domain Betriebssysteme
enthalten in den Dateien SUPERDOS.SYS und Z80DOS.SYS. Beide
Betriebssysteme enthalten den ZCPR1 Kommandozeilen Prozessor. Z80DOS
ist eine Weiterentwicklung von SUPERDOS, die Datum und Uhrzeit
unterst�tzt (das Bios von ZSIM ist hierf�r eingerichtet). Allerdings
kann es bei Benutzung von Z80DOS zu Schreibfehlern auf Disketten
kommen, die vom originalen CP/M Betriebssystem beschrieben wurden, da
Z80DOS eine etwas andere Fileverwaltung hat.
Wenn Sie eines der beiden PD Betriebssysteme anstelle des orginalen
CP/M Betriebssystems benutzen wollen, kopieren Sie einfach
SUPERDOS.SYS bzw. Z80DOS.SYS auf CPMSYS.CPM. Also z.B.
COPY SUPERDOS.SYS CPMSYS.CPM
Wenn Sie mit dem Utility CPMFRM eine Diskette formatieren, k”nnen Sie
dann CP/M Programme, z.B. Small-C, auch ohne das orginal CP/M
Betriebssystem starten. Erzeugen Sie dazu wie beschrieben CPMSYS.CPM
aus SUPERDOS.SYS und legen Sie dazu die mit CPMFRM formatierte
Diskette ins Laufwerk A: ein und starten Sie ZSIM.


Falls CPMSYS.CPM nicht existiert, wird versucht, das System von den
Systemspuren zu laden. Dabei werden alle Sektoren im reservierten
Bereich (<OFF) nach der Copyright Meldung von Digital Research
untersucht. Falls sie gefunden wird, werden die folgenden Sektoren
dann als System geladen und DRs Copyright Meldung ausgeben.

Auch wenn Sie das orginal CP/M benutzen wollen, ist eine
Systemdiskette nur zum Aufruf von ZSIM n”tig, danach wird das System
im Speicher behalten. Wenn CP/M erfolgreich gebootet wurde, kann mit
MOVCPM ein File erzeugt werden, das das System enth„lt. Vergessen Sie
dabei die Lehrstelle zwischen den beiden Sternen nicht. Dieses File
wird dann nach MsDos �bertragen (siehe Funktion 6). Dort muá dann das
entstandene PUNCH.CPM in CPMSYS.CPM umbenannt werden.
Beispiel:


jgw 59K TPA cp/m 80 bios ver 1.0 --  05/09/90  (C) 1990 by J�rgen Weber
 
BDOS: COPYRIGHT (C) 1979, DIGITAL RESEARCH
 
A>b:
B>movcpm * *
 
CONSTRUCTING 64k CP/M vers 2.2
READY FOR "SYSGEN" OR
"SAVE 34 CPM63.COM"
B>save 34 cpm.sys
B>pip
*up2:=cpm.sys[o]
*
 
 
L”schen Sie sicherheitshalber das Punchfile, damit das CP/M System
gewiá an den Anfang des Punch Files kommt. šbertragen Sie wie oben das
CP/M System. Starten Sie eine Dos Shell und benennen Sie PUNCH.CPM in
CPMSYS.CPM um.
Sie k”nnen hinter MOVCPM �brigens auch eine kleinere Zahl angeben und
ein kleineres CP/M System erzeugen lassen. Sie haben dann hinter der
CP/M TPA und dem Systembereich noch Z80 Speicher frei. ZSIM l„dt das
kleinere CP/M automatisch an die richtige Stelle.
Die Public Domain Betriebssysteme SUPERDOS und Z80DOS werden von ZSIM
immer so geladen, daá das BDOS ab 0ec00h zu liegen kommt.


DISKETTENFORMATE:

Folgende CP/M Diskettenformate werden unterst�tzt:

   Schneider CPC System  (169K, phys. Sektoren 41h-49h)
   Schneider CPC Data    (178K, phys. Sektoren 0c1h-0c9h)
   CP/M 86 SS DD  (153K)
   CP/M 86 DS DD  (316K)

   sowie ein Spezialformat, das dem CPC Data Format entspricht, nur
   daá die physikalischen Sektoren bei 1 beginnnen.

Die ersten beiden Formate sind die Spezialformate des Schneider CPCs.
Dabei wurde das Highbyte der Sektornummer zur Formatunterscheidung
benutzt. Die beiden anderen sind Formate, die von CP/M 86 auf dem PC
benutzt werden. Sie werden auch von CCP/M 86 und DOS Plus benutzt. Die
CP/M Formate bieten auch den Vorteil, daá sie mit dem normalen Dos
Format Befehl formatiert werden k”nnen (FORMAT /8). Jedoch muá zuvor
in der Laufwerkstabelle das Sektorf�llbyte auf 0e5h gesetzt werden.
Wem dies zu umst„ndlich ist, kann das beiliegende Programm CPMFRM.EXE
benutzen. Es stellt die n”tigen Parameter ein und ruft dann FORMAT.COM
auf. Wenn im CP/M Direktory das bei MsDos standartm„áige 0F6H
Formatbyte steht, wird dies von CP/M als Eintrag und die Diskette als
voll interpretiert.

Der ZSIM erkennt bei jedem WarmStart automatisch das Format der
eingelegten Diskette (sofern es eines der 5 bekannten ist). Es sollte
also jedesmal, wenn eine Diskette mit neuem Format eingelegt wird,
Control-C gedr�ckt werden. Dies empfiehlt sich aber sowieso, da sonst
bei jedem Schreibzugriff auf eine nicht mit Control C angemeldete
Diskette das Bdos mit der allseits gehaáten Fehlermeldung "Bdos Error
on A: RO" abbricht.
Es ist auch m”glich, vom Control Break Men� aus von Hand die
Diskettenparameter zu editieren und an ein bestimmtes Herstellerformat
anzupassen. Sie k”nnen ZSIM auch mit dem Parameter /f <diskparfile>
starten, wobei die Datei diskparfile mit dem Control Break Men�
Kommando Save Parameters erzeugt werden kann.
Single Density Formate verkraftet aber das IBM Bios nicht
und 8 Zoll Disketten vertragen das Hineinstopfen in 5 1/4 Zoll
Laufwerke nicht.

BILDSCHIRMTREIBER

Der Bildschirmtreiber unterst�tzt die von CP/M Plus vorgesehenen
Bildschirmsteuerzeichen. Zus„tzlich werden auch die Steuercodes des
Schneider CPC verarbeitet. Eine Beschreibung der Steuerzeichen findet
sich in Anhang 1.
Anders als von Digital Research vorgeschlagen, wird Bit 7 des
eingegebenen Asciicodes nicht gel”scht.
Falls ein internationales Zeichen (z.B. deutscher Umlaut) eingegeben
wird, wird er aus der IBM Darstellung in die CP/M Darstellung
umgesetzt (z.B. „ => { ). Dabei ist zu beachten, daá f�r die Anzeige
des deutschen Zeichensatzes er erst mit ESC 2 2 eingeschaltet werden
muá.


DRUCKERAUSGABE:

Die Zeichen werden auf den Drucker lpt0 ausgegeben.
Es wird solange gewartet, bis der Drucker das Zeichen korrekt
�bernommen hat. Dabei kann es bei ausgeschaltetem Drucker nat�rlich zu
einem Aufh„nger kommen. Um dies zu verhindern, testet die Funktion, ob
Control-C gedr�ckt wurden. Falls ja, wird ein Warmboot ausgef�hrt.
Dies ist jedoch nur im Notfall zu empfehlen, da damit nat�rlich auch
das aufrufende Programm abgebrochen wird.


STANZER:

Digital Research hat die Bios Funktion 6 zur Bedienung eines
Lochstreifenstanzers vorgesehen.
Da Lochstreifenleser/Stanzer heute nicht mehr von �berragender
Bedeutung sind, verwendete ich diese Funktion zur Daten�bergabe an
MsDos. Zeichen, die an diese Funktion �bergeben werden, werden an das
MsDos File PUNCH.CPM angeh„ngt. Falls es nicht existiert, wird es
erzeugt. Die Zeichen werden gebuffert und erst ausgeschrieben, wenn
der Buffer voll ist. Dieser Buffer wird auch bei Unterbrechung durch
Control Break ausgeschrieben.

Ansprechen der Funktion 6:

Am einfachsten mit PIP. Das logische Ger„t PUN: (Puncher) ist jedoch
nicht zu empfehlen, da dann PIP zuerst einige Nullbytes sendet.
Verwendet werden k”nnen entweder die physikalischen Ger„te PTP: oder
UP2:, wobei bei PTP: nach der šbertragung von Textdateien ein EOF
gesendet wird:

  PIP UP2:=ANYFILE.EXT[o]

Die Option [o] (Objectfile) sorgt daf�r, daá PIP bei Nicht-Textfiles
nicht beim ersten 1aH (eof) Zeichen abbricht, bei Textdateien ist sie
nicht n”tig. Dabei ist zu beachten, daá die Daten an PUNCH.CPM
ANGEHŽNGT werden.

Es ist folgender Ablauf zu empfehlen:
  - šbertragen mit PIP wie oben
  - Im Control-Break Men� OS Shell anw„hlen, und PUNCH.CPM in
    richtigen Namen umbenennen: REN PUNCH.CPM file.txt
                                EXIT

Zur šbertragung gr”áerer Datenmengen zwischen MsDos und CP/M empfehle
ich das Programm 22DISK der Firma Sydex, das ebenfalls als Shareware
erh„ltlich ist.


BEENDEN DER EMULATION:

Die Z80 Emulation kann durch Dr�cken von Control-Break beendet werden,
worauf ein Popupmen� erscheint. Dies geschieht auch, wenn im Z80 Code
der Befehl HALT auftaucht.
Dieser Tastendruck setzt jedoch wie bei MsDos auch nur ein Flag, das
beim n„chsten Bios Aufruf erst ausgewertet werden muá. Das heiát aber
auch, daá wenn der Z80 in einer Endlosschleife h„ngt, der PC neu
gebootet werden muá. Ein regelm„áiges Pr�fen des Abruchflags in der
Emulation w„re viel zu zeitaufwendig.



In seltenen F„llen kann es zu einem fatalen Fehler kommen: Dos l„dt
den ZSIM und damit auch die Diskettenpuffer an eine so ungl�ckliche
Adresse, daá es zum sogenannten DMA Boundary Crossing kommt. Die
Emulation wird dann sofort abgebrochen. Als Abhilfe muá der Emulator
an eine andere Adresse geladen werden. Starten Sie dazu einfach vor
dem Start von ZSIM durch Eingabe von COMMAND eine Shell und danach
nocheinmal ZSIM.




CONTROL BREAK MENš


Nach Dr�cken von Control Break erscheint folgendes Popup Men�:


                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
                    ³Continue         ³
                    ³Save Ramdisc/Quit³
                    ³Quit             ³
                    ³Save Ramdisc     ³
                    ³Delete Punch File³
                    ³Init Reader      ³
                    ³OS Shell         ³
                    ³Disk Parameters  ³
                    ³Save Parameters  ³
                    ³Load Parameters  ³
                    ³Warm Boot        ³
                    ³About            ³
                    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 
 
Die gew�nschte Aktion kann mit den Cursortasten angew„hlt werden, Esc
bricht das Men� ab.

Die Punkte im Einzelnen:

Continue           f„hrt mit der CP/M Emulation fort

Save Ramdisc/Quit  speichert die Ramdisk auf die Diskette/Festplatte,
                   von der aus ZSIM gestartet wurde und beendet ZSIM.


Quit               beendet ZSIM ohne die Ramdisk zu speichern.

Save Ramdisk       speichert die Ramdisk ab und kehrt zu Emulation
                   zur�ck. Dies ist z.B. sinnvoll, um mehrere
                   Zust„nde der Ramdisk auf Platte abzuspeichern.
                   Achtung: dazu muá jedesmal eine OS Shell gestartet
                   werden und der Name der Ramdisk (RAMDISC.CPM)
                   ge„ndert werden, da sie sonst �berschrieben wird,
                   wenn Sie das n„chste mal die Ramdisk speichern.

Delete Punch File  l”scht das MsDos File, in das die Punch Daten
                   geschrieben werden.

Init Reader        bewirkt, daá Reader als n„chstes Zeichen wieder das
                   erste Zeichen von READER.CPM liefert. Dies ist z.B.
                   n”tig, falls man mehrere Files �bertragen will.
                   Dazu muá man um das n„chste File zu �bertragen,
                   eine Dos Shell starten, das zu �bertragende File
                   in READER.CPM umbenennen und mit Init Reader den
                   Lesezeiger auf den Anfang des neuen Files setzen.


OS Shell           stellt eine MsDos Kommandoumgebung zur Verf�gung,
                   dabei erh„lt man allerdings nur 64K. Dies reicht
                   aber f�r REN und COPY.

Disk Parameters    dient zum Editieren der CP/M Diskettenparameter
                   (s.u.).

Save Parameters    speichert die Diskettenparameter in einem File ab.
                   Geben Sie dazu einen Dateinamen mit Extention ein.
                   Die Parameter werden als HexBytes in der selben
                   Reihenfolge gespeichert, wie sie in der Editierbox
                   erscheinen. Vor den Parametern werden noch die
                   Bytes 'JW' als Kennung abgespeichert.
                   Das Autologin Flag wird nicht abgespeichert.

Load Parameters    l„dt die Diskettenparameter aus einem mit Save
                   Parameters abgespeicherten Parameterfile. Geben Sie
                   zum Laden wieder den Filenamen mit Extention ein.
                   Nach dem Laden wird das Autologin Flag gel”scht und
                   ein Warm Boot durchgef�hrt.


Warm Boot          entspricht der Eingabe von Control-C unter CP/M,
                   klappt aber auch aus einem laufenden Programm
                   heraus.

About              gibt Programmnamen und Autor aus.


DISKETTEN PARAMETER

Aus dem Control-Break Men� heraus k”nnen die Diskettenparameter in
einer Editierfl„che bearbeitet werden.
Bei der Eingabe werden nur g�ltige Hexziffern akzeptiert, andere
Zeichen ignoriert. ESC bricht die Editierung ab, Žnderungen bis zur
Zeile vor der, in der der Cursor steht, werden �bernommen. Mit
BACKSPACE k”nnen Zeichen in der Cursorzeile gel”scht werden. Eine
Eingabe muá mit ENTER abgeschlossen werden. Wird nur Enter gedr�ckt,
wird der alte Wert �bernommen (wie im folgenden Beispiel in den
Zeilen, wo hinter dem Doppelpunkt kein neuer Wert steht).


Beispiel:



jgw 59K TPA cp/m 80 bios ver 1.1 --  10/12/91  (C) 1990 by J�rgen G. Weber
 
BDOS: COPYRIGHT (C) 1979, DIGITAL RESEARCH
 
Unknown disc format. Insert new disc and press any key
     ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
     ³SPT: 0024  : 28   ³
     ³BSH:   03  :      ³
     ³BLM:   07  :      ³
     ³EXM:   00  :      ³
     ³DSM: 00A8  : B8   ³
     ³DRM: 003F  :      ³
     ³AL0:   C0  :      ³
     ³AL1:   00  :      ³
     ³CKS: 0010  : 40   ³
     ³OFF :0002  : 3    ³
     ³                  ³
     ³DRV:   00  :      ³
     ³PTR:   28  :      ³
     ³PST:   09  : 5    ³
     ³BPS:   02  : 3    ³
     ³FSC:   01  :      ³
     ³LOG:   FF  : 0    ³
     ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
 


Ich hatte hier eine fremde Diskette (Osbourne DD) eingelegt. Nachdem
ZSIM sich �ber das unbekannte Diskettenformat beschwert hatte, hatte
ich Control Break gedr�ckt. Danach gab ich die richtigen
Diskparameter f�r das Osbourne Format ein.

Die Parameter in der oberen H„lfte sind CP/M �blich. Die unteren sind
eine Erweiterung von mir mit folgende Bedeutung:

DRV: Physikalische Nummer des Laufwerks mit der CP/M Diskette (0 oder
     1); hat unter CP/M aber immer die Bezeichnung A:
PTR: Physikalische Trackzahl, bei einem 360K Laufwerk maximal 40,
     sonst (bei 720K, 1.2 MB oder 1.4 MB) bis zu 80 Tracks m”glich
PST: Physikalische Sektoren pro Track, bei 360K Laufwerken maximal 9,
     bei 720K (1.2MB, 1.4MB) maximal 9 (15,18) Sektoren.
BPS: Physikalische Sektorl„nge; BPS=ld(SecLen in Bytes )-7; dieser
     Wert wird vom Diskettenkontroller verlangt
FSC: Physikalischer erster Sektor jeder Spur, normalerweise 1
LOG: FF=Autologin, 0=kein Autologin

Wenn Sie die Parameter ver„ndern, setzen Sie LOG auf 0, da das n„chste
Autologin sonst gleich wieder die eingegebenen Parameter ver„ndert.
Um wieder die �blichen Parameter zu bekommen, gen�gt es, LOG auf FF zu
setzen, eine Diskette mit normalem Format einzulegen und Control-C
einzugeben. Eine einigermaáen sichere Formatanpassung ist mit der
Einstellung der Diskettenparameter jedoch nur bei einseitigen Formaten
m”glich. Bei einigen zweiseitigen Formaten wird die zweite Seite als
"Verl„ngerung" der Spuren der ersten Seite, bei anderen wiederum durch
Verdopplung der Spurenzahl angesprochen. Das Bios von ZSIM ist jedoch
nur f�r die Methode von CP/M 86 Double Sided (Verdopplung der
Spurenzahl mit Spur�bersetzung) eingerichtet.



EMULATION DES Z80

Die emulierte Maschine verh„lt sich fast komplett wie eine Z80 CP/M
Maschine.
S„mtliche Z80 Befehle, die Flags ver„ndern oder verwenden wurden in
ihrer Wirkung (vor allem auf die Flags) getestet. Alle definierten
Flags werden in exakt gleicher Weise wie auf einem original Z80 Chip
beeinfluát. Ich testete dies, indem ich in einer Schleife das
Registerpaar HL mit allen Werten von 0 bis FFFFh belegte und sie mit
PUSH HL - POP AF nach AF kopierte, den zu testenden Befehl ausf�hrte
und danach das erhaltene AF
Registerpaar auf eine Checksumme aufaddierte. Ich verbesserte die
Emulation solange, bis Flag beeinflussende Befehle auf dem Z80 und der
Emulation die gleiche Checksumme ergaben.
Die Flags im Z80 Flagregister, die von Zilog als nicht
definiert ausgewiesen sind und mehr oder weniger zuf„lliges Verhalten
haben, sind bei ZSIM auch nicht definiert. Jedoch k”nnen hier bei
Emulation und Z80 unterschiedlich "nicht definierte" Flagzust„nde
auftreten.
ZSIM unterst�tzt undokumentierte Z80 Befehle, sogenannte illegale
Opcodes.
S„mtliche CP/M Programme, die ich getestet habe, verhalten sich wie
auf dem Schneider CPC, sogar das Flieákommapaket des Small C
Compilers, das undokumentierte Z80 Befehle verwendet.

Ein wesentlicher Unterschied zu einem Orginal Z80 Chip liegt nat�rlich
in der Befehlsausf�hrungszeit. Es gibt keinerlei proportinalen
Zusammenhang zwischen Taktzyklenzahlen auf Emulation und Z80.
Zeitkritische Echtzeitanwendungen (z.B.
Kassettenaufzeichnungsroutinen) k”nnen also mit ZSIM nicht realisiert
werden.

Beim Z80 wird das R (Refresh) Register f�r die Auffrischung
dynamischer Rams benutzt und daher laufend incrementiert. Da manche
Programmierer es auf dem Z80 als Zufallsgenerator benutzen, l„dt es
auch der Emulator mit "zuf„lligen" Werten, die aus der Systemzeit
abgeleitet werden.
Bei Portbefehlen wird die eigentliche Ausgabe nicht ausgef�hrt und als
Eingabe wird immer 0FFH geliefert, die Flags werden jedoch gesetzt und
bei Portbefehlen mit Blockwiederholung werden die Z„hlregister
ver„ndert. Dieses Verhalten kann jedoch im Modul PORTIO ge„ndert
werden.


Einige Tests der Geschwindigkeit der Emulation:


Zur Messung verwendete ich folgende Tests:

1) Compilierung des beim Small-C Compilers mitgelieferten Programmes
   TEST.C
   Der Ablauf des ablauff„higen Programms TEST.COM stellt �brigens
   sehr hohe Anforderungen an den Emulator, da seine
   Flieákommaroutinen auf undokumentierte Z80 Befehle zur�ckgreifen.
   Im Gegensatz zu den anderen mir bekannten Emulatoren ist meiner als
   einziger in der Lage, diese Befehle korrekt zu emulieren und das
   Programm ablaufen zu lassen.

2) Compilierung des Programms MC.PAS mit TURBO PASCAL 3.0 auf
   Diskette.

3) Compilierung des mitgelieferten Programms LISTER.PAS mit TURBO
   PASCAL 3.0 im Speicher.

4) Eine kurze Schleife in Assembler mit dem Debugger eingeben und
   ausf�hren:

      LD B,20
   L1:LD HL,0
   L2:INC HL
      LD A,H
      OR L
      JP NZ,L2
      DJNZ L1

5) Mit DDT einen Speicherbereich ausdumpen:

   D0,8000


ERGEBNISSE (auf einem 16 MHz 386 SX), Z80 Tests auf einem
Amstrad/Schneider CPC, Z80 A, 4 Mhz durchgef�hrt:

TestNr ZSIM:Z80   CPC/Z80   ZSIM

  1     0,85     3.37.00   3.04.00

  2     0,88     1.20.00   1.10.00

  3     0,99     0.03.65   0.03.63

  4     1,37     0.17.10   0.23.45

  5     0,41     4.06.00   1.40.00



Der �ber die Emulationsgeschwindigkeit aussagekr„ftigste Test ist Test
Nr. 4, da hier nur die reine Rechenzeit gemessen wird.
Test Nr 1 stellt hohe Anspr�che an das Diskettenlaufwerk, da
Compilierung, Assemblieren und Linken auf Diskette geschehen. Hierbei
wirken sich die groáen Diskettenbuffer von ZSIM recht g�nstig aus.
Test Nr 2 ist „hnlich wie Test Nr 1.
Test Nr 3 sollte eigentlich ein „hnliches Ergebnis wie Nr 4 zeigen,
aber Turbo Pascal gibt laufend die compilierte Zeile aus und hier
wirkt sich die langsame Bildschirmausgabe des CPC aus.

Test Nr 5 stellt sehr hohe Anforderungen an die
Bildschirmausgabegeschwindigkeit, wobei der CPC mit seiner
Bildschirmausgabe im Grafikmodus gegen die Bildschirmausgabe eines
80386 keine Chance hat.


Anhang 1
========

Implementierte Bildschirmsteuerzeichen:

CPC

Ascii        Wirkung
 2           cursor aus
 3           cursor an
 7           Bell
 8           Cursor links
 9           Cursor rechts
10           Cursor tief
11           Cursor hoch
12           Schirm l”schen
13           Cursor an Zeilenanfang
16           Zeichen unter Cursor l”schen
17           Zeile bis Cursor l”schen
18           Zeile ab Cursor l”schen
19           Schirm bis Cursor l”schen
20           Schirm ab Cursor l”schen
24           Helle Schrift an/aus
30           Cursor nach links oben
31 x y       Cursor Spalte x,Zeile y (links oben = 1,1 )

CP/M Plus:

ESC @        Bildschirm initialisieren: CLS,HOME,Helle Schrift aus
             Cursor an, Unterstreichen aus,US Zeichensatz
ESC 2 x      Zeichensatz ausw„hlen:
                x        Land
                0        USA
                1        Frankreich
                2        Deutschland
                3        Groábrittanien
                4        D„nemark
                5        Schweden
                6        Italien
                7        Spanien

ESC A        Cursor hoch
ESC B        Cursor tief
ESC C        Cursor rechts
ESC D        Cursor links
ESC E        Schirm l”schen, Cursor bleibt
ESC H        Cursor links oben
ESC I        Cursor hoch, wenn n”tig scrollen
ESC J        Schirm ab Cursor l”schen
ESC K        Zeile ab Cursor l”schen
ESC L        Zeile einf�gen
ESC M        Zeile l”schen
ESC N        Zeichen unter Cursor l”schen
ESC Y y x    Cursor nach Spalte x,Zeile y, links oben = 32,32
ESC d        Zeile bis Cursor l”schen
ESC e        Cursor an
ESC f        Cursor aus
ESC j        Cursor Position merken
ESC k        Cursor Position wieder holen
ESC o        Zeile bis Cursor l”schen
ESC p        Helle Schrift an
ESC q        Helle Schrift aus
ESC r        Unterstreichen ein (bei Farbschirm: blau)
ESC s        Blinken an
ESC t        Blinken aus
ESC u        Unterstreichen aus






Anhang 2
========

Technische Beschreibung des implementierten CP/M 80 Bios

Jede Biosroutine wird durch einen Pseudo Z80 CALLN Befehl (EDED) mit
Folgebyte Biosnummer aufgerufen.

Beschreibung der einzelnen Routinen:

0 Cold boot

  L„dt das Bdos aus einem MS-Dos File CPMSYS.CPM in den Speicher und
  installiert Biossprungleiste und Diskettenparameter im Z80 Ram.
  Ferner wird Laufwerk A: gew„hlt und das IO-Byte und der Punchbuffer
  gel”scht. Danach wird die Routine Warm Boot angesprungen.
  Falls CPMSYS.CPM nicht existiert, versucht Boot, das System von den
  Systemspuren zu laden. Dabei werden alle Sektoren im reservierten
  Bereich (<OFF) nach der Copyright Meldung von Digital Research
  untersucht. Falls sie gefunden wird, werden die folgenden Sektoren
  dann als System geladen.
  Wenn dies erfolgreich geschah, kann mit MOVCPM ein File erzeugt
  werden, das das System enth„lt. Diese wird dann auf die MsDos
  Startdiskette von ZSIM
  �bertragen (siehe Funktion 6). Dort muá dann das entstandene
  PUNCH.CPM in CPMSYS.CPM umbenannt werden.

1 Warm boot

  Kopiert das Bdos, das durch Funktion 0 in den Speicher geladen
  wurde, an seine richtige Stelle im Z80 Speicherbereich; dabei wird
  flexibel auf die durch MOVCPM gew„hlte Adresse des Bdos reagiert.
  Anschlieáend wird getestet, welches Format die eingelegte Diskette
  hat und die richtigen Diskettenparameter werden angelegt. Jetzt wird
  der Z80 Emulator gestartet und der CP/M CCP aufgerufen.

2 Consol Status

  Liefert 0ffh in A falls Zeichen auf Tastatur ansteht.


3 Consol Input

  Liefert Asciicode von Tastatur in A.
  Anders als von Digital Research vorgeschlagen, wird Bit 7 des
  eingegebenen Asciicodes nicht gel”scht.
  Falls ein internationales Zeichen (z.B. deutscher Umlaut) eingegeben
  wird, wird er aus der IBM Darstellung in die CP/M Darstellung
  umgesetzt (z.B. „ => { ). Dabei ist zu beachten, daá f�r die Anzeige
  des deutschen Zeichensatzes er erst mit ESC 2 2 eingeschaltet werden
  muá.
  Sondertasten der PC Tastatur: Falls in CONIO.ASM Konstante WS_KEY
  auf TRUE gesetzt ist, werden die Cursortasten, Ins, Del, Home, End,
  PgUp und PgDn in Wordstar Steuerseqenzen (^Q... ) umgesetzt. Dabei
  wird beim n„chsten Aufruf von conin ^Q und beim folgenden der
  entsprechende Zweitcode zur�ckgeliefert.

4 Consol Output

  Gibt Zeichen in C auf den Bildschirm aus. Dabei werden
  Bildschirmsteuerzeichen gem„á Anhang 1 ausgewertet.

5 List Character

  Diese Funktion gibt das Zeichen in C auf den Drucker lpt0 aus. Sie
  wartet dabei solange, bis der Drucker das Zeichen korrekt �bernommen
  hat. Dabei kann es bei ausgeschaltetem Drucker nat�rlich zu einem
  Aufh„nger kommen. Um dies zu verhindern, testet die Funktion, ob
  Control-C gedr�ckt wurden. Falls ja, springt die Routine die Z80
  Adresse 0 an, wo normalerweiser ein Sprung zur  Warmboot Routine
  steht.

6 Punch Character

  Digital Research hat diese Funktion zur Bedienung eines
  Lochstreifenstanzers vorgesehen.
  Da Lochstreifenleser/Stanzer heute nicht mehr von �berragender
  Bedeutung sind, verwendete ich diese Funktion zur Daten�bergabe an
  MsDos. Zeichen, die an diese Funktion �bergeben werden, werden an
  das MsDos File PUNCH.CPM angeh„ngt. Falls es nicht existiert, wird
  es erzeugt.
  Die Zeichen werden gebuffert und erst ausgeschrieben, wenn der
  Buffer voll ist. Dieser Buffer wird auch ausgeschrieben, wenn das
  Zeichen CPM_EOF gesendet wird und bei Unterbrechung durch Control
  Break. Dabei wird an jedes File noch ein 1Ah angeh„ngt, was aber
  nichts ausmacht.


7 Read Character

  Liest Zeichen aus dem MsDos File READER.CPM. Das klappt jedoch nur
  mit Dateien, in denen kein EOF (26) vorkommt. Die PIP Option [o]
  klappt nicht, da dann auch das tats„chliche Dateiende nicht vorkommt
  und PIP in einer Endlosschleife h„ngenbleibt.
  Falls READER.CPM nicht existiert oder schon zu Ende gelesen ist,
  wird EOF (26) geliefert.
  Zur Unterscheidung von in einem Bin„rfile enthaltenen EOF Zeichen
  wird am Ende von READER.CPM zus„tzlich noch -1 (0ffffh) in HL
  zur�ckgegeben (sonst H=0, L=Zeichen). Dies ist nicht von DR
  vorgesehen, wird also von Standartprogrammen insbesondere PIP nicht
  ausgewertet!
  Die folgenden Assemblerzeilen liefern das gelesene Zeichen in L oder
  -1 in HL:

  LD HL,(1)
  LD DE,6*3  ; BIOS READER, RETURN IN HL OR -1 IF ERROR
  ADD HL,DE
  JP (HL)    ;

  Nach der šbertragung eines Files sollte im Control Break Men� die
  Funktion Init Reader aufgerufen werden.
  Beispiel:

          PIP B:ANYFILE.TXT=RDR:



8 Home

  Ist zur Zur�ckf�hrung des Lesekopfs auf Position 0 vorgesehen, wird
  aber aus Zeitgr�nden nicht physikalisch ausgef�hrt und nur Set Track
  mit Parameter 0 aufgerufen.

9 Selekt Disk

  W„hlt das im C-Register �bergebene Laufwerk und liefert, falls das
  Laufwerk existiert, im HL Register einen Zeiger auf dessen DPH,
  falls nicht, 0. Es existieren nur das physikalisch Laufwerk A: und
  die Ramdisk B:

10 Set Track

   In Register C.

11 Set Sektor

   In Register C.

12 Set DMA

   Reg BC enth„lt Daten�bertragungsbuffer

13 Read Sector

   Liest durch Funktionen 9,10,11 gew„hlten Sektor. Das Lesen von der
   Ramdisk ist relativ problemlos. Lesen von Diskette ist dies jedoch
   aufwendiger, da aus Geschwindigkeitsgr�nden der Dirtrack und ein
   Datentrack gebuffert werden. Es muá also zuerst entschieden werden,
   ob der Sektor schon im Buffer ist. Falls nicht, muá der Track
   zuerst von Diskette gelesen werden. Anschlieáend muá noch die
   richtige Sektoradresse im Buffer berechnet werden.


14 Write Sector

   Schreibt den durch Funktionen 9,10,11 gew„hlten Sektor. Beim
   Schreiben auf die Ramdisk ist dies relativ problemlos. Schreiben
   auf Diskette ist jedoch aufwendig, da aus Geschwindigkeitsgr�nden
   der Dirtrack und ein Datentrack gebuffert werden. Wenn der Sektor
   im Direktory Track liegt, wird der Track aus Sicherheitsgr�nden
   sofort ausgeschrieben. Andernfalls wird der Sektor im Speicher
   gebuffert. Es gen�gt, die Direktorysektoren sofort auszuschreiben.
   Nach jeder Žnderung einer Datei wird noch das Direktory auf den
   neuesten Stand gebracht. Und beim Schreibzugriff aufs Direktory
   wird auch noch ein etwaiger Track im Schreibbuffer ausgeschrieben.

15 ListStatus

   Meldet, ob der Drucker empfangsbereit ist (A=1).

16 Sector Translation

   Manche CP/M Systeme f�hren eine logische Sektor�bersetzung f�r den
   Skewfaktor durch. Das bedeutet, die Sektoren sind nicht bei der
   Formatierung physikalisch versetzt, sondern ihr Inhalt ist
   versetzt. Diese šbersetzung wird durch Funktion 16 durchgef�hrt.


26 read/set time and date

   Diese Funktion ist eine im CP/M 80 Bios nicht vorgesehende
   Erg„nzung. Sie arbeitet entsprechend wie bei CP/M Plus. Sie wird
   aber auch vom Public Domain Bdos Z80DOS unterst�tzt. Dabei muá im
   Quelltext von Z80DOS die Biosadresse von time angegeben werden muá:

   BIOStim equ     BIOS+4EH

   Das Schreiben von Datum u. Zeit (c=0ffh) wird nicht unterst�tzt, um
   die Echtzeituhr des PC nicht zu ver„ndern.

   Bei C=0 wird die Zeit ausgelesen und ein Zeiger in HL auf folgende
   Struktur geliefert:

   dw @date  ; volle Tage seit 1.1.1978 (am 2.1.1978 w„re dies 1)
   db @hour  ; Stunden im BCD Format
   db @min   ; Minuten im BCD Format
   db @sec   ; Sekunden im BCD Format



Ende von ZSIM.DOC