±±±±±  ±   ±  ±±±±±   ±±±   ±   ±   ±±±±±      ±±±
                    ±  ±   ±  ±      ±   ±   ± ±    ±         ±   ±
                    ±   ± ±   ±±±±   ±±±±±    ±     ±±±±      ±   ±
                ±   ±   ± ±   ±      ±   ±   ± ±        ±     ±   ±
                 ±±±     ±    ±      ±   ±  ±   ±   ±±±±   ±   ±±±





                Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible




                                       von





                        ±±±±   ±  ±   ±±±   ±±±±±  ±   ±
                        ±   ±  ± ±   ±   ±      ±  ±   ±
                        ±   ±  ±±     ±±±       ±   ± ±
                        ±   ±  ± ±   ±   ±  ±   ±   ± ±
                        ±±±±   ±  ±   ±±±    ±±±     ±





                     ^           ========
                    /³\                //                 \³/
                     ³                //     \\            ³
             ÚÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄ¿        ========>>   ÚÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄ¿
             ³      ___      ³               //    ³      ___      ³
             ³     /. .\     ³                     ³     /. .\     ³
             ³    ³  û  ³    ³                     ³    ³  û  ³    ³
             ³    ³ ÀÄÙ ³    ³                     ³    ³ ÀÄÙ ³    ³
             ³     \_ _/     ³                     ³     \_ _/     ³
             ³       F       ³                     ³       F       ³
             ³      \A/      ³                     ³      \A/      ³
             ³       X       ³                     ³       X       ³
             ³Tx!   / \      ³                     ³Rx!   / \      ³
             ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                     ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
              920617


              Eberhard Backeshoff, Obschwarzbach 40a, 4020 Mettmann









                       I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
                       ===================================






                 Einleitung                                            3
                 ==========

                 Ben”tigte Konverter-Hardware                          5
                 Die Konfiguration des Programms                       6

                 Der Betrieb                                          13
                 ===========

                 Der Programmstart                                    13
                 Faxempfang                                           15
                 Der Mode Editor                                      21
                 Termingesteuerter Empfang und Termineditor           24
                 Bearbeiten und Aussenden abgespeicherter Bilder      29
                 Movie options: Wetterfilme abspielen                 32
                 SSTV-Betrieb                                         33

                 Allgemeines                                          34
                 ===========

                 Funktionsweise der Abstimmautomatik                  36
                 Steuerkommandos f�r softwareseitig
                 umschaltbare Konverter                               36

                 Konverterschaltungen und Bezugsquellen               37

                 Einige SVGA Modi                                     41
                 Frequenzen, Empfang etc.                             43

                 Wenns nicht geht...                                  45

                 Weitergabe, Copyright etc.                           47
                 ==========================

                

        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 3


        Einleitung
        ==========

        JVFAX.EXE ist ein universelles Programm zum Empfang von Wetter- und Fotofax.
        F�r Anwendungen im Amateurfunkbereich ist zus„tzlich eine Sendem”glichkeit f�r
        Faxbilder sowie ein einfacher SSTV Empfangsmodus implementiert. Der Faxempfang
        kann vollautomatisch erfolgen, wobei auch ein termingesteuerter Betrieb m”g-
        lich ist.
        Falls Ihr Rechner �ber eine VGA/SVGA Karte verf�gt, so ist beim Empfang von
        geostation„ren Wettersatelliten die automatische Erstellung eines Wetterfilmes
        m”glich.

        Je nach verwendetem Konverter (Interface) wird eine Helligkeitsaufl”sung von
        16 bis zu 256 Graustufen erreicht.
        Die r„umliche Aufl”sung kann abh„ngig vom verwendetem Modul bis zu 1900 Punkte
        pro Zeile erreichen.

        In Verbindung mit einem geeigneten Konverter l„át sich f�r FM-Fax eine soft-
        wareseitige Abstimmautomatik (ATC) aktivieren, die eine exakte Abstimmung auf
        ein FM-FAX-Signal �berfl�ssig macht und eine Frequenzdrift des Empf„ngers
        gr”átenteils ausgleicht.

        Das Programm l„át sich f�r eine Vielzahl von Schnittstellen und Konvertern
        konfigurieren. Schaltungsvorschl„ge und Bezugsquellen f�r geeignete Konverter
        und Platinen werden am Ende der Dokumentation beschrieben.

        JVFAX ist auf jedem 100% IBM-kompatiblen Rechner lauff„hig (ab Msdos 3.0)
        und unterst�tzt alle g„ngigen Graphikkarten von CGA �ber Hercules, EGA
        bis hin zu VGA und SVGA in 16 und 256 Farbmodi.
        Ebenfalls k”nnen diverse 8-,9- und 24-Nadeldrucker sowie HP Laserjet kompa-
        tible Drucker angesteuert werden.
        Bilder k”nnen w„hrend des Empfangs angeschaut, gedruckt oder abgespeichert
        werden. Abgespeicherte Bilder k”nnen nachtr„glich betrachtet, gezoomt und
        gezoomt ausgedruckt oder gesendet werden. Hierbei sind Zoomfaktor und H”hen/
        Seitenverh„ltnis frei w„hlbar.
        Die gezoomten Ausschnitte lassen sich als eigenst„ndige Bilder abspeichern.
        F�r das Abspeichern der Bilder wird das weitverbreitete GIF-Format verwendet.
        F�r dieses Format stehen eine Vielzahl von Konvertierungsprogrammen in so
        ziemlich alle g„ngigen Graphikformate zur Verf�gung.
        Zus„tzlich ist ein Export ins TIF-Format m”glich.

        Wird das Programm f�r SVGA im 256 Farb-Modus konfiguriert, so lassen sich
        Wetterbilder in Falschfarben darstellen.

        Im Faxbetrieb sind folgende Module und Trommeldrehzahlen (=LPM)
        verf�gbar:

        Module:  zwischen 255 und 576 beliebig w„hlbar
        LPMs  :  48, 60, 90, 120, 180*, 240*

        Die mit * gekennzeichneten LPMs sind auf langsamen Rechnern u.U. nur mit
        eingeschr„nkter Aufl”sung realisierbar.

        In allen Modulen wird APT-Betrieb unterst�tzt, wobei -wie z.B. bei Wetterfax-
        auch die automatische Umschaltung zwischen jeweils zwei verschiedenen Modulen
        m”glich ist.
        Der APT-Betrieb l„át sich jedoch auch v”llig abschalten und durch einen sog.
        "Squelch mode" ersetzen, z.B. f�r den Empfang umlaufender Wettersatelliten.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 4



        Automatisches Einphasen ist mit normaler und invertierter Einphassequenz
        m”glich.

        F�r die verschiedenen Typen von Faxaussendungen (Wetterkarten, Satelliten-
        bilder, Pressebilder...) lassen sich im Programm bis zu 10 Modes definieren,
        in denen z.B. Modul, Trommeldrehzahl, APT-T”ne, Anzahl der darzustellenden
        bzw. abzuspeichernden Graustufen etc. abgelegt sind.

        Bei der Darstellung auf Bildschirm und Drucker wird jeweils das volle Bild-
        schirmformat bzw. die volle Druckbreite verwendet und somit die maximal auf
        dem Ausgabeger„t erreichbare Aufl”sung genutzt. Intern arbeitet das Programm
        im allgemeinen jedoch mit einer h”heren Aufl”sung, die sich standardm„áig
        wie folgt berechnet:

          Aufl”sung (entspr. Anz. Punkte/Zeile) := Modul * Pi.

        Dadurch lassen sich aus abgespeicherten Bildern nachtr„glich Zoomvergr”áerungen
        erstellen, die die volle Detailtreue besitzen.

        Alternativ l„át sich die Aufl”sung f�r jeden definierten Mode
        individuell vorgeben.

        Der Rechenzeitbedarf w„chst proportional mit "Aufl”sung * LPM".
        Die Punktfrequenz, d.h. die Geschwindigkeit, mit der die aufeinanderfolgenden
        Punkte einer Zeile abgespeichert werden m�ssen, berechnet sich zu

         (Punkte pro Zeile) * Pi * LPM / 60 [Hz].

        Auf langsamen Rechnern (4,77 oder 7-MHz-PC) kann es n”tig sein, die maximale
        Punktfrequenz (Interruptfrequenz) zu begrenzen, damit das Programm funktioniert.
        Hierzu kann bei der Installation eine obere Schranke f�r die Punktfrequenz
        angegeben werden.
        Als Folge davon werden dann die mit h”heren Trommeldrehzahlen bei groáem Modul
        �bertragenen Bilder mit reduzierter Aufl”sung empfangen.

        Auf Bildschirmen, welche die Darstellung von echten Grauwerten erm”glichen
        (VGA/SVGA) werden auch echte Graustufen dargestellt.
        Damit wird dann fast schon Fotoqualit„t erzielt. Ansonsten und auf dem Drucker
        erfolgt eine Pseudo-Graudarstellung nach dem ordered-dither Verfahren.
        Auf VGA-Karten im 16-Farbmodus werden 16 echte Graustufen dargestellt, und die
        jeweils drei Zwischenwerte durch Dithering interpoliert.
        Auf SVGA Karten im 256-Farbmodus werden maximal 64 echte Graustufen darge-
        stellt oder aber bis zu 256 verschiedene Farben.

        Mit wieviel Graustufen ein Bild abgespeichert werden soll, l„át sich f�r jeden
        Mode individuell festlegen. Die Obergrenze liegt bei 256 Graustufen, sofern
        der Konverter diese Aufl”sung hergibt, die Untergrenze bei 2.
        Durch Reduzierung der Graustufen auf einen dem Bildinhalt angemessenen Wert
        l„át sich eine erhebliche Menge an Speicherplatz einsparen.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 5


        Ben”tigte Konverter-Hardware
        ============================

        Zum Betrieb des Programms ist nat�rlich irgendeine Form von Konverter (Inter-
        face) notwendig.
        Aufgabe eines solchen Konverters ist es, aus dem analogen NF-Signal, welches
        der Empf„nger liefert, eine digital codierte Helligkeitsinfirmation abzuleiten.
        FAX benutzt zur šbernahme der Daten wahlweise eine serielle Schnittstelle
        (z.B. COM1:) oder aber eine Parallelschnittstelle.
        Die zu verwendenden Portaddressen sind frei konfigurierbar.
        Beim Betrieb an einer Serienschnittstelle geschieht die Daten�bernahme aller-
        dings nicht seriell, sondern parallel �ber die vier Handshakeleitungen DCD,
        RI, DSR und CTS, die sich wie ein 4-Bit Parallelport verhalten.
        Dadurch konnte der Hardwareaufwand im Konverter gesenkt werden.
        Falls der verwendete Konverter mehr als 16 Graustufen liefert, so wird die
        Helligkeitsinformation gemultiplext eingelesen:

           Ist RTS gesetzt, also auf + Potential, so erwartet das
           Programm die oberen 4-Bit Helligkeitsinformation.
           Wenn RTS zur�ckgesetzt ist, so muá der Konverter die verblei-
           benden niederwertigen Bits linksb�ndig anlegen.

        Passend zu diesem Programm habe ich zwei Konverterschaltungen entwickelt.
        Die einfachere verarbeitet 16 Graustufen in FM-FAX. Die zweite ist eine auf-
        wendige Schaltung f�r AM- und FM-FAX in 64 Graustufen, mit der auch die
        softwareseitige Abstimmautomatik nutzbar ist. (7-Bit Aufl”sung �ber den
        jeweils doppelten Hubbereich)

        Schaltbilder f�r die Konverter sind bei mir gegen Einsendung eines frankierten
        R�ckumschlages und einer extra Briefmarke f�r die Kopierkosten (4 DIN A4
        Bl„tter) zu beziehen.
        Daneben sind inzwischen eine Vielzahl von Konverterbaus„tzen und Fertigger„ten
        verf�gbar. Eine šbersicht, die keinen Anspruch auf Vollst„ndigkeit erhebt,
        findet sich am Ende der Dokumentation.

        Alternativ besteht noch die M”glichkeit, die Dekodierung vollst„ndig dem
        Rechner zu �berlassen, und ihm �ber einen als Begrenzer fungierenden
        Operationsverst„rker die reine NF zuzuf�hren.
        Dies funktioniert allerdings nur, wenn der Anschluá an eine Serienschnitt-
        stelle, die den IRQ3 oder IRQ4 nutzt, erfolgt und der Rechner schnell genug ist.
        Manche Speichermanager, wie z.B. EMM386 verhindern einen sinnvollen Betrieb
        dieser Option und m�ssen ggf. deaktiviert werden.
        Selbst dann ist aber das Ergebnis u.U. deutlich schlechter als bei Verwendung
        eines "richtigen" Konverters.
        Ein Schaltungsvorschlag f�r so einen "Simpelst-Konverter" findet sich eben-
        falls am Ende dieser Anleitung.

        F�r Sendezwecke stellt das Programm die digitale Helligkeitsinformation wahl-
        weise an einem Parallelport oder aber seriell mit w„hlbarer Baudrate an
        einer seriellen Schnittstelle zur Verf�gung.
        Alternativ l„át sich das Sendesignal �ber den im PC vorhandenen Lautsprecher
        quasi analog ausgeben. Dieses Signal eignet sich nach Filterung durch einen
        Tiefpass zur direkten Ansteuerung eines Senders. Hierbei sind jedoch gering-
        f�gige Qualit„tseinbuáen hinzunehmen.
        Generell ist beim Sendebetrieb die Helligkeitsaufl”sung auf 64 Graustufen
        beschr„nkt.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 6


        Die Konfiguration des Programms
        ===============================

        JVFAX l„uft auf allen DOS Versionen ab 3.0.

        Beim erstmaligen Start durchl„uft das Programm eine Konfigurationsroutine, in
        der verwendete Graphikadapter, Drucker u.a. angegeben werden. FAX speichert
        diese Angaben in einer Datei FAX.CNF, so daá sie bei einem erneuten Start des
        Programms nicht mehr angegeben werden m�ssen.
        Eine Umkonfiguration des Programms ist jederzeit aus dem Hauptmen� heraus
        m”glich.

        Nun zur eigentlichen Konfiguration:

        Starten Sie das Programm durch Eingabe von JVFAX <ÄÙ.
        Je nachdem, ob das Programm schon einmal konfiguriert wurde oder nicht,
        befinden Sie sich jetzt entweder direkt in der Konfigurationsroutine oder
        aber im Hauptmen�.
        Falls Sie sich im Hauptmen� ("Main Menu") befinden, so geben Sie bitte "C" ein.
        Es erscheint der Konfigurationsbildschirm, der in etwa folgendes Aussehen hat:


                                (JV)-FAX 5.0 configuration screen
        ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¸
        ³                                                                              ³
        ³ Demodulator: 7 bits serial port      address:03F8h   Bit 0 is SSTV-sync: yes ³
        ³                                                                              ³
        ³ Modulator:   6 bits on speaker       address:0000h   Baudrate:         57600 ³
        ³ ____________________________________________________________________________ ³
        ³                                                                              ³
        ³ Graphics:    SVGA (256 colors)             ³  Enable scrolling:          yes ³
        ³ SSTV-graph.: SVGA (256 colors)             ³                                 ³
        ³ Printer:     IBM/Epson 8/9-pins            ³  Formfeed at end of pict.:  no  ³
        ³ ____________________________________________________________________________ ³
        ³                                                                              ³
        ³ Allow tone alert at end of picture:    no  ³  Max. interrupt frequency: 7500 ³
        ³ Enable autolock when ATC is on:        yes ³  Clock-timer frequency: 1193181 ³
        ³ ____________________________________________________________________________ ³
        ³ Default picture directory:                                                   ³
        ³     C:\FAX                                                                   ³
        ³                                                                              ³
        ³ Store pictures in GIF89a:              yes ³  Miscellaneous settings:        ³
        ³ Callsign:                                  ³                                 ³
        ³                                                                              ³
        ³       Set intensity resolution of demodulator using <+>, <-> or <space>      ³
        ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾
                      Hit <Ctrl>+<Enter> to terminate configuration session




        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 7



        Sie k”nnen mittels der Tabulatortasten oder der Cursortasten die einzelnen
        Felder innerhalb des Menus anfahren. Je nach Typ des Feldes k”nnen Sie direkte
        Eingaben �ber die Tastatur vornehmen oder aber mittels Leertaste, + oder -
        Taste eine Auswahl treffen.
        Grunds„tzlich wird die Konfiguration durch gleichzeitiges Bet„tigen der Control-
        (bzw. "Strg-") und der Enter-Taste abgeschlossen.
        In der drittletzten Bildschirmzeile erscheit beim Bewegen des Cursors �ber die
        einzelnen Felder jeweils ein feldbezogener kurzer Hilfetext.


        Hier nun die Bedeutung der einzelnen Felder:

        Demodulator:
        Hiermit legen Sie fest, wieviele Graustufen bzw. Bit Helligkeitsaufl”sung Ihr
        Konverter zu liefern imstande ist.
        Žndern mit Leertaste, + oder -. Das n„chste Feld legt den Schnittstellentyp
        und u.U. auch den Konvertertyp fest.
        Derzeit kann zwischen Parallelport, Serienschnittstelle und Komparator (Simple-
        l”sung unter Verwendung von IRQ3 oder IRQ4) gew„hlt werden.

        Address:
        Portaddresse der Schnittstelle in Hex. Bei Serienschnittstellen ist hiermit
        die Portbasisaddresse gemeint, also z.B. 3F8h f�r COM1:.

        Bit 0 is SSTV-Sync:
        Nur relevant f�r SSTV-Empfang. SSTV-Empfang ist entweder m”glich, wenn der
        Konverter auf 800 Hz Hub eingestellt werden kann, (dann ist hier "no"
        einzutragen) oder aber wenn der Konverter im niederwertigsten Bit das SSTV
        Synchronsignal liefert. (active low, niederwertigstes Bit bezogen auf 8 Bit
        Datenbreite)

        Modulator:
        Hier kann ausgew„hlt werden zwischen Speaker, Parallel port und Serial port.
        Das folgende Address-Feld hat die gleiche Bedeutung wie beim Konverter.

        Baudrate:
        Relevant, wenn eine Bildaussendung �ber eine Serienschnittstelle erfolgen soll.
        Das Datenformat betr„gt fest eingestellt 8 Datenbits, je 1 Start- und Stopbit.
        Dieses Feld ist auch relevant, wenn Sie Ihren Konverter an der Serien-
        schnittstelle betreiben und dieser �ber die M”glichkeit verf�gt, sich vom Pro-
        gramm aus fernsteuern zu lassen. Die �bermittelten Steuerkommandos, die aus
        je einem ASCII-Zeichen bestehen, werden sp„ter erl„utert.




        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 8


        Graphics:
        Hier k”nnen Sie einen f�r Ihre Graphikkarte geeigneten Graphikmodus ausw„hlen.
        Die Auswahl erfolgt wiederum mit Leertaste, + oder -.
        Eine Besonderheit ergibt sich, wenn Sie einen SVGA Mode anw„hlen:
        Hier m�ssen Sie zus„tzliche Konfigurationsparameter in ein separates Menu
        eingeben, welches Sie durch Bet„tigen der Escape-Taste aktivieren.
        Es stellt sich wie folgt dar:


            ÕÍ customize SVGA parameters ÍÍ¸
            ³                              ³
            ³ Chipset:                     ³
            ³         Tseng ET 4000        ³
            ³                              ³
            ³ AH:00h AL:30h BH:00h BL:00h  ³
            ³                              ³
            ³ Dots per line:         800   ³
            ³ Number of lines:       600   ³
            ³ Screen aspect ratio: 10000   ³
            ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾


        Das Feld Chipset ist nur von Bedeutung, wenn Sie einen 256 Farbmodus gew„hlt
        haben. Sie k”nnen hier mit der Leertaste zwischen den Chips„tzen verschiedener
        Hersteller ausw„hlen. Wenn sich der Chipstz Ihrer Graphikkarte nicht unter den
        w„hlbaren M”glichkeiten befindet, so k”nnen Sie zur Not s„mtliche vorhandenen
        Chips„tze durchprobieren. Wenn keiner funktioniert, so haben Sie f�rs erste
        Pech gehabt und m�ssen sich mit einem 16-Farbmodus begn�gen. Wenn Sie in
        diesem Falle Unterlagen šber den bank switching Mechanismus Ihrer Graphikkarte
        zur Verf�gung stellen k”nnen, so werde ich gerne versuchen, das Programm
        entsprechend zu erweitern.

        Die Werte f�r die Register AH, AL, BH und BL k”nnen Sie in der Regel dem Hand-
        buch Ihrer Graphikkarte entnehmen, wobei in 99 Prozent aller F„lle AH, BH und
        BL auf Null stehen m�ssen und in AL der sogenannte Video mode eingetragen
        werden muá.
        Die Felder Dots per line und Number of lines erkl„ren sich von selbst und
        m�ssen entsprechend ausgef�llt werden.

        Mit dem Screen aspect ratio ist das Verh„ltnis von vertikalen Punkten pro
        L„ngeneinheit zu horizontalen Punkten pro L„ngeneinheit gemeint. Dieser Wert
        wird mit 10000 multipliziert als ganze Zahl angegeben. Da ein Bildschirm ein
        Seitenverh„ltnis von 3:4 hat, ergibt sich z.B bei 800x600 Punkten:

          600 / (800 * 3/4) = 1.

        Also muá 10000 eingegeben werden.
        Bei 800*560 w„ren es:

          560 / (800 * 3/4) = 0,9333,

        und man m�áte 9333 eingeben.
        Generell gilt:

        Screen aspect ratio := 10000 * Number of lines / (Dots per line * 3/4)

        Wenn Ihr Monitor eine geringf�gig andere Geometrie aufweist, so k”nnen
        Sie das �ber eine Žnderung dieser Zahl kompensieren.
        Zur Kontrolle k”nnen Sie dabei den Kreis von "S) Screen test" heranziehen.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 9


        In 16-Farb SVGA Modi ist die maximale Aufl”sung auf 800x600 Punkte begrenzt.
        Bei den 256 Farb Modi gilt diese Einschr„nkung nicht.

        Das SVGA-Parameter Submenu k”nnen Sie ebenfalls durch Bet„tigen von
        <Ctrl>+<Enter> verlassen.

        Enable scrolling:
        Wenn dieses Feld auf yes steht, so wird beim Empfang von Faxbildern der
        Bildinhalt nach oben bzw. nach unten gescrollt, wenn bei der Ausgabe das
        Bildschirmende erreicht wird.
        Steht dieses Feld auf no, so wird der bereits geschriebene Teil des Bildes
        durch das weitere bzw. folgende Bild �berschrieben.

        SSTV-Graph:
        Hier kann f�r den SSTV-Empfang ein eigener Graphikmodus gew„hlt werden.
        Da f�r SSTV eine extrem hohe Bildschirmaufl”sung wenig Sinn macht, zum anderen
        jedoch SSTV sehr zeitkritisch ist, bietet es sich an, hier einen Modus mit
        geringerer Aufl”sing zu w„hlen. Beachten Sie jedoch, daá Sie Farb-SSTV nur
        dann in Farbe betrachten k”nnen, wenn Sie einen 256-Farbmodus w„hlen.
        F�r das Einstellen der SVGA Parameter gilt das gleiche wie beim Graphics
        Modus, der oben beschrieben wurde.

        Printer:
        Hier k”nnen Sie einen passenden Drucker ausw„hlen. Im Zweifelsfalle w„hlen Sie
        IBM-8/9 pin.

        Sollte Ihr Drucker mit keinem der vordefinierten Druckertreiber laufen, so
        k”nnen Sie mittels der Escape-Taste ein Submenu aufrufen, in dem Sie eine Fein-
        anpassung an Ihren Drucker vornehmen k”nnen.
        Da dies in den allermeisten F„llen jedoch nicht n”tig sein wird, erspare ich
        mir hier eine detaillierte Beschreibung. Sollten Sie mit der Anpassung an
        Ihren Drucker Schwierigkeiten haben, so setzen Sie Sich bitte mit mir in
        Verbindung.

        Formfeed at end of pict.:
        Wenn Sie keinen Papiervorschub auf Neuseite (FormFeed) am Bildende w�nschen,
        dann bitte dieses Feld auf "no" setzen.
        Falls Sie einen Laserdrucker verwenden, wird immer ein Neuseitenvorschub
        ausgel”st, unabh„ngig von der hier getroffenen Wahl.

        Eine Feinanpassung der auf dem Drucker auszugebenden Graustufen k”nnen Sie
        sp„ter �ber den Men�punkt P)rinter test im Hauptmen� vornehmen.

        Allow tone alert at end of picture:
        wenn Sie dieses Feld auf "yes" setzen, so wird bei Erkennen eines APT-Stoptones
        ein kurzes akustisches Signal ausgel”st.

        Max. interrupt frequency:
        Diese legt in Verbindung mit der jeweiligen Trommeldrehzahl und dem gew„hlten
        Modul (=IOC) eine Obergrenze f�r die erreichbare Aufl”sung (in Punkten pro
        Zeile) fest.
        Eine Wetterkarte im Modul 576 erreicht eine Aufl”sung von ca. 1810 Punkten pro
        Zeile. Bei einer Trommeldrehzahl von 120 U/min entspricht das einer Punkt-
        frequenz (=Interruptfrequenz) von 3620 Hz.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 10


        Sollten Sie im sp„teren Betrieb feststellen, daá sich Ihr Rechner beim FAX-
        Empfang mit hohem Modul und hoher Trommeldrehzahl aufh„ngt, so m�ssen sie
        die maximale Interruptfrequenz herabsetzen.
        Wenn Sie einen AT mit 12 MHz oder einen schnelleren Rechner verwenden, so
        sollte hier keine Žnderung erforderlich sein.

        Enable autolock when ATC is on:
        Wird dieses Feld auf "yes" gesetzt, so wird beim Empfangsbetrieb mit Abstimm-
        automatik (ATC) die automatische Driftkorrektur nach dem Ende des Einphas-
        vorganges bis zum Bildende blockiert. Dies ist besonders bei stark gest”rten
        Empfangsverh„ltnissen von Vorteil, da starke St”rungen eine Fehlinformation
        f�r die ATC darstellen k”nnen, die zu unerw�nschten Bildaufhellungen bzw.
        -verdunklungen f�hren kann.

        Clock timer frequency:
        Um eine vern�nftige FAX-šbertragung sicherzustellen, ist eine hochkonstante
        Abtastgeschwindigkeit (Trommeldrehzahl) sowohl sende- als auch empfangsseitig
        erforderlich. Ferner m�ssen Sende- und Empfangsdrehzahl m”glichst genau
        �bereinstimmen, damit im empfangenen Bild keine Parallelogrammverzerrungen
        auftreten.
        Das Programm gewinnt die Referenzfrequenz aus dem PC-Timertakt, der auch die
        Softwareuhr im PC steuert. Dieser wird durch entsprechende Programmierung des
        Timer-IC's auf die passende Taktrate heruntergeteilt. Ein hierbei resul-
        tierender "krummer" Teilerfaktor wird vom Programm durch periodisches Ver-
        l„ngern einzelner Timerintervalle korrigiert.

        In manchen PCs liegt nun die Frequenz des Taktoszillators um einiges daneben.
        In diesem Falle laufen dann w„hrend des Empfanges die Bilder schr„g nach links
        oder rechts weg. (oblique skew)
        Wenn Sie die exakte Frequenz des Timeroszillators in Ihrem PC kennen, (es
        kommt hier auf einige 10 Hz Genauigkeit an) so k”nnen Sie den hier einge-
        tragenen Wert entsprechend ver„ndern. Wesentlich komfortabler k”nnen Sie aller-
        dings die Schr„glaufkorrektur im Empfangsteil des Programms vornehmen.
        Diese Korrektur muá im allgemeinen nur einmal durchgef�hrt werden.
        In der Praxis wird hierbei einfach vom Programm aus der Gr”áe des Schr„g-
        laufes die tats„chliche Timerfrequenz errechnet. Diese wird dann beim Empfang
        aller weiteren Bilder zugrundegelegt.
        N„heres hierzu wird sp„ter im Kapitel Faxempfang erl„utert.

        Default picture directory:
        Hier k”nnen Sie ein Verzeichnis angeben, in dem JVFAX standardm„áig seine
        Bilder abspeichern soll. Existiert kein solches Verzeichnis, so wird es beim
        Verlassen der Konfiguration angelegt.

        Store pictures in GIF89a:
        Derzeit existieren zwei Varianten des GIF-Formates, n„mlich 87a und 89a.
        GIF89a bietet u.A. den Vorteil, applikationsbezogene Informationen in der
        Bilddatei mit abspeichern zu k”nnen. Innerhalb von JVFAX wird diese M”glich-
        keit z.B. genutzt, um Information �ber die Orientierung eines Bildes zu
        hinterlegen.
        Leider sind nicht alle Programme, die das GIF-Format bearbeiten k”nnen, in der
        Lage, GIF89a korrekt zu verarbeiten.
        Sollten Sie die empfangenen Bilder �berwiegend mit einem solchen Programm
        weiterbearbeiten wollen, so bietet es sich an, dieses Feld auf "no" zu setzen.
        Wenn Sie nur gelegentlich ein Bild in einem solchen Programm bearbeiten
        m”chten, so sollten Sie her ruhig "yes" anw„hlen, da der Programmteil "Show
        and send pictures" eine Exportfunktion f�r GIF89a nach GIF87a bereitstellt.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 11


        Callsign:
        Wenn Sie mit dem Programm FAX-Bilder aussenden wollen, so m�ssen Sie hier
        Ihr Rufzeichen eingeben. Bleibt dieses Feld leer, so ist ein Aussenden von
        Bildern nicht m”glich.

        Miscellaneous settings:
        Wenn Sie den Cursor auf dieses Feld positionieren, so k”nnen Sie ein weiteres
        Submenu durch Dr�cken der Escape-Taste ”ffnen. In diesem k”nnen diverse
        Voreinstellungen getroffen werden.

        Dieses Submenu hat folgenden Aufbau:


            ÕÍÍÍÍÍÍÍÍMISC. SETTINGSÍÍÍÍÍÍÍÍ¸
            ³                              ³
            ³ Start delay APT squelch:  5  ³
            ³ Stop  delay APT squelch:  30 ³
            ³                              ³
            ³ TX start tone length:     4  ³
            ³ TX stop  tone length:     4  ³
            ³ TX phasing sig. length:   6  ³
            ³                              ³
            ³ Quicksave:               yes ³
            ³                              ³
            ³ Initial RX mode: 5  Ham 288b ³
            ³ Initial TX mode: 5  Ham 288b ³
            ³                              ³
            ³ Max. # of pict./movie:    30 ³
            ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾


        Start delay APT squelch:
        Zeitangabe in Sekunden. Wenn beim FAX-Empfang der APT-"Squelch mode" angew„hlt
        ist, so gilt eine šbertragung als gestartet, wenn das Programm f�r l„nger als
        die hier angegebene Zeit kontinuierlich Signal„nderungen feststellt.

        Stop delay APT squelch:
        Analog zum vorhergehenden Punkt wird eine Faxaussendung als beendet angesehen,
        wenn das Programm f�r l„nger als die hier angegebene Zeit keine Signal„nderungen
        mehr fststellt.

        TX start tone length:
        L„nge des APT-Starttones beim Sendebetrieb in Sekunden.

        TX stop tone length:
        L„nge des APT-Stoptones beim Sendebetrieb in Sekunden.

        TX phasing sig. length:
        L„nge des Einphassignals Sendebetrieb in Sekunden.




        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 12


        Quicksave:
        Wenn dieses Feld auf yes gesetzt wird, so wird beim Faxempfang falls P)rinter
        und S)ave to disk beide auf off stehen, (s.u.) jedes empfangene Bild in eine
        tempor„re Datei abgespeichert.
        Nach dem Bildende hat man dann die Wahl, durch Dr�cken der "U"-Taste das
        tempor„r gespeicherte Bild dauerhaft zu speichern.
        Es ist in den meisten F„llen sicherlich sinnvoll, diese Option einzuschalten.
        Wenn Sie jedoch das FAX-Programm auf einem Rechner betreiben, der nur �ber
        Diskettenlaufwerke verf�gt, bzw. wenn Sie unter extremer Speicherknappheit
        leiden, so sollten Sie dieses Feld auf "no" setzen.

        Initial RX mode:
        legt den Default Mode f�r den FAX-Empfang fest. Žndern mit Leertaste, + oder -.

        Initial TX mode:
        analog f�r den Default Mode f�r den Sendebetrieb. Žndern mit Leertaste, +
        oder -.

        Max. # of pict./movie:
        Wenn Sie das Programm zum automatischen Erstellen von Wetterfilmen o.„.
        verwenden, so k”nnen Sie hier festlegen, wieviele Bilder ein Film maximal
        enthalten darf.
        Wird die hier angegebene Anzahl von Bildern in einem Film erreicht, so wird
        vor Hinzuf�gen eines neuen Bildes jeweils das „lteste Bild im Film gel”scht.
        Dies verhindert zuverl„ssig, daá Ihre Harddisk vor lauter Wetterbildern
        �berl„uft.
        In Verbindung mit dem termingesteuerten Empfang, der auch im Hintergrund
        w„hrend des Abspielens eines Filmes auf einen neuen Termin warten kann,
        wird eine kontinuierliche vollautomatische Darstellung des Wettergeschehens
        z.B. der jeweils letzten 24 Stunden m”glich.

        Das Submenu "Miscellaneous settings" beenden Sie ebenfalls durch Dr�cken von
        <Ctrl>+<Enter>.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 13


        Der Betrieb
        ===========

        Vorbemerkung:

        Die hier vorgestellten Konverterschaltungen gehen bei FM-Faxempfang davon aus,
        daá der h”here NF-Ton Weiá und der tiefere Schwarz entspricht. Dazu m�ssen in
        der Regel die Stationen im oberen Seitenband empfangen werden. Empf„ngt man
        das Signal im falschen Seitenband, so treten folgende Effekte auf:

          - Einphasen funktioniert nicht mehr.
          - Das Bild erscheint als Negativ.

        Sollten Sie also bei Ihren ersten Empfangsversuchen derartige Effekte fest-
        stellen, so �berpr�fen Sie bitte die korrekte Seitenbandwahl an Ihrem
        Empf„nger. Grunds„tzliches zu den verschiedenen FAX-šbertragungsverfahren wird
        in dem Kapitel Frequenzen, Empfang etc. erkl„rt.


        Der Programmstart
        =================

        Starten Sie das Programm mit JVFAX <ÄÙ.
        Es erscheint das Hauptmen�, (Main Menu) das etwa wie folgt aussieht:

        ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¸
        ³     ßßÛÛ                                                                     ³
        ³       ÛÛ                   ÛÛßßßßß  ÜÛßÛÜ  ÛÛ   ÛÛ     ÛÛßßßß       ÜÛßßßÛÜ  ³
        ³  ÛÛ   ÛÛ  ÛÛ   ÛÛ  ÜÜÜÜÜÜ  ÛÛÜÜÜÜ  ÛÛ   ÛÛ  ßÛÜÛß      ßßßßÛÜ       ÛÛ   ÛÛ  ³
        ³   ßßßßß   ÛÛ   ÛÛ          ÛÛ      ÛÛßßßÛÛ ÜÛß ßÛÜ     ÜÜ  ÛÛ  ÜÜ   ÛÛ   ÛÛ  ³
        ³           ßÛÜ ÜÛß          ßß      ßß   ßß ßß   ßß      ßßßß   ßß    ßßßßß   ³
        ³             ßßß                                                              ³
        ³  The FAX program for IBM PCs and compatibles   Rev: 920523  (c) DK8JV, 1992  ³
        ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾

           Demodulator:   128 intensity levels on serial port
           Modulator:     64 intensity levels on speaker
           Graphics:      SVGA (256 colors), true intensity display
           Printer:       IBM/Epson 8/9-pins
           Save-filename: C:\FAX\JVFAX

        ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ M A I N  M E N U ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¸
        ³F) FAX                                 N) Change name for save files          ³
        ³S) SSTV                                M) Mode editor                         ³
        ³H) Show and send pictures              T) Screen test                         ³
        ³O) Movie options                       P) Printer test                        ³
        ³D) Date driven FAX reception           Q) Quit                                ³
        ³E) Edit date files                     C) Change configuration                ³
        ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾

        In den oberen zwei Dritteln des Hauptmen�s finden sich �berwiegend Angaben zum
        Programmstatus, die sich zumeist �ber C) Change configuration ver„ndern lassen.
        Im unteren Drittel befinden sich die einzelnen Men�punkte.

        Jeder Men�punkt l„át sich durch Dr�cken des jeweils vor der ")" stehenden
        Buchstabens, durch Bewegen des Cursorauswahlbalkens auf den entsprechenden
        Eintrag und anschlieáendes Dr�cken der Enter-Taste oder durch Doppelanklicken
        mit der Maus ausw„hlen.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 14



        Hier nun zun„chst die Bedeutung der einfachen Men�punkte:

        N) Change name for save file:
        Sollen w„hrend des Faxempfanges Bilder abgespeichert werden, so wird hierf�r
        der hier angegebene Filename verwendet. F�r jedes abgespeicherte Bild wird an
        den Namen eine laufende Nummer angef�gt.
        Aus diesem Grunde darf der Name max.5 Zeichen lang sein. Die Filenamen-
        erweiterung ist immer ".GIF".
        Weiteres Informationen zum Abspeichern folgen weiter unten.


        C) Change configuration:
        Dient zum Anpassen des Programmes an unterschiedliche Hardware etc.
        Der Konfigurationsvorgang wurde bereits oben beschrieben.

        T) Screen test:
        Zur šberpr�fung der korrekten Graphikkartenauswahl und zur Einstellung der
        Monitorgeometrie. (Grautreppe mit Kreis)

        P) Printer test:
        Zum Testen der Druckeranpassung und zur Zuordnung der Helligkeitsstufen zu
        verschiedenen Druckmustern.
        Nach Aufruf des Druckertests erscheint eine Graphik, welche die Zuordnung der
        16 auf dem Drucker ausgegebenen Helligkeitswerte zu den 64 m”glichen Druck-
        mustern regelt. šber die Cursortasten kann diese Zuordnung ge„ndert werden.
        Um die optimale Zuordnung zu finden, l„át sich mit (P) der Drucker zuschalten.
        Es wird dann kontinuierlich eine Grautreppe ausgedruckt. Wenn Sie die f�r
        Ihren Drucker geeignete Zuordnung gefunden haben, verlassen Sie den Drucker-
        test mit "Q". Die Frage "Save changes" bitte mit "Y" beantworten.
        Bei Laserdruckern k”nnen Sie durch jeweiliges erneutes Dr�cken von P einen
        Blattvorschub ausl”sen, um die Grautreppe auch jeweils sehen zu k”nnen.

        Q) Quit:
        Dient einzig und allein zum Verlassen des FAX-Programms.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 15


        Faxempfang
        ==========

        F) FAX:
        wird aus dem Hauptmen� heraus durch Dr�cken von 'F' gestartet.
        Es erscheint ein leerer Bildschirm mit einen kleinen Statusfen-
        ster, das etwa wie folgt aussieht:


            Abstimmanzeige     ---------------------------v

            ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
            ³M): Wefax576 ³ L)pm:120/576 ³                                   ³
            ³A)pt: waiting³ D)ev:    150 ³                                   ³
            ³P(h)ase:N)on ³ R)otate      ³                              ³    ³
            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´         ³                   ³³    ³
            ³G)rey  A(T)C ³ L/R O/U³ 1810³     ³   ³                   ³³    ³
            ³  64    off  ³ <-)  ^)³ *)  ³     ³  ³³³                  ³³    ³
            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´     ³ ³³³³   ³             ³³³    ³
            ³P)rinter:       off         ³     ³ ³³³³  ³³      ³      ³³³    ³
            ³S)ave to file:  off         ³     ³³³³³³³³³³³³³  ³³³    ³³³³    ³
            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   ÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂ   ³
            ³Q)uit            JV-FAX 5.0a³  B          autol(o)ck         W  ³
            ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ


            *): Momentane Aufl”sung, mit der das Programm arbeitet.

        Alle im Statusfenster aufgef�hrten Parameter lassen sich durch Dr�cken des
        jeweiligen vor der ")" stehenden Buchstabens ver„ndern.
        Allerdings ist die Ver„nderung einiger Parameter gesperrt, wenn P)rinter bzw.
        S)ave to disk eingeschaltet ist.
        (P)rinter und S)ave to disk wiederum l„át sich nur einschalten, wenn A)pt auf
        "waiting" oder "SQ.off" steht.

        Die Bedeutung der Parameter im Einzelnen:

        M):
                Auswahl des Empfangsmodes. Dient zur Einstellung der
                Betriebsart. Es sind bis zu 10 voreingestellte Betriebsar-
                ten anw„hlbar, deren Voreinstellungen (z.B. Modul) sich
                mittels des Modeeditors (s.u.) ver„ndern lassen.
                Empf„ngt man mit dem falschen Modul, so werden die Bilder
                mit einem falschen H”hen/Seitenverh„ltnis wiedergegeben.
                Wetterfax benutzt in der Regel Modul 576, manchmal auch
                288. Fotofax wird zumeist mit Modul 352 betrieben. Wird
                ein neuer Mode gew„hlt, so werden auch einige andere
                Parameter passend vorbesetzt, z.B. G)rey (Anzahl der
                Graustufen) oder D)ev. (Hubeinstellung)



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 16


        L)pm:
                šbertragungsgeschwindigkeit (Trommeldrehzahl) in Zeilen
                pro Minute. Die �berwiegende Anzahl der Stationen arbeitet
                mit 120 LPM. (LPM = Lines Per Minute) Manche Wetterfaxsta-
                tionen (meist aus dem Ostblock) senden auch mit 90 LPM
                oder 60 LPM. Meteosat sendet mit 240 LPM. Es stehen LPMs
                von 48 bis 240 zur Verf�gung, wobei die obere praktikable
                Grenze von der Aufl”sung (also dem gew„hltem Modul) und der
                Rechnergeschwindigkeit abh„ngt. Sollte sich Ihr Rechner
                bei den h”heren LPMs aufh„ngen, so verringern Sie mittels
                der Konfiguration die maximale zul„ssige Interruptfrequenz.
                Stimmt LPM nicht mit dem der Sendestation �berein, so ist
                ein vern�nftiges Mitschreiben nicht m”glich.
                Hinter der LPM-Anzeige im Statusfenster wird das einge-
                stellte Modul angezeigt.


        P)rinter,,
        S)ave to file:
                Zuschalten des Drucks auf dem Drucker. bzw. des Abspei-
                cherns auf Diskette. L„át sich nur umschalten, wenn A)pt
                auf "waiting" oder "SQ.off" steht. Will man empfangene Bil-
                der abspeichern oder ausdrucken, so muá man P)rinter bzw.
                S)ave to disk vor Beginn der Aussendung einschalten.
                Das Bild wird simultan zum Empfang abgespeichert bzw. ge-
                druckt.
                Wenn Sie in der Konfiguration den Punkt "Quicksave" aktiviert
                haben, so wird grunds„tzlich jedes empfangene Bild in eine
                tempor„re Datei abgespeichert,solange S)ave und P)rinter aus-
                geschaltet sind. Nach Ende der šbertragung kann das Bild durch
                D�cken von U ("q(u)ick") umbenannt werden.
                Unterbleibt das Umbenennen, so �berschreibt das n„chste Bild das
                jeweils vorhergehende.
                P)rinter und S)ave to disk k”nnen nicht gleichzeizig ein-
                geschaltet werden.


        P(h)ase:
                Einphasvorgang starten bzw. abbrechen. Damit Sende- und
                Empfangsmaschine bei der FAX-šbertragung "in Phase" laufen
                und der linke Bildrand auch wirklich an den linken Rand zu
                liegen kommt, wird zu Beginn einer jeden šbertragung f�r
                ca. 10-20 Sekunden ein Einphassignal gesendet, welches aus
                5% Weiápegel und 95% Schwarzpegel je Zeile besteht.
                (Manche Stationen senden ein invertiertes Einphassignal
                mit ca. 95% Weiá und 5 % Schwarz) Steht P(h)ase auf on,
                so wartet das Programm auf ein Einphassignal. Hat es ein
                solches erkannt, so "schiebt" es den entstehenden weiáen
                (schwarzen) Balken an den linken Bildrand und die Anzeige
                hinter P(h)ase springt auf lck. (f�r lock = "eingerastet")
                Sobald das Einphassignal endet, geht P(h)ase wieder auf
                off, und der eigentliche Empfang beginnt. Phase l„át sich
                manuell auf on und off stellen, die APT-Automatik stellt
                Phase automatisch auf on, wenn ein Startsignal erkannt
                wurde.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 17


        N),I):
                Umschalten auf "inverses" Einphasen. Manche FAX-Stationen
                senden eine invertierte Einphassequenz, d.h. 95% Weiá und
                5% Schwarz. Dazu geh”rt z.B. auch Meteosat. Es ist immer
                der Einphasmodus eingestellt, welcher angezeigt wird.
                Steht z.B. N) im Statusfenster, so ist der normale Ein-
                phasmodus in Betrieb. Durch Dr�cken von N schaltet man um
                auf invertierten Einphasmodus und es erscheint I) im Sta-
                tusfenster. Dr�cken von I schaltet dann wieder zur�ck auf
                den normalen Modus etc.


        A)pt:
                heiát Automatic Picture Transmission. Die meisten kommer-
                ziellen FAX-Stationen verwenden APT. Hierbei wird die emp-
                fangende FAX-Maschine durch Aussenden eines Starttones
                bestimmter Frequenz eingeschaltet und nach Beendigung der
                šbertragung durch einen anderen Ton wieder abgeschaltet.
                Dies erm”glicht es, mechanische Maschinen nicht st„ndig
                mit rotierender Trommel durchlaufen lassen zu m�ssen und
                verhindert auáerdem, daá QRM bei fehlender Aussendung der
                Gegenstation irrt�mlicherweise als Einphassignal interpre-
                tiert wird. In Verbindung mit einem Timer (hier innerhalb
                des Programmes realisiert, s.u.) ist es m”glich, vollauto-
                matisch Sendungen zu vorgegebenen Zeitpunkten zu empfan-
                gen. Anhand von unterschiedlichen Startt”nen bei Wetterfax
                lassen sich ebenfalls die Module 576 und 288 erkennen.
                Die APT-Routine in diesen Programm kennt vier Zust„nde:
                waiting, running, SQ.off und Sq.on. Zun„chst interessieren
                hier nur waiting und running.
                Normalerweise l„uft eine Bild�bertragung folgendermaáen
                ab: APT steht auf waiting. W„hrend APT auf waiting steht,
                wird nichts auf den Bildschirm geschrieben, die Einphas-
                schaltung ist ebenfalls nicht aktiviert. Nun sendet
                irgendwann die Gegenstation einen APT Startton.
                Sobald dieser Ton l„nger als eine vorgegebene Zeit
                ansteht, geht APT auf running. Gleichzeitig wird Phase auf
                on geschaltet, und das Programm versucht, auf die jetzt
                von der Gegenstation gesendeten Einphassignale zu
                synchronisieren. Wenn dies gegl�ckt ist, schaltet sich die
                Einphasfunktion aus, und die Bildschirmausgabe wird
                freigegeben.
                Am Ende der šbertragung sendet die Gegenstation ein APT-
                Stopsignal aus. Wenn dieses von der APT-Routine erkannt
                wird, schaltet sich APT wieder auf waiting, und das Spiel
                kann von neuem beginnen. Das auf den Bildschirm geschrie-
                bene Bild bleibt solange stehen, bis APT erneut aktiviert
                wird. Wenn Sie in der Konfiguration Scrolling auf on gesetzt
                haben, so schiebt das neue Bild langsam das alte vom Bild-
                schirm, ansonsten wird das alte Bild �berschrieben.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 18


                Ist WEFAX576 oder WEFAX288 eingeschaltet, so �berpr�ft die
                APT-Routine anhand des Starttones, ob es sich bei dem
                folgenden Bild um Modul 288 oder 576 handelt und schaltet
                das Modul ggf. um. Da nicht alle Stationen mit APT arbei-
                ten, kann man APT mit der Taste "A" auch von Hand auf
                running und wieder zur�ck auf waiting schalten. Hierbei wird
                beim šbergang von waiting nach running nicht auf Einphasen
                geschaltet und die Bildschirmausgabe wird sofort freigegeben.
                Wenn dieses unerw�nscht ist, so sollte man vor Umschalten
                von APT P(h)ase von Hand auf on schalten.
                Wahlweise l„át sich die APT-Routine �ber die
                Taste (X) auch auf Squelch-Betrieb umschalten. (s.u.)




        A(T)C:
                Abstimmautomatik ein- bzw. ausschalten
                Die Funktionsweise der Abstimmautomatik wird in einem gesonderten
                Kapitel erkl„rt.


        Q)uit:
                hat man irgendwann einmal keine Lust mehr, Faxempfang zu
                machen, so ist das die richtige Taste, um zum Hauptmen�
                zur�ckzukommen.

                                                            
        R)otate:
                Steigt man in ein laufendes FAX-Bild ein, d.h. hat man die
                Einphassequenz verpaát, so l„át sich mit dieser Funktion
                die Bildlage noch ver„ndern. Dazu w„hlt man diese Funktion
                an, (APT aus, Phasen aus) schreibt ein paar Zeilen mit und
                schiebt mit den Pfeiltasten den erscheinenden Cursor auf
                den vermeintlichen Bildanfang. Dann die Enter-Taste bet„-
                tigen, und der Rest des Bildes wird korrekt geschrieben.
                (und auch gedruckt) Dieser Vorgang wird auch als
                "Einphasen von Hand" bezeichnet. Das Verschieben hat kei-
                nen Einfluá auf das Abspeichern der Bilder, d.h. die abge-
                speicherten Bilder werden dadurch nicht zerrissen. Im
                Show-Teil l„át sich an den gespeicherten Bildern nach-
                tr„glich eine komplette Verschiebung vornehmen


        G)rey:
                legt die Anzahl der Graustufen fest, mit denen ein
                Bild dargestellt bzw. abgespeichert werden soll.


        ->),<-):
                Die meisten FAX-Stationen tasten die Bildvorlagen von
                links nach rechts ab. Fotofaxstationen machen es oft jedoch
                umgekehrt.
                ->) und <-) regeln die empfangsseitige Schreibrichtung.
                Sollte ein Bild seitenverkehrt erscheinen, so stand ->),
                <-) verkehrt. Abgespeicherte Bilder lassen sich auch
                nachtr„glich "spiegeln".
                (->,<- = Cursortasten)



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 19


        v),^):
                Wie ->) und <-), jedoch wird hierbei das Bild dadurch
                gespiegelt, daá es von unten nach oben geschrieben wird.
                Kombiniert man das mit der seitlichen Spiegelung, so
                ergibt sich eine Drehung um 180ø, womit man z.B. auf dem
                Kopf stehende Bilder richtig empfangen kann.

        D)ev:
                Hiermit l„át sich das Programm auf den verwendeten Hub
                der sendenden Station einstellen. Da die Einstellung des
                Hubes nur im Konverter erfolgen kann, wird diese Information
                einfach zum Konverter durchgereicht. Ob Ihr Konverter etwas
                damit anfangen kann, h„ngt letzlich vom verwendeten Modell ab.
                Falls Sie die "Simpelst"-Konverterl”sung benutzen, so wird
                ausschlieálich hiermit der verwendete Hub eingestellt.
                Auf Kurzwelle wird normalerweise ein Hub von 400
                Hz f�r Wetterfax verwendet; auf Langwelle ein Hub von 150
                Hz. Fotofax wird auch oft mit 300 Hz Hub �bertragen. Hub
                bezeichnet die halbe Differenz zwischen den Frequenzen f�r
                Schwarz und Weiá.


        Folgende Befehle tauchen nicht im Statusfenster auf:


        Leertaste:
                Statusfenster an/abschalten.


        X):
                APT-Logik zwischen tone mode und squelch mode umschalten:
                Mit diesem Befehl l„át sich die gesamte APT-Logik auf
                Squelch-mode umschalten. Im Statusfenster erscheint dann
                "Sq.off" hinter A)PT:. Eine šbertragung gilt dann als
                gestartet, wenn f�r l„nger als eine vorgebbare Zeitspanne
                signal„nderungen vom Faxkonverter an das Programm �bermittelt
                wurden. A)PT springt dann auf "Sq.on" und die Bilddarstellung
                bzw. -abspeicherung beginnt. Werden f�r eine einstellbare
                Mindestzeit keine Signal„nderungen mehr vom Programm fest-
                gestellt, so wird die Darstellung bzw. das Abspeichern
                beendet. A)PT springt dann wieder auf "Sq.off" und wartet
                auf neue Aktivit„ten.
                Dieser Modus eignet sich hervorragend in Verbindung mit
                einem Empf„nger f�r umlaufende Satelliten, sofern dieser
                eine NF-Squelchschaltung besitzt. Es wird dann einfach alles
                aufgezeichent, was dem Empf„nger so �ber den Weg l„uft.
                Durch ein erneutes Bet„tigen von X l„át sich der APT-Betrieb
                wieder auf normal (Tonsteuerung) umschalten.


        F):
                APT-Frequenzz„hler ein-/ausblenden:
                Durch Dr�cken von F erscheint im Statusfenster statt der
                momentanen Aufl”sung ein F: gefolgt von der �ber die Zei-
                lenl„nge gemittelten Bildfrequenz. Praktisch, um unbe-
                kannte APT-T”ne zu ermitteln.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 20


        C):
                Kalibrationshilfe ein/ausschalten:
                Funktioniert wie F), nur daá hier der jeweilige vom Kon-
                verter gelieferte Helligkeitswert angezeigt wird. Der Wert
                wird immer auf einen Bereich von 0 bis 255 normiert ange-
                zeigt, unabh„ngig vom verwendeten Konverter.


        O):
                Abstimmautomatik "einfrieren" an/aus:
                Beim Betrieb mit der Abstimmautomatik ist es u.U. g�nstig,
                diese bei besonders schwierigen Empfangsverh„ltnissen,
                oder wenn die sendende Station mit falschem Hub arbeitet,
                kurzfristig abzuschalten. Zur Kontrolle erscheint bei
                "eingefrorener" Automatik rechts unten im Statusfenster
                unterhalb des Abstimmspektrums ein "autol(o)ck".
                Ganz analog bewirkt ein Setzen von "Enable autolock when
                ATC on" in der Konfiguration ein automatisches Einfrieren
                der Abstimmautomatik am Ende eines jeden Einphasvorganges
                und ein Wiederfreigeben nach Bildende.


        E):
                Aufruf des Modeeditors.
                falls APT auf waiting steht, landen Sie nach Dr�cken dieser
                Taste im Modeeditor, der weiter unten erkl„rt wird.


        /:
                Schr„glaufkorrektur:
                Falls die Bilder beim Empfang schr„glaufen, so hat der
                Timeroszillator im PC nicht die vom Programm angenommene
                Frequenz. In diesem Falle ist der Aufruf von /) erforder-
                lich, damit das Programm die richtige Timerfrequenz ermit-
                teln kann. Hierzu empf„ngt man zun„chst ein Bild, wobei es
                vorteilhaft ist, wenn nicht richtig eingephast wurde, so
                daá der Bildrand irgendwo auf dem Bildschirm sichtbar ist.
                Nach Dr�cken von / erscheint eine senkrechte Linie, die mit
                den Cursortasten (links u. rechts) gedreht werden kann. Durch
                gleichzeitiges Dr�cken von Ctrl und Cursortaste kann die
                Linie auch parallel verschoben werden. Nun bringt man ein-
                fach diese Linie mit einer senkrechten Linie im Bild
                (vorzugsweise dem Bildrand) zur Deckung oder parallel dazu
                und bet„tigt die Enter-Taste. Damit ist die Korrektur
                abgeschlossen. Das Programm errechnet sich aus der
                Schr„glage der Linie die tats„chliche Timerfrquenz und
                speichert sie in FAX.CNF f�r den Empfang aller weiteren
                Bilder ab. Diese Korrektur kann beliebig oft wiederholt
                werden, was im allgemeinen jedoch nicht n”tig sein sollte.
                Lediglich in pathologischen F„llen, wo das Bild um mehr
                als eine ganze Zeile pro Seite versetzt, muá man die Kor-
                rektur in mehreren Stufen durchf�hren.



        Der Modeeditor-Aufruf kann auch verwendet werden, um schnell in einen
        anderen Mode zu schalten: Editor mit "E" aufrufen, mit der Leertaste
        den gew�nschten Mode anw„hlen und <Ctrl>+<Enter> eingeben.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 21


        M) Mode editor:
        ===============

        Nach Aufruf dieses Menupunktes erscheint folgender Bildschirm:


                                 (JV)-FAX 5.0 mode editor screen
        ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¸
        ³                                                                              ³
        ³ Mode:  3  Meteosat                            Alternate mode:  -    -------- ³
        ³                                                                              ³
        ³ IOC:           255        LPM:        240     Resolution:               800  ³
        ³                                                                              ³
        ³ Deviation:      AM        ATC:        off     Intensity levels:           64 ³
        ³ ____________________________________________________________________________ ³
        ³                                                                              ³
        ³ APT-Mode:   tone    Phasing signal: inverted  Scan direction:             À  ³
        ³                                                                              ³
        ³ APT start tone frequency (Hz)  300 +/- 30     Min. duration (lines):       2 ³
        ³ APT stop  tone frequency (Hz)  450 +/- 10     Min. duration (lines):       3 ³
        ³ ____________________________________________________________________________ ³
        ³                                                                              ³
        ³ Display width usage: (%)       100            Printer width usage: (%)   100 ³
        ³                                                                              ³
        ³ Which color palette shall be used:  STANDARD                                 ³
        ³                                                                              ³
        ³ Execute DOS command:                                                         ³
        ³                                                                              ³
        ³         Use  <+>, <-> or <space> to select the mode you want to edit         ³
        ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾
                       Hit <Ctrl>+<Enter> to terminate mode editor session


        Zum Bearbeiten eines Modes w„hlen Sie diesen zun„chst aus, indem Sie mit dem
        Cursor im allerersten Feld solange die Leertaste, + oder - dr�cken, bis der
        gew�nschte Modename im zweiten Feld erscheint. Um einen neuen Mode zu definieren
        dr�cken Sie bitte so lange die Leertaste, bis im zweiten Feld kein Name
        erscheint. Anschlieáend k”nnen Sie dann im zweiten Feld einen Namen f�r den neuen
        Mode eingeben.

        Die weiteren Felder haben folgende Bedeutung:

        Alternate mode:
        Hier kann ein Alternativmode mit anderem APT-Startton angew„hlt werden.
        Die APT-Routine �berwacht, wenn hier ein Mode eingetragen ist, die Startton-
        frequenzen sowohl des eigentlichen Modes als auch die des hier eingetragenen
        Alternativmodes. Wird einer der beiden Startt”ne erkannt, so schaltet das Pro-
        gramm automatisch in den entsprechenden Mode.
        In erster Linie ist diese Option f�r den Empfang von Wetterfaxsendungen gedacht,
        deren Modul durch die unterschiedlichen Startt”ne erkannt werden kann.


        IOC:
        heiát Index of cooperation, zu Deutsch: Modul. Kann beliebig zwischen 255 und
        576 gew„hlt werden. Die Folgen eines falsch gew„hlten Modules auf den FAX-
        Empfang wurden bereite weiter oben erkl„rt.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 22


        LPM:
        hier kann zwischen verschiedenen Trommeldrehzahlen gew„hlt werden.

        Intensity levels:
        legt fest, mit vieviel Graustufen die in diesem Modus empfangenen Bilder ab-
        gespeichert werden sollen. Ich pers”nlich bevorzuge f�r Meteosatbilder z.B.
        64 Graustufen, f�r Wetterkarten 4.


        APT mode:
        Hier kann man zwischen tone und squelch w„hlen. Normalerweise wird man
        tone w„hlen, f�r umlaufende Satelliten evtl. aber auch squelch. (s.o.)

        Phasing signal:
        In aller Regel w„hlt man hier normal, aber speziell f�r Meteosat ist hier
        inverted zu w„hlen.

        Scan direction:
        Legt fest, von welcher Abtastrichtung das Programm beim Empfang ausgeht.
        Normal ist von links nach rechts und von oben nach unten, einstellbar
        sind alle vier Kombinationsm”glichkeiten, so daá man Bilder beim Empfang
        auch auf den Kopf stellen oder spiegeln kann.

        APT start tone Frequency, min duration und
        APT stop  tone Frequency, min duration:
        Hier werden die Frequenzen f�r die APT Start und Stopt”ne eingegeben.
        In das jeweils erste Feld wird die eigentliche Tonfrequenz eingetragen,
        in das zweite eine Bandbreite. Min duration legt fest, wie lange ein APT Ton
        -ausgedr�ckt in Anzahl Bildzeilen- mit der APT-Frequenz +/- Bandbreite
        mindestens anstehen muá, damit er als ein solcher erkannt wird.
        Eine Vergr”áerung der Bandbreite und eine Verk�rzung der min. duration machen
        beide jeweils die APT Routine empfindlicher f�r Fehlausl”sungen.
        Wird Bandbreite auf 0 gesetzt, so kann dieser Modus nur noch manuell gestartet
        bzw. gestoppt werden. ("A" Taste)

        Display width usage:
        Sollen Bilder empfangen werden, die h”her als 3/4 ihrer Breite sind,
        so w�rden diese nicht komplett auf den Bildschirm passen.
        Als Abhilfe l„át sich hier die Darstellungsbreite reduzieren.
        Wenn Sie z.B. 75% w„hlen, so passen die quadratischen Meteosatbilder voll-
        st„ndig auf den Bildschirm.

        Printer width usage:
        Analog zum obigen Punkt. Da dem Drucker jedoch keine Einschr„nkungen bez�g-
        lich der Bildh”he auferlegt sind, dient dieser Eintrag eher dazu, die Gr”áe
        der Bilder beim Ausdruck zu reduzieren, z.B. um Papier zu sparen.

        Which color palette shall be used:
        Hier k”nnen Sie den Namen einer Farbpalette eingeben, die Sie im Programm-
        teil Show and send pictures erstellen k”nnen, sofern Sie das Programm auf
        einen 256-Farb SVGA Graphikmodus konfiguriert haben.
        Wenn Sie hier eine Palettee angeben, so wird bereits w„hrend des Empfangs
        das Bild in Falschfarben entsprechend dieser Palette dargestellt.
        Es bereitet keine Probleme, empfangene und abgespeicherte Bilder nachtr„glich
        mit einer anderen bzw. gar keiner Palette umzuf„rben.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 23


        Execute DOS command:
        Hier k”nnen Sie den Namen eines Programmes eingeben.
        Dieses wird dann jedesmal aufgerufen, wenn in den entsprechenden Mode umge-
        schaltet wird. Das Programm sollte wenig Speicherplatz belegen und seine
        Arbeit schnell verrichten.
        Denkbar ist z.B. ein Programm, das einen Konverter passsend programmiert,
        wenn dieser mit den von JVFAX angebotenen Steuerzeichen zur Hubumschaltung
        nichts anfangen kann.

        Beendet wird der Modeeditor mittels <Ctrl>+<Enter>.
        Beachten Sie bitte, daá immer nur jeweils ein Mode ge„ndert werden kann.
        Das heiát, wenn Sie einen Mode ge„ndert haben, so k”nnen Sie nicht direkt in
        das allererste Feld zur�ckgehen und einen anderen anw„hlen, sondern Sie
        m�ssen zun„chst mit <Ctrl>+<Enter> den Editor verlassen und dann neu aufrufen.
        Ansonsten wird nichts gespeichert.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 24


        D) Date driven FAX reception und E) Edit date files:
        ====================================================

        (Termingesteuerter Empfang und Termineditor)
        Der termingesteuerte Empfang dient in Verbindung mit dem APT-Verfahren zum
        selektiven vollautomatischen Empfang von Bildern, z.B. wenn der Sendeplan der
        zu empfangenden Funkstelle bekannt ist.

        Hierzu dient eine Termindatei, (date file) die Sie mittels des Termineditors
        (Edit date files) bearbeiten k”nnen. Auch t„glich wiederkehrende Termine k”nnen
        programmiert werden. Des weiteren ist das Anlegen mehrerer Termindateien
        m”glich. Jede Termindatei kann maximal 96 Termine enthalten.


        Die Erstellung und Bearbeitung von Termindateien geschieht auf folgende Art
        und Weise:

        Nach Aufruf des Menupunktes E) Edit date files erscheint folgender Bildschirm:


                                 (JV)-FAX 5.0: date file editor
        ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¸
        ³              Select one of the date files below to be modified.              ³
        ³                                                                              ³
        ³             Press <ENTER> to accept or <F2> to create a new one.             ³
        ³                                                                              ³
        ³                                                                              ³
        ³                                                                              ³
        ³                                                                              ³
        ³                                                          Õ C:\JVFAX\*.TIM¸   ³
        ³                                                          ³ d2.tim        ³   ³
        ³                                                          ³ hugo.tim      ³   ³
        ³                                                          ³ test.tim      ³   ³
        ³                                                          ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾   ³
        ³                                                                              ³
        ³                                                                              ³
        ³                                                                              ³
        ³                                                                              ³
        ³                                                                              ³
        ³                                                                              ³
        ³                                                                              ³
        ³                                                                              ³
        ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾
                       Hit <CTRL>+<ENTER> to terminate date editor session


        Hier haben Sie die M”glichkeit, eine bestehende Termindatei zur Bearbeitung
        auszuw„hlen oder aber mittels der F2-Taste eine neue Datei anzulegen.
        Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, erscheint eine Liste mit den
        in der entsprechenden Datei hinterlegten Terminen:



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 25


                                 (JV)-FAX 5.0: date file editor
        ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¸
        ³ File being processed: D2                                                     ³
        ³                                                                              ³
        ³Õ yy/mm/dd  hh:mm  ---mode--- dur  --APT--- ovp  file Í                       ³
        ³³ everyday  00:30  3 Meteosat   5   active    2  D2    ²                      ³
        ³³ everyday  00:58  3 Meteosat   5   active    2  D2    ³                      ³
        ³³ everyday  01:30  3 Meteosat   5   active    2  D2    ³                      ³
        ³³ everyday  01:58  3 Meteosat   5   active    2  D2    ³                      ³
        ³³ everyday  02:30  3 Meteosat   5   active    2  D2    ³Select entry with ^,v ³
        ³³ everyday  02:58  3 Meteosat   5   active    2  D2    ³                      ³
        ³³ everyday  03:30  3 Meteosat   5   active    2  D2    ³  <ÄÙ :     edit      ³
        ³³ everyday  03:58  3 Meteosat   5   active    2  D2    ³  <F2>:   add/copy    ³
        ³³ everyday  04:30  3 Meteosat   5   active    2  D2    ³  <F3>: delete entry  ³
        ³³ everyday  04:58  3 Meteosat   5   active    2  D2    ³                      ³
        ³³ everyday  05:30  3 Meteosat   5   active    2  D2    ³                      ³
        ³³ everyday  05:58  3 Meteosat   5   active    2  D2    ³                      ³
        ³³ everyday  06:30  3 Meteosat   5   active    2  D2    ³                      ³
        ³³ everyday  06:58  3 Meteosat   5   active    2  D2    ³                      ³
        ³³ everyday  07:30  3 Meteosat   5   active    2  D2    ³                      ³
        ³ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ                       ³
        ³                                                                              ³
        ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾
                       Hit <CTRL>+<ENTER> to terminate date editor session

        Nun k”nnen Sie mittels der Cursortasten einen Termin zur Bearbeitung anw„hlen.
        Mit der Enter-Taste k”nnen Sie den Termin editieren, mittels F2 k”nnen Sie
        einen Termin duplizieren und anschlieáend editieren oder aber mit F3 einen
        Termin l”schen.
        Wenn Sie einen Termin editieren wollen, so erscheint folgende Maske:

            ÕÍÍÍÍÍÍÍDate editorÍÍÍÍÍÍÍÍ¸
            ³ Date:             /  /   ³
            ³ Time:              00:30 ³
            ³                          ³
            ³ Mode:         3 Meteosat ³
            ³                          ³
            ³ APT routine:     active  ³
            ³ Max. duration:       5   ³
            ³ Time overlap:         2  ³
            ³ Filename:          D2    ³
            ³                          ³
            ³ Execute DOS command:     ³
            ³                          ³
            ³ Exit to DOS:         no  ³
            ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾


        Die Bedeutung der einzelnen Felder:

        Date:
        Unter Date k”nnen Sie f�r einen einmaligen Termin ein Datum eingeben; zuerst
        das Jahr, dann den Monat und zuletzt den Tag.
        F�r t„glich wiederkehrende Termine m�ssen Sie alle Felder mit Leerzeichen
        auff�llen.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 26


        Time:
        In dem Time Feld geben Sie bitte die Startzeit f�r den entsprechenden Termin
        an. Bitte beachten Sie, daá sich die hier angegebene Uhrzeit auf die Uhrzeit
        Ihres Rechners bezieht, d.h. wenn Sie hier Zeiten in UTC angeben, so m�ssen
        Sie Ihre Rechneruhr auch in UTC einstellen.

        Mode:
        Im Mode: Feld k”nnen Sie mittels Leertaste, + oder - den gew�nschten
        Empfangsmodus f�r diesen Termin anw„hlen.

        APT routine:
        Wenn das Feld APT routine auf inactive gesetzt wird, so beginnt die
        Aufzeichnung/Darstellung unmittelbar bei Erreichen der unter Time angegebenen
        Uhrzeit ohne Ber�cksichtigung irgendwelcher APT oder Phasensignale und endet
        nach Verstreichen der in Max. duration eingtragenen  Zeit.

        Max. duration:
        Legt die maximale Dauer eines Bildes in Minuten fest. Nach Verstreichen dieser
        Zeit wird die Darstellung/Abspeicherung des Bildes auf jeden Fall abgebrochen,
        unabh„ngig davon, ob ein APT Stopton erkannt wurde oder nicht.
        Ist APT Routine auf active, so beginnt diese "Auszeit" bei Erkennen eines
        Starttones nach Erreichen der unter Time angegebenen Uhrzeit und vor
        Verstreichen der unter Time overlap angegebenen Zeit, ansonsten direkt bei
        Erreichen der unter Time angegebenen Uhrzeit.

        Time overlap:
        legt fest, wie lange nach Erreichen der unter Time angegebenen Uhrzeit auf ein
        Startsignal gewartet werden soll, bevor zum n„chsten Termin �bergegangen wird.
        Gleichzeitig erm”glicht Time overlap sich �berlappende Termine:
        Wenn eine vorhergehende Aufzeichnung �ber die unter  Time f�r den n„chsten
        Termin angegebene Startzeit hinausging, so wird auf jeden Fall noch bis zum
        Zeitpunkt Time + Time overlap auf die n„chste Aussendung gewartet.

        Filename:
        Hier k”nnen Sie einen Dateinamen eingeben, unter dem das zum entsprechenden
        Termin empfangene Bild abgelegt werden soll, wenn beim termingesteuerten
        Empfang die Option Save gew„hlt wurde. Wird beim termingesteuerten Empfang
        die Movie Option gew„hlt, so legt deiser Eintrag fest, welcher Movie-Datei das
        Bild hinzugef�gt werden soll.

        Execute Dos command:
        hier k”nnen Sie den Namen eines Programmes angeben, das beim Erreichen des
        entsprechenden Termines  v o r  Beginn der eigenlichen Darstellung bzw.
        Aufzeichnung ausgef�hrt werden soll.
        Praktisch i.a. zur automatischen Einstellung einer Empf„ngerfrequenz etc.
        Das Programm sollte zwei Bedingungen erf�llen:
        Erstens sollte es wenig Speicherplatz ben”tigen, da FAX selbst ein ziemlicher
        Speicherfresser ist, zum Zweiten sollte es seine Arbeit schnell verrichten.

        Exit to Dos:
        Wenn dieses Feld auf yes gesetzt wird, so wird unmittelbar nach Beendigung der
        Aufzeichnung f�r diesen Termin das JVFAX Programm beendet und die Kontrolle an
        DOS zur�ckgegeben.

        Den Date editor k”nnen Sie, wie nahezu alle Menus mittels <Ctrl>+<Enter>
        verlassen.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 27


        Der termingesteuerte Empfang selbst vollzieht sich folgendermaáen:

        Nach Auswahl des Hauptmenupunktes D) Date driven FAX reception erscheint
        folgende Auswahlmaske:


                             (JV)-FAX 5.0: date driven FAX reception
        ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¸
        ³                      Select one of the date files below.                     ³
        ³                                                                              ³
        ³                           Press <ENTER> to accept.                           ³
        ³                                                                              ³
        ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾


                                                                   Õ C:\JVFAX\*.TIM¸
                                                                   ³ d2.tim        ³
                                                                   ³ hugo.tim      ³
                                                                   ³ test.tim      ³
                                                                   ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾


        Hier haben Sie wiederum die M”glichkeit, eine von mehreren Termindateien
        auszuw„hlen.
        Nachdem Sie die gew�nschte Termindatei ausgew„hlt haben, erscheint folgende
        Auswahlmaske:

                             (JV)-FAX 5.0: date driven FAX reception
        ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¸
        ³                                                                              ³
        ³      (S)ave, make (M)ovie, (P)rint or (V)iew pictures? (S/P/V/M/<ESC>):      ³
        ³                                                                              ³
        ³                                                                              ³
        ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾

        Wenn Sie S)ave w„hlen, so werden die empfangenen Bilder unter dem in dem
        entsprechenden Termineintrag angegebenen Dateinamen abgespeichert.
        Ist dort kein Dateiname angegeben, so wird der Standard-Dateiname f�r das Ab-
        speichern von Bildern verwendet.
        Bei make Movie werden die empfangenen Bilder der entsprechenden Filmdatei hinzu-
        gef�gt.
        Wenn die Filmdatei bereits mehr als die in der Konfiguration unter
        Miscellaneous settings angegebene Anzahl von Bildern enth„lt, so wird der
        Film vorher auf die angegebene Anzahl von Bildern-1 gek�rzt.

        P)rint funktioniert analog wie Save, nur mit Ausdrucken statt speichern.

        Bei V)iew weden die Bilder nur auf dem Bildschirm dargestellt und nichts
        weiter passiert.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 28


        Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, so landen Sie wieder im Hauptmenu.
        (Ausnahme: View)
        Als Anhaltspunkt, daá der termingesteuerte Empfang aktiviert ist, erscheint
        in der untersten Bildschirmzeile eine Information �ber den n„chsten anstehenden
        Termin und die aktuelle Uhrzeit.
        Sie k”nnen nun wie gewohnt alle M”glichkeiten des FAX-Programmes nutzen, also
        z.B. einen Film betrachten etc.
        Jeweils 20 Sekunden vor Erreichen des aktuellen Termins wird die laufende
        Aktion unterbrochen und auf den Empfang des n„chsten Bildes umgeschaltet.
        Nachdem das Bild empfangen wurde, wird die vorher unterbrochene Aktion
        wieder aufgenommen.
        Besonders interssant ist diese Option in Verbindung mit dem Betrachten eines
        Filmes. Wenn zumindest das erste Bild eines Filmes empfangen und abgespeichert
        ist, so k”nnen Sie nach Aktivieren des termingesteuerten Empfangs das Abspieled
        des Filmes starten und dann st„ndig das aktuelle Wettergeschehen mitverfolgen.
        Ein erneuter Aufruf des Menupunktes Date driven FAX reception schaltet den
        termingesteuerten Empfang wieder ab.

        Um den termingesteuerten Empfang besser nutzen zu k”nnen, l„át sich das Programm
        auch direkt beim Start in diesen Modus versetzen.
        Hierzu muá der Programmaufruf in der Form

          JVFAX /DM Filename

        erfolgen, wobei Filename durch den Namen der gew�nschten Termindatei zu ersetzen
        ist. Statt /DM (Movie erstellen) kann alternativ /DP, (auf Printer ausgeben)
        /DS (speichern) oder /DV (nur Betrachten) angegeben werden. Mit der Option
        "Exit to Dos" im Termineditor sind hier vielf„ltige M”glichkeiten denkbar.





        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 29


        Show and send pictures (Bearbeiten und Aussenden von Bildern)
        =============================================================

        Dieser Menupunkt dient zum nachtr„glichen Ansehen, Bearbeiten und Ausdrucken
        von abgespeicherten Bildern. Funkamateure haben die M”glichkeit, Bilder aus
        diesem Programmteil heraus auszusenden.
        Es k”nnen ausschnittweise Vergr”áerungen mit frei w„hlbarem H”hen/Seiten-
        verh„ltnis erstellt werden, die sich auch als eigenst„ndige Bilder abspeichern
        lassen.

        Nach dem Aufruf dieses Menupunktes erscheint folgender Bildschirm:


        ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¸
        ³     ßßÛÛ                                                                     ³
        ³       ÛÛ                   ÛÛßßßßß  ÜÛßÛÜ  ÛÛ   ÛÛ     ÛÛßßßß       ÜÛßßßÛÜ  ³
        ³  ÛÛ   ÛÛ  ÛÛ   ÛÛ  ÜÜÜÜÜÜ  ÛÛÜÜÜÜ  ÛÛ   ÛÛ  ßÛÜÛß      ßßßßÛÜ       ÛÛ   ÛÛ  ³
        ³   ßßßßß   ÛÛ   ÛÛ          ÛÛ      ÛÛßßßÛÛ ÜÛß ßÛÜ     ÜÜ  ÛÛ  ÜÜ   ÛÛ   ÛÛ  ³
        ³           ßÛÜ ÜÛß          ßß      ßß   ßß ßß   ßß      ßßßß   ßß    ßßßßß   ³
        ³             ßßß                                                              ³
        ³  The FAX program for IBM PCs and compatibles                (c) DK8JV, 1992  ³
        ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾


         ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ D:\WASSER\*.GIF ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
         ³ ..            <dir>   2/07/92  11:51p ²
         ³ afsk.gif       223k   5/18/92   6:40p ³
         ³ d2___001.gif   326k   5/26/92   5:30p ³       <F2>: Info
         ³ jvfax044.gif   213k   5/17/92   8:04a ³
         ³ jvfax045.gif   269k   5/17/92   8:08a ³       <F3>: Change drive/path
         ³ jvfax046.gif   253k   5/17/92   8:12a ³
         ³ jvfax047.gif   264k   5/17/92   8:15a ³       <F4>: Delete file
         ³ jvfax048.gif   272k   5/17/92   8:19a ³
         ³ jvfax049.gif   246k   5/17/92   8:22a ³
         ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

                           Select a file with <ENTER>, <ESC> to abort


        Mittels des Auswahlbalkens k”nnen Sie eine Bilddatei ausw„hlen.
        Mit der F2-Taste erhalten Sie eine Kurzinformation �ber das angew„hlte Bild.
        F3 dient vornehmlich zum Wechseln des Laufwerkes oder aber zum schnellen
        Wechseln des Pfades.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 30


        Mit F4 schlieálich k”nnen Sie Bilddateien l”schen.
        Nach Bet„tigen der Eingabetaste beginnt direkt der Bildaufbau, den Sie
        aber jederzeit durch erneutes Dr�cken der Eingabetaste unterbrechen k”nnen.
        Das Bild wird, unabh„ngig von seinem H”hen/Seitenverh„ltnis immer so darge-
        stellt, daá es voll auf den Bildschirm paát.
        Wenn der Bildaufbau beendet bzw. unterbrochen ist, erscheint am unteren Bild-
        schirmrand eine Men�zeile, aus der die weiteren Optionen ersichtlich sind.
        Diese Men�zeile l„át sich jederzeit durch Dr�cken der Leertaste ab- bzw.
        wiedereinschalten.

        Sollten Sie beim Ansehen feststellen, daá einige Parameter noch
        nicht stimmen, z.B. Bild ist spiegelverkehrt usw., so k”nnen mittels (E)dit in
        das Editmen� gelangen und dort die entsprechenden Werte „ndern. In diesem Men�
        werden zus„tzlich einige Statusinformationen angezeigt. Ferner haben Sie hier
        die M”glichkeit, einen Export nach TIFF oder ggf. nach GIF87a durchzuf�hren.

        Ist das Bild infolge einer falsch erfolgten Einphasung seitlich verschoben,
        so k”nnen Sie dies mit der R)otate Funktion beheben.

        Mit (Z)oom blenden Sie in das Bild einen kleinen Rahmen ein, den Sie mittels
        der Cursortasten �ber den Bildschirm schieben k”nnen.
        Mit den + und - Tasten k”nnen Sie die Rahmengr”áe variieren und mit den X und
        Y Tasten das H”hen/Seitenverh„ltnis. Ein Druck auf die Eingabetaste stellt
        Ihnen den gew„hlten Ausschnitt gezoomt dar. Wie auch das totale Bild k”nnen
        Sie den gezoomten Ausschnitt (S)ave (Speichern) oder (P)rint (drucken).
        So kann man interessante Ausschnitte aus einem Faxbild gezielt herauskopieren
        und zur sp„teren Verwendung abspeichern.

        Ab der Version 5.0 des FAX-Programmes wird zum Abspeichern der Bilder das GIF-
        Format verwendet. Dadurch ben”tigen die Bilder jetzt noch weniger Platz auf
        der Disk und werden offen f�r eine Weiterbearbeitung in anderen Programmen.


        Mit Pa(l)ette k”nnen Sie, sofern Ihr Programm auf einen SVGA 256-Farb Modus
        konfiguriert ist, das Bild mit Falschfarben einf„rben.
        Hierbei k”nnen die Intensit„tsverlaufskurven f�r Rot, Gr�n und Blau individuell
        angepasst werden. Um ein Gef�hl f�r die Funktionsweise zu bekommen, sollten
        Sie mit dieser Option einfach mal etwas herumspielen. Wenn das Bild das von
        Ihnen gew�nschte Aussehen hat, so k”nnen Sie zum einen das Bild mit der von
        Ihnen erstellten Palette abspeichern oder aber die Palette zwecks weiterer
        Verwendung separat abspeichern. Ferner besteht die M”glichkeit, eine vorher
        erstellte Palette zu laden.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 31


        F�r Funkamateure findet sich noch die Option tr(a)nsmit, mit der sowohl das
        totale Bild als auch gezoomte Ausschnitte direkt ausgesendet werden k”nnen.
        Nach Eingabe von "A" erscheint ein kleines Auswahlfenster mit einer Anlistung
        der zum Aussenden zur Verf�gung stehenden Modes. Diese sind identisch mit den
        Modes aus dem Empfangsteil; es werden allerdings nur Modes aufgelistet, die
        nicht "AM" als Hubart eingetragen haben.
        Nach Auswahl des gew�nschten Modes erscheint ein weiteres Fenster, in das Sie
        einen beliebigen Text mit maximal 8 Zeilen und bis zu 24 Zeichen pro Zeile ein-
        geben k”nnen. Ideal f�r Faxkonteste. Der hier eingegebene Text wird dem Bild bei
        der Aussendung �berlagert, ohne das eigentliche Bild zu ver„ndern.
        Die Texteingabe k”nnen Sie mittels <Ctrl>+<Enter> abschlieáen. Wollen Sie keinen
        Text eingeben, so dr�cken Sie bitte direkt <Ctrl>+<Enter>.
        Durch einen kleinen Rahmen wird nun die momemtane Position und Gr”áe des Textes
        innerhalb des Bildes angezeigt. Die Position k”nnen Sie mit den Cursortasten,
        die Gr”áe mittels + oder - ver„ndern. Mit S)tyle k”nnen Sie die Art der Ein-
        šberlagerung beeinflussen. Ist alles so, wie gew�nscht, so brauchen
        Sie nur noch die Eingabetaste bet„tigen und die Aussendung des Bildes beginnt.
        W„hrend das Bild gesendet wird, escheint im Bild eine Cursorzeile, die den
        ungef„heren Stand der Aussendung wiedergibt.
        Bitte beachten Sie, daá Sie die Transmit-Funktion nur dann nutzen k”nnen, wenn
        Sie in der Programmkonfiguration ein Rufzeichen angegeben haben.
        Jedem ausgesendeten Bild wird ein kurzer Vorspann vorangestellt, der ein
        Programmlogo, eine Grautreppe mit 64 Stufen, Ihr Rufzeichen und das Datum
        der Aussendung enth„lt.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 32


        MOVIE Options
        =============

        ™ffnet ein Sumbenu, das derzeit nur zwei Punkte enth„lt:
        Show movie und Add pictures to movie.
        Nach Aufruf von Show movie landen Sie in einem Dateiauswahlmenu, das v”llig
        identisch zu dem des Show und send pictures Programmteil ist. Hier k”nnen
        Sie den zu betrachtenden Film ausw„hlen.
        JVFAX nutzt, um einen schnellen Filmablauf zu erm”glichen, s„mtliche RAM-
        Speicherreserven im konventionellen sowie im XMS-Memory aus, um m”glichst viele
        Bilder zwischenzuspeichern. (Eine Zwischenspeicherung im EMS ist derzeit nicht
        vorgesehen) Sie sollten deshalb, sofern Ihr Computer �ber reichlich RAM verf�gt,
        dieses durch Einbinden des Himem.Sys Treibers in die Config.sys verf�gbar machen,
        sowie in der Himem.Sys Zeile den Parameter /numhandles=99 hinzuf�gen.
        Der Eintrag in Ihre CONFIG.SYS Datei sollte dann etwa so aussehen:

           DEVICE = c:\HIMEM.SYS /numhandles=99

        Wird der "numhandles" Parameter weggelassen, so stehen Ihnen nur maximal 30
        bis 32 Pufferspeicher zur Verf�gung, ganz egal, �ber wieviel RAM Ihr Rechner
        verf�gt.
        Wen Sie enen zu betrachtenden Film ausgew„hlt haben, so �berpr�ft das Programm
        zun„chst, wieviele Pufferspeicher zur Verf�gung stehen. Falls der komplette
        Film in die Puffer paát, so wird er komplett geladen und das Abspielen beginnt.
        Ansonsten haben Sie die Wahl, zwischen einem "Fully buffered mode" -hier werden
        nur soviele Bilder des Filmes (jeweils die letzten) geladen, wie in die Puffer
        passen-  oder aber dem "Dymanic reload mode", bei dem der komplette Film
        betrachtet werden kann, auch wenn nur wenige Puffer zur Verf�gung stehen.
        Im Dynamic reload mode sind der maximalen Wiedergabegeschwindigkeit des Filmes
        starke Grenzen gesetzt, da ja jedes Bild neu von der Harddisk geladen werden
        muá. Auáerdem wird nat�rlich die Harddisk auch stark belastet.
        W„hrend des Abspielens des Filmes l„át sich die Geschwindigkeit mittels der
        + und - Tasten ver„ndern. Das Abspielen geschieht zyklisch, d.h. wenn das
        letzte Bild dargestellt wurde, f„ngt die Wiedergabe von vorne an.
        Wollen Sie Ihren Wetterfilm in Falschfarben betrachten, so ist dies auch
        m”glich: Erzeugen Sie im Show and send pictures Programmteil eine Palette, die
        den gleichen Namen wie der Film tr„gt. Sie wird dann automatisch beim Abspielen
        des Filmes aktiviert.

        Der zweite Menupunkt: Add pictures to Movie dient zum manuellen Zusammenbasteln
        eines Filmes. Hier stehen Ihnen die M”glichkeiten des Show and send pictures
        Programmteiles zur Verf�gung. Vorsicht: in der derzeitigen Programmversion
        ist es nicht m”glich, aus einem Film einzelne Bilder wieder zu eliminieren.
        Normalerweise werden Sie diesen Men�punkt nicht ben”tigen, es sei denn, Sie
        wollen eine "Diashow" zusammenstellen.

        Generell arbeitet der gesamte Filmteil des Programmes mit einer festen
        Aufl”sung von 640x350 Bildpunkten in 16 echten (64 gedithert) Graustufen.
        Nur so ist sichergestellt, daá er auf jeder VGA-Karte funktioniert und daá
        der Zeitbedarf f�r das Abarbeiten der einzelnen Bilder nicht zu groá wird.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 33


        SSTV-Betrieb:
        =============

        Dieser Programmteil ist bisher recht einfach gehalten. Es kann zwischen
        8, 16 und 32 Sekunden S/W bzw. 24, 48 und 96 Sekunden Farbe gew„hlt werden.
        F�r Farb-SSTV kann die Palettenzuordnung manuell ver„ndert werden, wenn
        die automatische Zuordnung nicht funktioniert hat.
        Es ist derzeit weder ein Abspeichern der Bilder noch ein Wiederaussenden
        m”glich. Farb-SSTV kann nur dann in Farbe betrachtet werden, wenn das
        Programm auf einen SVGA 256-Farb Modus konfiguriert ist. (SSTV-Graph.)



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 34


        Allgemeines:
        ============

        Verwendete T”ne etc.:

        Fax auf Kurzwelle und Langwelle wird im allgemeinen als FM-Fax betrieben,
        d.h. ein Sender wird zwischen zwei Eckfrequenzen hin- und hergetastet, von
        denen eine Schwarz und die andere Weiá entspricht. Bei der šbertragung von
        Graut”nen  kann die ausgesendete Frequenz kontinuierlich zwischen den beiden
        Eckfrequenzen schwanken. Es handelt sich also praktisch um eine FM-Modulation.
        Auf Kurzwelle wird hierbei ein Frequenzhub von 400 Hz verwendet, auf Lang-
        welle einer von 150 Hz.
        Pressedienste verwenden u.U. auch andere H�be. (z.B. 300 Hz) Um bei KW zu
        bleiben: ein Hub von 400 Hz entspricht einer Shift, also einem Frequenz-
        abstand zwischen Schwarz und Weiá von 800 Hz. Normalerweise entspricht Weiá
        der HF-m„áig h”heren Frequenz. Eine solche Modulation l„át sich, genau wie
        bei RTTY, auch erreichen, wenn man einen SSB-Sender mit einer AFSK moduliert,
        die diese T”ne im NF-Bereich erzeugt. Hierbei geht man standardm„áig von den
        T”nen 1500 Hz f�r Schwarz und 2300 Hz f�r Weiá aus. Die arithmetische
        Mitte zwischen beiden Frequenzen wird auch als "Subcarrier" bezeichnet, sie
        liegt in diesem Fall bei 1900 Hz. Damit auch HF-m„áig die Frequenzlage stimmt,
        ist das obere Seitenband zu verwenden.

        Aufgabe des empfangsseitigen Konverters ist es, diese Tonfrequenzen wieder in
        eine (f�r dieses Programm 4- bis 8-Bit) Helligkeitsinformation umzuwandeln.
        D.h. 2300 Hz NF muá z.B. am Konverterausgang den bin„ren Wert 1111B liefern,
        w„hrend 1500 Hz den Wert 0000B liefern muá. (400 Hz Hub, 16 Graustufen)
        NF-Frequenzen zwischen den beiden Eckwerten m�ssen entsprechend umgesetzt
        werden.
        Einfach formuliert muá der Konverter eine bin„r kodierte Zahl liefern, die sich
        aus der momentan ausgesendeten Frequenz folgendermaáen berechnet: (n Graustufen)

                                                              n
          Helligkeit := (Sendefreq.-Schwarzfreq.)* ------------------------
                                                   (Weiáfreq.-Schwarzfreq.)

        In der einfacheren 16-Graustufenkonverterschaltung wird allerdings die Perioden-
        dauer des NF-Signals in einer einfachen Z„hlschaltung ausgez„hlt, wobei vorher
        mittels eines Monoflops die Periodendauer f�r Weiá "abgezogen" wird.
        Das Resultat ist praktisch das gleiche, jedoch wird hier nicht frequenzlinear
        sondern periodenlinear gewandelt, also mit einer 1/f Kennlinie. Da die Differenz
        der Eckt”ne aber immer noch deutlich kleiner als die verwendeten Frequenzen
        ist, sind die Abweichungen zwischen beiden Methoden nicht allzu groá und fallen
        praktisch nicht auf.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 35


        Falls sie mit der simplen Komparatorl”sung arbeiten, wird eine Periodendauer-
        messung voll softwareseitig durchgef�hrt.
        Als hinreichend genaue Zeitbasis f�r das Ausz„hlen der Periodendauer kommt hier
        nur der interne Timertakt des PC's in Frage. Jede Flanke des NF-Signals l”st
        einen Interrupt aus, der den Z„hlvorgang neu startet, die alte Z„hlung ab-
        schlieát und das Ergebnis passend umrechnet.
        Da die Reaktionszeiten auf Interrupts jedoch schwanken k”nnen, ist diese
        Methode der Wandlung mit einem ziemlich groáen statistischen Fehler behaftet,
        so daá die Bilder auch bei einwandfreiem Empfang zumeist verrauscht wirken.
        Gr”áter St”renfried ist der in den PCs erfolgende Speicherrefresh, der sich
        nicht unterbinden l„át. Weitere St”rfaktoren sind die Disk-Interrupts, wenn man
        parallel zum Empfang abspeichert usw.
        Es empfiehlt sich deshalb auf jeden Fall, einen externen "Hardwareconverter" zu
        benutzen.
        Katastrophal kann sich bei der Komparatorl”sung die Verwendung von Speicher-
        managern wie EMM386 etc. auswirken. Diese versetzen den Prozessor zumeist in
        den sog. "virtual 8086 mode", eine Art protected mode, in dem die Interrupt-
        response Zeiten um ein vielfaches verl„ngert und zudem auch nicht konstant sind.
        Hier hilft zumeist nur ein Deaktivieren des Speichermanagers.

        Umlaufende Wettersatelliten, aber auch Meteosat, verwenden bei der šbertragung
        AM-FAX. Hierbei wird ein FM-Sender mit einem niederfrequenten Tr„ger
        (meist 2400 Hz, "Carrier") moduliert, der seinerseits mit dem Bildinhalt
        amplitudenmoduliert ist. Hier muá der im FM-Empf„nger h”rbare Tr„ger (=Ton)
        demoduliert (=gleichgerichtet) werden. Hinter der Demodulation hat man dann
        das Bildinhaltssignal, dessen Amplitude den momentanen Helligkeitswert
        wiedergibt.
        Mittels eines A/D-Wandlers l„át sich dieses dann wieder digitalisieren und
        in den Rechner einspeisen.

        Eine hervorragende šbersicht �ber den FAX-Betrieb speziell im Amateurfunk-
        bereich bietet das Heft: "FAX f�r Einsteiger" von DJ8BT, erschienen im DARC-
        Verlag.
        Es beinhaltet eigentlich alles, was man �ber FAX wissen muá. Dieses ganze Pro-
        gramm ist in wesentlichen Teilen aus den Informationen heraus entstanden, die
        ich diesem Heft entnehmen konnte.




        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 36


        Funktionsweise der Abstimmautomatik:
        ====================================

        Die in diesem Programm verf�gbare Abstimmautomatik (ATC) f�r FM-FAX stellt
        eine reine Softwarel”sung dar, die unabh„ngig vom verwendeten Empf„nger
        ist. Lediglich der Konverter muá hierbei geeignet abgeglichen werden, wobei
        man jeweils ein Bit an Helligkeitsaufl”sung zugunsten der Automatik einb�át.
        Um also z.B. mit Automatik 64 Graustufen aufl”sen zu k”nnen, muá der
        Konverter 7 Bit Helligkeitsinformation, entsprechend 128 m”glichen
        Helligkeitswerten, liefern.
        Der Konverter wird nun so abgeglichen, daá sich diese z.B. 128 Werte jeweils
        �ber den doppelten Hubbereich erstrecken.

        Das Programm sucht sich nun im Automatikbetrieb aus den angenommenen 128
        m”glichen vom Konverter �bermittelten Werten die 64 Werte heraus, die zu dem
        FAX-Signal geh”ren.
        Dies wird durch eine gleitende Mittelwertbildung der auftretenden Extremwerte
        im Signal erreicht. Dieses Verfahren arbeitet sehr zuverl„ssig, hat aber einige
        Schw„chen, wenn der Hub der sendenden Station nicht stimmt, bzw. der Konverter
        schlecht abgeglichen ist.
        Die momentane Lage der ausgewerteten 64 Graustufen innerhalb der z.B. 128
        Helligkeitswerte wird im Statusfenster unterhalb des Spektrums durch zwei
        kleine senkrechte Striche gekennzeichnet (mit B und W indexiert), sofern die
        Abstimmautomatik aktiviert ist.
        Solange diese Striche weder am linken noch am rechten Rand anstoáen, ist die
        Automatik in der Lage, einer Frequenzdrift des Eingangssignal zu folgen. Beim
        Abstimmen reicht es aus, daf�r zu sorgen, daá die Striche etwa symmetrisch zur
        Mitte der Spektrumanzeige liegen, den Rest erledigt dann die Automatik.




        Steuerkommandos f�r softwareseitig umschaltbare Konverter   
        =========================================================


        Um eine vollautomatische Umschaltung eiens FAX-Konverters auf die verschiedenen
        Betriebsarten (AM/FM, Hub, SSTV)  zu erm”glichen, stellt JVFAX eine aus jeweils
        einem Byte bestehende Steuerinformation zur Verf�gung. Diese wird jedesmal beim
        Wechsel in einen anderen Mode bzw. in eine andere Betriebsart auf der in der
        Konfiguration gew„hlten Demodulatorschnittstellenaddresse ausgegeben.
        Zur Unterscheidung von Bildinhaltsdaten beim Sendebetrieb is hierbei immer das
        siebte Bit gesetzt. Ist das Programm empfangsseitig auf Serienschnittstelle
        konfiguriert, so wird zur šbertragng die im Baudrate Feld angegebene Baudrate
        verwendet.

        Die Bedeutung der Steuerbytes im einzelnen:

            41h:  FM, 150 Hz Hub
            42h:  FM, 300 Hz Hub
            43h:  FM, 400 Hz Hub
            44h:  FM, 600 Hz Hub
            48h:  FM, 800 Hz Hub
            45h:  AM
            46h:  SSTV




        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 37


        Konverterschaltungen und Bezugsquellen
        ======================================

        Hier folgt eine Aufstellung von mir bekannten Quellen f�r Konverter und
        Konverterbaus„tze. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollst„ndigkeit.
        Weder die zu den einzelnem Quellen gemachten Ausf�hrungen noch die Reihen-
        folge sollen eine Wertung bez�glich der Qualit„t der beschriebenen Konverter
        darstellen.
        Die unten aufgef�hrten Konverter sollten mit meinem Programm zusammen-
        arbeiten, eine Garantie hierf�r kann ich jedoch nicht �bernehmen.


        Platinen und Baus„tze von DL5JM:
        Achim K�ndahl, DL5JM in Wetter, hat ausgehend von der 16-Graustufen Kon-
        verterschaltung eine Platine entworfen, auf der der ganze (FM)
        Konverter entsprechend meinem Schaltungsvorschlag inklusive Abstimmanzeige
        und Netzteil paát.
        Hans, DJ6NB aus N�rnberg hat f�r den 64-Graustufenkonverter mach meinem
        Schaltungsvorschlag ein Platinenlayout erstellt, welches Achim nachbearbeitet
        hat.
        Leerplatinen und evtl. auch Komplettbaus„tze f�r beide Konverter-
        typen sind bei Achim erh„ltlich.
        Seine Anschrift lautet:

          Achim K�ndahl
          DL5JM
          Gr�newalder Str. 21

          5802 Wetter 2
          Tel.: 02335/60572



        "Easyfax" Bausatz von Ulrich Bangert, DF6JB:
        Ulli hat einen æP-gesteuerten Konverter entwickelt, der sich durch unkompli-
        zierten Aufbau und das Fehlen der Notwendigkeit jeglichen Abgleiches aus-
        zeichnet. Er kann bis zu 256 Graustufen Aufl”sung in AM- und FM-FAX liefern.
        Der Konverter wird von Ulli als Komplettbausatz angeboten und
        l„át sich mittels Eprom-Tausches problemlos updaten.
        Ullis Anschrift:

          Ulrich Bangert
          DF6JB
          Weddigenstr. 28

          5600 Wuppertal 22
          Tel.: 0202/602537



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 38


        Sowohl Achim als auch Ulrich arbeiten an einer Erweiterung ihrer Konverter auf
        Sendebetrieb.


        "MMI" der Firma C-Data:
        Auch dieses Interface sollte mit dem JVFAX-Programm zusammenarbeiten.
        Allerdings vertreibt C-Data auch ein eigenes Programm zum MMI.
        Anschrift:

          Fa. C-Data
          Hohenwarter Str. 6

          8068 Pfaffenhofen
          Tel.: 08441/6145



        "DK8JV-FAX-Konverter" der Fa. NSK:
        Ein 64 Graustufenkonverter f�r AM- und FM-FAX
        Anschrift:

          Ingenieurb�ro f�r Satellitentechnik
          Dipl.-Ing. B. Ewert
          M�hlenweg 11

          2306 Stakendorf
          Tel.: 04344/6758



        "Processor-FAX-Konverter PFC1"
        64-Graustufen FM-Konverter,
        wird vertrieben durch

          Fa. VHT-Impex
          Bredenstr. 45

          4904 Enger
          Tel.: 05224/7279




        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 39


        "Meteosat-Empfangs-Set"
        Komplettset f�r den Meteosatempfang incl. Empf„nger etc.
        Vertrieben durch

          Fa. Bogerfunk
          Funkanlagen GmbH
          Grundesch 15

          7960 Aulendorf
          Tel.: 07525/451



        "WX-Satelliten-Empf„nger MR-9202"
        Ein 137-Mhz Empf„nger mit integriertem AM-FAX Konverter
        von:

          Volker Wraase Elekrtonik
          Kronsberg 10

          2300 Altenholz/Kiel
          Tel.: 0431/32528




        Fotokopien der Schaltpl„ne f�r die beiden von mir entwickelten Konvertertypen
        k”nnen Sie direkt bei mir anfordern. (frankierten R�ckumschlag und noch eine
        Briefmarke f�r die Kopierkosten nicht vergessen; 5 DIN A4 Bl„tter)




        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 40


        Hier noch die ganz einfache Schaltung des "Simpelst"-Konverters, der mit ein
        paar Bauteilen auskommt, daf�r jedoch auch nicht besonders gut funktioniert.
        Ebensogut l„át sich der "Hamcomm" Koverter benutzen. (s.u.)


                                                           RS232 Pins
                                                            (25-Pol)

                    100 nF         741 o.„.
                                       ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄO RTS       4
                     ³³           3 ³\ ³7
               OÄÄÄÄÄ´ÃÄÄÄÛÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´+\³
                     ³³   ³         ³  \ 6
            NF ein        ³         ³   >ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄO DSR       6
                          ³       2 ³  /
               OÄÄÄ¿      ³    ÚÄÄÄÄ´-/³
                   ³      ³    ³    ³/ ³4
                  ÄÁÄ    ÚÁ¿   ³       ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄO DTR      20
                         ³ ³  ÄÁÄ
                     47k ³ ³
                         ÀÂÙ
                          ³            ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄO GND       7
                         ÄÁÄ          ÄÁÄ

        Der 741 arbeitet als Begrenzerverst„rker mit voller Leerlaufverst„rkung und
        bringt die NF auf Rechteckform mit RS-232 Pegel. Die Betriebsspannung wird
        �ber DTR (-) und RTS (+) bezogen. Das Programm setzt diese Ausg„nge
        entsprechend. Nat�rlich kann man hier auch eine externe Stromversorgung verwen-
        den. Eventuell ist es sinnvoll, zus„tzlich DTR und RTS �ber je 10 æF nach Masse
        zu legen. Falls der 741 schwingt, (selten) l„át sich das mit einem Kondensator
        von einigen 10 pF zwischen Pins 2 und 6 beheben.
        Achtung: die Ausg„nge werden nur auf die passende Polarit„t gesetzt, wenn bei
        der Konfiguration "Comparator" angegeben wurde. šberpr�fen Sie die
        Konfiguration vor Anschluá der Simpelst-Schaltung, oder bauen Sie noch ein paar
        Verpolungsschutzdioden ein, sonst landet Ihr OP-AMP evtl. vorzeitig im
        Siliziumhimmel.

        Eine „hnliche Schaltung ist als "Hamcomm Modem" ("mit Verpolungsschutz")
        erh„ltlich bei

           Dieter Dippel, DF4RD
           Fenitzerstr. 33

           8500 N�rnberg 20
           Tel.: 0911/559296 (ab 18:00h)



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 41


        Einige SVGA Modi:
        =================

        Zur Erleichterung der Anpassung des Programmes an Ihre Graphikkarte hier die
        SVGA-Registerwerte f�r einige Graphikkarten:

        XP bedeutet jeweils Dots per line, YP lines per picture und ASP Aspect ratio.


        A): 16-Farb Modi:


                                    AH      AL   BH    BL       XP      YP        ASP

        GENOA Super-EGA Hires        0      79h   0     0      800     600      10000

        SAMPO-Mira VGA   (Taiwan)    0      64h   0     0      800     600      10000

        ATI-VGAWONDER                0      54h   0     0      800     600      10000
         "      "                    0      53h   0     0      800     560      10714

        ELT VGA PLUS 16              0      58h   0     0      800     600      10000

        Paradise Professional VGA    0      58h   0     0      800     600      10000

        VIDEO 7 FASTWRITE           6Fh     05h   0    62h     800     600      10000
        (und andere Video-          6Fh     05h   0    61h     720     540      10000
         seven/VEGA Karten)         6Fh     05h   0    60h     752     410      13756

        EIZO MDB10                   0      29h   0     0      800     600      10000

        MVGA/TVGA                    0      5Bh   0     0      800     600      10000





        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 42


        B) 256-Farb Modi:


                            Chipset       AH    AL    BH    BL     XP     YP       ASP

        TSVGA               ET4000         0    30h    0     0    800    600     10000
        (und andere ET4000     "           0    2Eh    0     0    640    480     10000
        Karten)                "           0    38h    0     0   1024    768     10000

        VIDEO 7 FASTWRITE   Video seven   6Fh   05h    0    67h   640    480     10000
        (und andere Video-     "          6Fh   05h    0    69h   800    600     10000
        seven/VEGA Karten)

        Paradise Profess.   Paradise       0    5Fh    0     0    640    480     10000
           "        "          "           0    5Ch    0     0    800    600     10000

        Karten mit Trident  Trident        0    5Dh    0     0    640    800     10000
        Chipsatz (TVGA,        "           0    5Eh    0     0    800    600     10000
        MVGA...)               "           0    62h    0     0   1024    768     10000

        Genoa Karten        Genoa          0    5Ch    0     0    640    480     10000
                               "           0    5Eh    0     0    800    600     10000

        Karten mit OAK      OAK 067        0    53h    0     0    640    480     10000
        Chipsatz               "           0    54h    0     0    800    600     10000


        VESA                VESA          4fh   02h   01h*) 01h*) 640*)  480*)   10000
                               "          4fh   02h   01h*) 03h*) 800*)  600*)   10000

        *)weitere VESA Modi ggf. im Handbuch Ihrer Karte nachschlagen.
        Die VESA VGA Mode number wird immer im Registerpaar BHBL eingetragen.





        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 43


        Frequenzen, Empfang etc.
        ========================

        Hier die Frequenzen einiger FAX-Stationen:


        Freq.(kHz)   Stn.               LPM  MOD HUB   Bemerkungen
        -----------------------------------------------------------------
         117,4       DCF37 (DWD)        120  576 150   Karten (Luftfahrt)
         134,2       DCF54 (DWD)        120  576 150   Karten/Meteosat

        3855,0       DDH3  (DWD)        120  576 400   Karten (Seefahrt)
        4782,0       GFE21 (Bracknell)  120  576 400   Karten
        7880,0       DDK3  (DWD)        120  576 400   Karten (Seefahrt)

        144,700 MHz  Amateur-FAX

        Nur als Beispiel.

        Beachten Sie bitte, daá Sie im allgemeinen f�r den Empfang kommer-
        zieller FAX-Aussendungen eine Genehmigung sowohl des Betreibers
        als auch der Fernmeldebeh”rde ben”tigen. Eine Ausnahme stellen
        sog. CQ-Sendungen dar, deren Empfang vom Betreiber freigegeben
        ist, und die von lizenzierten Funkamateuren ohne gesonderte Geneh-
        migung empfangen werden d�rfen. Ein Beispiel sind die Aussendungen
        von DDH3 und DDK3.

        FM-FAX Aussendungen werden mittels eines SSB-Empf„ngers empfangen.
        Hierbei ist das obere Seitenband und eine in der Regel um 1,9 kHz
        tiefere als die in den Frequenzlisten angegebene Empfangsfrequenz
        einzustellen.
        Dies gilt nat�rlich nicht, wenn Sie �ber einen Empf„nger verf�gen,
        der eine "FAX"-Empfangsstellung besitzt. Hier wird in der Regel direkt
        die in Frequenzlisten angegebene Frequenz eingestellt.
        Erwarten Sie allerdings bitte nicht, daá mit dem Einstellen der
        entsprechenden Frequenz alles getan ist. Sie werden in den meisten
        F„llen die Frequenz etwas verstellen m�ssen, um einen korrekten
        Empfang zu erhalten, da kaum ein Empf„nger eine so hohe Treff-
        genauigkeit besitzt.

        Ein Problem ergibt sich, wenn man FAX mit einem Ger„t empfangen
        will, das keine kontinuierliche Abstimmung, sondern z.B. nur 100
        Hz-Schritte zul„át, und man mangels geeignetem Konverter nicht mit der
        Abstimmautomatik arbeiten kann.
        Hier ist bei 150 Hz Hub i.A. keine vern�nftige Abstimmung mehr
        m”glich. Ein Ausweg, falls man �berwiegend immer denselben Sender
        empfangen will, ist, den Konverter entsprechend auf andere, pas-
        sende NF-Frequenzen abzustimmen. Falls man einen LW-Frequenzumsetzer
        benutzt, so kann man auch durch Verstimmen des Mischquarzes im
        Umsetzer die Frequenz feinverstellen.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 44


        Dieses Problem stellt sich jedoch nicht, wenn man mit der
        Software-Abstimmautomatik und dazu passendem Konverter arbeitet.
        Durch die Abstimmautomatik wird der Abstimmvorgang wesentlich
        erleichtert.

        Das Einstellen beim Empfang von Wetterkarten ist nicht schwer,
        wenn man sich vor Augen h„lt, daá solch eine Karte �berwiegend aus
        Weiá besteht. Man stellt also g�nstigerweise zun„chst eine etwas
        h”here Frequenz ein, und dreht dann langsam nach unten, wobei der
        im Lautsprecher h”rbare Ton immer h”her wird. Auf dem Konverter
        wird �berwiegend (falls vorhanden) eine oder ein paar benachbarte
        LEDs leuchten, und
        durch Verdrehen der Abstimmung kann man erreichen, daá haupts„ch-
        lich die Weiá entsprechende LED leuchtet.
        Bei Einsatz eines Konverters in Verbindung mit der Abstimmautomatik
        ist lediglich darauf zu achten, daá die aufleuchtenden LEDs weit genug vom
        rechten bzw. linken Rand entfernt bleiben bzw. daá der Abstimmrah-
        men im Statusfenster weder links noch rechts "aneckt".
        Idealerweise sollten die aufleuchenden LEDs symmetrisch zur Mitte
        der Abstimmanzeige bzw. das im Statusfenster angezeigte Spektrum in der
        Mitte liegen.

        Beachten Sie bitte, daá manche Stationen in den Sendepausen, wenn
        gerade keine Vorlage gesendet wird, Dauerweiá, andere jedoch Dau-
        erschwarz aussenden.

        Hier hilft im Zweifelsfalle nur Abwarten, bis ein Bild kommt.
        W„hrend eine Einphassequenz gesendet wird, l„át sich besonders gut
        einstellen: Abstimmung so verstellen, daá gerade immer abwechselnd
        die ganz rechte bzw. ganz linke LED aufblitzt. (Abstimmautomatik:
        s.o.)

        AM-FAX Aussendungen m�ssen mit einem FM-Empf„nger empfangen wer-
        den, da hier ein FM-Sender mit einem NF-Untertr„ger (meist 1900
        Hz) moduliert wird, dessen Amplitude dem Bildinhalt entspricht.
        šber das Lautst„rkepoti bzw. ein Poti im Konverter wird hierbei
        die NF auf den passenden Pegel gebracht, der den Konverter gerade
        voll aussteuert.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 45


        Wenn's nicht geht...
        ====================

        Hier folgt die Beschreibung einiger des ”fteren auftretenden
        Probleme und deren m”gliche L”sung:

        - Programm h„ngt sich sofort mit einem Runtime-Error auf.
          Hier ist in der Regel der RAM-Speicherplatz nicht ausreichend.
          Dieser Fehler kann u.U. auch erst beim Aufrufen der Show und
          send pictures Routine auftreten. Zur Kontrolle alle entbehrbaren residenten
          Programme aus dem Speicher entfernen und erneut versuchen.

        - Beim Umschalten auf Faxempfang h„ngt sich das Programm auf,
          bzw. beim Umschalten des Modes.
          Hier ist meistens die nicht ausreichende Rechnergeschwindigkeit
          verantwortlich. In der Konfiguration die maximal erlaubte Interrupt-
          frequenz drastisch herabsetzen und erneut probieren.
          Wenn's geht, sollte man sich langsam an die maximal m”gliche
          Interruptfrequenz herantasten.

        - APT-Betrieb funktioniert nicht, beim APT-Betrieb stoppt der
          Empfang vor Bildende etc.
          Falls ein APT-Startton nicht erkannt wird, so kann man im Mode-
          editor die APT-Startfrequenz bandbreite f�r den entsprechenden Mode
          vergr”áern.
          Durch Verringern des Min duration Parameters l„át sich auch noch etwas
          erreichen, er besitmmt, �ber wieviele Bildzeilen der jeweilige APT-Ton
          mindestens anstehen muá, damit er erkannt wird.
          Wenn der Empfang ”fters vor Bildende endet, so sollte man zun„chst
          versuchen, den Min duration Parameter f�r den Stopton zu vergr”áern.

        - Paralleldruck funktioniert
          - �berhaupt nicht, d.h. es kommt nichts am Drucker an:
            Wenn Sie einen Drucker (Software) Spooler geladen haben, so ist
            dieser i.A. der šbelt„ter. Das FAX-Programm h„ngt w„hrend des
            Empfangs alle residenten Routinen ab, die den Timer-Interrupt
            nutzen. Viele Druckerspooler benutzen gerade diesen Interrupt
            zur Hintergrundzeichenausgabe und werden damit im FAX-Programm
            inaktiv.
          - schlecht, es gehen Zeilen verloren
            Hier ist zumeist die Kombination Drucker/Rechner zu langsam.
            Eventuell die Bildaufl”sung herabsetzen, einen anderen Druck-
            modus konfigurieren (8-Nadel, kein Interlace) oder auf Parallel-
            druck verzichten.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 46


        - Es l„át sich kein Bild abspeichern:
          Oftmals eine Frage des verbleibenden Disk-Speicherplatzes. Das
          Programm weigert sich, ein Bild abzuspeichern, wenn weniger als
          35 kB freie Diskkapazit„t zur Verf�gung stehen.


        - Probleme beim Ausenden von Faxbildern �ber den PC-Lautsprecher:
          Bei einigen Rechnern klemmt das BIOS bei Harddisk Schreib- / Lese-
          zugriffen Interrupts total ab. Das hat zur Folge, daá, w„hrend
          Zugriffen auf die Harddisk immer wieder Interrupts (und damit
          Bildpunkte) verlorengehen. Der im PC/AT verwendete Timer erlaubt es leider
          nicht, abzufragen, wieviele Interrupts dadurch verlorengingen, daá sie
          nicht rechtzeitig bedient wurden.
          Dieses Problem konnte in der vorliegenden Version durch Verwendung eines
          zus„tzlichen freilaufenden Counters, der mit einem weiteren Timerkanal
          realisiert wurde, behoben werden. Durch dieses Verfahren ist es m”glich,
          verlorengegangene Interrupts aufzusp�ren und auszub�geln. Dies funktioniert
          sendeseitig allerdings nicht in Verbindung mit der Ausgabe �ber den PC-Laut-
          sprecher, da hier der zus„tzliche Counter f�r die Tonaufbereitung ben”tigt
          wird. Als Folge davon kann es bei einigen Rechnern zu einem stufenf”rmigen
          Versatz beim Aussendern der Bilder kommen. In diesem Fall hilft es zumeist,
          die Bilder -so albern das auch klingen mag- nicht von der Harddisk sondern
          von einer Diskette auszusenden.



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 47


        Weitergabe, Copyright etc.
        ==========================

        Das Uhrheberrecht f�r dieses Programm und die dazugeh”rigen Dateien
        liegt einzig und allein beim Programmautor, Eberhard Backeshoff, DK8JV.
        Sie d�rfen dieses Programm auf nichtkommerzieller Basis ohne besondere
        Erlaubnis benutzen, kopieren und an Dritte weitergeben F�r die Weitergabe
        d�rfen Sie maximal die Kosten f�r den verwendeten Datentr„ger, jedoch
        nicht mehr als 6,- DM erheben.

        Bei der Programmweitergabe m�ssen mindestens die folgenden Dateien �ber-
        geben werden:

                 JVFAX.EXE       (Das eigentliche Programm)
                 JVFAX.DOC       (Diese Dokumentation)
                 D2.TIM          (Beispieldatei f�r termingesteuerten Empfang)

        Die Programme d�rfen nicht modifiziert weitergegeben werden, Copy-
        rightvermerke d�rfen nicht entfernt werden.
        Die kommerzielle Nutzung der Programme sowie die kommerziell
        betriebene Weitergabe durch Shareware Versandfirmen untersage ich
        hiermit  A U S D R š C K L I C H .

        Firmen und Einzelpersonen, welche beabsichtigen, gewerblich Hard-
        ware zu verkaufen, die in Verbindung mit diesen Programmen FAX-
        Empfang erm”glicht, gestatte ich allerdings, die Programme als
        Beigabe zur Hardware weiterzugeben, solange darauf hingewiesen
        wird, daá durch den Hardwareerwerb keinerlei Rechte an dem Pro-
        gramm erworben werden und sie sich eine vorherige

                 S C H R I F T L I C H E  E R L A U B N I S

        bei mir eingeholt haben. Ich behalte mir vor, f�r ein solches Vorhaben
        Geb�hren, etwa einen Fixbetrag pro verkaufter Diskette, zu erheben.

        Bitte beachten Sie als Programmbenutzer, daá der Erwerb des Programmes als
        Beigabe zu irgendwelcher Hardware  k e i n e n  K a u f  desselben darstellt.
        Es gelten nach wie vor bez�glich des Programms einzig und allein die hier
        aufgef�hrten Nutzungs- und Weitergaberechte bzw. -pflichten.

        Wenn Sie das Programm weitergeben, so sollten Sie nach M”glichkeit Fotokopien
        der Schaltungsvorschl„ge beif�gen.
        Wenn Sie selbst das Programm ohne Schaltungsvorschl„ge erhalten haben, haben,
        so k”nnen Sie diese bei mir anfordern. (s.o.)



        JVFAX 5.0  Universelles FAX - Programm f�r IBMs und Kompatible  Seite 48


        Falls Sie dieses Programm als Beigabe zu irgendwelcher Hardware bekommen haben
        (s.o.), so beachten Sie bitte, daá die genannten Schaltungsvorschl„ge nicht
        zwangsl„ufig den Schaltungen der von Ihnen erworbenen Ger„te entsprechen m�ssen.

        Wie Sie obigen Ausf�hrungen entnehmen k”nnen, verlange ich generell kein
        Entgelt f�r die Benutzung dieses Programmes. (So etwas heiát meines Wissens
        auf neudeutsch Freeware)
        Sollte Ihnen das Programm allerdings gut gefallen, und sollten Sie es ”fters
        benutzen, so sollten Sie in Erw„gung ziehen, mir zur F”rderung
        meines weiteren Programmiereifers einen kleinen(!) Anerkennungsbeitrag Ihrer
        Wahl zukommen zu lassen. Vergleichen Sie doch einfach mal den Leistungsumfang
        dieses Programmes mit diversen kommerziellen Produkten und entscheiden Sie
        dann f�r sich selbst, was es Ihnen wert ist.
        Ich muá an dieser Stelle allerdings darauf hinweisen, daá ich mich -auch
        durch eventuell groáz�gige Geldspenden- in keinem Fall in die Pflicht nehmen
        lassen kann, eventuelle Fehler im Programm auszub�geln bzw. zus„tzliche Optionen
        einzubauen.
        Ich werde, soweit es meine Zeit zul„át, auch weiterhin an der Verbesserung
        dieses Programmes arbeiten. Da ich jedoch s„mtliche Arbeit an diesem Programm in
        meiner Freizeit durchf�hren muá, sind hier den zu erwartenden Innovationssch�ben
        enge Grenzen gesetzt. Falls es neue Releases oder Updates dieser Software geben
        wird, so werde ich jeden, der mir einen Anerkennungsbeitrag hat zukommen lassen,
        davon in Kenntnis setzen.

        An dieser Stelle m”chte ich mich auch ganz herzlich bei all denen bedanken, die
        durch ihre Tips und Anregungen zum Entstehen dieser Version beigetragen haben.
        Da ich bei einer Aufz„hlung Gefahr laufen w�rde, eventuell den ein- oder anderen
        zu vergesssen, schenke ich mir eine solche.

        Ansonsten w�nsche ich viel Spaá beim FAXen und gute Bilder.
        F�r weitere Fragen und Tips stehe ich auch telefonisch zur Verf�gung.
        Bitte machen Sie von dieser M”glichkeit jedoch nur in "dringenden"
        F„llen Gebrauch; meine Familie wird es Ihnen danken.


        Mettmann, im Juni 1992

        Eberhard Backeshoff
        DK8JV
        Obschwarzbach 40a    (nicht ObERschwarzbach!)

        D-4020 Mettmann

        Tel.: 02058/4684 (bitte nur abends zwischen 1800 und 1900 Uhr)