EIN 8-Bit FAX Konverter f�r AM und FM
        =====================================
        
        Bitte drucken Sie diese Datei mit 12cpi aus.



        Bei den Files AM_FM1.GIF bis AM_FM6.GIF handelt es sich um das 
        Schaltbild eines 8-Bit AM_FM FAX Demodulators, „hnlich dem von 
        A. K�ndahl vertriebenen Bausatz. Sie k”nnen die GIF-Files z.B. 
        mit JVFAX ausdrucken.  

        
        Schaltungsbeschreibung:
        =======================
        
        1) Stromversorgung:  (power supply section)
        Diese leitet aus einer einzigen Versorgungsspannung von 13-15V die
        stabilisierten Spannungen +8V, -8V (bzw. -7V) und +5V ab.
        Zur Erzeugung der negativen Spannung wird ein NE555 als Zerhacker
        benutzt mit anschlieáender Spannungsverdopplung.
        Selbstverst„ndlich kann dieser Schaltungsteil durch eine beliebige
        andere Stromversorgung ersetzt werden, die die erforderlichen Span-
        nungen liefert.
        
        2) AM-Teil: (AM section)
        Das an JP4 angelegte NF-Signal wird zun„chst �ber einen Bandpaá mit 
        einer Mittenfrequenz vo 2400 Hz (U7c/U7d) gef�hrt und dann mittels U7a
        gleichgerichtet. P6 dient zur Symmetrieeinstellung des Gleichrichters.
        Die Dioden D13 und D14 sollten gepaart sein und (im Gegensatz zur Angabe 
        im Schaltbild) Germaniumtypen sein.
        Mittels P7 wird der Schwarzwert des demodulierten Signals eingestellt,
        die korreke Aussteuerung wird durch Ver„ndern der Amplitude des NF-Ein- 
        gangssignals eingestellt. Nach der Gleichrichtung filtert der 4-pol 
        Tiefpass aus U6c/U6d sowie der Integrator aus U7b die verbleibenden 
        Tr„gerfrequenzanteile heraus. 
        Parallel dazu wird die NF dem PLL-Schaltkreis NE 567 zugef�hrt, der 
        auf die 2400 Hz Tr„gerfrequenz rastet und den Wandlertakt f�r den 
        A/D Wandler liefert. Hierdurch ergibt sich quasi eine Synchron-
        demodulation.

        3) FM-Teil: (FM section)
        Das an JP3 angelegte NF-Signal wird zun„chst mit U4c verst„rkt und dann 
        mit dem Schmitt-Trigger U4d in Rechteckform gebracht. P98 dient zur 
        Symmetrieeinstellung der erhaltenen Rechtecks. (1:1 Tastverh„ltnis)
        Mittels C11/R9 wird das Rechtecksignal differenziert und �ber das 
        Diodennetzwerk D11/D12 dem Komparator U4a zugef�hrt. Am Ausgang von
        U4a stehen dann kurze Rechteckpulse mir der doppelten Frequenz des Eingangs-
        signals an. Mit P99 werden die aus den positiven bzw. negativen Flanken 
        des Eingangssignales abgeleiteten Pulse auf gleiche Breite eingesellt.
        Die Rechteckpulse werden in U4b aufintegriert, wobei mittels P1 der Offset 
        der erhaltenen Gleichspannung eingestellt werden kann.
        Gleichzeitig werden sie dem A/D Wandler als Takt zugef�hrt.
        P2 bis P4 und P9 dienen zur Einstellung auf verschiedene Hubbereiche.
        Schlieálich wird das demodulierte Signal �ber den Tiefpass aus U6a und U6b
        gegl„ttet.

        4) ADC-Teil (ADC section)
        šber die Analogschalter U9 werden jeweils das demodulierte AM oder FM 
        Signal und der dazugeh”rige Takt dem A/D Wandler zugef�hrt.
        Der LTC1099 hat ein integriertes Sample and Hold und ein Output Latch.
        Die Ausgangsdaten des A/D Wandlers werden �ber U99 dem Multiplexer U11 
        zugef�hrt, welcher die 8 Bit auf 2x4 Bit multiplext mit Hilfe des vom Programm 
        gelieferten RTS-Signals.
        Das Latch U99 dient dazu, die anstehenden Daten w„hrend des Multiplex-
        vorganges stabil zu halten.

        5) Display Teil (display section)
        Eine kleine Abstimmhilfe (die man auch weglassen kann) sowie die Pegel-
        anpassung an RS232 mittels U14.
 

        Abgleich
        ========

        1.: FM-Teil
        Konverter an Computer anschlieáen, JVFAX starten und in den 
        FAX-Empfang wechseln. (Falls Programm noch nicht auf den Konverter
        konfiguriert wurde - 8 Bit, serial port, Bit 0 is SSTV sync: no - dann 
        dieses vorher durchf�hren)
        Mittes der Taste "C" die "Kalibrationshilfe" aktivieren.

        1900 Hz Nf an FM-Eingang (JP3), Oszilloskop an Pin 14, U4d.
        Eingangsamplitude so groá w„hlen, daá an Pin 14, U4d ein sauberes
        Rechteck ansteht.
        Mit P98 Rechteck auf ein symmetrisches Tastverh„ltnis von 1:1 einstellen.
        Nun Oszi an Pin 1, U4a. P99 so einstellen, daá die kurzen positiven 
        Impulse alle gleich breit sind.
        
        Mode-Switch auf FM150 stellen, weiterhin 1900Hz NF am Eingang.
        
        Potis P2,P3,P4,P9 auf masseseitigen Anschlag stellen.
        Poti P5 so einstellen, daá die Kalibrationshilfe "C" in JVFAX 5.0 
        127 anzeigt bzw. zwischen 127 und 128 springt.
        Nun Poti P2 auf Vollanschlag.
        Poti P1 so einstellen, die Kalibrationshilfe wiederum 127 anzeigt.

        NF auf 2050 Hz, Poti P2 so einstellen, daá Kalibrationshilfe gerade 255
        anzeigt
        NF auf 1750 Hz und �berpr�fen, ob Kalibrationshilfe etwa 0 
        anzeigt. N”tigenfalls mit P2 und P1 geringf�gig korrigieren, bis 
        bei 1750 Hz 0, bei 1900 Hz 127 und bei 2050 Hz 255 angezeigt wird.
        geringf�gige Abweichungen sind allerdings nicht kritisch.
        
        Im folgenden P1 nicht mehr ver„ndern!
        
        Mode switch auf FM150 (ATC) und 
        mittels P3 die Eckfrequenzen 2200 Hz und 1600 Hz wie oben einstellen.
        
        Mode switch auf FM400  und 
        mittels P4 die Eckfrequenzen 1500 Hz und 2300 Hz einstellen
        
        Mode switch auf FM400 (ATC) und 
        mittels P9 die Eckfrequenzen 1100 Hz und 2700 Hz einstellen

        Damit ist der FM-Abgleich beendet.
        (SSTV Empfang muá in der Mode-switch Stellung FM400 (ATC) erfolgen)


        2.: AM-Teil
        Falls noch nicht geschehen:
        Konverter an Computer anschlieáen, JVFAX starten und in den 
        FAX-Empfang wechseln. (Falls Programm noch nicht auf den Konverter
        konfiguriert wurde - 8 Bit, serial port, Bit 0 is SSTV sync: no - dann 
        dieses vorher durchf�hren)
        Mittes der Taste "C" die "Kalibrationshilfe" aktivieren.
        
        Mode switch auf AM stellen, kein NF-Signal anlegen.
        P7 so einstellen, daá Kalibrationshilfe ca. 2-5 anzeigt, dann P7 langsam 
        ver„ndern bis Kalibrationshilfe gerade 0 anzeigt.
        
        NF 2400 Hz �ber Pegelregler an AM-Eingang. (JP4)
        Pegel so einstellen, daá an Pin 14, U7D noch keine šbersteuerung
        eintritt. Nun Oszi an Pin 6, U7B.
        P6 so einstellen, daá die "H”cker" (typisches Bild einer
        Doppelweggleichrichtung) gleich hoch sind. Eingangsamplitude
        variieren und P6 auf beste H”ckersymmetrie �ber den ganzen
        Amplitudenbereich nachgleichen. (leichte Asymmetrien sind tolerierbar)
        NF-Pegel so einstellen, daá keine šbersteuerung eintritt.
        Poti P8 so einstellen, daá AM-Sync LED aufleuchtet. NF- Frequenz leicht
        variieren und Verhalten der LED beobachten. P8 so feineinstellen daá
        die Punkte, wo die LED erlischt, symmetrisch zu
        2400 Hz liegen.

        NF am Eingang wegnehmen.
        P7 nochmals so einstellen, daá die Abstimmhilfe gerade 0 anzeigt.

        Damit ist der Abgleich beendet.