LPTMON version 1.0
       By Celso Minnitti Jr. Public domain software. Copy freely.


	LPTMON10.ZIP has these files:
        ÉÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍ»
	³ LPTMON.ASM	8086 Assembly language source code    ³
	³ LPTMON.COM	Executable program		      ³
	³ LPTMON.DOC	This document			      ³
	³ L.BAT 	Batch to compile and link LPTMON.ASM  ³
        ÈÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍ¼


Introduction
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

	LPTMON is a Terminate and Stay Resident (TSR) program that will
display the values of the ports 378h (data port), 379h (status port),
3FAh (control port), and how many times an IRQ7 has been occured so the
user can monitor a printer at LPT1. I am including the full source code
of LPTMON so you can change it as you like.


Port 378h printer data output
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

	 ³7³6³5³4³3³2³1³0³
          ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄ data bit 0, hardware pin 2    
          ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄ data bit 1, hardware pin 3     
          ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄ data bit 2, hardware pin 4      
          ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄ data bit 3, hardware pin 5       
          ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄ data bit 4, hardware pin 6        
          ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄ data bit 5, hardware pin 7         
          ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ data bit 6, hardware pin 8          
          ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ data bit 7, hardware pin 9           

Port 379h printer status register
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                                                                      
	 ³7³6³5³4³3³2³1³0³
          ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄ 1 = time-out                            
          ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÁÄÄÄÄÄ unused                                   
	  ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄ 1 = fault,	pin 15
	  ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 1 = on-line,  pin 13
	  ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 1 = paper end (out of paper),  pin 12
          ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 0 = Acknowledge,  pin 10                     
          ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 0 = busy,  pin 11                             
                                                                      
Port 37Ah printer control register
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                                                                       
	 ³7³6³5³4³3³2³1³0³
	  ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄ 1 = output data to printer,  pin 1
	  ³ ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄ 1 = auto line feed,  pin 14
	  ³ ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄ 0 = initialize printer,  pin 16
	  ³ ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄ 1 = select input,  pin 17
          ³ ³ ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄ 0 = IRQ disable,1=IRQ enable for ACK         
          ÀÄÁÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄ unused                                        
                                                                       
Signal Name	   25-Pin Connector    Description
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ	   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Strobe                    1            Output signal indicating the eight
				       data lines can be read

Data bit 0-7		 2-9	       Five volts = logical one
				       Zero volts = logical zero

Acknowledge		 10	       Input signal indicating data received

Busy			 11	       Input signal indicating do NOT transmit

Paper end		 12	       Input signal indicating printer is
				       out of paper

On-line 		 13	       Input signal indicating printer is
				       on-line, ready to receive

Auto line feed		 14	       Output signal selecting the line-feed
				       option. If the signal is low, the
				       printer is commanded to automatically
				       feed one line when it detects a carriage
				       return; If the signal is high, an
				       explicit line-feed character is required

Fault			 15	       Input Status indicating an error

Initialize printer	 16	       Output signal resetting the printer to
				       its default operating parameters

Select input		 17	       Output signal to switch the printer on
				       and off line

Ground			 18-25	       Ground


How to contact the Author
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

	If you have any comments or suggestions about LPTMON you can reach
me at 617-235-4018 or write to:

Celso Minnitti Jr
139 Linden St
Wellesley, MA 02181