ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН»
   є                                                                         є
   є           Intel External Modem Serial Port Pin Assignments              є
   є                                                                         є
   ИНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННј

    GENERAL INFORMATION

        Intel external modems use a DB25S (D-shell, 25-pin female) connector
        for the RS-232 serial port.  The connector on the modem's end of the
        cable must be a DB25P (D-shell, 25-pin male) connector.  The connector
        on the opposite end must mate to the serial port on your computer or
        terminal.  Consult the device's user guide for more information on its
        connector.


    ASYNCHRONOUS CABLE CONSTRUCTION

        This diagram shows you how to build a cable good for synchronous and
        asynchronous cummunications.  Most PCs, however, use RS-232
        asynchronous serial ports.  For synchronous communications, you must
        use a synchronous serial port.

        NOTE:   You must use shielded cable and shielded connector backshells
                when building the cable.

        ЙННННННННННСННННННННННННННННННННННННСНННННННННСННННННСНННННН»
        єModem End і Signal                 іSignal   і DB25 і DB9  є
        єPin Numberі Name                   іDirectionі Pin #і Pin #є
        МННННННННННШННННННННННННННННННННННННШНННННННННШННННННШНННННН№
        є     1    іCase Ground             і   N/A   і   1  і      є
        ЗДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДДД¶
        є     2    іTransmitted Data (TD)   і <ДДДДД  і   2  і   3  є
        ЗДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДДД¶
        є     3    іReceived Data    (RD)   і ДДДДД>  і   3  і   2  є
        ЗДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДДД¶
        є     4    іRequest to Send (RTS)   і <ДДДДД  і   4  і   7  є
        ЗДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДДД¶
        є     5    іClear to Send   (CTS)   і ДДДДД>  і   5  і   8  є
        ЗДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДДД¶
        є     6    іData Set Ready  (DSR)   і ДДДДД>  і   6  і   6  є
        ЗДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДДД¶
        є     7    іSignal Ground           і   N/A   і   7  і   5  є
        ЗДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДДД¶
        є     8    іCarrier Detect   (CD)   і ДДДДД>  і   8  і   1  є
        ЗДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДДД¶
        є    15    іTransmit Data Clock     і ДДДДД>  і  15  і      є
        ЗДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДДД¶
        є    17    іReceive Data Clock      і ДДДДД>  і  17  і      є
        ЗДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДДД¶
        є    20    іComputer Ready  (DTR)   і <ДДДДД  і  20  і   4  є
        ЗДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДДД¶
        є    22    іRing Indicator   (RI)   і ДДДДД>  і  22  і   9  є
        ЗДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДДД¶
        є    24    іExternal Transmit  Clockі ДДДДД>  і  24  і      є
        ИННННННННННПННННННННННННННННННННННННПНННННННННПННННННПННННННј

   ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

   March 2, 1992             Intel FaxBACK # 4300                       Page 1

   ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН»
   є                                                                         є
   є           Intel External Modem Serial Port Pin Assignments              є
   є                                                                         є
   ИННННННННННННННННННННННННННННН (continued) НННННННННННННННННННННННННННННННј

    2400EX/2400EX MNP CUSTOM CABLE DIAGRAM

        Cable specification for connecting 2400EX to _________________________.

        ЙНННННННННННСНННННННННННННННННННННННСНННННННННННСНННННННННННН»
        є Modem End і  Signal               і Signal    і Other End  є
        єPin Number і  Name                 і Direction і Pin Number є
        МНННННННННННШНННННННННННННННННННННННШНННННННННННШНННННННННННН№
        є     1     і Case Ground           і    N/A    і            є
        ЗДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є     2     і Transmitted Data (TD) і  <ДДДДД   і            є
        ЗДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є     3     і Received Data    (RD) і  ДДДДД>   і            є
        ЗДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є     4     і Request to Send (RTS) і  <ДДДДД   і            є
        ЗДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є     5     і Clear to Send   (CTS) і  ДДДДД>   і            є
        ЗДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є     6     і Data Set Ready  (DSR) і  ДДДДД>   і            є
        ЗДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є     7     і Signal Ground         і    N/A    і            є
        ЗДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є     8     і Carrier Detect   (CD) і  ДДДДД>   і            є
        ЗДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є    20     і Computer Ready  (DTR) і  <ДДДДД   і            є
        ЗДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є    22     і Ring Indicator   (RI) і  ДДДДД>   і            є
        ИНННННННННННПНННННННННННННННННННННННПНННННННННННПННННННННННННј























   ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

   March 2, 1992             Intel FaxBACK # 4300                       Page 2

   ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН»
   є                                                                         є
   є           Intel External Modem Serial Port Pin Assignments              є
   є                                                                         є
   ИННННННННННННННННННННННННННННН (continued) НННННННННННННННННННННННННННННННј

    14.4EX/9600EX CUSTOM CABLE DIAGRAM

        Cable specification for connecting 14.4EX/9600EX to
        ______________________.

        NOTE:   You must use shielded cable and shielded connector backshells
                when building cables for this modem.

        ЙНННННННННННСНННННННННННННННННННННННННСНННННННННННСНННННННННННН»
        є Modem End і  Signal                 і Signal    і Other End  є
        єPin Number і  Name                   і Direction і Pin Number є
        МНННННННННННШНННННННННННННННННННННННННШНННННННННННШНННННННННННН№
        є     1     і Case Ground             і    N/A    і            є
        ЗДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є     2     і Transmitted Data (TD)   і  <ДДДДД   і            є
        ЗДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є     3     і Received Data    (RD)   і  ДДДДД>   і            є
        ЗДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є     4     і Request to Send (RTS)   і  <ДДДДД   і            є
        ЗДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є     5     і Clear to Send   (CTS)   і  ДДДДД>   і            є
        ЗДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є     6     і Data Set Ready  (DSR)   і  ДДДДД>   і            є
        ЗДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є     7     і Signal Ground           і    N/A    і            є
        ЗДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є     8     і Carrier Detect   (CD)   і  ДДДДД>   і            є
        ЗДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є    12     і Speed Indicator         і  ДДДДД>   і            є
        ЗДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є    15     і Transmit Data Clock     і  ДДДДД>   і            є
        ЗДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є    17     і Receive Data Clock      і  ДДДДД>   і            є
        ЗДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є    20     і Computer Ready  (DTR)   і  <ДДДДД   і            є
        ЗДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є    22     і Ring Indicator   (RI)   і  ДДДДД>   і            є
        ЗДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є    24     і External Transmit  Clockі  ДДДДД>   і            є
        ИНННННННННННПНННННННННННННННННННННННННПНННННННННННПННННННННННННј











   ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

   March 2, 1992             Intel FaxBACK # 4300                       Page 3

   ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН»
   є                                                                         є
   є           Intel External Modem Serial Port Pin Assignments              є
   є                                                                         є
   ИННННННННННННННННННННННННННННН (continued) НННННННННННННННННННННННННННННННј

    MACINTOSH 8-PIN SCC MODEM CABLE

        Cable specification for connecting an Intel external modem to an Apple
        Macintosh.

        NOTE:   You must use shielded cable and shielded connector backshells
                when building cables for this modem.

        ЙНННННННННННСНННННННННННННННННННННННСНННННННННННСНННННННННННН»
        є Modem End і  Signal               і Signal    і Macintosh  є
        єPin Number і  Name                 і Direction і Pin Number є
        МНННННННННННШНННННННННННННННННННННННШНННННННННННШНННННННННННН№
        є  ЪД 1     і Case Ground           і    N/A    і            є
        ЗДДіДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є  і  2     і Transmitted Data (TD) і  <ДДДДД   і    3  (TX-)є
        ЗДДіДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є  і  3     і Received Data    (RD) і  ДДДДД>   і    5  (RX-)є
        ЗДДіДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є  і  4     і Request to Send (RTS) і  <ДДДДД   і    1  (HSO)є
        ЗДДіДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є  і  5     і Clear to Send   (CTS) і  ДДДДД>   і    2  (HSI)є
        ЗДДіДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є  і  6 Дї  і Data Set Ready  (DSR) і  ДДДДД>   і            є
        ЗДДіДДДДДіДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є  АД 7  і  і Signal Ground         і    N/A    і 8 & 4 (GND)є
        ЗДДДДДДДДіДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є     8  і  і Carrier Detect   (CD) і  ДДДДД>   і            є
        ЗДДДДДДДДіДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є    20 ДЩ  і Computer Ready  (DTR) і  <ДДДДД   і            є
        ЗДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДД¶
        є    22     і Ring Indicator   (RI) і  ДДДДД>   і            є
        ИНННННННННННПНННННННННННННННННННННННПНННННННННННПННННННННННННј

        NOTE:   On the Intel modem end (DB25 connector), short pins 1 and 7
                together in addition to shorting pins 6 and 20.  On the
                Macintosh end (SCC 8), short pins 8 and 4 together.

        If you look at the pins of the 8-pin SCC connector, they are numbered
        like this (the block at the top represents the key which prevents you
        from incorrectly inserting the connector):

                                           ю
                                         6 7 8
                                        3 4   5
                                          1 2






   ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

   March 2, 1992             Intel FaxBACK # 4300                       Page 4