ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН»
   є                                                                         є
   є               Configuring Communications Software: E-P                  є
   є                                                                         є
   ИНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННј

    CROSSTALK COMMUNICATOR

        Crosstalk Communicator comes free with every Intel 14.4EX modem.  It
        offers 13 different terminal emulations and 8 file transfer protocols
        including ZMODEM.  The Intel version of Crosstalk Communicator contains
        set up selections for all Intel modems.  The off-the-shelf version from
        DCA must be configured specially for your modem.  The table shows the
        settings that are different  from modem to modem.  The list shows
        settings that are the same for all Intel modems.

                   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
                   і  Table of Unique Intel Modem Settings  і
        НННННННННННПННСНННННННННННННННННННННННННННСННННННСННПННСНННННННН
                      і                           іMax   іLock іModem
         Modem        і Modem Init                іSpeed іSpeedіFlow
        ДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДДЕДДДДДДДД
        2400B         і                           і      і     і
        2400EX        і ATE0Q0V1X4^M              і  2400і off і off
        2400B Modem 2 і                           і      і     і
        ДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДДЕДДДДДДДД
        2400B MNP     і                           і      і     і
        2400EX MNP    і ATE0Q0X4\J0\N3\Q3\V1^M    і  4800і  on і rts/cts
        SatisFAX.     і                           і      і     і
        ДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДДЕДДДДДДДД
        14.4EX        і ATE0Q0V1X4\J0\N3\Q3\V1^M  і 38400і on  і rts/cts
        ДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕДДДДДДЕДДДДДЕДДДДДДДД
        9600EX        і^M~ATE0Q0V1X4\J0\N3\Q3\V1^Mі 38400і on  і rts/cts
        ННННННННННННННПНННННННННННННННННННННННННННПННННННПНННННПНННННННН

                   ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
                   і  List of Common Intel Modem Settings   і
        НННННННННННПННННННННННННННННННСНННННННННННННННННННННПННННННННННН
         Dial Prefix: ATDT            і       Connect: CONNECT^M^J
         Dial Suffix: ^M              і Connect Speed: CONNECT %^M^J
          Modem Init: {see table}     і  Connect Rel.: CONNECT %/REL^M^J
        Answer Setup: ^M~ATS0=1^M     і    No Connect: NO CARRIER^M^J
        Hang Command: +++~~~ATH^M     і     Line Busy: BUSY^M^J
           Max Speed: {see table}     і    Command OK: OK^M^J
          Lock Speed: {see table}     і Command Error: ERROR^M^J
        Results Only: off             і     Dial Tone:
          Modem Flow: {see table}     і  No Dial Tone: NO DIALTONE^M^J
             Address:{3F8,2F8,3E8,2E8}і          Ring: RING^M^J
                 IRQ: {4, 3, 5, 2}    і
        ННННННННННННННННННННННННННННННПННННННННННННННННННННННННННННННННН








   ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

   February 24, 1992         Intel FaxBACK # 4354                       Page 1

   ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН»
   є                                                                         є
   є               Configuring Communications Software: E-P                  є
   є                                                                         є
   ИНННННННННННННННННННННННННННННН (continued) ННННННННННННННННННННННННННННННј

    LOTUS EXPRESS

        * Customer report *   One user reports that Lotus Express works with an
        Intel 9600EX when you use this command in the  Connection
        Initialization string:

            ATV1X1DT@N|{CONNECT}@M


    MTE/MTEZ

        All of Intel's modems are defined in MTE and MTEZ's setup, and no extra
        setup is required.


    PC ANYWHERE VERSION 3.X

        This program is compatible with Intel modems.  The PC Anywhere file
        AWMODEMX.CNF contains a list of supported modems.  If Intel modems are
        not in this list, you must download the latest  AWMODEMX.CNF file from
        DMA's bulletin board system.  All of Intel's modems are listed in the
        latest version of this file.

        DMA's BBS number is (516) 736-1494.


    PC ANYWHERE VERSION IV

        This program is compatible with Intel modems.  The PC Anywhere IV
        AWMODEM.CNF file lists all Intel 2400bps modems.  If you want to use a
        14.4EX or 9600EX and it isn't listed,  you must download the latest
        AWMODEMX.CNF file from DMA's BBS.

        DMA's BBS is (516) 736-1494.

        Special notes about SatisFAXtion and PC Anywhere:

        It is possible to use PC Anywhere IV to set up remote Faxing on a
        computer with an Intel SatisFAXtion Board. The SatisFAXtion fax and
        modem MUST be set to answer on the same number of rings. The fax answer
        portion can be set in the SETUP program under Advanced Setup/Set Up
        Technical Software Options/Rings to Answer.

        The rings until answer option on the modem is set in PC Anywhere IV in
        the "PC Anywhere Hardware Configuration". You must also use "EXIT" and
        select "Allow incoming calls" option when starting PC Anywhere 4 HOST.
        Using any other HOST mode option will cause the computer to lock up if
        a fax comes in.

        Set the time on the remote PC to your time, or at least note any time
        difference between that PC and your time.

   ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

   February 24, 1992         Intel FaxBACK # 4354                       Page 2

   ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН»
   є                                                                         є
   є               Configuring Communications Software: E-P                  є
   є                                                                         є
   ИНННННННННННННННННННННННННННННН (continued) ННННННННННННННННННННННННННННННј

        Ensure that a fax gets scheduled for 5 or 10 minutes in the future. If
        this is not done, the fax board won't accept modem calls from that
        point on.

        Disconnect from the Host PC using the EXIT, ALLOW INCOMING CALLS option
        of PC Anywhere 4. This will allow the HOST PC to release the modem and
        allow it to send the fax.


    PROCOMM 2.4.2 AND 2.4.4

        This program is compatible with Intel modems.  Here's how to configure
        Procomm.

        NOTE:   This version doesn't support CTS/RTS flow control - only
                XON/XOFF!

        After entering Procomm, press any key to go directly into terminal
        mode.

        ю   Press <Alt-P> to access the "Line Settings" menu
            -   Select the Port that the modem is using
            -   Select the "Baud" rate for your modem:
                    9600EX/14.4EX               : 38400
                             All 2400 Baud MNP modems    :  4800
                    All 2400 Baud non-MNP modems:  2400
            -   Type 24 and press <ENTER> to save these settings

        ю   Press <ALT-S> to access the "Setup Menu"
            -   Press 1 then <ENTER> to select "Modem Setup"
            -   Press 1 then <ENTER> to select "Modem Init String"
            -   Type ATZ then <ENTER.
            -   Press <ESC>
            -   Press 2 then <ENTER> to select "Terminal Options"
            -   Press 3 then <ENTER> to select "Flow Control"
            -   Press <SPACE> until "XON/XOFF" appears then <ENTER>
            -   Press <ESC>
            -   Press S then <ENTER> to save "Save Setup to Disk"
            -   Press <ESC>

        Now configure your modem using the appropriate command.
           9600EX/14.4EX               : AT&F\G1\Q1
           All 2400 Baud MNP modems    : AT&C1&D2\G1\J0\\N3\Q0\V1
           All 2400 Baud non-MNP modems: AT&C1&D2

        That's all there is to it!






   ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

   February 24, 1992         Intel FaxBACK # 4354                       Page 3

   ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН»
   є                                                                         є
   є               Configuring Communications Software: E-P                  є
   є                                                                         є
   ИНННННННННННННННННННННННННННННН (continued) ННННННННННННННННННННННННННННННј

    PROCOMM PLUS V1.0, 1.0B

        This program is compatible with Intel modems.  Here's how to configure
        Procomm Plus.

        ю   Start Procomm Plus then, press any key to go directly to Terminal
            mode.

        ю   Press <ALT-P> to access the "Line Settings" menu.
            -   Select the "Port" on which you installed your modem.
            -   Select the correct "Baud" rate for your modem:
                    9600EX/14.4EX               : 38400
                    All 2400 Baud MNP modems    :  4800
                    All 2400 Baud non-MNP modems:  2400
            -   Press <ALT-S> to save the setup

        ю   Press <alt-S> to access the "Setup Utility" "Main Menu"
            -   Select "Modem Options" then "General Options"
            -   Change "Initialization Command" to "ATZ^M"
            -   Press <ESC> twice
            -   Select "Terminal Options" then "General Options"
            -   Set "Software Flow control" and "Hardware Flow Control" for
                your modem:

                       Modem     Hardware Flow Control   Software flow Control
                       -----     ---------------------   ---------------------
            non-MNP              OFF                       ON
            MNP                  ON                        OFF
            9600EX/14.4EX        ON                        OFF

            -   Press <ESC>

        ю   Select "Save Setup Options" then <ENTER>

        ю   Press <ESC>

        Now configure your modem.  You only need to do this once.

        ю   Enter the corrent command for your modem.
            9600EX/14.4EX               :  AT&F&W<ENTER>
            All 2400 Baud MNP modems    :  AT&F\N3\J0\Q3\V1&W <ENTER>
            All 2400 baud non-MNP modems:  AT&C1&D2&W <ENTER>

        All done!

        NOTE:   Before operating in HOST mode, go into the setup menus and make
                sure AUTO-BAUD DETECT is set to OFF.


    PROCOMM PLUS V2.0 AND 2.01

        This program is compatible with Intel modems.  Procomm Plus V2.0 and
        2.01 have all of Intel's modems built in to their setup program.  Run

   ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

   February 24, 1992         Intel FaxBACK # 4354                       Page 4

   ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН»
   є                                                                         є
   є               Configuring Communications Software: E-P                  є
   є                                                                         є
   ИНННННННННННННННННННННННННННННН (continued) ННННННННННННННННННННННННННННННј

        the PCINSTAL.EXE program in the Procomm subdirectory and select the
        proper Intel modem.

        NOTE:   Before operating in HOST mode, go into the setup menus and make
                sure AUTO-BAUD DETECT is set to OFF.















































   ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН

   February 24, 1992         Intel FaxBACK # 4354                       Page 5