ICONMAKE 1.0
                      written by Marcus Groeber 1992
                           Fido: 2:241/5609.1

Iconmake erm”glicht die Erstellung eigener Icons f�r PC/Geos, die �ber die
GEOS.INI-Datei bestimmten Dos-Dateien zugeordnet werden k”nnen. Das Verfahren
basiert auf der von Geoworks selbst herausgegebenen PD-Icon-Sammlung; die
Einbindung der neuen Icons in Geos erfolgt auf die selbe Weise.


Die Technik
-----------
Um Geoworks neue Icons beizubringen, m�ssen sogenannte "Tokens" erzeugt
werden; dabei handelt es sich um Referenzen auf ausf�hrbare Programme oder um
Dokumentdatei-Typen (bestehend aus einem 4-Buchstaben-Code und einer Zahl im
Bereich 0..65535), die normalerweise f�r jedes Geoworks-Programm angelegt
werden. Einem "Token" kann u.a. ein Programmname, ein oder mehrere Icons (f�r
unterschiedliche Bildschirmtypen) und evtl. der Name der Anwendung, die die
Datei erzeugt hat, zugeordnet werden.

Beim ™ffnen eines Verzeichnisse l„dt Geoworks automatisch aus allen
Anwendungen, deren "Tokens" noch unbekannt sind, diese Tokens in eine interne
Datei (TOKEN.DB). Ein neues Token kann also einfach �ber eine
"Dummy-Anwendung" erzeugt werden, die nichts anderes tut, als die Icons f�r
dieses Token zu enthalten. Indem man einmal mit dem Dateimanager in das
Verzeichnis mit dieser Datei wechselt, wird das Token (mit den Icons)
automatisch im System installiert.


Der Konverter
-------------
ICONMAKE erm”glicht nun, aus einer Reihe von PCX-Dateien (PC-Paintbrush, z.B.
von Windows :-) erzeugt) ein "Dummy" f�r ein solches Token zu erzeugen.
Auáerdem k”nnen ICO-Files (Icon-Dateien) von Windows direkt umgewandelt
werden, wodurch Zugriff auf eine riesige Anzahl existierender Grafiken m”glich
ist.

F�r die Konvertierung wird ein Codefragement aus der urspr�nglichen
Geoworks-Iconsammlung (eigentlich (c) Geoworks) verwendet, in das ICONMAKE nur
noch die entsprechenden Bilder einf�gt.

Tokens aus PCX-Dateien
----------------------
F�r jedes Token werden drei Icon-Dateien ben”tigt (Tokenname sei xxxx, Namen
sind nur Vorschl„ge):

  xxxx_CGA.PCX          Icon in niedriger Aufl”sung: 48x14 Pixel, monochrom
  xxxx_HGC.PCX          Icon monochrom hochaufl”send: 48x30 Pixel, monochrom
  xxxx_EGA.PCX          Icon farbig hochaufl”send: 48x30 Pixel, 16 Farben

Um daraus ein "Dummy" f�r das Token xxxx zu erzeugen (Name xxxx.000), muá das
Kommando

        ICONMAKE m xxxx <Liste der PCX-Dateien>
z.B.:   ICONMAKE m icons\TEST,12345 test_cga.pcx test_hgc.pcx test_ega.pcx

eingegeben werden. Wird hinter xxxx noch (durch ein Komma getrennt) eine Zahl
angegeben, so wird das Nummernfeld des Tokens auf den entsprechenden Wert
(default 255) gesetzt. Dieses Feature kann z.B. verwendet werden, um
gleichnamige Tokens verschiedener Sammlungen auseinanderzuhalten.

Zus„tzlich kann der Tokenname auch noch einen Pfadnamen enthalten, unter dem
die erzeugte Datei abgelegt wird. Eine eventuelle Extension wird ignoriert;
der Name wird automatisch auf 4 Zeichen gekappt. Daher k”nnen in automatischen
Batchl„ufen z.B. die Namen der zu konvertierenden Dateien sofort als Iconnamen
verwendet werden. Es wird niemals eine existierende Datei �berschrieben,
sondern das Programm „ndert ggf. den Namen des Tokens so ab, daá es keine
Duplikate gibt.

Als Dateiname f�r die Tokendatei wird der Tokenname, zusammen mit der
Tokennummer (in hexadezimaler Darstellung) verwendet. Die Extension ist immer
"000".

Im Normalfall werden alle Punkte mit der Farbe 14 als transparent dargestellt
(Hintergrund scheint durch), indem man unmittelbar hinter dem "m" einen
anderen Farbcode angibt (z.B. "m1"), kann diese Farbe ge„ndert werden. Die
Angabe "m0" schaltet die Transparenz des Icons aus. Folgende Farbcodes k”nnen
verwendet werden:

                Schwarz  1           Dunkelgrau  9
                   Blau  2             Hellblau  10
                   Gr�n  3             Hellgr�n  11
                   Cyan  4             Hellcyan  12
                    Rot  5              Hellrot  13
                Magenta  6          Hellmagenta  14
                  Braun  7                 Gelb  15
               Hellgrau  8                 Weiá  16

Tokens aus PC/Geos-Dateien auslesen
-----------------------------------
Mit dem Kommando

        ICONMAKE x <dateiname>

k”nnen Icon-Definitionen aus existierenden Geoworks-Programmen (oder Dummys)
in PCX-Dateien ausgelesen werden (erzeugte Namen: siehe Beispiel oben).

Tokens aus ICO-Dateien
----------------------
Mit dem Kommando

        ICONMAKE w xxxx <ICO Datei>
z.B.:   ICONMAKE w \geoworks\icons\TEST,12345 test.ICO

wird f�r das Token xxxx (Regeln: siehe PCX-Dateien) ein Dummy aus der
angegebenen Windows-Icon-Datei erzeugt. Es wird versucht, m”glichst viele
Aufl”sungen (CGA, HGC, EGA) zu erzeugen; ICONMAKE wirkt beim Konvertieren
allerdings keine Wunder. Entweder ein Bild ist in passender Aufl”sung
vorhanden - oder eben nicht... Die erzeugten Bilder haben im Gegensatz zum
Geoworks-Standard die Aufl”sung 32x32 (nicht 48x30), was aber normalerweise
keine Probleme macht.


Tips:
-----
 - Zu beachten ist, daá ein Token nicht neu eingelesen wird, wenn der
Token-Dummy ge„ndert wird. In diesem Fall muá die Datei TOKEN.DB im
Verzeichnis SYSTEM gel”scht werden - dabei gehen alle Tokens verloren und
m�ssen erst durch erneutes ™ffnen der Verzeichnisse mit den entsprechenden
Dateien wieder installiert werden.

 - Evtl. hilft bei einigen Malprogrammen (z.B. Windows Paintbrush) erneutes
Laden und Abspeichern einer PCX-Datei, um Farbprobleme zu vermeiden.
Ausprobieren!

 - Wie schon gesagt, ist der schnellste Weg zu massenweise Geos-Icons, sich
eine Windows-PD-Iconsammlung vorzunehmen und die Bilder einfach
"durchzunudeln". Sind sie in EXEs oder DLLs gepackt, muá vorher ein
entsprechender Konverter (z.B. GETICONS von Daniel Tietze) verwendet werden.

 - Folgende Zeile konvertiert alle Windows-Icons in eine Verzeichnis (Achtung:
Die Namen m�ssen sich in den ersten 4 Zeichen unterscheiden):

        FOR %a IN (*.ICO) DO iconmake w %a,254 %a

Dabei wird allen Tokens die Tokennumer 254 (kann frei gew„hlt werden,
0..65535) zugeordnet. Man sollte sich allerdings nicht wundern, wenn die
meisten Windows-Iconsammlungen nur Bilder f�r EGA/VGA-Aufl”sung enthalten. :-)

 - Noch zwei n�tzliche Programme im Zusammenhang mit Geoworks-Icons:

   * ICONED von Thomas Wachsmann ist ein waschechter Iconeditor, zwar noch
     :-) unter Dos, hat aber alles, was man so braucht.

   * TOKENVM von Rudi Ferrari erm”glicht es, die Tokens, die einem
     Geos-Dokument-Icon zugeorndet sind, nachtr„glich zu „ndern, so daá z.B.
     ein GeoWrite-Text mit einem zum Inhalt passenden Bildchen versehen
     werden kann.