AT BIOS HARD DRIVE DOCUMENT
                        ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

                           Version 1.2  July 1992

         Copyright (C)1991,1992 David R. Green, All Rights Reserved

         The following data has been collected from a variety of sources,
         mostly from drive manufacturer specification sheets.

         This information is for use with the AT BIOS program written by
         David R. Green only.  Do not distribute copies of this information
         by itself without the full ATBIOS package.

         Always give copies of the complete AT BIOS program.  Please leave
         all Copyright symbols intact.

         This document is protected by the same License agreement included
         with the AT-BIOS program.


         ANYONE WHO UPDATES OR MAKES ADDITIONS OR CHANGES TO THIS
         DOCUMENT IS REQUESTED TO SEND A COPY TO DAVID R. GREEN, SO IT
         MAY BE PASSED ON TO FUTURE AT BIOS USERS.

         IF YOU FIND THIS SOFTWARE USEFUL, PLEASE REGISTER.  SEE THE
         README.EXE FILE FOR REGISTRATION INFORMATION.


         INDEX:

         1. Hard Drive Specifications

              Kalok
              Maxtor
              Micropolis
              Microscience
              Miniscribe
              Priam
              Quantum
              Rodime
              Seagate
              Western Digital

         2. ST506/412 MFM/RLL Interface

         3. IDE Interface

         4. BIOS Settings

         5. BIOS Error Codes

         6. An Actual AT BIOS
         7. AT Technical Reference Fixed Disk
         8. Award BIOS Reference

         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         AT-BIOS



         The following pages are divided by drive manufacturer, and show
         many of the current drives being distributed, with their drive
         specifications.


         Hard Drive Specifications
         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

         MODEL    = manufacturer's model number designation
         FORM     = Form Factor, Drive Physical Sizing
         H        = Drive Height  (H=Half, F=Full, 1=1")
         TYPE     = Interface type
         CAPACITY = Formatted drive capacity
         ACCESS   = Random Seek Time
         CYL      = Number of Cylinders
         HDS      = Number of Heads
         SEC      = Number of Sectors per Cylinder
         PRCMP    = Write Precomp Cylinder
         A        = Actuator Type (V=Voice Coil, S=Stepper Motor)





































         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         Hard Drive Specifications




         KALOK

           MODEL   FORM  H  TYPE  CAPACITY  ACCESS  CYL  HDS  SEC  PRCMP  A

         Octagon20 3.5"  H  MFM    21.4MB    40ms   615   4   17   none   S
         Octagon30 3.5"  H  RLL    32.8MB    40ms   615   4   26   none   S
         Octagon40 3.5"  H  RLL    40.8MB    25ms   664   4   30   none   S
















































         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         Kalok  1




         MAXTOR

           MODEL   FORM  H  TYPE  CAPACITY  ACCESS  CYL  HDS  SEC  PRCMP  A

          XT-1085  5.25" F  MFM    71.3MB    28ms  1024   8               V
          XT-1140  5.25" F  MFM   119.9MB    27ms   918  15               V
          XT-2190  5.25" F  MFM   159.8MB    29ms  1224  15               V
          XT-4170S 5.25" F  SCSI  157.5MB    14ms  1224   7               V
          XT-4170E 5.25" F  ESDI  157.9MB    14ms  1224   7               V

          7040A    3.5"  1  IDE    40.5MB    17ms   977   5    17     na  V
          7040A    3.5"  1  IDE    40.7MB    17ms   981   5    17     na  V
          7040A    3.5"  1  IDE    40.9MB    17ms   524   4    40     na  V
          7080A    3.5"  1  IDE    76.5MB    17ms  1024   9    17     na  V
          7080A    3.5"  1  IDE    80.0MB    17ms   497  10    33     na  V
          7080A    3.5"  1  IDE    80.4MB    17ms   832   6    33     na  V
          7080A    3.5"  1  IDE    81.4MB    17ms   981  10    17     na  V
          7080A    3.5"  1  IDE    82.1MB    17ms  1039   9    18     na  V





































         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         Maxtor  1




         MICROPOLIS

           MODEL   FORM  H  TYPE  CAPACITY  ACCESS  CYL  HDS  SEC  PRCMP  A

           1353                    75.0MB          1024   4    36
           1353A                   94.0MB          1024   5    36
           1354                   113.0MB          1024   6    36
           1354A                  132.0MB          1024   7    36
           1355                   150.0MB          1024   8    36

           1373                    72.0MB          1016   4    36
           1373A                   91.0MB          1016   5    36
           1374                   109.0MB          1016   6    36
           1374A                  127.0MB          1016   7    36
           1375                   145.0MB          1016   8    36

           1556-11                248.0MB          1224  11    36
           1557-12                270.0MB          1224  12    36
           1557-13                293.0MB          1224  13    36
           1558-14                315.0MB          1224  14    36
           1558-15                338.0MB          1224  15    36

           1673-4                  90.0MB          1245   4    36
           1673-5                 112.0MB          1245   5    36
           1674-6                 135.0MB          1245   6    36
           1674-7                 158.0MB          1245   7    36





























         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         Micropolis  1




         MICROSCIENCE

           MODEL   FORM  H  TYPE  CAPACITY  ACCESS  CYL  HDS  SEC  PRCMP  A

          HH-1050  5.25" H  MFM    44.6MB    28ms  1024   5               V
          HH-1080  5.25" H  RLL    65.5MB    28ms  1024   5               V
          HH-1075  5.25" H  MFM    62.4MB    28ms  1024   7               V
          HH-1090  5.25" H  MFM    80.1MB    28ms  1314   7               V
          HH-1095  5.25" H  RLL    95.4MB    28ms  1024   7               V
          HH-1120  5.25" H  RLL   122.4MB    28ms  1314   7               V
          HH-2120  5.25" H  ESDI  121.1MB    28ms  1024   7               V
          HH-2160  5.25" H  ESDI  160.1MB    28ms  1276   7               V
          HH-3120  5.25" H  SCSI  121.1MB    28ms  1314   7               V
          HH-3160  5.25" H  SCSI  169.5MB    28ms  1314   7               V
          4050     3.5"  H  MFM    44.5MB    18ms  1024   5               V
          4060     3.5"  H  RLL    66.8MB    18ms  1024   5               V
          4070     3.5"  H  MFM    62.3MB    18ms  1024   7               V
          4090     3.5"  H  RLL    93.4MB    18ms  1024   7               V
          5100     3.5"  H  ESDI  110.3MB    18ms   855   7               V
          6100     3.5"  H  SCSI  110.3MB    18ms   855   7               V
          7040     3.5"  H  IDE    47.2MB    18ms   855   3               V
          7100     3.5"  H  IDE   110.3MB    18ms   855   7               V

































         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         Microscience  1




         MINISCRIBE

           MODEL   FORM  H  TYPE  CAPACITY  ACCESS  CYL  HDS  SEC  PRCMP  A

           8051A   3.5"  H  IDE    41.0MB    28ms   745   4               V
           8450    3.5"  H  RLL    39.0MB    45ms   771   4               S
           8450AT  3.5"  H  IDE    41.0MB    40ms   745   4               S
           8438    3.5"  H  RLL    31.0MB    68ms   615   4               S
           8051S   3.5"  H  SCSI   43.0MB    28ms   799   4               V
           8450XT  3.5"  H  IDE    41.0MB    68ms   805   4               S
           8225S   3.5"  H  SCSI   20.0MB    68ms   809   2               S
           8225XT  3.5"  H  IDE    20.0MB    68ms   805   2               S
           8450S   3.5"  H  SCSI   40.0MB    68ms   809   4               S
           8425F   3.5"  H  MFM    20.0MB    40ms   615   4               S
           8425    3.5"  H  MFM    20.0MB    68ms   615   4        300    S
           8225    3.5"  H  RLL    20.0MB    68ms   771   2               S
           8225AT  3.5"  H  IDE    20.0MB    40ms   747   2               S
           8425S   3.5"  H  SCSI   20.0MB    68ms   617   4               S
           3650    5.25" H  MFM    40.0MB    61ms   809   5               S
           3180E   5.25" H  ESDI  157.0MB    17ms  1250   7               V



































         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         MiniScribe  1




         PRIAM

           MODEL   FORM  H  TYPE  CAPACITY  ACCESS  CYL  HDS  SEC  PRCMP  A

       ID45H       5.25" H  MFM    44.3MB    25ms  1018   5               V
       ID62-AT-D2  5.25" F  MFM    62.0MB    28ms  1018   7               V
       ID130-AT-D2 5.25" F  MFM   132.9MB    20ms  1218  15               V
       ID120       5.25" H  ESDI  121.1MB    28ms  1017   7               V















































         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         Priam  1




         QUANTUM

           MODEL   FORM  H  TYPE  CAPACITY  ACCESS  CYL  HDS  SEC  PRCMP  A

       52AT        3.5"  H  IDE    52.0MB      ms   751   8    17   na    V


















































         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         Quantum 1




         RODIME

           MODEL   FORM  H  TYPE  CAPACITY  ACCESS  CYL  HDS  SEC  PRCMP  A

           3058T   3.5"  H  SCSI   45.3MB    18ms   868   3               V
           3088T   3.5"  H  SCSI   75.6MB    18ms   868   5               V
           3128T   3.5"  H  SCSI  105.8MB    18ms   868   7               V
           3059T   3.5"  H  SCSI   46.7MB    18ms  1216   2               V
           3089T   3.5"  H  SCSI   70.0MB    18ms  1216   3               V
           3129T   3.5"  H  SCSI  105.8MB    18ms  1091   5               V
           5178S   5.25" H  SCSI  144.2MB    19ms  1219   7               V
           3058A   3.5"  H  IDE    45.3MB    18ms   868   3               V
           3088A   3.5"  H  IDE    75.6MB    18ms   868   5               V
           3128A   3.5"  H  IDE   105.8MB    18ms   868   7               V
           3135A   3.5"  H  IDE   112.5MB    19ms   923   7               V
           3059A   3.5"  H  IDE    46.7MB    18ms  1216   2               V
           3089A   3.5"  H  IDE    70.0MB    18ms  1216   3               V
           3129A   3.5"  H  IDE   105.8MB    18ms  1091   5               V
           3139A   3.5"  H  IDE   112.5MB    18ms  1168   5               V
           3045    3.5"  H  MFM    37.9MB    28ms   872   5               V
           3055    3.5"  H  MFM    45.6MB    28ms   872   6               V
           3065    3.5"  H  MFM    53.1MB    28ms   872   7               V
           5090    5.25" H  MFM    74.6MB    28ms  1224   7               V
           3060R   3.5"  H  RLL    49.9MB    28ms   750   5               V
           3075R   3.5"  H  RLL    59.9MB    28ms   750   6               V
           3085R   3.5"  H  RLL    69.9MB    28ms   750   7               V
           5130R   5.25" H  RLL   114.1MB    28ms  1224   7               V




























         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         Rodime  1




         SEAGATE

           MODEL   FORM  H  TYPE  CAPACITY  ACCESS  CYL  HDS  SEC  PRCMP  A

          ST125    3.5"  H  MFM    21.4MB    40ms   615   4   17   none   S
          ST125-1  3.5"  H  MFM    21.4MB    28ms   615   4   17   none   S
          ST125A   3.5"  H  IDE    21.5MB    28ms   404   4        na     S
          ST125N   3.5"  H  SCSI   21.5MB    28ms   407   4        none   S
          ST138    3.5"  H  MFM    32.1MB    28ms   615   6   17   none   S
          ST138A   3.5"  H  IDE    32.1MB    28ms   604   4        na     S
          ST138R   3.5"  H  RLL    32.7MB    28ms   615   4   26   none   S
          ST138N   3.5"  H  SCSI   32.3MB    28ms   613   4   26   none   S
          ST151    3.5"  H  MFM    42.5MB    24ms   977   5   17   none   V
          ST157A   3.5"  H  RLL    44.7MB    28ms   560   6   26   na     S
          ST157R   3.5"  H  RLL    49.1MB    28ms   615   6   26   none   S
          ST157N   3.5"  H  RLL    48.6MB    28ms   613   6   26   none   S
          ST177N   3.5"  H  SCSI   60.8MB    24ms   921   5               V

          ST225    5.25" H  MFM    21.4MB    65ms   615   4   17   300    S
          ST225N   5.25" H  SCSI   21.3MB    65ms   615   4   17   none   S
          ST225R   5.25" H  RLL    21.2MB    70ms   667   2               S
          ST238R   5.25" H  RLL    32.7MB    65ms   615   4   26   none   S
          ST250R   5.25" H  RLL    42.3MB    70ms   667   4               S
          ST251    5.25" H  MFM    42.8MB    40ms   820   6   17   none   S
          ST251-1  5.25" H  MFM    42.8MB    28ms   820   6   17   none   S
          ST251R   5.25" H  RLL    43.6MB    40ms   820   4   26   none   S
          ST251N   5.25" H  SCSI   43.1MB    40ms   818   4   26   none   S
          ST251N-1 5.25" H  SCSI   43.2MB    28ms   630   4        none   S
          ST277R   5.25" H  RLL    65.5MB    40ms   820   6   26   none   S
          ST277R-1 5.25" H  RLL    65.5MB    28ms   820   6   26   none   S
          ST277N   5.25" H  SCSI   64.9MB    40ms   818   6   26   none   S
          ST277N-1 5.25" H  SCSI   64.9MB    28ms   628   6        none   S
          ST280A   3.5"  H  IDE    71.0MB          1024   8   17   na     V
          ST296N   5.25" H  SCSI   85.0MB    28ms   818   6   34          S





















         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         Seagate  1




          ST1090A           IDE    79.5MB          1072   5   29   na
          ST1090A           IDE    75.8MB           335  16   29   na
          ST1096N  3.5"  H  SCSI   83.9MB    24ms   906   7               V

          ST1100            MFM    83.9MB          1072   9   17   none
          ST1102A  3.5"  H  IDE    89.1MB          1024  10   17   na     V
          ST1111E           ESDI   94.2MB          1072   5   36
          ST1111E           ESDI   88.9MB          1072   5   34
          ST1126A           IDE   111.4MB          1072   7   29   na
          ST1126A           IDE   106.2MB           469  16   29   na
          ST1144A  3.5"  H  IDE   130.7MB          1001  15   17   na     V
          ST1144A  3.5"  H  IDE   130.7MB          1024  14   17   na     V
          ST1150R           RLL   128.4MB          1072   9   26   300
          ST1162A           IDE   143.2MB          1072   9   29   na
          ST1162A           IDE   136.6MB           603  16   29   na
          ST1186A           IDE   164.1MB          1272   7   36   na
          ST1186A           IDE   156.5MB           636   9   56   na

          ST1201A           IDE   177.8MB          1072   9   36   na
          ST1201A           IDE   169.5MB           804   9   48   na
          ST1201E           ESDI  169.5MB          1072   9   36
          ST1201E           ESDI  160.1MB          1072   9   34
          ST1239A           IDE   211.0MB          1272   9   36   na
          ST1239A           IDE   201.2MB           954  12   36   na

          ST3096A           IDE    89.1MB          1024  10   17   na
          ST3096A           IDE    89.0MB           836   8   26   na
          ST3120A           IDE   106.9MB          1024  12   17   na
          ST3144A           IDE   130.7MB          1001  15   17   na

          ST4038   5.25"    MFM    31.9MB    40ms   733   5   17   300
          ST4051            MFM    42. MB    40ms   977   5   17   none
          ST4053   5.25" F  MFM    44.5MB    28ms  1024   5   17   none   V
          ST4096   5.25" F  MFM    80.2MB    28ms  1024   9   17   none   V
          ST4144R  5.25" F  RLL   122.7MB    28ms  1024   9   26   none   V
          ST4192E  5.25"    ESDI  169.1MB    17ms  1147   8   36
          ST4192N  5.25"    SCSI  168.5MB    17ms  1147   8   36


















         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         Seagate  2




        94155-85   5.25" F  MFM    71.3MB    28ms  1024   8               V
        94155-85P  5.25" F  MFM    71.3MB    28ms  1024   8               V
        94155-86   5.25" F  MFM    72.5MB    28ms   925   9               V
        94155-96   5.25" F  MFM    80.2MB    28ms  1024   9               V
        94155-96P  5.25" F  MFM    8O.2MB    28ms  1024   9               V
        94155-135  5.25" F  RLL   115.0MB    28ms   960   9               V
        94155-135P 5.25" F  RLL   115.0MB    28ms   960   9               V
        94205-51   5.25" H  MFM    43.0MB    28ms   989   5               V
        94205-77   5.25" H  RLL    65.OMB    28ms   989   5               V
        94204-74   5.25" H  IDE    65.5MB    28ms   941   5               V
        94204-81   5.25" H  IDE    71.3MB    29ms  1024   5               V
        94166-182  5.25" F  ESDI  155.0MB  16.5ms   969   9               V
        94166-141  5.25" F  ESDI  121.0MB  16.5ms   969   7               V
        94166-101  5.25" F  ESDI   86.0MB  16.5ms   969   5               V
        94161-182  5.25" F  SCSI  155.0MB  16.5ms   969   9               V
        94161-141  5.25" F  SCSI  121.0MB  16.5ms   969   7               V
        94161-101  5.25" F  SCSI   86.0MB  16.5ms   969   5               V
        94211-106  5.25" H  SCSI   91.0MB    20ms   969   5               V
        94216-106  5.25" H  ESDI   91.0MB    18ms   969   5               V
        94355-100  3.5"  H  MFM    88.0MB    15ms  1072   9               V
        94355-150  3.5"  H  RLL   133.0MB    15ms  1072   9               V
        94356-111  3.5"  H  ESDI   98.0MB    15ms  1072   5               V
        94356-155  3.5"  H  ESDI  138.0MB    15ms  1072   7               V
        94354-111  3.5"  H  IDE    98.0MB    15ms  1072   5               V
        94354-126  3.5"  H  IDE   111.0MB    15ms  1072   7               V
        94354-133  3.5"  H  IDE   117.0MB    15ms  1272   5               V
        94354-155  3.5"  H  IDE   138.0MB    15ms  1072   7               V
        94354-160  3.5"  H  IDE   143.0MB    15ms  1072   9               V
        94354-186  3.5"  H  IDE   164.0MB    15ms  1272   7               V
        94351-111  3.5"  H  SCSI   98.0MB    15ms  1068   5               V
        94351-126  3.5"  H  SCSI  111.0MB    15ms  1068   7               V
        94351-155  3.5"  H  SCSI  138.0MB    15ms  1068   7               V
        94351-160  3.5"  H  SCSI  142.0MB    15ms  1068   9               V
        94351-133S 3.5"  H  SCSI  116.0MB    15ms  1268   5               V
        94351-155S 3.5"  H  SCSI  138.0MB    15ms  1068   7               V
        94351-186S 3.5"  H  SCSI  163.0MB    15ms  1268   7               V
        94311-136S 3.5"  H  SCSI  120.0MB    15ms   N/A   5               V
        94311-136  3.5"  H  SCSI  120.0MB    15ms   N/A   5               V
        94314-136  3.5"  H  IDE   120.OMB    15ms   N/A   5               V
        94316-136  3.5"  H  ESDI  120.0MB    15ms   N/A   5               V















         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         Seagate  3




         WESTERN DIGITAL

           MODEL   FORM  H  TYPE  CAPACITY  ACCESS  CYL  HDS  SEC  PRCMP  A

        WD93028-X  3.5"  H  IDE    21.6MB    70ms   782   2               S
        WD93038-X  3.5"  H  IDE    32.4MB    70ms   782   3               S
        WD93048-X  3.5"  H  IDE    43.2MB    70ms   782   4               S
        WD93028-AD 3.5"  H  IDE    21.6MB    69ms   782   2               S
        WD93048-AD 3.5"  H  IDE    43.2MB    69ms   782   4               S
        WD93024-A  3.5"  H  IDE    21.6MB    28ms   782   2               S
        WD93044-A  3.5"  H  IDE    43.2MB    28ms   782   4               S
        WD93028-A  3.5"  H  IDE    20.0MB    70ms   782   2               S
        WD93048-A  3.5"  H  IDE    40.0MB    70ms   782   4               S










































         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         Western Digital  1




         ST506/412 MFM/RLL INTERFACE
         ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

         Host Adapters usually support two Hard drives and two Floppy drives.

         Controllers are available with varying Interleave values.
         Transfer rates at Interleaves are approximately:

           4:1  125 to 150 kBytes per second
           3:1  175 to 200 kBytes per second
           2:1  250 to 300 kBytes per second
           1:1  512 to 600 kBytes per second


         Drive Select Jumpers
         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

         A jumper must be installed to select the desired "Drive Select"
         number.  Drive Numbers may start at 1 or 0.  In the following
         information, we will assume that the drive numbers start at 1.
         Therefore, Drive Select 1 is the first jumper position, and Drive
         Select 2 is the second jumper position, etc.

         Examine the large cable that connects the controller to the drive.
         In many cases the cable will have connectors at both ends and a
         third connector approximately 6 inches from one end.  Check to see
         if the ribbon cable is split with a group of wires twisted between
         the two connectors at the drive end.

         þ "C" Drive Configuration

           If you have a twisted cable, configure the drive as Drive Select
           2.

           If you have an untwisted cable, configure the drive as Drive
           Select 1.

         þ "D" Drive Configuration

           If you are connecting a second hard drive, configure the drive
           as Drive Select 2.

         Resistor Termination Packs
         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

         Most drive manufacturers tell you to remove the resistor
         termination packs on all but the last drive on the cable when you
         are installing multiple drives.  In most cases it will not affect
         drive performance to leave the termination packs installed.  You
         will also have less chance of losing or misplacing the packs for
         when you decide to remove a drive.




         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         ST506/412 MFM/RLL Interface  1



         MFM/RLL Cable Pinouts
         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

            1 - GND                 2 - /Reduced Write Current
            3 - GND                 4 - reserved
            5 - GND                 6 - /Write Gate
            7 - GND                 8 - /Seek Complete
            9 - GND                10 - /Track 00
           11 - GND                12 - /Write Fault
           13 - GND                14 - /Head Select 2^0
           15 - GND                16 - reserved
           17 - GND                18 - /Head Select 2^1
           19 - GND                20 - /Index
           21 - GND                22 - /Ready
           23 - GND                24 - /Step
           25 - GND                26 - /Drive Select 1
           27 - GND                28 - /Drive Select 2
           29 - GND                30 - reserved
           31 - GND                32 - reserved
           33 - GND                34 - /Direction In

            1 - Drive Select        2 - GND
            3 - reserved            4 - GND
            5 - spare               6 - GND
            7 - reserved            8 - GND
            9 - spare              10 - spare
           11 - GND                12 - GND
           13 - MFM Write Data     14 - /MFM Write Data
           15 - GND                16 - GND
           17 - MFM Read Data      18 - /MFM Read Data
           19 - GND                20 - GND

         MFM/RLL Cabling
         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

         þ Single Hard Drive, Single Cable set

           Ú¿                   Ú¿
           ³ÆÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍµ³   Red Stripe is Pin 1.
           ³³                   ³³   Many connectors use a V marking to
           ³ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´³   signify Pin 1 in the plastic.
           ÀÙ                   ÀÙ
           Ú¿                   Ú¿
           ³ÆÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍµ³
           ³³                   ³³   Red Stripe is Pin 1.
           ³³                   ³³
           ³³                   ³³   Many connectors use a V marking to
           ³³                   ³³   signify Pin 1 in the plastic.
           ³³                   ³³
           ³³                   ³³
           ³ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´³
           ÀÙ                   ÀÙ

          Interface             "C"
                               Drive
                               DS#1
         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         ST506/412 MFM/RLL Interface  2




         þ Single/Dual Hard Drive, Untwisted Cable

           Ú¿                   Ú¿
           ³ÆÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍµ³   Red Stripe is Pin 1.
           ³³                   ³³   Many connectors use a V marking to
           ³ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´³   signify Pin 1 in the plastic.
           ÀÙ                   ÀÙ
           Ú¿                   Ú¿
           ³ÆÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍµ³   Red Stripe is Pin 1.
           ³³                   ³³   Many connectors use a V marking to
           ³ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´³   signify Pin 1 in the plastic.
           ÀÙ                   ÀÙ
           Ú¿             Ú¿    Ú¿
           ³ÆÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍµÆÍÍÍÍµ³
           ³³             ³³    ³³   Red Stripe is Pin 1.
           ³³             ³³    ³³
           ³³             ³³    ³³   Many connectors use a V marking to
           ³³             ³³    ³³   signify Pin 1 in the plastic.
           ³³             ³³    ³³
           ³³             ³³    ³³
           ³ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ÃÄÄÄÄ´³
           ÀÙ             ÀÙ    ÀÙ

          Interface      "D"    "C"
                        Drive  Drive
                        DS#2   DS#1


         þ Single/Dual Hard Drive, Twisted Cable

           Ú¿                   Ú¿
           ³ÆÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍµ³   Red Stripe is Pin 1.
           ³³                   ³³   Many connectors use a V marking to
           ³ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´³   signify Pin 1 in the plastic.
           ÀÙ                   ÀÙ
           Ú¿                   Ú¿
           ³ÆÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍµ³   Red Stripe is Pin 1.
           ³³                   ³³   Many connectors use a V marking to
           ³ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´³   signify Pin 1 in the plastic.
           ÀÙ                   ÀÙ
           Ú¿             Ú¿    Ú¿
           ³ÆÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍµÆÍÍÍÍµ³
           ³³             ³³    ³³   Red Stripe is Pin 1.
           ³³             ³³ >< ³³
           ³³             ³³    ³³   Many connectors use a V marking to
           ³³             ³³    ³³   signify Pin 1 in the plastic.
           ³³             ³³    ³³
           ³³             ³³    ³³
           ³ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ÃÄÄÄÄ´³
           ÀÙ             ÀÙ    ÀÙ

          Interface      "D"    "C"
                        Drive  Drive
                        DS#2   DS#2

         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         ST506/412 MFM/RLL Interface  3




         IDE INTERFACE
         ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

         Host Adapters usually support two AT interface drives and two
         Floppy drives.


         AT IDE Host Pinout
         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

            1 - /Host Reset         2 - GND
            3 - Host Data 7         4 - Host Data 8
            5 - Host Data 6         6 - Host Data 9
            7 - Host Data 5         8 - Host Data 10
            9 - Host Data 4        10 - Host Data 11
           11 - Host Data 3        12 - Host Data 12
           13 - Host Data 2        14 - Host Data 13
           15 - Host Data 1        16 - Host Data 14
           17 - Host Data 0        18 - Host Data 15
           19 - GND                20 - KEY
           21 - unused             22 - GND
           23 - /Host IOW          24 - GND
           25 - /Host IOR          26 - GND
           27 - IOCHRDY            28 - Host BALE
           29 - unused             30 - GND
           31 - Host IRQ           32 - /Host IOCS16
           33 - Host A1            34 - unused
           35 - Host A0            36 - Host A2
           37 - /Host CS0          38 - /Host CS1
           39 - /Active            40 - GND


         AT IDE Host Cabling
         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

           Ú¿             Ú¿    Ú¿
           ³ÆÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍµÆÍÍÍÍµ³
           ³³             ³³    ³³   Red Stripe is Pin 1.
           ³³             ³³    ³³
           ³³             ³³    ³³   Many connectors use a V marking to
           ³³             ³³    ³³   signify Pin 1 in the plastic.
           ³³             ³³    ³³
           ³³             ³³    ³³
           ³ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ÃÄÄÄÄ´³
           ÀÙ             ÀÙ    ÀÙ

          Host          Master Slave
                        1st    2nd
                        Drive  Drive






         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         IDE Interface  1




         BIOS Settings
         ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

         Mfg.     Version    Drive    BIOS #
         ÄÄÄÄÄ    ÄÄÄÄÄÄÄ    ÄÄÄÄÄÄÄ  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

         AMI      4/9/90+    ST1102A  35
         AMI      4/9/90+    ST1144A  9, 47, 45

         Award    3.04+      ST1102A  33
         Award    3.04+      ST1144A  9, 41

         QuadTel  3.04+      ST1102A  40
         QuadTel  3.04+      ST1144A  9

         Phoenix  3.10+      ST1102A  35
         Phoenix  3.10+      ST1144A  9, 41






































         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         BIOS Settings  1




         BIOS Error Codes
         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

         The majority of 286/386/486 BIOS' today provide full english
         error messages.

         The IBM Error code numbers for Fixed Disks are:

           1700 Code series


           1701 Fixed disk POST error
           1702 Fixed disk adapter error
           1703 Fixed disk drive error
           1704 Fixed disk adapter or drive error
           1780 Fixed disk 0 failure
           1781 Fixed disk 1 failure
           1782 Fixed disk controller failure
           1790 Fixed disk 0 error
           1791 Fixed disk 1 error



































         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         BIOS Error Codes  1



                             An Actual AT BIOS


      Award 286 Modular BIOS          IBM PC/AT Technical
        Version 3.02m (AT)              Reference Manual

   Type Cyl  Hd Sct PreCmp LZone    Cyl  Hd Sct PreCmp LZone   Drive

    1   306   4  17   128    305    306   4  17   128    305   Standard 10M
    2   615   4  17   300    615    615   4  17   300    615   Standard 20M
    3   615   6  17   300    615    615   6  17   300    615   Standard 30M
    4   940   8  17   512    940    940   8  17   512    940
    5   940   6  17   512    940    940   6  17   512    940
    6   615   4  17  NONE    615    615   4  17  NONE    615
    7   462   8  17   256    511    462   8  17   256    511
    8   733   5  17  NONE    733    733   5  17  NONE    733
    9   900  15  17  NONE    901    900  15  17  NONE    901
   10   820   3  17  NONE    820    820   3  17  NONE    820
   11   855   5  17  NONE    855    855   5  17  NONE    855
   12   855   7  17  NONE    855    855   7  17  NONE    855
   13   306   8  17   128    319    306   8  17   128    319
   14   733   7  17  NONE    733    733   7  17  NONE    733
   15   n/a                         Extended Parameters
   16   612   4  17     0    663    612   4  17   ALL    663
   17   977   5  17   300    977    977   5  17   300    977
   18   977   7  17  NONE    977    977   7  17  NONE    977
   19  1024   7  17   512   1023   1024   7  17   512   1023
   20   733   5  17   300    732    733   5  17   300    732
   21   733   7  17   300    732    733   7  17   300    732
   22   733   5  17   300    733    733   7  17   300    733
   23   306   4  17     0    336    306   4  17   ALL    336
   24   977   5  17  NONE    976    Reserved
   25  1024   9  17  NONE   1279    Reserved                   Seagate 4096
   26  1224   7  17  NONE   1223    Reserved                   Maxtor 2085
   27  1224  11  17  NONE   1223    Reserved                   Maxtor 2140
   28  1224  15  17  NONE   1223    Reserved                   Maxtor 2190
   29  1024   8  17  NONE   1023    Reserved                   Maxtor 1085
   30  1024  11  17  NONE   1023    Reserved                   Maxtor 1105
   31   918  11  17  NONE   1023    Reserved                   Maxtor 1170
   32   925   9  17  NONE    926    Reserved                   CDC 9415
   33  1024  10  17  NONE   1023    Reserved                   Generic 10head
   34  1024  12  17  NONE   1023    Reserved                   Generic 12head
   35  1024  13  17  NONE   1023    Reserved                   Generic 13head
   36  1024  14  17  NONE   1023    Reserved                   Generic 14head
   37  1024   2  17  NONE   1023    Reserved                   Generic 2head
   38  1024  16  17  NONE   1023    Reserved                   Generic 16head
   39   918  15  17  NONE   1023    Reserved                   Maxtor 1140
   40   820   6  17  NONE    820    Reserved                   Seagate 251
   41     0   0   0     0      0    Reserved
   42     0   0   0     0      0    Reserved
   43     0   0   0     0      0    Reserved
   44     0   0   0     0      0    Reserved
   45     0   0   0     0      0    Reserved
   46     0   0   0     0      0    Reserved
   47     0   0   0     0      0    Reserved
  NONE

         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         An Actual BIOS  1




         Award BIOS Version 3.03 common drives

         17  Seagate ST-151    40Mb 24ms
         40  Seagate ST-251    40Mb 40ms
         40  Seagate ST-251-1  40Mb 28ms
         03  Miniscribe 3650   40Mb 61ms
         24  Miniscribe 3053   40Mb 28ms
         03  Seagate ST-157    50Mb 40ms RLL
         03  Seagate ST-157-1  50Mb 28ms RLL
         40  Seagate ST-277    60Mb 28ms RLL
         18  Miniscribe        72Mb 28ms
         29  Micropolis 1335   72Mb 28ms
         29  Maxtor 1085       72Mb 28ms
         25  Seagate ST-4096   80Mb 28ms
         39  Maxtor 1140      110Mb 28ms
         39  Maxtor 2190      150Mb 28ms




         AT BIOS FD_TBL Fixed Disk Parameter Table (IBM AT Tech Ref Pg.5-185)

         Address: $FE00:0401
          --------------------------------------------------
           INITIALIZE DRIVE CHARACTERISTICS

           FIXED DISK PARAMETER TABLE

            - THE TABLE IS COMPOSED OF A BLOCK DEFINED AS:

            +0  (1 WORD) - MAXIMUM NUMBER OF CYLINDERS
            +2  (1 BYTE) - MAXIMUM NUMBER OF HEADS
            +3  (1 WORD) - NOT USED/SEE PC-XT
            +5  (1 WORD) - STARTING WRITE PRECOMPENSATION CYL
            +7  (1 BYTE) - NOT USED/SEE PC-XT
            +8  (1 BYTE) - CONTROL BYTE
                           BIT    7 DISABLE RETRIES -OR-
                           BIT    6 DISABLE RETRIES
                           BIT    3 MORE THAN 8 HEADS
            +9  (3 BYTES)- NOT USED/SEE PC-XT
           +12  (1 WORD) - LANDING ZONE
           +14  (1 BYTE) - NUMBER OF SECTORS/TRACK
           +15  (1 BYTE) - RESERVED FOR FUTURE USE

                 - TO DYNAMICALLY DEFINE A SET OF PARAMETERS
                   BUILD A TABLE FOR UP TO 15 TYPES AND PLACE
                   THE CORRESPONDING VECTOR INTO INTERRUPT 41
                   FOR DRIVE 0 AND INTERRUPT 46 FOR DRIVE 1.
          --------------------------------------------------






         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         AT Technical Reference Fixed Disk  1




         0401            FD_TBL:

                        - DRIVE TYPE 01 -

         0401 0132           DW   0306D          ;CYLINDERS
         0403 04             DB   04D            ;HEADS
         0404 0000           DW   0
         0406 0080           DW   0128D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         0408 00             DB   0
         0409 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         040A 00 00 00       DB   0,0,0
         040D 0131           DW   0305D          ;LANDING ZONE
         040F 11             DB   17D            ;SECTORS/TRACK
         0410 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 02 -

         0411 0267           DW   0615D          ;CYLINDERS
         0413 04             DB   04D            ;HEADS
         0414 0000           DW   0
         0416 012C           DW   0300D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         0418 00             DB   0
         0419 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         041A 00 00 00       DB   0,0,0
         041D 0267           DW   0615D          ;LANDING ZONE
         041F 11             DB   17D            ;SECTORS/TRACK
         0420 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 03 -

         0421 0267           DW   0615D          ;CYLINDERS
         0423 06             DB   06D            ;HEADS
         0424 0000           DW   0
         0426 012C           DW   0300D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         0428 00             DB   0
         0429 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         042A 00 00 00       DB   0,0,0
         042D 0267           DW   0615D          ;LANDING ZONE
         042F 11             DB   17D            ;SECTORS/TRACK
         0430 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 04 -

         0431 03AC           DW   0940D          ;CYLINDERS
         0433 08             DB   08D            ;HEADS
         0434 0000           DW   0
         0436 0200           DW   0512D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         0438 00             DB   0
         0439 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         043A 00 00 00       DB   0,0,0
         043D 03AC           DW   0940D          ;LANDING ZONE
         043F 11             DB   17D            ;SECTORS/TRACK
         0440 00             DB   0


         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         AT Technical Reference Fixed Disk  2



                        - DRIVE TYPE 05 -

         0441 03AC           DW   0940D          ;CYLINDERS
         0443 06             DB   06D            ;HEADS
         0444 0000           DW   0
         0446 0200           DW   0512D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         0448 00             DB   0
         0449 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         044A 00 00 00       DB   0,0,0
         044D 03AC           DW   0940D          ;LANDING ZONE
         044F 11             DB   17D            ;SECTORS/TRACK
         0450 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 06 -

         0451 0267           DW   0615D          ;CYLINDERS
         0453 04             DB   04D            ;HEADS
         0454 0000           DW   0
         0456 FFFF           DW   0FFFFH         ;NO WRITE PRECOMP
         0458 00             DB   0
         0459 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         045A 00 00 00       DB   0,0,0
         045D 0267           DW   0615D          ;LANDING ZONE
         045F 11             DB   17D            ;SECTORS/TRACK
         0460 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 07 -

         0461 01CE           DW   0462D          ;CYLINDERS
         0463 08             DB   08D            ;HEADS
         0464 0000           DW   0
         0466 0100           DW   0256D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         0468 00             DB   0
         0469 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         046A 00 00 00       DB   0,0,0
         046D 01FF           DW   0511D          ;LANDING ZONE
         046F 11             DB   17D            ;SECTORS/TRACK
         0470 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 08 -

         0471 02DD           DW   0733D          ;CYLINDERS
         0473 05             DB   05D            ;HEADS
         0474 0000           DW   0
         0476 FFFF           DW   0FFFFH         ;NO WRITE PRECOMP
         0478 00             DB   0
         0479 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         047A 00 00 00       DB   0,0,0
         047D 02DD           DW   0733D          ;LANDING ZONE
         047F 11             DB   17D            ;SECTORS/TRACK
         0480 00             DB   0





         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         AT Technical Reference Fixed Disk  3



                        - DRIVE TYPE 09 -

         0481 0384           DW   0900D          ;CYLINDERS
         0483 0F             DB   15D            ;HEADS
         0484 0000           DW   0
         0486 FFFF           DW   0FFFFH         ;NO WRITE PRECOMP
         0488 00             DB   0
         0489 08             DB   008H           ;CONTROL BYTE
         048A 00 00 00       DB   0,0,0
         048D 0385           DW   0901D          ;LANDING ZONE
         048F 11             DB   17D            ;SECTORS/TRACK
         0490 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 10 -

         0491 0334           DW   0820D          ;CYLINDERS
         0493 03             DB   03D            ;HEADS
         0494 0000           DW   0
         0496 FFFF           DW   0FFFFH         ;NO WRITE PRECOMP
         0498 00             DB   0
         0499 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         049A 00 00 00       DB   0,0,0
         049D 0334           DW   0820D          ;LANDING ZONE
         049F 11             DB   17D            ;SECTORS/TRACK
         04A0 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 11 -

         04A1 0357           DW   0855D          ;CYLINDERS
         04A3 05             DB   05D            ;HEADS
         04A4 0000           DW   0
         04A6 FFFF           DW   0FFFFH         ;NO WRITE PRECOMP
         04A8 00             DB   0
         04A9 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         04AA 00 00 00       DB   0,0,0
         04AD 0357           DW   0855D          ;LANDING ZONE
         04AF 11             DB   17D            ;SECTORS/TRACK
         04B0 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 12 -

         04B1 0357           DW   0855D          ;CYLINDERS
         04B3 07             DB   07D            ;HEADS
         04B4 0000           DW   0
         04B6 FFFF           DW   0FFFFH         ;NO WRITE PRECOMP
         04B8 00             DB   0
         04B9 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         04BA 00 00 00       DB   0,0,0
         04BD 0357           DW   0855D          ;LANDING ZONE
         04BF 11             DB   17D            ;SECTORS/TRACK
         04C0 00             DB   0





         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         AT Technical Reference Fixed Disk  4



                        - DRIVE TYPE 13 -

         04C1 0132           DW   0306D          ;CYLINDERS
         04C3 08             DB   08D            ;HEADS
         04C4 0000           DW   0
         04C6 0080           DW   0128D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         04C8 00             DB   0
         04C9 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         04CA 00 00 00       DB   0,0,0
         04CD 013F           DW   0319D          ;LANDING ZONE
         04CF 11             DB   17D            ;SECTORS/TRACK
         04D0 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 14 -

         04D1 02DD           DW   0733D          ;CYLINDERS
         04D3 07             DB   07D            ;HEADS
         04D4 0000           DW   0
         04D6 FFFF           DW   0FFFFH         ;NO WRITE PRECOMP
         04D8 00             DB   0
         04D9 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         04DA 00 00 00       DB   0,0,0
         04DD 02DD           DW   0733D          ;LANDING ZONE
         04DF 11             DB   17D            ;SECTORS/TRACK
         04E0 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 15 -   RESERVED  ***DO NOT USE***

         04E1 0000           DW   0000D          ;CYLINDERS
         04E3 00             DB   00D            ;HEADS
         04E4 0000           DW   0
         04E6 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         04E8 00             DB   0
         04E9 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         04EA 00 00 00       DB   0,0,0
         04ED 0000           DW   0000D          ;LANDING ZONE
         04EF 00             DB   00D            ;SECTORS/TRACK
         04F0 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 16 -

         04F1 0264           DW   0612D          ;CYLINDERS
         04F3 04             DB   04D            ;HEADS
         04F4 0000           DW   0
         04F6 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP ALL CYLINDERS
         04F8 00             DB   0
         04F9 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         04FA 00 00 00       DB   0,0,0
         04FD 0297           DW   0663D          ;LANDING ZONE
         04FF 11             DB   17D            ;SECTORS/TRACK
         0500 00             DB   0





         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         AT Technical Reference Fixed Disk  5



                        - DRIVE TYPE 17 -

         0501 03D1           DW   0977D          ;CYLINDERS
         0503 05             DB   05D            ;HEADS
         0504 0000           DW   0
         0506 012C           DW   0300D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         0508 00             DB   0
         0509 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         050A 00 00 00       DB   0,0,0
         050D 03D1           DW   0977D          ;LANDING ZONE
         050F 11             DB   17D            ;SECTORS/TRACK
         0510 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 18 -

         0511 03D1           DW   0977D          ;CYLINDERS
         0513 07             DB   07D            ;HEADS
         0514 0000           DW   0
         0516 FFFF           DW   0FFFFH         ;NO WRITE PRECOMP
         0518 00             DB   0
         0519 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         051A 00 00 00       DB   0,0,0
         051D 03D1           DW   0977D          ;LANDING ZONE
         051F 11             DB   17D            ;SECTORS/TRACK
         0520 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 19 -

         0521 0400           DW   1024D          ;CYLINDERS
         0523 07             DB   07D            ;HEADS
         0524 0000           DW   0
         0526 0200           DW   0512D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         0528 00             DB   0
         0529 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         052A 00 00 00       DB   0,0,0
         052D 03FF           DW   1023D          ;LANDING ZONE
         052F 11             DB   17D            ;SECTORS/TRACK
         0530 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 20 -

         0531 02DD           DW   0733D          ;CYLINDERS
         0533 05             DB   05D            ;HEADS
         0534 0000           DW   0
         0536 012C           DW   0300D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         0538 00             DB   0
         0539 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         053A 00 00 00       DB   0,0,0
         053D 02DC           DW   0732D          ;LANDING ZONE
         053F 11             DB   17D            ;SECTORS/TRACK
         0540 00             DB   0





         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         AT Technical Reference Fixed Disk  6



                        - DRIVE TYPE 21 -

         0541 02DD           DW   0733D          ;CYLINDERS
         0543 07             DB   07D            ;HEADS
         0544 0000           DW   0
         0546 012C           DW   0300D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         0548 00             DB   0
         0549 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         054A 00 00 00       DB   0,0,0
         054D 02DC           DW   0732D          ;LANDING ZONE
         054F 11             DB   17D            ;SECTORS/TRACK
         0550 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 22 -

         0551 02DD           DW   0733D          ;CYLINDERS
         0553 05             DB   05D            ;HEADS
         0554 0000           DW   0
         0556 012C           DW   0300D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         0558 00             DB   0
         0559 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         055A 00 00 00       DB   0,0,0
         055D 02DD           DW   0733D          ;LANDING ZONE
         055F 11             DB   17D            ;SECTORS/TRACK
         0560 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 23 -

         0561 0132           DW   0306D          ;CYLINDERS
         0563 04             DB   04D            ;HEADS
         0564 0000           DW   0
         0566 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP ALL CYLINDERS
         0568 00             DB   0
         0569 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         056A 00 00 00       DB   0,0,0
         056D 0150           DW   0336D          ;LANDING ZONE
         056F 11             DB   17D            ;SECTORS/TRACK
         0570 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 24 -

         0571 0000           DW   0000D          ;CYLINDERS
         0573 00             DB   00D            ;HEADS
         0574 0000           DW   0
         0576 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         0578 00             DB   0
         0579 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         057A 00 00 00       DB   0,0,0
         057D 0000           DW   0000D          ;LANDING ZONE
         057F 00             DB   00D            ;SECTORS/TRACK
         0580 00             DB   0





         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         AT Technical Reference Fixed Disk  7



                        - DRIVE TYPE 25 -

         0581 0000           DW   0000D          ;CYLINDERS
         0583 00             DB   00D            ;HEADS
         0584 0000           DW   0
         0586 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         0588 00             DB   0
         0589 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         058A 00 00 00       DB   0,0,0
         058D 0000           DW   0000D          ;LANDING ZONE
         058F 00             DB   00D            ;SECTORS/TRACK
         0590 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 26 -

         0591 0000           DW   0000D          ;CYLINDERS
         0593 00             DB   00D            ;HEADS
         0594 0000           DW   0
         0596 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         0598 00             DB   0
         0599 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         059A 00 00 00       DB   0,0,0
         059D 0000           DW   0000D          ;LANDING ZONE
         059F 00             DB   00D            ;SECTORS/TRACK
         05A0 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 27 -

         05A1 0000           DW   0000D          ;CYLINDERS
         05A3 00             DB   00D            ;HEADS
         05A4 0000           DW   0
         05A6 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         05A8 00             DB   0
         05A9 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         05AA 00 00 00       DB   0,0,0
         05AD 0000           DW   0000D          ;LANDING ZONE
         05AF 00             DB   00D            ;SECTORS/TRACK
         05B0 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 28 -

         05B1 0000           DW   0000D          ;CYLINDERS
         05B3 00             DB   00D            ;HEADS
         05B4 0000           DW   0
         05B6 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         05B8 00             DB   0
         05B9 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         05BA 00 00 00       DB   0,0,0
         05BD 0000           DW   0000D          ;LANDING ZONE
         05BF 00             DB   00D            ;SECTORS/TRACK
         05C0 00             DB   0





         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         AT Technical Reference Fixed Disk  8



                        - DRIVE TYPE 29 -

         05C1 0000           DW   0000D          ;CYLINDERS
         05C3 00             DB   00D            ;HEADS
         05C4 0000           DW   0
         05C6 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         05C8 00             DB   0
         05C9 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         05CA 00 00 00       DB   0,0,0
         05CD 0000           DW   0000D          ;LANDING ZONE
         05CF 00             DB   00D            ;SECTORS/TRACK
         05D0 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 30 -

         05D1 0000           DW   0000D          ;CYLINDERS
         05D3 00             DB   00D            ;HEADS
         05D4 0000           DW   0
         05D6 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         05D8 00             DB   0
         05D9 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         05DA 00 00 00       DB   0,0,0
         05DD 0000           DW   0000D          ;LANDING ZONE
         05DF 00             DB   00D            ;SECTORS/TRACK
         05E0 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 31 -

         05E1 0000           DW   0000D          ;CYLINDERS
         05E3 00             DB   00D            ;HEADS
         05E4 0000           DW   0
         05E6 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         05E8 00             DB   0
         05E9 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         05EA 00 00 00       DB   0,0,0
         05ED 0000           DW   0000D          ;LANDING ZONE
         05EF 00             DB   00D            ;SECTORS/TRACK
         05F0 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 32 -

         05F1 0000           DW   0000D          ;CYLINDERS
         05F3 00             DB   00D            ;HEADS
         05F4 0000           DW   0
         05F6 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         05F8 00             DB   0
         05F9 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         05FA 00 00 00       DB   0,0,0
         05FD 0000           DW   0000D          ;LANDING ZONE
         05FF 00             DB   00D            ;SECTORS/TRACK
         0600 00             DB   0





         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         AT Technical Reference Fixed Disk  9



                        - DRIVE TYPE 33 -

         0601 0000           DW   0000D          ;CYLINDERS
         0603 00             DB   00D            ;HEADS
         0604 0000           DW   0
         0606 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         0608 00             DB   0
         0609 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         060A 00 00 00       DB   0,0,0
         060D 0000           DW   0000D          ;LANDING ZONE
         060F 00             DB   00D            ;SECTORS/TRACK
         0610 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 34 -

         0611 0000           DW   0000D          ;CYLINDERS
         0613 00             DB   00D            ;HEADS
         0614 0000           DW   0
         0616 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         0618 00             DB   0
         0619 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         061A 00 00 00       DB   0,0,0
         061D 0000           DW   0000D          ;LANDING ZONE
         061F 00             DB   00D            ;SECTORS/TRACK
         0620 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 35 -

         0621 0000           DW   0000D          ;CYLINDERS
         0623 00             DB   00D            ;HEADS
         0624 0000           DW   0
         0626 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         0628 00             DB   0
         0629 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         062A 00 00 00       DB   0,0,0
         062D 0000           DW   0000D          ;LANDING ZONE
         062F 00             DB   00D            ;SECTORS/TRACK
         0630 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 36 -

         0631 0000           DW   0000D          ;CYLINDERS
         0633 00             DB   00D            ;HEADS
         0634 0000           DW   0
         0636 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         0638 00             DB   0
         0639 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         063A 00 00 00       DB   0,0,0
         063D 0000           DW   0000D          ;LANDING ZONE
         063F 00             DB   00D            ;SECTORS/TRACK
         0640 00             DB   0





         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         AT Technical Reference Fixed Disk  10



                        - DRIVE TYPE 37 -

         0641 0000           DW   0000D          ;CYLINDERS
         0643 00             DB   00D            ;HEADS
         0644 0000           DW   0
         0646 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         0648 00             DB   0
         0649 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         064A 00 00 00       DB   0,0,0
         064D 0000           DW   0000D          ;LANDING ZONE
         064F 00             DB   00D            ;SECTORS/TRACK
         0650 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 38 -

         0651 0000           DW   0000D          ;CYLINDERS
         0653 00             DB   00D            ;HEADS
         0654 0000           DW   0
         0656 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         0658 00             DB   0
         0659 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         065A 00 00 00       DB   0,0,0
         065D 0000           DW   0000D          ;LANDING ZONE
         065F 00             DB   00D            ;SECTORS/TRACK
         0660 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 39 -

         0661 0000           DW   0000D          ;CYLINDERS
         0663 00             DB   00D            ;HEADS
         0664 0000           DW   0
         0666 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         0668 00             DB   0
         0669 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         066A 00 00 00       DB   0,0,0
         066D 0000           DW   0000D          ;LANDING ZONE
         066F 00             DB   00D            ;SECTORS/TRACK
         0670 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 40 -

         0671 0000           DW   0000D          ;CYLINDERS
         0673 00             DB   00D            ;HEADS
         0674 0000           DW   0
         0676 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         0678 00             DB   0
         0679 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         067A 00 00 00       DB   0,0,0
         067D 0000           DW   0000D          ;LANDING ZONE
         067F 00             DB   00D            ;SECTORS/TRACK
         0680 00             DB   0

         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         AT Technical Reference Fixed Disk  11



                        - DRIVE TYPE 41 -

         0681 0000           DW   0000D          ;CYLINDERS
         0683 00             DB   00D            ;HEADS
         0684 0000           DW   0
         0686 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         0688 00             DB   0
         0689 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         068A 00 00 00       DB   0,0,0
         068D 0000           DW   0000D          ;LANDING ZONE
         068F 00             DB   00D            ;SECTORS/TRACK
         0690 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 42 -

         0691 0000           DW   0000D          ;CYLINDERS
         0693 00             DB   00D            ;HEADS
         0694 0000           DW   0
         0696 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         0698 00             DB   0
         0699 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         069A 00 00 00       DB   0,0,0
         069D 0000           DW   0000D          ;LANDING ZONE
         069F 00             DB   00D            ;SECTORS/TRACK
         06A0 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 43 -

         06A1 0000           DW   0000D          ;CYLINDERS
         06A3 00             DB   00D            ;HEADS
         06A4 0000           DW   0
         06A6 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         06A8 00             DB   0
         06A9 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         06AA 00 00 00       DB   0,0,0
         06AD 0000           DW   0000D          ;LANDING ZONE
         06AF 00             DB   00D            ;SECTORS/TRACK
         06B0 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 44 -

         06B1 0000           DW   0000D          ;CYLINDERS
         06B3 00             DB   00D            ;HEADS
         06B4 0000           DW   0
         06B6 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         06B8 00             DB   0
         06B9 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         06BA 00 00 00       DB   0,0,0
         06BD 0000           DW   0000D          ;LANDING ZONE
         06BF 00             DB   00D            ;SECTORS/TRACK
         06C0 00             DB   0

         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         AT Technical Reference Fixed Disk  12



                        - DRIVE TYPE 45 -

         06C1 0000           DW   0000D          ;CYLINDERS
         06C3 00             DB   00D            ;HEADS
         06C4 0000           DW   0
         06C6 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         06C8 00             DB   0
         06C9 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         06CA 00 00 00       DB   0,0,0
         06CD 0000           DW   0000D          ;LANDING ZONE
         06CF 00             DB   00D            ;SECTORS/TRACK
         06D0 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 46 -

         06D1 0000           DW   0000D          ;CYLINDERS
         06D3 00             DB   00D            ;HEADS
         06D4 0000           DW   0
         06D6 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         06D8 00             DB   0
         06D9 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         06DA 00 00 00       DB   0,0,0
         06DD 0000           DW   0000D          ;LANDING ZONE
         06DF 00             DB   00D            ;SECTORS/TRACK
         06E0 00             DB   0

                        - DRIVE TYPE 47 -

         06E1 0000           DW   0000D          ;CYLINDERS
         06E3 00             DB   00D            ;HEADS
         06E4 0000           DW   0
         06E6 0000           DW   0000D          ;WRITE PRECOMP CYLINDER
         06E8 00             DB   0
         06E9 00             DB   0              ;CONTROL BYTE
         06EA 00 00 00       DB   0,0,0
         06ED 0000           DW   0000D          ;LANDING ZONE
         06EF 00             DB   00D            ;SECTORS/TRACK
         06F0 00             DB   0


















         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         AT Technical Reference Fixed Disk  13



         AWARD BIOS V3.02m FD_TBL Fixed Disk Parameter Table

         0401 0132         DRIVE TYPE 01
         0403 04
         0404 0000
         0406 0080
         0408 00
         0409 00
         040A 00 00 00
         040D 0131
         040F 11
         0410 00

         0411 0267         DRIVE TYPE 02
         0413 04
         0414 0000
         0416 012C
         0418 00
         0419 00
         041A 00 00 00
         041D 0267
         041F 11
         0420 00

         0421 0267         DRIVE TYPE 03
         0423 06
         0424 0000
         0426 012C
         0428 00
         0429 00
         042A 00 00 00
         042D 0267
         042F 11
         0430 00

         0431 03AC         DRIVE TYPE 04
         0433 08
         0434 0000
         0436 0200
         0438 00
         0439 00
         043A 00 00 00
         043D 03AC
         043F 11
         0440 00

         0441 03AC         DRIVE TYPE 05
         0443 06
         0444 0000
         0446 0200
         0448 00
         0449 00
         044A 00 00 00
         044D 03AC
         044F 11
         0450 00
         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         Award BIOS Reference  1



         0451 0267         DRIVE TYPE 06
         0453 04
         0454 0000
         0456 FFFF
         0458 00
         0459 00
         045A 00 00 00
         045D 0267
         045F 11
         0460 00

         0461 01CE         DRIVE TYPE 07
         0463 08
         0464 0000
         0466 0100
         0468 00
         0469 00
         046A 00 00 00
         046D 01FF
         046F 11         
         0470 00

         0471 02DD         DRIVE TYPE 08
         0473 05
         0474 0000
         0476 FFFF
         0478 00
         0479 00
         047A 00 00 00
         047D 02DD
         047F 11
         0480 00

         0481 0384         DRIVE TYPE 09
         0483 0F
         0484 0000
         0486 FFFF
         0488 00
         0489 08
         048A 00 00 00
         048D 0385
         048F 11
         0490 00

         0491 0334         DRIVE TYPE 10
         0493 03
         0494 0000
         0496 FFFF
         0498 00
         0499 00
         049A 00 00 00
         049D 0334
         049F 11
         04A0 00


         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         Award BIOS Reference  2



         04A1 0357         DRIVE TYPE 11
         04A3 05
         04A4 0000
         04A6 FFFF
         04A8 00
         04A9 00
         04AA 00 00 00
         04AD 0357
         04AF 11
         04B0 00

         04B1 0357         DRIVE TYPE 12
         04B3 07
         04B4 0000
         04B6 FFFF
         04B8 00
         04B9 00
         04BA 00 00 00
         04BD 0357
         04BF 11
         04C0 00

         04C1 0132         DRIVE TYPE 13
         04C3 08
         04C4 0000
         04C6 0080
         04C8 00
         04C9 00
         04CA 00 00 00
         04CD 013F
         04CF 11
         04D0 00

         04D1 02DD         DRIVE TYPE 14
         04D3 07
         04D4 0000
         04D6 FFFF
         04D8 00
         04D9 00
         04DA 00 00 00
         04DD 02DD
         04DF 11
         04E0 00

         04E1 0000         DRIVE TYPE 15     RESERVED  ***DO NOT USE***
         04E3 00
         04E4 0000
         04E6 0000
         04E8 00
         04E9 00
         04EA 00 00 00
         04ED 0000
         04EF 00
         04F0 00


         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         Award BIOS Reference  3



         04F1 0264         DRIVE TYPE 16
         04F3 04
         04F4 0000
         04F6 0000
         04F8 00
         04F9 00
         04FA 00 00 00
         04FD 0297
         04FF 11
         0500 00

         0501 03D1         DRIVE TYPE 17
         0503 05
         0504 0000
         0506 012C
         0508 00
         0509 00
         050A 00 00 00
         050D 03D1
         050F 11
         0510 00

         0511 03D1         DRIVE TYPE 18
         0513 07
         0514 0000
         0516 FFFF
         0518 00
         0519 00
         051A 00 00 00
         051D 03D1
         051F 11
         0520 00

         0521 0400         DRIVE TYPE 19
         0523 07
         0524 0000
         0526 0200
         0528 00
         0529 00
         052A 00 00 00
         052D 03FF
         052F 11
         0530 00

         0531 02DD         DRIVE TYPE 20
         0533 05
         0534 0000
         0536 012C
         0538 00
         0539 00
         053A 00 00 00
         053D 02DC
         053F 11
         0540 00


         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         Award BIOS Reference  4



         0541 02DD         DRIVE TYPE 21
         0543 07
         0544 0000
         0546 012C
         0548 00
         0549 00
         054A 00 00 00
         054D 02DC
         054F 11
         0550 00

         0551 02DD         DRIVE TYPE 22
         0553 05
         0554 0000
         0556 012C
         0558 00
         0559 00
         055A 00 00 00
         055D 02DD
         055F 11
         0560 00

         0561 0132         DRIVE TYPE 23
         0563 04
         0564 0000
         0566 0000
         0568 00
         0569 00
         056A 00 00 00
         056D 0150
         056F 11
         0570 00

         0571 03D1         DRIVE TYPE 24
         0573 05
         0574 0000
         0576 FFFF
         0578 00
         0579 00
         057A 00 00 00
         057D 03D0
         057F 11
         0580 00

         0581 0400         DRIVE TYPE 25
         0583 09
         0584 0000
         0586 FFFF
         0588 00
         0589 08
         058A 00 00 00
         058D 04FF
         058F 11
         0590 00


         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         Award BIOS Reference  5



         0591 04C8         DRIVE TYPE 26
         0593 07
         0594 0000
         0596 FFFF
         0598 00
         0599 00
         059A 00 00 00
         059D 04C7
         059F 11
         05A0 00

         05A1 04C8         DRIVE TYPE 27
         05A3 0B
         05A4 0000
         05A6 FFFF
         05A8 00
         05A9 08
         05AA 00 00 00
         05AD 04C7
         05AF 11
         05B0 00

         05B1 04C8         DRIVE TYPE 28
         05B3 0F
         05B4 0000
         05B6 FFFF
         05B8 00
         05B9 08
         05BA 00 00 00
         05BD 04C7
         05BF 11
         05C0 00

         05C1 0400         DRIVE TYPE 29
         05C3 08
         05C4 0000
         05C6 FFFF
         05C8 00
         05C9 00
         05CA 00 00 00
         05CD 03FF
         05CF 11
         05D0 00

         05D1 0400         DRIVE TYPE 30
         05D3 0B
         05D4 0000
         05D6 FFFF
         05D8 00
         05D9 08
         05DA 00 00 00
         05DD 03FF
         05DF 11
         05E0 00


         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         Award BIOS Reference  6



         05E1 0396         DRIVE TYPE 31
         05E3 0B
         05E4 0000
         05E6 FFFF
         05E8 00
         05E9 08
         05EA 00 00 00
         05ED 03FF
         05EF 11
         05F0 00

         05F1 039D         DRIVE TYPE 32
         05F3 09
         05F4 0000
         05F6 FFFF
         05F8 00
         05F9 08
         05FA 00 00 00
         05FD 039E
         05FF 11
         0600 00

         0601 0400         DRIVE TYPE 33
         0603 0A
         0604 0000
         0606 FFFF
         0608 00
         0609 08
         060A 00 00 00
         060D 03FF
         060F 11
         0610 00

         0611 0400         DRIVE TYPE 34
         0613 0C
         0614 0000
         0616 FFFF
         0618 00
         0619 08
         061A 00 00 00
         061D 03FF
         061F 11
         0620 00

         0621 0400         DRIVE TYPE 35
         0623 0D
         0624 0000
         0626 FFFF
         0628 00
         0629 08
         062A 00 00 00
         062D 03FF
         062F 11
         0630 00


         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         Award BIOS Reference  7



         0631 0400         DRIVE TYPE 36
         0633 0E
         0634 0000
         0636 FFFF
         0638 00
         0639 08
         063A 00 00 00
         063D 03FF
         063F 11
         0640 00

         0641 0400         DRIVE TYPE 37
         0643 02
         0644 0000
         0646 FFFF
         0648 00
         0649 00
         064A 00 00 00
         064D 03FF
         064F 11
         0650 00

         0651 0400         DRIVE TYPE 38
         0653 10
         0654 0000
         0656 FFFF
         0658 00
         0659 08
         065A 00 00 00
         065D 03FF
         065F 11
         0660 00

         0661 0396         DRIVE TYPE 39
         0663 0F
         0664 0000
         0666 FFFF
         0668 00
         0669 08
         066A 00 00 00
         066D 03FF
         066F 11
         0670 00

         0671 0334         DRIVE TYPE 40
         0673 06
         0674 0000
         0676 FFFF
         0678 00
         0679 00
         067A 00 00 00
         067D 0334
         067F 11
         0680 00


         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         Award BIOS Reference  8



         0681 0000         DRIVE TYPE 41
         0683 00
         0684 0000
         0686 0000
         0688 00
         0689 00
         068A 00 00 00
         068D 0000
         068F 00
         0690 00

         0691 0000         DRIVE TYPE 42
         0693 00
         0694 0000
         0696 0000
         0698 00
         0699 00
         069A 00 00 00
         069D 0000
         069F 00
         06A0 00

         06A1 0000         DRIVE TYPE 43
         06A3 00
         06A4 0000
         06A6 0000
         06A8 00
         06A9 00
         06AA 00 00 00
         06AD 0000
         06AF 00
         06B0 00

         06B1 0000         DRIVE TYPE 44
         06B3 00
         06B4 0000
         06B6 0000
         06B8 00
         06B9 00
         06BA 00 00 00
         06BD 0000
         06BF 00
         06C0 00

         06C1 0000         DRIVE TYPE 45
         06C3 00
         06C4 0000
         06C6 0000
         06C8 00
         06C9 00
         06CA 00 00 00
         06CD 0000
         06CF 00
         06D0 00


         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         Award BIOS Reference  9



         06D1 0000         DRIVE TYPE 46
         06D3 00
         06D4 0000
         06D6 0000
         06D8 00
         06D9 00
         06DA 00 00 00
         06DD 0000
         06DF 00
         06E0 00

         06E1 0000         DRIVE TYPE 47
         06E3 00
         06E4 0000
         06E6 0000
         06E8 00
         06E9 00
         06EA 00 00 00
         06ED 0000
         06EF 00
         06F0 00


































         ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
         Award BIOS Reference  10