±±±±±  ±   ±  ±±±±±   ±±±   ±   ±    ±±±       ±±±
                   ±  ±   ±  ±      ±   ±   ± ±    ±         ±   ±
                   ±   ± ±   ±±±±   ±±±±±    ±     ±±±±      ±   ±
               ±   ±   ± ±   ±      ±   ±   ± ±    ±   ±     ±   ±
                ±±±     ±    ±      ±   ±  ±   ±    ±±±   ±   ±±±




           Universelles FAX u. SSTV Programm f�r IBMs und Kompatible



                                      von




                       ±±±±   ±  ±   ±±±   ±±±±±  ±   ±
                       ±   ±  ± ±   ±   ±      ±  ±   ±
                       ±   ±  ±±     ±±±       ±   ± ±
                       ±   ±  ± ±   ±   ±  ±   ±   ± ±
                       ±±±±   ±  ±   ±±±    ±±±     ±





                     ^           ========
                    /³\                //                 \³/
                     ³                //     \\            ³
             ÚÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄ¿        ========>>   ÚÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄ¿
             ³      ___      ³               //    ³      ___      ³
             ³     /. .\     ³                     ³     /. .\     ³
             ³    ³  û  ³    ³                     ³    ³  û  ³    ³
             ³    ³ ÀÄÙ ³    ³                     ³    ³ ÀÄÙ ³    ³
             ³     \_ _/     ³                     ³     \_ _/     ³
             ³       F       ³                     ³       F       ³
             ³      \A/      ³                     ³      \A/      ³
             ³       X       ³                     ³       X       ³
             ³Tx!   / \      ³                     ³Rx!   / \      ³
             ³    S S T V    ³                     ³    S S T V    ³
             ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                     ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
              Rev: 931001










             Eberhard Backeshoff, Obschwarzbach 40a, 40822 Mettmann










                       I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
                       ===================================





                Einleitung                                           3
                ==========
                Ben”tigte Konverter-Hardware                         6
                Die Konfiguration des Programms                      7

                Der Betrieb                                         15
                ===========                                         15
                Der Programmstart                                   17
                Faxempfang
                Der Mode Editor                                     23
                Termingesteuerter Empfang und Termineditor          26
                Bearbeiten und Aussenden abgespeicherter Bilder     31
                Movie options: Wetterfilme abspielen                34
                SSTV-Betrieb                                        36
                JV-Color: Farb-Fax Sendung und Empfang              39

                Allgemeines                                         42
                ===========
                Funktionsweise der Abstimmautomatik                 44
                Einphasen auf umlaufende Wettersatelliten           45
                Bildmasken f�r den Empfang geostation„rer
                Satelliten                                          46
                Simplest-Konverterschaltbild                        48
                Einige SVGA Modi                                    49
                Frequenzen, Empfang etc.                            50
                Wenns nicht geht...                                 52

                Weitergabe, Copyright etc.                          54
                ==========================
                Haftungsausschluá                                   56

                Dank                                                57


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 3




       Einleitung
       ==========

       JVFAX 6.0 ist ein universelles Programm zum Empfang von Wetter- und
       Fotofax. F�r Anwendungen im Amateurfunkbereich ist zus„tzlich eine
       Sendem”glichkeit f�r Faxbilder sowie die M”glichkeit, SSTV zu
       senden und zu empfangen, implementiert. Der Faxempfang kann
       vollautomatisch erfolgen, wobei auch ein termingesteuerter Betrieb
       m”glich ist. Beim Empfang von geostation„ren Wettersatelliten ist
       die automatische Erstellung eines Wetterfilmes m”glich.
       Je nach verwendetem Konverter (Interface) wird eine
       Helligkeitsaufl”sung von 16 bis zu 256 Graustufen erreicht. Die
       r„umliche Aufl”sung kann abh„ngig vom verwendeten Modul bis zu 2400
       Punkte pro Zeile erreichen.
       In Verbindung mit einem geeigneten Konverter l„át sich f�r FM-Fax
       eine softwareseitige Abstimmautomatik (ATC) aktivieren, die eine
       exakte Abstimmung auf ein FM-FAX-Signal �berfl�ssig macht und eine
       Frequenzdrift des Empf„ngers gr”átenteils ausgleicht.
       Das Programm l„át sich f�r eine Vielzahl von Schnittstellen und
       Konvertern konfigurieren. N„heres zu den diversen Schnittstellen
       sowie Bezugsquellen f�r Konverter und -baus„tze finden sich in der
       Datei "INTERF.DOC"

       JVFAX ist auf jedem 100% IBM-kompatiblen Rechner lauff„hig (ab
       Msdos 3.0). Mindestvoraussetzung ist jedoch eine VGA-Karte. SVGA
       wird im 16 und 256 Farbmode in verschiedenen Aufl”sungen
       unterst�tzt. Ebenfalls k”nnen diverse 8-,9- und 24-Nadeldrucker
       sowie HP Laserjet kompatible Drucker angesteuert werden. Es kann
       jedoch auf langsamen Rechnern (8088/86 und langsamen 286'ern) zu
       Einschr„nkungen der Funktionalit„t kommen. Optimal ist eine
       Konfiguration mit mindestens 386'er Prozessor, SVGA-Karte mit 256-
       color mode und 4 MB RAM oder mehr. 

        JVFAX l„uft nicht in einer Multitasking-Umgebung wie z.B. Windows
        oder OS/2! (Zumindest, was den FAX- u. SSTV-Empfang anbetrifft)

       Bilder k”nnen w„hrend des Empfangs angeschaut, gedruckt oder
       abgespeichert werden. Abgespeicherte Bilder k”nnen nachtr„glich
       betrachtet, gezoomt und gezoomt ausgedruckt oder gesendet werden.
       Hierbei sind Zoomfaktor und H”hen/ Seitenverh„ltnis frei w„hlbar.
       Die gezoomten Ausschnitte lassen sich als eigenst„ndige Bilder
       abspeichern. F�r das Abspeichern der Bilder wird das
       weitverbreitete GIF-Format verwendet. F�r dieses Format stehen eine
       Vielzahl von Konvertierungsprogrammen in so ziemlich alle g„ngigen
       Graphikformate zur Verf�gung.
       Zus„tzlich ist ein Export ins TIF-Format m”glich.
       Wird das Programm f�r SVGA im 256 Farb-Modus konfiguriert, so
       lassen sich Wetterbilder in Falschfarben darstellen.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 4




       Im Faxbetrieb sind folgende Module und Trommeldrehzahlen (=LPM)
       verf�gbar:

       Module:  zwischen 200 und 576 beliebig w„hlbar 
       LPMs  :  48, 60, 90, 120, 180*, 240*

       Die mit * gekennzeichneten LPMs sind auf langsamen Rechnern u.U.
       nur mit eingeschr„nkter Aufl”sung realisierbar.

       In allen Modulen wird APT-Betrieb unterst�tzt, wobei -wie z.B. bei
       Wetterfax- auch die automatische Umschaltung zwischen jeweils zwei
       verschiedenen Modulen m”glich ist. Der APT-Betrieb l„át sich jedoch
       auch v”llig abschalten und durch einen sog. "Squelch mode"
       ersetzen, z.B. f�r den Empfang umlaufender Wettersatelliten. Das
       Programm kann auch auf die APT-Tonbursts der NOAA und METEOR
       Satelliten einphasen. Hiermit l„át sich auch das VIS oder IR Bild
       eines NOAA Umlaufes selektiv empfangen. 
       Automatisches Einphasen bie normalen Faxaussendungen ist mit
       normaler und invertierter Einphassequenz m”glich.

       F�r die verschiedenen Typen von Faxaussendungen (Wetterkarten,
       Satellitenbilder, Pressebilder...) lassen sich im Programm bis zu
       20 Modes definieren, in denen z.B. Modul, Trommeldrehzahl,
       APT-T”ne, Anzahl der darzustellenden bzw. abzuspeichernden
       Graustufen etc. abgelegt sind.
       Bei der Darstellung auf Bildschirm und Drucker wird jeweils das
       volle Bildschirmformat bzw. die volle Druckbreite verwendet und
       somit die maximal auf dem Ausgabeger„t erreichbare Aufl”sung
       genutzt. Intern arbeitet das Programm im allgemeinen jedoch mit
       einer h”heren Aufl”sung, die sich standardm„áig wie folgt
       berechnet:

         Aufl”sung (entspr. Anz. Punkte/Zeile) := Modul * Pi.

       Dadurch lassen sich aus abgespeicherten Bildern nachtr„glich
       Zoomvergr”áerungen erstellen, die die volle Detailtreue besitzen.
       Alternativ l„át sich die Aufl”sung f�r jeden definierten Mode
       individuell vorgeben.
       Der Rechenzeitbedarf w„chst proportional mit "Aufl”sung * LPM". Die
       Punktfrequenz, d.h. die Geschwindigkeit, mit der die
       aufeinanderfolgenden Punkte einer Zeile abgespeichert werden
       m�ssen, berechnet sich zu:

        (Punkte pro Zeile) * Pi * LPM / 60 [Hz].

       Auf langsamen Rechnern (4,77 oder 7-MHz XT's oder AT's)  kann es
       n”tig sein, die maximale Punktfrequenz (Interruptfrequenz) zu
       begrenzen, damit das Programm funktioniert. Hierzu kann bei der
       Installation eine obere Schranke f�r die Punktfrequenz angegeben
       werden. Als Folge davon werden dann die mit h”heren
       Trommeldrehzahlen bei groáem Modul �bertragenen Bilder mit
       reduzierter Aufl”sung empfangen.
       Auf VGA-Karten im 16-Farbmodus werden 16 echte Graustufen
       dargestellt, und die jeweils drei Zwischenwerte durch Dithering
       interpoliert. Auf SVGA Karten im 256-Farbmodus werden maximal 64
       echte Graustufen dargestellt oder aber bis zu 256 verschiedene
       Farben.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 5




       Mit wieviel Graustufen ein Bild abgespeichert werden soll, l„át
       sich f�r jeden Mode individuell festlegen. Die Obergrenze liegt bei
       256 Graustufen, sofern der Konverter diese Aufl”sung hergibt, die
       Untergrenze bei 2. Durch Reduzierung der Graustufen auf einen dem
       Bildinhalt angemessenen Wert l„át sich eine erhebliche Menge an
       Speicherplatz einsparen. 



       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 6




       Ben”tigte Konverter-Hardware 
       ============================

       Zum Betrieb des Programms ist nat�rlich irgendeine Form von
       Konverter (Interface) notwendig. Aufgabe eines solchen Konverters
       ist es, aus dem analogen NF-Signal, welches der Empf„nger liefert,
       eine digital codierte Helligkeitsinfirmation abzuleiten.
       JVFAX nutzt zur šbernahme der Daten verschiedene M”glichkeiten und
       l„át sich hier hier sehr flexibel konfigurieren.
       Als "Standardmode" der Daten�bernahme ist der Anschluá eines
       Demodulators an eine Serienschnittstelle vorgesehen. (z.B. COM1:)
       Hierbei geschieht die Daten�bernahme in der Regel allerdings nicht
       seriell, sondern parallel �ber die vier Handshakeleitungen DCD, RI,
       DSR und CTS, die sich wie ein 4-Bit Parallelport verhalten. Dadurch
       kann der Hardwareaufwand im Konverter gesenkt werden. 
       Falls der verwendete Konverter mehr als 16 Graustufen liefert, so
       wird bei diesem Verfahren die Helligkeitsinformation gemultiplext
       eingelesen.
       N„heres hierzu findet sich in "INTERF.DOC".

       In den Files AM_FM1.GIF bis AM_FM6.GIF findet sich eine
       Beispielschaltung f�r einen Konverter, welcher AM und FM-Fax
       demodulieren kann.
       Daneben sind inzwischen eine Vielzahl von Konverterbaus„tzen und
       Fertigger„ten verf�gbar. Diese sind teilweise deutlich besser als
       mein eigener Schaltungsentwurf.

       Alternativ besteht noch die M”glichkeit, die Dekodierung
       vollst„ndig dem Rechner zu �berlassen, und ihm �ber einen als
       Begrenzer fungierenden Operationsverst„rker die reine NF
       zuzuf�hren. Dies funktioniert allerdings nur, wenn der Anschluá an
       eine Serienschnittstelle, die den IRQ3 oder IRQ4 nutzt, erfolgt und
       der Rechner schnell genug ist. Manche Speichermanager, wie z.B.
       EMM386 verhindern einen sinnvollen Betrieb dieser Option und m�ssen
       ggf. deaktiviert werden. Selbst dann ist aber das Ergebnis u.U.
       deutlich schlechter als bei Verwendung eines "richtigen"
       Konverters. Ein Schaltungsvorschlag f�r so einen
       "Simpelst-Konverter" findet sich am Ende dieser Dokumentation.
       Es l„át sich hierf�r auch das bekannte "HAMCOMM"-Modem verwenden.

       F�r Sendezwecke stellt das Programm die digitale
       Helligkeitsinformation wahlweise an einem Parallelport oder aber
       seriell mit w„hlbarer Baudrate an einer seriellen Schnittstelle zur
       Verf�gung. Alternativ l„át sich das Sendesignal (Audio) �ber den im
       PC vorhandenen Lautsprecher oder aber �ber die TxD-Leitung einer
       Serienschnittstelle quasi analog ausgeben. 
       Dieses Signal eignet sich nach Filterung durch einen Tiefpass zur
       direkten Ansteuerung eines Senders. Hierbei sind jedoch gering-
       f�gige Qualit„tseinbuáen hinzunehmen.
       Generell ist beim Sendebetrieb die Helligkeitsaufl”sung auf 64
       Graustufen beschr„nkt; beim Erzeugen des Audio-Signals �ber die
       TxD-Leitung einer Serienschnittstelle erreicht man jedoch nur ca.
       13 Graustufen.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 7




       Die Konfiguration des Programms 
       ===============================

       JVFAX l„uft auf allen DOS Versionen ab 3.0. Da das Programm sehr
       speicherintensiv ist, sollte man nach M”glichkeit MSDOS 5.0 oder
       h”her verwenden. 
       Beim erstmaligen Start durchl„uft das Programm eine
       Konfigurationsroutine, in der verwendete Graphikadapter, Drucker
       u.a. angegeben werden. JVFAX speichert diese Angaben in einer Datei
       JVFAX.CNF, so daá sie bei einem erneuten Start des Programms nicht
       mehr angegeben werden m�ssen. Eine Umkonfiguration des Programms
       ist jederzeit aus dem Hauptmen� heraus m”glich.

       Nun zur eigentlichen Konfiguration:
       Starten Sie das Programm durch Eingabe von JVFAX <ÄÙ. Je nachdem,
       ob das Programm schon einmal konfiguriert wurde oder nicht,
       befinden Sie sich jetzt entweder direkt in der
       Konfigurationsroutine oder aber im Hauptmen�. Falls Sie sich im
       Hauptmen� ("Main Menu") befinden, so geben Sie bitte "C" ein. Es
       erscheint der Konfigurationsbildschirm, der in etwa folgendes
       Aussehen hat:


                         (JV)-FAX 6.0 configuration screen
 ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¸
 ³                                                                           ³
 ³ Demodulator: 7 bits serial port   addr: 03F8  IRQ: -   LSB-SSTV-sync: yes ³
 ³                                                                           ³
 ³ Modulator:   6 bits on speaker    addr: 0000  Bdrate: 57600 Dtarate: 4800 ³
 ³ _________________________________________________________________________ ³
 ³                                                                           ³
 ³ Graphics:    ET4000 800x600x256         ³  HIRES-movie:               yes ³
 ³ SSTV-graph.: ET4000 1024x768x256        ³  Enable scrolling:          yes ³
 ³ Printer:     IBM/Epson 8/9-pins         ³  Formfeed at end of pict.:  no  ³
 ³ _________________________________________________________________________ ³
 ³                                                                           ³
 ³ Allow tone alert at end of picture: no  ³  Max. interrupt frequency: 7500 ³
 ³ Enable autolock when ATC is on:     yes ³  Clock-timer frequency: 1193181 ³
 ³ _________________________________________________________________________ ³
 ³ Default picture directory:                                                ³
 ³     C:\FAX                                                                ³
 ³                                                                           ³
 ³ Store pictures in GIF89a:           yes ³  Miscellaneous settings:        ³
 ³ Callsign:                      DK8JV    ³  UTC time diff:             2   ³
 ³                                                                           ³
 ³              Enter baud rate for TX serial port (9600-57600)              ³
 ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾
              Hit <Ctrl>+<Enter> to terminate configuration session


       Sie k”nnen mittels der Tabulatortasten oder der Cursortasten die
       einzelnen Felder innerhalb des Menus anfahren. Je nach Typ des
       Feldes k”nnen Sie direkte Eingaben �ber die Tastatur vornehmen oder
       aber mittels Leertaste, + oder - Taste eine Auswahl treffen.
       Grunds„tzlich wird die Konfiguration durch gleichzeitiges Bet„tigen
       der Control- (bzw. "Strg-") und der Enter-Taste abgeschlossen.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 8




       In der drittletzten Bildschirmzeile erscheit beim Bewegen des
       Cursors �ber die einzelnen Felder jeweils ein feldbezogener kurzer
       Hilfetext.

       Hier nun die Bedeutung der einzelnen Felder:

       Demodulator:
       Hiermit legen Sie fest, wieviele Graustufen bzw. Bit
       Helligkeitsaufl”sung Ihr Konverter zu liefern imstande ist. Žndern
       mit Leertaste, + oder -.
       Das n„chste Feld legt den Schnittstellentyp und u.U. auch den
       Konvertertyp fest.
       Derzeit kann zwischen Parallelport, Serienschnittstelle und
       Komparator (Simplel”sung unter Verwendung von IRQ3 oder IRQ4)
       gew„hlt werden. Es stehen noch weitere Typen zur Verf�gung, die in
       "INTERF.DOC" beschrieben sind.

       Address:
       Portaddresse der Schnittstelle in Hex. Bei Serienschnittstellen ist
       hiermit die Portbasisaddresse gemeint, also z.B. 3F8h f�r COM1:.

       IRQ:
       Einige Interfacetypen ben”tigen hier die korrekte Angabe des
       IRQ-Levels der verwendeten Schnittstelle. (z.B. das "HAMMCOMM"
       Interface) Normalerweise sind dies IRQ 4 f�r COM1, IRQ 3 f�r COM2
       und IRQ 7 f�r LPT1. Ben”tigt der gew„hlte Demodulatortyp keinen
       IRQ, so ist dieses Feld gesperrt.

       LSB-SSTV-Sync: 
       Nur relevant f�r SSTV-Empfang. SSTV-Empfang ist entweder m”glich,
       wenn der Konverter auf 800 Hz Hub eingestellt werden kann, (dann
       ist hier "no" einzutragen, ebenso bei "HAMCOMM" oder "Komparator")
       oder aber wenn der Konverter in den beiden niederwertigsten Bits
       das SSTV Synchronsignal liefert. (active low, niederwertigste Bits
       bezogen auf 8 Bit Datenbreite)

       Modulator: 
       Hier kann ausgew„hlt werden zwischen Speaker, Parallel port, Serial
       port und Serial audio. Das folgende Address-Feld hat die gleiche
       Bedeutung wie beim Konverter. (und ist bei "Speaker" ohne
       Bedeutung)

       Baudrate:
       Relevant sowohl wenn eine Bildaussendung �ber eine
       Serienschnittstelle erfolgen soll als auch, wenn ein an eine
       Serienschnittstelle angeschlossener Demodulator fernbedient werden
       soll. Das Datenformat betr„gt fest eingestellt 8 Datenbits, je 1
       Start- und Stopbit. Die �bermittelten Fernsteuerkommandos bestehen
       aus je einem ASCII-Zeichen.
       Des weiteren wird diese Baudrateneinstellung auch verwendet, wenn
       sie ein Interface anschlieáen, das seine Daten seriell an eine
       Serienschnittstelle �bermittelt.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 9




       Graphics: 
       Hier k”nnen Sie einen f�r Ihre Graphikkarte geeigneten Graphikmodus
       ausw„hlen. Die Auswahl erfolgt wiederum mit Leertaste, + oder -.
       Hier sollten Sie zun„chst probieren, ob Ihre Graphikkarte mit einem
       der "VESA- Modes" l„uft. (Ist bei fast allen modernen Karten der
       Fall, manchmal muá aber noch ein entsprechendes TSR geladen werden)
       Eine Besonderheit ergibt sich, wenn Sie einen "other SVGA" Mode
       anw„hlen: Hier m�ssen Sie zus„tzliche Konfigurationsparameter in
       ein separates Menu eingeben, welches Sie durch Bet„tigen der
       Escape-Taste aktivieren. Es stellt sich wie folgt dar:

            ÕÍ customize SVGA parameters ÍÍ¸
            ³                              ³
            ³ Chipset:                     ³
            ³         Tseng ET 4000        ³
            ³                              ³
            ³ AH:00h AL:30h BH:00h BL:00h  ³
            ³                              ³
            ³ Dots per line:         800   ³
            ³ Number of lines:       600   ³
            ³ Screen aspect ratio: 10000   ³
            ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾

       Das Feld Chipset ist nur von Bedeutung, wenn Sie einen 256
       Farbmodus gew„hlt haben. Sie k”nnen hier mit der Leertaste zwischen
       den Chips„tzen verschiedener Hersteller ausw„hlen. Wenn sich der
       Chipstz Ihrer Graphikkarte nicht unter den w„hlbaren M”glichkeiten
       befindet, so k”nnen Sie zur Not s„mtliche vorhandenen Chips„tze
       durchprobieren. Wenn keiner funktioniert, so haben Sie f�rs erste
       Pech gehabt und m�ssen sich mit einem 16-Farbmodus begn�gen. Wenn
       Sie in diesem Falle Unterlagen šber den bank switching Mechanismus
       Ihrer Graphikkarte zur Verf�gung stellen k”nnen, so werde ich gerne
       versuchen, das Programm entsprechend zu erweitern.
       Die Werte f�r die Register AH, AL, BH und BL k”nnen Sie in der
       Regel dem Handbuch Ihrer Graphikkarte entnehmen, wobei in 99
       Prozent aller F„lle AH, BH und BL auf Null stehen m�ssen und in AL
       der sogenannte Video mode eingetragen werden muá. Die Felder "Dots
       per line" und "Number of lines" erkl„ren sich von selbst und m�ssen
       entsprechend ausgef�llt werden.
       Mit dem "Screen aspect ratio" ist das Verh„ltnis von vertikalen
       Punkten pro L„ngeneinheit zu horizontalen Punkten pro L„ngeneinheit
       des Bildschirms gemeint. Dieser Wert wird mit 10000 multipliziert
       als ganze Zahl angegeben.
       Da ein Bildschirm ein Seitenverh„ltnis von 3:4 hat, ergibt sich z.B
       bei 800x600 Punkten:
         600 / (800 * 3/4) = 1.
       Also muá 10000 eingegeben werden. Bei 800*560 w„ren es:
         560 / (800 * 3/4) = 0,9333,
       und man m�áte 9333 eingeben.

       Generell gilt:
       Screen asp. ratio := 10000 * Number of lines/(Dots per line * 3/4)

       Wenn Ihr Monitor eine geringf�gig andere Geometrie aufweist, so
       k”nnen Sie das �ber eine Žnderung dieser Zahl kompensieren. Zur
       Kontrolle k”nnen Sie dabei den Kreis von "Screen T)est"
       heranziehen.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 10




       S)creen Test zeigt Ihnen auch, ob der eingestellte Graphikmodus mit
       Ihrer Graphikkarte harmoniert. 

       In 16-Farb SVGA Modi ist die maximale Aufl”sung auf 800x600 Punkte
       begrenzt. Bei den 256 Farb Modi gilt diese Einschr„nkung nicht,
       allerdings werden keine Aufl”sungen von �ber 1024 Punkten pro Zeile
       akzeptiert.
       Das SVGA-Parameter Submenu k”nnen Sie ebenfalls durch Bet„tigen von
       <Ctrl>+<Enter> verlassen.

       HIRES-movie: 
       Wird dieser Eintrag auf yes gesetzt, so werden die Wetterfilme mit
       einer Aufl”sung von 640x480x256 anstatt der Standardaufl”sung von
       640x350x16 generiert. L„uft z.Zt. nur mit ET4000-Karten.

       Enable scrolling: 
       Wenn dieses Feld auf yes steht, so wird beim Empfang von Faxbildern
       der Bildinhalt nach oben bzw. nach unten gescrollt, wenn bei der
       Ausgabe das Bildschirmende erreicht wird. Steht dieses Feld auf no,
       so wird der bereits geschriebene Teil des Bildes durch das weitere
       bzw. folgende Bild �berschrieben.

       SSTV-Graph: 
       Hier kann f�r den SSTV-Empfang ein eigener Graphikmodus gew„hlt
       werden. (v”llig analog wie bei "Graphics")

       Printer: 
       Hier k”nnen Sie einen passenden Drucker ausw„hlen. Im Zweifelsfalle
       w„hlen Sie IBM-8/9 pin.
       Sollte Ihr Drucker mit keinem der vordefinierten Druckertreiber
       laufen, so k”nnen Sie mittels der Escape-Taste ein Submenu
       aufrufen, in dem Sie eine Feinanpassung an Ihren Drucker vornehmen
       k”nnen. Da dies in den allermeisten F„llen jedoch nicht n”tig sein
       wird, erspare ich mir hier eine detaillierte Beschreibung. Sollten
       Sie mit der Anpassung an Ihren Drucker Schwierigkeiten haben, so
       setzen Sie Sich bitte mit mir in Verbindung.

       Formfeed at end of pict.: 
       Wenn Sie beim Ausdrucken keinen Papiervorschub auf Neuseite
       (FormFeed) am Bildende w�nschen, dann bitte dieses Feld auf "no"
       setzen. Falls Sie einen Laserdrucker verwenden, wird immer ein
       Neuseitenvorschub ausgel”st, unabh„ngig von der hier getroffenen
       Wahl.

       Eine Feinanpassung der auf dem Drucker auszugebenden Graustufen
       sollten Sie nach Abschluá der Konfiguration �ber den Men�punkt
       "P)rinter test" im Hauptmen� vornehmen.

       Allow tone alert at end of picture: 
       wenn Sie dieses Feld auf "yes" setzen, so wird bei Erkennen eines
       APT-Stoptones ein kurzes akustisches Signal ausgel”st.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 11




       Max. interrupt frequency:
       Diese legt in Verbindung mit der jeweiligen Trommeldrehzahl und dem
       gew„hlten Modul (=IOC) eine Obergrenze f�r die erreichbare
       Aufl”sung (in Punkten pro Zeile) fest. Eine Wetterkarte im Modul
       576 erreicht eine Aufl”sung von ca. 1810 Punkten pro Zeile. Bei
       einer Trommeldrehzahl von 120 U/min entspricht das einer Punkt-
       frequenz (=Interruptfrequenz) von 3620 Hz.

       Sollten Sie im sp„teren Betrieb feststellen, daá sich Ihr Rechner
       beim FAX- Empfang mit hohem Modul und hoher Trommeldrehzahl
       aufh„ngt, so m�ssen sie die maximale Interruptfrequenz herabsetzen.
       Wenn Sie einen AT mit 12 MHz oder einen schnelleren Rechner
       verwenden, so sollte hier keine Žnderung erforderlich sein.

       Enable autolock when ATC is on:
       Wird dieses Feld auf "yes" gesetzt, so wird beim Empfangsbetrieb
       mit Abstimmautomatik (ATC) die automatische Driftkorrektur nach dem
       Ende des Einphasvorganges bis zum Bildende blockiert. Dies ist
       besonders bei stark gest”rten Empfangsverh„ltnissen von Vorteil, da
       starke St”rungen eine Fehlinformation f�r die ATC darstellen
       k”nnen, die zu unerw�nschten Bildaufhellungen bzw. -verdunklungen
       f�hren kann.

       Clock timer frequency:
       Um eine vern�nftige FAX-šbertragung sicherzustellen, ist eine
       hochkonstante Abtastgeschwindigkeit (Trommeldrehzahl) sowohl sende-
       als auch empfangsseitig erforderlich. Ferner m�ssen Sende- und
       Empfangsdrehzahl m”glichst genau �bereinstimmen, damit im
       empfangenen Bild keine Parallelogrammverzerrungen auftreten. JVFAX
       gewinnt die Referenzfrequenz aus dem PC-Timertakt, der auch die
       Softwareuhr im PC steuert. Dieser wird durch entsprechende
       Programmierung des Timer-IC's auf die passende Taktrate
       heruntergeteilt. Ein hierbei resultierender "krummer" Teilerfaktor
       wird vom Programm durch periodisches Verl„ngern einzelner
       Timerintervalle korrigiert.
       In manchen PCs liegt nun die Frequenz des Taktoszillators um
       einiges daneben. In diesem Falle laufen dann w„hrend des Empfanges
       die Bilder schr„g nach links oder rechts weg. (oblique skew) Wenn
       Sie die exakte Frequenz des Timeroszillators in Ihrem PC kennen,
       (es kommt hier auf einige 10 Hz Genauigkeit an) so k”nnen Sie den
       hier einge tragenen Wert entsprechend ver„ndern.

       Wesentlich komfortabler k”nnen Sie allerdings die
       Schr„glaufkorrektur im Empfangsteil des Programms vornehmen:

       Diese Korrektur muá im allgemeinen nur einmal durchgef�hrt werden.
       In der Praxis wird hierbei einfach vom Programm aus der Gr”áe des
       Schr„glaufes die tats„chliche Timerfrequenz errechnet. Diese wird
       dann beim Empfang aller weiteren Bilder zugrundegelegt. N„heres
       hierzu wird sp„ter im Kapitel Faxempfang erl„utert.

       Default picture directory:
       Hier k”nnen Sie ein Verzeichnis angeben, in dem JVFAX standardm„áig
       seine Bilder abspeichern soll. Existiert kein solches Verzeichnis,
       so wird es beim Verlassen der Konfiguration angelegt.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 12




       Store pictures in GIF89a: 
       Derzeit existieren zwei Varianten des GIF-Formates, n„mlich 87a und
       89a.
       GIF89a bietet u.A. den Vorteil, applikationsbezogene Informationen
       in der Bilddatei mit abspeichern zu k”nnen. Innerhalb von JVFAX
       wird diese M”glichkeit z.B. genutzt, um Information �ber die
       Orientierung eines Bildes zu hinterlegen. Leider sind nicht alle
       Programme, die das GIF-Format bearbeiten k”nnen, in der Lage,
       GIF89a korrekt zu verarbeiten. 

       Sollten Sie die empfangenen Bilder �berwiegend mit einem solchen
       Programm weiterbearbeiten wollen, so bietet es sich an, dieses Feld
       auf "no" zu setzen. Wenn Sie nur gelegentlich ein Bild in einem
       solchen Programm bearbeiten m”chten, so sollten Sie her ruhig "yes"
       anw„hlen, da der Programmteil "Show and send pictures" eine
       Exportfunktion f�r GIF89a nach GIF87a bereitstellt. 

       Callsign: 
       Wenn Sie mit dem Programm FAX- oder SSTV-Bilder aussenden wollen,
       so m�ssen Sie hier Ihr Rufzeichen eingeben. Bleibt dieses Feld
       leer, so ist ein Aussenden von Bildern nicht m”glich.

       UTC time diff: 
       tragen Sie hier die Differenz zwische der Systemzeit Ihres
       Computers und UTC ein. Ist Ihre Computeruhr z.B. auf MEZ
       eingestellt, so tragen Sie bitte eine 1 ein. Das ganze gilt
       nat�rlich nur dann, wenn Sie die Zeitangaben in Ihren Termin- und
       Scheduledateien in UTC eingetragen haben. 

       Miscellaneous settings: 
       Wenn Sie den Cursor auf dieses Feld positionieren, so k”nnen Sie
       ein weiteres Submenu durch Dr�cken der Escape-Taste ”ffnen. In
       diesem k”nnen diverse Voreinstellungen getroffen werden.

       Dieses Submenu hat folgenden Aufbau:

 ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍMISC. SETTINGSÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¸
 ³                                   ³ Control codes for R/C demodulators ³
 ³ Start delay APT squelch:  5       ³                                    ³
 ³ Stop  delay APT squelch: 30       ³                       Nrm:   ATC:  ³
 ³ Squelch threshold:      300       ³      FM 150 Hz:       41h    43h   ³
 ³ NOAA-sync threshold:      6.5     ³      FM 200 Hz:       42h    45h   ³
 ³ METEOR-sync threshold    12       ³      FM 300 Hz:       43h    47h   ³
 ³ TX start tone length:     4       ³      FM 350 Hz:       44h    47h   ³
 ³ TX stop  tone length:     4       ³      FM 500 Hz:       46h    48h   ³
 ³ TX phasing sig. length:   6       ³      AM 1:            49h    49h   ³
 ³ Quicksave:               yes      ³      AM 2:            4Ah    4Ah   ³
 ³ Initial RX mode: 5  Ham 288b      ³      SSTV:            4Bh          ³
 ³ Ini-TX mode B/W: 5  Ham 288b      ³                                    ³
 ³ Ini-TX mode Col: 4  HamColor      ³                       off:   on :  ³
 ³ Ini-SSTV mode:   17 Martin 1      ³      TX-HW-filt:      52h    53h   ³
 ³ Max. # of pict./movie:    30      ³      RX-HW-filt:      50h    51h   ³
 ³ Pause at movie end (s):   2       ³                                    ³
 ³ TX text heading:         no       ³      Disable XMS use:       no     ³
 ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 13




       Start delay APT squelch:
       Zeitangabe in Sekunden. Wenn beim FAX-Empfang der APT-"Squelch
       mode" angew„hlt ist, so gilt eine šbertragung als gestartet, wenn
       das Programm f�r l„nger als die hier angegebene Zeit kontinuierlich
       Signal„nderungen feststellt.

       Stop delay APT squelch:
       Analog zum vorhergehenden Punkt wird eine Faxaussendung als beendet
       angesehen, wenn das Programm f�r l„nger als die hier angegebene
       Zeit keine Signal„nderungen mehr feststellt.

       Squelch threshold:
       Schwellwert f�r die Rauscherkennung beim APT-"Squelch" mode.
       Braucht normalerweise nicht ver„ndert zu werden.
       Wenn APT auch bei Rauschen auf "Sq.on" schaltet, so ist der Wert
       zu verringern, schaltet APT auch bei einem Nutzsignal nich auf
       Sq.on, so kann man versuchen, den Wert zu erh”hen.

       NOOA und METEOR sync threshold:
       Schwellwerte f�r die Synchronisations-Tonbursterkennung der
       umlaufenden Wettersatelliten. Braucht normalerweise nicht ver„ndert
       zu werden.

       Wenn das Programm �berhaupt nicht auf die Satelllten synchronisiert
       ("einphast"), dann diese Werte erniedrigen, wenn es falsch
       einphast, dann die Werte leicht erh”hen.

       TX start tone length:
       L„nge des APT-Starttones beim Sendebetrieb in Sekunden.

       TX stop tone length:
       L„nge des APT-Stoptones beim Sendebetrieb in Sekunden.

       TX phasing sig. length:
       L„nge des Einphassignals beim Sendebetrieb in Sekunden.

       Quicksave: 
       Wenn dieses Feld auf yes gesetzt wird, so wird beim Faxempfang
       falls P)rinter und S)ave to disk beide auf off stehen, (s.u.) jedes
       empfangene Bild in eine tempor„re Datei abgespeichert. Nach dem
       Bildende hat man dann die Wahl, durch Dr�cken der "U"-Taste das
       tempor„r gespeicherte Bild dauerhaft zu speichern. Es ist in den
       meisten F„llen sicherlich sinnvoll, diese Option einzuschalten.
       Wenn Sie jedoch das FAX-Programm auf einem Rechner betreiben, der
       nur �ber Diskettenlaufwerke verf�gt, bzw. wenn Sie unter extremer
       Speicherknappheit leiden, so sollten Sie dieses Feld auf "no"
       setzen.

       Initial RX mode: 
       legt den Default Mode f�r den FAX-Empfang fest. Žndern mit
       Leertaste, + oder -.

       Initial b/w TX mode: 
       analog f�r den Default Mode f�r das Aussenden von
       Schwarzweiábildern. Žndern mit Leertaste, + oder -.



       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 14




       Initial color TX mode:
       analog wie oben f�r das Aussenden von Farbbildern. Žndern mit
       Leertaste, + oder -.

       Initial SSTV mode:
       legt den Default Mode f�r SSTV Sendung und -Empfang fest. Žndern
       mit Leertaste, + oder -.

       Max.  of pict./movie:
       Wenn Sie das Programm zum automatischen Erstellen von Wetterfilmen
       o.„. verwenden, so k”nnen Sie hier festlegen, wieviele Bilder ein
       Film maximal enthalten darf. Wird die hier angegebene Anzahl von
       Bildern in einem Film erreicht, so wird vor Hinzuf�gen eines neuen
       Bildes jeweils das „lteste Bild im Film gel”scht. Dies verhindert
       zuverl„ssig, daá Ihre Harddisk vor lauter Wetterbildern �berl„uft.
       In Verbindung mit dem termingesteuerten Empfang, der auch im
       Hintergrund w„hrend des Abspielens eines Filmes auf einen neuen
       Termin warten kann, wird eine kontinuierliche vollautomatische
       Darstellung des Wettergeschehens z.B. der jeweils letzten 24
       Stunden m”glich.

       Control codes for R/C demodulators:
       Um eine vollautomatische Umschaltung eines FAX-Konverters auf die
       verschiedenen Betriebsarten (AM/FM, Hub, SSTV)  zu erm”glichen,
       stellt JVFAX eine aus jeweils einem Byte bestehende
       Steuerinformation zur Verf�gung. Diese wird jedesmal beim Wechsel
       in einen anderen Mode bzw. in eine andere Betriebsart auf der in
       der Konfiguration gew„hlten Demodulatorschnittstellenaddresse
       ausgegeben. Zur Unterscheidung von Bildinhaltsdaten beim
       Sendebetrieb ist hierbei immer das siebte Bit gesetzt. Ist das
       Programm empfangsseitig auf Serienschnittstelle konfiguriert, so
       wird zur šbertragung die im Baudrate Feld angegebene Baudrate
       verwendet.

       Disable XMS use: 
       Auf einigen wenigen Rechner-/Betriebssystemkonfigurationen
       funktioniert die im Programm implementierte XMS-Speicherverwaltung
       nicht. Typische Anzeichen hierf�r sind ein leerer Bildschirm beim
       Zoomem oder nichts als vertikale Streifen beim Ausdrucken. In
       diesem Fall kann man das Feld auf yes setzen. Allerdings wird
       dadurch die Leistungsf„higkeit des Programmes beeintr„chtigt.

       Das Submenu "Miscellaneous settings" beenden Sie ebenfalls durch
       Dr�cken von <Ctrl>+<Enter>.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 15




       Der Betrieb 
       ===========

       Vorbemerkung:
       Die hier vorgestellten Konverterschaltungen gehen bei FM-Faxempfang
       davon aus, daá der h”here NF-Ton Weiá und der tiefere Schwarz
       entspricht. Dazu m�ssen in der Regel die Stationen im oberen
       Seitenband empfangen werden. Empf„ngt man das Signal im falschen
       Seitenband, so treten folgende Effekte auf:

         - Einphasen funktioniert nicht mehr.   
         - Das Bild erscheint als Negativ.

       Sollten Sie also bei Ihren ersten Empfangsversuchen derartige
       Effekte feststellen, so �berpr�fen Sie bitte die korrekte
       Seitenbandwahl an Ihrem Empf„nger. Grunds„tzliches zu den
       verschiedenen FAX-šbertragungsverfahren wird in dem Kapitel
       Frequenzen, Empfang etc. erkl„rt.

       Der Programmstart 
       =================
       Starten Sie das Programm mit JVFAX <ÄÙ. Es erscheint das Hauptmen�,
       (Main Menu) das etwa wie folgt aussieht:

 ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¸
 ³    ßßÛÛ                                                                   ³
 ³      ÛÛ                   ÛÛßßßßß  ÜÛßÛÜ  ÛÛ   ÛÛ     ÜÛßß        ÜÛßßßÛÜ ³
 ³ ÛÛ   ÛÛ  ÛÛ   ÛÛ  ÜÜÜÜÜÜ  ÛÛÜÜÜÜ  ÛÛ   ÛÛ  ßÛÜÛß     ÛÛÜÜÜ        ÛÛ   ÛÛ ³
 ³  ßßßßß   ÛÛ   ÛÛ          ÛÛ      ÛÛßßßÛÛ ÜÛß ßÛÜ    ÛÛ  ÛÛ  ÜÜ   ÛÛ   ÛÛ ³
 ³          ßÛÜ ÜÛß          ßß      ßß   ßß ßß   ßß     ßßßß   ßß    ßßßßß  ³
 ³            ßßß                                                            ³
 ³ The FAX program for IBM PCs and compatibles   Rev: 931001 (c) DK8JV, 1993 ³
 ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾
                                                 Overlay system in XMS-memory
   Demodulator:   128 intensity levels on serial port
   Modulator:     64 intensity levels on speaker
   Graphics:      Standard-VGA 640x480, true intensity display
   Printer:       IBM/Epson 8/9-pins
   Save-filename: C:\FAX\JVFAX

 ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ M A I N  M E N U ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¸
 ³F) FAX                                N) Change name for save files        ³
 ³S) SSTV                               M) Mode editor                       ³
 ³H) Show and send pictures             T) Screen test                       ³
 ³O) Movie options                      P) Printer test                      ³
 ³D) Date driven FAX reception          Q) Quit                              ³
 ³E) Edit date files                    C) Change configuration              ³
 ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾

       In den oberen zwei Dritteln des Hauptmen�s finden sich �berwiegend
       Angaben zum Programmstatus, die sich �ber C) Change configuration
       ver„ndern lassen. Im unteren Drittel befinden sich die einzelnen
       Men�punkte.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 16




       Jeder Men�punkt l„át sich durch Dr�cken des jeweils vor der ")"
       stehenden Buchstabens, durch Bewegen des Cursorauswahlbalkens auf
       den entsprechenden Eintrag und anschlieáendes Dr�cken der
       Enter-Taste oder durch Doppelanklicken mit der Maus ausw„hlen.
       Durch Aufruf von JVFAX mit den Kommandozeilenparametern /FP oder
       /FS kann man auch direkt unter Umgehung des Hauptmenus in den
       FAX-Empfangsmodus gelangen, enweder mit zugeschaltetem Drucker
       (/FP) oder aber mit "save pictures to file" aktiv (/FS).

       Hier nun zun„chst die Bedeutung der einfachen Men�punkte:

       N) Change name for save file: 
       Sollen w„hrend des Faxempfanges Bilder abgespeichert werden, so
       wird hierf�r der hier angegebene Filename verwendet. F�r jedes
       abgespeicherte Bild wird an den Namen eine laufende Nummer
       angef�gt. Aus diesem Grunde darf der Name max.5 Zeichen lang sein.
       Die Dateierweiterung ist immer ".GIF". 
       Weitere Informationen zum Abspeichern folgen sp„ter.

       C) Change configuration:
       Dient zum Anpassen des Programmes an unterschiedliche Hardware etc.
       Der Konfigurationsvorgang wurde bereits oben beschrieben.

       T) Screen test: 
       Zur šberpr�fung der korrekten Graphikkartenauswahl und zur
       Einstellung der Monitorgeometrie. (Grautreppe mit Kreis), Bei
       Auswahl eines 256-Farb Treibers mit zus„tzlichen Farbfeldern. 

       P) Printer test: 
       Zum Testen der Druckeranpassung und zur Zuordnung der
       Helligkeitsstufen zu verschiedenen Druckmustern. Nach Aufruf des
       Druckertests erscheint eine Graphik, welche die Zuordnung der 16
       auf dem Drucker ausgegebenen Helligkeitswerte zu den 64 m”glichen
       Druckmustern regelt. šber die Cursortasten kann diese Zuordnung
       ge„ndert werden. Um die optimale Zuordnung zu finden, l„át sich mit
       (P) der Drucker zuschalten. Es wird dann kontinuierlich eine
       Grautreppe ausgedruckt. Wenn Sie die f�r Ihren Drucker geeignete
       Zuordnung gefunden haben, verlassen Sie den Drucker- test mit "Q".
       Die Frage "Save changes" bitte mit "Y" beantworten. 
       Bei Laserdruckern k”nnen Sie durch jeweiliges erneutes Dr�cken von
       P einen Blattvorschub ausl”sen, um die Grautreppe auch jeweils
       sehen zu k”nnen.

       Q) Quit:
       Dient einzig und allein zum Verlassen des FAX-Programms.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 17




       Faxempfang 
       ==========

       F) FAX: 
       wird aus dem Hauptmen� heraus durch Dr�cken von 'F' gestartet. Es
       erscheint ein leerer Bildschirm mit einen kleinen Statusfenster,
       das etwa wie folgt aussieht:

       ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
       ³M):1)Wefax576³ L)pm:120/576 ³                                   ³
       ³A)pt: waiting³ D)ev:    150 ³                                   ³
       ³P(h):N)ormal ³ R)otate      ³                              ³    ³
       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´         ³                   ³³    ³
       ³G)rey  A(T)C ³ L/R O/U³ 1810³     ³   ³                   ³³    ³
       ³  64    off  ³ <-)  ^)³ *)  ³     ³  ³³³                  ³³    ³
       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´     ³ ³³³³   ³             ³³³    ³
       ³P)rinter:       off         ³     ³ ³³³³  ³³      ³      ³³³    ³
       ³S)ave to file:  off         ³     ³³³³³³³³³³³³³  ³³³    ³³³³    ³
       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   ÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂ   ³
       ³Q)uit            JV-FAX 6.0 ³  B          autol(o)ck         W  ³
       ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

           *): Momentane Aufl”sung, mit der das Programm arbeitet.

       Alle im Statusfenster aufgef�hrten Parameter lassen sich durch
       Dr�cken des jeweiligen vor der ")" stehenden Buchstabens ver„ndern.
       Allerdings ist die Ver„nderung einiger Parameter gesperrt, wenn
       P)rinter bzw. S)ave to disk eingeschaltet ist. (P)rinter und S)ave
       to disk wiederum l„át sich nur einschalten, wenn A)pt auf "waiting"
       oder "Sq.off" steht.

       Die Bedeutung der Parameter im Einzelnen:

       M), 0) ..9), ALT+0)..ALT+9):         
       Auswahl des Empfangsmodes. Dient zur Einstellung der
       Betriebsart. Es sind bis zu 20 voreingestellte Betriebsarten (0-9
       �ber Zifferntasten, 10-19 �ber <ALT>+Zifferntaste) anw„hlbar, deren
       Voreinstellungen (z.B. Modul) sich mittels des Modeeditors (s.u.)
       ver„ndern lassen. Empf„ngt man z.B. mit dem falschen Modul, so
       werden die Bilder mit einem falschen H”hen/Seitenverh„ltnis
       wiedergegeben. Wetterfax benutzt in der Regel Modul 576, manchmal
       auch 288. Fotofax wird zumeist mit Modul 352 betrieben. Wird ein
       neuer Mode gew„hlt, so werden auch einige andere Parameter passend
       vorbesetzt, z.B. G)rey (Anzahl der Graustufen) oder D)ev.
       (Hubeinstellung) Es k”nnen nur Modes ausgew„hlt werden, deren
       Namensfeld nicht leer ist. (Siehe auch Mode Editor)

       L)pm:
       šbertragungsgeschwindigkeit (Trommeldrehzahl) in Zeilen pro Minute.
       Die �berwiegende Anzahl der Wetterstationen arbeitet mit 120 LPM.
       (LPM = Lines Per Minute) Manche Wetterfaxstationen (meist aus dem
       Ostblock) senden aber auch mit 90 LPM oder 60 LPM. Meteosat sendet
       mit 240 LPM. Es stehen LPMs von 48 bis 480 zur Verf�gung, wobei die
       obere praktikable Grenze von der Aufl”sung (also dem gew„hltem
       Modul) und der Rechnergeschwindigkeit abh„ngt.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 18




       Sollte sich Ihr Rechner bei den h”heren LPMs aufh„ngen, so
       verringern Sie mittels der Konfiguration die maximale zul„ssige
       Interruptfrequenz. Stimmt LPM nicht mit dem der Sendestation
       �berein, so ist ein vern�nftiges Mitschreiben nicht m”glich. 
       Hinter der LPM-Anzeige im Statusfenster wird das eingestellte Modul
       angezeigt.

       P)rinter, S)ave to file:
       Zuschalten des Drucks auf den Drucker. bzw. des Abspeicherns auf
       Diskette. L„át sich nur umschalten, wenn A)pt auf "waiting" oder
       "SQ.off" steht. Will man empfangene Bilder abspeichern oder
       ausdrucken, so muá man P)rinter bzw. S)ave to disk vor Beginn der
       Aussendung einschalten. Das Bild wird simultan zum Empfang
       abgespeichert bzw. gedruckt. Wenn Sie in der Konfiguration den
       Punkt "Quicksave" aktiviert haben, so wird grunds„tzlich jedes
       empfangene Bild in eine tempor„re Datei abgespeichert,solange S)ave
       und P)rinter ausgeschaltet sind. Nach Ende der šbertragung kann das
       Bild durch Dr�cken von U ("q(u)ick") umbenannt werden.
       Unterbleibt das Umbenennen, so �berschreibt das n„chste Bild das
       jeweils vorhergehende. P)rinter und S)ave to disk k”nnen nicht
       gleichzeizig eingeschaltet werden.

       P(h):         
       Einphasvorgang starten bzw. abbrechen. 
       Damit Sende- und Empfangsmaschine bei der FAX-šbertragung "in
       Phase" laufen und der linke Bildrand auch wirklich an den linken
       Rand zu liegen kommt, wird zu Beginn einer jeden šbertragung f�r
       ca. 10-20 Sekunden ein Einphassignal gesendet, welches aus 5%
       Weiápegel und 95% Schwarzpegel je Zeile besteht. (Manche Stationen
       senden ein invertiertes Einphassignal mit ca. 95% Weiá und 5 %
       Schwarz) 
       Steht P(h)ase auf on, (dann ist die Anzeige des Phasemodes weiá
       unterlegt) so wartet das Programm auf ein Einphassignal. Hat es ein
       solches erkannt, so "schiebt" es den entstehenden weiáen
       (schwarzen) Balken an den linken Bildrand und die Anzeige hinter
       P(h)ase springt auf lck. (f�r lock = "eingerastet") Sobald das
       Einphassignal endet, beginnt der eigentliche Empfang. 
       Phase l„át sich manuell an- und ausstellen, die APT-Automatik
       stellt Phase automatisch an, wenn ein Startsignal erkannt
       wurde.
       Umlaufende Wettersatelliten kennen keinen Bildanfang und
       kein Bildende. Deshalb senden sie anstatt eines Einphassignals in
       jeder Bildzeile einen Tonburst, der den Zeilenanfang markiert. 
       Das Programm kann auch auf diese Tonbursts "einphasen". Dies ist
       jeweils nur einmal am Anfang eines Satelliten�berfluges
       erforderlich.

       N):         
       Umschalten zwischen oralem und invertiertem Einphasen sowie auf die
       Tonburst Synchronisationsmodi f�r die umlaufenden Satelliten.
       Manche FAX-Sender senden eine invertierte Einphassequenz, d.h. 95%
       Weiá und 5% Schwarz. Dazu geh”rt z.B. auch Meteosat. Hierf�r dient
       die Stellung "invert". Man kann zwischen normal, invert, METEOR,
       NOAAVIS, NOAAIR und NOAAALL ausw„hlen.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 19




       A)pt:
       heiát Automatic Picture Transmission.
       Die meisten kommerziellen FAX-Stationen verwenden APT. Hierbei wird
       die empfangende FAX-Maschine durch Aussenden eines Starttones
       bestimmter Frequenz eingeschaltet und nach Beendigung der
       šbertragung durch einen anderen Ton wieder abgeschaltet.
       Dies erm”glicht es, mechanische Maschinen nicht st„ndig mit
       rotierender Trommel durchlaufen lassen zu m�ssen und verhindert
       auáerdem, daá QRM bei fehlender Aussendung der Gegenstation
       irrt�mlicherweise als Einphassignal interpretiert wird. In
       Verbindung mit einem Timer (hier innerhalb des Programmes
       realisiert, s.u.) ist es m”glich, vollautomatisch Sendungen zu
       vorgegebenen Zeitpunkten zu empfangen. Anhand von unterschiedlichen
       Startt”nen bei Wetterfax lassen sich ebenfalls die Module 576 und
       288 erkennen. Die APT-Routine in diesen Programm kennt vier
       Zust„nde: waiting, running, SQ.off und Sq.on.
       Zun„chst interessieren hier nur waiting und running.
       Normalerweise l„uft eine Bild�bertragung folgendermaáen ab:
       APT steht auf waiting. W„hrend APT auf waiting steht, wird nichts
       auf den Bildschirm geschrieben, die Einphasroutine ist ebenfalls
       nicht aktiviert. Nun sendet irgendwann die Gegenstation einen APT
       Startton. Sobald dieser Ton l„nger als eine vorgegebene Zeit
       ansteht, geht APT auf running. Gleichzeitig wird Phase
       eingeschaltet, und das Programm versucht, auf die jetzt von der
       Gegenstation gesendeten Einphassignale zu synchronisieren. Wenn
       dies gegl�ckt ist, schaltet sich die Einphasfunktion aus, und die
       Bildschirmausgabe wird freigegeben. Am Ende der šbertragung sendet
       die Gegenstation ein APT-Stopsignal aus. Wenn dieses von der
       APT-Routine erkannt wird, schaltet sich APT wieder auf waiting, und
       das Spiel kann von neuem beginnen. Das auf den Bildschirm
       geschriebene Bild bleibt solange stehen, bis APT erneut aktiviert
       wird. Wenn Sie in der Konfiguration Scrolling auf on gesetzt haben,
       so schiebt das neue Bild langsam das Alte vom Bildschirm, ansonsten
       wird das alte Bild �berschrieben. 
       Ist WEFAX576 oder WEFAX288 eingeschaltet, so �berpr�ft die
       APT-Routine anhand des Starttones, ob es sich bei dem folgenden
       Bild um Modul 288 oder 576 handelt und schaltet das Modul ggf. um.
       Da nicht alle Stationen mit APT arbeiten, kann man APT mit der
       Taste "A" auch von Hand auf running und wieder zur�ck auf waiting
       schalten. Hierbei wird beim šbergang von waiting nach running nicht
       auf Einphasen geschaltet und die Bildschirmausgabe wird sofort
       freigegeben. Wenn dieses unerw�nscht ist, so sollte man vor
       Umschalten von APT P(h)ase von Hand einschalten.
       Wahlweise l„át sich die APT-Routine �ber die Taste (X) auch auf
       Squelch-Betrieb umschalten. (s.u.)

       A(T)C:
       Abstimmautomatik ein- bzw. ausschalten
       Die Funktionsweise der Abstimmautomatik wird in einem gesonderten
       Kapitel erkl„rt.

       Q)uit:
       hat man irgendwann einmal keine Lust mehr, Faxempfang zu machen, so
       ist das die richtige Taste, um zum Hauptmen� zur�ckzukommen.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 20




       R)otate:         
       Steigt man in ein laufendes FAX-Bild ein, d.h. hat man die
       Einphassequenz verpaát, so l„át sich mit dieser Funktion die
       Bildlage noch ver„ndern. Dazu w„hlt man diese Funktion an, (APT
       aus, Phasen aus) schreibt ein paar Zeilen mit und schiebt mit den
       Pfeiltasten den erscheinenden Cursor auf den vermeintlichen
       Bildanfang. Dann die Enter-Taste bet„tigen, und der Rest des Bildes
       wird korrekt geschrieben. (und auch gedruckt) Dieser Vorgang wird
       auch als "Einphasen von Hand" bezeichnet. Das Verschieben hat
       keinen Einfluá auf das Abspeichern der Bilder, d.h. die
       abgespeicherten Bilder werden dadurch nicht zerrissen. Im Show-Teil
       l„át sich an den gespeicherten Bildern nachtr„glich eine komplette
       Verschiebung vornehmen.

       G)rey:         
       legt die Anzahl der Graustufen fest, mit denen ein Bild dargestellt
       bzw. abgespeichert werden soll.

       ->),<-):         
       Die meisten FAX-Stationen tasten die Bildvorlagen von links nach
       rechts ab. Fotofaxstationen machen es oft jedoch umgekehrt.
       ->) und <-) regeln die empfangsseitige Schreibrichtung.
       Sollte ein Bild seitenverkehrt erscheinen, so stand ->), <-)
       verkehrt. Abgespeicherte Bilder lassen sich auch nachtr„glich
       "spiegeln". (->,<- = Cursortasten) 

       v),^):         
       Wie ->) und <-), jedoch wird hierbei das Bild dadurch gespiegelt,
       daá es von unten nach oben geschrieben wird. Kombiniert man das mit
       der seitlichen Spiegelung, so ergibt sich eine Drehung um 180ø,
       womit man z.B. auf dem Kopf stehende Bilder richtig empfangen kann.

       D)ev:         
       Hiermit l„át sich das Programm auf den verwendeten Hub der
       sendenden Station einstellen. Da die Einstellung des Hubes nur im
       Konverter erfolgen kann, wird diese Information einfach zum
       Konverter durchgereicht. Ob Ihr Konverter etwas damit anfangen
       kann, h„ngt letzlich vom verwendeten Modell ab.         
       Falls Sie die "Simpelst"-Konverterl”sung benutzen, so wird
       ausschlieálich hiermit der verwendete Hub eingestellt. Auf
       Kurzwelle wird normalerweise ein Hub von 400 Hz f�r Wetterfax
       verwendet; auf Langwelle ein Hub von 150 Hz. Fotofax wird auch oft
       mit 300 Hz Hub �bertragen. Hub bezeichnet die halbe Differenz
       zwischen den Frequenzen f�r Schwarz und Weiá.

       Folgende Befehle tauchen nicht im Statusfenster auf:

       Leertaste:
       Statusfenster an/abschalten.

       X):
       APT-Logik zwischen tone mode und squelch mode umschalten:
       Mit diesem Befehl l„át sich die gesamte APT-Logik auf Squelch-mode
       umschalten. Im Statusfenster erscheint dann "Sq.off" hinter A)PT:.
       Eine šbertragung gilt dann als gestartet, wenn f�r l„nger als eine
       vorgebbare Zeitspanne ein bestimmter Rauschpegel im Eingangssignal
       unterschritten wird.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 21




       A)PT springt dann auf "Sq.on" und die Bilddarstellung bzw.
       -abspeicherung beginnt. Wird f�r eine einstellbare
       Mindestzeit wieder ein bestimmter Rauschanteil im Signal
       �berschritten, so wird die Darstellung bzw. das Abspeichern
       beendet. A)PT springt dann wieder auf "Sq.off" und wartet
       auf neue Aktivit„ten. Dieser Modus eignet sich hervorragend in
       Verbindung mit einem Empf„nger f�r umlaufende Satelliten.
       Es wird dann einfach alles
       aufgezeichent, was dem Empf„nger so �ber den Weg l„uft. Durch ein
       erneutes Bet„tigen von X l„át sich der APT-Betrieb wieder auf
       normal (Tonsteuerung) umschalten. Die Einphassequenz wird im
       Squelchmode �bergangen, es sei denn, Sie haben NOAAVIS, NOAAIR,
       NOAAALL oder METEOR als Einphasmode gew„hlt. ( N) Taste)

       F):
       APT-Frequenzz„hler ein-/ausblenden:
       Durch Dr�cken von F erscheint im Statusfenster statt der momentanen
       Aufl”sung ein F: gefolgt von der �ber die Zeilenl„nge gemittelten
       Bildfrequenz. Praktisch, um unbekannte APT-T”ne zu ermitteln.

       C):
       Kalibrationshilfe ein/ausschalten:
       Funktioniert wie F), nur daá hier der jeweilige vom Konverter
       gelieferte Helligkeitswert angezeigt wird. Der Wert wird immer auf
       einen Bereich von 0 bis 255 normiert angezeigt, unabh„ngig vom
       verwendeten Konverter.

       O):         
       Abstimmautomatik "einfrieren" an/aus:
       Beim Betrieb mit der Abstimmautomatik ist es u.U. g�nstig, diese
       bei besonders schwierigen Empfangsverh„ltnissen, oder wenn die
       sendende Station mit falschem Hub arbeitet, kurzfristig
       abzuschalten. Zur Kontrolle erscheint bei "eingefrorener" Automatik
       rechts unten im Statusfenster unterhalb des Abstimmspektrums ein
       "autol(o)ck". Ganz analog bewirkt ein Setzen von "Enable autolock
       when ATC on" in der Konfiguration ein automatisches Einfrieren der
       Abstimmautomatik am Ende eines jeden Einphasvorganges und ein
       Wiederfreigeben nach Bildende.

       E):
       Aufruf des Modeeditors. falls APT auf waiting steht, landen Sie
       nach Dr�cken dieser Taste im Modeeditor, der weiter unten erkl„rt
       wird.

       /:         
       Schr„glaufkorrektur:         
       Falls die Bilder beim Empfang schr„glaufen, so hat der
       Timeroszillator im PC nicht die vom Programm angenommene Frequenz.
       In diesem Falle ist der Aufruf von /) erforderlich, damit das
       Programm die richtige Timerfrequenz ermitteln kann. Hierzu empf„ngt
       man zun„chst ein Bild, wobei es vorteilhaft ist, wenn nicht richtig
       eingephast wurde, so daá der Bildrand irgendwo auf dem Bildschirm
       sichtbar ist. Nach Dr�cken von / erscheint eine senkrechte Linie,
       die mit den Cursortasten (links u. rechts) gedreht werden kann.
       Durch gleichzeitiges Dr�cken von Ctrl und Cursortaste kann die
       Linie auch parallel verschoben werden.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 22




       Nun bringt man einfach diese Linie mit einer senkrechten Linie im
       Bild (vorzugsweise dem Bildrand) zur Deckung oder parallel dazu und
       bet„tigt die Enter-Taste. Damit ist die Korrektur abgeschlossen.
       Das Programm errechnet sich aus der Schr„glage der Linie die
       tats„chliche Timerfrquenz und speichert sie in FAX.CNF f�r den
       Empfang aller weiteren Bilder ab. Diese Korrektur kann beliebig oft
       wiederholt werden, was im allgemeinen jedoch nicht n”tig sein
       sollte. Lediglich in pathologischen F„llen, wo das Bild um mehr als
       eine ganze Zeile pro Seite versetzt, muá man die Korrektur in
       mehreren Stufen durchf�hren.

       *:
       Hiermit kann der Zustand der DTR-Leitung umgeschaltet werden, wenn
       das Interface an eine Serienschnittstelle angeschlossen ist. (siehe
       auch "Switch" bei der Erkl„rung des Date-Editors)


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 23




       M) Mode editor:
       ===============

       Nach Aufruf dieses Menupunktes erscheint folgender Bildschirm:

                         (JV)-FAX 6.0 mode editor screen
 ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¸
 ³ Mode:  5  Ham 288b                         Alternate mode:  4    HamColor ³
 ³                                                                           ³
 ³ IOC:           288     LPM:        240     Resolution:               905  ³
 ³ Deviation:     400     ATC:        off     Intensity levels:           64 ³
 ³ TX-HW-filt:    off                         RX-HW-filt:                off ³
 ³ _________________________________________________________________________ ³
 ³                                                                           ³
 ³ APT-Mode:   tone Phasing signal:  normal   Scan direction:             >¿ ³
 ³                                                                           ³
 ³ APT start tone frequency (Hz)  675 +/- 15  Min. duration (lines):       5 ³
 ³ APT stop  tone frequency (Hz)  450 +/- 10  Min. duration (lines):       3 ³
 ³ _________________________________________________________________________ ³
 ³                                                                           ³
 ³ Display width usage: (%)       100         Printer width usage: (%)   100 ³
 ³ Receive pictures inverted:     off         Print pictures inverted:   off ³
 ³                                                                           ³
 ³ Which color palette shall be used: STANDARD  JV-Color mode:           off ³
 ³                                                                           ³
 ³ Execute DOS command:                                Switch:           off ³
 ³                                                                           ³
 ³       Use  <+>, <-> or <space> to select the mode you want to edit        ³
 ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾
                Hit <Ctrl>+<Enter> to terminate mode editor session

       Zum Bearbeiten eines Modes w„hlen Sie diesen zun„chst aus, indem
       Sie mit dem Cursor im allerersten Feld solange die Leertaste, +
       oder - dr�cken, bis der gew�nschte Modename im zweiten Feld
       erscheint. Um einen neuen Mode zu definieren dr�cken Sie bitte so
       lange die Leertaste, bis im zweiten Feld kein Name erscheint.
       Anschlieáend k”nnen Sie dann im zweiten Feld einen Namen f�r den
       neuen Mode eingeben.
       Die weiteren Felder haben folgende Bedeutung:

       Alternate mode:
       Hier kann ein Alternativmode mit anderem APT-Startton angew„hlt
       werden. Die APT-Routine �berwacht, wenn hier ein Mode eingetragen
       ist, die Startton- frequenzen sowohl des eigentlichen Modes als
       auch die des hier eingetragenen Alternativmodes. Wird einer der
       beiden Startt”ne erkannt, so schaltet das Programm automatisch in
       den entsprechenden Mode. In erster Linie ist diese Option f�r den
       Empfang von Wetterfaxsendungen gedacht, deren Modul durch die
       unterschiedlichen Startt”ne erkannt werden kann.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 24




       IOC: 
       heiát Index of cooperation, zu Deutsch: Modul. Kann beliebig
       zwischen 255 und 576 gew„hlt werden. Die Folgen eines falsch
       gew„hlten Modules auf den FAX- Empfang wurden bereite weiter oben
       erkl„rt. 

       LPM: 
       hier kann zwischen verschiedenen Trommeldrehzahlen gew„hlt werden.

       Intensity levels:
       legt fest, mit wieviel Graustufen die in diesem Modus empfangenen
       Bilder abgespeichert werden sollen. Ich pers”nlich bevorzuge f�r
       Meteosatbilder z.B. 64 Graustufen, f�r Wetterkarten 4.

       APT mode: 
       Hier kann man zwischen tone und squelch w„hlen. Normalerweise wird
       man tone w„hlen, f�r umlaufende Satelliten evtl. aber auch squelch.
       (s.o.)

       Phasing signal: 
       In aller Regel w„hlt man hier normal, aber speziell f�r Meteosat
       ist hier inverted zu w„hlen.

       Scan direction: 
       Legt fest, von welcher Abtastrichtung das Programm beim Empfang
       ausgeht. Normal ist von links nach rechts und von oben nach unten,
       einstellbar sind alle vier Kombinationsm”glichkeiten, so daá man
       Bilder beim Empfang auch auf den Kopf stellen oder spiegeln kann.

       APT start tone Frequency, min duration und 
       APT stop  tone Frequency, min duration: 
       Hier werden die Frequenzen f�r die APT Start und Stopt”ne
       eingegeben. In das jeweils erste Feld wird die eigentliche
       Tonfrequenz eingetragen, in das zweite eine Bandbreite. Min
       duration legt fest, wie lange ein APT Ton -ausgedr�ckt in Anzahl
       Bildzeilen- mit der APT-Frequenz +/- Bandbreite mindestens anstehen
       muá, damit er als ein solcher erkannt wird. Eine Vergr”áerung der
       Bandbreite und eine Verk�rzung der min. duration machen beide
       jeweils die APT Routine empfindlicher f�r Fehlausl”sungen. Wird
       Bandbreite auf 0 gesetzt, so kann dieser Modus nur noch manuell
       gestartet bzw. gestoppt werden. ("A" Taste)

       Display width usage: 
       Sollen Bilder empfangen werden, die h”her als 3/4 ihrer Breite
       sind, so w�rden diese nicht komplett auf den Bildschirm passen. Als
       Abhilfe l„át sich hier die Darstellungsbreite reduzieren. Wenn Sie
       z.B. 75% w„hlen, so passen die quadratischen Meteosatbilder voll-
       st„ndig auf den Bildschirm.

       Printer width usage: 
       Analog zum obigen Punkt. Da dem Drucker jedoch keine
       Einschr„nkungen bez�glich der Bildh”he auferlegt sind, dient dieser
       Eintrag eher dazu, die Gr”áe der Bilder beim Ausdruck zu
       reduzieren, z.B. um Papier zu sparen.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 25




       Receive pictures inverted:
       Wenn auf on, dann werden empfangene Bilder invertiert dargestellt
       u. abgespeichert. (Schwarz u. Weiá vertauscht)
       Print pictures inverted: Wenn auf on, dann werden w„hrend des
       Empfangs gedruckte Bilder invertiert gegen�ber der
       Bildschirmdarstellung ausgegeben.

       Which color palette shall be used:
       Hier k”nnen Sie den Namen einer Farbpalette eingeben, die Sie im
       Programmteil Show and send pictures erstellen k”nnen, sofern Sie
       das Programm auf einen 256-Farb SVGA Graphikmodus konfiguriert
       haben.
       Wenn Sie hier eine Palette angeben, so wird bereits w„hrend des
       Empfangs das Bild in Falschfarben entsprechend dieser Palette
       dargestellt. Es bereitet keine Probleme, empfangene und
       abgespeicherte Bilder nachtr„glich mit einer anderen bzw. gar
       keiner Palette umzuf„rben.
       Alternativ kann hier der Name einer Schedule-file angegeben werden,
       (Extension .SCH)
       in der wiederum Verweise auf unterschiedliche Paletten f�r die
       einzelnen Bilder sowie Verweise auf Bildmasken f�r den
       Meteosat-Empfang untergebracht werden k”nnen. Siehe hierzu das
       Kapitel: Bildmasken f�r den Empfang geostation„rer Satelliten.

       Execute DOS command: 
       Hier k”nnen Sie den Namen eines DOS-Programmes eingeben. Dieses
       wird dann jedesmal aufgerufen, wenn in den entsprechenden Mode
       umgeschaltet wird. Das Programm sollte wenig Speicherplatz belegen
       und seine Arbeit schnell verrichten. Denkbar ist z.B. ein Programm,
       das einen Konverter passsend programmiert, wenn dieser mit den von
       JVFAX angebotenen Steuerzeichen zur Hubumschaltung nichts anfangen
       kann.

       Switch:
       Wenn Sie in der Konfiguration eine Serienschnittstelle gew„hlt
       haben, so k”nnen Sie mit diesem Eintrag den Zustand der DTR-Leitung
       N�tzlich, um z.B. einen Empf„nger zwischen zwei Frequenzen
       umzuschalten. Derzeit nur verf�gbar, wenn das Interface an eine
       Serienschnittstelle angeschlossen ist.

       Beendet wird der Modeeditor mittels <Ctrl>+<Enter>.
       Beachten Sie bitte, daá immer nur jeweils ein Mode ge„ndert werden
       kann. Das heiát, wenn Sie einen Mode ge„ndert haben, so k”nnen Sie
       nicht direkt in das allererste Feld zur�ckgehen und einen anderen
       anw„hlen, sondern Sie m�ssen zun„chst mit <Ctrl>+<Enter> den Editor
       verlassen und dann neu aufrufen. Ansonsten wird nichts gespeichert.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 26




       D) Date driven FAX reception und E) Edit date files:
       ====================================================

       (Termingesteuerter Empfang und Termineditor) 
       Der termingesteuerte Empfang dient in Verbindung mit dem
       APT-Verfahren zum selektiven vollautomatischen Empfang von Bildern,
       z.B. wenn der Sendeplan der zu empfangenden Funkstelle bekannt ist.
       Hierzu dient eine Termindatei, (date file) die Sie mittels des
       Termineditors (Edit date files) bearbeiten k”nnen. Auch t„glich
       wiederkehrende Termine k”nnen programmiert werden. Des weiteren ist
       das Anlegen mehrerer Termindateien m”glich. Jede Termindatei kann
       maximal 192 Termine enthalten.



       Die Erstellung und Bearbeitung von Termindateien geschieht auf
       folgende Art und Weise:
       Nach Aufruf des Menupunktes E) Edit date files erscheint folgender
       Bildschirm:

                          (JV)-FAX 6.0: date file editor
 ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¸
 ³          Select one of the date files below to be modified.              ³
 ³                                                                          ³
 ³         Press <ENTER> to accept or <F2> to create a new one.             ³
 ³                                                                          ³
 ³                                                                          ³
 ³                                                                          ³
 ³                                                                          ³
 ³                                                      Õ C:\JVFAX\*.TIM¸   ³
 ³                                                      ³ d2.tim        ³   ³
 ³                                                      ³ hugo.tim      ³   ³
 ³                                                      ³ test.tim      ³   ³
 ³                                                      ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾   ³
 ³                                                                          ³
 ³                                                                          ³
 ³                                                                          ³
 ³                                                                          ³
 ³                                                                          ³
 ³                                                                          ³
 ³                                                                          ³
 ³                                                                          ³
 ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾
                Hit <CTRL>+<ENTER> to terminate date editor session

       Hier haben Sie die M”glichkeit, eine bestehende Termindatei zur
       Bearbeitung auszuw„hlen oder aber mittels der F2-Taste eine neue
       Datei anzulegen. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben,
       erscheint eine Liste mit den in der entsprechenden Datei
       hinterlegten Terminen:


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 27




                          (JV)-FAX 6.0: date file editor
 ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¸
 ³ File being processed: D2                                                  ³
 ³                                                                           ³
 ³Õ yy/mm/dd  hh:mm  ---mode--- dur  --APT--- ovp  fileÍ                     ³
 ³³ everyday  00:30  3 Meteosat   5   active    2  D2   ²                    ³
 ³³ everyday  00:58  3 Meteosat   5   active    2  D2   ³                    ³
 ³³ everyday  01:30  3 Meteosat   5   active    2  D2   ³                    ³
 ³³ everyday  01:58  3 Meteosat   5   active    2  D2   ³                    ³
 ³³ everyday  02:30  3 Meteosat   5   active    2  D2   ³Select entry with^,v³
 ³³ everyday  02:58  3 Meteosat   5   active    2  D2   ³                    ³
 ³³ everyday  03:30  3 Meteosat   5   active    2  D2   ³  <ÄÙ :     edit    ³
 ³³ everyday  03:58  3 Meteosat   5   active    2  D2   ³  <F2>:   add/copy  ³
 ³³ everyday  04:30  3 Meteosat   5   active    2  D2   ³  <F3>: delete entry³
 ³³ everyday  04:58  3 Meteosat   5   active    2  D2   ³                    ³
 ³³ everyday  05:30  3 Meteosat   5   active    2  D2   ³                    ³
 ³³ everyday  05:58  3 Meteosat   5   active    2  D2   ³                    ³
 ³³ everyday  06:30  3 Meteosat   5   active    2  D2   ³                    ³
 ³³ everyday  06:58  3 Meteosat   5   active    2  D2   ³                    ³
 ³³ everyday  07:30  3 Meteosat   5   active    2  D2   ³                    ³
 ³ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ                     ³
 ³                                                                           ³
 ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾
                Hit <CTRL>+<ENTER> to terminate date editor session

       Nun k”nnen Sie mittels der Cursortasten einen Termin zur
       Bearbeitung anw„hlen. Mit der Enter-Taste k”nnen Sie den Termin
       editieren, mittels F2 k”nnen Sie einen Termin duplizieren und
       anschlieáend editieren oder aber mit F3 einen Termin l”schen. Wenn
       Sie einen Termin editieren wollen, so erscheint folgende Maske:

       ÕÍÍÍÍÍÍÍDate editorÍÍÍÍÍÍÍÍ¸                                                  ³
       ³ Date:             /  /   ³                                                  ³
       ³ Time:              00:37 ³
       ³ Save-mode:         View  ³
       ³ Mode:         0 Wefax288 ³
       ³                          ³
       ³ APT routine:     active  ³
       ³ Max. duration:       4   ³
       ³ Time overlap:         2  ³
       ³ Filename:          JVFAX ³
       ³                          ³
       ³ Execute DOS command:     ³
       ³                          ³
       ³ Exit to DOS:         no  ³
       ³                          ³
       ³                          ³
       ³ Update clock:   inactive ³
       ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾

       Die Bedeutung der einzelnen Felder:

       Date:
       Unter Date k”nnen Sie f�r einen einmaligen Termin ein Datum
       eingeben; zuerst das Jahr, dann den Monat und zuletzt den Tag. F�r
       t„glich wiederkehrende Termine m�ssen Sie alle Felder mit
       Leerzeichen auff�llen.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 28




       Time: 
       In das Time Feld geben Sie bitte die Startzeit f�r den
       entsprechenden Termin an. Bitte beachten Sie, daá sich die hier
       angegebene Uhrzeit auf die Uhrzeit Ihres Rechners bezieht, d.h.
       wenn Sie hier Zeiten in UTC angeben, so m�ssen Sie Ihre Rechneruhr
       auch in UTC einstellen oder aber im Konfigurationsmenu die UTC-time-
       diff auf die Differenz zwischen Ihrer Rechnerzeitzone und UTC setzen.

       Save-mode: 
       Bestimmt, was mit dem empfangenen Bild geschehen soll: Wenn Sie
       "Save" w„hlen, so wird das empfangene Bild unter dem in "file name"
       angegebenen Dateinamen abgespeichert. Ist dort kein Dateiname
       angegeben, so wird der Standard-Dateiname f�r das Abspeichern von
       Bildern verwendet. Bei "Movie" wird das empfangene Bild der
       entsprechenden Filmdatei hinzugef�gt. Wenn die Filmdatei bereits
       mehr als die in der Konfiguration unter Miscellaneous settings
       angegebene Anzahl von Bildern enth„lt, so wird der Film vorher auf
       die angegebene Anzahl von Bildern-1 gek�rzt.
       "Print" funktioniert analog wie "Save", nur mit Ausdrucken statt
       Speichern.
       Bei "View" wird das Bild nur auf dem Bildschirm dargestellt und
       bleibt dort solange, bis der n„chste Termin ansteht.

       Mode: 
       Im Mode: Feld k”nnen Sie mittels Leertaste, + oder - den
       gew�nschten Empfangsmodus f�r diesen Termin anw„hlen.

       APT routine:
       Wenn das Feld APT routine auf inactive gesetzt wird, so beginnt die
       Aufzeichnung/Darstellung unmittelbar bei Erreichen der unter Time
       angegebenen Uhrzeit ohne Ber�cksichtigung irgendwelcher APT oder
       Phasensignale und endet nach Verstreichen der in Max. duration
       eingtragenen  Zeit.

       Max. duration: 
       Legt die maximale Dauer eines Bildes in Minuten fest. Nach
       Verstreichen dieser Zeit wird die Darstellung/Abspeicherung des
       Bildes auf jeden Fall abgebrochen, unabh„ngig davon, ob ein APT
       Stopton erkannt wurde oder nicht. Ist APT Routine auf active, so
       beginnt diese "Auszeit" bei Erkennen eines Starttones nach
       Erreichen der unter Time angegebenen Uhrzeit und vor Verstreichen
       der unter Time overlap angegebenen Zeit, ansonsten direkt bei
       Erreichen der unter Time angegebenen Uhrzeit.

       Time overlap: 
       legt fest, wie lange nach Erreichen der unter Time angegebenen
       Uhrzeit auf ein Startsignal gewartet werden soll, bevor zum
       n„chsten Termin �bergegangen wird. Gleichzeitig erm”glicht Time
       overlap sich �berlappende Termine: Wenn eine vorhergehende
       Aufzeichnung �ber die unter  Time f�r den n„chsten Termin
       angegebene Startzeit hinausging, so wird auf jeden Fall noch bis
       zum Zeitpunkt Time + Time overlap auf die n„chste Aussendung
       gewartet.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 29




       Filename:
       Hier k”nnen Sie einen Dateinamen eingeben, unter dem das zum
       entsprechenden Termin empfangene Bild abgelegt werden soll, wenn
       die Option Save gew„hlt wurde. Wird die Movie Option gew„hlt, so
       legt dieser Eintrag fest, welcher Movie-Datei das Bild hinzugef�gt
       werden soll.

       Update clock:
       Nur sinnvoll bei METEOSAT Empfang. Da Meteosat seine Bilder in
       einem sehr pr„zisen Zeitraster abstrahlt, k”nnen die Sekunden der
       Rechneruhr mit den Aussendungen synchronisiert werden. Bitte
       beachten, daá nicht die vollst„ndige Zeitinformation abgeleitet
       wird, so daá Abweichungen der Rechneruhr von mehr als +/- 30
       Sekunden nicht mehr korrigiert werden k”nnen.

       Wenn Sie andere Aussendungen als Meteosat termingesteuert empfangen
       wollen, diesen Eintrag unbedingt auf inactive stellen, sonst
       verstellt sich Ihre Rechneruhr!

       Execute Dos command: 
       hier k”nnen Sie den Namen eines Programmes angeben, das beim
       Erreichen des entsprechenden Termines  N A C H  Ende der
       eigenlichen Darstellung bzw. Aufzeichnung ausgef�hrt werden soll.
       Das Programm sollte zwei Bedingungen erf�llen: Erstens sollte es
       wenig Speicherplatz ben”tigen, da FAX selbst ein ziemlicher
       Speicherfresser ist, zum Zweiten sollte es seine Arbeit schnell
       verrichten.

       Exit to Dos: 
       Wenn dieses Feld auf yes gesetzt wird, so wird unmittelbar nach
       Beendigung der Aufzeichnung f�r diesen Termin das JVFAX Programm
       beendet und die Kontrolle an DOS zur�ckgegeben.

       Den Date editor k”nnen Sie, wie nahezu alle Menus mittels
       <Ctrl>+<Enter> verlassen.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 30




       Der termingesteuerte Empfang selbst vollzieht sich folgendermaáen:


       Nach Auswahl des Hauptmenupunktes D) Date driven FAX reception
       erscheint folgende Auswahlmaske:

                   (JV)-FAX 6.0: date driven FAX reception
 ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¸
 ³                   Select one of the date files below.                     ³
 ³                                                                           ³
 ³                        Press <ENTER> to accept.                           ³
 ³                                                                           ³
 ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾


                                                         Õ C:\JVFAX\*.TIM¸
                                                         ³ d2.tim        ³
                                                         ³ hugo.tim      ³
                                                         ³ test.tim      ³
                                                         ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾

       Hier haben Sie wiederum die M”glichkeit, eine von mehreren
       Termindateien auszuw„hlen.

       Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, so landen Sie wieder im
       Hauptmenu. Als Anhaltspunkt, daá der termingesteuerte Empfang
       aktiviert ist, erscheint in der untersten Bildschirmzeile eine
       Information �ber den n„chsten anstehenden Termin und die aktuelle
       Uhrzeit. Sie k”nnen nun wie gewohnt alle M”glichkeiten des
       FAX-Programmes nutzen, also z.B. einen Film betrachten etc. Jeweils
       20 Sekunden vor Erreichen des aktuellen Termins wird die laufende
       Aktion unterbrochen und auf den Empfang des n„chsten Bildes
       umgeschaltet. Nachdem das Bild empfangen wurde, wird die vorher
       unterbrochene Aktion wieder aufgenommen. Besonders interssant ist
       diese Option in Verbindung mit dem Betrachten eines Filmes. Wenn
       zumindest das erste Bild eines Filmes empfangen und abgespeichert
       ist, so k”nnen Sie nach Aktivieren des termingesteuerten Empfangs
       das Abspielen des Filmes starten und dann st„ndig das aktuelle
       Wettergeschehen mitverfolgen. Ein erneuter Aufruf des Menupunktes
       Date driven FAX reception schaltet den termingesteuerten Empfang
       wieder ab.
       Um den termingesteuerten Empfang besser nutzen zu k”nnen, l„át sich
       das Programm auch direkt beim Start in diesen Modus versetzen.
       Hierzu muá der Programmaufruf in der Form

         JVFAX /D Filename

       erfolgen, wobei Filename durch den Namen der gew�nschten
       Termindatei zu ersetzen ist.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 31




       Show and send pictures (Bearbeiten und Aussenden von Bildern)
       =============================================================

       Dieser Menupunkt dient zum nachtr„glichen Ansehen, Bearbeiten und
       Ausdrucken von abgespeicherten Bildern. Funkamateure haben die
       M”glichkeit, Bilder aus diesem Programmteil heraus zu senden. Es
       k”nnen ausschnittweise Vergr”áerungen mit frei w„hlbarem
       H”hen-/Seitenverh„ltnis erstellt werden, die sich auch als
       eigenst„ndige Bilder abspeichern lassen.
       Nach dem Aufruf dieses Menupunktes erscheint folgender Bildschirm:

 ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¸
 ³    ßßÛÛ                                                                   ³
 ³      ÛÛ                   ÛÛßßßßß  ÜÛßÛÜ  ÛÛ   ÛÛ     ÜÛßß        ÜÛßßßÛÜ ³
 ³ ÛÛ   ÛÛ  ÛÛ   ÛÛ  ÜÜÜÜÜÜ  ÛÛÜÜÜÜ  ÛÛ   ÛÛ  ßÛÜÛß     ÛÛÜÜÜ        ÛÛ   ÛÛ ³
 ³  ßßßßß   ÛÛ   ÛÛ          ÛÛ      ÛÛßßßÛÛ ÜÛß ßÛÜ    ÛÛ  ÛÛ  ÜÜ   ÛÛ   ÛÛ ³
 ³          ßÛÜ ÜÛß          ßß      ßß   ßß ßß   ßß     ßßßß   ßß    ßßßßß  ³
 ³            ßßß                                                            ³
 ³ The FAX program for IBM PCs and compatibles               (c) DK8JV, 1993 ³
 ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¾

 ÕÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ D:\WASSER\*.GIF ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
 ³ ..            <dir>   2/07/92  11:51p ²
 ³ afsk.gif       223k   5/18/92   6:40p ³
 ³ d2___001.gif   326k   5/26/92   5:30p ³       <F2>: Info
 ³ jvfax044.gif   213k   5/17/92   8:04a ³
 ³ jvfax045.gif   269k   5/17/92   8:08a ³       <F3>: Change drive/path
 ³ jvfax046.gif   253k   5/17/92   8:12a ³
 ³ jvfax047.gif   264k   5/17/92   8:15a ³       <F4>: Delete file
 ³ jvfax048.gif   272k   5/17/92   8:19a ³
 ³ jvfax049.gif   246k   5/17/92   8:22a ³
 ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

                   Select a file with <ENTER>, <ESC> to abort

       Mittels des Auswahlbalkens k”nnen Sie eine Bilddatei ausw„hlen. Mit
       der F2-Taste erhalten Sie eine Kurzinformation �ber das angew„hlte
       Bild. F3 dient vornehmlich zum Wechseln des Laufwerkes oder aber
       zum schnellen Wechseln des Pfades.
       Mit F4 schlieálich k”nnen Sie Bilddateien l”schen. Nach Bet„tigen
       der Eingabetaste beginnt direkt der Bildaufbau, den Sie aber
       jederzeit durch erneutes Dr�cken der Eingabetaste unterbrechen
       k”nnen. Das Bild wird, unabh„ngig von seinem H”hen/Seitenverh„ltnis
       immer so dargestellt, daá es voll auf den Bildschirm paát. Wenn der
       Bildaufbau beendet bzw. unterbrochen ist, erscheint am unteren
       Bildschirmrand eine Men�zeile, aus der die weiteren Optionen
       ersichtlich sind. Diese Men�zeile l„át sich jederzeit durch Dr�cken
       der Leertaste ab- bzw. wiedereinschalten.
       Sollten Sie beim Ansehen feststellen, daá einige Parameter noch
       nicht stimmen, z.B. Bild ist spiegelverkehrt usw., so k”nnen
       mittels (E)dit in das Editmen� gelangen und dort die entsprechenden
       Werte „ndern. In diesem Men� werden zus„tzlich einige
       Statusinformationen angezeigt. Ferner haben Sie hier die
       M”glichkeit, einen Export nach TIFF oder ggf. nach GIF87a
       durchzuf�hren oder das Bild zu invertieren. Falls gen�gend
       XMS-Speicher vorhanden ist, kann das Bild auch um 90 Grad gedreht
       werden.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 32




       Ist das Bild infolge einer falsch erfolgten Einphasung seitlich
       verschoben, so k”nnen Sie dies mit der R)otate Funktion beheben.
       Mit (Z)oom blenden Sie in das Bild einen kleinen Rahmen ein, den
       Sie mittels der Cursortasten �ber den Bildschirm schieben k”nnen.
       Mit den + und - Tasten k”nnen Sie die Rahmengr”áe variieren und mit
       den X und Y Tasten das H”hen/Seitenverh„ltnis. Ein Druck auf die
       Eingabetaste stellt Ihnen den gew„hlten Ausschnitt gezoomt dar. Wie
       auch das totale Bild k”nnen Sie den gezoomten Ausschnitt (S)ave
       (Speichern) oder (P)rint (drucken). So kann man interessante
       Ausschnitte aus einem Faxbild gezielt herauskopieren und zur
       sp„teren Verwendung abspeichern.
       Ab der Version 5.0 des FAX-Programmes wird zum Abspeichern der
       Bilder das GIF- Format verwendet. Dadurch ben”tigen die Bilder
       jetzt noch weniger Platz auf der Disk und werden offen f�r eine
       Weiterbearbeitung in anderen Programmen.

       Mit Pa(l)ette k”nnen Sie, sofern Ihr Programm auf einen SVGA
       256-Farb Modus konfiguriert ist, das Bild mit Falschfarben
       einf„rben. Hierbei k”nnen die Intensit„tsverlaufskurven f�r Rot,
       Gr�n und Blau individuell angepasst werden. Um ein Gef�hl f�r die
       Funktionsweise zu bekommen, sollten Sie mit dieser Option einfach
       mal etwas herumspielen. Wenn das Bild das von Ihnen gew�nschte
       Aussehen hat, so k”nnen Sie zum einen das Bild mit der von Ihnen
       erstellten Palette abspeichern oder aber die Palette zwecks
       weiterer Verwendung separat abspeichern. Ferner besteht die
       M”glichkeit, eine vorher erstellte Palette zu laden.
       Ebenfalls ist hier die M”glichkeit gegeben, Helligkeit und Kontrast
       der Bilder zu ver„ndern. Zum Aufbessern von Satellitenbildern,
       insbesondere von NOAA-Bildern, ist auch die Funktion (H)istogram
       equalization geeignet.

       (F)ax und Sst(v) sind "Hotkeys" die direkt zum FAX- bzw
       SSTV-Empfang wechseln. Werden diese dann mit Q)uit verlassen, so
       landet man wieder in der "Show and send pictures" Routine und kann
       das vorher betrachtete Bild weiterbearbeiten.

       F�r Funkamateure findet sich noch die Option tr(a)nsmit, mit der
       sowohl das totale Bild als auch gezoomte Ausschnitte direkt
       ausgesendet werden k”nnen. Nach Eingabe von "A" erscheint zun„cst
       die Frage ob in SSTV oder FAX gesendet werden soll und dann ein
       kleines Auswahlfenster mit einer Anlistung der zum Aussenden zur
       Verf�gung stehenden Modes. Diese sind identisch mit den Modes aus
       dem Empfangsteil; es werden allerdings bei FAX nur Modes
       aufgelistet, die nicht "AM" als Hubart eingetragen haben.
       Nach Auswahl des gew�nschten Modes erscheint ein weiteres Fenster,
       in das Sie einen beliebigen Text mit maximal 8 Zeilen und bis zu 24
       Zeichen pro Zeile eingeben k”nnen. Ideal f�r Konteste. Der hier
       eingegebene Text wird dem Bild bei der Aussendung �berlagert, ohne
       das eigentliche Bild zu ver„ndern. Die Texteingabe k”nnen Sie
       mittels <Ctrl>+<Enter> abschlieáen. Wollen Sie keinen Text
       eingeben, so dr�cken Sie bitte direkt <Ctrl>+<Enter>. Durch einen
       kleinen Rahmen wird nun die momemtane Position und Gr”áe des Textes
       innerhalb des Bildes angezeigt. Die Position k”nnen Sie mit den
       Cursortasten, die Gr”áe mittels + oder - ver„ndern. Mit S)tyle
       k”nnen Sie die Art der Ein- šberlagerung beeinflussen. Ist alles
       so, wie gew�nscht, so brauchen Sie nur noch die Eingabetaste
       bet„tigen und die Aussendung des Bildes beginnt.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 33




       W„hrend das Bild gesendet wird, escheint im Bild eine Cursorzeile,
       die den ungef„hren Stand der Aussendung wiedergibt.

       Bitte beachten Sie, daá Sie die Transmit-Funktion nur dann nutzen
       k”nnen, wenn Sie in der Programmkonfiguration ein Rufzeichen
       angegeben haben.

       Jedem ausgesendeten Bild wird ein kurzer Vorspann vorangestellt,
       der ein Programmlogo, eine Grautreppe mit 64 Stufen, Ihr Rufzeichen
       und das Datum der Aussendung enth„lt.
       Beim Aussenden von SSTV-Bildern werden diese ggf. symmetrisch
       beschnitten, um ein 4:3 Breiten/H”henverh„ltnis zu garantieren.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 34




       MOVIE Options
       =============

       ™ffnet ein Sumbenu, das derzeit nur drei Punkte enth„lt:
       Show movie, Add pictures to movie und D)efine zoomed area for movie.

       Nach Aufruf von Show movie landen Sie in einem Dateiauswahlmenu,
       das v”llig identisch zu dem des Show und send pictures Programmteils
       ist. Hier k”nnen Sie den zu betrachtenden Film ausw„hlen. JVFAX
       nutzt, um einen schnellen Filmablauf zu erm”glichen, s„mtliche RAM-
       Speicherreserven im konventionellen sowie im XMS-Memory aus, um
       m”glichst viele Bilder zwischenzuspeichern. (Eine
       Zwischenspeicherung im EMS ist derzeit nicht vorgesehen) Sie
       sollten deshalb, sofern Ihr Computer �ber reichlich RAM verf�gt,
       dieses durch Einbinden des Himem.Sys Treibers in die Config.sys
       verf�gbar machen, sowie in der Himem.Sys Zeile den Parameter
       /numhandles=99 hinzuf�gen. Der Eintrag in Ihre CONFIG.SYS Datei
       sollte dann etwa so aussehen:

          DEVICE = c:\HIMEM.SYS /numhandles=99

       Wird der "numhandles" Parameter weggelassen, so stehen Ihnen nur
       maximal 30 bis 32 Pufferspeicher zur Verf�gung, ganz egal, �ber
       wieviel RAM Ihr Rechner verf�gt. Wen Sie enen zu betrachtenden Film
       ausgew„hlt haben, so �berpr�ft das Programm zun„chst, wieviele
       Pufferspeicher zur Verf�gung stehen. Falls der komplette Film in
       die Puffer paát, so wird er komplett geladen und das Abspielen
       beginnt. Ansonsten haben Sie die Wahl, zwischen einem "Fully
       buffered mode" -hier werden nur soviele Bilder des Filmes (jeweils
       die letzten) geladen, wie in die Puffer passen-  oder aber dem
       "Dymanic reload mode", bei dem der komplette Film betrachtet werden
       kann, auch wenn nur wenige Puffer zur Verf�gung stehen. Im Dynamic
       reload mode sind der maximalen Wiedergabegeschwindigkeit des Filmes
       starke Grenzen gesetzt, da ja jedes Bild neu von der Harddisk
       geladen werden muá. Auáerdem wird nat�rlich die Harddisk auch stark
       belastet. W„hrend des Abspielens des Filmes l„át sich die
       Geschwindigkeit mittels der + und - Tasten ver„ndern. Das Abspielen
       geschieht zyklisch, d.h. wenn das letzte Bild dargestellt wurde,
       f„ngt die Wiedergabe nach einer einstellbaren Pause (Misc. menu)
       von vorne an. Mit S)ingle step l„át sich der Film anhalten und
       im Einzelschritt vor und zur�ck abspielen. Hierbei lassen sich auch
       "verungl�ckte" Bilder aus dem Film entfernen.

       Der zweite Menupunkt: Add pictures to Movie dient zum manuellen
       Zusammenbasteln eines Filmes. Hier stehen Ihnen die M”glichkeiten
       des Show and send pictures Programmteiles zur Verf�gung.
       Normalerweise werden Sie diesen Men�punkt nicht ben”tigen, es sei
       denn, Sie wollen eine "Diashow" zusammenstellen. Filme werden
       normalerweise mit der Farbpalette dargestellt, die aktiv war, als
       das letzte Bild des Filmes empfangen wurde.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 35






       Mit D)efine zoomed area for movie l„át sich die automatische Er-
       stellung eines Wetterfilmes von einem gezoomten Bildausschnitt
       verwirklichen. Hierzu speichert man zun„cht einmal ein Bild des
       zugrundeliegenden Satellitenbildformates ab und ruft anschlieáend
       diesen Mnupunkt auf. Nun kamm man sich einen Ausschnitt herauszoomen
       und diesen alss "Zoomed area" definieren. L„át man anschlieáend wie
       gewohnt automatisch einen Film erstellen, so wird er mit diesem
       definierten Ausschnitt erstellt.


       Generell arbeitet der gesamte Filmteil des Programmes mit einer
       festen Aufl”sung von 640x350 Bildpunkten in 16 echten (64
       gedithert) Graustufen. Nur so ist sichergestellt, daá er auf jeder
       VGA-Karte funktioniert und daá der Zeitbedarf f�r das Abarbeiten
       der einzelnen Bilder nicht zu groá wird.
       Wenn Sie eine Graphikkarte mit dem ET4000 Chipsatz benutzen, so
       k”nnen Sie alternativ einen "Hires" Film mit einer Aufl”sung von
       640x480x256 erstellen. Diesen k”nnen Sie jedoch nur abspielen, wenn
       Ihr Rechner �ber gen�gend XMS-Speicher verf�gt.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 36




       SSTV-Betrieb:
       =============

       Nach Aufruf von S)stv aus dem Hauptmenu ”ffnet sich ein Bildschirm,
       der im wesentlichen dreigeteilt ist:


               ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
               ³                        ³³        ³
               ³                        ³³        ³
               ³                        ³³ Kon-   ³
               ³                        ³³ troll/ ³
               ³      Bild-             ³³        ³
               ³                        ³³ Status-³
               ³         Bereich        ³³        ³
               ³                        ³³ Bereich³
               ³                        ³³        ³
               ³                        ³³        ³
               ³                        ³³   II   ³
               ³                        ³³        ³
               ³                        ³³        ³
               ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙÀÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
               ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
               ³                        ³
               ³    Kontrollbereich I   ³
               ³                        ³
               ³                        ³
               ³                        ³
               ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ


       Im Kontrollbereich I findet sich in der linken H„lfte eine šbersicht
       �ber die im Programm zur Verf�gung stehenden SSTV-Modi. Diese lassen
       sich �ber die Cursortasten ausw„hlen.
       Des weiteren stehen folgende Kommandos zur Verf�gung:

       (V)ertical mode:
       hier kann gew„hlt werden zwischen
         -normal: das Programm wartet auf einen Bildstartimpuls, schreibt
          ein Bild und geht erneut in Wartestellung.

         -auto stop: wie oben, jedoch springt das Programm nach Empfang eines
          Bildes in den "Stopped" Zustand und empf„ngt keine weiteren Bilder,
          bis es mit der Taste (R)un wieder freigegeben wird.

         -run free: das Programm ignoriert alle Bildsynchronimpulse und
          schreibt den Bildschirm voll. Ist sie Schreibmarke am Bilschirm-
          ende angekommen, so wird oben weitergeschrieben.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 37




       (H)orizontal mode:
         -normal: das Programm benutzt zur Zeilensynchronisation die emp-
          fangenen Zeilensynchronimpulse.

         -auto free run: wenn die Zeilensynchronimpulse mit gen�gend hoher
          zeitlicher Konstanz kommen, so schaltet das Programm in den
          horizontalen Free-run modus, d.h. es werden keine weitern Zeilen-
          impulse ausgewertet. („hnlich wie bei FAX) Bei Erreichen des Bild-
          schirmendes wird der Free-run Modus automatisch wieder aufgehoben,
          damit auf das n„chste Bild synchronisiert werden kann.

         -free run: hier erfolgt keinerlei Synchronimpulsauswertung mehr.
          Eigentlich nur sinnvoll f�r Testzwecke.


         (S)top:
         bei Bet„tigen dieser Taste wird das Programm sozusagen
         eingefroren. Es wird nichts mehr empfangen, bis durch erneutes
         Dr�cken der (S)top- oder der (R)un- Taste dieser Zustand aufgehoben
         wird. Zur Kontrolle erscheint ein weiá unterlegter Schriftzug
         "Stopped!" im Kontrollbereich II. Wird der Zustand durch erneutes
         dr�cken von (S) aufgehoben, so geht das Programm in Wartestellung,
         (wait vsync), hebt man den Zustand durch (R) auf, so wird sofort
         drauflos geschrieben.

         (R)un:
         zum Aufheben des "Stopped" Zustandes. Wird Run bei laufendem Emp-
         fang gedr�ckt, so wird die Schreibmarke an den Bildschirmanfang
         zur�ckgesetzt.


         (P)alette sequence:
         hier kann -nur bei manchen Modes- die Farbzuordnung ge„ndert
         werden, falls sie nicht richtig erfolgen sollte.

         (A)uto sav(e):
         Mit (A) wird auto save ein- bzw. ausgeschaltet. Ist Autosave
         eingeschaltet, so wird jeweils beim Erreichen des Bildschirmendes
         das empfangene Bild abgespeichert. Die Vergabe der Filenamen
         geschieht automatisch nach dem gleichen Verfahren wie beim
         FAX-Empfang. durch Dr�cken von (E) kann der gerade aktuelle
         Bildschirminhalt unabh„ngig von Autosave unter einem frei
         w„hlbaren Dateinamen abgespeichert werden.
         F�r das Abspeichern der SSTV-Bilder wird eine feste Aufl”sung
         von 340x256 Bildpunkten verwendet, bei einer Farbtiefe von
         8 Bit, also 256 Farben. Hierzu wird f�r jedes Bild automatisch
         eine optimale Farbpalette errechnet, wie auch bei JVCOLOR.
         Abspeichern der SSTV-Bilder geht nur, wenn gen�gend XMS-Speicher
         zur Verf�gung steht. Ist Autosave eingeschaltet, so ist das
         (A)uto von Auto save weiá unterlegt. F�r das Abspeichern wird
         ausschlieálich das GIF-Format verwendet.

         Grunds„tzlich sollte man f�r SSTV eine m”glichst hohe Graphik-
         aufl”sung w„hlen, da beim Empfang die Bilder gerastert darge-
         stellt werden.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 38




         (4),(6) und (1),3): Temp. slant correction:
         mit diesen Tasten l„át sich die empfangsseitige Zeilenfrequenz
         eines SSTV Modes zeitweise ver„ndern. Normalerweise wird man
         dieses nicht brauchen, aber wenn man eine Gegenstation empf„ngt,
         deren Zeilenfrequenz nicht mit der eigenen �bereinstimmt, so
         kann man versuchen, die eigene Zeilenfreqenz auf die der
         Gegenstation anzupassen, und dann Bilder im auto free run Modus
         auszutauschen. Hierzu schaltet man selbst in den horizontalen
         free run Modus und l„át die Genenstation ein oder mehrere Bilder
         senden. W„hrenddessen ver„ndert man mit den Zifferntasten die
         Zeilenfrequenz so lange, bis die Bilder gerade laufen.
         Anschlieáend kann man dann die Bilder der Gegenstation im
         auto free run Modus empfangen.

         Achtung:
         ========
         dies ist keinesfalls ein Ersatz f�r die Schr„glaufkorrektur,
         die weiter oben beschrieben wurde. Diese muá auf jeden Fall
         durchgef�hrt werden, allein schon deshalb, damit die eigenen
         Bilder mit der korrekten Zeilenfrequenz ausgesendet werden.






       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 39




       JV-Color: Farb-Fax Sendung und Empfang
       ======================================

       JV-Color ist ein zeilensequentieller šbertragungsmodus f�r farbige
       FAX-Bilder.
       Traditionell werden im kommerziellen Bereich farbige Bildvorlagen
       in Form von drei Farbausz�gen nach dem CMY-Farbmodell nacheinander
       �bertragen. Da jeder Farbauszug f�r sich in der Regel direkt zu
       einer Druckvorlage weiterverarbeitet werden kann, ist dieses
       Verfahren f�r den kommerziellen Bereich sicherlich gut geeignet.
       Ein Nachteil f�r den Einsatz im Amateurfunkbereich ergibt sich
       daraus, daá man die Einzelbilder erst nach deren vollst„ndigem
       Empfang zu einem Farbbild zusammenf�gen kann, was bei Verwendung
       eines Computers zwar auch automatisch erfolgen kann, jedoch aller
       Wahrscheinlichkeit nach eine manuelle Nachbearbeitung erforderlich
       macht. Der in diesem Programm verwendete Farb-Modus benutzt eine
       zeilensequentielle šbertragung „hnlich wie bei Farb-SSTV und bietet
       damit die M”glichkeit, das Bild schon w„hrend des Empfanges zu
       betrachten. Ich habe diesen Modus einfach mal JV-Color genannt. Ich
       will damit aber nicht den Anspruch erheben, ihn erfunden zu haben.
       (Soweit ich geh”rt habe, sind im Amateurfunkbereich bereits
       mehrfach Versuche zur zeilensequentiellen Farbfax�bertragung
       gelaufen, und Farbsstv ist ja eigentlich auch nichts anderes)

       JVCOLOR funktioniert wie folgt: APT-Starttonaussendung und
       Einphasen werden ganz normal wie bei S/W-FAX durchgef�hrt. Das Ende
       des Einphassignales wird durch Aussenden einer invertierten
       Phasenzeile gekennzeichnet. Von hier an werden f�r jede
       auszusendende Bildzeile drei Zeilen gesendet, von denen die erste
       den Rot-, die zweite den Gr�n- und die dritte den Blauanteil der
       originalen Bildzeile enth„lt. Damit erh”ht sich die
       šbertragungszeit eines Bildes bei sonst gleichen Paramatern auf das
       Dreifache.
       Auf der Empf„ngerseite wird aus je drei empfangenen Zeilen wieder
       eine farbige Bildzeile gebildet, die zun„chst �ber ein
       Dithering-Verfahren auf dem Bildschirm dargestellt wird. (farbige
       Darstellung ist hier, wie im ganzen JVFAX-Programm, nur auf
       SVGA-Karten im 256 color Modus m”glich)
       Hierbei wird die Farbenvielfalt bereits auf 3*5 Bit, also ca. 32000
       Farben reduziert. Da ein GIF-Bild jedoch nur 256 Farben beinhalten
       kann, wird, sofern Quicksave oder Save to disk eingeschaltet ist,
       wird direkt nach dem Empfang des APT-Stoptones das tempor„r
       zwischengespeicherte Bild analysiert und eine Farbreduktion
       durchgef�hrt. Das Ergebnis wird unmittelbar danach auf dem
       Bildschirm dargestellt und steht dann als GIF-Bild zur Verf�gung.
       F�r die Farbreduktion wird ein modifizierter "median cut"
       Algorithmus verwendet, der relativ schnell arbeitet und recht
       zufriedenstellende Ergebnisse liefert.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 40




       Sonderf„lle bei der JV-Color FAX šbertragung:
       =============================================

       1). Man empf„ngt im Farbmodus, das Bild wurde aber im S/W-Modus
           gesendet.
       - das jeweils letzte tempor„r zwischengespeicerte Bild steht als
         "RAWCOL.GIF" zur Verf�gung und ist in diesem Fall dann als
         S/W-Bild weiterverwendbar.

       2). Man empf„ngt im S/W-Modus, das Bild wurde aber im Farbmodus
           gesendet.
       - das abgespeicherte Bild l„át sich im Edit-Teil des Show...
         pictures Programmteiles �ber die "C)onvert to JV-Color" Funktion
         in ein Farbbild wandeln.

       3). Man steigt in eine laufende Farbfax-šbertragung ein:

       - W„hrend die šbertragung l„uft, kann man zun„chst, genau wie bei
         S/W-FAX mittels der Rotate Funktion das Bild in die richtige
         Position bringen. Anschlieáend kann man mit der "V"-Taste
         eventuell die Farbbpalette richtig setzen. Hat man all dies vor
         Bildende erledigt, so wird bei der nach Bildende erfolgenden
         Farbreduktion das Bild mit der richtigen Posititon und der
         korrekten Farbzuordnung abgespeichert und dargestellt.
         L„át man das Bild in falscher Positionierung bis zum Ende
         durchlaufen, so kann man es, falls es abgespeichert wurde, auch
         nachtr„glich im o.g. Edit-Menu verschieben bzw. mit "V" die
         Farbpalette korrigieren.


       Erzielbare Aufl”sungen bei JV-Color šbertragung:
       ================================================

       Bei ansonsten gleichbleibenden Parametern (Modul, LPM) erreicht ein
       �bertragenes Farbbild dieselbe Aufl”sung wie ein entsprechendes S/W
       Bild, bei dreifacher šbertragungsdauer.
       Um f�r den "Alltagsgebrauch" akzeptable šbertragungszeiten zu
       erzielen, habe ich f�r die Farb-FAX šbertragung einen neuen Modus
       definiert mit einem Modul von 204 und einer Trommeldrehzahl von 360
       U/min. Gegen�ber einem mit Modul 288 und 240 LPM gesendeten Bild
       steigt hier die šbertragungszeit um ca. 1/3 an; die erzielbare
       Aufl”sung betr„gt etwa die eines Standard-VGA Schirmes. (640 Punkte
       / Zeile, maximale Bildinhaltsfrequenz ergibt sich dann zu
       640*(360/60)/2 Hz = 1920 Hz; bei 400 Hz Hub ergibt das eine er-
       forderliche Bandbreite von 4640 Hz)
       In der Regel wird also die horizontale Aufl”sung ein wenig leiden,
       was sich aber nicht allzu st”rend bemerkbar macht.
       Selbstverst„ndlich kann man jederzeit auf eine niedrigere
       Trommeldrehzahl und ein h”heres Modul �berwechseln, wenn einem
       diese Aufl”sung nicht ausreicht. Bitte bei h”heren Moduln aber auch
       die Trommeldrehzahl erniedrigen, weil ansonsten, bedingt durch die
       zur Verf�gung stehende šbertragungsbandbreite (s.o.) die
       horizontale Aufl”sung nicht weiter ansteigt, der Rechner jedoch
       alsbald wegen der zu hohen Pixel-Clockrate aussteigt.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 41




       Zus„tzliche Kontrollelemente bei JV-Color šbertragungen:
       ========================================================

       1.) im Moduseditor:
           šber ein neu eingerichtetes Menufeld l„át sich ein
           beliebiger Mode als Colormode voreinstellen.

       2.) beim FAX-Empfang:
           J):       schaltet zwischen S/W und Colorfaxempfang um.
                     L„át sich nur bet„tigen, wenn APT auf "wartet" steht.

           V):       Tauschen der RGB Palettenfarben, falls Bild mit
                     falscher Farbzuordnung empfangen wird.

       3.) Im E)dit Submenu der Show... pictures Routine:
           C)onvert: wandelt ein im S/W Modus empfangenes JV-Colorbild in
                     ein Farbbild um.

           V):       Tauschen der Farbpalette wir oben beschrieben.

       4.) im Miscellaneous menu:
           Das Feld "Initial TX mode" wurde in zwei Felder

           - Initial B/W TX mode und
           - Initial COLOR TX mode

           aufgesplittet. Wird in ersterem Feld ein S/W mode und im
           zweiten Feld ein Colormode angew„hlt, so wird beim Aussenden
           eines Bildes, welches keine Farben enth„lt, der S/W mode als
           Voreinstellung gew„hlt, bei Farbbildern der gew„hlte
           Farbmodus.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 42




       Allgemeines:
       ============

       Verwendete T”ne etc.:
       Fax auf Kurzwelle und Langwelle wird im allgemeinen als FM-Fax
       betrieben, d.h. ein Sender wird zwischen zwei Eckfrequenzen hin-
       und hergetastet, von denen eine Schwarz und die andere Weiá
       entspricht. Bei der šbertragung von Graut”nen kann die
       ausgesendete Frequenz kontinuierlich zwischen den beiden
       Eckfrequenzen schwanken. Es handelt sich also praktisch um eine
       FM-Modulation. Auf Kurzwelle wird hierbei ein Frequenzhub von 400
       Hz verwendet, auf Langwelle einer von 150 Hz. Pressedienste
       verwenden u.U. auch andere H�be. (z.B. 300 Hz) Um bei KW zu
       bleiben: ein Hub von 400 Hz entspricht einer Shift, also einem
       Frequenzabstand zwischen Schwarz und Weiá von 800 Hz.
       Normalerweise entspricht Weiá der HF-m„áig h”heren Frequenz. Eine
       solche Modulation l„át sich, genau wie bei RTTY, auch erreichen,
       wenn man einen SSB-Sender mit einer AFSK moduliert, die diese T”ne
       im NF-Bereich erzeugt. Hierbei geht man standardm„áig von den T”nen
       1500 Hz f�r Schwarz und 2300 Hz f�r Weiá aus. Die arithmetische
       Mitte zwischen beiden Frequenzen wird auch als "Subcarrier"
       bezeichnet, sie liegt in diesem Fall bei 1900 Hz. Damit auch
       HF-m„áig die Frequenzlage stimmt, ist das obere Seitenband zu
       verwenden. Aufgabe des empfangsseitigen Konverters ist es, diese
       Tonfrequenzen wieder in eine (f�r dieses Programm 4- bis 8-Bit
       breite) Helligkeitsinformation umzuwandeln.
       D.h. 2300 Hz NF muá z.B. am Konverterausgang den bin„ren Wert 1111B
       liefern, w„hrend 1500 Hz den Wert 0000B liefern muá. (400 Hz Hub,
       16 Graustufen)
       NF-Frequenzen zwischen den beiden Eckwerten m�ssen entsprechend
       umgesetzt werden. Einfach formuliert muá der Konverter eine bin„r
       kodierte Zahl liefern, die sich aus der momentan ausgesendeten
       Frequenz folgendermaáen berechnet: (n Graustufen)
                                                             n
       Helligkeit := (Sendefreq.-Schwarzfreq.)* ------------------------
                                                (Weiáfreq.-Schwarzfreq.)

       Falls sie mit der simplen Komparatorl”sung arbeiten, wird eine
       Periodendauermessung voll softwareseitig durchgef�hrt. Als
       hinreichend genaue Zeitbasis f�r das Ausz„hlen der Periodendauer
       kommt hier nur der interne Timertakt des PC's in Frage. Jede Flanke
       des NF-Signals l”st einen Interrupt aus, der den Z„hlvorgang neu
       startet, die alte Z„hlung ab- schlieát und das Ergebnis passend
       umrechnet. Da die Reaktionszeiten auf Interrupts jedoch schwanken
       k”nnen, ist diese Methode der Wandlung mit einem ziemlich groáen
       statistischen Fehler behaftet, so daá die Bilder auch bei
       einwandfreiem Empfang zumeist verrauscht wirken. Gr”áter
       St”renfried ist der in den PCs erfolgende Speicherrefresh, der sich
       nicht unterbinden l„át. Weitere St”rfaktoren sind die
       Disk-Interrupts, wenn man parallel zum Empfang abspeichert usw. Es
       empfiehlt sich deshalb auf jeden Fall, einen externen
       "Hardwareconverter" zu benutzen.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 43




       Katastrophal kann sich bei der Komparatorl”sung die Verwendung von
       Speichermanagern wie EMM386 etc. auswirken. Diese versetzen den
       Prozessor zumeist in den sog. "virtual 8086 mode", eine Art
       protected mode, in dem die Interrupt-response Zeiten um ein
       vielfaches verl„ngert und zudem auch nicht konstant sind.
       Hier hilft zumeist nur ein Deaktivieren des Speichermanagers.

       Umlaufende Wettersatelliten, aber auch Meteosat, verwenden bei der
       šbertragung AM-FAX. Hierbei wird ein FM-Sender mit einem
       niederfrequenten Tr„ger (meist 2400 Hz, "Carrier") moduliert, der
       seinerseits mit dem Bildinhalt amplitudenmoduliert ist. Hier muá
       der im FM-Empf„nger h”rbare Tr„ger (=Ton) demoduliert
       (=gleichgerichtet) werden. Hinter der Demodulation hat man dann das
       Bildinhaltssignal, dessen Amplitude den momentanen Helligkeitswert
       wiedergibt. Mittels eines A/D-Wandlers l„át sich dieses dann wieder
       digitalisieren und in den Rechner einspeisen.

       Eine hervorragende šbersicht �ber den FAX-Betrieb speziell im
       Amateurfunkbereich bietet das Heft: "FAX f�r Einsteiger" von
       DJ8BT, erschienen im DARC-Verlag. Es beinhaltet eigentlich alles,
       was man �ber FAX wissen muá. Dieses ganze Programm ist in
       wesentlichen Teilen aus den Informationen heraus entstanden, die
       ich diesem Heft entnehmen konnte.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 44




       Funktionsweise der Abstimmautomatik:
       ====================================

       Die in diesem Programm verf�gbare Abstimmautomatik (ATC) f�r FM-FAX
       stellt eine reine Softwarel”sung dar, die unabh„ngig vom
       verwendeten Empf„nger ist. Lediglich der Konverter muá hierbei
       geeignet abgeglichen werden, wobei man jeweils ein Bit an
       Helligkeitsaufl”sung zugunsten der Automatik einb�át. Um also z.B.
       mit Automatik 64 Graustufen aufl”sen zu k”nnen, muá der Konverter 7
       Bit Helligkeitsinformation, entsprechend 128 m”glichen
       Helligkeitswerten, liefern. Der Konverter wird nun so abgeglichen,
       daá sich diese z.B. 128 Werte jeweils �ber den doppelten Hubbereich
       erstrecken.
       Das Programm sucht sich nun im Automatikbetrieb aus den
       angenommenen 128 m”glichen vom Konverter �bermittelten Werten die
       64 Werte heraus, die zu dem FAX-Signal geh”ren. Dies wird durch
       eine gleitende Mittelwertbildung der auftretenden Extremwerte im
       Signal erreicht. Dieses Verfahren arbeitet sehr zuverl„ssig, hat
       aber einige Schw„chen, wenn der Hub der sendenden Station nicht
       stimmt, bzw. der Konverter schlecht abgeglichen ist. Die momentane
       Lage der ausgewerteten 64 Graustufen innerhalb der z.B. 128
       Helligkeitswerte wird im Statusfenster unterhalb des Spektrums
       durch zwei kleine senkrechte Striche gekennzeichnet (mit B und W
       indexiert), sofern die Abstimmautomatik aktiviert ist. Solange
       diese Striche weder am linken noch am rechten Rand anstoáen, ist
       die Automatik in der Lage, einer Frequenzdrift des Eingangssignal
       zu folgen. Beim Abstimmen reicht es aus, daf�r zu sorgen, daá die
       Striche etwa symmetrisch zur Mitte der Spektrumanzeige liegen, den
       Rest erledigt dann die Automatik.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 45




       Einphasen auf umlaufende Wettersatelliten
       =========================================

       Wie bereits weiter oben beschrieben, senden umlaufende
       Wettersatelliten ein "unendlich" langes Bild ohne Anfang und Ende.
       Deshalb gibt es auch keine Einphassequenz am Bildbeginn, mithilfe
       der eine korrekte Positionierung auf den Zeilenanfang m”glich w„re.
       Stattdessen senden die Satelliten am Beginn einer jeden Zeile
       einen Tonburst aus.
       JVFAX kann diese Tonbursts detektiern und sich darauf einphasen.
       Hierzu sind bereits einige Modi vordefiniert (6,7,8 und 9).
       Die Analyse des Tonbursts erfolgt per Software und ist recht
       zeitintensiv. Deshalb erfolgt sie nur zum Beginn eines
       Satellitenumlaufes. Hierzu muá der APT-mode auf Squelch stehen.
       Die in den vordefinierten Modes angegebenen Aufl”sungen d�rfen
       nicht ver„ndert werden, da die Tonbursterkennung ansonsten nicht
       funktioniert. Wenn ein "synchrones" Interface verwendet wird, dann
       muá die Datenrate bei mindestens 4800 pixels/s liegen. Wenn Sie die
       Satelliten termingesteuert empfangen, dann kann zur Not auf die
       Squelchschaltung im Empf„nger verzichtet werden, da die
       Tonebursterkennungsroutine relativ unempfindlich auf Rauschen
       reagiert.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 46




       Bildmasken f�r den Empfang geostation„rer Satelliten
       ====================================================

       Beim Empfang von Wetterbildern stellt der zumeist geringe Kontrast
       zwischen Land- und Wassermassen ein Hindernis bei der Erstellung
       von Falschfarbpaletten dar. Oftmals verwischen sich die šberg„nge
       von Land und Wasser, insbesondere beim Empfang von IR-Bildern.
       Beim Empfang von geostation„ren Satelliten bietet es sich an, die
       empfangenen Bilder vor dem Einf„rben etwas "aufzupolieren".
       Dies kann in JVFAX mit Hilfe sogenannter Bildmasken geschehen.
       Das dabei verwendete Verfahren ist recht einfach: Beim Empfang wird
       dem einlaufenden Bild Zeile f�r Zeile eine Maske �berlagert, die
       quasi in Form eines Scherenschnittes die Kontinente von den
       Wassermassen unterscheidet. Durch Aufaddieren einer solchen Maske
       lassen sich die Helligkeitswerte im Bereich der Landmassen von
       denen im Bereich der Wassermassen vollst„ndig separieren und �ber
       eine zweigeteilte Farbpalette v”llig unabh„bgig voneinander
       einf„rben. Bei geschickter Auswahl der Palette kann man erreichen,
       daá alle Wolkenmassen in beiden Bereichen weiá erscheinen, die
       darunterliegende Erde jedoch z.B. im Bereich von Wassermassen
       tiefblau und im Landbereich z.B. gr�n.
       Damit das Ganze funktioniert, muá dem Programm bekanntgemacht
       werden, welches Bild zu welcher Zeit ausgesendet wird, damit dann
       die richtige Maske �berlagert werden kann.
       Dies geschieht in JVFAX �ber eine sog. schedule-file, deren Name im
       Moduseditor anstelle eines Palettennamens hinterlegt wird. Eine
       solche schedule-file ist eine einfache ASCII Textdatei, deren
       einzelne Zeilen folgenden festen Aufbau haben:

       hhmmNNNNNMMMMMMMMPPPPPPPP

       wobei

       hhmm:         Uhrzeit der Aussendung (normalerweise in UTC)
       NNNNN:        Name der Aussendung, z.B. D2, CTOT etc.
       MMMMMMMM:     Name der zu �berlagernden Maskendatei
       PPPPPPPP:     Name der zu verwendenden Palettendatei

       bedeutet.

       Alle Felder folgen direkt hintereinander mit fester L„nge und ohne
       Leerzeichen dazwischen. Die Datei muá die Erweiterung ".SCH" haben.

       Bei den Bildmasken handelt es sich um einfache GIF-files, die
       jeweils die Kontinente als Schattenriá beinhalten. Diese GIF-Bilder
       m�ssen die gleiche Aufl”sung haben wie die zu empfangenden Bilder,
       da sie ohne Umskalierung �berlagert werden. Man kann sich diese
       Masken selbst erstellen, wenn man ein in guter Qualit„t empfangenes
       Wetterbild entsprechend nachbearbeitet und in eine reine
       Schwarzweiáform �berf�hrt. Hierzu eignen sich diverse
       Malprogramme.
       In der Regel bekommt man nicht auf Anhieb eine zufriedenstellende
       Maske hin.
       Man kann aber eine einmal erstellte Rohmaske zum Empfang einsetzen
       und die damit empfangenen Bilder als Ausgangspunkt f�r eine
       verbesserte Maske nehmen. Mit dieser Vorgehensweise erh„lt man dann
       doch recht schnell ansprechende Masken.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 47




       F�r die g„ngigen Meteosatbilder (Kanal 1 u. 2) liegen passende
       Masken (MASK????.GIF) bei, ebenso aktuelle Schedule-files (CH1.SCH,
       CH2.SCH) und und eine passende Palette. (SPECIAL.PAL)

       Die erzielbaren Ergebnisse lassen sich durchaus mit dem
       vergleichen, was einem in den Nachrichten an Wetterbildern
       pr„sentiert wird. Man muá sich nat�rlich dar�ber im klaren sein,
       daá durch diese Manipulation der Informationsgehalt der Bilder
       nicht zunimmt. Sie sehen halt nur ein wenig besser aus...


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 48




       Simplest-Konverter:
       ===================

       Hier noch die ganz einfache Schaltung des "Simpelst"-Konverters,
       der mit ein paar Bauteilen auskommt, daf�r jedoch nicht an jedem
       Rechner besonders gut funktioniert. Ebensogut l„át sich der
       "Hamcomm" Koverter benutzen. (siehe "INTERF.DOC")

                                                           RS232 Pins
                                                            (25-Pol)

                    100 nF         741 o.„.  1N4148
                                       ÚÄÄÄÄÄÄÄ´ÄÄÄÄÄO RTS      4
                     ³³           3 ³\ ³7
               OÄÄÄÄÄ´ÃÄÄÄÛÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´+\³
                     ³³   ³         ³  \ 6
            NF ein        ³         ³   >ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄO DSR       6
                          ³       2 ³  /
               OÄÄÄ¿      ³    ÚÄÄÄÄ´-/³
                   ³      ³    ³    ³/ ³4
                  ÄÁÄ    ÚÁ¿   ³       ÀÄÄÄÄÄÄÄÃÄÄÄÄÄO DTR      20
                         ³ ³  ÄÁÄ            1N4148
                     47k ³ ³
                         ÀÂÙ
                          ³            ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄO GND       7
                         ÄÁÄ          ÄÁÄ

       Der 741 arbeitet als Begrenzerverst„rker mit voller
       Leerlaufverst„rkung und bringt die NF auf Rechteckform mit RS-232
       Pegel. Die Betriebsspannung wird �ber DTR (-) und RTS (+) bezogen.
       Das Programm setzt diese Ausg„nge entsprechend. Nat�rlich kann man
       hier auch eine externe Stromversorgung verwenden. Eventuell ist
       es sinnvoll, zus„tzlich DTR und RTS �ber je 10 æF nach Masse zu
       legen. Falls der 741 schwingt, (selten) l„át sich das mit einem
       Kondensator von einigen 10 pF zwischen Pins 2 und 6 beheben.
       Achtung: die Ausg„nge werden nur auf die passende Polarit„t
       gesetzt, wenn bei der Konfiguration "Comparator" angegeben wurde.
       šberpr�fen Sie die Konfiguration vor Anschluá der
       Simpelst-Schaltung, und bauen Sie auf jeden Fall die
       Verpolungsschutzdioden ein, sonst landet Ihr OP-AMP evtl. vorzeitig
       im Siliziumhimmel.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 49




       Einige SVGA Modi:
       =================

       Zur Erleichterung der Anpassung des Programmes an Ihre
       Graphikkarte, falls diese nicht VESA-kompatibel sein sollte, oder
       aber falls Sie andere Aufl”sungen bevorzugen, hier die
       SVGA-Registerwerte f�r einige Graphikkarten:
       XP bedeutet jeweils Dots per line, YP lines per picture und ASP
       Aspect ratio.


 A): 16-Farb Modi:
                             AH      AL   BH    BL       XP      YP     ASP

 GENOA Super-EGA Hires        0      79h   0     0      800     600   10000
 SAMPO-Mira VGA   (Taiwan)    0      64h   0     0      800     600   10000
 ATI-VGAWONDER                0      54h   0     0      800     600   10000
  "      "                    0      53h   0     0      800     560   10714
 ELT VGA PLUS 16              0      58h   0     0      800     600   10000
 Paradise Professional VGA    0      58h   0     0      800     600   10000
 VIDEO 7 FASTWRITE           6Fh     05h   0    62h     800     600   10000
 (und andere Video-          6Fh     05h   0    61h     720     540   10000
  seven/VEGA Karten)         6Fh     05h   0    60h     752     410   13756
 EIZO MDB10                   0      29h   0     0      800     600   10000
 MVGA/TVGA                    0      5Bh   0     0      800     600   10000



 B) 256-Farb Modi:
                     Chipset       AH    AL    BH    BL     XP     YP    ASP

 TSVGA               ET4000         0    30h    0     0    800    600  10000
 (und andere ET4000     "           0    2Eh    0     0    640    480  10000
 Karten)                "           0    38h    0     0   1024    768  10000
 VIDEO 7 FASTWRITE   Video seven   6Fh   05h    0    67h   640    480  10000
 (und andere Video-     "          6Fh   05h    0    69h   800    600  10000
 seven/VEGA Karten)
 Paradise Profess.   Paradise       0    5Fh    0     0    640    480  10000
    "        "          "           0    5Ch    0     0    800    600  10000
 Karten mit Trident  Trident        0    5Dh    0     0    640    800  10000
 Chipsatz (TVGA,        "           0    5Eh    0     0    800    600  10000
 MVGA...)               "           0    62h    0     0   1024    768  10000
 Genoa Karten        Genoa          0    5Ch    0     0    640    480  10000
                        "           0    5Eh    0     0    800    600  10000
 Karten mit OAK      OAK 067        0    53h    0     0    640    480  10000
 Chipsatz               "           0    54h    0     0    800    600  10000

 VESA                VESA          4fh   02h   01h   01h   640    480  10000
                        "          4fh   02h   01h   03h   800    600  10000


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 50




       Frequenzen, Empfang etc.
       ========================

       Hier die Frequenzen einiger FAX-Stationen:

      Freq.(kHz)   Stn.               LPM  MOD HUB   Bemerkungen
      ------------------------------------------------------------------
       117,4       DCF37 (DWD)        120  576 150   Karten (Luftfahrt)
       134,2       DCF54 (DWD)        120  576 150   Karten/Meteosat
       3855,0      DDH3  (DWD)        120  576 400   Karten (Seefahrt)
       4782,0      GFE21 (Bracknell)  120  576 400   Karten
       7880,0      DDK3  (DWD)        120  576 400   Karten (Seefahrt)

      14230,0 +/- 5 kHz               diverse  400   Amateur-FAX/SSTV
       3730,0 +/- 5 kHz               diverse  400      "     "   "
       144,700 MHz                    diverse  400   Amateur-FAX

       Nur als Beispiel.
       Beachten Sie bitte, daá Sie im allgemeinen f�r den Empfang
       kommerzieller FAX-Aussendungen eine Genehmigung sowohl des
       Betreibers als auch der Fernmeldebeh”rde ben”tigen. Eine Ausnahme
       stellen sog. CQ-Sendungen dar, deren Empfang vom Betreiber
       freigegeben ist, und die von lizenzierten Funkamateuren ohne
       gesonderte Genehmigung empfangen werden d�rfen. Ein Beispiel sind
       die Aussendungen von DDH3 und DDK3.

       FM-FAX Aussendungen werden mittels eines SSB-Empf„ngers empfangen.
       Hierbei ist das obere Seitenband und eine in der Regel um 1,9 kHz
       tiefere als die in den Frequenzlisten angegebene Empfangsfrequenz
       einzustellen. Dies gilt nat�rlich nicht, wenn Sie �ber einen
       Empf„nger verf�gen, der eine "FAX"-Empfangsstellung besitzt. Hier
       wird in der Regel direkt die in Frequenzlisten angegebene Frequenz
       eingestellt. Erwarten Sie allerdings bitte nicht, daá mit dem
       Einstellen der entsprechenden Frequenz alles getan ist. Sie werden
       in den meisten F„llen die Frequenz etwas verstellen m�ssen, um
       einen korrekten Empfang zu erhalten, da kaum ein Empf„nger eine so
       hohe Treffgenauigkeit besitzt.
       Ein Problem ergibt sich, wenn man FAX mit einem Ger„t empfangen
       will, das keine kontinuierliche Abstimmung, sondern z.B. nur 100
       Hz-Schritte zul„át, und man mangels geeignetem Konverter nicht mit
       der Abstimmautomatik arbeiten kann. Hier ist bei 150 Hz Hub i.A.
       keine vern�nftige Abstimmung mehr m”glich. Ein Ausweg, falls man
       �berwiegend immer denselben Sender empfangen will, ist, den
       Konverter entsprechend auf andere, passende NF-Frequenzen
       abzustimmen. Falls man einen LW-Frequenzumsetzer benutzt, so kann
       man auch durch Verstimmen des Mischquarzes im Umsetzer die Frequenz
       feinverstellen.
       Dieses Problem stellt sich jedoch nicht, wenn man mit der
       Software-Abstimmautomatik und dazu passendem Konverter arbeitet.
       Durch die Abstimmautomatik wird der Abstimmvorgang wesentlich
       erleichtert.
       Das Einstellen beim Empfang von Wetterkarten ist nicht schwer, wenn
       man sich vor Augen h„lt, daá solch eine Karte �berwiegend aus Weiá
       besteht. Man stellt also g�nstigerweise zun„chst eine etwas h”here
       Frequenz ein, und dreht dann langsam nach unten, wobei der im
       Lautsprecher h”rbare Ton immer h”her wird.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 51




       Auf dem Konverter wird �berwiegend (falls vorhanden) eine oder ein
       paar benachbarte LEDs leuchten, und durch Verdrehen der Abstimmung
       kann man erreichen, daá haupts„chlich die Weiá entsprechende LED
       leuchtet.

       Bei Einsatz eines Konverters in Verbindung mit der Abstimmautomatik
       ist lediglich darauf zu achten, daá die aufleuchtenden LEDs weit
       genug vom rechten bzw. linken Rand entfernt bleiben bzw. daá der
       Abstimmrahmen im Statusfenster weder links noch rechts "aneckt".
       Idealerweise sollten die aufleuchenden LEDs symmetrisch zur Mitte
       der Abstimmanzeige bzw. das im Statusfenster angezeigte Spektrum in
       der Mitte liegen.
       Beachten Sie bitte, daá manche Stationen in den Sendepausen, wenn
       gerade keine Vorlage gesendet wird, Dauerweiá, andere jedoch Dau-
       erschwarz aussenden.
       Hier hilft im Zweifelsfalle nur Abwarten, bis ein Bild kommt.
       W„hrend eine Einphassequenz gesendet wird, l„át sich besonders gut
       einstellen: Abstimmung so verstellen, daá gerade immer abwechselnd
       die ganz rechte bzw. ganz linke LED aufblitzt. (Abstimmautomatik:
       s.o.)

       AM-FAX Aussendungen m�ssen mit einem FM-Empf„nger empfangen werden,
       da hier ein FM-Sender mit einem NF-Untertr„ger (meist 1900 Hz)
       moduliert wird, dessen Amplitude dem Bildinhalt entspricht. šber
       das Lautst„rkepoti bzw. ein Poti im Konverter wird hierbei die NF
       auf den passenden Pegel gebracht, der den Konverter gerade voll
       aussteuert.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 52




       Wenn's nicht geht...
       ====================

       Hier folgt die Beschreibung einiger des ”fteren auftretenden
       Probleme und deren m”gliche L”sung:

       - Programm h„ngt sich sofort mit einem Runtime-Error auf.
         Hier ist in der Regel der RAM-Speicherplatz nicht ausreichend.
         Dieser Fehler kann u.U. auch erst beim Aufrufen der Show und
         send pictures Routine auftreten. Zur Kontrolle alle entbehrbaren
         residenten Programme aus dem Speicher entfernen und erneut
         versuchen. Sie sollten nach M”glichkeit mindestens 550 kB
         konventionellen Arbeitsspeicher vor dem Aufruf von JVFAX frei
         haben.

       - Beim Umschalten auf Faxempfang h„ngt sich das Programm auf,
         bzw. beim Umschalten des Modes.
         Hier ist meistens die nicht ausreichende Rechnergeschwindigkeit
         verantwortlich. In der Konfiguration die maximal erlaubte
         Interruptfrequenz drastisch herabsetzen und erneut probieren.
         Wenn's geht, sollte man sich langsam an die maximal m”gliche
         Interruptfrequenz herantasten.

       - APT-Betrieb funktioniert nicht, beim APT-Betrieb stoppt der
         Empfang vor Bildende etc.
         Falls ein APT-Startton nicht erkannt wird, so kann man im Mode-
         editor die APT-Startfrequenz Bandbreite f�r den entsprechenden
         Mode vergr”áern.
         Durch Verringern des Min duration Parameters l„át sich auch noch
         etwas erreichen; er besitmmt, �ber wieviele Bildzeilen der
         jeweilige APT-Ton mindestens anstehen muá, damit er erkannt wird.
         Wenn der Empfang ”fters vor Bildende endet, so sollte man
         zun„chst versuchen, den Min duration Parameter f�r den Stopton zu
         vergr”áern.

       - Paralleldruck funktioniert
         - �berhaupt nicht, d.h. es kommt nichts am Drucker an:
           Wenn Sie einen Drucker (Software) Spooler geladen haben, so ist
           dieser i.A. der šbelt„ter. Das FAX-Programm h„ngt w„hrend des
           Empfangs alle residenten Routinen ab, die den Timer-Interrupt
           nutzen. Viele Druckerspooler benutzen gerade diesen Interrupt
           zur Hintergrundzeichenausgabe und werden damit im FAX-Programm
           inaktiv.
         - schlecht, es gehen Zeilen verloren
           Hier ist zumeist die Kombination Drucker/Rechner zu langsam.
           Eventuell die Bildaufl”sung herabsetzen, einen anderen Druck-
           modus konfigurieren (8-Nadel, kein Interlace) oder auf
           Paralleldruck verzichten.

       - Es l„át sich kein Bild abspeichern:
         Oftmals eine Frage des verbleibenden Disk-Speicherplatzes.



       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 53




       - Probleme beim Ausenden von Faxbildern �ber den PC-Lautsprecher:
         Bei einigen Rechnern klemmt das BIOS bei Harddisk Schreib-/
         Lesezugriffen Interrupts total ab. Das hat zur Folge, daá,
         w„hrend Zugriffen auf die Harddisk immer wieder Interrupts (und
         damit Bildpunkte) verlorengehen. Der im PC/AT verwendete Timer
         erlaubt es leider nicht, abzufragen, wieviele Interrupts dadurch
         verlorengingen, daá sie nicht rechtzeitig bedient wurden.

         Dieses Problem wird durch Verwendung eines zus„tzlichen
         freilaufenden Counters, der mit einem weiteren Timerkanal
         realisiert wurde, behoben.
         Durch dieses Verfahren ist es m”glich, verlorengegangene
         Interrupts aufzusp�ren und auszub�geln. Dies funktioniert
         sendeseitig allerdings nicht in Verbindung mit der Ausgabe �ber
         den PC-Lautsprecher, da hier der zus„tzliche Counter f�r die
         Tonaufbereitung ben”tigt wird. Als Folge davon kann es bei
         einigen Rechnern zu einem stufenf”rmigen Versatz beim Aussenden
         der Bilder kommen. In diesem Fall hilft es zumeist,
         die Bilder -so albern das auch klingen mag- nicht von der
         Harddisk sondern von einer Diskette auszusenden.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 54




       Weitergabe, Copyright etc.
       ==========================

       Das Uhrheberrecht f�r dieses Programm und die dazugeh”rigen Dateien
       liegt einzig und allein beim Programmautor, Eberhard Backeshoff,
       DK8JV.
       Sie d�rfen dieses Programm auf nichtkommerzieller Basis ohne
       besondere Erlaubnis benutzen, kopieren und an Dritte weitergeben
       F�r die Weitergabe d�rfen Sie maximal die Kosten f�r den
       verwendeten Datentr„ger, jedoch nicht mehr als den Gegenwert von
       6,- DM erheben.

       Bei der Programmweitergabe m�ssen mindestens die folgenden Dateien
       �bergeben werden:

         JVFAX.EXE       (Das eigentliche Programm)
         JVFAX.DOC       (Diese Dokumentation)
         ENGLISH.DOC     (Englische Dokumentation)
         D2.TIM          (Beispieldatei f�r termingesteuerten Empfang)
         AM_FM1.GIF-     (Beispielschaltbild eines 256 Graustufen AM/FM
         AM_FM6.GIF      (konverters)
         AM_FMDEU.DOC    (Dokumentation zu o.g. Konverter)
         AM_FMENG.DOC    (      "       "   "       "    )
         MODULAT.GIF     (Beispielschaltbild f�r Modulator)
         INTERF.DOC      (Beschreibung der diversen Interfacetypen, die)
                         (von JVFAX unterst�tzt werden, sowie Bezugs-)
                         (quellen f�r Interfaces)
         MASK????.GIF    (diverse Maskendateien f�r den Empfang von)
                         (Meteosat, insges. 19 St�ck)
         CH1.SCH         (Schedule-Datei Meteosat Kanal 1)
         CH2.SCH         (    "      "      "       "   2)
         SPECIAL.PAL     (Palette f�r den Meteosat-Empfang mit Bildmasken)


       Alle obigen Dateien d�rfen nur komplett und in unver„ndertem
       Zustand weitergegeben werden.
       Copyrightvermerke d�rfen nicht entfernt werden.

       Die kommerzielle Nutzung der Programme sowie die kommerziell
       betriebene Weitergabe durch Shareware Versandfirmen untersage ich
       hiermit  A U S D R š C K L I C H .

       Firmen und Einzelpersonen, welche beabsichtigen, gewerblich
       Hardware zu verkaufen, die in Verbindung mit diesen Programmen FAX-
       Empfang erm”glicht, gestatte ich allerdings, die Programme als
       Beigabe zur Hardware unter der Voraussetzung weiterzugeben, daá

          -darauf hingewiesen wird, daá durch den Hardwareerwerb keinerlei
           Rechte an dem Programm erworben werden

       und

          -sie sich eine vorherige  S C H R I F T L I C H E
           E R L A U B N I S  bei mir eingeholt haben.
           Ich behalte mir vor, f�r ein solches Vorhaben Geb�hren,
           etwa einen Fixbetrag pro verkaufter Diskette, zu erheben.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 55




       º Von mir erteilte schriftliche Genehmigungen zur kommerziell
       º betriebenen Programmweitergabe fr�herer FAX-/ JVFAX-Versionen
       º gelten  N I C H T  automatisch f�r diese vorliegende Version 6.0
       º
       º Ich erwarte in jedem Falle, daá eine Erlaubnis zur kommerziell
       º betriebenen Weitergabe dieser Version 6.0 neu bei mir eingeholt
       º wird.
       º Ferner erlischt mit der Verf�gbarkeit dieser Version 6.0
       º automatisch die Erlaubnis zur (kommerziell betriebenen) Weitergabe
       º fr�herer JVFAX-Versionen.

       Leider zwingen mich in der Vergangenheit gemachte schlechte
       Erfahrungen zu dieser restriktiven Haltung. Ich werde aber in der
       Regel keinem Hardwareanbieter die oben angesprochene Erlaubnis ohne
       triftigen Grund verweigern.

       Bitte beachten Sie als Programmbenutzer, daá der Erwerb des
       Programmes als Beigabe zu irgendwelcher Hardware
       k e i n e n  K a u f  desselben darstellt.
       Es gelten nach wie vor bez�glich des Programms einzig und allein
       die hier und im Programmabspann aufgef�hrten Nutzungs- und
       Weitergaberechte bzw. -pflichten.

       Falls Sie dieses Programm als Beigabe zu irgendwelcher Hardware
       bekommen haben (s.o.), so beachten Sie bitte, daá die auf der
       Diskette vorhandenen Schaltungsvorschl„ge nicht zwangsl„ufig den
       Schaltungen der von Ihnen erworbenen Ger„te entsprechen m�ssen.

       Wie Sie obigen Ausf�hrungen entnehmen k”nnen, verlange ich generell
       kein Entgelt f�r die Benutzung dieses Programmes. (So etwas heiát
       meines Wissens auf neudeutsch Freeware)
       Sollte Ihnen das Programm allerdings gut gefallen, und sollten Sie
       es ”fters benutzen, so sollten Sie in Erw„gung ziehen, mir zur
       F”rderung meines weiteren Programmiereifers einen kleinen(!)
       Anerkennungsbeitrag Ihrer Wahl zukommen zu lassen. Vergleichen Sie
       doch einfach mal den Leistungsumfang dieses Programmes mit diversen
       kommerziellen Produkten und entscheiden Sie dann f�r sich selbst,
       was es Ihnen wert ist. Ich muá an dieser Stelle allerdings darauf
       hinweisen, daá ich mich -auch durch eventuell groáz�gige
       Geldspenden- in keinem Fall in die Pflicht nehmen lassen kann,
       eventuelle Fehler im Programm auszub�geln bzw. zus„tzliche Optionen
       einzubauen. Ich werde, soweit es meine Zeit zul„át, auch weiterhin
       an der Verbesserung dieses Programmes arbeiten. Da ich jedoch
       s„mtliche Arbeit an diesem Programm in meiner Freizeit durchf�hren
       muá, sind hier den zu erwartenden Innovationssch�ben enge Grenzen
       gesetzt. Falls es neue Releases oder Updates dieser Software geben
       wird, so werde versuchen, dies in geeigneter Form publik zu machen
       Im Zweifelsfalle reicht ja eine kurze gelegentliche Nachfrage bei
       mir aus, um sich �ber die eventuelle Verf�gbarkeit neuer Versionen
       zu informieren.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 56




       Haftungsausschluá
       =================

       Ich �bernehme keinerlei Gew„hrleistung f�r die Fehlerfreiheit dieser
       Software.

       Ich �bernehme keinerlei Haftung f�r Sch„den jeglicher Art, die
       direkt oder indirekt aus dem Gebrauch dieser Software entstehen.

       Bitte beachten Sie, daá die Benutzung dieser Software zum Empfang
       bestimmter Aussendungen sowie der Empfang solcher Aussendungen
       illegal sein kann. F�r die Folgen eventueller Rechtsverst”áe im
       Zusammenhang mit dem Gebrauch dieser Software �bernehme ich
       ebenfalls keinerlei Haftung.


       JVFAX 6.0, ein universelles FAX/SSTV Programm              Seite 57




       Dank
       ====

       An dieser Stelle m”chte ich mich ganz herzlich bei all denen
       bedanken, die durch ihre Tips und Anregungen zum Entstehen dieser
       Version beigetragen haben. Da ich bei einer Aufz„hlung Gefahr
       laufen w�rde, eventuell den Ein- oder Anderen zu vergesssen,
       schenke ich mir eine solche.

       Ansonsten w�nsche ich viel Spaá beim FAXen und gute Bilder. F�r
       weitere Fragen und Tips stehe ich auch -wenn es gar nicht anders
       geht- telefonisch zur Verf�gung.
       Bitte machen Sie von dieser M”glichkeit jedoch nur in "dringenden"
       F„llen Gebrauch; meine Familie wird es Ihnen danken. Sie k”nnen mir
       auch unter meiner Telefonnummer ein Telefax schicken.


       Mettmann, im Oktober 1993
       Eberhard Backeshoff
       DK8JV
       Obschwarzbach 40a    (ist so richtig geschrieben!)
       D-40822 Mettmann

       Tel./FAX: +49 2058 4684 (TEL bitte nur von 1800 u. 1900 Uhr ME(S)Z)