DRD60ASP.SYS INFORMATION
                      ------------------------

This README file contains some additional information to supplement that
contained in the User's Manual.

-----------------------------  ATTENTION  -----------------------------

1. Please make sure that the DRM-600/604X drive's SCSI ID number, which is
set by the dip switches at the rear of the changer, and the other SCSI
device's (eg. SCSI hard disk or MO disk) ID numbers are not the same.
This is to ensure that there are no undesirable effects when power is
turned on. For more detailed information on the SCSI device's ID number,
please consult your SCSI device's user's manuals.

2. WARNING, in the interest of safety and of possible harmful side
effects to the devices that are to be interconnected. Please ensure that
power to the devices is turned off before attempting to connect DRM-600/604X
to a computer.

----------------------------  VERSION UP  -----------------------------

1. The CD-ROM device version has been upgraded to 1.10.  A bug in the
LDP/CDP interface has been fixed.  When the driver is used with the
MPC.COM utility, the proper information will be displayed.

2. Version 1.10 of the DRD60ASP device driver will auto-search the first
SCSI host adapter for a Pioneer CD-ROM drive if the /S: parameter is not
specified.

3. Multiple host adapter support has been added back in to version 1.12

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Dip Switch Settings (ROM version 0804)

                    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
                    º 1 2 3 4 5 6 7 8  º
                    º Ú¿Ú¿Ú¿Ú¿Ú¿Ú¿Ú¿Ú¿ º
                    º ÀÙÀÙÀÙÀÙÀÙÀÙÀÙÀÙ º
                    ÈÍÍ³ÍÍÍ³Í³Í³Í³Í³Í³Í¼
                       ÀÄÂÄÙ ³ ³ ³ ³ ³
                         ³   ³ ³ ³ ³ ³
        SCSI ID ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   ³ ³ ³ ³ ÀDisable Eject Switch
                             ³ ³ ³ ÀDisk Check
    1    2   3   ID          ³ ³ ÀReserved
    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄ         ³ ÀReserved
    off off off³  0          À2048/512 Default Sector Size (off = 2048)
    on  off off³  1
    off on  off³  2
    on  on  off³  3
    off off on ³  4
    on  off on ³  5
    off on  on ³  6
    on  on  on ³  7

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Dip Switch Settings (ROM version 0801, 0803)

                    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
                    º 1 2 3 4 5 6 7 8  º
                    º Ú¿Ú¿Ú¿Ú¿Ú¿Ú¿Ú¿Ú¿ º
                    º ÀÙÀÙÀÙÀÙÀÙÀÙÀÙÀÙ º
                    ÈÍÍ³ÍÍÍ³Í³Í³Í³Í³Í³Í¼
                       ÀÄÂÄÙ ³ ³ ³ ³ ³
                         ³   ³ ³ ³ ³ ³
        SCSI ID ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   ³ ³ ³ ³ ÀDisable Eject Switch
                             ³ ³ ³ ÀDisk Check
    1    2   3   ID          ³ ³ ÀReserved
    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄ         ³ ÀReserved
    off off off³  0          ÀReserved
    on  off off³  1
    off on  off³  2
    on  on  off³  3
    off off on ³  4
    on  off on ³  5
    off on  on ³  6
    on  on  on ³  7

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

DRD6ASP.SYS command line switches


Switch                Use                              Example / Default
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
/D:(device name)      Specifies the device name        /D:MSCD000
                      for MSCDEX.

/S:n1(;b1)(,n2(;b2))  SCSI ID of the target            /S:0
                      drive(s).  Set to the same
                      ID as the CD-ROM drive.

/N:n1,(n2)            Specifies the number of CD-      /N:6
                      ROM's in the cartridge.

/C:(device name)      Specifies the device name of     /C:CDP
                      character device for CDP
                      control.

/B: or /E:            Specifies whether or not the
                      device driver allocates a
                      buffer for prefetch.
                      /B: -> if EMS not available use conventional memory
                      /E: -> EMS memory

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

MSCDEX command line switches


Switch                Use                              Example
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
/D:(device name)      Specifies the device name        /D:MSCD000
                      of the CD-ROM device
                      driver.

/E                    Use EMS memory for buffers

/L:(drive letter)     Tells MSCDEX which drive         /L:M
                      letter to start from when
                      assigning drive letters.

/K                    Tells MSCDEX to use any
                      Kanji (Japanese) file
                      structures if present.

/S                    Tells MSCDEX to patch DOS
                      to allow sharing of CD-ROM
                      drives on MS-NET based
                      networks.

/M:(value)            Tells MSCDEX how many cache      /M:10
                      buffers to allocate.  Default
                      is 4 (8 Kbytes).

/V                    Provides memory usage
                      statistics of how much memory
                      is used by buffers, resident
                      data, and resident code.