S E R I A L     M A N A G E R    v 2.0
              ------------------------------------------------------
                S.T.A.R.COMM     Serial Turbo Async. Resident COMMs
              ------------------------------------------------------
                                                         Le 24/10/94

              ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ(C)opyRight HETRU 1991-1994ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
                         13, chemin de la croix St Vincent
                           94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
                         Adresse CompuServe: 100414,1524



                   G U I D E    DE    L ' U T I L I S A T E U R













                                SOMMAIRE



   Introduction.......................................................  1


   I   - Caract‚ristiques de STARCOMM.................................  2


   II  - Avantages du chargement en pilote "BIOS".....................  4


   III - SYNTAXE DE COMMANDE DU PILOTE STARCOMM.EXE

       1 - Pour un chargement de type BIOS............................  5

       2 - Pour un chargement de type DEVICE DRIVER...................  5

       3 - Options de commande de STARCOMM.EXE........................  6


   IV  - UTILISATION DE PERIPHERIQUES SPECIFIQUES via LES PORTS SERIE

       1 - Utilisation d'une souris en concurrence avec STARCOMM...... 13

       2 - AccŠs … un modem (interne ou externe)...................... 13

       3 - Tout type de p‚riph‚rique reconnaissant un protocole....... 13


   V   - SYNTAXE DE COMMANDE DE L'UTILITAIRE SETPORT.COM

       1 - Syntaxe de chargement de SETPORT.COM....................... 14

       2 - Options de commande de SETPORT.COM......................... 14


   ANNEXE A:  Principe du cƒble NULL-MODEM............................ 15

   ANNEXE B:  Types de contr“leurs UART sur PC et compatibles......... 17

   ANNEXE C:  Fichiers composant SERIAL MANAGER v2.0.................. 19


                                                                        1



                               INTRODUCTION





      Ce document expose les caract‚ristiques principales du pilote des
    voies s‚rie STARCOMM.EXE, ainsi que sa mise en oeuvre.

      Ce pilote ("driver" en anglais...) a ‚t‚ d‚velopp‚ en assembleur
    8086 et fonctionne sous MS-PC/DOS et tous systŠmes d'exploitation
    compatibles (DR-DOS, ...).

      L'utilitaire SETPORT.COM permet de modifier le mode de fonction-
    nement et l'initialisation de STARCOMM par port nomminatif, ainsi que de
    visualiser les ‚tats de tous les ports s‚ries reconnus par ce pilote
    (lorsqu'il est trouv‚ r‚sidant en m‚moire...). Il pr‚sente aussi l'avantage
    sur l'interface de commande offerte par STARCOMM.EXE de ne pas chercher
    … r‚activer les valeurs par d‚faut des diff‚rents paramŠtres du pilote.

      La d‚monstration TESTSTAR.EXE (source *.PAS) permet de visualiser
    le fonctionnement effectif de STARCOMM, et de tester -de ce fait- une
    liaison s‚rie locale multi-ports.
      Le programme TERMINAL.COM (d‚velopp‚ en C) d‚montre l'utilisation
    de STARCOMM charg‚ en DEVICE DRIVER pour cr‚er une communication
    active sur un seul canal … la fois (‚mulateur TTY simple...).

      L'utilitaire REMOTE.EXE permet d'exploiter un second ordinateur IBM
    … partir d'un ordinateur dit "local". L'IBM "local" se comporte alors
    comme la console normale de l'IBM distant (appel‚ le "REMOTE" !).
    C'est une petite application gracieusement offerte avec SERIAL MANAGER
    pour donner un exemple de ce que ce pack vous permet de d‚velopper...

      REM: Les termes "voie" et "port" sont utilis‚s indiff‚remment dans
    tout le texte de la documentation de SERIAL MANAGER.
      L'"EXISTANCE" d'un port r‚pond … la double condition suivante: l'adresse
    qu'il veut utiliser pointe sur un UART physiquement pr‚sent, ET l'IRQ
    qui lui est assign‚e a put ˆtre install‚e (attention: si un autre
    programme est venu d‚router cette IRQ aprŠs l'installation de STARCOMM,
    elle sera inexploitable en vue d'‚tablir un liaison sur ce port au
    moyen de STARCOMM alors que le port restera toujours "EXISTANT", et ceci
    jusqu'… restitution de notre vecteur par cette autre application...).
      Un port est "OUVERT" lorsque les signaux ‚lectriques logiques du PC
    sont positionn‚s pour activer physiquement les interruptions qui vont
    permettre d'‚tablir complŠtement le flux de communication. Sinon, ce port
    sera "FERM�" !


                                                                        2


  I   - Caract‚ristiques de STARCOMM:
  ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
    þ STARCOMM.EXE peut ˆtre charg‚ depuis le prompt de DOS (comme tout
    programme standard) OU … partir du CONFIG.SYS (DEVICE=STARCOMM.EXE...).

    þ Pour obtenir une page d'informations et d'aide succincte, utilisez
    un point d'interrogation (le signe "/" est optionnel):
                          x>STARCOMM /?

    þ Codes de ErrorLevel retourn‚s par le module d'installation en mode BIOS:
          0 --> pas d'erreur: traitement demand‚ correctement effectu‚,
          1 --> arrˆt du programme sur impossibilit‚ de d‚sinstaller.

    þ Ce pilote gŠre, sous interruption(s) mat‚rielle(s), les voies s‚ries
    COM1: … COM4: du compatible PC/AT en utilisant des buffers en m‚moire
    vive. Il y a 1 buffer de r‚ception ET 1 buffer d'‚mission par port
    reconnu lors de l'installation (sauf limitation explicite en commande).
    Le buffer de r‚ception est long de 1 Kilo-octet, alors que le buffer
    d'‚mission est r‚duit … 1/2 Kilo-octet par d‚faut. Il est possible de
    fixer la taille de chaque buffer entre « et 55 kilo-octets.

    þ STARCOMM gŠre une communication s‚rie de type asynchrone en
    exploitant les UART disponibles sur l'IBM. Ces UART peuvent ˆtre de type
    8250, 16450 ou 16550. Si un UART 16550 est disponible sur un port s‚rie
    donn‚, son mode FIFO est automatiquement exploit‚ (sauf interdiction !).

    þ Les signaux Request_To_Send(RTS)/Clear_To_Send(CTS) et Data_Terminal_
    Ready(DTR)/Data_Set_Ready(DSR) peuvent ˆtre g‚r‚s par les processus de
    communication de STARCOMM.
      Le hand-shaking logiciel Xon/Xoff est ‚galement reconnu, et peut
    ˆtre activ‚ et d‚sactiv‚, au mˆme titre que RTS/CTS et DTR/DSR, aussi bien
    depuis la ligne de commande du DOS, que par l'interruption logicielle
    d'accŠs aux fonctions du pilote s‚rie (Int 14h). Les codes hexad‚cimaux
    … utiliser pour Xon et Xoff sont param‚trables.

    þ Tout groupe de 10 erreurs cons‚cutives en r‚ception provoque une
    r‚-initialisation complŠte du contr“leur associ‚ au port s‚rie utilis‚,
    pour palier … d'‚ventuelles interf‚rences avec d'autres programmes
    acc‚dant aux voies s‚ries de la machine locale. A cet effet ‚galement,
    l'interruption logicielle nø14h du BIOS est filtr‚e par STARCOMM
    (cas des programmes utilisant les voies s‚ries via le BIOS:
    dans ce cas, ils provoquent une red‚finission du format de communication
    au niveau de notre pilote). Ceci a pour cons‚quence, par exemple, la
    prise en compte des initialisations faites par la commande "MODE" du DOS...
    Remarques: 1- Toute demande d'initialisation d'un port inhib‚ par '/G'
      (Cf. V-1) sera refus‚e par notre filtrage de l'interruption 14h.
               2- Les variables du BIOS contenant les adresses des UART
      disponibles sur la machines utilis‚es sont mises … jour par le
      pilote s‚rie. Elles sont remises dans leur ‚tat initial lors de la
      d‚sinstallation de STARCOMM.
               3- Les variables BIOS de d‚finition du time-out ne sont pas
      modifi‚es par STARCOMM.


                                                                        3


    þ STARCOMM filtre les fonctions du BIOS de base de l'interruption 14h:
    il re-dirige vers le pilote les commandes destin‚es … un port qui se
    trouve ˆtre ouvert pour ce pilote. DŠs lors, ce sont les adresses et
    toutes les caract‚ristiques techniques de STARCOMM qui sont mises
    … disposition de TOUTES les applications DOS de comm. pr‚vues pour
    utiliser le BIOS. Ces applications auront donc leurs performances
    nettement am‚lior‚es, et elles pourront mˆme b‚n‚ficier du re-mapping
    offert par STARCOMM.EXE (options "/A=..." et "/L").
      Exemple: D_COMM.EXE n'utilise que la COM1 (via le BIOS), et votre modem
    se trouve en COM3:, sur l'IRQ 7...
           ex‚cutez:
                   A> STARCOMM /A1=03E8 /L1=7
                   A> SETPORT COM1:/O /I
           ...puis:
                   A> D_COMM                 Et c'est tout !

    þ ATTENTION: AprŠs l'installation et/ou aprŠs toute modification de
    paramŠtre(s) effectu‚e via la ligne de commande du pilote, les ports
    sont r‚-initialis‚s en ‚tat NON ACTIF (sauf option "/O..."). Toute
    application voulant l'utiliser pour communiquer devra donc initialement
    prendre soin de rouvrir les ports ad-hoc...

    þ STARCOMM est capable de g‚n‚rer 2 types de flux d'‚mission: une ‚mission
    lente (18 octets par secondes), et une ‚mission rapide (flux continu
    uniquement limit‚ par la capacit‚ de l'UART … transcoder les octets
    ‚mis). Des 4 ports (maximums) ouverts en mˆme temps, chacun peut disposer
    de son propre mode d'‚mission. Le choix du mode … activer ne d‚pend que
    du "p‚riph‚rique" avec lequel il faut dialoguer. Par exemple, pour un
    Minitel reli‚ directement en local, il FAUT activer l'‚mission lente
    car ce terminal ne travaille vraissemblablement pas en mode d'interruption:
    si trop d'octets lui parviennent entre 2 tours de "SCAN", il y a
    ‚crasement, et donc perte d'information au niveau du Minitel... De fa‡on
    g‚n‚rale, pour tout p‚riph‚rique qui travaille en mode "SCAN", il y a
    int‚rˆt … activer l'‚mission lente de STARCOMM (qui cr‚‚ un flux moyen de
    18 octets par seconde … l'‚mission...).

    þ REMARQUE IMPORTANTE SUR LE PARTAGE DES INTERRUPTIONS MATERIELLES:
    Seules les cartes sp‚ciales 8 ports s‚rie et les ordinateurs IBM-PS/2
    permettent … plusieurs ports s‚rie de partager une mˆme IRQ. Si vous avez
    reli‚ plusieurs ports sur une mˆme IRQ avec un autre mat‚riel(PC,XT ou AT),
    sachez que vous ne pourrez pas ouvrir et utiliser correctement en mˆme
    temps tous ces ports. Il faudra alors toujours n'ouvrir qu'un seul de ces
    ports … la fois pour le rendre correctement utilisable.
    (! CECI EST UNE LIMITATION MATERIELLE NON SURPASSABLE PAR DU LOGICIEL !).


                                                                        4


  II  - Avantages du chargement en pilote "BIOS" (=NON DEVICE DRIVER):
  ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
      þ Occupation m‚moire r‚duite (l'interface normalis‚e au DOS ne reste
      pas en r‚sidance aprŠs l'installation du pilote !).
      þ Possibilit‚ de d‚sinstaller le pilote, devenu inutile en RAM,
      sans ˆtre oblig‚ de "re-booter" l'ordinateur;
      þ Ind‚pendance complŠte relative au systŠme d'exploitation, d'o—:
        . augmentation notable de vitesse d'ex‚cution des services rendus
          par le pilote mis … disposition des programmes utilisateurs:
          en effet, la couche DOS ‚tant absente dans le cas d'une Int 14h,
          chaque accŠs logique au pilote correspond … un unique appel
          physique … ce pilote (l… o— une fonction DOS d'interfa‡age
          peut en r‚aliser facilement 4 en moyenne !),
        . et absence du problŠme de traitement du code EOF (^Z) qui est
          simplement ignor‚ au niveau de l'interruption 14h.


                                                                        5


  III - SYNTAXE DE COMMANDE DU PILOTE STARCOMM.EXE:
  ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
      STARCOMM.EXE peut ˆtre charg‚ aussi bien en pilote externe au DOS (de
    type "BIOS") qu'en DEVICE DRIVER (qui cr‚‚ le fichier de type "caractŠre"
    d‚nomm‚ "COMM:" par d‚faut).


      1 - Pour un chargement de type BIOS:
      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

      Depuis le prompt du DOS, commandez:
  d>[<drive>:][<\path\>]STARCOMM [COMi:][vitesse][,parite][,bits] [/<options>]
      La seule interruption logicielle d'accŠs aux services de STARCOMM sera
    alors l'interruption 14h.


      2 - Pour un chargement de type DEVICE DRIVER:
      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

      Int‚grez la commande suivante dans votre CONFIG.SYS:
     DEVICE=[<drive>:][<\path\>]STARCOMM [COMi:][vitesse][,parite][,bits]
                                         [/<options>]
      En plus de l'interruption 14h, STARCOMM sera ainsi ‚galement accessible
    grace aux fonctions de FICHIERS de l'interruption 21h du DOS; et vous
    aurez mˆme accŠs au fichier COMM: … tout instant … partir du prompt de DOS.


                                                                        6


      3 - Options de commande de STARCOMM.EXE:
      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

      Le format d'initialisation ci-aprŠs d‚fini prend effet pour
    l'ensemble des ports reconnus accŠssibles par le pilote.

        [COM:]    = Annonce la d‚finition des initialisations de format...
                    Lorsque STARCOMM … ‚t‚ (ou est) charg‚ en DEVICE DRIVER,
                    pr‚ciser COM1: (ou COM2:, etc...) permet d'orienter
                    le fichier logique ("COMM:" par d‚faut) sur le port
                    s‚rie ainsi d‚sign‚.
        [vitesse] = {110,150,300,600,1200,2400,4800,9600,19200,28800,38400,
                    57600, ou 115200} bits par seconde (9600 par d‚faut).
        [,parite] = {N,P,I,T, ou R} pour 'N'on, 'P'aire, 'I'mpaire,
                    'T'ravail, ou 'R'epos (N par d‚faut).
        [,bits]   = {5,6,7 ou 8} pour un codage sur 5,6,7 ou 8 bits (8).
        [,stop]   = {1 ou 2} pour 1 ou 2 bit(s) d'arrˆt (1 par d‚faut).

      Les options de fonctionnement reconnues par STARCOMM sont:

        [/A<Nø>=<adresse>[,<Nø>=<adresse>[,...]] =
                    Prendre <adresse> (en hexad‚cimal) pour le port
                    <Nø>, puis... Il s'agit, … chaque sp‚cification,
                    de l'adresse du premier registre de l'UART associ‚ au port
                    indiqu‚. Si, … l'adresse donn‚e, n'est pas d‚tect‚ de
                    contr“leur UART, le port associ‚ sera non fonctionnel
                    et trait‚ comme INEXISTANT par le pilote.
                    Chaque adresse sp‚cifi‚e doit ˆtre constitu‚e de 4
                    chiffres: ‚crire /A3=0370 et non /A3=370 !...
                    Notez qu'en inter-changeant des adresses entre diff‚rents
                    ports pr‚sents, vous pouvez rediriger les ports standards
                    du DOS (attention … faire correspondre les IRQ !...).
                    ATTENTION: Cette option est ignor‚e pour les ports
                    dont l'IRQ apparait ˆtre d‚rout‚e par un programme
                    charg‚ aprŠs STARCOMM.EXE (afin de respecter la
                    coh‚rence de l'enchainement des IRQ en machine !).
        [/L<Nø>=<nø>[,...]] = Utiliser l'IRQ de <L>iaison <nø> en COM<Nø>:.
                    Seules les IRQ2, 3, 4, 5 et 7 sont admises. L'ordre des
                    indications par num‚ro de voie s‚rie est sans importance.
                    Les indications erron‚es ou interdites seront ignor‚es.
                    Si un programme install‚ aprŠs STARCOMM.EXE a d‚rout‚
                    certaines des interruptions utilis‚es par STARCOMM, il
                    ne sera plus possible de modifier ces IRQ pour les ports
                    qui leurs sont associ‚s, et ceci jusqu'… d‚sinstallation
                    du programme d‚routeur charg‚ aprŠs STARCOMM. La commande
                    sera alors ignor‚e (non apparition du nouveau num‚ro
                    d'IRQ dans le message de prise en compte ‚dit‚ par le
                    code d'installation du pilote !).
                    En cas de r‚p‚tition pour une mˆme voie, c'est la derniŠre
                    sp‚cification qui sera retenue en fin de compte.
                    REM: Ne pas utiliser l'IRQ2 sur les AT et PS/2, cette
                         IRQ ‚tant r‚serv‚e … un second 8259 (contr“leur
                         d'interruptions) mont‚ en cascade sur ces machines !
                         Ne pas utiliser l'IRQ5 sur les machines XT (munies
                         disques durs). Lors de l'installation (ainsi que
                         lors d'une modification des paramŠtres), une demande
                         d'IRQ2 sur un AT ou un PS/2 ou une demande d'IRQ5 sur
                         un XT seront ignor‚es.


                                                                        7


        [/G<nø>[,<nø>,...]] = I<G>norer les voies s‚ries <nø>,... Permet
                    ainsi la cohabitation du pilote avec d'autres pilotes
                    des voies s‚rie (on peut leur d‚dier explicitement une
                    ou plusieurs voies: voir le paragraphe IV sur le
                    pilote souris … ce sujet).
                    Cette option permet ‚galement de g‚rer les problŠmes de
                    conflits d'interruptions mat‚rielles partag‚es sur les
                    mat‚riels qui ne supportent pas ces partages (ex: si
                    vous avez une COM2: et une COM4: en IRQ 3 toutes les
                    deux sur un AT, interdire l'une ou l'autre avant
                    d'ex‚cuter TESTSTAR.EXE; Car ce programme ouvre tous
                    les ports rep‚r‚s pr‚sents, il en r‚sulterait, dans le
                    cas contraire, un conflit qui bloquerait rapidement
                    l'une, l'autre ou les deux ports COM2: et COM4:...).
                    Interdire l'accŠs … tous les ports n'empˆchera pas de
                    charger STARCOMM.EXE; mais il n'y aura pas de communication
                    possible dans ce cas (sauf utilisation des fonctions 27h
                    ou 28h de l'interruption 14h des services...) !
                    ATTENTION: Cette option n'est jamais prise en compte lors
                    d'une modification du setup de STARCOMM install‚ en m‚moire
                    lorsqu'elle essaie d'agir sur un port dont l'interruption
                    apparait comme d‚tourn‚e par une application autre que
                    STARCOMM ! Autoriser une telle manoeuvre rendrait les
                    status logiques d'existance des ports incoh‚rents avec
                    l'‚tat r‚el des vecteurs d‚tourn‚s sur la machine par le
                    pilote des voies asynchrones, et des ports d‚clar‚s
                    "EXISTANTS" pourraient ˆtre non fonctionnels. De plus,
                    il deviendrait impossible de d‚sintaller STARCOMM.EXE,
                    mˆme aprŠs que toute application concurente (au niveau
                    des interruptions utilis‚es...) ait ‚t‚ elle-mˆme
                    d‚sinstall‚e.
        [/EL<nø>[,<nø>,...]] = <E>mission <L>ente sur les voies <nø>... permet
                    d'activer l'‚mission … flux r‚duit sur les ports d‚sign‚s.
                    Ce sera l'interruption d'horloge (et non l'UART) qui
                    commandera les ‚missions des octets contenus dans les
                    buffers d'‚mission des ports sp‚cifi‚s. Ce seront donc
                    18 octets par secondes au maximum qui pourront ainsi
                    ˆtre transmis vers l'ext‚rieur...
        [/O<nø>[,<nø>,...]] = <O>uvrir les voies s‚ries <nø>,... sit“t
                    l'installation. Ainsi, il est possible d'utiliser les
                    DEVICE "COM<nø>:" du DOS dŠs que le pilote est install‚...


                                                                        8


      Chacune des options suivantes prend valeur pour tous les ports recon-
    nus par le pilote install‚. Pour n'agir que sur un seul port, il faut
    intervenir en utilisant l'interruption logicielle d'interface du
    pilote (ceci r‚sulte de la volont‚ de conserver un processus
    d'installation du pilote pas trop complexe; utiliser SETPORT.COM pour
    contr“ler les ports ind‚pendamment...).

        [/PF]     = <P>as d'activation des <F>IFOs sur les 16550 trouv‚s.
        [/F=<Nb. d'octets>] = Nombre d'octets des buffers des UART-16550 …
                    utiliser au niveau du processus d'‚mission.
                    "<Nb. d'octets>" doit ˆtre compris entre 2 et 15, sinon
                    l'option est simplement ignor‚e, et la valeur de 14
                    (utilis‚e par d‚faut) est retenue.
                    REMARQUE: 16 octets constituent en fait ce buffer physique
                    des UART-16550. STARCOMM n'en autorise au maximum que
                    l'utilisation de 15 car il semble que certains de ces
                    types d'UART perdent des infos si le logiciel essaye de
                    profiter du buffer dans son int‚gralit‚ !
        [/S[=<code_hexa>]] = Activer la fonction de <S>ubstitution des octets
                    re‡us comme d‚fectueux par le code sp‚cial de rempla-
                    -cement. Ce code peut ˆtre pr‚cis‚ en la place du
                    terme <code_hexa> de cette option. Par d‚faut, le code
                    'þ' est utilis‚ (valeur hexad‚cimale 0FEh).
                    /S=NULL (ou "/S=N" car seule la premiŠre lettre de "Null"
                    est vraiment n‚cessaire !) permet d'ordonner la perte
                    volontaire des octets ‚rron‚s en r‚ception.
        [/<nb>]   = Permet de limiter le nombre de couples de buffers
                    (‚mission/r‚ception) que le pilote doit pouvoir ouvrir
                    en RAM. Par d‚faut, STARCOMM pr‚voit 1 couple de buffers
                    par port physiquement reconnu lors de l'installation.
                    Attention: limiter ainsi le nombre de couples de buffers
                    utilisables limite aussi le nombre de ports s‚rie qui
                    pourront ˆtre ouverts en mˆme temps !
                    <nb> est limit‚ entre 1 (au moins 1 buffer … cr‚er !) et 4
                    (qui est le plus grand nombre possible de ports reconnus).
                    Cette option ne peut ˆtre reconnue que lors de l'installa-
                    tion de STARCOMM. Sinon, elle est ignor‚e, et le message
                    correspondant qui est affich‚ ne sera qu'un rappel du
                    nombre de buffers que le pilote sait pouvoir cr‚er en RAM.
                    REMARQUE: Pour ‚conomiser de la place en m‚moire vive, il
                    est conseill‚ de charger "STARCOMM /1" lorqu'il ne
                    va servir qu'… des applications mono-communiquantes
                    (des ‚mulateurs en g‚n‚ral...), alors que plusieurs ports
                    s‚rie existent sur la machine utilis‚e.


                                                                        9


        [/BR=<taille>] =
                    Sp‚cification de l'espace m‚moire … allouer aux <B>uffers
                    de <R>‚ception. <taille> doit ˆtre compris entre « et 55
                    Ko., et ne sera pris en compte que lors de la premiŠre
                    installation du pilote en m‚moire. Par la suite, le pilote
                    se contentera de rappeler la taille des buffers utilis‚s
                    du fait de l'installation initiale. Pour modifier
                    la taille du buffer de r‚ception, d‚sinstaller puis r‚-
                    installer le pilote avec de nouvelles valeurs !
        [/BE=<taille>] = Sp‚cification de l'espace m‚moire … allouer aux
                    <B>uffers d'<E>mission.Les remarques sur la port‚e de cette
                    option sont identiques … celles de l'option ci-dessus.
                    NOTER que si la somme des tailles de tous les buffers …
                    cr‚er d‚passe la place restant libre dans le segment du
                    pilote, les tailles de ces buffers seront automatiquement
                    r‚duites afin de contenir les buffers dans la limite du
                    segment ! Les tailles finalement retenues seront toujours
                    multiples de 1024 octets.
        [/R=<tps>]= D‚finition du d‚lai au bout duquel l'impossibilit‚
                    de <R>ecevoir doit d‚boucher sur une erreur de "time-out".
                    Le paramŠtre <tps>, qui doit ˆtre compris entre 1 et 255,
                    explicite le nombre de demi-seconde(s) maxi. … attendre
                    avant g‚n‚ration du time-out.
        [/E=<tps>]= D‚finition du d‚lai au bout duquel l'impossibilit‚
                    d'<E>mettre doit d‚boucher sur une erreur de "time-out".
                    Le paramŠtre <tps>, qui doit ˆtre compris entre 1 et 255,
                    explicite le nombre de demi-seconde(s) maxi. … attendre
                    avant g‚n‚ration du time-out.
        [/LC]     = "<L>ocal <C>lear_to_send": Le site local doit
                    reconnaitre le hand-shaking RTS/CTS: il v‚rifie
                    CTS=TRUE avant d'‚mettre, mais il ne positionne pas
                    RTS pour chercher … contr“ler le site ‚loign‚ qui est
                    suppos‚ sourd … ce signal...
        [/EC]     = "<E>loign‚ <C>lear_to_send": Le site ‚loign‚ est
                    suppos‚ v‚rifier son signal CTS avant ses ‚missions
                    pour r‚guler la vitesse de son flux d'‚mission sur
                    ordre du site local; cependant, le site local ne doit
                    pas interpr‚ter le CTS local avant ses ‚missions. Le
                    site local positionne RTS pour mettre … jour le signal
                    CTS du site ‚loign‚.
        [/BC]     = Utiliser le hand-shaking mat‚riel RTS/CTS en bilat‚ral.
                    (i.e. "<B>ilat‚ral <C>lear-to-send")
        [/LD]     = "<L>ocal <D>ata_terminal_ready":Le site local doit
                    reconnaitre le hand-shaking DTR/DSR: il v‚rifie DSR=
                    TRUE avant d'‚mettre, mais il ne positionne pas DTR
                    pour chercher … contr“ler le site ‚loign‚ qui est
                    suppos‚ sourd … ce signal...
        [/ED]     = "<E>loign‚ <D>ata_terminal_ready": Le site ‚loign‚
                    est suppos‚ v‚rifier son signal DSR avant ses ‚missions
                    pour r‚guler la vitesse de son flux d'‚mission sur
                    ordre du site local; cependant, le site local ne doit
                    pas interpr‚ter le DSR local avant ses ‚missions.
                    Le site local positionne DTR pour mettre … jour le
                    signal DSR du site ‚loign‚.
        [/BD]     = Utiliser le hand-shaking mat‚riel DTR/DSR en bilat‚ral.
                    (i.e. "<B>ilat‚ral <D>ata-set-ready")


                                                                       10


        [/LX]     = "<L>ocal <X>on/Xoff": Le site local doit reconnaitre le
                    hand-shaking Xon/Xoff. Mais aucun code Xon ou Xoff
                    ne sera ‚mis vers le site ‚loign‚, suppos‚ sourd …
                    ce protocole.
        [/EX]     = "<E>loign‚ <X>on/Xoff": Le site ‚loign‚ est suppos‚
                    reconnaitre Xon/Xoff pour r‚guler ses ‚missions sur
                    ordre du site local; cependant, le site local ne doit
                    ne doit pas interpr‚ter les codes Xon et Xoff qu'il
                    re‡oit, mais doit les traiter comme des donn‚es...
        [/BX]     = Utiliser le hand-shak. logiciel Xon/Xoff en bilat‚ral.
                    (i.e. "<B>ilat‚ral <X>on/Xoff")
        [/X=[<Xon>][,<Xoff>]] = Utiliser les valeurs hexad‚cimales pr‚cis‚es
                    pour les codes Xon (avant la virgule) et Xoff (aprŠs la
                    virgule). Les valeurs retenues par d‚faut sont 11h (pour
                    Xon) et 13h (pour Xoff). Chaque valeur hexad‚cimale
                    sp‚cifi‚e DOIT ˆtre compos‚e de 2 chiffres compris
                    entre les valeurs 0 et F !

      L'option suivante n'a de sens que si STARCOMM est utilis‚ en DEVICE
    DRIVER:
       [/ND=xxxxxxxx] = <N>om logique du <D>evice. Permet d'affecter un nom
                    diff‚rent de "COMM:" … l'unit‚ que cr‚‚ STARCOMM
                    lorsqu'il est charg‚ … partir du CONFIG.SYS. Il est
                    possible de red‚finir ce nom au moyen de cette option
                    … tout instant grace … STARCOMM.EXE depuis le prompt
                    du DOS, sous la simple condition que STARCOMM r‚side
                    en RAM sous forme de DEVICE DRIVER.
                      Seuls les caractŠres 'A'..'Z' et '0'..'9' sont admis
                    pour constituer le nom logique de STARCOMM.EXE utilis‚ en
                    tant que DEVICE DRIVER ! Ce nom peut ˆtre constitu‚ d'un
                    nombre de caractŠres quelconque, avec un maximum de 8.


                                                                       11


      Les 2 options suivantes surpassent et annulent la prise en compte de
    toutes les autres; d'autre part, elles ne sont pas ex‚cutables par
    STARCOMM lorsqu'il se trouve utilis‚ en DEVICE DRIVER:

        [/D]      = <D>‚sinstaller le pilote de la RAM aprŠs d‚sactivation.
                    Si un programme ex‚cut‚ aprŠs STARCOMM a d‚rout‚ au moins
                    une des interruptions (logicielles ou mat‚rielles) utili-
                    s‚es par lui, cette option ne sera pas trait‚e. Un
                    message d'impossibilit‚ de d‚sinstallation apparait
                    ‚galement si STARCOMM est utilis‚ en DEVICE DRIVER, ou
                    si une (ou plusieurs) application(s) a (/ont) interdit
                    … STARCOMM de quitter la m‚moire vive...
        [/?]      = Demande d'affichage de la page d'aide et d'informations.
                    Cette page ne sera affich‚e que si STARCOMM est ex‚cut‚
                    … partir de la ligne de commande du DOS.

      Enfin, l'option [/PM] (<P>as de <M>essages) permet d'interdire l'affi-
    chage des messages de contr“le des initialisations prises en compte. Cette
    option est surtout utile lorsqu'on veut ‚viter la prolif‚ration des
    messages lors du boot (chargement de STARCOMM par le CONFIG.SYS ou
    l'AUTOEXEC.BAT) ! Seuls les messages essentiels de bonne installation
    ou d'impossibilit‚ (d'installation ou de d‚sinstallation) peuvent
    apparaitre malgrŠs l'option "/PM".

      Notez bien que, mˆme si STARCOMM est charg‚ en DEVICE DRIVER, il reste
    possible d'ex‚cuter STARCOMM.EXE … partir du prompt du DOS pour commander
    de nouvelles initialisations ou de nouveaux modes de fonctionnement
    au pilote install‚ en m‚moire vive. Toutes les options, "/D" exclue,
    sont parfaitement utilisables dans ce cas...

      Toutes ces options peuvent ˆtre ‚num‚r‚es dans un ordre quelconque.

      Il est possible de modifier l'‚tat du pilote grace … ces commandes
    mˆme s'il se trouve d‚j… install‚ en m‚moire vive.

      Les espaces introduits dans une ligne de commandes n'ont aucune signifi-
    cation particuliŠre aux "yeux" de l'analyseur de commandes incorpor‚ au
    pilote s‚rie. Ils seront toujours ignor‚s: vous pouvez donc en user
    … votre discr‚tion pour rendre votre ligne de commandes plus explicite
    … vos yeux...

      Une demande de page d'aide provoque l'interruption du programme
    tout de suite aprŠs l'affichage des informations: il faudra "relancer"
    le pilote avec les options d‚sir‚es (et, cette fois, sans y placer
    l'option "/?") afin d'obtenir l'installation convenable.


                                                                       12


      Si des demandes contradictoires sont ‚num‚r‚es, seule la derniŠre sp‚ci-
    -fication valide de l'option concern‚e sera retenue. Mais c'est toujours la
    premiŠre option valide d‚clar‚e (dans un type donn‚) qui sera servie et pas
    ses reprises ult‚rieures dans la mˆme ligne de commande. Par exemple,
    "/L2=5,2=3 /L2=7" provoquera l'utilisation de l'IRQ3 pour la COM2: !
    Exception: les options de commande de l'activit‚ des contr“les de flux
    sont cumulatives. Par exemple, "/LX/EX" a le mˆme effet que "/BX".

      Les valeurs retenues par d‚faut sont, pour chacune des options:
         Adresses      --> COM1:03F8  COM2:02F8  COM3:03E8  COM4:02E8
         IRQ           --> COM1:4     COM2:3     COM3:4     COM4:3
         Ports … ignorer           --> Aucun.
         Utilisation des FIFO      --> OUI avec 15 octets.
         Processus de substitution --> Inactif (fonctionnement Smode0).
         Buffer r‚ception          --> 1 kilo-octet.
         Buffer ‚mission           --> 1/2 kilo-octet.
         Time-out en r‚ception     --> 10 secondes.
         Time-out en ‚mission      --> 10 secondes.
         Activit‚ des Hand-shaking --> Tous inactifs.
         Codes Xon et Xoff         --> Xon=11h  et  Xoff=13h.
         Nom du DEVICE             --> COMM:
         Port interfac‚ par COMM:  --> COM1:
      Lorsqu'une option fournie … STARCOMM.EXE n'est pas correcte, il utilise
    la valeur par d‚faut du paramŠtre associ‚ … la commande d‚fectueuse, mais
    n'‚met pas de message d'erreur sp‚cifique. Le contr“le des messages
    d'initialisation (sauf utilisation de "/PM" !) doit vous permettre de
    vous assurer de la bonne r‚ussite de votre (/vos) commande(s).

      STARCOMM.EXE d‚sactive syst‚matiquement les fonctions "interruption
    utilisateur" des 4 ports s‚ries et la fonction de gestion des erreurs
    de l'interruption 14h lorsqu'il est ex‚cut‚.


                                                                       13


  IV  - UTILISATION DE PERIPHERIQUES SPECIFIQUES via LES PORTS SERIE:
  ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
      1 - Utilisation d'une souris en concurrence avec STARCOMM:
      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
      þ Installez le pilote s‚rie avec les paramŠtres qui vous int‚ressent,
    ‚num‚r‚s en plus de l'option privative "/G<i>" (o— 'i' donne le num‚ro
    du port … r‚server pour la souris).
      þ Installez MOUSE.COM sur le port s‚rie de votre souris.
      þ En cas de n‚cessit‚, vous pouvez utiliser … nouveau STARCOMM.EXE
    pour modifier les paramŠtres d'installation de ce pilote, A CONDITION
    de TOUJOURS INCLURE l'option "/G<i>" dans votre ligne de commande.
      Indications: Ceci est d– … la gestion dynamique de l'environnement prati-
        -qu‚e par le pilote. Dans le pr‚sent cas de modification des inits,
        alors qu'un autre pilote s‚rie intervient (celui de la souris...), cela
        rend n‚cessaire de prot‚ger les inits associ‚es … cet autre pilote.
        Ceci est fait en interdisant … notre pilote l'accŠs au(x) port(s)
        … d‚dier au(x) autre(s) pilote(s).
      þ Pour interrompre l'utilisation de la souris et r‚cup‚rer son port
    au niveau de notre pilote, il suffit, d'ex‚cuter … nouveau STARCOMM.EXE
    en supprimant l'option "/G<i>".


      2 - AccŠs … un modem (interne ou externe):
      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
      Le pilote STARCOMM de SERIAL MANAGER permet d'acc‚der … un modem
    quelconque branch‚ sur l'un des ports s‚ries num‚rot‚s COM1: … COM4:.
    Il suffit, pour cela, d'installer le pilote en m‚moire normalement.
      REM: Pour envoyer des commandes sp‚cifiques au modem connect‚ sur
      le port s‚rie de votre choix, utilisez la fonction 1Dh de STARCOMM.
      (i.e., en Pascal et en C, la proc‚dure 'WriteCmde').
      ATTENTION: Lorsque cette fonction nø1Dh utilise le signal DTR pour
      indiquer au modem qu'il va recevoir une commande, et non une s‚quence
      d'octets … envoyer sur la ligne, il faut que le modem ait re‡u (avant
      de se connecter) une commande lui indiquant de ne pas interpr‚ter
      la mise … 0 de DTR comme une demande de d‚connexion !...
      (Pour les modem HAYES-compatibles, il s'agit de la commande
      d'initialisation AT&D1). L'alternative consiste … utiliser la fonction
      1Dh avec BH=0 (=> DTR non utilis‚), et … inclure le pr‚fixe de commande
      associ‚ au modem ("+++" par d‚faut pour les modems HAYES-compatibles).
      Voir MODEM.DOC et ses exemples (en PASCAL et C) … ce sujet.


      3 - Tout type de p‚riph‚rique reconnaissant un protocole:
      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
      Il en va exactement de mˆme que pour un modem.
      Question: Cas particuliers en guise d'exemples ?
      R‚ponse: Le MINITEL avec ses commandes TeleTex;
               les imprimantes s‚ries;
               et bien d'autres mat‚riels trŠs exotiques !...


                                                                       14


  V   - SYNTAXE DE COMMANDE DE L'UTILITAIRE SETPORT.COM:
  ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
      Le module d'installation de STARCOMM ne permet pas un param‚trage
    s‚lectif des initialisations sur les divers ports s‚ries reconnus. La
    port‚e est globale … tous les ports support‚s par le pilote...SETPORT
    fourni cette interface s‚lective. D'autre part, les seuls paramŠtres
    fonctionnels de STARCOMM que SETPORT modifie sont ceux explicitement
    et correctement d‚sign‚s en ligne de commandes ! Il n'y a pas r‚initia-
    lisation syst‚matique de toutes les variables de fonctionnement … leurs
    valeurs connue par d‚faut comme le fait l'interface d'installation du
    pilote s‚rie. Enfin, en cas d'options contradictoires, c'est toujours
    la derniŠre option ‚nonc‚e qui l'emporte, sauf pour les options de
    commande des contr“les de flux qui sont cumulatives (/LX/EX aura le
    mˆme effet que /BX par exemple).
      SETPORT.COM utilise les fonctions d'interface du pilote (interruption
    14h) pour communiquer avec lui et ainsi modifier ses modes de fonction-
    nement. Ceci permet donc de v‚rifier le bon fonctionnement de ces
    fonctions de service de STARCOMM.EXE...


      1 - Syntaxe de chargement de SETPORT.COM:
      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

      Une ligne de commande NON VIDE est OBLIGATOIRE. L'option de commande /?
    rappelle une page d'aide sur les options disponibles, et interrompt
    l'‚xecution de l'utilitaire (toute commande associ‚e … /? est ignor‚e):
 d>[<drive>:][<\path\>]SETPORT [<paramŠtre(COM1)>] [<paramŠtre(COMi)>...] [/I]
       o—  [COMi:][,<vitesse>][,<parit‚>][,<bits>][,<stop>][/<options>]
       constitue chaque groupe [<paramŠtre(COMi)>] (Espaces interdits !).

      Si STARCOMM n'apparait pas disponible en m‚moire, SETPORT.COM proteste
    par un message d'erreur et se termine.

      Si STARCOMM est disponible et que SETPORT n'a re‡u aucune commande
    … ex‚cuter, il pr‚sente quelques lignes rappelant l'utilit‚ de ce petit
    programme. Si aucune des commandes donn‚es … SETPORT n'est valide, il y
    aura un message d'erreur sp‚cifique; mais si au moins une commande est
    correcte, la (ou les) commande(s) ‚rron‚e(s) sera(/seront) simplement
    ignor‚e(s).


      2 - Options de commande de SETPORT.COM:
      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

      Les 2 options suivantes ont une port‚e globales car elles ne concernent
    pas un port en particulier:

        [/INFORME] (ou [/I]) = afficher le bilan sur l'‚tat des ports s‚rie
                    reconnus comme "existants" (Cf. l'introduction de ce
                    document). Seule la 1iŠre lettre du mot "INFORME" suffit
                    pour que cette option soit reconnue (ex: "/Infos" sera
                    ‚galement admis !). Le bilan obtenu vous permet de v‚rifier
                    la bonne prise en compte de vos commandes.
        [/COMM=x] = Fait pointer le port logique cr‚‚ par STARCOMM (lorsqu'il
                    est charg‚ en DEVICE DRIVER) sur le port s‚rie d‚sign‚
                    (/COMM=2 fera utiliser la COM2: par le DEVICE...).


                                                                       15


       Les options suivantes n'ont de sens que lorsqu'elles constituent un
     groupe clairement identifi‚ (un groupe concerne 1 port s‚rie identifi‚
     par "COMi:", et il ne contient AUCUN espace !):

        [COMi:]   = Annonce la d‚finition des initialisations de format du port
                    s‚rie nøi (i de 1 … 4 pour d‚signer les COM1: … COM4:).
        [vitesse] = {110,150,300,600,1200,2400,4800,9600,19200,28800,38400,
                    57600, ou 115200} bits par seconde (9600 par d‚faut).
        [,parite] = {N,P,I,T, ou R} pour 'N'on, 'P'aire, 'I'mpaire,
                    'T'ravail, ou 'R'epos (N par d‚faut).
        [,bits]   = {5,6,7 ou 8} pour un codage sur 5,6,7 ou 8 bits (8).
        [,stop]   = {1 ou 2} pour 1 ou 2 bit(s) d'arrˆt (1 par d‚faut).
        [/A=xxxx] = D‚fini une nouvelle adresse (HEXA) … associer au port.
        [/L=x]    = D‚fini une nouvelle IRQ … utiliser (2,3,4,5 ou 7).
        [/G]      = Interdit l'accŠs au port: il devient alors INEXISTANT.
                    Cette option ne peut pas ˆtre prise en compte si l'IRQ
                    associ‚e au port concern‚ a ‚t‚ captur‚e par un programme
                    ex‚cut‚ aprŠs STARCOMM
        [/PG]     = Autorise (si possible) l'accŠs au port qui redevient
                    existant (mˆme remarque que pour "/G" sur l'IRQ).
        [/PF]     = <P>as de <F>IFO: si l'UART du port est un 16550, il sera
                    utilis‚ en mode d'‚mulation du 8250. Utile pour certains
                    (vieux) PS/2 qui utilisent des 16550-A bugg‚s !
        [/F=xx]   = Taille du FIFO: 0, ou 2 … 15 octets. "/F=0" est ‚quivalent
                    … "/PF"...
        ATTENTION: Les options /A /L /PF et /F ferment le port d'autorit‚ !
        [/EL]     = Activer l'<E>mission <L>ente.
        [/ER]     = Activer l'<E>mission <R>apide.
        [/PS]     = <P>as de <S>ubstitution des octets re‡us avec une erreur
                    signal‚e sur leur transmission.
        [/S]      = Activer la <S>ubstitution des octets re‡us avec erreur
                    par le code 0FEh (caractŠre 'þ'...).
        [/S=Null] = <S>ubstitutions par le vide: tout octet erron‚ en r‚ception
                    n'est pas plac‚ dans le buffer de r‚ception.
        [/S=xx]   = <S>ubstitutions par le code xx HEXA.
        [/R=xxx]  = Time-out <R>‚ception aprŠs xxx demi-secondes.
        [/E=xxx]  = Time-out <E>mission aprŠs xxx demi-secondes.
        [/NC]     = Arrˆt du protocole RTS/<C>TS.
        [/LC]     = Activer en <L>ocal le contr“le de flux par RTS/<C>TS.
        [/EC]     = Activer en <E>loign‚ le contr“le de flux par RTS/<C>TS.
        [/BC]     = Activer RTS/<C>TS en fonctionnement <B>ilat‚ral.
        [/ND]     = Arrˆt du protocole DTR/<D>SR.
        [/LD]     = Activer en <L>ocal le contr“le de flux par DTR/<D>SR.
        [/ED]     = Activer en <E>loign‚ le contr“le de flux par DTR/<D>SR.
        [/BD]     = Activer DTR/<D>SR en fonctionnement <B>ilat‚ral.
        [/NX]     = Arrˆt du protocole <X>on/Xoff.
        [/LX]     = Activer en <L>ocal le contr“le de flux par <X>on/Xoff.
        [/EX]     = Activer en <E>loign‚ le contr“le de flux par <X>on/Xoff.
        [/BC]     = Activer <X>on/Xoff en fonctionnement <B>ilat‚ral.
        [/X=xx,yy] = D‚fini les codes HEXA … utiliser pour Xon(xx) et Xoff(yy).
        [/O]      = <O>uvre le port.
        [/F]      = <F>erme le port.

  EXEMPLE: C:>SETPORT COM1:110,p,7,2/s=Null/EL/o COM3:/BX/R=2 /Informe



                                                                       16



                     ANNEXE A:  Principe du cƒble NULL-MODEM



      Le cƒble NULL-MODEM … utiliser pour exploiter le pilote de SERIAL
    MANAGER ainsi que les d‚mos. associ‚es, doit ˆtre construit suivant
    le montage minimum ci-aprŠs:
            (3) Rx (r‚ception)ÄÄÄÄÄÄÄ®®ÄÄÄÄÄÄÄ(‚mission) Tx (2)
            (2) Tx (‚mission)ÄÄÄÄÄÄÄÄ¯¯ÄÄÄÄÄÄ(r‚ception) Rx (3)
            (7) Gnd (masse)ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ(masse) Gnd (7)


      Le montage suivant permet de neutraliser les signaux RTS/CTS et
    DTR/DSR (permet de v‚rifier la neutralit‚ des protocoles de hand-
    shaking mat‚riel impl‚ment‚s dans STARCOMM.EXE...):
            (3) Rx (r‚ception)ÄÄÄÄÄÄÄ®®ÄÄÄÄÄÄÄ(‚mission) Tx (2)
            (2) Tx (‚mission)ÄÄÄÄÄÄÄÄ¯¯ÄÄÄÄÄÄ(r‚ception) Rx (3)
            (7) Gnd (masse)ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ(masse) Gnd (7)
            (4) RTS¯Ä¿                               ÚÄ®RTS (4)
            (5) CTS®ÄÙ                               ÀÄ¯CTS (5)
           (20) DTR¯Ä¿                               ÚÄ®DTR (20)
            (6) DSR®ÄÙ                               ÀÄ¯DSR (6)


      En toute rigueur, le modŠle complet du cƒble NULL-MODEM est:
            (1) Chassit ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Chassit (1)
            (3) Rx (r‚ception)ÄÄÄÄÄÄÄ®®ÄÄÄÄÄÄÄ(‚mission) Tx (2)
            (2) Tx (‚mission)ÄÄÄÄÄÄÄÄ¯¯ÄÄÄÄÄÄ(r‚ception) Rx (3)
            (7) Gnd (masse)ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ(masse) Gnd (7)
            (4) RTS ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¯¯ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ CTS (5)
            (5) CTS ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ®®ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ RTS (4)
           (20) DTR ÄÄÄÄÄÄ¯¯ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  ÚÄÄÄÄÄÄ®®ÄÄÄÄÄÄ DTR (20)
            (6) DSR Ä®Ä¿             ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄ¯Ä DSR (6)
            (8) DCD Ä®ÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ          ÀÄ¯Ä DCD (8)
           (22) RI ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ RI (22)


                                                                       17



      Il existe, entre les nø des broches des prises DB25 (concern‚es par
    les sch‚mas ci-dessus) et les nø des broches des prises au format DB9,
    la correspondance suivante:
           Prise DB9                       Prise DB25     Signal
               3  ----------------------------  2   <--->  Tx
               2  ----------------------------  3   <--->  Rx
               5  ----------------------------  7   <--->  Gnd
               7  ----------------------------  4   <--->  RTS
               8  ----------------------------  5   <--->  CTS
               6  ----------------------------  6   <--->  DSR
               4  ---------------------------- 20   <--->  DTR
               1  ----------------------------  8   <--->  DCD
               9  ---------------------------- 22   <--->  RI


     !!!!!!   A T T E N T I O N --->    Utilisateurs...     !!!!!!!!!!!!!!!
     !!!    Tout autre type de cƒble NULL-MODEM est susceptible de      !!!
     !R! provoquer des arrˆts de communication entre les programmes     !C!
     ! ! utilisant le pilote s‚rie STARCOMM.EXE v2.0 et sup. Le risque  ! !
     !T! repose entiŠrement sur la nature des liaisons utilis‚es (par   !T!
     ! ! le cƒble) entre les entr‚es CTS|DSR et les sorties RTS|DTR...  ! !
     !S! Si votre cƒble n'est pas appropri‚, n'utilisez pas l'option    !S!
     ! ! d'activation des hand-shaking mat‚riels RTS/CTS ou DTR/DSR !   ! !
     !-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    D‚veloppeurs...     !!!!!!!!!!!!!-!
     ! !    Vous pouvez laisser les hand-shak. mat‚riels d‚sactiv‚s, et ! !
     !C! suivre les instructions d‚velopp‚es en B-3: cr‚ez ainsi votre  !R!
     !T! propre cƒble … associer … votre logiciel. Muni de sa gestion   !T!
     !S! personnalis‚e des signaux de modem, ce programme ne pourra plus!S!
     !!! se passer de son cƒble au model particulier (= protection hard)!!!
     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


                                                                       18



          ANNEXE B:  Types de contr“leurs UART sur PC et compatibles


       Cet annexe pr‚sente un rapide r‚sum‚ sur les types d'UART, produits par
     INTEL Cø(tm) et compatibles avec le 8250, qui ont successivement ‚t‚
     impl‚ment‚s sur la gamme d'ordinateurs IBM et compatibles...

       8250 ......... Premier UART utilis‚ sur les premiers IBM-PC. C'est
                      un contr“leur lent: les accŠs aux registres sont plus
                      rapides que les traitements effectu‚s par le 8250 !
                      Il dispose de 7 registres et est "vendu" pour accepter
                      jusqu'… 56 kilo-bauds. Les buffers en r‚ception et en
                      ‚mission se composent chacun d'UN SEUL octet.
       8250A ........ C'est une correction du 8250, avec 1 registre en plus:
                      le "scratchPad", qui permet de rep‚rer la pr‚sence du
                      contr“leur.
       16450 ........ C'est une version am‚lior‚e du 8250A: ses traitements
                      internes sont suffisement rapides pour ‚viter des pertes
                      de temps lors des accŠs logiciels aux registres du
                      contr“leurs. Il ne permet cependant pas, en th‚orie, de
                      supporter plus de 56 kilo-bauds comme vitesse de trans-
                      mission.
       16C451 ....... C'est la version CMOS du 16450 (i.e. 16450 … basse conso-
                      mation d'‚nergie ‚lectrique).
       16550 ........ PremiŠre version d'une nouvelle am‚lioration du 16450
                      elle devait permettre l'activation d'un buffer interne
                      de 16 octets, et le support de 256 kilo-bauds. Une
                      erreur de r‚alisation l'a rendu inop‚rant. Seuls quelques
                      uns des premiers PS/2 ont re‡us ce contr“leur (rapidement
                      retir‚ du march‚ par INTEL !) qui ne doit ˆtre utilis‚
                      que comme un 16450 (i.e. interdire l'activation de son
                      mode FIFO grace … l'option /PF de STARCOMM !).
       16550A/AF/AFN. C'est la premiŠre version fonctionnelle du 16550 ! Ses
                      buffers de 16 octets fonctionnent et son support de
                      256 Kb permet, sur PC, de t‚l‚communiquer jusqu'… 115 Kb.
       16C551 ....... Version CMOS du 16550AF.
       16C552 ....... Impl‚mente 2 16C551 dans le mˆme boitier ‚lectronique...
       82510 ........ C'est un 16450 munit de buffers de 4 octets. Il est
                      utilis‚ dans certains portables.
       puis.......... Il parait que certain(s) concurrent(s) de la firme INTEL
                      se sont attaqu‚s … la production de contr“leurs du type
                      16550AFN, bas‚s sur l'utilisation de 32 octets dans ses
                      buffers internes (ceci depuis mis-1990...). A suivre...

       En bilan, retenir essentiellement les 3 g‚n‚rations dans l'‚volution
     de ce contr“leur UART (Universal Async. Receiver_Transmiter):
       le 8250A ..... UART simple mais lent,
       le 16450 ..... UART simple mais rapide,
       le 16550AF ... UART rapide, bufferis‚ et fiable !


                                                                       19



                ANNEXE C:  Fichiers composant SERIAL MANAGER v2.0



        INFORME  DOC..........Informations g‚n‚rales sur le Package.
        REGISTER DOC..........Pour acheter SERIAL MANAGER en vous enregistrant,
                              rendre compte de vos appr‚ciations, ou rapporter
                              des bugs constat‚s.
        UPDATES  DOC..........Petit historique de SERIAL MANAGER.
        STARGUID DOC..........Guide de l'utilisateur pour SERIAL MANAGER v2.0
        STAR_REF DOC..........Documentation technique de r‚ference pour
                              programmer en utilisant le pilote STARCOMM.EXE


        STARCOMM.EXE..........Pilote s‚rie: c'est le noyau de SERIAL MANAGER !
        SETPORT  COM..........Utilitaire d‚velopp‚ (en C) afin d'offrir un
                              contr“le port par port sur le pilote install‚
                              en m‚moire vive (en mode BIOS ou DEVICE DRIVER).
        STARINTF PAS..........Interface pour utiliser les services du pilote
                              depuis le (c)Turbo-Pascal.
        STARINTF C  ..........Interface pour utiliser les services du pilote
                              depuis le (c)Turbo-C.


        TESTSTAR PAS..........D‚monstration d‚velopp‚e en Turbo PASCAL pour
                              utiliser STARCOMM en multi-communication.
                              N‚cessite les proc‚dures de STARINTF.PAS
        TESTSTAR EXE..........Ex‚cutable de cette d‚monstration !
        TERMINAL C  ..........Terminal TTY simple bas‚ sur l'utilisation de
                              STARCOMM charg‚ en DEVICE DRIVER: on y accŠde
                              au moyen du fichier logique "COMM:" pour
                              les entr‚es et sorties d'octets.
                              N‚cessite les proc‚dures de STARINTF.C
        TERMINAL COM..........Ex‚cutable de cette d‚monstration !


        REMOTE   EXE..........Application permettant d'exploiter un IBM-PC/AT
                              ‚loign‚ depuis l'ordinateur local. On pourrait
                              le nommer "‚mulateur de terminal IBM-PC/AT"...


        MODEM    DOC..........Doc. d'infos sur les proc‚dures d'interfa‡age
                              des modems contenues dans MODEM.PAS et MODEM.C.
        MODEM    PAS..........Proc‚dures d'interfa‡age des modems en PASCAL.
        MODEM    C  ..........Proc‚dures d'interfa‡age des modems (HAYES) en C.
        TESTMODP PAS..........Source de la d‚mo. d'utilisation de MODEM.PAS.
        TESTMODC C  ..........Source de la d‚mo. d'utilisation de MODEM.C.


        CODAGES  DOC..........Document pour les proc‚dures de transcodage
                              des fichiers CONVERT?.???
        CONVERTA ASM.........\Proc‚dures simples de transcodage permettant
        CONVERTP PAS..........>de transf‚rer des fichiers binaires malgrŠs
        CONVERTC C  ........./l'utilisation du protocole de contr“le de flux
                              logiciel "Xon/Xoff".