S E R I A L     M A N A G E R    v 2.0
              ------------------------------------------------------
                S.T.A.R.COMM     Serial Turbo Async. Resident COMMs
              ------------------------------------------------------
                                                         Le 24/10/94

              ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ(C)opyRight HETRU 1991-1994ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
                         13, chemin de la croix St Vincent
                           94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
                         Adresse CompuServe: 100414,1524



                       M A N U E L    DE    R E F E R E N C E



      Ce document expose aux programmeurs les moyens d'accŠs disponibles
    aux fonctions de communication offertes par le pilote STARCOMM (qu'il
    s'agisse de l'interruption 14h des fonctions de base, ou de l'interruption
    21h s'il est charg‚ … partir de CONFIG.SYS, i.e. en DEVICE DRIVER).

      Une description des fonctions et proc‚dures C et PASCAL associ‚es
    … ce pilote y est adjointe.


                                                                        i


                                SOMMAIRE


  I  - INTERFACE, pour les PROGRAMMEURS, A PARTIR DE l'INT 14h:

      1 - AccŠs directe au pilote:

        Fonctions BIOS normalis‚es:
          Fonction 00h: Initialisation BIOS............................  2
          Fonction 01h: Ecriture BIOS..................................  2
          Fonction 02h: Lecture BIOS...................................  2
          Fonction 03h: Contr“le d'‚tat BIOS...........................  3
          Fonction 04h: Initialisation BIOS ‚tendue (type PS/2)........  4
          Fonction 05h: Contr“le BIOS du registre de modem.............  5

        Fonctions d'initialisation:
          Fonction 06h: Version de STARCOMM............................  6
          Fonction 07h: Ouverture/fermeture/‚tat d'un port.............  6
          Fonction 08h: Changement de port actif.......................  6
          Fonction 09h: Contr“le des paramŠtres physiques de comm......  7
          Fonction 0Ah: Contr“le de l'autorisation d'accŠs aux ports...  8
          Fonction 0Bh: Initialisation du format de communication......  9
          Fonction 0Ch: Lecture du format de communication utilis‚..... 10
          Fonction 0Dh: Demande d'infos sur les buffers de comm........ 10
          Fonction 0Eh: Vidage des deux buffers d'un port s‚rie........ 10
          Fonction 0Fh: Vidage du buffer de r‚ception d'un port........ 10
          Fonction 10h: Vidage du buffer d'‚mission d'un port.......... 11
          Fonction 11h: D‚finition des time-out (r‚ception/‚mission)... 11
          Fonction 12h: Etat du processus de substitution ?............ 11
          Fonction 13h: Contr“le du processus de substitution.......... 12

        Entr‚es/sorties d'octets sur les lignes (via buffers):
          Fonction 14h: Lecture de N octets (avec attente)............. 13
          Fonction 15h: Ecriture de N octets (avec attente)............ 13
          Fonction 16h: Lecture d'1 octet (sans attente)............... 14
          Fonction 17h: Ecriture d'1 octet (sans attente).............. 14
          Fonction 18h: Lecture NON destructive d'1 octet.............. 14
          Fonction 19h: Ecriture d'1 octet dans le buffer de r‚ception. 15
          Fonction 1Ah: Ecriture d'une commande de contr“le............ 15

        Contr“les des entr‚es/sorties:
          Fonction 1Bh: Attente vidange du buffer d'‚mission........... 16
          Fonction 1Ch: Etat du buffer de r‚ception ?.................. 16
          Fonction 1Dh: Etat du buffer d'‚mission ?.................... 16
          Fonction 1Eh: Emission d'un BREAK............................ 17
          Fonction 1Fh: Lecture des nombres et types d'erreurs......... 18
          Fonction 20h: Ctrl des signaux d'‚tat du modem............... 19
          Fonction 21h: Etat des contr“les de flux mat‚riels ?......... 20
          Fonction 22h: Commande des ctrl de flux mat‚riels............ 20
          Fonction 23h: Etat du contr“le de flux Xon/Xoff.............. 20
          Fonction 24h: Commande du contr“le de flux Xon/Xoff.......... 21

        Commandes sp‚ciales du fonctionnement de STARCOMM:
          Fonction 25h: Lecture du drapeau de section critique......... 22
          Fonction 26h: Installation d'une fonction utilisateur........ 22
          Fonction 27h: D‚sactivation de la fonction utilisateur....... 23
          Fonction 28h: Installation du gestionnaire d'erreurs Int 14h. 23
          Fonction 29h: D‚sactivation du gestionnaire d'erreurs........ 23
          Fonction 2Ah: Contr“le du v‚rouillage de STARCOMM en RAM..... 24
          Fonction 2Bh: Nom d‚signant STARCOMM en DEVICE DRIVER ?...... 25
          Fonction 2Ch: Contr“le du port utilis‚ par le DEVICE DRV..... 25


                                                                       ii



      2 - D‚finition des proc‚dures d'interface au PASCAL et au C:

          - Variables globales......................................... 26
          - Proc‚dures/Fonctions disponibles........................... 28

      3 - Description des proc‚dures d'interface au PASCAL:

          Check_STARCOMM_Present....................................... 31
          Version...................................................... 31
          Open_Port.................................................... 31
          Close_Port................................................... 31
          Port_Opened.................................................. 31
          Interdit_Port................................................ 31
          Autorise_Port................................................ 31
          SLOW_Ems..................................................... 31
          FAST_Ems..................................................... 31
          Send_SLOW.................................................... 32
          Get_Ports_Adresses........................................... 32
          Infos_Uart................................................... 32
          Set_New_Uart................................................. 32
          Infos_Buffs.................................................. 32
          Init_Port.................................................... 32
          Init_status.................................................. 32
          Reset_Init_Status............................................ 32
          Flush_buffers................................................ 32
          Flush_InBuff................................................. 33
          Flush_OutBuff................................................ 33
          ResetCOM_and_TimMAX.......................................... 33
          Change_com_port.............................................. 33
          Attend_Buff_ems_vide......................................... 33
          CheckBufferIn................................................ 33
          CheckBufferOut............................................... 33
          ReadSerie.................................................... 33
          WriteSerie................................................... 34
          ReadCarSerie................................................. 34
          WriteCarSerie................................................ 34
          Peek_rcp..................................................... 34
          Poke_rcp..................................................... 34
          WriteCmde.................................................... 34
          Status_Trait_Erreurs......................................... 35
          Def_Trait_Erreurs............................................ 35
          Etat_du_Modem................................................ 35
          set_DTR...................................................... 35
          clear_DTR.................................................... 35
          set_RTS...................................................... 35
          clear_RTS.................................................... 35
          set_OUT1..................................................... 35
          clear_OUT1................................................... 35
          Send_break................................................... 35
          Errors_Report................................................ 36
          Port_Free.................................................... 36
          HandShake_Status............................................. 36
          HandShake_setup.............................................. 36
          XonoffShaking_Status......................................... 36
          XonoffShaking_setup.......................................... 36
          Set_routine.................................................. 36
          Unset_routine................................................ 36


                                                                      iii


          Set_err_routine.............................................. 37
          Unset_err_routine............................................ 37
          Verouille.................................................... 37
          Deverouille.................................................. 37
          GetPortName.................................................. 37
          GetPortDevice................................................ 37
          ResetPortDevice.............................................. 37

      4 - Description des proc‚dures d'interface au C:

          Check_STARCOMM_Present....................................... 38
          Version...................................................... 38
          Open_Port.................................................... 38
          Close_Port................................................... 38
          Port_Opened.................................................. 38
          Interdit_Port................................................ 38
          Autorise_Port................................................ 38
          SLOW_Ems..................................................... 39
          FAST_Ems..................................................... 39
          Send_SLOW.................................................... 39
          Get_Ports_Adresses........................................... 39
          Infos_Uart................................................... 39
          Set_New_Uart................................................. 39
          Infos_Buffs.................................................. 39
          Init_Port.................................................... 39
          Init_status.................................................. 40
          Reset_Init_Status............................................ 40
          Flush_buffers................................................ 40
          Flush_InBuff................................................. 40
          Flush_OutBuff................................................ 40
          ResetCOM_and_TimMAX.......................................... 40
          Change_com_port.............................................. 41
          Attend_Buff_ems_vide......................................... 41
          CheckBufferIn................................................ 41
          CheckBufferOut............................................... 41
          ReadSerie.................................................... 41
          WriteSerie................................................... 41
          ReadCarSerie................................................. 42
          WriteCarSerie................................................ 42
          Peek_rcp..................................................... 42
          Poke_rcp..................................................... 42
          WriteCmde.................................................... 42
          Status_Trait_Erreurs......................................... 42
          Def_Trait_Erreurs............................................ 42
          Etat_du_Modem................................................ 43
          set_DTR...................................................... 43
          clear_DTR.................................................... 43
          set_RTS...................................................... 43
          clear_RTS.................................................... 43
          set_OUT1..................................................... 43
          clear_OUT1................................................... 43
          Send_break................................................... 43
          Errors_Report................................................ 43
          Port_Free.................................................... 44
          HandShake_Status............................................. 44
          HandShake_setup.............................................. 44


                                                                       iv


          XonoffShaking_Status......................................... 44
          XonoffShaking_setup.......................................... 44
          Set_routine.................................................. 44
          Unset_routine................................................ 44
          Set_err_routine.............................................. 45
          Unset_err_routine............................................ 45
          Verouille.................................................... 45
          Deverouille.................................................. 45
          GetPortName.................................................. 45
          GetPortDevice................................................ 45
          ResetPortDevice.............................................. 45

      5 - Codes d'erreurs retourn‚s par STARCOMM.EXE................... 46


                                                                        v



  II - INTERFACE, pour les PROGRAMMEURS, A PARTIR DE l'INT 21h du DOS:

      1 - AccŠs directe au pilote:

          Fonction 3Dh: OPEN-DEVICE: ouverture du DEVICE............... 47
          Fonction 3Eh: CLOSE-DEVICE: fermeture du DEVICE.............. 47
          Fonction 3Fh: READ: lecture de N octets...................... 48
          Fonction 40h: WRITE: ‚criture de N octets.................... 49
          Fonction 44h: Check-INPUT: octets … lire ?................... 49
          Fonction 44h: Check-OUTPUT: place disponible ?............... 49
          Fonction 44h: IOCtrl-READ: Lecture paramŠtres de comm........ 49
          Fonction 44h: IOCtrl-WRITE: D‚finition des param. de comm.... 50

      2 - Proc‚dures d'interface pour TURBO-PASCAL et TURBO-C:

          - Variables globales......................................... 51
          - Proc‚dures/Fonctions disponibles........................... 51

      3 - Description des proc‚dures d'interface au PASCAL:

          Open_COMM.................................................... 52
          Close_COMM................................................... 52
          IOStream_READ................................................ 52
          IOStream_WRITE............................................... 53
          CheckCOMMIn.................................................. 53
          CheckCOMMOut................................................. 53
          ReadCOMM..................................................... 53
          WriteCOMM.................................................... 53

      4 - Description des proc‚dures d'interface au C:

          Open_COMM.................................................... 54
          Close_COMM................................................... 54
          IOStream_READ................................................ 54
          IOStream_WRITE............................................... 55
          CheckCOMMIn.................................................. 55
          CheckCOMMOut................................................. 55
          ReadCOMM..................................................... 55
          WriteCOMM.................................................... 55

      5 - Codes d'erreurs DOS retourn‚s................................ 56



  ANNEXE: Gestion des signaux de contr“le de flux...................... 57


                                                                        1



  I  - INTERFACE, pour les PROGRAMMEURS, A PARTIR DE l'INT 14h:
  ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
      L'interruption de services nø14h pr‚serve les registres DS, ES, DI, SI,
    BX, CX, DX, et BP (ainsi que, bien s–r, CS:IP, SS:SP et le registre des
    indicateurs Flags, le Carry-Flags (CF) mis … part...). Les seuls registres
    modifi‚s sont ceux sp‚cifi‚s dans le paragraphe "Sortie" de chaque
    fonction. Notez que AX est toujours modifi‚.

      En cas d'erreur, le Carry Flag est activ‚ et AH donne le code d'erreur.
    En cas d'absence d'erreur, le Carry Flag est effac‚ (CF=0) et AH=0.
      Notez qu'en cas d'erreur 5 (AH=5 => port sp‚cifi‚ rep‚r‚ comme inexistant
    par STARCOMM), les informations des registres autres que AH (en retour
    de fonction) sont sans aucune signification !

      Cette nouvelle interruption 14h de services est RE-ENTRANTE.


      1 - AccŠs directe au pilote:
      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
      Utilisez "INT 14h" en assembleur, en vous reportant au manuel de
    r‚f‚rence que constitue le pr‚sent paragraphe...
      Les fonctions standards nø0 … 3 de l'interruption nø14h du BIOS
    restent disponibles, mˆme aprŠs le chargement de STARCOMM.
      Pour tout langage ‚volu‚, r‚f‚rez-vous au Manuel de r‚f‚rence fourni
    avec votre compilateur afin de trouver comment acc‚der directement aux
    registres CPU et comment activer une interruption logicielle pr‚cise
    (l'IT num‚ro 14h en l'occurrence...). Pour les langages PASCAL et C
    de BorLand, utilisez les proc‚dures d'interfaces fournies dans les
    fichiers STARINTF.PAS et STARINTF.C (Cf. paragraphe suivant...).


                                                                        2



        Fonction 00h: Cette fonction de l'interruption 14h du BIOS est filtr‚e
                par notre routine, puis est redirig‚e sur notre traitement;
                ceci afin d'assurer une bonne initialisation des ports s‚ries
                COM1: … COM4:, qui soit int‚gr‚e par le pilote install‚...

                Entr‚e:         AH = 00h
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                                AL = Octet de configuration:
                                   b1-b0 Longueur du mot
                                     00: 5 bits
                                     01: 6 bits
                                     10: 7 bits
                                     11: 8 bits
                                   b2    Nombre de bits d'arrˆt
                                     0: 1   bit d'arrˆt.
                                     1: 1,5 bit d'arrˆt pour 5 bits de donn‚e,
                                        2 bits d'arrˆt dans les autres cas.
                                   b4-b3 Parit‚
                                     00 ou 10: Sans parit‚
                                     01: Parit‚ impaire
                                     11: Parit‚ paire
                                   b7-b6-b5 Vitesse
                                     000: 110 bit/s   ³   100: 1200 bit/s
                                     001: 150 bit/s   ³   101: 2400 bit/s
                                     010: 300 bit/s   ³   110: 4800 bit/s
                                     011: 600 bit/s   ³   111: 9600 bit/s
                Sortie:         AX = Etats des signaux de ctrl de ligne (AH)
                                     et de modem (AL), dans le mˆme ordre que
                                     le compte-rendu du BIOS.
                                     (AX=0 si le port est inexistant...).

        Fonctions 01h … 03h: Lorsque le port point‚ par DX est reconnu mais
                non ouvert, la main est donn‚e … l'ancienne fonction du BIOS.
                Sinon, les r‚actions de ces 3 fonctions sont les suivantes:
                    Fonction 01h =      Entr‚e:   AH = 01h
                                                  AL = <octet … ‚mettre>
                                                  DX = <Nø du port>
                                        Sortie:   AX = <Status du port>
                                                  (Cf. Fonction 03h)
                               Cette fonction r‚agit fonctionnellement comme
                             la fonction nø 15h.
                    Fonction 02h =      Entr‚e:   AH = 02h
                                                  DX = <Nø du port>
                                        Sortie:   AL = <octet re‡u>
                                                  AH = <Status de la ligne>
                                                  (Cf. Fonction 03h)
                               Cette fonction r‚agit fonctionnellement comme
                             la fonction nø 14h.


                                                                        3



                    Fonction 03h =      Entr‚e:   AH = 03h
                                                  DX = <Nø du port>
                                        Sortie:   AX = <Status du port>
                               L'appel … cette fonction (ainsi qu'aux fonctions
                             01h et 02h) provoque une remise … 0 de tous les
                             les drapeaux d'erreurs survenues en communication.
                               Les bits du mot d'‚tat rendu dans AX ont la
                             signification suivante: (si positionn‚s … 1)
                                 AH = Etat de la ligne
                                      Bit 0 = donn‚e(s) … re‡evoir disponibles
                                              dans le buffer de r‚ception
                                      Bit 1 = ‚crasement(s) survenu(s) en
                                              r‚ception
                                      Bit 2 = Erreur(s) de parit‚ en r‚ception
                                      Bit 3 = Err. sur bit d'arrˆt en r‚ception
                                      Bit 4 = R‚ception(s) de BREAK INTERRUPT
                                      Bit 5 = Place disponible dans buff. ems
                                      Bit 6 = Le buffer d'‚mission est vide
                                      Bit 7 = Erreur de "time-out" (en lecture
                                              ou en ‚criture selon que AH=1 ou
                                              2 … l'appel !). Dans ce cas d'er-
                                              reur, tous les autres bits sont …
                                              0 et n'ont pas de signification
                                              (bits de AL y compris).
                                 AL = Etat du modem
                                      Bit 0 = delta CTS
                                      Bit 1 = delta DSR
                                      Bit 2 = delta RI
                                      Bit 3 = delta DCD
                                    Pour les bits 0 … 4, la condition … 1 si-
                                    gnifie: "est survenue au moins 1 fois de-
                                    puis le dernier appel … la fonction".
                                      Bit 4 = ‚tat du signal CTS
                                      Bit 5 = ‚tat du signal DSR
                                      Bit 6 = ‚tat du signal RI
                                      Bit 7 = ‚tat du signal DCD


                                                                        4



        Fonction 04h: Cette fonction de l'interruption 14h du BIOS est filtr‚e
                par notre routine, puis est redirig‚e sur notre traitement;
                ceci afin d'assurer une bonne initialisation des ports s‚ries
                COM1: … COM4:, qui soit int‚gr‚e par le pilote install‚...
                Notez que cette fonction 04h n'existe que sur les PS/2.

                Entr‚e:         AH = 04h
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                                AL = Etat permanent du signal BREAK.
                                     0: Hors service (valeur stable = 0)
                                     1: En service (valeur stable = 1)
                                CL = Vitesse de transmission des bits.
                                   b0 … b3 uniquement. Annuler b4 … b7.
                                   (i.e. CL = 0 … 12 pour 110 bits/s …
                                   115200 bits/s...).
                                    0000 pour 110 bits/s ³ 1000 pour 19200
                                    0001  "   150   "    ³ 1001 pour 28800
                                    0010  "   300   "    ³ 1010 pour 38400
                                    0011  "   600   "    ³ 1011 pour 57600
                                    0100  "  1200   "    ³ 1100 pour 115200
                                    0101  "  2400   "    ³ 1101 NIL (=> 9600)
                                    0110  "  4800   "    ³ 1110  "      "
                                    0111  "  9600   "    ³ 1111  "      "
                                CH = Longueur du mot
                                     00: 5 bits
                                     01: 6 bits
                                     10: 7 bits
                                     11: 8 bits
                                BL = Nombre de bits d'arrˆt
                                     0: 1   bit d'arrˆt.
                                     1: 1,5 bit d'arrˆt pour 5 bits de donn‚e,
                                        2 bits d'arrˆt dans les autres cas.
                                BH = Parit‚
                                    000: Sans parit‚
                                    001: Parit‚ impaire
                                    010: Parit‚ paire
                                    011: Parit‚ travail (=indicateur impair)
                                    100: Parit‚ repos (=indicateur pair)
                Sortie:         AX = Etats des signaux de ctrl de ligne (AH)
                                     et de modem (AL), dans le mˆme ordre que
                                     le compte-rendu du BIOS.
                                     (AX=0 si le port est inexistant...).


                                                                        5

        Fonction 05h: AccŠs directe au registre de contr“le du modem. Cette
                fonction n'est disponible que sur les PS/2. Le signal
                OUT2 est prot‚g‚ par notre fonction pour le bien de
                l'interruption mat‚rielle du pilote install‚...

                Entr‚e:         AH = 05h
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                                AL = <code de sous-fonction>
                                   0: Demande l'‚tat des signaux de modem.
                                   1: Positionne les signaux indiqu‚s par BL.
                                BL = Octet … placer dans le registre de
                                   de contr“le de modem (si AL=1).
                                   bit 0: signal DTR.
                                   bit 1: signal RTS.
                                   bit 2: sortie OUT1.
                                   bit 3: sortie OUT2: C'est filtr‚ !...
                                   bit 4: contr“le du mode "loop-back".
                Sortie:       Si appel avec AL=1:
                                AH = Valeurs des signaux d'‚tat de ligne.
                                AL = Valeurs des signaux d'‚tat du modem.
                              Si appel avec AL=0:
                                BL = Etat des signaux de contr“le de modem.

        Fonction 06h: Demande le num‚ro de version du pilote charg‚ en RAM.

                Entr‚e:         AH = 06h
                                (DX = Nø port non n‚cessaire !)
                Sortie:         AH = 0
                                AL = <le code majeur>
                                DI = <les 2 codes mineurs>
                                Ces codes sont rendus en ASCII.

        Fonction 07h: Contr“le de l'activit‚ du port sp‚cifi‚. Positionne
                les signaux de contr“le du modem en accord avec l'activit‚
                d‚finie pour le port.
                Remet … 0 les t‚moins d'erreurs lors de l'ouverture effective
                du port, et adapte l'‚tat des signaux DTR et OUT2 … l'‚tat
                du port.
                Permet de d‚finir le mode d'‚mission … activer: lent (sous
                interruption d'horloge) ou rapide (sous contr“le de l'UART).

                Entr‚e:         AH = 07h
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                                AL = <code de sous-fonction>
                                   0: Activation du port. Les signaux
                                      DTR et OUT2 sont mis … 1, et les
                                      t‚moins d'erreurs sont mis … 0 lorsque
                                      l'activation du port est r‚alis‚e
                                      (Erreur=0 en retour...).
                                   1: D‚sactive le port, s'il ne lui reste
                                      aucun octet … ‚mettre.
                                      Tous les signaux modem sont mis … 0
                                      lorsque la d‚sactivation est possible.
                                   2: Le port est-il ouvert ?
                                   3: Initialiser le port d‚sign‚ avec le mode
                                      d'‚mission … flux r‚duit. Le port reste
                                      dans son ‚tat actuel (ouvert ou ferm‚).
                                   4: Initialiser le port d‚sign‚ avec le mode
                                      d'‚mission … flux ‚lev‚. Le port reste
                                      dans son ‚tat actuel (ouvert ou ferm‚).
                                   5: Le mode d'‚mission lent est-il actif ?


                                                                        6

                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                      AL donne alors l'‚tat du port (pour
                                      la sous-fonction 2 uniquement):
                                        0: pilote inactif, signaux … 0;
                                        1: pilote actif, DTR et OUT2 … 1.
                                      OU: AL donne le mode d'‚mission actif
                                      (pour la sous-fonction 5 uniquement):
                                        0: ‚mission … flux rapide,
                                        1: ‚mission … flux lent.
                                   1: Nø d'une sous-fonction inconnue.
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.
                                   7: Il reste des octets … ‚mettre dans le
                                      buffer d'‚mission du port. La fermeture
                                      du port est donc report‚e ! (Ce code ne
                                      peut ˆtre re‡u que suite … un appel avec
                                      AL=1...).
                                   8: R‚-activation du port non effectu‚e: ce
                                      port est d‚j… actif !
                                      (Code ne pouvant survenir qu'en retour
                                      d'un appel avec AL=0...).
                                   9: Ouverture impossible: plus de buffers
                                      disponibles ! (si AL=0 … l'appel !).
                                  10: Impossibilit‚ de retrouver le buffer al-
                                      lou‚ au port … fermer. Le port est ferm‚
                                      physiquement, mais un couple de buffer(s)
                                      est d‚sormais perdu pour toute utilisa-
                                      tion ult‚rieure ! (Cette erreur est
                                      normalement impossible sauf erreur
                                      grave de votre m‚moire centrale).

        Fonction 08h: Activation d'un nouveau port (entre COM1: et COM4:).
                Tous les ports reconnus sont ferm‚s, sauf celui sp‚cifi‚
                qui est ouvert et r‚activ‚.
                Remet … 0 les t‚moins d'erreurs lorsque le nouveau port
                s'est r‚v‚l‚ accessible (...et a donc ‚t‚ ouvert … la place
                de l'ancien - ou des anciens !).

                Entr‚e:         AH = 08h
                                DX = <Nø du port … activer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   5: Port demand‚ non trouv‚ (i.e. "rep‚r‚
                                      inexistant") sur l'ordinateur utilis‚,
                                      et pour la session actuelle (Cf. option
                                      /G du pilote...).
                                   9: Ouverture impossible: plus de buffers
                                      disponibles !
                                  10: Impossibilit‚ de retrouver le buffer
                                      allou‚ … l'un des ports ouverts avant
                                      l'appel … la pr‚sente fonction 08h !
                                      Le port sp‚cifi‚ … activer n'est pas
                                      ouvert: fonction interrompue.
                                AL = 0


                                                                        7



        Fonction 09h: Acquisition des informations sur le mat‚riel disponible
                et l'exploitation qui en est faite, OU d‚finition de nouveaux
                paramŠtres mat‚riels (pour un port sp‚cifi‚).
                Pour la d‚finition de nouveaux paramŠtres, il faut retenir
                que le traitement est annul‚ si l'adresse sp‚cifi‚e se
                r‚vŠle incorrecte (pas d'UART trouv‚). Dans ce cas, il n'y
                aura eu aucune modification dans l'initialisation du port
                concern‚. Par contre, une fois l'adresse valid‚e, le reste
                de la fonction s'ex‚cutera jusqu'au bout. Si l'IRQ indiqu‚e
                n'est pas admissible (nø diff‚rent de 2,3,4,5,7; OU IRQ2 deman-
                d‚e sur un AT, ou IRQ5 demand‚e sur un XT; OU vecteurs
                correspondants trouv‚s d‚rout‚s par une application ex‚cut‚e
                aprŠs STARCOMM d'o— conflit d'IRQ...), elle sera ignor‚e, et
                l'ancienne IRQ restera utilis‚e. Enfin, le nombre d'octets …
                exploiter sur un ‚ventuel FIFO doit ˆtre compris entre 2
                et 15. S'il d‚passe 15, il est ramen‚ … 15. S'il vaut 1,
                il est ramen‚ … 2. Une valeur de 0 interdit d'exploiter un
                FIFO, mˆme s'il est disponible … l'adresse d‚sign‚e.
                  Tout port de STARCOMM peut ˆtre re-d‚fini par cette fonction
                (mˆme s'il est consid‚r‚ comme inexistant du fait des
                v‚rifications faites … l'installation OU du fait d'option(s)
                "/G..."). Si l'adresse fournie est correcte et si les IRQ
                ancienne/nouvelle ne sont pas d‚rout‚es par un autre
                programme charg‚ aprŠs STARCOMM, le port devient existant
                mˆme s'il ‚tait d‚fini inexistant avant, car il est
                d‚sormais devenu utilisable (adresse et interruption sont
                bonnes et bien initialis‚es...).
                  ATTENTION:il est INTERDIT de modifier un port qui est OUVERT!

                Entr‚e:         AH = 09h
                                AL = <Code de sous-fonction>
                                   0: Information sur les paramŠtres utilis‚s.
                                   1: D‚finition de nouveaux paramŠtres.
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                                Pour la sous-fonction 1 (AL=1), il faut en
                              outre renseigner les registres suivants:
                                BX = <Nouvelle adresse de base du contr“leur>,
                                CH = <IRQ retenue pour ce port>
                                  !! Valeurs possibles = 2 … 5, ou 7.
                                  !! ATTENTION: il n'y a pas de v‚rification
                                  !! du type du PC int‚gr‚ … cette fonction
                                  !! pour ‚viter une affectation douteuse
                                  !! (contrairement au processus d'installation
                                  !! du pilote...) !
                                CL = <Activit‚ du buffer FIFO>,
                                   0: utilisation du FIFO non autoris‚e.
                                  >1: FIFO autoris‚ si pr‚sent.
                                      CL doit donner le nombre d'octets que le
                                      pilote aura le droit d'utiliser dans ce
                                      buffer int‚gr‚ … l'UART.


                                                                        8


                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   1: Nø de sous-fonction inconnue.
                                   5: Le port est inexistant.
                                et, en retour d'un appel avec AL=1 uniquement:
                                  11: Le port est ouvert (le port DOIT ˆtre
                                      pour pouvoir en modifier les paramŠtres
                                      physiques).
                                  12: L'adresse sp‚cifi‚e se r‚vŠle incorrecte.
                                Les registres suivants n'ont de signification
                              que si AL=0 … l'appel, ET si AH=0 OU 5 au retour:
                                AL = <Type d'UART>
                                   1: 8250, 16450 ou compatibles,
                                   2: 16550 avec buffer FIFO int‚gr‚.
                                BX = <Adresse de base du contr“leur>,
                                CH = <IRQ retenue pour ce port>,
                                CL = <Activit‚ du buffer FIFO>,
                                   0: FIFO inexistant (UART non 16550), ou
                                      FIFO inactiv‚,
                                   Sinon: FIFO pr‚sent, actif et exploit‚.
                                      CL contient le nombre d'octets que le
                                      pilote a le droit d'utiliser dans ce
                                      buffer int‚gr‚ … l'UART.

        Fonction 0Ah: Contr“le de l'autorisation des accŠs aux ports COM1:
                … COM4:. Ceci permet aux applications de r‚gler dynamiquement
                (et par elles-mˆme) les problŠmes de conflits d'IRQ communes
                sur les mat‚riels qui ne supportent pas cette configuration.
                C'est aussi le moyen de contr“ler dynamiquement l'affectation
                de port(s) s‚rie … d'autres pilotes sp‚cifiques...
                ATTENTION: si l'IRQ associ‚e au port … traiter a ‚t‚ d‚tourn‚e,
                cette fonction refuse le traitement et retourne une erreur 5
                (ceci est n‚cessaire pour prot‚ger le chainage des inter-
                ruptions dans la machine) !

                Entr‚e:         AH = 0Ah
                                AL = <Code de sous-fonction>
                                   0: Interdit l'accŠs au port sp‚cifi‚.
                                      (ferme ce port, restitue ses inits, et
                                      d‚sactive son ‚ventuelle 'user_it'...).
                                   1: Autorise l'accŠs au port sp‚cifi‚.
                                      ATTENTION: La fonction 09h, sous-fonction
                                      1, peut aussi rentre accessible un port
                                      initialement interdit !).
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   1: Nø de sous-fonction inconnue.
                                   5: Le port est inexistant: l'accŠs au port
                                      reste interdit (sous-fonction 1 uni-
                                      quement...).
                                      OU
                                      l'IRQ associ‚e au port est d‚tourn‚e;
                                      la fonction ne peut ˆtre ex‚cut‚e sans
                                      danger (pour les 2 sous-fonctions) !
                                  10: Impossibilit‚ de retrouver le buffer al-
                                      lou‚ au port … fermer. Le port est ferm‚
                                      mais son accŠs reste autoris‚. Un buffer
                                      est perdu (sous-fonction 0) !


                                                                        9



        Fonction 0Bh: Initialise format et vitesse de communication. Quelles
                sont les tailles des buffers de r‚ception et d'‚mission ?
                !! ATTENTION: N'utiliser 115200 bds que sur un ordinateur de
                !! type IBM-AT, la routine de r‚ception sous interruption
                !! mat‚rielle n'‚tant pas assez rapidement ex‚cut‚e sur les
                !! IBM de type PC ou XT trop "lents". Il vaut mieux, de plus,
                !! disposer d'un UART-16450 (ou 16550) … plus de 9600 Bds !...

                Entr‚e:         AH = 0Bh
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                                BH = Vitesse de transmission des bits.
                                   b0 … b3 uniquement. Annuler b4 … b7.
                                   (i.e. BH = 0 … 12 pour 110 bits/s …
                                   115200 bits/s...).
                                    0000 pour 110 bits/s ³ 1000 pour 19200
                                    0001  "   150   "    ³ 1001 pour 28800
                                    0010  "   300   "    ³ 1010 pour 38400
                                    0011  "   600   "    ³ 1011 pour 57600
                                    0100  "  1200   "    ³ 1100 pour 115200
                                    0101  "  2400   "    ³ 1101 NIL (=> 9600)
                                    0110  "  4800   "    ³ 1110  "      "
                                    0111  "  9600   "    ³ 1111  "      "
                                BL = Nombre de bits de donn‚es, parit‚,
                                     nombre de bits d'arrˆt.
                                   b0 … b6 uniquement. Annuler b7.
                                   b1-b0 Longueur du mot
                                     00: 5 bits
                                     01: 6 bits
                                     10: 7 bits
                                     11: 8 bits
                                   b2    Nombre de bits d'arrˆt
                                     0: 1   bit d'arrˆt.
                                     1: 1,5 bit d'arrˆt pour 5 bits de donn‚e,
                                        2 bits d'arrˆt dans les autres cas.
                                   b5-b3 Parit‚
                                     xx0: Sans parit‚
                                     001: Parit‚ impaire
                                     011: Parit‚ paire
                                     101: Parit‚ travail (=indicateur impair)
                                     111: Parit‚ repos (=indicateur pair)
                                   b6    Etat du signal BREAK
                                     0: Hors service (valeur stable = 0)
                                     1: En service (valeur stable = 1)
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.
                                   6: Vitesse non valide. Init. r‚alis‚e …
                                      9600 bit/s par d‚faut.
                                AL = 0
                                BX = <Taille du buff. de r‚ception (en octets)>
                                CX = <Taille du buffer d'‚mission (en octets)>


                                                                       10



        Fonction 0Ch: Lecture du format de communication utilis‚ par le port
                sp‚cifi‚.
                !! ATTENTION: Bien s'assurer que l'on fournit une chaŒne
                !! destination de 3 octets (au moins...) afin d'‚viter
                !! un ‚crasement, en m‚moire, d'autres donn‚es ou
                !! (PIRE !) de code ex‚cutable...

                Entr‚e:         AH = 0Ch
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                                ES:DI = Seg:Off de la chaŒne de 3 octets
                                        dans laquelle ranger les indica-
                                        -teurs d'‚tat du modem.
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.
                                Si AH=0 uniquement:
                                octet nø1:   Voie s‚rie concern‚e (rappel),
                                octet nø2+3: Format de la communication, dans
                                      le mˆme codage que celui utilis‚ par
                                      la fonction d'initialisation nø9...
                                             octet 2 = vitesse utilis‚e,
                                             octet 3 = structure utilis‚e

        Fonction 0Dh: Acquisition des informations utiles concernant les
                buffers utilis‚s par STARCOMM: leurs tailles, le nombre
                de buffers disponibles, et le nombre d‚j… utilis‚s.

                Entr‚e:         AH = 0Dh
                Sortie:         AH = 0
                                BX = <Taille (octets) des buffers de r‚ception>
                                CX = <Taille (octets) des buffers d'‚mission>
                                DH = <Nb. de couple(s) de buffers utilis‚(s)>
                                DL = <Nb. de couple(s) de buffers dispo(s)>

        Fonction 0Eh: Vide les buffers d'‚mission et de r‚ception et remet … 0
                les t‚moins d'erreurs survenues.

                Entr‚e:         AH = 0Eh
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.

        Fonction 0Fh: R‚-initialise la r‚ception et vide son buffer.

                Entr‚e:         AH = 0Fh
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.


                                                                       11



        Fonction 10h: R‚-initialise l'‚mission et vide son buffer.

                Entr‚e:         AH = 10h
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.

        Fonction 11h: Permet de fixer les laps de temps au bout desquels
                le pilote doit g‚n‚rer une erreur de time-out en lecture
                ou en ‚criture, suite … une entr‚e (ou une sortie) qui
                reste infructueuse. Au retour de cette fonction, les valeurs
                pr‚c‚dantes utilis‚es comme d‚lais limites avant les time-out
                sont retourn‚es.
                  Notez qu'il y a r‚initialisation du port s‚rie (format/
                vitesse), vidage des 2 buffers de communication et remise …
                0 des t‚moins comptabilisant les erreurs survenues.

                Entr‚e:         AH = 11h
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                                BH = <dur‚e limite de lecture>
                                   Cette valeur doit ˆtre comprise 1 et 255
                                   demi-seconde(s). La valeur 0 permet de ne
                                   pas modifier la valeur courante utilis‚e
                                   par le pilote (utile si l'on ne veut que
                                   demander les valeurs courantes !).
                                BL = <dur‚e limite d'‚criture>
                                   Mˆmes commentaires que ci-dessus.
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.
                                BH = <Ancienne dur‚e limite de lecture>
                                   Cette valeur, comme ci-dessus, est comprise
                                   entre 1 et 255 demi-seconde(s).
                                BL = <Ancienne dur‚e limite d'‚criture>
                                   Mˆmes commentaires que ci-dessus.

        Fonction 12h: Demande au pilote le mode de substitution qui est
                utilis‚, et le code de remplacement utilis‚ pour le mode
                Smode1 (voir "Fonction 13h" pour plus d'explications).

                Entr‚e:         AH = 12h
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.
                                AL = {Smode0, Smode1, ou Smode2}
                                BL = <Code de remplacement>


                                                                       12



        Fonction 13h: Commande l'‚tat d'activit‚ du processus de substitution
                des octets d‚fectueux en r‚ception. Ce processus est inactif
                par d‚faut. Il permet de forcer le rep‚rage d'octets douteux
                … la r‚ception (erreur de parit‚ ou sur le bit d'arrˆt) mˆme
                lorsqu'ils sont stock‚s dans le buffer de r‚ception. En effet:
                en cas d'erreur(s), l'UART pr‚vient d'abord le CPU de
                l'existance de l'erreur. Il g‚nŠre ensuite une seconde inter-
                -ruption (pour le MEME octet) qui demande au CPU de lire
                quand mˆme l'octet re‡u, tel qu'il a put ˆtre d‚cod‚, malgrŠs
                l'erreur relev‚e. Le processus de r‚ception peut alors soit
                stocker cet octet dans son buffer en oubliant l'erreur qui
                y est associ‚e (Smode0); soit le remplacer par un code sp‚ci-
                -fique en accord commun avec vos souhaits (Smode1), soit
                volontairement perdre cet octet aprŠs avoir incr‚ment‚ le
                compteur du nombre d'octets perdus en r‚ception (Smode2: il
                s'agit ici du compteur normalement utilis‚ pour d‚nombrer
                les octets perdus en r‚ception du fait de manque de place dans
                le buffer de r‚ception...). C'est la pr‚sente fonction de
                service qui permet de fixer quel mode traitement des erreurs
                doit ˆtre appliqu‚ par le pilote r‚sident.

                Entr‚e:         AH = 13h
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                                AL = <Mode de fonctionnement>
                                   0: Mode Smode0.
                                   1: Mode Smode1.
                                   2: Mode Smode2.
                                BL = <Code de remplacement>
                                   C'est le code de substitution utilis‚ dans
                                   le mode Smode1 uniquement.
                                Le code dans BL est obligatoire si AL=Smode1,
                                mais inutile sinon.
                Sortie:         AH = <Code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur,
                                   1: Mode de fonctionnement inconnu !
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.
                                AL = <Mode de fonctionnement actif>
                                   0: Mode Smode0.
                                   1: Mode Smode1.
                                   2: Mode Smode2.


                                                                       13

        Fonction 14h: Lit des donn‚es depuis le buffer de r‚ception.
                Si on demande … lire plus de donn‚es qu'il n'y en a de re‡u,
                cette fonction attend que d'autres donn‚es arrivent avant
                de rendre la main au processus appelant.
                (Lecture bloquante jusqu'… r‚ception d'un break-interrupt, ou
                atteinte du time-out, ou achŠvement de la requˆte...).

                Entr‚e:         AH = 17h
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                                CX = Nombre d'octets attendus.
                                ES:DI = Seg:Off du premier octet de la
                                        chaine dans laquelle ranger les
                                        <AL> octets attendus.
                                !! ATTENTION: Pr‚voir un espace d'accueil
                                !! suffisant !...
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   2: Interruption de la requˆte par
                                      r‚ception d'un break-interrupt.
                                   3: Vous avez demand‚ de lire AUCUN
                                      octet ! ? ...
                                   4: Time-out en attente de lecture.
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.
                                CX = Nombre d'octets effectivement lus.

        Fonction 15h: Ecrit des donn‚es … ‚mettre dans le buffer d'‚mission.
                Si on cherche … ‚crire plus de donn‚es qu'il ne reste de
                place dans le buffer d'‚mission, cette fonction attend
                de pouvoir terminer son action avant de rendre la main au
                processus appelant.
                (Ecriture bloquante, au time-out prŠs...).

                Entr‚e:         AH = 18h
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                                CX = Nombre d'octets … ‚mettre.
                                ES:DI = Seg:Off de la chaŒne d'octets
                                        … ‚crire.
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   3: Vous avez demand‚ d'‚crire AUCUN
                                      octet ! ? ...
                                   4: Time-out en attente d'‚criture:
                                      !! Trop de TIME-OUT cons‚cutifs peuvent
                                      !! r‚sulter de 2 erreurs diff‚rentes:
                                      !!  - la communication avec le p‚riph‚ri-
                                      !!    -que utilis‚ est bloqu‚e, OU(/et)
                                      !!  - un autre programme a interf‚r‚
                                      !!    en local avec notre pilote,
                                      !!    en lui inhibant ses interruptions
                                      !!    mat‚rielles, ou en modifiant la
                                      !!    programmation de l'UART.
                                      !! Il est recommand‚, pour ce dernier
                                      !! cas, de r‚initialiser le port utilis‚.
                                      !! Cela r‚activera la communication
                                      !! lorsque l'erreur provient de
                                      !! l'ordinateur.
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.
                                CX = Nombre d'octets effectivement ‚crits.


                                                                       14



        Fonction 16h: Lecture, sans attente, d'un octet depuis le buffer de
                r‚ception. Se termine imm‚diatement, sans utilisation du
                time-out, que la lecture puisse avoir lieu ou non !

                Entr‚e:         AH = 19h
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   3: Aucun octet n'est disponible, OU
                                      le port d‚sign‚ est ferm‚ !
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.
                                AL = <octet lu> si AH=0, AL=0 sinon.

        Fonction 17h: Ecriture, sans attente, d'un octet dans le buffer d'‚mis-
                sion. Se termine imm‚diatement, sans utilisation du time-out,
                que l'‚criture puisse avoir lieu ou non !

                Entr‚e:         AH = 1Ah
                                AL = <octet … ‚crire>
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   3: Plus de place dans le buffer, OU
                                      le port d‚sign‚ est ferm‚ !
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.

        Fonction 18h: Lecture non destructive d'un octet dans le buffer de
                r‚ception.

                Entr‚e:         AH = 1Bh
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   3: Aucun octet disponible, OU
                                      le port d‚sign‚ est ferm‚ !
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.
                                AL = <octet lu> si AH=0, AL=0 sinon.


                                                                       15



        Fonction 19h: Ecriture, sans attente, d'un octet dans le buffer de
                r‚ception. Cette fonction permet ainsi de simuler la r‚ception
                d'un octet... Elle se comporte exactement comme l'interruption
                mat‚rielle de r‚ception vis-…-vis des contr“les de flux mat‚-
                riels et logiciels, lorsqu'ils sont actifs: ‚mission de 'Xoff'
                lorsque le buffer devient trop plein et que Xon/Xoff est sup-
                pos‚ compris du processus distant, mise … jour de CTS et DTR
                selon le mˆme critŠre, reconnaissance des codes Xon et Xoff
                re‡us si le protocole logiciel est localement activ‚, et mise
                … jour des variables de comptabilisation d'erreurs et d'octets
                perdus si n‚cessaire.
                  Cette fonction permet donc aussi bien d'ouvrir un simple
                accŠs de type producteur au buffer de r‚ception, que de
                simuler (par logiciel uniquement) un bouchon de test de
                transmission !

                Entr‚e:         AH = 1Ch
                                AL = <octet … ‚crire>
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   3: Plus de place dans le buffer, OU
                                      le port d‚sign‚ est ferm‚ !
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.

        Fonction 1Ah: Ecrit une trame directement sur le port s‚rie
                utilis‚, sans tenir compte des signaux de contr“le du flux,
                et en d‚sactivant momentan‚ment les ‚missions des codes
                bufferis‚s par la fonction 'normale' d'‚mission. Un d‚lai fix‚
                … 3 "thicks" d'horloge est respect‚ avant chaque octet envoy‚.
                DTR est mis … FALSE pour la dur‚e de cette ‚mission, sauf si
                BH vaut FALSE (i.e. 0): BH="Utiliser DTR pour sp‚cifier l'‚mis-
                -sion d'une commande pour le modem ?". Si vous d‚sactivez ainsi
                le contr“le de DTR, il faudra envoyer le pr‚fixe de commande
                associ‚ au modem utilis‚ ( "+++" pour un modem HAYES-compatible
                par d‚faut...).
                L'utilit‚ principale de cette fonction est de permettre
                l'accŠs … un modem (ou … tout autre p‚riph‚rique intelligent)
                pour lui envoyer des commandes sp‚cifiques faites d'un bloc.
                Cette ‚criture est donc prioritaire et bloquante.

                Entr‚e:         AH = 1Dh
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                                AL = Nombre d'octets … ‚mettre.
                                BH = Utilisation de DTR comme sp‚cif. de cmde ?
                                   0 (FALSE): NON
                                   1 (TRUE):  OUI
                                ES:DI = Seg:Off du premier octet de la
                                        chaŒne d'octets … envoyer.
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   3: Aucun octet donn‚ … ‚mettre !...
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.
                                AL = 0


                                                                       16


        Fonction 1Bh: Boucle d'attente jusqu'… ce que le buffer d'‚mission
                soit vide. Cette attente ne durera pas plus du nombre de
                demi-secondes sp‚cifi‚es … l'appel de la fonction. La
                r‚action … d‚cider est alors du ressort du programme appelant !
                Cette fonction d'attente se termine imm‚diatement si le port
                s‚rie d‚sign‚ est trouv‚ ferm‚ … l'appel de la fonction...

                Entr‚e:         AH = 14h
                                AL = <Dur‚e d'attente maxi.>
                                   (en nombre de 1/2-secondes !)
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Buffer d'‚mission vide (pas d'erreur...),
                                   4: Time-out: la dur‚e limite d'attente est
                                      ‚coul‚e alors que le buffer n'est
                                      toujours pas vide.
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.
                                      (retour imm‚diat)

        Fonction 1Ch: Le buffer de r‚ception est-il vide ?
                Combien y-a-t'il d'octets … lire dans ce buffer ?

                Entr‚e:         AH = 15h
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur,
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.
                                AL = 0 pour buffer NON vide ,1 pour buff. vide.
                                CX = Nombre d'octets … lire.

        Fonction 1Dh: Le buffer d'‚mission est-il plein ?
                Combien reste-t'il d'octets de libres dans ce buffer ?

                Entr‚e:         AH = 16h
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur,
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.
                                AL = 0 pour buffer NON plein,1 pour buff plein.
                                CX = Nombre d'octets libres.


                                                                       17



        Fonction 1Eh: Emission d'un signal de break-interrupt via le port
                s‚rie utilis‚ par d‚faut (exactement: mise … 1 du signal BREAK
                durant quelques milli-secondes, puis restitution de sa valeur
                initiale).
                En r‚ception, ce signal est comptabilis‚ par le pilote
                de SERIAL MANAGER, mais n'en provoque normalement aucune modi-
                fication de fonctionnement. C'est au programme d'application de
                d‚finir la r‚action … adopter en r‚action … un tel signal.
                Le seul cas de prise en compte d'un Break-interrupt par
                STARCOMM est lorsqu'il est bloqu‚ en attente de lecture: dans
                ce cas, le break-interrupt fera apparaitre le "time-out"
                en lecture imm‚diatement.
                Notez qu'un passage … 1 du BREAK ne peut ˆtre d‚tect‚ que
                s'il se trouvait initialement … 0 !... (voir la fonction
                0Bh … ce propos).

                Entr‚e:         AH = 1Eh
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                                BL = <Dur‚e du signal … g‚n‚rer>
                                   Cette dur‚e peut prendre toute valeur entre
                                   0 et 250 dix-huitiŠme de seconde; ce
                                   qui fera donc g‚n‚rer un signal long de
                                   la seule dur‚e de commutation du signal si
                                   BL=0, et long de 14 secondes si BL=250 !
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.


                                                                       18



        Fonction 1Fh: Lecture de la comptabilit‚ du nombre d'erreur(s) surve-
                nue(s) par type d'erreur possible. L'appel … cette
                fonction provoque la remise … 0 des compteurs d'erreurs.
                Il appartient … l'utilisateur du pilote de d‚cider
                comment r‚agir en cas d'erreurs de mˆme type trop
                fr‚quentes.
                !! ATTENTION: Bien s'assurer que l'on fournit un chaŒne
                !! destination de 5 octets (au moins...) afin d'‚viter
                !! un ‚crasement, en m‚moire, d'autres donn‚es ou
                !! (PIRE !) de code ex‚cutable...

                Entr‚e:         AH = 1Fh
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                                ES:DI = Seg:Off de la chaine de 5 octets
                                        dans laquelle ranger les indica-
                                        -teurs d'erreurs survenues.
                Sortie:         AH = 0
                                AL = <code r‚ponse>
                                   0: Aucune erreur jusqu'… pr‚sent.
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.
                                1 n'est pas un code d'erreur ici:
                                   1: Au moins une erreur survenue depuis
                                      le dernier appel … la fonction 7, 0Eh,
                                      11h ou 1Fh.
                                      ES:DI pointe sur les compteurs de ces
                                      erreurs:
                                octet nø1: Nombre d'octets perdus en r‚ception
                                  par manque de place dans le buffer de rcp...
                                octet nø2: Nombre d'erreurs d'engorgement.
                                octet nø3: Nombre d'erreurs de parit‚.
                                octet nø4: Nombre d'erreurs sur le bit d'arrˆt.
                                octet nø5: Nombre de break-interrupt re‡us.
                                Un nombre ‚gal … 255 indique qu'il y a eu
                                au moins 255 erreurs du type sp‚cifi‚ depuis
                                le dernier appel.


                                                                       19

        Fonction 20h: Contr“le des signaux d'‚tat du modem, en entr‚e (sous-
                fonction 0) et en sortie (sous-fonctions 1 et 2).
                0 --> Lecture de l'‚tat du modem: Prˆt?, Clear_to_send?,
                Sonnerie?, Porteuse?, Modification(s) r‚cente(s)?, Delta sur
                DSR, CTS, RI ou/et DCD ?
                !! ATTENTION: Bien s'assurer que l'on fournit une chaŒne
                !! destination de 10 octets (au moins...) afin d'‚viter
                !! un ‚crasement, en m‚moire, d'autres donn‚es ou
                !! (PIRE!...) de code ex‚cutable...
                !! ATTENTION: L'indication sur l'‚tat des signaux du modem
                !! n'est certifi‚e que sur les ports ouverts. Sinon, il
                !! n'y a pas de mise … jour de ces t‚moins vu que l'inter-
                !! ruption mat‚rielle se surveillance est d‚sactiv‚e !
                1 et 2 --> Positionnement des signaux DTR, RTS et OUT1
                selon les d‚sirs de l'appelant.

                Entr‚e:         AH = 20h
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                                AL = <code de sous-fonction>
                                   0: Demande l'‚tat des signaux de modem.
                                      Dans ce cas uniquement:
                                      ES:DI = Seg:Off de la chaŒne de 10
                                      octets dans laquelle ranger les indi-
                                      -cateurs d'‚tat du modem.
                                   1: Positionne … 1 les signaux indiqu‚s
                                      par DI (bits du poids faible … 1
                                      pour demander l'activation).
                                   2: Positionne … 0 les signaux indiqu‚s
                                      par DI (bits du poids faible … 0
                                      pour demander l'extinction).
                                   Pour les sous-fonctions nø1 et 2, seuls les
                                   bits 0 (pour DTR), 1 (pour RTS) et 2 (pour
                                   OUT1) de DI comptent. OUT2 ne peut pas
                                   ˆtre alt‚r‚ (Cf l'explication en ANNEXE B)
                Sortie:         AH = <code d'erreur>        (et AL=0)
                                   0: Pas d'erreur.
                                   1: Nø d'une sous-fonction inconnue.
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.
                                En retour de la sous-fonction 0 uniquement:
                                octet nø1: Voie s‚rie concern‚e (rappel).
                                  Retourne 0 … 3 pour COM1: … COM4:.
                                octet nø2: Modem prˆt ou non (DSR),
                                octet nø3: Autoris‚ … ‚mettre ou non (CTS),
                                octet nø4: Sonnerie d‚tect‚e ou non (RI),
                                octet nø5: Porteuse re‡ue ou non (DCD),
                                octet nø6: Existence d'‚tat(s) modifi‚(s)
                                           depuis le dernier appel … la
                                           fonction 19h.
                                           !! 2xN modifications successives
                                           !! r‚alis‚es par le pilote entre
                                           !! 2 appels … 0ah (via l'interface)
                                           !! peuvent annuler leurs effets
                                           !! et donc faire apparaŒtre des
                                           !! signaux qui semblent invariables.
                                           !! D'o— l'int‚rˆt des octets 7 … 10.
                                octet nø7: Changement(s) survevu(s) sur DSR ?
                                octet nø8: Delta(s) sur CTS ?
                                octet nø9: Delta(s) sur RI ?
                                octet nø10: Delta(s) sur DCD ?
                                Pour chacun des octets 2 … 10, 1 signifie "OUI"
                                (TRUE), et 0 indique "NON" (valeur FALSE).


                                                                       20



        Fonction 21h: Demande si un protocole mat‚riel de hand-shaking est
                utilis‚ (RTS/CTS ou DTR/DSR). Indique l'‚tat dans lequel il
                est (‚missions autoris‚es ou non).

                Entr‚e:         AH = 21h
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                                AL = <code de requˆte>
                                   1: Protocole RTS/CTS (par d‚faut).
                                   2: Protocole DTR/DSR.
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.
                                AL = <code r‚ponse>
                                    0 : Protocole non utilis‚.
                                   'L': Protocole g‚r‚ en mode <L>ocal.
                                   'E': Protocole g‚r‚ en mode <E>loign‚.
                                   'B': Protocole g‚r‚ en mode <B>ilat‚ral.
                                DI = <valeur du drapeau de contr“le>
                                   0: FALSE = Emissions suspendues.
                                   1: TRUE = Emissions possibles.

        Fonction 22h: Indique au pilote s'il doit g‚rer un protocole
                mat‚riel (RTS/CTS ou DTR/DSR ou les 2).

                Entr‚e:         AH = 22h
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                                AL = <code de requˆte>
                                   1: Protocole RTS/CTS (par d‚faut).
                                   2: Protocole DTR/DSR.
                                   3: RTS/CTS et DTR/DSR.
                                BH = <code de commande>
                                    0 : Protocole(s) … d‚sactiver (par d‚faut).
                                   'L': Protocole … g‚rer en mode <L>ocal.
                                   'E': Protocole … g‚rer en mode <E>loign‚.
                                   'B': Protocole … g‚rer en mode <B>ilat‚ral.
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.

        Fonction 23h: Demande si le protocole logiciel de hand-shaking
                Xon/Xoff est utilis‚ et, le cas ‚ch‚ant, son mode de fonction-
                -nement. Indique l'‚tat dans lequel il est (‚missions
                autoris‚es ou non). Pr‚cise les codes utilis‚s pour
                Xon et Xoff, ainsi que le nombre actuel de Xoff re‡us et non
                acquit‚s par des Xon cons‚cutifs … leur arriv‚e...
                !! ATTENTION: Bien s'assurer que l'on fournit un chaŒne
                !! destination de 5 octets (au moins...) afin d'‚viter
                !! un ‚crasement, en m‚moire, d'autres donn‚es ou
                !! (PIRE !) de code ex‚cutable...

                Entr‚e:         AH = 23h
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                                ES:DI = Seg:Off de la chaŒne de 5 octets
                                        dans laquelle ranger les indica-
                                        -teurs sur le protocole Xon/Xoff.


                                                                       21


                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.
                                AL = <code r‚ponse>
                                   0: "NON, Xon/Xoff non utilis‚".
                                   1: "OUI, Xon/Xoff est utilis‚".
                                octet nø1: Code utilis‚ pour Xon.
                                octet nø2: Code utilis‚ pour Xoff.
                                octet nø3: Nombre de Xoff non acquit‚s.
                                   Reste … 0 si Xon/Xoff, bien qu'actif en mode
                                   local ou bilat‚ral, s'avŠre inutile du fait
                                   d'une bonne synchronisation naturelle des
                                   2 ordinateurs en cours de communication !
                                   Cet octet reflŠte donc le degr‚ d'activi‚ du
                                   protocole Xon/Xoff: il y a en effet toujours
                                   plus de Xoff communiqu‚s que de Xon lors-
                                   que ce hand-shaking doit entrer en oeuvre.
                                   Si, par test r‚gulier de cet octet, votre
                                   programme note une tendance … r‚guliŠre de
                                   sa part … augmenter, votre programme se voit
                                   renseign‚ sur le fait qu'il devrait ‚mettre
                                   moins vite ses donn‚es car il doit tourner
                                   sur une station beaucoup plus rapide que
                                   le site distant positionn‚ … son ‚coute !
                                   Ce ralentissement n'est cependant pas vital
                                   … la sauvegarde d'une bonne liaison...
                                   Notez que cet indicateur n'est remis … 0
                                   que par la fonction de setup du contr“le de
                                   flux par Xon/Xoff.
                                octet nø4: Etat actuel du drapeau de contr“le
                                   du flux (i.e.: code Xon ou code Xoff ?).
                                octet nø5: Mode d'utilisation de Xon/Xoff ?
                                    0 : Protocole non utilis‚.
                                   'L': Protocole g‚r‚ en mode <L>ocal.
                                   'E': Protocole g‚r‚ en mode <E>loign‚.
                                   'B': Protocole g‚r‚ en mode <B>ilat‚ral.

        Fonction 24h: Indique au pilote s'il doit utiliser Xon/Xoff.
                D‚finition des codes … utiliser pour Xon et Xoff.

                Entr‚e:         AH = 24h
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                                AL = <code de commande>
                                    0 : "NON, ne pas utiliser Xon/Xoff !"
                                        (par d‚faut).
                                   'L': L'utiliser en mode <L>ocal.
                                   'E': L'utiliser en mode <E>loign‚.
                                   'B': L'utiliser en mode <B>ilat‚ral.
                                BH = <code pour Xon>  (11h en standard)
                                BL = <code pour Xoff> (13h en standard)
                                Toujours pr‚ciser les valeurs de ces codes,
                                mˆme s'il s'agit des valeurs standards !
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.


                                                                       22

        Fonction 25h: Lecture du drapeau de section critique (i.e. "s‚maphore")
                associ‚ … la gestion du port s‚rie trait‚ par le pilote.
                Noter que ce drapeau n'est essentiellement int‚ressant que
                pour un processus activ‚ par une interruption mat‚rielle dont
                la priorit‚ est plus ‚lev‚e que l'IT. hard utilis‚e par le
                pilote s‚rie r‚sident; et ceci lorsqu'un tel processus d‚sire
                acc‚der de lui-mˆme au mat‚riel (l'UART en l'occurrence...).
                "Le port s‚rie couramment exploit‚ est-il libre ?"

                Entr‚e:         AH = 25h
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.
                                AL = <code r‚ponse>
                                   0: "NON, port s‚rie courant occup‚".
                                   1: "OUI, port s‚rie courant libre d'accŠs".

        Fonction 26h: Indique au pilote une routine utilisateur … activer
                avec l'interruption mat‚rielle du pilote.
                Si une interruption 'user' est d‚j… en place, elle sera
                perdue au profit de la nouvelle routine indiqu‚e.
                !! ATTENTION: S'assurer de la d‚sactivation de la routine
                !! donn‚e avant de terminer le programme d'application: son
                !! code pouvant ˆtre ‚limin‚ de la RAM avec la fin de l'ap-
                !! -plication, un risque ‚lev‚ de "plantage" existe sinon.
                !!   Prendre toutes les pr‚cautions d'usage associ‚es … l'‚cri-
                !! ture d'une interruption pour d‚velopper votre routine.
                !!   Elle doit ˆtre du type "PROC FAR", i.e. se terminer
                !! par une instruction assembleur "RETF".
                !!   Cette routine sera appel‚e par l'interruption mat‚riel-
                !! -le du pilote s‚rie li‚e … l'UART, aprŠs acquittement
                !! de l'interruption mat‚rielle. Elle est prot‚g‚e contre
                !! les appels r‚cursifs par le pilote, et n'a donc pas …
                !! s'occuper de ce problŠme ‚ventuel. Les registres AX, BX, CX,
                !! et DX sont pr‚serv‚s avant l'appel … la routine utilisateur.

                Entr‚e:         AH = 26h
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                                ES:DI = Seg:Off de la routine … activer.
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.
                                Si AH=0:
                                AL = <Compte-rendu>
                                   0: Il n'y avait pas de user_it avant.
                                   1: Une user_it ‚tait d‚j… en place, et vient
                                      d'ˆtre remplac‚e par votre nouvelle "it".
                Appel:          A l'appel de votre fonction, les informations
                              suivantes sont fournies par le registre AL:
                                AL = <Dernier ‚vŠnement d‚servit>
                                C'est la cause de la derniŠre interruption
                                mat‚rielle de gestion du port s‚rie qui est
                                indiqu‚e ici. Les valeurs possibles sont:
                                   0: Changement de l'un des signaux de modem.
                                   2: Emission d'un octet effectu‚e.
                                   4: R‚ception correcte d'un nouvel octet.
                                   6: Erreur sur r‚ception d'un octet.
                                Le contenu des autres registres doit ˆtre
                              consid‚r‚ comme al‚atoire.


                                                                       23



        Fonction 27h: Indique au pilote de d‚sactiver la routine 'user'.

                Entr‚e:         AH = 27h
                                DX = <Nø de port … g‚rer>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   5: Port d‚sign‚ d‚fini inexistant.

        Fonction 28h: Indique au pilote une routine sp‚ciale … activer dŠs
                que l'interruption 14h des fonctions de services de STARCOMM
                (fonctions 06h et suivantes...) retourne une erreur de trai-
                tement interne (i.e. lorsque AH est NON nul au retour).
                !! ATTENTION: Mˆmes consignes g‚n‚rales de r‚daction que pour
                !! la routine 'user_it'...
                !!   Cette routine n'est pas prot‚g‚e contre la r‚-entrance =>
                !! ne pas y utiliser de variables utilisateur pour pr‚server
                !! la r‚-entrance (qui doit caract‚riser TOUTE l'It. 14h !).

                Entr‚e:         AH = 28h
                                ES:DI = Seg:Off de la routine … activer.
                Sortie:         AH = 0
                                AL = <Compte-rendu>
                                   0: Il n'y avait pas de routine install‚e.
                                   1: Une routine ‚tait d‚j… en place, et vient
                                      d'ˆtre remplac‚e par la celle sp‚cifi‚e.
                Appel:          A l'appel de votre fonction, les informations
                              suivantes sont fournies:
                                AH = <Code d'erreur de traitement>
                                   (voir le r‚sum‚ en paragraphe I-5...).
                                DX = <Nø du port adress‚ lors de l'erreur>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:. Peut ne pas avoir
                                   de sens r‚el lors d'une erreur nø 0,1 ou 13:
                                   cela d‚pend de la requˆte exacte qui a fina-
                                   lement provoqu‚e l'erreur !).
                                Le contenu des autres registres doit ˆtre
                              consid‚r‚ comme al‚atoire.

        Fonction 29h: Indique au pilote de d‚sactiver le gestionnaire d'erreur.

                Entr‚e:         AH = 29h
                Sortie:         AX = 0


                                                                       24



        Fonction 2Ah: Contr“le du v‚rouillage de la pr‚sence du pilote s‚rie
                en m‚moire vive. Cette fonction permet de demander et de
                d‚finir l'‚tat du v‚rouillage: si le v‚rouillage est activ‚,
                le pilote install‚ ne pourra plus ˆtre enlev‚ de la RAM
                tant qu'un appel pour d‚v‚rouillage n'aura pas ‚t‚ fait.
                (Ceci correspond au message d'erreur "D‚sinstallation
                v‚rouill‚e par un programme utilisateur !" du pilote.
                  Cette possibilit‚ de STARCOMM ne doit ˆtre exploit‚e
                que par les programmeurs d'applications de communication qui
                fonctionnent en tƒche de fond, ou qui -pour une raison
                pr‚cise- ne veulent pas prendre le risque de voir disparaŒtre
                tout d'un coup le pilote de la m‚moire (aprŠs avoir ex‚cut‚
                un processus fils COMMAND.COM pour ouvrir une fenˆtre DOS
                par exemple !...). Cette fonction 2Ah permet ainsi de leur
                apporter un moyen de s‚curit‚ d'ex‚cution. Il est donc clair
                qu'il ne faut pas fournir de moyen(s) … l'op‚rateur/utilisateur
                standard de contr“ler lui-mˆme le d‚blocage du v‚rouillage !
                REMARQUE: Si N appels ont lieu pour provoquer un v‚rouillage,
                il faudra N appels en d‚v‚rouillage pour obtenir effectivement
                le d‚v‚rouillage du pilote. Ceci permet la cohexistance
                pacifique entre plusieurs programmes qui doivent tous utiliser
                la fonction 2Ah de v‚rouillage !

                Entr‚e:         AH = 2Ah
                                AL = <Code de sous-fonction>
                                   0: Etat du v‚rouillage ? (BL ne sert
                                      alors … rien).
                                   1: Positionner le v‚rouillage comme
                                      indiqu‚ par BL.
                                BL = <Etat demand‚ pour le v‚rouillage>
                                   0: FALSE => Pas de v‚rouillage en cours.
                                   1: TRUE  => Activer le v‚rouillage.
                                (DX = Nø port non n‚cessaire !)
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur.
                                   1: Nø de sous-fonction inconnue, ou
                                      ‚tat de v‚rouillage demand‚ inconnu
                                      (i.e. non conforme, i.e. <>0 et <>1 !)
                                AL = <Etat du v‚rouillage>
                                   N'est significatif que si AL=0 … l'appel
                                   et qu'il n'y a pas d'erreur report‚e via
                                   le registre AH au retour de la fonction.
                                   0: FALSE => Pas de v‚rouillage en cours.
                                   sinon  => V‚rouillage actif, avec une
                                          imbrication de v‚rouillages ‚gale
                                          au nombre retourn‚ par BL (1 mini.,
                                          et 255 maxi. !)!


                                                                       25



        Fonction 2Bh: Retourne la chaine des 8 caractŠres composant le nom
                du DEVICE DRIVER associ‚ … STARCOMM lorsqu'il est charg‚ …
                partir du CONFIG.SYS.

                Entr‚e:         AH = 2Bh
                                ES:DI = Seg:Off du premier octet de la
                                        chaine dans laquelle ranger les
                                        8 octets attendus.
                                !! ATTENTION: Pr‚voir un espace d'accueil
                                !! suffisant (i.e. 8 octets) !...
                Sortie:         AH = <code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur
                                  13: Pilote NON charg‚ en DEVICE DRIVER !

        Fonction 2Ch: Demande (OU donne) au pilote le num‚ro du port s‚rie
                physique qui se trouve (ou DOIT se trouver) interfac‚ par le
                par le port logique associ‚ … STARCOMM.EXE lorsqu'il est
                charg‚ en DEVICE DRIVER.
                Cette fonction reste sans effet si STARCOMM.EXE n'a pas ‚t‚
                charg‚ … partir du CONFIG.SYS (en tant que DEVICE DRIVER) !

                Entr‚e:         AH = 2Ch
                                DX = <Nø de port … g‚rer>, si AL=1 uniquement.
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).
                                AL = <Code de sous-fonction>
                                   0: Quel est le port physique utilis‚ ?
                                   1: Positionne le fichier logique sur
                                      sur le port dont le num‚ro est donn‚
                                      dans DX.
                Sortie:         AH = <Code d'erreur>
                                   0: Pas d'erreur
                                   1: Nø de sous-fonction inconnue.
                                   5: Port d‚sign‚ rep‚r‚ comme inexistant !
                                      (commutation effectu‚e si le port est
                                      compris entre 0 et 3, ignor‚e sinon).
                                  13: Pilote NON charg‚ en DEVICE DRIVER !
                                Si AL=0 … l'appel (sous-fonction 0), et sauf
                                cas d'erreur (on obtient bien AH=0 au retour):
                                AL = <Nø du port s‚rie physique interfac‚>
                                   (0 … 3 pour COM1: … COM4:).


                                                                       26



      2 - D‚finition des proc‚dures d'interface au PASCAL et au C:
      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
      Avec les langages C ou PASCAL, utilisez les proc‚dures fournies dans
    les fichiers STARINTF (.C ou .PAS) pour acc‚der au(x) port(s) s‚rie au
    moyen du pilote STARCOMM de SERIAL MANAGER.
      Pour le langage Turbo-PASCAL(C), TESTSTAR.PAS est mis … votre
    disposition en tant que d‚monstration.
      Pour le langage C, vous pouvez ‚tudier TERMINAL.C.

     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
       Variables globales:
     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
     RS_accessible : Boolean (octet en C) indiquant si le pilote a ‚t‚ trouv‚
                     en m‚moire (TRUE/1) ou non (FALSE/0), ceci au niveau
                     de l'interruption 14h d'interface.
     BasePort1 … BasePort4:
                     Adresses de base des premiers registres des UART associ‚s
                     … chaque port s‚rie COM1: … COM4:. Les valeurs retenues
                     dans ces variables sont les adresses standards par d‚faut
                     (COM1: 03F8, COM2: 02F8, COM3: 03E8, et COM4: 02E8 hexa.).
                     Elles sont mises … jour d'aprŠs les adresses m‚moris‚es
                     par le BIOS (situ‚es de 40:00 … 40:08 hexa.) lorsque la
                     proc‚dure "Get_ports_Adresses" est appel‚e.
                     Souvenez-vous que le pilote de SERIAL MANAGER met
                     cette derniŠre zone m‚moire en conformit‚ avec les
                     adresses qu'il utilise pour les ports s‚ries. Donc
                     l'appel … "Get_Ports_Adresses" permet de s'assurer de la
                     coh‚rence entre votre application et le pilote s‚rie.
                     Lorsqu'un port s‚rie nøI n'existe pas physiquement, la
                     valeur de "BasePortI" est 0.
     RTS_CTS, DTR_DSR, et BothCmde:
                     Valeurs possibles pour le paramŠtre "Proto_type" des
                     fonctions "HandShake_Status" et "HandShake_Setup" de
                     contr“le de l'activit‚ des hand-shaking mat‚riels.
     Inactif, Local, Eloigne, Bilateral:
                     Diff‚rents modes de fonctionnement reconnus par les
                     protocoles de contr“le de flux. Correspondent aux
                     codes L, E, et B des options '/LC', '/EC', etc... des
                     lignes de commandes.
     Xon, Xoff     : Deux octets contenants les codes … utiliser pour appliquer
                     le protocole de contr“le de flux Xon/Xoff. Ces codes ont
                     les valeurs respectives suivantes par d‚faut: 11h et 13h.
                     Ce sont les fonctions "XonoffShaking_Status" et "Xonoff
                     Shaking_setup" qui utilisent ces constantes/variables.
                     En changeant les valeurs de ces 2 constantes, vous
                     pouvez modifier le hand-shaking logiciel exploit‚: pour
                     ‚tablir un hand-shaking ACK/ETX par exemple, initialisez
                     Xon … 06h et Xoff … 03h...
     NonActif, Remplace, RempNULL:
                     Modes de fonctionnement possibles pour le processus de
                     substitution des octets d‚fectueux en r‚ception. Se
                     repporter … la "Fonction 13h" plus haut pour plus
                     de pr‚cision sur ce processus. Ces valeurs sont utilis‚es
                     par les fonctions "Status_Trait_Erreurs" et "Def_Trait_
                     Erreurs".


                                                                       27



       En PASCAL, on dispose d'une variable qui indique - le cas ‚ch‚ant -
     le type du pilote pr‚sent en m‚moire vive:
     type_driver   : Octet qui permet de savoir si le pilote est charg‚ en
                     m‚moire:   0=Absent, 1=STARCOMM est pr‚sent en BIOS,
                     2=STARCOMM est charg‚ en DEVICE DRIVER.
       Cette variable est automatiquement mise … jour par la bibliothŠque
     STARINTF.PAS qui appelle "Check_STARCOMM_Present" dŠs son utilisation.
       Une autre variable permet au programme appelant de sp‚cifier … quel
     port s‚rie s'adresse sa commande: cette variable doit donc ˆtre
     initialis‚e AVANT d'appeler toute fonction de communication
     (valeur entre 0 et 3 pour COM1: … COM4:):
       CommPort    : Port sur lequel d‚servir la fonction appel‚e.
       Un tableau de "boolean" permet de rep‚rer les ports reconnus et
     support‚s par le pilote install‚ (valeurs mises … jour lorsque la
     fonction "COMM_Opened" … ‚t‚ appel‚ !):
       ComExist[0..3] ...  (ComExist[0]=TRUE si COM1: existe, etc...)

       En C, d'autres variables sont … consid‚rer comme globales pour avoir
     accŠs … toutes les informations:
     Format        : Format courant de communication.
     Pret          : Etat du signal "Modem Ready", i.e. DTR.
     Clear_to_send : Etat du signal CTS.
     Sonnerie      : Etat du signal RI.
     Porteuse      : Etat du signal DCD.
     dDSR          : Changement(s) de l'‚tat de DSR survenu(s) depuis le
                     dernier appel.
     dCTS          : Changement(s) de l'‚tat de CTS survenu(s)...
     dRI           : Changement(s) de l'‚tat de RI survenu(s)...
     dDCD          : Changement(s) de l'‚tat de DCD survenu(s)...
     Buff_overflow : Nombre d'octets perdus en r‚ception par manque de place
                     dans le buffer de r‚ception.
     Engorgement   : Nombre d'erreurs d'engorgement.
     Parite        : Nombre d'erreurs de parit‚.
     Stop_bit      : Nombre d'erreurs sur le bit d'arrˆt.
     Break_it      : Nombre de 'break-interrupt' survenus en r‚ception.
     CommPort et ComExist[0..3] sont ‚galement d‚finies comme en PASCAL.
     "type_driver" n'est, par contre, pas d‚finie (il faut appeler soi-mˆme
     "Check_STARCOMM_Present" en C !).


                                                                       28



     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
       Proc‚dures/Fonctions disponibles:
     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
     Check_STARCOMM_Present:
       Indique si le pilote de SERIAL MANAGER est pr‚sent en m‚moire vive. Le
       cas ‚ch‚ant, met … jour les variables globales de l'interface au langage
       ‚volu‚. A APPELER pour initialiser l'utilisation du pilote s‚rie
       (sauf sous T-PASCAL pour lequel cet appel est automatique ‚tant donn‚e
       la structure des fichiers d'UNIT '.TPU'...).
     Version:
       Retourne le num‚ro ASCII de version du pilote charg‚ en RAM.
     Open_Port:
       Provoque l'ouverture du port s‚rie sp‚cifi‚ par la variable "CommPort",
       et la mise … 1 des signaux DTR et OUT2 de contr“le du modem.
       Remet … 0 les t‚moins d'erreurs survenues dans la liaison lorsqu'il
       n'y a pas d'erreur indiqu‚e en retour.
     Close_Port:
       Provoque la fermeture du port s‚rie d‚sign‚ par "CommPort", et la mise
       … 0 des signaux de contr“le du modem (lorsque la fermeture est
       possible !).
     Port_Opened:
       Retourne VRAI (valeur 1 en C) si le port d‚sign‚ est ouvert,
       et FAUX (0 en C) si le port est ferm‚.
     Interdit_Port:
       Permet d'interdir l'accŠs au port "CommPort". Ses initialisations sont
       restitu‚es et le port est ferm‚ avant que son accŠs ne soit interdit.
     Autorise_Port:
       Permet d'autoriser l'accŠs au port "CommPort" si on y d‚tecte un UART
       utilisable. Sinon le port reste interdit d'accŠs !
     SLOW_Ems:
       Initialise l'‚mission lente sur la voie d‚sign‚e par "CommPort", sans
       modifier l'‚tat d'activit‚ de ce port s‚rie.
     FAST_Ems:
       Initialise l'‚mission rapide sur la voie d‚sign‚e par "CommPort", sans
       modifier l'‚tat d'activit‚ de ce port s‚rie.
     Send_SLOW:
       Informe sur le mode d'‚mission en cours sur la voie "CommPort".
     Get_Ports_Adresses:
       Lit les adresses de base des UART dans la boite aux lettres du BIOS.
     Infos_Uart:
       Permet de savoir, pour chaque port, le type d'UART utilis‚, son adresse,
       l'interruption mat‚rielle qui y est associ‚e et, s'il dispose d'un
       buffer mat‚riel FIFO, l'utilisation que l'on fait de ce buffer interne.
     Set_New_Uart:
       Permet de red‚finir l'adresse, l'IRQ et l'exploitation autoris‚e (ou
       non...) d'un FIFO pour un port de STARCOMM. Il n'y a pas de prise en
       compte des nouveaux paramŠtres si aucun UART n'est trouv‚ … l'adresse
       sp‚cifi‚e. Les IRQ non support‚es ne sont simplement pas prises en
       compte (sans retour de code d'erreur).
     Infos_Buffs:
       Informe sur les tailles et l'‚tat d'utilisation des buffers internes
       de communication du pilote.
     Init_Port:
       R‚-initialise le port de communication s‚rie sp‚cifi‚ et
       remet … 0 les t‚moins d'erreurs survenues dans la liaison
       (Cf. Change_com_port ci-aprŠs...).
       Informe sur les tailles des buffers de transmission.
     Init_status:
       Retourne le format d'initialisation du port d‚sign‚ par "CommPort".


                                                                       29



     Reset_Init_Status:
       R‚active le format indiqu‚ sur le port s‚rie "CommPort".
     Flush_buffers:
       Vide les 2 buffers de communication (entr‚e ET sortie) et remet … 0
       les t‚moins d'erreurs survenues dans la liaison.
     Flush_InBuff:
       R‚-initialise le chemin de la r‚ception, et en vide le buffer.
     Flush_OutBuff:
       R‚-initialise le chemin de l'‚mission, et en vide le buffer.
     ResetCOM_and_TimMAX:
       R‚-initialise la chaŒne de communication complŠte, et permet de
       sp‚cifier au pilote les d‚lais maxi. durant lesquels il doit essayer de
       lire ou d'‚crire une chaŒne d'octet(s) … recevoir ou … ‚mettre, sans
       obtenir de succŠs, avant de retourner une erreur de time-out. Les
       valeurs d'attentes utilis‚es avant le changement ‚ventuel est rendue au
       programme appelant.
     Change_com_port:
       Change de voie s‚rie (0 … 3 pour COM1: … COM4:), le port indiqu‚
       en argument est acceptable.
       Remet … 0 les t‚moins d'erreurs survenues dans la liaison si le nouveau
       port est vraiment activ‚.
       Dans ce cas, tous les ports sont d‚sactiv‚s SAUF celui sp‚cifi‚.
     Attend_Buff_ems_vide:
       Boucle jusqu'… ce que le buffer d'‚mission du port d‚sign‚ soit vide
       ou que le d‚lai maximum autoris‚ … l'attente soit atteint ou d‚pass‚
       (… condition que le port soit ouvert !).
     CheckBufferIn:
       Y-a-t'il des octets a lire dans le buffer de r‚ception ?
     CheckBufferOut:
       Peut-on placer des octets … ‚mettre dans le buffer d'‚mission ?
     ReadSerie:
       Lit N octet(s) dans le buffer de r‚ception.
     WriteSerie:
       Emission de N octet(s) sur la voie s‚rie via le buffer d'‚mission.
     ReadCarSerie:
       Lit un octet depuis le buffer de r‚ception, sans aucune attente.
     WriteCarSerie:
       Ecrit un octet dans le buffer d'‚mission, sans aucune attente.
     Peek_rcp:
       Lit le prochain octet disponible (s'il existe !) dans le buffer de
       r‚ception, sans l'y faire disparaitre...
     Poke_rcp:
       Ecrit un octet … la prochaine entr‚e disponible du buffer de r‚ception
       (ce qui simule une r‚ception de ce caractŠre). ATTENTION: les
       contr“les de flux sont g‚r‚s par cette fonction s'ils sont actifs:
       "Poke_rcp" simule … 100% le travail de l'interruption mat‚rielle de
       r‚ception !...
     WriteCmde:
       Envoi une trame de N octet(s) directement sur la voie s‚rie utilis‚e,
       en interrompant momentan‚ment les ‚missions des octets bufferis‚s
       pour ne pas d‚truire la trame. Les codes de contr“le de flux ne sont
       pas pris en consid‚ration.
       Utilit‚: Envoyer des commandes sp‚cifiques … votre MODEM (et en fait
       … tout type de p‚riph‚rique particulier reli‚ … votre voie s‚rie, et
       capable d'interpr‚ter un protocole particulier...).
     Status_Trait_Erreurs:
       Demande l'‚tat de fonctionnement actuel du processus de substitution.


                                                                       30



     Def_Trait_Erreurs:
       Contr“le du processus de substitution des octets re‡us avec une erreur
       durant leur transmission.
     Etat_du_Modem:
       Retourne les signaux d'‚tat du modem associ‚s au port s‚rie actif.
     set_DTR, clear_DTR, set_RTS, clear_RTS, set_OUT1 et clear_OUT1:
       Positionnent le signal de contr“le du modem indiqu‚ par le nom de la
       proc‚dure dans l'‚tat sp‚cifi‚ ('set'='mis … 1' et 'clear'='mis … 0').
     Send_break:
       Emet un break-interrupt via le port s‚rie utilis‚.
     Errors_Report:
       Y-a-t'il eu une ou plusieurs erreurs dans les transmissions d'octets
       depuis le dernier appel … "Errors_Report" ?
       Si oui: Nature des erreurs et Nombre d'erreurs de chaque type ?
     Port_Free:
       Peut-on ‚crire ou lire le port s‚rie g‚r‚ par le pilote r‚sident,
       sans interf‚rer avec son travail ?
       (i.e. L'interruption mat‚rielle du pilote est-elle en cours de
       traitement ?).
     HandShake_Status:
       RTS/CTS ou DTR/DSR est-il utilis‚ ? Dans quel mode de fonctionnement ?
       Autorise-t'il actuellement les ‚missions ?
     HandShake_setup:
       Positionne l'‚tat d'activit‚ de RTS/CTS ou DTR/DSR comme indiqu‚.
     XonoffShaking_Status:
       Xon/Xoff est-il utilis‚ ? Autorise-t'il actuellement les ‚missions ?
       Quel mode de fonctionnement est-il activ‚ ?
       Quelles sont les valeurs utilis‚es pour coder Xon et Xoff ?
       Nombre de Xoff re‡us sans acquitement ult‚rieur par des Xon ?
     XonoffShaking_setup:
       Positionne l'‚tat d'activit‚ de Xon/Xoff comme indiqu‚.
     Set_routine:
       Installe et active une routine utilisateur … appeler lors de chaque
       interruption mat‚rielle de gestion du port s‚rie (hormis les ‚missions
       lorsque le mode d'‚missions lentes est utilis‚...).
     Unset_routine:
       D‚sactive la routine utilisateur.
     Set_err_routine:
       Installe et active une routine de gestion des erreurs de l'Int. 14h. A
       r‚diger sans variables et sans appel(s) … l'Int. 21h pour prot‚ger
       la r‚-entrance g‚n‚rale de l'interruption 14h de services !
     Unset_err_routine:
       D‚sactive la routine de gestion des erreurs de l'interruption 14h.
     Verouille:
       Interdiction de d‚sinstaller le pilote.
     Deverouille:
       Autorisation de d‚sinstaller le pilote.
     GetPortName:
       Permet de prendre connaissance du Nom utilis‚ par STARCOMM s'il est
       utilis‚ en DEVICE DRIVER (ce nom est paramŠtrable: cf. l'option
       "/ND=xxxxxxxx" expliqu‚e au chapitre III).
     GetPortDevice:
       Obtient le num‚ro du port s‚rie physique qu'interface le fichier "COMM:"
       au moment de l'appel. (R‚ponse sans signification si STARCOMM.EXE
       a ‚t‚ install‚ en mode BIOS !)
     ResetPortDevice:
       Demande au fichier "COMM:" de travailler avec le port s‚rie physique
       d‚sign‚ par la variable "CommPort". (Reste sans effet si STARCOMM.EXE
       fonctionne en mode BIOS !)


                                                                       31



      3 - Description des proc‚dures d'interface au PASCAL:
      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
        Prototype:   PROCEDURE|FUNCTION <name>[(<ARGUMENT(S)>)][:<type>];
        ----------   Appel:  þ Variables globales d'appel
                             þ ParamŠtres d'appel
                     Retour: þ Variables globales de retour
                             þ ParamŠtres de retour
                             þ Codes de retour des fonctions

        FUNCTION  Check_STARCOMM_Present: BYTE;
                Appel:  <none>
                Retour: "RS_accessible" … TRUE si un pilote est pr‚sent.
                        0=pas de pilote, 1=STARCOMM charg‚ en mode BIOS,
                        2=STARCOMM charg‚ en tant que DEVICE DRIVER.

        PROCEDURE Version(VAR NumVer: Chn4octets);
                Appel:  <none>
                Retour: "NumVer" contient la version du pilote en ASCII.

        FUNCTION  Open_Port: BYTE;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: 0 si le port a put ˆtre ouvert.
                        5 si le port est inexistant.
                        8 si le port ‚tait d‚j… ouvert.
                        9 si le port ne dispose pas de buffers.

        FUNCTION  Close_Port: BYTE;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: 0 si le port a put ˆtre ferm‚.
                        5 si le port est inexistant.
                        7 s'il reste encore des octets … ‚mettre (dans ce cas,
                        le port est toujours ouvert).
                       10 s'il est impossible de retrouver le buffer associ‚.

        FUNCTION  Port_Opened: BOOLEAN;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: TRUE si le port s‚rie est ouvert, FALSE sinon.

        FUNCTION  Interdit_Port: BYTE;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: 0 si le port a put ˆtre correctement ferm‚.
                        10 si le couple de buffers du port "CommPort" est
                        perdu.
                        Le port est interdit d'accŠs dans les 2 cas.

        FUNCTION  Autorise_Port: BYTE;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: 0 si le port a put ˆtre autoris‚ d'accŠs.
                        5 si le port ne pointe pas sur un UART utilisable (le
                        port reste alors interdit d'accŠs).

        FUNCTION  SLOW_Ems: BYTE;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: 5 si le port est inexistant.

        FUNCTION  FAST_Ems: BYTE;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: 5 si le port est inexistant.


                                                                       32

        FUNCTION  Send_SLOW: BOOLEAN;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: Rends TRUE si le port d‚sign‚ ‚met lentement,
                        FALSE s'il ‚met en mode rapide.

        PROCEDURE Get_Ports_Adresses;
                Appel:  <none>
                Retour: "BasePort1" … "BasePort4" mises … jour.

        FUNCTION  Infos_Uart(VAR Uart_type: BYTE; VAR Uart_adresse: WORD;
                VAR Irq,FIFO_actif,Taille_FIFO: BYTE): BYTE;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: 0 ou 5: les paramŠtres sont renseign‚s
                        (5 si le port est consid‚r‚ comme inexistant).

        FUNCTION  Set_New_Uart(Uart_adresse: WORD;
                Irq,FIFO_actif,Taille_FIFO: BYTE): BYTE;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                        "Uart_adresse" <-- valeur de la noouvelle adresse,
                        "Irq" <-- valeur 2, 3, 4, 5 ou 7
                        "FIFO_actif" <-- 0=NON, 1=OUI
                        "Taille_FIFO" <-- de 2 … 15 octets
                Retour: 0: modifications r‚alis‚es,
                        5 si le port est inexistant,
                        11 si le port est ouvert (le port doit ˆtre ferm‚
                          pour en modifier les paramŠtres physiques),
                        12 si l'adresse se r‚vŠle incorrecte.

        PROCEDURE Infos_Buffs(VAR Nb_utils, Nb_maxi: BYTE;
                VAR Taille_InBuff: WORD; VAR Taille_OutBuff: WORD);
                Appel:  <none>
                Retour: Les paramŠtres sont renseign‚s.

        FUNCTION  Init_Port(longueur, stop_bit, parity: CHAR; vitesse: LONGINT;
                VAR Taille_InBuff: WORD; VAR Taille_OutBuff: WORD): BYTE;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                        longueur = '5', '6', '7', ou '8' bits,
                        stop_bit = '1' ou '2',
                        parity   = 'N','P','I','T', ou 'R' pour <N>o parity,
                                   <P>aire, <I>mpaire, <T>ravail, ou <R>epos,
                        vitesse  = {110,150,300,600,1200,2400,4800,9600,19200,
                                   28800,38400,57600,115200} bits/seconde.
                Retour: "Taille_InBuff" = Taille du buffer de r‚ception.
                        "Taille_OutBuff" = Taille du buffer d'‚mission.
                        (Ces 2 chiffres en nombre d'octets).
                        1 si paramŠtres incorrectes (erreur=TRUE),
                        0 (FALSE) sinon.

        PROCEDURE Init_status(VAR Format: WORD);
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: Variable "Format" … jour.

        FUNCTION  Reset_Init_status(Format: WORD): BYTE;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                        "Format" sp‚cifie la valeur de reset.
                Retour: 0 (OK!) ou 2 (pas de pilote).
                        5 si le port est inexistant.

        PROCEDURE Flush_buffers;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: <none>


                                                                       33

        PROCEDURE Flush_InBuff;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: <none>

        PROCEDURE Flush_OutBuff;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: <none>

        PROCEDURE ResetCOM_and_TimMAX(RdTim_MAX: BYTE; VAR Old_RdTim_MAX: BYTE;
                             WrTim_MAX: BYTE; VAR Old_WrTim_MAX: BYTE);
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3);
                        "RdTim_MAX" et "WrTim_MAX" doivent ˆtre compris entre
                        les valeurs ASCII '0' et '9' pour d‚finir un d‚lai
                        maximum d'attente de traitement (lecture ou ‚criture)
                        compris entre « et 9 secondes. Pass‚ le d‚lai maxi
                        ainsi d‚finit, la proc‚dure d'entr‚e ou de sortie
                        concern‚e avortera un traitement infructueux en
                        indiquant une erreur de type "TIME-OUT".
                        (Les proc‚dures concern‚es sont "ReadSerie" et
                        "WriteSerie").
                Retour: Mise … jour des variables indiqu‚es en paramŠtres.
                        "Old_RdTim_MAX" et "Old_WrTim_MAX" retournent les
                        valeurs retenues avant le changement ‚ventuel
                        provoqu‚ par cet appel … la proc‚dure. Notez qu'une
                        valeur de 0 plac‚e dans "RdTim_MAX" et/ou "WrTim_MAX"
                        … l'appel de la PROCEDURE fera qu'il n'y aura pas
                        modification des valeurs courantes pour les limites
                        de time-out utilis‚es par le pilote. Les variables
                        en retour "Old_RdTim_MAX" et "Old_WrTim_MAX" seront
                        cependant correctement renseign‚es...

        FUNCTION  Change_com_port(port: BYTE): BYTE;
                Appel:  "port" = Nø du seul port … garder ouvert (0 … 3 pour
                        COM1: … COM4:).
                        "CommPort" est mis … jour en retour.
                Retour: FALSE si le port s‚rie n'a pas encore ‚t‚ ouvert,
                        TRUE dans le cas contraire.

        FUNCTION  Attend_Buff_ems_vide(Temps_maxi: BYTE): BOOLEAN;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                        "Temps_maxi": 0 … 255 demi-secondes d'attente au plus.
                Retour: TRUE si le buffer d'‚mission est (enfin) vide,
                        FALSE si le d‚lai d'attente maximum est atteint.

        FUNCTION  CheckBufferIn(VAR nb_a_lire: WORD): BOOLEAN;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: "Nb_a_lire" = Nb. d'octet(s) dipo(s) en r‚ception.
                        FALSE: le BuffIn est vide; TRUE sinon.

        FUNCTION  CheckBufferOut(VAR place_libre: WORD): BOOLEAN;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: "place_libre" = Nb. d'octet(s) libre(s) dans BuffOut.
                        TRUE: BuffOut dispose de place; FALSE sinon.

        FUNCTION  ReadSerie(VAR c: CHAR; nombre: WORD;
                            VAR Nb_received: WORD): BYTE;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                        "c" = 1ier octet pour ranger la 'chaŒne' … recevoir,
                        "nombre" = Nb. d'octet(s) … lire.
                Retour: "Nb_received" = Nb. d'octet(s) vraiment lu(s).
                        0 si la lecture de(s) octet(s) est apparue correcte
                        2 si la r‚ception est incorrecte (Time-out...).
                        5 si le port est inexistant.


                                                                       34


        FUNCTION  WriteSerie(VAR c: CHAR; nombre: WORD;
                             VAR Nb_written: WORD): BYTE;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                        "c" = 1ier octet de la 'chaŒne' … envoyer,
                        "nombre" = Nb. d'octet(s) composant(s) la 'chaŒne'.
                Retour: "Nb_written" = Nb. d'octet(s) effectivement ‚crit(s).
                        0 si l'‚criture de(s) octet(s) est apparue correcte,
                        3 si vous avez demand‚ d'envoyer aucun octet (!),
                        4 si un time-out est survenu en ‚criture.
                        5 si le port est inexistant.

        FUNCTION  ReadCarSerie(VAR c: CHAR): BYTE;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                Retour: "c" = octet re‡u,
                        0 si la lecture de l'octet est apparue possible,
                        3 si aucun octet n'est disponible ou si le port
                          s‚rie est ferm‚,
                        5 si le port est inexistant.

        FUNCTION  WriteCarSerie(c: CHAR): BYTE;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                        "c" = octet … envoyer.
                Retour: 0 si l'‚criture de l'octet est apparue possible,
                        3 si cet octet n'a pas put ˆtre ‚crit (buffer plein
                          ou port s‚rie ferm‚),
                        5 si le port est inexistant.

        FUNCTION  Peek_rcp(VAR c: CHAR): BYTE;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                Retour: "c" = octet lu,
                        0 si la lecture de l'octet est apparue possible,
                        3 si aucun octet n'est disponible ou si le port
                          s‚rie est ferm‚,
                        5 si le port est inexistant.

        FUNCTION  Poke_rcp(c: CHAR): BYTE;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                        "c" = octet … ins‚rer dans le buffer de r‚ception.
                Retour: 0 si l'‚criture de l'octet est apparue possible,
                        3 si cet octet n'a pas put ˆtre ‚crit (buffer plein
                          ou port s‚rie ferm‚),
                        5 si le port est inexistant.

        FUNCTION  WriteCmde(VAR Cmde:CHAR; nombre:BYTE; UseDTR: BOOLEAN): BYTE;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                        "Cmde" = 1ier octet de la commande … envoyer,
                        "nombre" = Nb. d'octet(s) composant(s) cette commande.
                        "UseDTR" = Positionner DTR pour encadrer la commande
                        s'adressant au p‚riph‚rique ?
                Retour: 0 si l'‚criture de(s) octet(s) est apparue correcte,
                        2 si aucun octet n'a ‚t‚ fournit … envoyer !...
                        5 si le port est inexistant.


                                                                       35



        PROCEDURE Status_Trait_Erreurs(VAR mode: BYTE; VAR code: CHAR);
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: "mode"= Mode de subtitution utilis‚.
                        {"NonActif", "Remplace" ou "RempNULL"}
                        "code" = octet de remplacement pour les octets
                        d‚fectueux actuellement utilis‚.

        FUNCTION  Def_Trait_Erreurs(mode: BYTE; code: CHAR): BOOLEAN;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                        "mode"= Mode de subtitution … activer.
                        {"NonActif", "Remplace" ou "RempNULL"}
                        "code" = octet de remplacement pour les octets
                        d‚fectueux.
                Retour: Rend FALSE si le "mode" est reconnu par le pilote,
                        TRUE ("il y a une erreur !") sinon.

        PROCEDURE Etat_du_Modem(VAR Voie_active: CHAR; VAR Pret, Clear_to_send,
                                Sonnerie, Porteuse, Changements, dDSR,
                                dCTS, dRI, dDCD: BOOLEAN);
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: "Voie_active": '1' pour la COM1:, '2' pour la COM2:,
                        '3' pour la COM3:, '4' pour la COM4:...
                        Autres variables: valeur VRAI (code 1) ou FAUX (code 0)
                        ("Pret", "Clear_to_send", "Sonnerie", "Porteuse",
                        "Changements", "dDSR", "dCTS", "dRI", "dDCD").

        PROCEDURE set_DTR;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: <none>

        PROCEDURE clear_DTR;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: <none>

        PROCEDURE set_RTS;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: <none>

        PROCEDURE clear_RTS;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: <none>

        PROCEDURE set_OUT1;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: <none>

        PROCEDURE clear_OUT1;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: <none>

        PROCEDURE Send_break(duree: BYTE);
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                        "duree" du signal BREAK entre 0 et 250 dix-huitiŠme
                        de seconde.
                Retour: <none>


                                                                       36



        FUNCTION  Errors_Report(VAR Buff_overflow, Engorgement, Parite,
                                Stop_bit, Break_it: BYTE): BOOLEAN;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: "Buff_overflow", "Engorgement", "Parite", "Stop_bit",
                        et "Break_it" sont mis … jour.
                        TRUE: au moins une erreur a eu lieu depuis le dernier
                        appel … cette fonction; FALSE: cas contraire.

        FUNCTION  Port_Free: BOOLEAN;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: TRUE si on peut accŠder … la COM:, FALSE sinon.

        FUNCTION  HandShake_Status(Proto_type: BYTE; VAR SendEnabled: BOOLEAN):
                  BYTE;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                        "Proto_type": $01 pour RTS/CTS; $02 pour DTR/DSR.
                Retour: "SendEnabled" retourne TRUE si l'‚mission est autoris‚e
                        'Inactif': protocole RTS/CTS (ou DTR/DSR) non utilis‚.
                        sinon: RTS/CTS (ou DTR/DSR) est utilis‚ dans le mode
                        indiqu‚ en retour ('Local', 'Eloigne' ou 'Bilateral').

        PROCEDURE HandShake_Setup(Proto_type: BYTE; VAR state: BYTE);
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                        "Proto_type": $01 pour RTS/CTS; $02 pour DTR/DSR;
                        ou $03 pour les 2 hand-shaking simultann‚ment.
                        "state" = {'Inactif', 'Local', 'Eloigne', 'Bilateral'}
                Retour: <none>

        FUNCTION  XonoffShaking_Status(VAR SendEnabled: BOOLEAN;
                  VAR Nb_Xoff: BYTE): BYTE;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: "SendEnabled" retourne TRUE si l'‚mission est autoris‚e
                        "Nb_Xoff": Nombre de Xoff re‡us et non acquit‚s.
                        "Xon" et "Xoff" sont actualis‚es au valeurs utilis‚es
                        par le pilote pour ces codes.
                        'Inactif' (0): le protocole Xon/Xoff n'est pas utilis‚.
                        sinon: Xon/Xoff est utilis‚ dans le mode retourn‚ en
                        paramŠtre ('Local', 'Eloigne', 'Bilateral')

        PROCEDURE XonoffShaking_setup(VAR state: BYTE);
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                        "Xon" et "Xoff" = D‚finissent les codes … utiliser.
                        "state" = {'Inactif', 'Local', 'Eloigne', 'Bilateral'}
                Retour: <none>

        PROCEDURE Set_routine;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                        Placer le code de la routine … appeler dans la
                        "PROCEDURE Routine;" d‚clar‚e juste avant "Set_routine"
                        dans le fichier COMINTRF.PAS.
                        Ce code ne doit pas provoquer d'appel au DOS.
                Retour: <none>
                        Initialisation effectu‚e, la routine utilisateur
                        sera appel‚e par le pilote lors de son travail
                        (i.e. pour toute interruption mat‚rielle de commu-
                        -nication, ‚mission exclue).

        PROCEDURE Unset_routine;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: La routine utilisateur est d‚sactiv‚e !


                                                                       37



        PROCEDURE Set_err_routine;
                Appel:  Placer le code de la routine … appeler dans la
                        "PROCEDURE Err_Routine;" d‚clar‚e juste avant
                        "Set_err_routine" dans le fichier COMINTRF.PAS.
                        Ce code ne doit pas provoquer d'appel au DOS,
                        et il ne doit pas - de pr‚f‚rence - utiliser de
                        variables...
                Retour: Initialisation effectu‚e, la routine utilisateur
                        sera appel‚e par le pilote en retour de l'interruption
                        14h, si AH n'est pas nul.

        PROCEDURE Unset_err_routine;
                Appel:  <none>
                Retour: La routine de gestion des erreurs est d‚sactiv‚e !

        PROCEDURE Verouille;
                Appel:  <none>
                Retour: <none>

        PROCEDURE Deverouille;
                Appel:  <none>
                Retour: <none>

        FUNCTION  GetPortName: BYTE;
                Appel:  <none>
                Retour: Retourne 13 si STARCOMM.EXE n'est pas disponible en
                        tant que DEVICE DRIVER;
                        sinon, met … jour le variable "NomDevice".

        FUNCTION  GetPortDevice: BYTE;
                Appel:  <none>
                Retour: Retourne 13 si STARCOMM.EXE n'est pas disponible en
                        tant que DEVICE DRIVER;
                        Retourne 0 … 3 pour COM1: … COM4:.

        FUNCTION  ResetPortDevice: BYTE;
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: Retourne 0 si la commutation est faite, 5 si le
                        port donn‚ rep‚r‚ inexistant par le pilote (la
                        commutation est quand mˆme r‚alis‚e si le port
                        sp‚cifi‚ est entre la COM1: et la COM4:...), ou 13
                        si STARCOMM n'est pas disponible en mode DEVICE DRV.


                                                                       38



      4 - Description des proc‚dures d'interface au C:
      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
        Prototype:   byte <NAME>( [<ARGUMENT(S)>] )
        ----------   Appel:  þ Variables globales d'appel
                             þ ParamŠtres d'appel
                     Retour: þ Variables globales de retour
                             þ ParamŠtres de retour
                             þ Codes de retour des fonctions

        byte Check_STARCOMM_Present()
                Appel:  <none>
                Retour: "RS_accessible" … TRUE si un pilote est pr‚sent.
                        0=pas de pilote, 1=STARCOMM charg‚ en mode BIOS,
                        2=STARCOMM est charg‚ en tant que DEVICE DRIVER.

        byte Version(char *NumVer)
                Appel:  <none>
                Retour: "*NumVer" contient la version du pilote en ASCII.
                        UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        TRUE dans le cas contraire.

        byte Open_Port();
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e.
                        0 si le port a put ˆtre ouvert.
                        5 si le port est inexistant.
                        8 si le pilote ‚tait d‚j… actif.
                        9 si le port ne dispose pas de buffers.

        byte Close_Port();
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e.
                        0 si le port a put ˆtre ferm‚.
                        5 si le port est inexistant.
                        7 s'il reste encore des octets … ‚mettre (dans ce cas,
                        le port est toujours ouvert).
                       10 s'il est impossible de retrouver le buffer associ‚.

        byte Port_Opened();
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        TRUE si le port s‚rie est ouvert, FALSE sinon.

        byte Interdit_Port();
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e;
                        0 si le port a put ˆtre correctement ferm‚,
                        10 si le couple de buffers du port "CommPort" est
                        perdu.
                        Le port est interdit d'accŠs dans les 2 cas.

        byte Autorise_Port();
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e;
                        0 si le port a put ˆtre autoris‚ d'accŠs,
                        5 si le port ne pointe pas sur un UART utilisable (le
                        port reste alors interdit d'accŠs).


                                                                       39



        byte SLOW_Ems();
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie  s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        Rends 5 si le port est inexistant.

        byte FAST_Ems();
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie  s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        Rends 5 si le port est inexistant.

        byte Send_SLOW();
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie  s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        Rends TRUE si le port d‚sign‚ ‚met lentement,
                        FALSE s'il ‚met en mode rapide.

        void Get_Ports_Adresses()
                Appel:  <none>
                Retour: "BasePort1" … "BasePort4" mises … jour.

        byte Infos_Uart(byte *Uart_type, unsigned int *Uart_adresse, byte *Irq,
                byte *FIFO_actif, unsigned int *Taille_FIFO)
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e;
                        0 ou 5: les paramŠtres sont renseign‚s
                        (5 si le port est consid‚r‚ comme inexistant).

        byte Set_New_Uart(unsigned int Uart_adresse, byte Irq, byte FIFO_actif,
                byte Taille_FIFO)
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                        "Uart_adresse" <-- valeur de la noouvelle adresse,
                        "Irq" <-- valeur 2, 3, 4, 5 ou 7
                        "FIFO_actif" <-- 0=NON, 1=OUI
                        "Taille_FIFO" <-- de 2 … 15 octets
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e;
                        Sinon, code d'erreur de la fonction:
                        0 modifications r‚alis‚es,
                        5 si le port est inexistant,
                        11 si le port est ouvert (le port doit ˆtre ferm‚
                          pour en modifier les paramŠtres physiques),
                        12 si l'adresse se r‚vŠle incorrecte.

        byte Infos_Buffs(byte *Nb_utils, byte *Nb_maxi,
                unsigned int *Taille_InBuff, unsigned int *Taille_OutBuff)
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e;
                        les paramŠtres sont renseign‚s sinon.

        byte Init_Port(unsigned char longueur, unsigned char stop_bit,
                       unsigned char parity, long int vitesse,
                       unsigned int *Taille_InBuff,
                       unsigned int *Taille_OutBuff)
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                        longueur = '5', '6', '7', ou '8' bits,
                        stop_bit = '1' ou '2',
                        parity   = 'N','P','I','T', ou 'R' pour <N>o parity,
                                   <P>aire, <I>mpaire, <T>ravail, ou <R>epos,
                        vitesse  = {110,150,300,600,1200,2400,4800,9600,19200,
                                   28800,38400,57600,115200} bits par seconde.


                                                                       40


                Retour: "*Taille_InBuff" = Taille du buffer de r‚ception.
                        "*Taille_OutBuff" = Taille du buffer d'‚mission.
                        (Ces 2 chiffres en nombre d'octets).
                        UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        1 si paramŠtres incorrectes (erreur=TRUE),
                        0 (FALSE) sinon.

        byte Init_status()
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        TRUE sinon, avec "Format" mis … jour.

        byte Reset_Init_status(unsigned int Format)
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3);
                        "Format" sp‚cifie la valeur de reset.
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        sinon rends 1 pour "paramŠtre incorrect" ou 0 si
                        l'initialisation … put ˆtre r‚alis‚e.

        byte flush_buffers()
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        TRUE dans le cas contraire.

        byte flush_InBuff()
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        TRUE dans le cas contraire.

        byte flush_OutBuff()
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        TRUE dans le cas contraire.

        byte ResetCOM_and_TimMAX(byte RdTim_MAX, byte *Old_RdTim_MAX,
                         byte WrTim_MAX, byte *Old_WrTim_MAX)
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3);
                        "RdTim_MAX" et "WrTim_MAX" doivent ˆtre compris entre
                        les valeurs ASCII '0' et '9' pour d‚finir un d‚lai
                        maximum d'attente de traitement (lecture ou ‚criture)
                        compris entre « et 9 secondes. Pass‚ le d‚lai maxi
                        ainsi d‚finit, la proc‚dure d'entr‚e ou de sortie
                        concern‚e avortera un traitement infructueux en
                        indiquant une erreur de type "TIME-OUT".
                        (Les proc‚dures concern‚es sont "ReadSerie" et
                        "WriteSerie").
                Retour: "Old_RdTim_MAX" et "Old_WrTim_MAX" retournent les
                        valeurs retenues avant le changement ‚ventuel
                        provoqu‚ par cet appel … la proc‚dure. Notez qu'une
                        valeur de 0 plac‚e dans "RdTim_MAX" et/ou "WrTim_MAX"
                        … l'appel de la PROCEDURE fera qu'il n'y aura pas
                        modification des valeurs courantes pour les limites
                        de time-out utilis‚es par le pilote. Les variables
                        en retour "Old_RdTim_MAX" et "Old_WrTim_MAX" seront
                        cependant correctement renseign‚es...
                        UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        TRUE dans le cas contraire.


                                                                       41



        byte change_com_port(byte port)
                Appel:  "port" = Nø du seul port … garder ouvert (0 … 3 pour
                        COM1: … COM4:).
                        "CommPort" est mis … jour en retour.
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        TRUE dans le cas contraire.

        byte Attend_Buff_ems_vide(byte Temps_maxi);
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                        "Temps_maxi": 0 … 255 demi-secondes d'attente au plus.
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        0 si le buffer d'‚mission est vide,
                        4 si le d‚lai d'attente maximum est atteint,
                        5 si le port est inexistant.

        byte CheckBufferIn(unsigned int *Nb_a_lire)
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: "*Nb_a_lire" = Nb. d'octet(s) dipo(s) en r‚ception.
                        FALSE: le BuffIn est vide; TRUE sinon. UN_CHECKED
                        pr‚sence du pilote non v‚rifi‚e.

        byte CheckBufferOut(unsigned int *Nb_libre)
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: "*Nb_libre" = Nb. d'octet(s) libre(s) dans BuffOut.
                        TRUE: BuffOut dispose de place; FALSE sinon. UN_CHECKED
                        pr‚sence du pilote non v‚rifi‚e.

        byte ReadSerie(unsigned char *car, unsigned int nombre,
                      unsigned int *Nb_received)
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                        "*car" = 1ier octet pour ranger la 'chaŒne' … recevoir,
                        "nombre" = Nb. d'octet(s) … lire.
                Retour: "*Nb_received" = Nb. d'octet(s) vraiment lu(s).
                        UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        0 si la lecture de(s) octet(s) est apparue correcte
                        2 si la r‚ception est incorrecte (Time-out...).

        byte WriteSerie(unsigned char *car, unsigned int nombre,
                       unsigned int *Nb_written)
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                        "*car" = 1ier octet de la 'chaŒne' … envoyer,
                        "nombre" = Nb. d'octet(s) composant(s) la 'chaŒne'.
                Retour: "*Nb_written" = Nb. d'octet(s) effectivement ‚crit(s).
                        UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        0 si l'‚criture de(s) octet(s) est apparue correcte,
                        3 si vous avez demand‚ d'envoyer aucun octet (!),
                        4 si un time-out est survenu en ‚criture.
                        5 si le port est inexistant.

        byte ReadCarSerie(char *c)
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                Retour: "*c" = octet re‡u,
                        UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        0 si la lecture de l'octet est apparue possible,
                        3 si aucun octet n'est disponible ou si le port
                          s‚rie est ferm‚,
                        5 si le port est inexistant.


                                                                       42



        byte WriteCarSerie(char c)
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                        "c" = octet … envoyer.
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        0 si l'‚criture de l'octet est apparue possible,
                        3 si cet octet n'a pas put ˆtre ‚crit (buffer plein
                          ou port s‚rie ferm‚),
                        5 si le port est inexistant.

        byte Peek_rcp(char *c)
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                Retour: "*c" = octet lu,
                        UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        0 si la lecture de l'octet est apparue possible,
                        3 si aucun octet n'est disponible ou si le port
                          s‚rie est ferm‚,
                        5 si le port est inexistant.

        byte Poke_rcp(byte c);
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                        "c" = octet … ins‚rer dans le buffer de r‚ception.
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        0 si l'‚criture de l'octet est apparue possible,
                        3 si cet octet n'a pas put ˆtre ‚crit (buffer plein
                          ou port s‚rie ferm‚),
                        5 si le port est inexistant.

        byte WriteCmde(byte *Cmde, byte nombre, byte UseDTR)
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                        "*Cmde" = 1ier octet de la commande … envoyer,
                        "nombre" = Nb. d'octet(s) composant(s) cette commande.
                        "UseDTR" = Positionner DTR pour encadrer la commande
                        s'adressant au p‚riph‚rique ?
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        0 si ‚criture correcte,
                        2 si aucun octet n'a ‚t‚ donn‚ … ‚mettre !....
                        5 si le port est inexistant.

        byte Status_Trait_Erreurs(byte *mode, byte *code)
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        "mode"= Mode de subtitution utilis‚.
                        {"NonActif", "Remplace" ou "RempNULL"}
                        "code" = octet de remplacement pour les octets
                        d‚fectueux actuellement utilis‚.

        byte Def_Trait_Erreurs(byte mode, byte code)
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                        "mode"= Mode de subtitution … activer.
                        {"NonActif", "Remplace" ou "RempNULL"}
                        "code" = octet de remplacement pour les octets
                        d‚fectueux.
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        Rend FALSE si le "mode" est reconnu par le pilote,
                        TRUE ("il y a une erreur !") sinon.


                                                                       43



        byte etat_du_modem()
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: "Voie_active": '1' pour la COM1:,'2' pour la COM2:,
                        '3' pour la COM3:, '4' pour la COM4:...
                        Autres variables: valeur VRAI (code 1) ou FAUX (code 0)
                        ("Pret", "Clear_to_send", "Sonnerie", "Porteuse"
                        "dDSR", "dCTS", "dRI", "dDCD").
                        TRUE: changement(s) d'‚tat modem depuis le dernier
                        appel; FALSE sinon; et UN_CHECKED si pr‚sence du pilote
                        non v‚rifi‚e.

        byte set_DTR()
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        TRUE sinon (alors DTR est pass‚ … 1).

        byte clear_DTR()
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        TRUE sinon (alors DTR est pass‚ … 0).

        byte set_RTS()
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        TRUE sinon (alors CTS est pass‚ … 1).

        byte clear_RTS()
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        TRUE sinon (alors CTS est pass‚ … 0).

        byte set_OUT1()
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        TRUE sinon (alors OUT1 est pass‚ … 1).

        byte clear_OUT1()
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        TRUE sinon (alors OUT1 est pass‚ … 0).

        byte Send_brake()
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                        "duree" du signal BREAK entre 0 et 250 dix-huitiŠme de
                        seconde.
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        TRUE sinon.

        byte Errors_Report()
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: "Buff_overflow", "Engorgement", "Parite", "Stop_bit",
                        et "Break_it" sont mis … jour.
                        TRUE: au moins une erreur a eu lieu depuis le dernier
                        appel … cette fonction; FALSE: cas contraire; et
                        UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,


                                                                       44



        byte Port_free()
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: TRUE si on peut acc‚der … la COM:, FALSE sinon.
                        UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,


        byte HandShake_Status(byte Proto_type, byte *SendEnabled)
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                        Proto_type: $01 pour RTS/CTS; $02 pour DTR/DSR.
                Retour: "SendEnabled" retourne TRUE si CTS ou DSR=TRUE.
                        UN_CHECKED: pr‚sence en RAM du pilote non v‚rifi‚e.
                        Si RTS/CTS ou DTR/DSR utilis‚, le mode de fonctionne-
                        ment est retourn‚: 'Local', 'Eloigne' ou 'Bilateral'.
                        Sinon 0 est rendu ('Inactif').

        byte HandShake_Setup(byte Proto_type, byte state)
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                        Proto_type: $01 pour RTS/CTS; $02 pour DTR/DSR.
                        ou $03 pour les 2 hand-shaking simultann‚ment.
                        "state" = mode … activer, 'Inactif' (=0 ou FALSE !)
                        pour d‚sactiver le contr“le de flux mat‚riel indiqu‚.
                        (mode : {'Local', 'Eloigne', 'Bilateral'})
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        TRUE dans le cas contraire.

        byte XonoffShaking_Status(byte *SendEnabled, byte *Nb_Xoff)
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: "SendEnabled" retourne TRUE si CTS=TRUE.
                        "Nb_Xoff": Nombre de Xoff re‡us et non acquit‚s.
                        "Xon" et "Xoff" sont actualis‚es au valeurs utilis‚es
                        par le pilote pour ces codes.
                        UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        sinon: si Xon/Xoff est utilis‚, le mode d'utilisation
                        est retourn‚ ('Local', 'Eloigne', 'Bilateral'); s'il
                        n'est pas utilis‚, 'Inactif' (=0 ou FALSE !) est rendu.

        byte XonoffShaking_Setup(byte state)
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                        "Xon" et "Xoff" = D‚finissent les codes … utiliser.
                        "state" = {'Inactif', 'Local', 'Eloigne', 'Bilateral'}
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        TRUE: Initialisation effectu‚e.

        byte Set_routine(unsigned int Segprog, unsigned int Ofsprog)
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3),
                        "Segprog" = Segment de la routine utilisateur "FAR",
                        "Ofsprog" = Offset de cette routine utilisateur.
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        TRUE: Initialisation effectu‚e.

        byte Unset_routine()
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        TRUE: routine d‚sactiv‚e.


                                                                       45



        byte Set_err_routine(unsigned int Segprog, unsigned int Ofsprog)
                Appel:  "Segprog" = Segment de la routine utilisateur "FAR",
                        "Ofsprog" = Offset de cette routine utilisateur.
                        Le code de la routine ne doit pas provoquer d'appel
                        au DOS, et il ne doit pas - de pr‚f‚rence - utiliser
                        de variables...
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        TRUE: Initialisation effectu‚e, la routine utilisateur
                        sera appel‚e par le pilote en retour de l'interruption
                        14h, si AH n'est pas nul.

        byte Unset_err_routine()
                Appel:  <none>
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        TRUE: routine d‚sactiv‚e.

        byte Verouille()
                Appel:  <none>
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        TRUE: V‚rouillage effectu‚.

        byte Deverouille()
                Appel:  <none>
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        TRUE: D‚-v‚rouillage effectu‚.

        byte GetPortName()
                Appel:  <none>
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e;
                        Retourne 13 si STARCOMM.EXE n'est pas disponible en
                        tant que DEVICE DRIVER;
                        sinon, met … jour le variable "NomDevice".

        byte GetPortDevice()
                Appel:  <none>
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e;
                        Retourne 13 si STARCOMM.EXE n'est pas disponible en
                        tant que DEVICE DRIVER;
                        sinon, retourne 0 … 3 pour COM1: … COM4:

        byte ResetPortDevice()
                Appel:  "CommPort" d‚signe la voie s‚rie concern‚e (0 … 3).
                Retour: UN_CHECKED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e;
                        sinon, retourne 0 si la commutation est faite, 5 si
                        le port donn‚ est rep‚r‚ inexistant par le pilote (la
                        commutation est quand mˆme r‚alis‚e si le port
                        sp‚cifi‚ est entre la COM1: et la COM4:...), ou 13
                        si STARCOMM n'est pas disponible en mode DEVICE DRV.


                                                                       46



      5 - Codes d'erreurs retourn‚s par STARCOMM.EXE:
      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
        Si AH<>0 le Carry-Flag est activ‚ (CF=1), sinon il est effac‚ (CF=0).
      (codes d'erreurs donn‚s en d‚cimal).
        0 --> Pas d'erreur. Travail demand‚ effectu‚.
        1 --> Nø d'une sous-fonction OU mode de fonctionnement inconnu !
              Pas de traitement effectu‚.
        2 --> Interruption de la routine de lecture sur r‚ception d'un
              signal mat‚riel de "break-interrupt".
        3 --> Aucun octet n'a ‚t‚ lu ou ‚crit, faute de place dispo (en
              ‚criture) ou d'octet disponible (en lecture); OU le port
              concern‚ par la commande est ferm‚, ce qui interdit
              d'y lire ou d'y ‚crire !
        4 --> Erreur de time-out en lecture (le buffer de r‚ception reste
              vide avant que la routine n'ait lue les Nb. octets demand‚s),
              ou en ‚criture (le buffer d'‚mission reste plein ou est vid‚
              trop lentement).
        5 --> Le port s‚rie indiqu‚ est physiquement ou logiquement inexistant.
        6 --> Vitesse d'initialisation demand‚e non valide.
        7 --> Buffer d'‚mission non vide: le port n'a pas ‚t‚ ferm‚ !
        8 --> Port s‚rie d‚j… actif: R‚-ouverture non effectu‚e !
        9 --> Ouverture du port impossible: plus de buffer disponible !
       10 --> Impossiblit‚ de retrouver le buffer allou‚ au port … fermer !
              (Cette erreur ne doit normalement jamais pouvoir arriver).
              Ceci aurait pour cons‚quence de disposer d'un buffer utilisable
              en moins !...
       11 --> Port ouvert: modif. des paramŠtres mat‚riels INTERDIT !
       12 --> Nouvelle adresse sp‚cifi‚e pour le port non adapt‚e.
       13 --> STARCOMM.EXE n'est pas disponible en mode DEVICE DRIVER !


                                                                       47



  II - INTERFACE, pour les PROGRAMMEURS, A PARTIR DE l'INT 21h du DOS:
  ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
        Cette interface logicielle au pilote s‚rie STARCOMM n'est exploitable
      que lorsque STARCOMM.EXE est charg‚ en m‚moire en tant que DEVICE DRIVER.
      Il faut noter que les quelques fonctions rendues alors disponibles
      (voir leurs descriptions ci-aprŠs) se rajoutent aux fonctions de base
      de l'interruption 14H qui, elle, sera toujours disponible.


      1 - AccŠs directe au pilote:
      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
        Fonction 3Dh: Ouvre l'accŠs au fichier logique "COMM:" qu'apporte
                STARCOMM.EXE s'il est charg‚ en DEVICE DRIVER. Le port s‚rie
                physique associ‚ … l'unit‚ "COMM:" est ouvert aprŠs cette
                fonction.

                Entr‚e:         AH = 3Dh
                                AL = <Code du type d'ouverture>
                                       0: ouverture en lecture,
                                       1: ouverture en ‚criture,
                                       2: ouverture en lect.+‚criture.
                                DS:DX = Pointeur sur le NOM du DEVICE, i.e.
                                     sur "COMM" qui est le nom logique
                                     de STARCOMM.EXE. Cette chaŒne doit ˆtre
                                     du type ASCII-Z, c'est-…-dire doit se
                                     terminer par le code 0 hexa.
                Sortie:         AX = HANdler d'accŠs au device si pas d'erreur.
                                AL = <Code d'erreur> sinon (+CFlag set).

        Fonction 3Eh: Ferme l'accŠs au device-driver et provoque l'‚mission
                d'un code EOF (=1Ah) si au moins un octet a d‚j… ‚t‚ ‚mis
                au moyen du pilote s‚rie.
                Remarque: C'est l'‚mission de ce code EOF … la fermeture du
                pilote qui permet d'exploiter "COMM:" comme un p‚riph‚rique
                … part entiŠre … partir du prompt du DOS...
                ATTENTION:
                Cette fonction ne ferme pas le port physique associ‚ … "COMM:"
                car il se peut que le buffer d'‚mission ne soit pas encore
                entiŠrement transmis au moment de l'appel !

                Entr‚e:         AH = 3Eh
                                BX = HANdler
                Sortie:         AX = HANdler d'accŠs au device si pas d'erreur.
                                AL = <Code d'erreur> sinon (+CFlag set).


                                                                       48



        Fonction 3Fh: Lit des donn‚es depuis le buffer de r‚ception.
                Si on demande … lire plus de donn‚es qu'il n'y en a de re‡u,
                cette fonction attend que d'autres donn‚es arrivent avant
                de rendre la main au processus appelant.
                (Lecture bloquante jusqu'… achŠvement de la requˆte, ou
                r‚ception d'un break-interrupt, ou atteinte du d‚lai de
                time-out...).
                Notez que sur r‚ception d'un code EOF, cette routine de
                service du DOS considŠre que l'application qui l'appelle
                devra r‚agir … ce code. Jusqu'… ce qu'il y ait eu fermeture
                puis r‚ouverture de l'accŠs au device driver (fonctions
                3Dh et 3Eh), la fonction 3Fh considŠre que l'application
                n'a pas r‚agit. Elle se bornera donc, dŠs lors, … ne plus
                transmettre que ce code EOF, sans ne plus retirer aucun
                octet du buffer de r‚ception ! A ce sujet, lire la seconde
                remarque not‚e "ATTENTION:" dans les lignes qui suivent...

                Entr‚e:         AH = 3Fh
                                BX = HANdler
                                CX = Nombre d'octets attendus.
                                DS:DX = Seg:Off du premier octet de la
                                        chaŒne dans laquelle ranger les
                                        octets attendus.
                                !! ATTENTION: Pr‚voir un espace d'accueil
                                !! suffisant !
                                !! ATTENTION: Le DOS interprŠte tout code
                                !! ^Z (de code 1Ah) comme sp‚cificateur de fin
                                !! de fichier (EOF). Il ne sera plus possible
                                !! de lire des donn‚es re‡ues depuis le pilote
                                !! aprŠs r‚ception d'un tel code. 3 solutions:
                                !!   1ø/ Transcoder en ASCII (Cf CODAGES.DOC)
                                !! pour transmettre des fichiers binaires.
                                !!   2ø/ DŠs r‚ception d'un ^Z, appeler les
                                !! fonctions 3Eh (Close) et 3Dh (Open) pour
                                !! r‚-initialiser le processus, et le d‚bloquer
                                !! (Cf. l'exemple TERMINAL.C...).
                                !!   3ø/ D‚sactiver les contr“les de flux du
                                !! DOS au moyen de ses fonctions 44h (IOCTL).
                                !! En voici l'expression en code assembleur:
                                !!  ² mov   ah,44h   ;Get Device data
                                !!  ² mov   al,0
                                !!  ² mov   bx,<Dev_handle>
                                !!  ² int   21h
                                !!  ² ...
                                !!  ² <traiter les erreurs si CarryFlag_ON...>
                                !!  ² ...
                                !!  ² mov   ah,44h   ;Set Device data OFF
                                !!  ² mov   al,1
                                !!  ² mov   bx,<Dev_handle>
                                !!  ² or    dx,0020h
                                !!  ² int   21h
                                !! Ctrl-P, Ctrl-S et Ctrl-Z seront alors
                                !! inexpressifs aux yeux du DOS.
                Sortie:         CFlag … 1:
                                  AX = 0BH ... "Erreur en lecture".
                                CFlag … 0:
                                  AX = Nombre d'octets effectivement re‡us.


                                                                       49



        Fonction 40h: Ecrit des donn‚es … ‚mettre dans le buffer d'‚mission.
                Si on cherche … ‚crire plus de donn‚es qu'il ne reste de
                place dans le buffer d'‚mission, cette fonction attend
                de pouvoir terminer son action avant de rendre la main au
                processus appelant.
                (Ecriture bloquante, au time-out prŠs...).

                Entr‚e:         AH = 40h
                                BX = HANdler
                                CX = Nombre d'octets … ‚mettre.
                                DS:DX = Seg:Off du premier octet de la
                                        chaŒne d'octets … envoyer.
                Sortie:         CFlag … 1:
                                  AX = 0AH ... "Erreur en ‚criture".
                                CFlag … 0:
                                  AX = Nombre d'octets effectivement ‚crits.

        Fonction 44h: Le buffer de r‚ception est-il vide ?

                Entr‚e:         AH = 44h
                                AL = 06h (code de sous-fonction)
                                BX = HANdler
                Sortie:         AL = 0 pour Non, 1 pour OUI

        Fonction 44h: Le buffer d'‚mission est-il plein ?

                Entr‚e:         AH = 44h
                                AL = 07h (code de sous-fonction)
                                BX = HANdler
                Sortie:         AL = 0 pour Non, 1 pour OUI

        Fonction 44h: IOCTL-READ - Demande au fichier "COMM:" le port qu'il
                interface, le format de communication appliqu‚, et les modes de
                fonctionnement en cours d'utilisation au niveau des contr“les
                de flux pour ce port s‚rie...

                Entr‚e:         AH = 44h
                                AL = 02h (code de sous-fonction de lecture)
                                BX = HANdler
                                DS:DX = Pointeur sur les 8 octets cons‚cutifs
                                     en RAM, pr‚vus pour recevoir l'informa-
                                     tion demand‚e.
                                !! ATTENTION: Pr‚voir un espace d'accueil
                                !! suffisant !
                                CX = Nombre d'octets composants la chaine
                                     point‚e par DS:DX (8 obligatoirement !).


                                                                       50



                Sortie:         AX = Code d'erreur DOS si CFlag est activ‚.
                                En cas d'absence d'erreur, les 8 octets point‚s
                                par DS:DX … l'appel ont la signification
                                suivante:
                                octet nø1: Port s‚rie interfac‚ par "COMM:":
                                           0 (COM1:) … 3 (pour la COM4:).
                                octet nø2: Vitesse de communication.
                                octet nø3: Format de la transmission.
                                octet nø4: Activit‚ de RTS/CTS.
                                octet nø5: Activit‚ de DTR/DSR.
                                octet nø6: Activit‚ de Xon/Xoff.
                                octet nø7: Code utilis‚ pour Xon.
                                octet nø8: Code utilis‚ pour Xoff.
                                Pour interpr‚ter la composition des octets nø
                                2 et 3, se reporter … la fonction nø9 de l'in-
                                -terruption 14h (registre BH pour la vitesse,
                                et BL pour le format...).

        Fonction 44h: IOCTL-WRITE - Indique au pilote le port s‚rie qu'il doit
                interfacer, le format de communication … appliquer,et les modes
                de fonctionnement … activer au niveau des contr“les de flux...
                Les modifications de format et de contr“les de flux ne sont
                prises en compte que si la voie s‚rie d‚sign‚e est celle
                en cours d'interfa‡age par le driver; sinon, il n'y a que
                modification du port s‚rie interfac‚ "COMM:", sans AUCUNE autre
                initialisation (ceci permet la multi-communication mˆme au
                moyen du fichier "COMM:" !...).

                Entr‚e:         AH = 44h
                                AL = 03h (code de sous-fonction d'‚criture)
                                BX = HANdler
                                DS:DX = Pointeur sur les 8 octets cons‚cutifs
                                     en RAM, pr‚vus pour transmettre l'informa-
                                     tion qui d‚finit les nouvelles inits.
                                Les informations … placer dans ces 8 octets
                                sont identiques … celles d‚velopp‚es dans
                                le paragraphe 'Sortie' de la fonction
                                pr‚c‚dante.
                                CX = Nombre d'octets composants la chaine
                                     point‚e par DS:DX (8 obligatoirement !).
                Sortie:         AX = Code d'erreur DOS si CFlag est activ‚.


                                                                       51



      2 - Proc‚dures d'interface pour TURBO-PASCAL et TURBO-C:
      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
      Les fonctions suppl‚mentaires pr‚c‚dantes (propres … STARCOMM.EXE utili-
    s‚ en DEVICE DRIVER) sont aussi interfac‚es pour le PASCAL et le C.
    Ce paragraphe donne les variables et fonctions suppl‚mentaires qui leurs
    sont sp‚cifiques, et qui se trouvent ‚galement dans les fichiers
    STARINTF.PAS et STARINTF.C...

     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
       Variables globales:
     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
     NomDevice     : ChaŒne d'identification du device-driver. C'est le nom
                     logique du fichier associ‚ … STARCOMM lorsqu'il est
                     install‚ en m‚moire en tant que DEVICE DRIVER. Ce nom
                     est: "COMM".
     handler_voie_serie:
                     Clef d'accŠs au DEVICE DRIVER. Elle est cr‚e … l'ouverture
                     du DEVICE, et d‚truite … sa fermeture.
     COMM_ouvert   : Indicateur de l'‚tat du port s‚rie (i.e. ouvert/ferm‚).
                     C'est une variable de nature bool‚enne !

     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
       Proc‚dures/Fonctions disponibles:
     ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
     Open_COMM:
       Provoque l'ouverture du fichier logique "COMM:".
       Le handler d'accŠs au p‚riph‚rique (ici port s‚rie logique...) est
       demand‚ lors de l'appel … cette fonction.
     Close_COMM:
       Provoque la fermeture du fichier logique ouvert par Open_COMM.
     IOStream_READ:
       Permet de demander au pilote install‚ en RAM quel format de
       communication est retenue (vitesse et structure), et dans
       quels modes de fonctionnements sont positionn‚s les processus
       de contr“le de flux. Contrairement aux fonctions similaires disponibles
       … partir des fonctions de l'interruption 14h, cette fonction utilise
       le canal DOS IOCTL pour se renseigner sur ces caract‚ristiques du port
       s‚rie 'actuellement' interfac‚ par l'unit‚ logique "COMM:".
     IOStream_WRITE:
       Fonction compl‚mentaire de la pr‚c‚dente, "IOStrteam_WRITE" permet
       de forcer le pilote … utiliser les nouvelles valeurs sp‚cifi‚es
       (format et contr“les de flux) OU … faire en sorte que l'unit‚ logique
       "COMM:" ouvre la voie … un autre port s‚rie que celui 'actuel':
       - si le port s‚rie indiqu‚ est diff‚rent de celui auquel ou pouvait
       acc‚der au travers de "COMM:" jusque l…, "COMM:" pointe sur le nouveau
       port, et AUCUNE initialisation ni modif. des contr“les de flux n'est
       faite;
       - sinon les initialisations sp‚cifi‚es sont r‚alis‚es.
     CheckCOMMIn:
       Y-a-t'il des octets a lire depuis le buffer de r‚ception ?
     CheckCOMMOut:
       Peut-on ‚crire des octets dans le buffer d'‚mission ?
     ReadCOMM:
       Lit N octet(s) dans le buffer de r‚ception.
     WriteCOMM:
       Envoi N octet(s) sur la voie s‚rie via le buffer d'‚mission.


                                                                       52



      3 - Description des proc‚dures d'interface au PASCAL:
      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
        Prototype:   PROCEDURE|FUNCTION <name>[(<ARGUMENT(S)>)][:<type>];
        ----------   Appel:  þ Variables globales d'appel
                             þ ParamŠtres d'appel
                     Retour: þ Variables globales de retour
                             þ ParamŠtres de retour
                             þ Codes de retour des fonctions

        FUNCTION  Open_COMM: WORD;
                Appel:  "NomDevice" contient le nom du pilote de p‚riph‚rique
                        DOS. Initialis‚ par d‚faut … "COMM". Ne doit
                        pas ˆtre modifi‚ !
                Retour: "port_ouvert" indique l'‚tat du port logique, i.e.
                        s'il est ouvert (TRUE) ou ferm‚ (FALSE).
                        0 en cas de bonne r‚ussite de l'ouverture.
                        <DosCodeErr> pour les autres erreurs DOS possibles.

        FUNCTION  Close_COMM: INTEGER;
                Appel:  "NomDevice" contient le nom du pilote de p‚riph‚rique
                        DOS. Initialis‚ par d‚faut … "COMM". Ne doit
                        normalement pas ˆtre modifi‚ !
                Retour: "port_ouvert" indique l'‚tat du port s‚rie, i.e. s'il
                        est ouvert (TRUE) ou ferm‚ (FALSE).
                        -1 si la pr‚sence du pilote en RAM n'avait pas encore
                        ‚t‚ assur‚e avant l'appel (par appel de "Open_COMM" !).
                        0 en cas de bonne r‚ussite de la fermeture.
                        <DosCodeErr> pour les autres erreurs DOS possibles.

        FUNCTION  IOStream_READ(VAR Voie_active: CHAR;VAR Format: WORD;
                  VAR RTS_type, DTR_type, Xonoff_type: CHAR): BOOLEAN;
                Appel:  <none>
                Retour: TRUE en cas d'erreur, FALSE sinon.
                        En l'absence d'erreurs, les variables globales "Xon"
                        et "Xoff" sont renseign‚es. Les paramŠtres fournits
                        en arguments sont mis … jour:
                        "Voie_active" --> '1' … '4' pour COM1: … COM4:,
                        "Format"      --> Poids fort = vitesse,
                                          Poids faible = structure.
                                          (Voir la fonction nø9 de l'IT 14h
                                          pour les correspondances valeurs/
                                          signification...).
                        "RTS_type",...--> 0, 'B', 'E' ou 'L' pour rep‚rer
                                          le mode activ‚ (Local, Eloign‚, ou
                                          Bilat‚ral...).


                                                                       53



        FUNCTION  IOStream_WRITE(VAR Voie_active: CHAR;VAR Format: WORD;
                  VAR RTS_type, DTR_type, Xonoff_type: CHAR): BOOLEAN;
                Appel:  Les variables globales "Xon" et "Xoff" doivent ˆtre
                        renseign‚es. Les paramŠtres fournits en arguments
                        sont … remplir comme indiqu‚ ci-aprŠs:
                        "Voie_active" --> '1' … '4' pour COM1: … COM4:,
                        "Format"      --> Poids fort = vitesse,
                                          Poids faible = structure.
                                          (Voir la fonction nø9 de l'IT 14h
                                          pour les correspondances valeurs/
                                          signification...).
                        "RTS_type",...--> 0, 'B', 'E' ou 'L' pour rep‚rer
                                          le mode activ‚ (Local, Eloign‚, ou
                                          Bilat‚ral...).
                Retour: TRUE en cas d'erreur, FALSE sinon.

        FUNCTION  CheckCOMMIn: BOOLEAN;
                Appel:  <none>
                Retour: FALSE: le BuffIn est vide ou le port est ferm‚,
                        TRUE sinon.

        FUNCTION  CheckCOMMOut: BOOLEAN;
                Appel:  <none>
                Retour: TRUE si BuffOut dispose de place; FALSE sinon.

        FUNCTION  ReadCOMM(VAR c: CHAR; nombre: WORD): INTEGER;
                Appel:  "c" = 1ier octet pour ranger la 'chaŒne' … recevoir,
                        "nombre" = Nb. d'octet(s) … lire.
                Retour: 0 si la lecture de(s) octet(s) est apparue correcte
                        <DosCodeErr> si r‚ception incorrecte (Time-out...)
                        -1 si aucun octet lu.

        FUNCTION  WriteCOMM(VAR c: CHAR; nombre: WORD): INTEGER;
                Appel:  "c" = 1ier octet de la 'chaŒne' … envoyer,
                        "nombre" = Nb. d'octet(s) composant(s) la 'chaŒne'.
                Retour: 0 si l'‚criture de(s) octet(s) est apparue correcte,
                        <DosCodeErr> si r‚ception incorrecte (Time-out...)
                        -1 si aucun octet ‚crit.


                                                                       54



      4 - Description des proc‚dures d'interface au C:
      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
        Prototype:   byte <NAME>( [<ARGUMENT(S)>] )
        ----------   Appel:  þ Variables globales d'appel
                             þ ParamŠtres d'appel
                     Retour: þ Variables globales de retour
                             þ ParamŠtres de retour
                             þ Codes de retour des fonctions

        int  Open_COMM()
                Appel:  "NomDevice" contient le nom du pilote de p‚riph‚rique
                        DOS. Initialis‚ par d‚faut … "COMPORT". Ne doit
                        normalement pas ˆtre modifi‚ (sauf pour MULTIxxx.SYS).
                Retour: "port_ouvert" … TRUE si ouverture r‚ussie.
                        0 en cas de bonne r‚ussite de l'ouverture.
                        8 si le pilote ‚tait d‚j… actif.
                        <DosCodeErr> pour les autres erreurs DOS possibles.

        int  Close_COMM()
                Appel:  "NomDevice" contient le nom du pilote de p‚riph‚rique
                        DOS. Initialis‚ par d‚faut … "COMPORT". Ne doit
                        normalement pas ˆtre modifi‚ (sauf pour MULTIxxx.SYS).
                Retour: "port_ouvert" … FALSE si fermeture r‚ussie.
                        UN_OPENED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e.
                        0 en cas de bonne r‚ussite de la fermeture.
                        7 indique qu'il reste encore des octets … ‚mettre: le
                        port n'a donc pas ‚t‚ ferm‚ !
                        <DosCodeErr> pour les autres erreurs DOS possibles.

        byte IOStream_READ(byte *RTS_type, byte *DTR_type, byte *Xonoff_type)
                Appel:  <none>
                Retour: UN_OPENED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        1 (TRUE) si une erreur est signal‚e, 0 (FALSE) sinon.
                        En l'absence d'erreurs, les variables globales "Xon"
                        et "Xoff", "Voie_active" et "Format" sont renseign‚es.
                        Les arguments "*RTS_type", etc... sont mis … jour.
                        "Voie_active" --> '1' … '4' pour COM1: … COM4:,
                        "Format"      --> Poids fort = vitesse,
                                          Poids faible = structure.
                                          (Voir la fonction nø9 de l'IT 14h
                                          pour les correspondances valeurs/
                                          signification...).
                        "RTS_type",...--> 0, 'B', 'E' ou 'L' pour rep‚rer
                                          le mode activ‚ (Local, Eloign‚, ou
                                          Bilat‚ral...).


                                                                       55



        byte IOStream_WRITE(byte RTS_type, byte DTR_type, byte Xonoff_type)
                Appel:  Les variables globales "Xon" et "Xoff", "Voie_active"
                        et "Format" doivent ˆtre renseign‚es, en plus des
                        arguments explicites de la fonction.
                        "Voie_active" --> '1' … '4' pour COM1: … COM4:,
                        "Format"      --> Poids fort = vitesse,
                                          Poids faible = structure.
                                          (Voir la fonction nø9 de l'IT 14h
                                          pour les correspondances valeurs/
                                          signification...).
                        "RTS_type",...--> 0, 'B', 'E' ou 'L' pour rep‚rer
                                          le mode activ‚ (Local, Eloign‚, ou
                                          Bilat‚ral...).
                Retour: UN_OPENED si pr‚sence du pilote en RAM non v‚rifi‚e,
                        1 (TRUE) si une erreur est rapport‚e, 0 (FALSE) sinon.

        byte CheckCOMMIn()
                Appel:  <none>
                Retour: FALSE: le BuffIn est vide; TRUE sinon. UN_OPENED: port
                        non ouvert.

        byte CheckCOMMOut()
                Appel:  <none>
                Retour: TRUE: BuffOut dipose de place; FALSE sinon. UN_OPENED:
                        port non ouvert.

        int  ReadCOMM(byte *car, unsigned int nombre)
                Appel:  "*car" = 1ier octet pour ranger la 'chaŒne' … recevoir,
                        "nombre" = Nb. d'octet(s) … lire.
                Retour: UN_OPENED: le port s‚rie n'a pas encore ‚t‚ ouvert,
                        0 si lecture correcte,
                        <DosCodeErr> si une erreur s'est produite,
                        -1 si aucun octet n'a ‚t‚ lu.

        int  WriteCOMM(byte *car, unsigned int nombre)
                Appel:  "*car" = 1ier octet de la 'chaŒne' … envoyer,
                        "nombre" = Nb. d'octet(s) composant(s) la 'chaŒne'.
                Retour: UN_OPENED: le port s‚rie n'a pas encore ‚t‚ ouvert,
                        0 si ‚criture correcte,
                        <DosCodeErr> si une erreur s'est produite,
                        -1 si aucun octet n'a ‚t‚ ‚crit.


                                                                       56



      5 - Codes d'erreurs DOS retourn‚s:
      ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
        Par l'interruption 21h: Les codes d'erreurs sont les codes habituel-
      -lement retourn‚s par le DOS. Voici les principaux codes d'erreurs du
      DOS en rapport avec les accŠs aux pilotes de p‚riph‚riques de type
      "caractŠre" (type du pilote de SERIAL MANAGER...):
                    0 --> Pas d'erreur. Le travail demand‚ est r‚alis‚.
                    1 --> Nø d'une fonction inconnue.
                    2 --> Fichier inconnu (verifier que le nom du DEVICE
                          est toujours "COMM    "...)
                    4 --> Trop de fichiers ouverts.
                    5 --> AccŠs refus‚ (protection en lecture ou ‚criture).
                    6 --> HANDLER non valide.
                    8 --> M‚moire non suffisante pour cr‚er un "handler".
                   29 --> Erreur en ‚criture.
                   30 --> Erreur en lecture.
                   31 --> Erreur interne au systŠme.


                                                                       57



                 ANNEXE:  Gestion des signaux de contr“le de flux



      ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
      º ATTENTION-->Dans tous les cas, le signal OUT2 du contr“leur      º
      º s‚rie utilis‚ doit ˆtre positionn‚ … TRUE. Dans le cas contraire,º
      º l' UART n'a plus la possibilit‚ mat‚rielle d'‚mettre ses IRQ au  º
      º processeur (via le contr“leur d'interruptions 8259 bien s–r !).  º
      º               NE MODIFIEZ DONC JAMAIS LE SIGNAL OUT2             º
      ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼


    1 - Gestions int‚gr‚es au pilote s‚rie:
    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

        Le pilote STARCOMM.EXE de SERIAL MANAGER reconnait la gestion de
    Xon/Xoff (hand-shaking logiciel), RTS/CTS et DTR/DSR (hd-shk mat‚riels).
    Ces 3 couples de signaux de contr“le de flux (activables par les options
    /BX, /BC et /BD, ou par l'appel aux fonctions de services ad-hoc) sont
    g‚r‚s comme suit:

            þ Xon/Xoff: Lorsque le buffer de r‚ception ne contient plus que 100
            octets de libres (ou moins...), tout octet re‡u provoque l'‚mission
            d'un code Xoff (=13h). DŠs que plus des 2/3 du buffer de r‚ception
            sont … nouveau libres, il y a ‚mission d'un code Xon (=11h) …
            chaque lecture du consommateur dans ce buffer de r‚ception;
            ceci … concurrence de 10 Xon ‚mis cons‚cutivement (i.e. ‚mis sans
            qu'aucun Xoff n'ai du ˆtre renvoy‚ entre temps parce-que le
            buffer de r‚ception se retrouvait plein … nouveau !).
            Un Xon est ‚mis ‚galement … chaque fois que buffer de r‚ception
            est vid‚ volontairement du fait d'un ordre du programme
            utilisateur local au pilote s‚rie.
            Par s‚curit‚ (cas d'une erreur de communication survenue sur
            le code Xon de r‚activation de la liaison !...), STARCOMM.EXE
            considŠre avoir re‡u un code Xon suite … une interruption du
            type "erreur en r‚ception" g‚n‚r‚e par l'UART.
            REM: ACK/ETX (ou tout autre couple !) peut en fait ˆtre g‚r‚ sous
            couvert de Xon/Xoff grace … la possibilit‚ offerte de pr‚ciser
            les valeurs hexad‚cimales de Xon et de Xoff !

            þ RTS/CTS: La logique de gestion de ce couple est identique …
            celle de Xon/Xoff. Simplement, "envoit d'un Xon(/resp. Xoff)"
            devient "RTS est positionn‚ … TRUE(/resp. … FALSE)"; et
            "l'‚mission n'a lieu que si Xon est le dernier code re‡u parmis
            les codes Xon et Xoff" donne "l'‚mission n'a lieu que si le
            signal CTS est positionn‚ … TRUE" !
            REM: Que ce protocole soit ou non utilis‚, le signal local RTS
            est toujours initialis‚ … TRUE en mˆme temps que le port s‚rie
            concern‚ est ouvert, et est positionn‚ … FALSE lorsque le port
            est ferm‚ (ceci qu'il s'agisse explicitement d'une ouverture ou
            d'une fermeture du port, ou bien d'un changement du port utilis‚!).


                                                                       58



            þ DTR/DSR: Utilis‚s comme contr“leurs de flux, ils sont g‚r‚s
            comme le couple RTS/CTS (voir ci-dessus...).
            ATTENTION: DTR est ‚galement exploit‚ par la fonction d'‚mission
            d'une commande vers le p‚riph‚rique connect‚ au port s‚rie utilis‚,
            par les fonctions d'ouverture et de fermeture du port physique de
            comm. (DTR est activ‚ … l'ouverture et d‚sactiv‚ … la fermeture),
            de changement du port s‚rie … utiliser, et par le traitement des
            erreurs de communication plac‚ sous l'IT mat‚rielle de l'UART
            associ‚ au port s‚rie exploit‚.
            Donc: une fois le port s‚rie … exploiter ouvert, initialisez
            DTR/DSR, et ‚vitez d'utiliser la fonction d'‚mission de commandes
            dans son mode "contr“le via DTR". Notez cependant que cette
            fonction n'est pas incompatible avec le hand-shaking DTR/DSR
            puisqu'elle se contente de mettre sur Off DTR le temps d'‚mettre
            la commande sp‚cifi‚e, puis de r‚tablir DTR sur ON...

        Il est important de noter que ces contr“les de flux peuvent ‚galement
    n'ˆtre activ‚s qu'en mode unilat‚ral (ascendant ou descendant) au moyen
    des commandes "/LC", "/EC", "/LD", "/ED", "/LX", et "/EX"...
        Enfin, notez que les contr“les de flux mat‚riels (RTS/CTS et DTR/DSR)
    sont prioritaies sur le contr“le de flux logiciel: si, par exemple, RTS/CTS
    est utilis‚ et que CTS=FAUX, il devient impossible … Xon/Xoff d'‚mettre
    un code de contr“le, mˆme si ce protocole logiciel est effectivement actif!

        Pour ‚tablir un contr“le de flux mat‚riel (avec STARCOMM) qui vous
    soit personnel, reportez-vous en 3 ci-aprŠs.


    2 - Liaison locale PC-PC et contr“le de flux:
    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

                 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿          ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
                 ³         2ÃÄÄÄÄÄ ÚÄÄÄ´3          ³
                 ³  PC nø1 3ÃÄÄÄÄÄÄÙÄÄÄ´2 PC nø2   ³
                 ³         7ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´7          ³
                 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ..........ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                          ??Ctrl de flux??
        Parmis les protocoles int‚gr‚s, seul Xon/Xoff est utilisable … cette
    fin quelle que soit la nature exacte de votre cƒble s‚rie null-modem.
    Si vous disposez d'un cƒble null-modem plus complet (Cf. A), vous
    pouvez exploiter l'un des 2 hand-shaking mat‚riels RTS/CTS ou DTR/DSR, ou
    mˆme les 2 … la fois (bien qu'en th‚orie, l'utilit‚ en soit discutable !).
        Si vous voulez cr‚er votre propre hand-shaking grƒce … RTS,
    CTS, DTR et/ou DSR (="signaux de flux"), reportez-vous en 3 ci-aprŠs.


                                                                       59





    3 - Exploitation personnelle des "signaux de flux":
    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

        þ Il vous faudra d'abord d‚sactiver les hand-shaking mat‚riels int‚gr‚s
    au pilote s‚rie STARCOMM.EXE. Notez bien que cette d‚sactivation n'inter-
    dit pas la mise … jour des variables internes du pilote repr‚sentant l'‚tat
    des signaux d' "‚tat du modem".
        þ D‚veloppez le code de gestion des signaux de flux qui convient …
    votre application particuliŠre (en assembleur, C, ou PASCAL ou autre...).
    N'utilisez aucun appel aux fonctions du DOS dans cette partie de votre
    source (problŠme de la r‚-entrance !).
        þ Placez ce code sous contr“le du pilote s‚rie en tant que fonction
    USER: votre code sera appel‚ … chaque fois qu'un ‚vŠnement particulier
    aura lieu sur le port s‚rie en cours d'utilisation.
        þ D‚veloppez le reste de votre application, sans faire d'appel …
    la fonction d'‚mission d'une commande au p‚riph‚rique s‚rie si vous
    utilisez le signal DTR (ou alors appelez cette fonction avec BH=FALSE pour
    qu'elle laisse DTR !). En outre, ouvrez une bonne fois pour toutes
    le port … utiliser, et red‚finissez l'‚tat initial de vos signaux avant
    de lancer le corps de votre application car les fonctions "Open" et
    "Close" du pilote s‚rie repositionnent le signal DTR... Pensez que toute
    erreur de communication provoque une remise … TRUE de DTR, et qu'un
    changement du port s‚rie … utiliser ‚quivaut … l'ouverture du nouveau
    port (donc...DTR = TRUE est provoqu‚).
      ATTENTION: Si votre but est de mettre en exploitation votre propre
    systŠme de hand-shaking, il vous faudra ‚crire votre application en
    prenant soin de N'ECRIRE sur la voie s‚rie (via S. M. !) que lorsque
    vos conditions protocolaires d'autorisation de communication sont r‚unies
    car STARCOMM ne voit plus, dans cette configuration de travail, les
    conditions "actuelles" du contr“le du flux. Dans ce cas, vous ne pouvez
    donc plus b‚n‚ficier du buffer d'‚mission...