ÛÛÛÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛ     ÛÛÛÛ   ÛÛ    ÛÛ
            ÛÛ±ÛÛ±ÛÛ±  ÛÛ±±ÛÛ±  ÛÛ±±ÛÛ   ÛÛ±±ÛÛ  ÛÛ±   ÛÛ±
            Û±±ÛÛ± Û±  ÛÛ±  Û±  ÛÛ± ÛÛ± ÛÛ±±  Û±  ÛÛ  ÛÛ±±
             ± ÛÛ±  ±  ÛÛ±Û  ±  ÛÛ± ÛÛ± ÛÛ±    ±   ÛÛÛÛ±±
               ÛÛ±     ÛÛÛÛ±    ÛÛÛÛÛ±± ÛÛ±         ÛÛ±±
               ÛÛ±     ÛÛ±Û±    ÛÛ±±±±  ÛÛ±        ÛÛÛÛ
               ÛÛ±     ÛÛ± ±    ÛÛ±     ÛÛ±   Û   ÛÛ±±ÛÛ
               ÛÛ±     ÛÛ±      ÛÛ±      ÛÛ  ÛÛ± ÛÛ±±  ÛÛ
              ÛÛÛÛ    ÛÛÛÛ     ÛÛÛÛ       ÛÛÛÛ±± ÛÛ±   ÛÛ±
               ±±±±    ±±±±     ±±±±       ±±±±   ±±    ±±

                       The Firmware PC Extended
                    Version 2.00 (17. August 1992)

                  Residenter AX.25-Controller f�r PC
                     und BayCom-Modem/-USCC-Karte
                    mit WA8DED-Hostmode-Interface

                 von Ren‚ Stange, DG0FT @DB0KG.DEU.EU

           Frei f�r Funkamateure, keine kommerzielle Nutzung




Inhaltsverzeichnis

  1.      Vorwort
  2.      Hinweise zur Dokumentation
  3.      Neuerungen seit Version 1.11
  4.      Schnellstart
  5.      Einf�hrung

  6.      Aufruf und Konfiguration
  6.1.    Allgemeine Optionen
  6.2.    Optionen zum residenten Laden
  6.2.1.  Port- und Baudraten-Konfiguration
  6.2.2.  TFPC- und DRSI-Interface
  6.2.3.  Sonstige Optionen
  6.3.    TFPCX aus dem Speicher entfernen
  6.4.    Terminalmode

  7.      Installation
  7.1.    SP (DL1MEN)
  7.2.    GP (DH1DAE)
  7.3.    THP (DL1BHO)
  7.4.    TERM (DL5FBD)
  7.5.    CT (K1EA)
  7.6.    DIEBOX (DF3AV)
  7.7.    MS-Windows, OS/2 u.a.

  8.      Betrieb
  8.1.    Multiport-Erweiterungen
  8.2.    Besonderheiten von Befehlen
  8.3.    DAMA


  ANHANG

  1.      Befehls�bersicht

  2.      Fehlerbehebung (Modembetrieb)
  2.1.    Sende- und Empfangsprobleme
  2.2.    Probleme mit anderen Programmen
  2.3.    Hardwareprobleme

  3.      Hardwareanschluá
  3.1.    Serielle Modems
  3.2.    BayCom-USCC-Karte

  4.      Informationen f�r Softwareentwickler
  4.1.    Programm-Interface
  4.1.1.  TFPC-Interface
  4.1.2.  DRSI-Interface
  4.1.3.  Spezielle Funktionen
  4.2.    Format von Meldungen
  4.3.    Bisherige Versionen

  5.      Urheberrechte und Nutzungsbedingungen
  6.      Bezugshinweise



1. Vorwort

  Nach etwa einem halben Jahr ist nun das neue TFPCX v2.00  verf�gbar.
  Dies   wird  vor  allem  Besitzer  der  BayCom-USCC-Karte   (DG3RBU)
  interessieren, die diese zusammen mit den Programmen SP (DL1MEN), GP
  (DH1DAE),  THP  (DL1BHO), TERM (DL5FBD), CT (K1EA),  DIEBOX  (DF3AV)
  o.a.  verwenden  wollen.  Dies ist nun m”glich. Aber  auch  f�r  die
  Benutzer eines seriellen Modems (z.B. BayCom-Modem (DG3RBU))  bietet
  diese  Version  neue M”glichkeiten. So kann man  nun,  entsprechende
  Rechenleistung  vorausgesetzt, auch zwei Modems parallel  betreiben.
  F�r  Modems  mit  dem AM7911 gibt  es  einen  einstellbaren  TXTAIL-
  Parameter.  Ich  empfehle allen TFPCX-Usern, zur  neuen  Version  zu
  wechseln, da die bisherigen zwei Bugs enthalten. Die Neuerungen sind
  in Abschnitt 3. aufgef�hrt.

  Ich konnte leider nicht alle M”glichkeiten des TFPCX bis ins  Letzte
  testen. Die USCC-Karte wurde bisher nur mit 1200 Baud-AFSK-Modems im
  realen Betrieb verwendet, 9600 Baud mit DF9IC-Modem habe ich nur  im
  Loopback-Modus getestet. Den Parallelbetrieb zweier serieller Modems
  sollte  man  als zus„tzliche Beigabe ohne  Garantie  verstehen.  Auf
  einem AT-286/16 funktioniert er seit einiger Zeit aber recht gut.

  Ich  muá darauf hinweisen, daá ich nicht garantieren kann,  daá  das
  TFPCX  auf allen PCs problemlos mit seriellen  Modems  funktioniert,
  bei  der  USCC-Karte  ist  dies  weniger  kritisch.  Besonders   auf
  langsamen  Rechnern  gibt  es teilweise  Empfangsprobleme.  XTs  mit
  Taktfrequenzen  unter 8 MHz sind nicht oder nur mit  Einschr„nkungen
  verwendbar.  Oftmals verursachen auch bestimmte residente  Programme
  derartige  Probleme  (siehe Anhang 2.1.). Da es sich  hier  um  kein
  kommerzielles  Produkt  handelt, nehme ich das in  Kauf.  Das  TFPCX
  stellt  jedoch  geringere Anforderungen an  die  Kompatibilit„t  der
  verwendeten  Schnittstelle als BayCom, so daá es teilweise auch  auf
  Rechnern  l„uft,  die  nicht  BayCom-tauglich  sind.  Mit   gewissen
  Kompromissen m�áten die meisten Nutzer zu einem brauchbaren  Betrieb
  kommen.

  Mein Dank gilt diesmal vor allem dem BayCom-Team (Johannes (DG3RBU),
  Flori  (DL8MBT),  Rudi (DK5RQ) und Christian (DL5RL))  f�r  die  zur
  Verf�gung gestellte USCC-Karte, die interessanten Gespr„che und  die
  aufgebrachte  Geduld,  weiterhin Asko (DG2BRS) f�r  die  Hilfe  beim
  Testen,  auáerdem  Sigi  (DL1MEN) f�r die  Unterst�tzung  und  nicht
  zuletzt allen Usern, die mir mit Hinweisen und Vorschl„gen  geholfen
  haben,  insbesondere  Michael (DG5YAL). Besonders bedanke  ich  mich
  auch bei DB7KG, DG3BAF, DH2GAV, DJ9CS, DK6PX und DL1ROM, die f�r die
  Version 1.1x eine Anerkennung �brig hatten.


  73s von Ren‚, DG0FT                      Strausberg, 17. August 1992



2. Hinweise zur Dokumentation

  Ich  gehe  in  dieser  Dokumentation  davon  aus,  daá  bereits  ein
  funktionsf„higes  Modem  oder  eine  USCC-Karte  und  ein  passendes
  Terminalprogramm  zur Verf�gung stehen und Kenntisse �ber  die  TNC-
  Software    The  Firmware  (NORD><LINK)  oder  die   WA8DED-Firmware
  vorhanden   sind.  Zu  dieser  Beschreibung  geh”rt   deshalb   eine
  Dokumentation  der  The Firmware 2.1c, die man bei  Bedarf  zu  Rate
  ziehen  sollte.  Hier werden nur die Unterschiede im  Vergleich  zur
  TNC-Firmware behandelt.

  Wer  auch ohne l„ngeres Studium dieser Dokumentation mit  dem  TFPCX
  zurechtkommt, hat Zeit gespart, aber vielleicht auch ein paar Tricks
  �bersehen. Falls man jedoch Fragen oder Probleme hat, dann bitte ich
  darum, daá man zun„chst hier nach einer L”sung sucht. Die  Erfahrung
  zeigt, daá immer wieder die gleichen Fragen gestellt werden und  ich
  habe  das  hier ber�cksichtigt ohne  Anspruch  auf  Vollst„ndigkeit.
  Allerdings  kann diese Dokumentation auch kein Grundkurs f�r  MS-DOS
  und  Packet Radio sein. Man kann �brigens sehr gut die  Suchfunktion
  eines Texteditors nutzen, um ein bestimmtes Stichwort zu finden.

  In dieser Dokumentation wird einige Hard- und Software erw„hnt,  die
  von   anderen  Funkamateuren  entwickelt  wurde,  meist  steht   das
  Rufzeichen des Urhebers in Klammern dahinter.

  Begriffe und Abk�rzungen:

  Port       ein  Packet Radio Interface bestehend  aus  Schnittstelle
             (COM,  LPT  oder  USCC-Port), Modem  und  Funkger„t,  bei
             mehreren Ports wird hier von Multiport-Betrieb gesprochen

  Kanal      einer  der  maximal 20  gleichzeitig  m”glichen  Connects
             (Verbindungen),  beim BayCom ist die Bedeutung  von  Port
             und Kanal genau entgegengesetzt

  Frame      eine �ber Packet Radio �bertragene Dateneinheit  (Paket),
             bestehend aus Adreáfeld, Steuerfeld, Daten und Pr�fsumme

  Interrupt  Unterbrechung des gerade laufenden Programms durch  Hard-
             ware-Ereignisse  (z.B. gedr�ckte Taste, bestimmtes  Zeit-
             intervall vorbei), Software-Interrupts werden nicht durch
             die  Hardware  sondern durch einen  bestimmten  Programm-
             befehl ausgel”st

  0x         Prefix von Hexadezimalzahlen (z.B. 0x300 = 300H)



3. Neuerungen seit Version 1.11

  - Unterst�tzung der BayCom-USCC-Karte mit maximal 4 Ports (Option
    -PUSCC)

  - Parallelbetrieb von 2 seriellen Modems m”glich (-PCOM/LPT kann
    dazu mehrfach verwendet werden)

  - intern 8 Ports (z.Z. maximal 6 benutzt), 20 Kan„le (TFPCX belegt
    jetzt ca. 59K im Speicher)

  - zus„tzliche Unterst�tzung des DRSI-Software-Interfaces (wird von
    SP und CT verwendet, Option -DR)

  - Sende-/Empfangsanzeige nun mit w„hlbaren Hintergrundattribut
    (Option -C, daf�r entf„llt -NC)

  - verschiedene Erweiterungen f�r Multiport-Betrieb (Ausgabe von
    Portnummern und Eingabem”glichkeit bei Befehlen)

  - zus„tzliche Befehle zur DRSI-kompatiblen Parameterabfrage
    (Befehl P) und f�r Statistik-Framez„hler (Befehl @ST)

  - frei w„hlbarer TXTAIL-Wert f�r AM7911-Modem (Befehl @TA)

  - eingeschr„nktes Crossband-Digipeating TFPCX-intern m”glich durch
    eine Linkliste (Befehl @L)

  - neue Funktionen f�r Terminalprogramme (z.B. Pufferkontrolle f�r
    TERM und DCD-Abfrage/Anzeige), daf�r Befehl Z wieder entfallen

  - 'dynamisches' MAXFRAME der TF 2.3b entfernt (zu unflexibel)

  - Versuch des Modembetriebs unter Microsoft Windows wird mit Fehler-
    meldung quittiert (zwecklos), die USCC-Karte kann verwendet werden

  - Bug behoben, der in allen bisherigen Versionen, zum Puffer�berlauf
    f�hrte wenn kein Terminalprogramm lief und damit Hintergrund-
    connects einschr„nkte

  - Bug behoben, der von v1.01 bis v1.11 unter bestimmten Bedingungen
    zu �berfl�ssigen Aussendungen f�hrte



4. Schnellstart

  Auf  Grund verschiedener Konfigurationsm”glichkeiten  und  Terminal-
  programme  l„át  sich  kein allgemeines  Kochrezept  angeben.  Meist
  reicht  es aus, wenn man sich zun„chst die Abschnitte 6.2.1. und  7.
  (entsprechend  verwendeten  Programm)  anschaut.  Gibt  es  Probleme
  sollte man Anhang 2. lesen. F�r den Betrieb mit mehreren Ports  sind
  Abschnitt 8.1. und 8.2. wichtig.

  Wer bereits mit fr�heren Versionen gearbeitet hat und auch weiterhin
  nur ein Modem verwenden will, braucht lediglich die Option '-C' beim
  Laden  von TFPCX angeben, wenn die Sende-/Empfangsanzeige  gew�nscht
  wird, da sie nun nicht mehr automatisch eingeschaltet wird. Wenn man
  bisher die Option '-NC' angegeben hatte, ist diese zu streichen.

  Mit  'TFPCX  -H' lassen sich alle Optionen in Kurzform  abrufen  und
  'TFPCX -U' entfernt das TFPCX wieder aus dem Speicher.



5. Einf�hrung

  Packet Radio wurde und wird vor allem mit sogenannten Terminal-Node-
  Controllern  (TNC) betrieben, die die gesamte PR-spezifische  Proto-
  kollabwicklung  (AX.25)  �bernehmen und den benutzten  Computer  zum
  komfortablen  Datensichtger„t  machen. Dabei sind TNCs  auch  nichts
  anderes  als  (nicht  mal  besonders  leistungsf„hige)  Rechner  mit
  serieller Schnittstelle und Modem. Auf Grund der weiten  Verbreitung
  einer  speziellen  vor  allem auf dem  TNC2  laufenden  TNC-Software
  (WA8DED-Firmware  oder die kompatible The Firmware  von  NORD><LINK)
  existieren mittlerweile einige leistungsf„hige und weit  verbreitete
  Programme,  die  das spezielle  Software-Interface  dieser  Firmware
  (WA8DED-Hostmode) verwenden.

  Da  heutzutage auch leistungsf„hige PCs nicht mehr sehr teuer  sind,
  bietet es sich an, ihnen die Arbeit des TNCs zu �bertragen und damit
  die Investition f�r den TNC einzusparen. Auáerdem ist ein  Portabel-
  betrieb mit Laptop oder Notebook auch viel eleganter, wenn man nicht
  einen  'grauen Kasten' zus„tzlich mit sich herumschleppen  muá.  F�r
  diesen  Zweck bietet seit einiger Zeit das BayCom-System  (Terminal,
  Modem  oder  USCC-Karte)  eine schnelle,  billige  und  leicht  ver-
  st„ndliche L”sung. Allerdings ist BayCom ein abgeschlossenes System,
  das den Betrieb der TNC-Terminalprogramme nicht unterst�tzt.

  An  dieser Stelle setzt das TFPCX an, da es die Verbindung  zwischen
  der  vorhandenen Hardware (serielles Modem oder USCC-Karte) und  den
  Terminalprogrammen  f�r  TNCs  schafft.  Das  TFPCX  ist  eine   Art
  speicheresidenter TNC der einmal in den PC geladen wird, es sich  im
  Speicher  bequem  macht und dann st„ndig von den Interrupts  des  PC
  angetrieben  im  Hintergrund  seine Arbeit  verrichtet,  also  Daten
  sendet  und  empf„ngt  und auf Befehle des  Nutzers  reagiert.   Die
  Daten-  und  Befehlsschnittstelle  zum  Terminalprogramm  (Software-
  Interrupt)  ist dabei sehr „hnlich zu der bei TNCs  verwendeten  und
  auáerdem  (was  wichtig ist) gut dokumentiert. Es  bereitet  deshalb
  kaum Schwierigkeiten ein existierendes Programm mit dem TFPCX  lauf-
  f„hig  zu machen und f�r die wichtigsten Programme ist dies  bereits
  geschehen.

  Wenn das TFPCX geladen ist, verh„lt sich das System so, als wenn ein
  TNC  angeschlossen  w„re, kann also von auáen connectet  werden  und
  speichert alle ankommenden Nachrichten. Da das TFPCX im  Hintergrund
  l„uft, k”nnen nebenbei auch andere Programme verwendet werden  (Aus-
  nahmen  siehe Anhang 2.2.). Auf ungelesene Informationen  macht  ein
  blinkendes Rechteck in der rechten oberen Bildschirmecke aufmerksam.
  Sobald das Terminalprogramm gestartet wird, erscheint der empfangene
  Text auf den Bildschirm. TFPCX ist vergleichbar mit dem Programm  L2
  (DL8MBT) des BayCom-Systems.

  Das TFPCX dient nicht zum Betrieb mit TNCs im KISS-Mode (z.B. PK232)
  oder  TCP/IP-Software  und  l„uft nur auf  IBM-kompatiblen  PCs.  Im
  ersten  Fall  kann das TFPCR (DL1MEN) verwendet werden,  im  zweiten
  Fall  hilft der Packet Driver AX25DRV f�r  BayCom-kompatible  Modems
  von Pawel Jalocha. F�r die BayCom-USCC-Karte kann ich eine Anpassung
  des  PE1CHL-SCC-Treibers  f�r  KA9Q-NOS  (Version  920611)  anbieten
  (kompletter Quellkode ohne EXE-File), allerdings nur kurz getestet.



6. Aufruf und Konfiguration

  TFPCX wird durch folgende Befehlszeile aktiviert:

  TFPCX [ -N ] [ <load options> | -T | -U ]

  Alle  Optionen  werden durch '-' eingeleitet und  durch  Leerzeichen
  voneinander getrennt. Innerhalb einer Option sind keine  Leerzeichen
  zul„ssig. Groá-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden.  Bestimmte
  Optionen  (z.B.  '-P') haben mehrere Parameter, die  durch  ein  ':'
  getrennt  werden.  F�r  ausgelassene  Angaben  werden  Standartwerte
  eingesetzt.

  Beispiel:

  F�r  '-PUSCC::5' wird '-PUSCC:300:5:1103' verwendet, indem  f�r  die
  fehlenden Werte 300 und 1103 eingesetzt wird.

  Es  ist sinnvoll, das TFPCX aus einem Batch-File zu  starten,  damit
  man nicht immer die gleichen Optionen schreiben muá. Zun„chst werden
  alle  Optionen kurz in der Form aufgelistet, wie sie auch im  Hilfe-
  Text  mit  'TFPCX -H' abrufbar sind  und  dann   einzeln  erl„utert.
  <load options> sind nur beim residenten Laden des TFPCX relevant und
  gelten bis zum Entladen.

  <general options>
    -N no messages
    -T terminal mode
    -U unload

  <load options>
    -P<port> attach packet port  -D  debug mode
    -B<baud> baud rate           -DM use DRSI messages
    -F[file] read init file      -DR emulate DRSI driver
    -C[xx]   show DCD [color]    -NB no blinking rectangle
    -Ixx     TFPCX interrupt     -ND no disk access if DCD

  <port>  COMn[:xxx] | LPTn[:xxx] | USCC[:xxx:n:nnnn]
          1-4^  ^addr  1-4^  ^addr    addr^IRQ^ ^<clock>
  <clock> 0 = disable    2 = hardclock   (1 digit/
          1 = softclock  3 = DF9IC modem  channel)
  <baud>  nnnn[:nnnn ...] (1 number/port)


  []  Angabe ist optional
  |   alternative Angabe
  x   Hexadezimalziffer
  n   Dezimalziffer


6.1. Allgemeine Optionen

  Diese  Optionen k”nnen zusammen mit jeder anderen  Option  verwendet
  werden. Es gibt im Augenblick nur eine:

-N  Nachrichten unterdr�cken

  Falls  die Nachrichten des Programms st”ren (z.B.  in  Batch-Files),
  k”nnen  sie hiermit unterdr�ckt werden.  Fehlermeldungen  erscheinen
  aber weiterhin.


6.2. Optionen zum residenten Laden

  Das  TFPCX  wird immer dann resident in den Speicher  geladen,  wenn
  keine der Optionen '-T' oder '-U' angegeben ist und es nicht  selbst
  oder  der TFPCR- oder DRSI-TNCTSR-Treiber bereits  aktiviert  wurde.
  Wenn man also mehrere Treiber zusammen verwenden will, muá das TFPCX
  immer   als  erstes  aufgerufen  werden.  Ich  kann   jedoch   nicht
  garantieren, daá man auf diese Weise auch problemlos arbeiten kann.

  Das TFPCX kann auch mit LOADHIGH in den oberen Speicherbereich (UMB)
  geladen  werden, wenn dort genug Speicher frei ist. Allerdings  gibt
  es  teilweise  Probleme  mit den  dazu  notwendigen  EMM386-Treibern
  (siehe Anhang 2.1.).

  Um  das  TFPCX  an  verschiedene  Packet-Hardware,   šbertragungsge-
  schwindigkeiten,  Terminalprogramme  und Nutzerw�nsche  anpassen  zu
  k”nnen, existieren die hier behandelten Optionen.

  Nach dem Laden erscheint z.B. die Meldung

  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
  ³ TFPCX v2.00  (Aug 17 1992) by DG0FT ³
  ³     TF v2.3b DAMA by NORD><LINK     ³
  ³    Free for non-commercial usage    ³
  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
  ³ 4 Port(s), 20 Channels, TFPC-Int FD ³
  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
  ³ 0: COM1 (3F8/-),  1200 Bd, MODEM    ³
  ³ 1: SCC0 (300/7),  1200 Bd, SOFTCLK  ³
  ³ 2: SCC1 (301/7),  1200 Bd, SOFTCLK  ³
  ³ 3: SCC3 (303/7),  9600 Bd, DF9IC    ³
  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

  und  das DOS-Prompt. TFPCX ist jetzt installiert und belegt  ca.  59
  KByte  des Hauptspeichers. Im unteren K„stchen wird f�r  jeden  Port
  die  Nummer, die Schnittstelle, die Adresse und evtl. der  IRQ,  die
  Baudrate und die Art des angeschlossenden Modems ausgegeben.


6.2.1. Port- und Baudraten-Konfiguration

-P  Angabe der benutzten Ports

  Diese  Option  kann  mehrfach verwendet werden und zwar  2  mal  f�r
  serielle  Modems  und 1 mal f�r die  BayCom-USCC-Karte.  Damit  sind
  maximal  6  Ports m”glich. Besonders bei seriellen  Modems  ist  die
  Belastung des Rechners durch mehrere Ports nicht zu untersch„tzen.

  Die  Vergabe der Portnummern, erfolgt in der Reihenfolge in der  die
  Ports auf der Kommandozeile angegeben werden, wobei die  Reihenfolge
  der  USCC-Ports  fest  ist. Die obige Meldung  erscheint  z.B.  beim
  Aufruf:

  TFPCX -PCOM1 -PUSCC

  Wird die Option '-P' �berhaupt nicht angegeben, wird wie bisher  ein
  serielles Modem an COM1 benutzt.

-PCOMn oder -PLPTn  Modem an COMn bzw. LPTn (n = 1-4)

  Die Basisadresse des Portes wird dem BIOS-Datenbereich entnommen und
  muá  dort eingetragen sein. Manche BIOS-Versionen vergessen das  bei
  COM3   und COM4. In diesem  Fall l„át  sich die Adresse in der  Form
  '-P<Port>:xxx' auch explizit setzen.

  Beispiel:

  TFPCX -PCOM3:338

  Mit  diesem  Aufruf  wird ein Modem an  COM3  verwendet,  wobei  als
  Basisadresse  die  0x338 verwendet wird. Diese Adresse muá  man  der
  Schnittstellenbeschreibung  entnehmen. Die Nummer der  Schnittstelle
  (hier also die 3) wird ignoriert, wenn eine Adresse angegeben  wird,
  muá aber trotzdem zwischen 1 und 4 liegen. Als Basisadresse ist  der
  Bereich  0x100 bis 0x3F8 zugelassen. Der IRQ der  Schnittstelle  ist
  f�r TFPCX uninteressant und wird nicht benutzt.

  Werden  2 Modems verwendet sollte man zuerst den Port  angeben,  den
  man am h„ufigsten benutzt, da dieser evtl. etwas bevorzugt wird.  Es
  versteht   sich   von  selbst,  daá  andere  Programme   nicht   auf
  Schnittstellen zugreifen d�rfen, die vom TFPCX verwendet werden.

-PUSCC:<Base>:<IRQ>:<Modems>  BayCom-USCC-Karte verwenden

  Als  Parameter wird die Basisadresse der USCC  (0x210-0x340,  letzte
  Ziffer  0), der IRQ (3-7) und eine maximal 4  stellige  Ziffernfolge
  angegeben, die �ber die Art der an den 4 USCC-Ports angeschlossenden
  Modems  Auskunft  gibt. Folgende Angaben sind  m”glich  (siehe  auch
  Anhang 3.2.):

  0  Disable      Kanal wird nicht benutzt (abgeschaltet)

  1  Softclock    Takt f�r Senden und Empfang wird intern erzeugt f�r
                  AFSK-Modems (kein Duplex m”glich)

  2  Hardclock    Sendetakt wird vom Modem geliefert, Empfangstakt
                  wird intern erzeugt (z.B. G3RUH)

  3  DF9IC-Modem  Takt f�r Senden und Empfang wird vom Modem
                  geliefert, NRZ-Mode

  Beispiele:

  TFPCX -PUSCC:300:7:1103

  Basisadresse  0x300,  IRQ 7, USCC-Ports 0 und 1  mit  Softclock  f�r
  normale  AFSK-Modems (Ziffer 1), Port 2 ist abgeschaltet (Ziffer  0)
  und  Port  3  mit  DF9IC-Modem (Ziffer 3).  Das  ist  die  Standart-
  einstellung, wenn nur '-PUSCC' angegeben wird.

  TFPCX -PUSCC::5:11

  Basisadresse 0x300, IRQ 5, USCC-Ports 0 und 1 mit Softclock, Ports 2
  und  3 abgeschaltet. Wird gar kein Modem-Takt angegeben gilt  '1103'
  (wie  oben),  erfolgt jedoch eine Angabe mit weniger als  4  Ziffern
  gilt f�r den Rest '0'.

-Bnnnn[:nnnn ...]  Baudrate je Port einstellen

  Bei mehreren Ports werden durch ':' getrennte Werte angegeben in der
  Reihenfolge steigender Portnummern. Folgende Werte sind m”glich:

                                                       Standart

  serielles Modem   300, 1200, 2400 oder 4800 Baud       1200

  USCC Softclock    38-38400 Baud                        1200
       Hardclock     1-38400 Baud                        9600
       DF9IC-Modem   1-65535 Baud (ohne Bedeutung)       9600

  Beim  seriellen Modem sind nur die genannten Werte m”glich, bei  der
  USCC auch Zwischenwerte. Bei Hardclock muá der vom Modem  gelieferte
  Sendetakt  mit dem angegebenen �bereinstimmen, beim DF9IC-Modem  ist
  der Wert bedeutungslos, da der Takt extern erzeugt wird, man  sollte
  aber  trotzdem den richtigen Wert angeben, weil er z.B. beim  Befehl
  'P' angezeigt wird.

  Beispiel:

  TFPCX -PCOM1 -PUSCC:::1003 -B300::19200

  Modem an COM1 mit 300 Baud, USCC-Port 0 mit Softclock und 1200  Baud
  (Standart, da '::') und USCC-Port 3 mit DF9IC-Modem und 19200 Baud.

  Welche  Baudrate  auf  einem  PC  m”glich  ist,  h„ngt  von   seiner
  Rechenleistung ab (siehe Tabelle im Anhang 2.1.). Bei Betrieb  eines
  seriellen Modems mit 300 Baud weicht die Systemuhr in der Stunde  um
  eine halbe Minute ab.


6.2.2. TFPC- und DRSI-Interface

  Das  TFPCX  bietet zur Kommunikation mit dem  Terminalprogramm  drei
  verschiedene Varianten, von denen je nach verwendeten Programm  eine
  ausgew„hlt  werden  muá. F�r Programmierer ist der  Aufruf  und  die
  Parameter�bergabe im Anhang 4.1. genau beschrieben.

  Das  TFPC-Interface wurde von Sigi (DL1MEN) f�r seinen  KISS-Treiber
  TFPCR entwickelt und wird inzwischen von einer Reihe von  Programmen
  unterst�tzt (z.B. SP, GP, THP, TERM, DIEBOX). Dies ist deshalb  auch
  das  Standart-Interface des TFPCX. Der Nachteil dieser Variante  ist
  die   eingeschr„nkte  Multiport-F„higkeit,  da  die   šbergabe   von
  Portnummern  (z.B.  des  Ports auf dem man  connectet  wurde)  nicht
  m”glich ist. Damit erscheinen Connects und Monitor-Frames so, als ob
  alles  auf einer Frequenz abliefe. Bisher war das kein  Problem,  da
  das TFPCR (und auch TFPCX) sowieso nur einen Port ansteuern konnten.
  F�r  alle,  die   nur einen Port benutzen ist  diese  Variante  auch
  weiterhin zu empfehlen.

-DR  DRSI-Interface benutzen

  Dieses  Interface  verwendet  der  zum  DRSI-PCPA-Adapter  geh”rende
  TNCTSR-Treiber.   Nachdem  das  TFPCX  nun   den   Multiport-Betrieb
  unterst�tzt   muáte  eine  M”glichkeit  gefunden  werden,  um   eine
  Unterscheidung  der  benutzten Ports durch das  Terminalprogramm  zu
  erm”glichen. Daf�r bot sich diese Variante an, da sie bereits von SP
  voll  unterst�tzt wird. Der Unterschied zum  TFPC-Interface  besteht
  vor allem in der šbergabe von Portnummern bei  Link-Status-Meldungen
  und Monitor-Informationen.

-DM  Modifiziertes TFPC-Interface benutzen

  Diese Variante ist f�r den Multiport-Betrieb mit Programmen gedacht,
  die  bisher nur das TFPC-Interface verwenden k”nnen. Es liefert  die
  gleichen  Meldungen, wie das DRSI-Interface (also  mit  Portnummern)
  benutzt aber den 'herk”mmlichen' TFPC-Interrupt. Die Nutzung  dieser
  Variante ist ein Kompromiá. Bei manchen Programmen (z.B. TERM)  gibt
  es  damit  keine  Probleme, andere Terminals (z.B.  GP)  zeigen  die
  Portnummern  zwar meist richtig an, es gibt aber 'Nebeneffekte'  und
  einige  Programme  (z.B. THP) kommen mit den Portnummern  gar  nicht
  klar.  Am  besten mal mit und mal ohne Option  '-DM'  probieren  und
  darauf  hoffen,  daá  die Entwickler  der  entsprechenden  Programme
  vielleicht eine Multiport-Unterst�tzung realisieren.

  ACHTUNG!

  Bitte  nicht  die Entwickler der Terminalprogramme (oder  mich)  mit
  Nachrichten  �berh„ufen,  wenn bei Nutzung von  '-DM'  irgend  etwas
  durcheinander kommt. Diese Option ist ein Kompromiá und bewirkt  bei
  einigen Programmen evtl. eigenartige Effekte.


6.2.3. Sonstige Optionen

-C[xx]  Sende-/Empfangsanzeige einschalten

  Bewirkt  im  Hostmode die Anzeige des Sende-/Empfangsstatus  in  der
  rechten  oberen  Bildschirmecke ('S' f�r Senden, 'R'  f�r  Empfang).
  Wenn  mehrere  Ports benutzt werden, erfolgt die Anzeige  f�r  jeden
  Port  getrennt,  wobei  der Port 0 ganz  links  steht.  Die  Anzeige
  funktioniert   nur  im  Textmode  und  kann  mit  einem   bestimmten
  Farbattribut erfolgen, das dann hexadezimal anzugeben ist.

  Beispiel:

  TFPCX -C17
           ^ Schrift     (hier Weiá)
          ^  Hintergrund (hier Blau)

  Nummern der Farbattribute:

  0 Schwarz  4 Rot      8 Dunkelgrau  C Hellrot       Monochrom:
  1 Blau     5 Magenta  9 Hellblau    D Hell-Magenta
  2 Gr�n     6 Braun    A Hellgr�n    E Gelb          07 Normal
  3 Zyan     7 Weiá     B Hell-Zyan   F Hellweiá      70 Invers
                        ^             ^
                      nur als Schriftfarbe

-F<File>  Datei zur Parametereinstellung (ohne <File> gilt TFPCX.INI)

  Diese Datei wird bei der Initialisierung gelesen und im Terminalmode
  zeichenweise  an die Firmware gesendet, um eine  Voreinstellung  der
  Parameter zu erm”glichen. Normalerweise kann diese Option entfallen,
  weil  Terminalprogramme selbst eine Initialisierung  vornehmen.  Die
  Datei  wird  im aktuellen Verzeichnis gesucht,  wenn  kein  Pfadname
  angegeben  wird. Das Zeichen '^' wird in ein Escape  umgesetzt,  mit
  dem  die  Befehle  eingeleitet  werden. Die  Datei  kann  mit  einem
  normalen  Editor erstellt werden. Eine Beispiel-Datei ist im  Archiv
  enthalten.

-Ixx  Software-Interrupt f�r TFPCX-Interface (40-FF)

  šber   den   hier   angegebenen   Software-Interrupt   findet    die
  Kommunikation   zwischen  TFPCX  und  dem  Terminalprogramm   statt.
  Standartm„áig  wird der Interrupt 0xFD verwendet. Eine Žnderung  ist
  nur n”tig, wenn dieser Vektor von anderen Programmen verwendet  wird
  oder ein Programm nur mit einer bestimmten Einstellung  funktioniert
  (z.B. '-IFF' bei CT (K1EA)).

-NB  Statusblinken ausschalten

  Wenn TFPCX ungelesene Informationen oder Statusmeldungen gespeichert
  hat und nicht im Hostmode ist (also im Hintergrund l„uft) blinkt  in
  der  rechten oberen Bildschirmecke ein Rechteck, das z.B. auf  einen
  neuen  Connect aufmerksam macht. Man kann nun  das  Terminalprogramm
  starten und auf den Connect reagieren. Dies funktioniert  allerdings
  nicht,  wenn  man aus dem Terminal eine DOS-Shell  aufruft  und  das
  TFPCX  dabei (wie z.B. bei SP) im Hostmode bleibt. Das Blinken  kann
  mit dieser Option unterdr�ckt werden.

-ND  Disk-Zugriffe bei Senden/Empfang verz”gern (Notbehelf)

  Falls  man Empfangsprobleme bei Disk-Zugriffen hat  (Packete  werden
  nicht einwandfrei dekodiert) kann man mit dieser Option  verhindern,
  daá  ein Diskzugriff durchgef�hrt wird  w„hrend ein  Signal  anliegt
  (auch  bei USCC, nur im Hostmode). Das f�hrt jedoch zu  einem  etwas
  'ungewohnten'  Verhalten, weil der Rechner dann so lange  zu  h„ngen
  scheint,  bis  die  QRG wieder frei ist.  Man  sollte  diese  Option
  deshalb nur im Notfall verwenden. Wenn mit Soft-DCD gearbeitet  wird
  muá der Befehl '@C' bereits beim Laden des TFPCX mit der Option '-F'
  aus einem Init-File ausgef�hrt werden.

-D  Test Modus (Debug)

  Diese  Option dient vor allem zur Ursachenforschung bei  Sende-  und
  Empfangsproblemen beim Modembetrieb (siehe Anhang 2.1.). Sie bewirkt
  bei  jedem  Timer-Interrupt  einen  Flankenwechsel  am  Eingang  des
  Lautsprechers. Damit muá bei 1200 Baud ein 1800 Hz-Ton zu h”ren sein
  (Baudrate  *  1.5).  Der  Ton  sollte  'halbwegs'  sauber  und  ohne
  Unterbrechungen   sein.  Geprassel  entsteht,  wenn  der   Interrupt
  verz”gert   wird.  Ert”nt  ein  einziges  Prasseln  oder   gibt   es
  Unterbrechungen  ist  der Rechner �berfordert. Die Grenze  ist  hier
  allerdings  schwer zu ziehen, ein 'gewisses Grundrauschen'  muá  die
  Funktion noch nicht beeintr„chtigen.

  Wird  nur  die USCC-Karte verwendet, dann knackt es  immer  dann  im
  Lautsprecher, wenn durch die SCC-Controller ein Interrupt  ausgel”át
  wird. Wie h„ufig das passiert ist davon abh„ngig, ob und mit welcher
  Geschwindigkeit gerade etwas gesendet/empfangen wird. Im  Normalfall
  sind  es  genau 75 Unterbrechungen je Sekunde,  was  als  Zeitnormal
  verwendet  wird. H”rt man �berhaupt nichts stimmt entweder  der  IRQ
  nicht oder die USCC funktioniert nicht richtig.


6.3. TFPCX aus dem Speicher entfernen

  Mit  dem Befehl 'TFPCX -U' l„át sich TFPCX wieder aus  dem  Speicher
  entfernen.


6.4. Terminalmode

  Mit  'TFPCX -T' wird ein einfaches Terminalprogramm  gestartet,  mit
  dem  man  auch  ohne zus„tzliche  Terminal-Software  arbeiten  kann.
  Vorher  ist das TFPCX resident zu laden (wie oben beschrieben).  Man
  muá das Programm also zweimal mit verschiedenen Parametern aufrufen,
  um in den Terminalmode zu gelangen. '-T' funktioniert auch  zusammen
  mit TFPCR oder dem DRSI-TNCTSR-Treiber.

  Mit ALT-X wird das Terminalprogramm verlassen. Vorher sollte man mit
  ESC  'MN' den Monitor abschalten, wenn er aktiviert war, weil  sonst
  unn”tiger Pufferspeicher verbraucht wird, und beim eventuellen Start
  eines Hostmode-Programms Probleme entstehen.



7. Installation

  Dieser  Abschnitt gibt Hinweise zur Installation  einiger  Programme
  f�r  den  Betrieb mit TFPCX. Grunds„tzlich muá das  TFPCX  aktiviert
  werden  bevor  das Terminalprogramm gestartet  wird.  Auáerdem  sind
  meist  noch bestimmte  Einstellungen in  Konfigurationsdateien  oder
  -Men�s  notwendig.  Dagegen  sind  z.B.  Baudraten-Einstellungen  in
  diesen  Dateien/Men�s f�r den TFPCX-Betrieb meist  belanglos,  daf�r
  ist die Option '-B' beim Aufruf des TFPCX verantwortlich.

  Bei  einigen  Programmen  gibt es  Probleme  beim  Multiport-Betrieb
  (Option  '-DM').  In  diesem Fall muá diese  Option  und  damit  die
  Anzeige  von  Portnummern  entfallen.  Bei  Befehlen  ist  aber  die
  Portangabe  und  damit der Multiport-Betrieb trotzdem  m”glich.  Man
  sieht  bloá nicht, von wo man connectet wird oder auf  welchem  Port
  ein Monitor-Frame empfangen wurde.

  Man sollte beachten, daá das TFPCX einen Teil des Speichers  belegt,
  der  dem  Terminalprogramm dann nicht zur Verf�gung  steht.  Deshalb
  m�ssen  bestimmte  Puffergr”áen und die  Anzahl  der  Connect-Kan„le
  unter Umst„nden verringert werden.


7.1. SP (DL1MEN)

  Je nach Portanzahl ergeben sich 2 Varianten:

  Will man nur einen Port benutzen bietet sich das TFPC-Interface  an,
  das   ab  SP  v5.00  unterst�tzt  wird.  SP  wird  in  diesem   Fall
  entsprechend SP-Manual oder mit dem INSTALL-Programm f�r TFPCX (oder
  TFPCR)-Betrieb installiert. Die Datei CONFIG.SP (fr�her SP.CFG)  muá
  die  Zeile  'CFG=PORT0:5H' enthalten. Im Betrieb gibt es  hier  kaum
  Unterschiede zwischen TFPCX und TFPCR.

  F�r  Multiport-Betrieb  (2 Modems oder USCC) sollte  man  das  DRSI-
  Interface  verwenden.  Die  Datei  CONFIG.SP  muá  daf�r  die  Zeile
  'CFG=PORT0:DH'  enthalten  und  TFPCX wird  mit  der  Option   '-DR'
  gestartet.  Ansonsten braucht man sich sich nur  daran  orientieren,
  was im SP-Manual zur Installation und zum Betrieb mit dem DRSI-PCPA-
  Adapter  gesagt wird, es trifft in diesem Fall zum groáen Teil  auch
  auf das TFPCX zu, mit folgenden Besonderheiten:

  - SP-Befehle 'DR' und 'HB' funktionieren nicht, die Parameter werden
    mit  den normalen TNC-Befehlen eingestellt mit zus„tzlichen  Port-
    angaben (siehe Abschnitt 8.1.)

  - Die  im  Abschnitt  8.1. beschriebene  Portauswahl  bei  fehlender
    Portangabe klappt leider bei einigen Befehlen nicht, da sie SP  an
    den  Monitor-Kanal  0  und  nicht  an  den  aktuell  eingestellten
    Connect-Kanal sendet, im Zweifelsfall deshalb immer die Portnummer
    angeben

  - Befehle  'TP'  und  '//par' zeigen die  richtige  Baudrate  (keine
    Nummer) an

  Beim  DRSI-Betrieb verwaltet SP f�r jeden der maximal 8  Ports  eine
  extra  QRG,  auáer  auf  dem  Monitor-Kanal.   Die  Port-Umschaltung
  erfolgt z.B. durch ESC 'C 1:', auf dem Monitor-Kanal wird damit  der
  Unproto-Port  gew„hlt. Der eingestellte Default-Port wird bei  einem
  Connect-Befehl automatisch erg„nzt, kann aber auch direkt  angegeben
  werden.

  Das  TFPCX  kann  auch  parallel mit anderen  TNCs  oder  dem  TFPCR
  verwendet  werden.  Im  letzten Fall muá f�r  das  TFPCX  das  DRSI-
  Interface  verwendet  werden,  um  das  TFPC-Interface  f�rs   TFPCR
  freizuhalten und TFPCX muá zuerst geladen werden. Wie gut das  ganze
  funktioniert ist vor allem vom benutzen Rechner abh„ngig.

  Bei  SP v6.00 oder fr�her flankert die QRG-Anzeige evtl.  etwas  und
  der Connect-Gong klingt anders als beim TNC-Betrieb. Das ist  normal
  und kein Grund zur Sorge.

  Bei  einigen fr�hen Versionen von SP v7.00 gibt es durch  einen  Bug
  evtl. Probleme beim Modembetrieb.


7.2. GP (DH1DAE)

  Bei  GP ist f�r das TFPCX keine extra Konfiguration  n”tig.  Einfach
  das TFPCX laden (ohne '-DR') und danach GP starten.

  GP  unterst�tzt  bisher keinen Multiport-Betrieb. Es gibt  aber  die
  M”glichkeit  das  TFPCX  mit  der  Option  '-DM'  zu  starten,   was
  wenigstens zu Anzeige von Portnummern im Monitor und bei  Rufzeichen
  und  Link-Status-Meldungen  f�hrt.  Allerdings  ist  diese  Variante
  gew”hnungsbed�rftig   da   z.B.  durch  zu  lange   Rufzeichen   der
  Bildschirmaufbau   in  Mitleidenschaft  gezogen  wird.   Bei   ALT-C
  (Connect)  muá  zwischen Portangabe und Call  ein  Leerzeichen  sein
  (z.B. '1: Y51O').


7.3. THP (DL1BHO)

  THP  unterst�tzt  das TFPC-Interface (getestet mit  v3.03).  In  der
  Datei  CONFIG.PR muá im Abschnitt 'TNC-Konfiguration' f�r das  TFPCX
  die Schnittstellennummer '5' angegeben werden. Im File CMD.PR werden
  standartm„áig  einige  Befehle aufgerufen, die beim TFPCX  zu  einer
  Fehlermeldung  f�hren  (z.B. 'A' und 'Z'). Am besten ein  '#'  davor
  setzen (Kommentar).

  Multiport-Betrieb mit der Option '-DM' bringt keine Vorteile, da die
  Portnummern nicht richtig angezeigt werden.


7.4. TERM (DL5FBD)

  Diese  TFPCX-Version arbeitet mit TERM ab v9.71 am besten  zusammen.
  Fr�here   TERM-Versionen   benutzen  ein   anderes   Verfahren   zum
  Sendehandshake, das vom TFPCX nicht mehr unterst�tzt wird.

  Wenn man mehrere Ports  verwendet sollte TFPCX mit der Option  '-DM'
  geladen werden, sonst ohne. Da TERM die TFPCX-Meldungen nicht selbst
  verarbeitet, gibt es keine Probleme mit den Portnummern.

  Nach  dem Start von TERM gelangt man mit ALT-P  ins  Parameter-Men�.
  Dort wird eingestellt:

  V24-COMx:     5
  Handshake:    S
  Schutzzeiten: 0

  Bei dieser Version ist noch keine Bin„r�bertragung mit TERM m”glich,
  bei der n„chsten wird dies aber vermutlich wenigstens  empfangsweise
  funktionieren.


7.5. CT (K1EA)

  Das  Contest-Programm von K1EA kann nun auch mit dem  TFPCX  benutzt
  werden  (getestet  mit CT v6.26). Bei CW-Contesten geht  das  bisher
  allerdings nur mit der USCC-Karte, da CT sich bei der Erzeugung  von
  Morsezeichen  sonst nicht mit dem TFPCX vertr„gt. Beim  TFPCX  v2.10
  ist aber Abhilfe in Sicht.

  Der Start des TFPCX muá mit den Optionen '-DR' und '-IFF'  erfolgen.
  Sinnvoll ist auch die Parametereinstellung �ber die Option '-F'.

  In  der  ersten  Dialogbox  wird im Punkt  'TNC'  der  Wert  'Local'
  eingestellt  und  bei Modembetrieb muá f�r 'Mode'  'SSB'  ausgew„hlt
  sein. Im Communications Setup wird keine Einstellung vorgenommen (CT
  darf  nicht  auf den Modem-Port zugreifen). Auf  dem  QSO-Bildschirm
  wird  dann zuerst der Befehl 'DRSI' eingegeben, mit ALT-T der  TALK-
  Mode gew„hlt und einmal ENTER gedr�ckt. Dann kann man den DX-Cluster
  connecten  und im mit ALT-A ge”ffneten ANNOUNCE-Window die  DX-Infos
  beobachten.  Den Rest muá man selbst ausprobieren, dabei  am  besten
  Single   Unlimited   einstellen,   da  man   als   Single   Operator
  Einschr„nkungen unterliegt.


7.6. DIEBOX (DF3AV)

  DIEBOX  unterst�tzt  (nach  Aussagen anderer  OMs)  auch  das  TFPC-
  Interface,  was ich selbst nicht testen konnte. Ich weiá auch  nicht
  welche  Einstellungen  dazu notwendig sind, hier muá  man  sich  bei
  Bedarf selbst schlau machen. Mit einem einfachen Modem wird man eine
  Box sicher kaum betreiben, aber die Nutzung einer USCC-Karte ist  ja
  durchaus denkbar.

  TFPCX  muá  hier ohne '-DR' gestartet werden, ob  '-DM'  klappt  muá
  selbst getestet werden. Evtl. sind die 20 vorhandenen Kan„le und 600
  Puffer etwas knapp bemessen, demn„chst wird beides frei  einstellbar
  sein.


7.7. MS-Windows, OS/2 u.a.

  Das  TFPCX  stellt  beim  Modembetrieb  hohe  Anforderungen  an  die
  Reaktionszeiten des Systems auf Interrupts (siehe Anhang 2.), welche
  zumindest  von Microsoft Windows und vermutlich auch von OS/2  nicht
  erf�llt werden. Ich habe verschiedene Programme f�r das BayCom-Modem
  unter  Windows  ohne  jeden Erfolg  ausprobiert.  Aus  diesem  Grund
  reagiert  das  TFPCX jetzt mit einer Fehlermeldung, wenn man  es  im
  Windows 386 Enhanced Mode f�r Modembetrieb starten will. Unter  OS/2
  gibt  es  noch keine Sperre, aber die Changen sind  auch  hier  sehr
  gering. Mir wurde allerdings mitgeteilt, daá ein OM das TFPCX  v1.10
  auf einem AT-486/33 erfolgreich unter DESQview verwendet hat.

  Mit  der USCC-Karte m�áte ein Betrieb m”glich sein, was  bisher  nur
  mit  Windows und SP getestet wurde. Man sollte das TFPCX  daf�r  aus
  dem  Windows heraus am besten �ber ein Batch-File aufrufen,  in  dem
  auch gleich das Terminalprogramm gestartet wird. Allerdings kann  es
  bei h”heren Baudraten auch mit der USCC-Karte Probleme geben.



8. Betrieb

  In  diesem Abschnitt werden wichtige Unterschiede und  Erweiterungen
  des TFPCX im  Vergleich zur TNC-Firmware TF 2.3b erl„utert.


8.1. Multiport-Erweiterungen

  Die bedeutendste Erweiterung ist sicher die F„higkeit, mehrere Ports
  und  damit  Modems und Funkger„te anzusteuern. Wer  nur  einen  Port
  verwendet  braucht  sich darum nicht k�mmern und kann  zum  n„chsten
  Abschnitt �bergehen.

  Die TFPCX-Firmware verwaltet intern insgesamt 8 Ports, von denen bei
  dieser Version maximal 6 mit seriellen Modems und USCC-Ports  belegt
  werden  k”nnen. Auf den nicht benutzten Ports k”nnen  aber  trotzdem
  interne  Connects  laufen. So kann man z.B.  nebenbei  seinen  CTEXT
  begutachten  ohne  damit  andere auf  dem  Digi-Einstieg  zu  nerven
  (verbreiteter Zeitvertreib).

  Jedem  Port ist eine Nummer zugewiesen (0-7), wobei die  Reihenfolge
  von der Nutzung der Option '-P' beim Start von TFPCX abh„ngt.  Diese
  Portnummer wird vom TFPCX bei Link-Status-Meldungen, im Monitor  und
  bei  bestimmten Befehlen ('C', 'L' und 'S') angezeigt, so  daá  eine
  eindeutige Zuordnung m”glich ist. Die Anzeige erfolgt nur, wenn beim
  Start von TFPCX die Option '-DR' oder '-DM' angegeben wird.

  Beispiel:

  1:fm DG0FT to Y51O ctl SABM+
  1:fm Y51O to DG0FT ctl UA-

  CONNECTED to 1:Y51O

  Das genaue Format der Meldungen findet man im Anhang 4.2. An welcher
  Stelle die Portnummer auf dem Bildschirm erscheint h„ngt von der Art
  der Meldung und vom Terminalprogramm ab.

  Bei  einigen Firmware-Befehlen (siehe Abschnitt 8.2. und Anhang  1.)
  besteht   die  M”glichkeit  durch   Angabe  der   Portnummer   Port-
  spezifische  Parameter  einzustellen  oder eine  Station  auf  einem
  bestimmten Port zu connecten.

  Befehlsformat:

  <Befehl> <Port>:[Parameter]

  <Port>  ist  eine  Ziffer zwischen 0 und 7, vor dem  ':'  darf  kein
  Leerzeichen stehen.

  Beispiele:

  C 1:Y51O
  T 2:15

  Wenn kein Port angegeben wird, der Befehl aber diese Angabe ben”tigt
  wird  entweder der Port verwendet, auf dem der gerade  aktive  Kanal
  connectet  ist oder der auf dem Monitor-Kanal eingestellte  Unproto-
  Port. Es gibt jedoch Hostmode-Terminalprogramme, die manche  Befehle
  nicht an den Kanal schicken auf dem sie eingegeben wurden und  damit
  diese  Portzuordnung unterlaufen, im Zweifelsfall deshalb immer  die
  Portnummer angeben.

  Die Parametereinstellung erfolgt meist in den  Konfigurationsdateien
  der Terminalprogramme und muá dort f�r jeden Port einzeln geschehen.
  Die  Datei  TFPCX.INI ist ein Beispiel daf�r und kann,  nachdem  man
  seine   pers”nlichen   Daten  eingetragen  hat,  auch   direkt   zur
  Initialisierung verwendet werden (Option '-F', Abschnitt 6.2.3.).

  Eingehende  Connects werden unabh„ngig vom Port immer  dem  n„chsten
  freien  Kanal  zugewiesen, auf dem das passende  MYCALL  eingestellt
  ist.


8.2. Besonderheiten von Befehlen

  Es  gibt eine Reihe von Befehlen, die mit der ESC-Taste  eingeleitet
  und bei ENTER ausgef�hrt werden (siehe Anhang 1.). Die Befehle  'A',
  'E',  'H',  'K', 'Z', '@F', '@K' und '@M' der   TF  2.3b  existieren
  nicht.

  Die Parameter 'B', 'O', 'P', 'T', 'W', 'X', '@C', '@D', '@T2', '@T4'
  und '@TA' werden f�r jeden Port extra eingestellt.

  Die internen Timer arbeiten nur mit einer Genauigkeit von +/-  20ms,
  was  bei der Einstellung einiger Parameter wichtig ist.  TXTAIL=20ms
  (@TA=2) ist z.B. zu kurz, da TXTAIL in diesem Fall eventuell gegen 0
  geht und gesendete Frames nicht dekodiert werden k”nnen.

  Nun zu den einzelnen Befehlen:

C  Connect

  Bei  mehreren Connects mit der selben Station wird der  eigene  SSID
  automatisch  bis  maximal  15 erh”ht, wenn  der  eingestellte  schon
  verwendet  wird.  Allerdings bleibt das dem  Terminalprogramm  evtl.
  verborgen und es zeigt den falschen SSID an.

  Der C-Befehl kann eine zus„tzliche Portangabe enthalten, fehlt diese
  wird  sie der Link-Liste (siehe @L) entnommen oder der  Unproto-Port
  verwendet, falls kein passender Eintrag existiert. Auf dem  Monitor-
  Kanal  wird mit der Portangabe der Unproto-Port ausgew„hlt, auf  dem
  die UI-Frames gesendet werden (Default 0).

  Beispiele:

  C 1:Y51O                    Y51O auf Port 1 connecten
  C 2:TEST \ Monitor-Kanal    Unproto-Port 2 und Unproto-ID setzen
  C 2:     /                  nur Unproto-Port 2 setzen

F  Frack

  Der Frack-Parameter kann alternativ in Sekunden- oder 10ms-Einheiten
  eingegeben  werden.  Werte  kleiner 16 werden in  die  neue  Einheit
  (10ms) umgerechnet.

O  MAXFRAME

  MAXFRAME  wird  je Port und je Verbindung  einzeln  verwaltet.  Beim
  Connect wird der Wert des jeweiligen Ports der Verbindung zugewiesen
  und  kann dann f�r diesen Connect unabh„ngig (von  anderen  Connects
  auf dem gleichen Port) eingestellt werden.

  Das 'dynamische' MAXFRAME der TF 2.3b wurde entfernt.

P  P-Persistance

  Hier  wird  auch bei DAMA-Betrieb der non-DAMA-Wert  angezeigt  aber
  P=255 benutzt.

  Wenn  der angegebene Parameter zwischen 0 und 7  liegt  (Portnummer)
  wird nun nicht mehr der P-Wert neu gesetzt sondern einige  Parameter
  dieses Ports in der Form

  <Port> R P W F O N @T2 @T3 T <Baud> @D

  angezeigt.  Diese Parameterabfrage muáte  aus  Kompatiblit„tsgr�nden
  zum  DRSI-TNCTSR-Treiber eingebaut werden, da sie von  SP  verwendet
  wird. <Baud> ist die eingestellte Baudrate im 'Klartext', nicht  wie
  beim TNCTSR nur eine zugeordnete Ziffer.

  Der  DRSI-Treiber  verwendet  diesen  Befehl  auch  zum  setzen  der
  Parameter,  was  aber  hier nicht funktioniert.  Werden  hinter  der
  Portnummer weitere Werte angegeben, ignoriert das TFPCX den gesamten
  Befehl.

QRES  Reset

  QRES  setzt  das  TFPCX lediglich in den  Terminalmode  zur�ck  (wie
  'JHOST0')  und f�hrt keinen RESET des Rechners durch. Dieser  Befehl
  war notwendig, da SP ihn beim DRSI-Befehl 'HB' generiert.

U  Unattended Mode (CTEXT)

  Der Unattended Mode kann auch eingeschaltet werden, wenn kein  CTEXT
  definiert ist (Default).

@C  DCD-Bearbeitung

  TFPCX hat eine Soft-DCD (programmierte Rauschsperre). Bei  langsamen
  Funkger„ten kann man den Squelch des Empf„ngers v”llig offen  lassen
  und  TFPCX  entscheidet selbst, ob gerade  ein  PR-Signal  empfangen
  wird.

  Die Soft-DCD wird durch den Befehl  '@C' gesteuert, mit dem man  die
  Ansprechschwelle  einstellt. Als Parameter wird eine Zahl von 0  bis
  63 angegeben. Bei '@C0' ist die Soft-DCD ausgeschaltet (Default) bei
  allen anderen Werten ist sie aktiviert. Je gr”áer der Parameter ist,
  je  st„rker  ist  die  Soft-DCD  angezogen.  Zur  Erleichterung  des
  Abgleichs dient die DCD-Anzeige (siehe Option '-C'). Bei zu  kleinen
  Werten flackert die DCD-Anzeige, bei zu groáen Werten werden Signale
  nicht  mehr richtig und zu langsam erkannt. Am besten den  Parameter
  so  lange erh”hen und nebenbei QRG abh”ren, bis die Anzeige  stimmt.
  Dabei  muá man eventuell einen Kompromiá finden. Ein  Richtwert  ist
  '@C25'.

  Bei  USCC-Ports ist ein Abgleich nicht unbedingt erforderlich,  alle
  Werte  gr”áer  0 aktivieren die Soft-DCD und sind  f�r  den  Betrieb
  gleichbedeutend.  Mich  hat  allerdings das  st„ndige  Flackern  der
  Anzeige  gest”rt  und  so gibt es die M”glichkeit  auch  hier  einen
  Abgleich vorzunehmen, der sich aber nur auf die Anzeige auswirkt.

  WICHTIG!

  Die Soft-DCD erkennt nur PR-Signale der gleichen Baudrate. Auf Digi-
  Einstiegen  mit  mehreren Geschwindigkeiten darf sie  deshalb  nicht
  benutzt werden.

@L  Linkliste

  Mit diesem Befehl wird die interne Linkliste verwaltet, mit der  man
  maximal 8 Rufzeichen (mit SSID) einen best. Port zuordnen kann.  Die
  Liste  wird beim Digipeating (Befehl 'R') verwendet, um den Port  zu
  ermitteln,  auf dem der zu digipeatende Frame gesendet werden  soll,
  ist  dort  kein passender Eintrag vorhanden wird der Frame  auf  dem
  gleichen Port ausgesendet, auf dem er empfangen wurde.

  Syntax:

  @L <Port>:<Call> <Port>:<Call> ...

  Beispiel:

  @L 0:DB0BLN 1:Y51O

  Mit '@L-' wird die Linkliste gel”scht und '@L' ohne Parameter  zeigt
  die Eintr„ge an.

  Beim Crossband-Digipeating muá sowohl das Zielcall als auch das Call
  des  Absenders in der Linkliste eingetragen sein, da die  Verbindung
  sonst nur in einer Richtung funktioniert.

@ST  Statistik

  Mit '@ST <Port>:' werden f�r den angegebenen Port einige  Statistik-
  Werte  ausgegeben.  Die Werte gelten f�r alle  Connects  auf  diesem
  Port. Bitte beachten, daá die Z„hler nach dem Wert 65535 wieder  auf
  0 zur�ckgesetzt werden.

  Beispiel:

  0 SCC0 TX 87 11 10 RX 547 201 201 ERR 1
  ^ ^       ^  ^  ^     ^   ^   ^       ^
  1)2)      3) 4) 5)    6)  7)  8)      9)

  1) Portnummer
  2) Schnittstelle ('NULL', wenn interner Port)
  3) insgesamt gesendete Frames
  4) gesendete I-Frames
  5) best„tigte I-Frames (4)-5) ist verloren gegangen)
  6) insgesamt empfangene Frames
  7) empfangene I-Frames
  8) effektiv empfangene I-Frames (7)-8) REJects)
  9) Over-/Underruns des SCC-Controllers (wird nur bei USCC angezeigt
     und nur wenn nicht 0)

  Mit diesen Werten sind einfache statistische Aussagen m”glich.  Wert
  9)  sollte  m”glichst 0 sein, wenn er mal auf 1 steht ist  das  auch
  kein  Beinbruch,  wenn  der Wert aber schnell gr”áer  wird  ist  der
  Rechner zu langsam f�r die verwendete Baudrate.

  Mit '@ST <Port>:-' werden die Werte (auáer 9)) gel”scht.

@T4  T2 bei DAMA

  Dieser  Befehl  gibt  den T2-Startwert  f�r  DAMA-Betrieb   an   und
  bestimmt  die Zeit, die gewartet wird  bis  ein   empfangener  Frame
  best„tigt wird.

@TA  TXTAIL

  TFPCX hat jetzt einen frei w„hlbaren TXTAIL-Parameter, der mit '@TA'
  in 10ms-Einheiten gesetzt wird (0-65535).

@U  Unproto-Poll

  Hiermit  wird festgelegt, ob Unproto-Frames mit  gesetztem  Poll-Bit
  ausgesendet werden (Default) oder ohne.


8.3. DAMA

  Sobald eine Verbindung zu einem DAMA-Master besteht sendet das TFPCX
  nur noch dann, wenn es einen Frame vom Master empf„ngt, dann  aller-
  dings alle anstehenden Frames auf allen Kan„len. Der DAMA-Slave wird
  jeweils  nur  f�r  den Port aktiviert, auf dem  die  Verbindung  zum
  Master  besteht,  die Connects, die �ber die  anderen  Ports  laufen
  arbeiten ganz normal ohne DAMA.

  Es  ist nicht notwendig, f�r DAMA spezielle Parameter  einzustellen.
  Damit  ist  alternativer Betrieb problemlos m”glich.  Mit  dem  'B'-
  Befehl  kann man ermitteln, ob DAMA eingeschaltet (Wert in  Klammern
  gr”áer 0). Die vom DAMA-Master empfangenen Frames (nicht die  selbst
  gesendeten) erhalten im Monitor den Zusatz '[DAMA]'.

  Bei  Tests hat  sich gezeigt, daá die  DAMA-Implementierung  in  der
  TF  2.3b  noch  nicht optimal ist. Es kommt z.B. vor,  daá  man  von
  TheNetNode-Digis  vor allem bei Multiconnect wegen zu  kurzem  Frack
  angemeckert  wird, was eigentlich nicht im Sinne des  DAMA-Erfinders
  sein  kann. Es ist aber auf jeden Fall besser einen nicht  optimalen
  DAMA-Slave zu benutzen als gar keinen.




                                ANHANG



1. Befehls�bersicht

  Befehl        Parameter       Beschreibung
  ------        ---------       ------------

  * B (120)       0             DAMA-Einschaltung blockiert
                 1-600          DAMA-Timeout-Zeit (Sekunden)

  * C            Call ...       Connect-Weg (Kanal 0: unproto)

    D                           Disconnect

    F (300)      1-15           Startwert f�r T1 (Sekunden)
                16-65535        Startwert f�r SRTT (10ms)

    G            [0]            Information im Hostmode holen
                 [1]            Status im Hostmode holen

    I            Call           eigenes Rufzeichen

    JHOST (0)     0             Terminalmode eingeschalten
                  1             Hostmode eingeschalten

    L           [0-20]          Statusanzeige f�r die Kan„le

    M (N)       NIUSC+-         Monitor-Betriebsart

    N (10)       0-127          Anzahl der Versuche (0 = unendlich)

  * O (2)        1-7            Anzahl der unbest„tigten Pakete

  * P (64)       0-7            Parameterabfrage f�r angegebenen Port
                 8-255          P-Persistenz Wert f�r non-DAMA

    QRES                        R�cksetzen in Terminalmode

    R (0)         0             Digipeater ausgeschaltet
                  1             Digipeater eingeschaltet

    S (0)        0-20           Kanal-Nummer (0 = unproto)

  * T (30)       0-127          Wartezeit von PTT ein bis Daten (10ms)

    U (1)        0 [Text]       Connecttext unterdr�cken
                 1 [Text]       Text bei Connect senden

    V (2)         1             Protokoll Version 1
                  2             Protokoll Version 2

  * W (10)       0-127          Zeitschlitz f�r P-Persistenz (10ms)

  * X (1)         0             PTT f�r Sender unterdr�ckt
                  1             PTT f�r Sender freigegeben

    Y (20)       0-20           Maximale Anzahl von Verbindungen

    @A1 (7)      0-65535        SRTT-Gl„ttung, wenn RTT steigt
                                (SRTT'=(A1*SRTT+RTT)/(A1+1))

    @A2 (15)     0-65535        SRTT-Gl„ttung, wenn RTT f„llt
                                (SRTT'=(A2*SRTT+RTT)/(A2+1))

    @A3 (2)      2-16           Faktor f�r T1 (T1=A3*SRTT)

    @B                          Zeigt Anzahl der freien Puffer

  * @C (0)        0             Software-DCD aus
                 1-63           Schwellwert f�r Software-DCD

  * @D (0)        0             Full duplex ausgeschaltet
                  1             Full duplex eingeschaltet

    @I (60)       0             IPOLL aus
                 1-256          maximale L„nge eines IPOLL-Frames

    @L           Port:Call ...  Linkliste eingeben (max. 8 Eintr„ge)
                 '-'            Linkliste l”schen

    @S                          Momentaner Link-Status

  * @ST                         Statusanzeige je Port
                 '-'            Statusz„hler r�cksetzen

  * @T2 (100)    0-65535        Timer T2 (10ms)

    @T3 (18000)  0-65535        Timer T3 (10ms)

  * @T4 (10)     0-65535        Timer T2 bei DAMA (10ms)

  * @TA (3)      0-65535        Zeit von Frameende bis PTT aus (10ms)

    @U  (1)       0             Unproto-Frames ohne Poll
                  1             Unproto-Frames mit Poll

    @V  (0)       0             Rufzeichencheck abgeschaltet
                  1             Rufzeichencheck eingeschaltet

  *   Parameter <Port>: m”glich
  []  optionale Parameter
  ()  Standarteinstellungen
  ... mehrere Parameter m”glich



2. Fehlerbehebung (Modembetrieb)

  Bei  Problemen  sollte man zun„chst mal �berlegen, woran  es  liegen
  k”nnte. Neben dem TFPCX kommen daf�r auch das Terminalprogramm,  das
  Modem, die USCC-Karte oder die HF-Technik in Frage.

  Dieser Abschnitt gilt vor allem f�r den Modembetrieb.

  Das TFPCX stellt an den verwendeten Rechner h”herere  Anforderungen,
  als  ein  normaler  TNC. Werden diese nicht  erf�llt,  kommt  es  zu
  Problemen. Zum Verst„ndnis m”chte ich erl„utern, wie das TFPCX  beim
  Empfangen und Senden arbeitet.

  Beim Packet Radio werden die Daten seriell und synchron  �bertragen.
  Die  serielle Schnittstelle kann normalerweise nur asynchrone  Daten
  mit  Start- und Stopbits verarbeiten, beim Packet Radio  gibt  diese
  nicht. Damit ist die Schnittstelle auch nicht im herk”mmlichen Sinne
  verwendbar.  Das  TFPCX  muá  sich deshalb  um  jedes  einzelne  Bit
  k�mmern,  die  serielle  Schnittstelle wird nur  als  simples  Latch
  benutzt, um jeweils ein Bit zu puffern.

  Damit  das TFPCX die Daten im vorgegebenen Zeitraster von z.B.  1200
  Bit/s  verarbeiten  kann, ben”tigt es ein genaues  Zeitnormal.  Beim
  Senden  reichen  daf�r  1200  Takte/s, f�r  den  Empfang  sind  beim
  verwendeten  Verfahren  aber 3600 Takte/s erforderlich,  damit  eine
  st„ndige  Synchronisierung zum empfangenen Signal m”glich  ist.  Das
  TFPCX benutzt dazu eine programmierte PLL. Die Modem-RX-Datenleitung
  wird  in  jeder  Bitzeit  3  mal  abgetastet,  ob  eine  Flanke   im
  empfangenen Signal auftrat. Im Idealfall d�rfte eine Flanke nur  bei
  jedem   3.   Abtasten  auftreten,  durch  Schwankungen   im   Signal
  'verrutscht'  aber dieses Raster von Zeit zu Zeit. Die  Richtung  in
  der das Signal aus dem Raster l„uft kann durch den dreimaligen  Test
  erkannt und ausgeglichen werden.

  Ich habe als Zeitgeber den in jedem PC enthaltenen Timer-IC benutzt,
  der  auch f�r die Uhrzeit zust„ndig ist. Der Timer l”st  3600  mal/s
  einen Interrupt (Unterrechung des laufenden Programms) aus, was dann
  zum  Aufruf  einer  bestimmten Routine f�hrt, die  f�r  Empfang  und
  Senden  zust„ndig  ist.  Es ist klar, daá  diese  Routine  nur  dann
  richtig arbeiten kann, wenn sie auch im vorgegebenen Raster  st„ndig
  ohne gr”áere Verz”gerungen aufgerufen wird.

  Wenn man das TFPCX mit einem angeschlossenen TNC vergleicht,  ergibt
  sich  bei der gleichen Baudrate etwa eine 24-fache Belastung,  macht
  bei 1200 Baud Modembetrieb eine Baudrate von 28800 zwischen TNC  und
  Rechner,  womit viele PCs schon Probleme haben. Es ist  deshalb  ein
  groáer Unterschied, ob man einen TNC oder das TFPCX benutzt.


2.1. Sende- und Empfangsprobleme

  Der  verwendete Rechner muá zuerst �berhaupt in der Lage  sein,  die
  angesprochene  Zahl  von Interrupts zu verkraften.  Bei  šberlastung
  verlangsamt  sich  das  System  extrem oder  st�rzt  sogar  ab.  Aus
  Erfahrungen kann man etwa folgende Tabelle angeben (ohne Gew„hr):

  PC    XT   XT   286  386
  MHz   5    8    12   20

  Baud
   300  *    *    *    *
  1200  ?    *    *    *
  2400  -    ?    *    *
  4800  -    -    ?    *

  *  Betrieb m”glich
  ?  Betrieb eventuell m”glich (mit Einschr„nkungen)
  -  Betrieb unm”glich

  Es gibt aber auch immer wieder Probleme mit Rechnern, die eigentlich
  schnell  genug sind. Es handelt sich dabei vor allem  um  unsicheren
  Empfang,  der h„ufige REJects zur Folge hat, was dann zur  st„ndigen
  Wiederholung  von  Frames  f�hrt.  Die  Ursache  daf�r  sind   meist
  bestimmte  residente Programme, Treiber  und  Hardwareerweiterungen,
  die  l„ngere Zeit verhindern, daá Interrupts auftreten k”nnen.  Wenn
  dies,  w„hrend ein Frame empfangen wird, nur einmal fuer  ca.  200æs
  passiert,  wird  dieses Packet verloren gehen. Falls  man  derartige
  Probleme hat, sollte man das TFPCX mal mit der Option '-D'  starten.
  Treten w„hrend des Betriebes Unterbrechungen des h”rbaren Tones auf,
  deutet dies auf den genannten Aspekt hin.

  H„ufige Problemquellen:

  - Verwenden  des  Extended  (XMS) oder  Expanded  Memory  (EMS)  als
    Pufferspeicher f�r Terminalprogramme (z.B. SP, GP) und Disk-Caches
    (vor allem auf 286ern)

    Als  Abhilfe  muá man verhindern, daá auf  diesen  Speicher  zuge-
    griffen  wird, solange mit dem TFPCX gearbeitet wird. Bei SP  darf
    man  dazu  nicht  die SPO.EXE und  das  XMS-Swapping  ('SWP=1'  in
    CONFIG.SP) verwenden. GP sollte mit der Option '/NOXMS'  gestartet
    werden. Den Disk-Cache kann man evtl. trotzdem verwenden, wenn die
    Option '-ND' angegeben wird (siehe Abschnitt 6.2.3.).

  - Treiber,  die das Hochladen von residenten Programmen  erm”glichen
    (z.B. EMM386)

    Reicht es nicht aus, wenn man die Maánahmen aus dem vorigen Absatz
    ber�cksichtigt, muá auf den EMM386-Treiber evtl. v”llig verzichtet
    werden, solange man mit dem TFPCX arbeitet.

  - langsame Tastatur-Treiber (KEYB)

    Wenn immer dann Frames verloren gehen, wenn man eine Taste dr�ckt,
    sollte  man mal einen anderen Tastaturtreiber  ausprobieren  (z.B.
    CKEYGR.COM von der SP-Disk)

  - VGA-Karten und HD-Controller

    Manche  VGA-Karten sperren vor allem im Grafikmodus  (GP)  l„ngere
    Zeit den Interrupt. Mir wurde auch berichtet, daá es HD-Controller
    gibt, die Probleme verursachen, wenn man den Controller entfernte,
    lief  alles  einwandfrei. Hier f„llt es schwer,  ein  praktikables
    Rezept   anzugeben.  Man  sollte  es  vielleicht  mal  mit   einem
    Terminalprogramm  versuchen, daá keine Grafik verwendet  bzw.  bei
    Problemen  mit  Diskzugriffen  die  Option  '-ND'  verwenden,  die
    allerdings gew”hnungsbed�rftig ist (siehe Abschnitt 6.2.3.).

  Manchmal  sind  doch  gewisse Kompromisse n”tig, um  mit  dem  TFPCX
  arbeiten  zu k”nnen, wer diese nicht eingehen will, muá  halt  auf's
  TFPCX verzichten. Wer sich wundert, warum das TFPCX pl”tzlich  nicht
  mehr  geht,  sollte  mal nachdenken, ob er  vielleicht  einen  neuen
  Treiber  geladen oder etwas anderes ver„ndert hat. Was ich auf  alle
  F„lle  nicht  will  ist,  daá jemand mit  dem  TFPCX  unn”tig  Digi-
  Einstiege belastet, weil er jeden Frame erst beim 3. mal h”rt.


2.2. Probleme mit anderen Programmen

  W„hrend  das  TFPCX  aktiv ist, d�rfen  keine  Programme  aufgerufen
  werden, die sich am vom TFPCX benutzten Timer vergreifen. Wird  dies
  doch getan kann das System abst�rzen, sich extrem verlangsamen  oder
  die Systemuhr geht falsch. Zu diesen Programmen z„hlen z.B.:

  - MS-Word 5.0 und 5.5
  - EDIT von MS-DOS 5.0
  - MS-Windows
  - manche Mousetreiber


2.3. Hardwareprobleme

  Es  gibt einige PCs (vor allem Laptops), die keine  voll  kompatible
  serielle Schnittstelle haben. Obwohl die Anforderungen hier nicht so
  hoch  sind, wie beim BayCom, kann es bei gr”áeren Abweichungen  auch
  mit dem TFPCX auf solchen Rechnern Probleme geben. Oftmals geht zwar
  der Empfang, nur das Senden klappt nicht. Bisher habe ich derartiges
  von folgenden Rechnern geh”rt:

  - Toshiba 1000XE
  - NEC Multispeed
  - Olivetti M24

  Beim  TFPCX  gibt  es  die M”glichkeit,  das  Modem  �ber  die  LPT-
  Schnittstelle anzuschlieáen, was als Ausweg denkbar ist.



3. Hardwareanschluá


3.1. Serielle Modems

  BayCom-kompatible  Modems k”nnen ohne Žnderung verwendet werden.  In
  seltenen F„llen gibt es Probleme durch die stabilere Stromversorgung
  beim  TFPCX  im  Vergleich zum BayCom. Hier  liegt  die  TXD-Leitung
  statisch  auf  etwa +12V w„hrend BayCom ein  Taktsignal  auf  dieser
  Leitung  liefert. Dadurch liegt die Versorgungsspannung  des  Modems
  etwas h”her und der Spannungteiler an Pin 7 des TCM3105 liefert eine
  vom   Idealwert  abweichende  Spannung.  In  diesem  Fall  ist   ein
  Neuabgleich   des   Spannungsteilers  erforderlich   (siehe   Modem-
  Dokumentation).

  Zus„tzlich besteht noch die M”glichkeit ein Modem (z.B. vom DigiCom)
  �ber   eine   LPT-Schnittstelle  anzuschlieáen.   Dabei   werden   6
  Datenleitungen  statisch  auf  5V  geschaltet,  was  eventuell   zur
  Stromversorgung  des  Modems  verwendet  werden  kann  (�ber  Dioden
  „hnlich wie beim BayCom-Modem zusammenschalten, Benutzung auf eigene
  Gefahr, da bisher nicht getestet).

  Hier die Anschluábelegung der Modem-Schnittstellen:

  COM-Port

  Signal   25pol.  9pol.  Bedeutung

  DTR      20      4      Sendedaten +/- 12V
  RTS      4       7      PTT, High aktiv, -12V=RX, +12V=TX
  CTS      5       8      Empfangsdaten
  GND      7       5      Masse
  TXD      2       3      +12V f�r BayCom-Modem

  LPT-Port

  Signal   25pol.         Bedeutung

  DATA1-6  2-7            statisch 5V f�r Modem
  DATA7    8              Sendedaten, TTL-Pegel
  DATA8    9              PTT, High aktiv, 0V=RX, 5V=TX
  BUSY     11             Empfangdaten
  GND      18-25          Masse

  Auch  Modems  mit  dem AM7911 k”nnen  verwendet  werden.  Daf�r  muá
  eventuell der TXTAIL-Parameter (Befehl @TA) etwas vergr”áert werden.
  Ich  will hier noch darauf hinweisen, daá man f�r  andere  Baudraten
  auch   andere  Modems  braucht.  Eventuell  sind  auch  nur   kleine
  Žnderungen erforderlich.


3.2. BayCom-USCC-Karte

  Die   Anschluábelegung   der   USCC-Karte   muá   der    zugeh”rigen
  Dokumentation  entnommen werden. Hier wird nur die Nummerierung  der
  Ports  und  die Standarteinstellungen f�r  Modem-Taktversorgung  und
  Baudrate aufgef�hrt:

  Port  SCC  Modem-Takt   Baud  Modem

  SCC0  1A   Softclock    1200  AFSK (TCM3105)
  SCC1  1B   Softclock    1200  AFSK (AM7911)
  SCC2  2A   Disable      9600  Extern
  SCC3  2B   DF9IC-Modem  9600  FSK  (DF9IC)

  Der  zweite  SCC-Controller (Z8530) muá  nicht  unbedingt  vorhanden
  sein, wenn die entsprechenden Kan„le nicht benutzt werden, der erste
  Controller  wird jedoch auch dann als Zeitgeber verwendet, wenn  die
  Ports   SCC0  und  SCC1  abgeschaltet  sind,  auáer  es   wird   ein
  zus„tzlicher serieller Modem-Port aktiviert.

  Die n„chste Tabelle gibt nochmal die genauen Taktquellen f�r Empfang
  (RxC)  und Senden (TxC) und den Kodierungsmode an. Die erste  Spalte
  enth„lt  die bei der Option -PUSCC anzugebende Ziffer,  die  letzten
  geben die „quvivalenten Werte f�r die Parameter CARRIER und  HENNING
  beim BayCom an. Soft-DCD und Duplex-Betrieb wird mit den Befehlen @C
  und @D eingeschaltet.

  -P              RxC  TxC  Mode CARRIER HENNING

   1 Softclock    DPLL BRG  NRZI   0/1      0
   2 Hardclock    DPLL RTxC NRZI   2-4      0
   3 DF9IC-Modem  TRxC RTxC NRZ    1-4      1

  BRG   Baudratengenerator \ im SCC-Controller
  DPLL  Digitale PLL       / enthalten
  RTxC                     \ Anschl�sse des
  TRxC                     / SCC-Controllers



4. Informationen f�r Softwareentwickler


4.1. Programm-Interface

  Die  Kommunikation zum TFPCX erfolgt �ber einen  Software-Interrupt.
  Es  existieren  verschiedene Unterfunktionen, die �ber den  Wert  im
  Register  AH   beim Aufruf selektiert werden.  Eventuelle  Parameter
  werden  in AL �bergeben. AX enth„lt bei R�ckkehr das  Ergebnis  oder
  0xFFFF, wenn eine nicht existierende Funktion ausgew„hlt wurde. Alle
  zur Eingabe bereitstehenden Zeichen sollten eingelesen werden, bevor
  die   n„chste  Ausgabe  gemacht  wird.  Das  TFPCX   unterst�tzt   2
  verschiedene Interfaces, die sich nur wenig unterscheiden.


4.1.1. TFPC-Interface

  Unterfunktionen:

  AH = 1  Abfrage, ob ein Zeichen zur Eingabe bereit steht

          R�ckgabe:   AX = 0  kein Zeichen bereit
                      AX = 1  Zeichen zur Eingabe bereit

  AH = 2  Zeicheneingabe (nur aufrufen, wenn Funktion 1 mitgeteilt
          hat, daá ein Zeichen zur Verf�gung steht)

          R�ckgabe:   AL      Zeichenkode

  AH = 3  Ausgabe eines Zeichens

          Parameter:  AL      auszugebendes Zeichen

  Drei  Bytes nach dem Einsprung in die TFPCX-Interrupt-Routine  steht
  der  Kennungsstring  'N5NX', anhand dessen  der  benutzte  Interrupt
  ermittelt kann.


4.1.2. DRSI-Interface

  Die  Implementierung im TFPCX erfolgte anhand von SP, da  mir  weder
  eine  Beschreibung  noch  der TNCTSR-Treiber  selbst  zur  Verf�gung
  stand.  Ich  konnte mich deshalb nur an  der  Funktionsf„higkeit  im
  Zusammenhang  von  SP orientieren, Abweichungen  vom  Original  sind
  m”glich.

  Unterfunktionen:

  AH = 0  Eingabe eines Zeichens

          R�ckgabe:   AH = 0  kein Zeichen zur Eingabe bereit
                      AH = 1  Zeichen zur Eingabe bereit
                      AL      Zeichenkode (nur wenn AH = 1)

  AH = 1  Ausgabe eines Zeichens

          Parameter:  AL      auszugebendes Zeichen

  Die Interrupt-Routine beginnt mit folgenden Bytes:

  0x53 0x1E 0xBB 0x?? 0x?? 0x8E 0xDB 0x84 0xE4 0x74 0x20

  Der benutzte Interrupt kann ermittelt werden, indem der Anfang aller
  Routinen  der Interrupt-Vektoren 0x40 bis 0xFF mit dieser  Bytefolge
  verglichen  wird, dabei k”nnen die Positionen 0x??  beliebige  Werte
  annehmen.  Dieses Verfahren funktioniert auch mit  dem  DRSI-TNCTSR-
  Treiber und wird ebenfalls von SP benutzt.


4.1.3. Spezielle Funktionen

  Die folgenden Unterfunktionen sind Erweiterungen, die nur beim TFPCX
  existieren. Sie sind bei beiden Interface-Varianten vorhanden.

  AH = 0xFB  Abfrage von Port- und Kanalanzahl (ab v2.00)

             R�ckgabe:  AL       Anzahl der benutzten Ports (0 bis 8)
                        AH = 20  Anzahl der vorhandenen Kan„le

             Die Kanalanzahl ist bei dieser Version noch fest, kann
             aber sp„ter �ber eine Option einstellbar sein.

  AH = 0xFC  Abfrage des Sende-/Empfangsstatus (ab v2.00)

             R�ckgabe:  AL       Empfangsstatus (Bit-Nr. = Port)
                        AH       Sendestatus

             Mit  dieser  Funktion  kann  eine  Sende-/Empfangsanzeige
             durch  das  Terminalprogramm realisiert  werden,  da  die
             Option  -C  nur  im Textmode  funktioniert  und  f�r  den
             Bildschirmaufbau  auch nicht optimal ist. Jedem Port  ist
             je  ein Bit von AL und AH zugeordnet. Bit 0 (LSB)  geh”rt
             zu  Port 0, Bit 1 zu Port 1 usw.. Wenn das jeweilige  Bit
             gesetzt ist, wird auf diesem Port gerade empfangen  (DCD)
             bzw. gesendet. Bei Duplex-Betrieb k”nnen auch beide  Bits
             zugleich  gesetzt sein. Die Funktion 0xFB gibt in AL  die
             Anzahl Ports zur�ck, die angezeigt werden sollten.

  AH = 0xFD  Abfrage des TFPCX-Busy-Status (ab v1.11b)

             R�ckgabe:  AX = 0   Busy (freie Puffer < 176)
                        AX = 1   nicht Busy

             Hiermit ist ein Sendehandshake im Terminalmode m”glich.

  AH = 0xFE  Abfrage der TFPCX-Version (ab v1.01)

             R�ckgabe:  AH = 2   Hauptversionsnummer
                        AL = 0   Unterversionsnummer (kein BCD)

             Diese  Funktion erm”glicht die Unterscheidung  des  TFPCX
             vom TFPCR (liefert AX = 0xFFFF) und DRSI-TNCTSR (lieferte
             bei  einem Test AX = 0). Man sollte pr�fen, ob  1<=AH<=20
             gilt  und  nur in diesem Fall auf  das  TFPCX  schlieáen.
             Auáerdem  kann mit dieser Funktion ermittelt  werden,  ob
             noch  eine  alte Version verwendet  wird,  die  bestimmte
             Funktionen noch nicht unterst�tzt.


4.2. Format von Meldungen

  Im  folgenden  werden die Meldungen des TFPCX aufgef�hrt,  die  eine
  Portnummer  enthalten  und  damit von  der  TNC-Firmware  abweichen.
  <Port>  ist  eine Ziffer zwischen 0 und 7. Die Anzeige  von  <Port>:
  erfolgt nur, wenn das TFPCX mit den Optionen -DR oder -DM  gestartet
  wird.

  Link-Status

  BUSY fm <Port>:<Call> via <Digis>
  CONNECTED to <Port>:<Call> via <Digis>
  LINK RESET fm <Port>:<Call> via <Digis>
  LINK RESET to <Port>:<Call> via <Digis>
  DISCONNECTED fm <Port>:<Call> via <Digis>
  LINK FAILURE with <Port>:<Call> via <Digis>
  FRAME REJECT fm <Port>:<Call> via <Digis> (x y z)
  FRAME REJECT to <Port>:<Call> via <Digis> (x y z)

  Monitor

  <Port>:CONNECT REQUEST fm <Call> via <Digis>
  <Port>:fm <Call> to <Call> via <Digis> ctl <Name> pid <Hex>

  R�ckgabe des Befehls 'C' ohne Parameter

  <Port>:<Call> via <Digis>


4.3. Bisherige Versionen

  Seit der v1.00 wurden folgende Ver„nderungen vorgenommen:

  v1.01

  - Hinweis auf ungelesenen Informationen durch blinkendes Rechteck
    wenn kein Hostmode (abschaltbar durch -NB)
  - Basisadresse des Modem-Ports l„át sich explizit setzen
  - TxD-Leitung am Modem-Port f�r Stromversorgung statisch auf +12V
    geschaltet, Betriebsspannung des Modems beim Entladen ausschalten
  - Standart-TFPCX-Interrupt jetzt 0xFD (vorher 0xFE)
  - Versionsabfrage �ber TFPCX-Interrupt (AH = 0xFE)

  v1.10

  - šbergang zur The Firmware v2.3b DAMA (vorher TF v2.1c)
  - Soft-DCD (Abgleich mit Befehl @C)
  - Sende-/Empfangs-Anzeige im Hostmode (abschaltbar durch -NC)
  - Verz”gerung von Disk-Zugriffen bei Senden/Empfang als Notl”sung
    bei Problemen m”glich (-ND)
  - automatisches erh”hen des SSID beim Connect, wenn die gleiche
    Station bereits connectet ist
  - interne Connects m”glich
  - setzen von Frack in 1s- oder 10ms-Einheiten (Befehl F)
  - Unattended Mode kann auch ohne CTEXT eingeschaltet werden,
    Fehlermeldung 'NO MESSAGE AVAILABLE' entfernt (Befehl U)
  - 600 Puffer (vorher 400)
  - Bug behoben, der auf 486ern das Entladen unm”glich machte

  v1.11

  - Befehl Z wieder vorhanden (XON/XOFF f�r TERM)
  - LPT-Pins DATA1-6 auf 5V geschaltet f�r Modem-Stromversorgung

  v1.11b (inoffiziell)

  - Funktion f�r Sende-Handshake im Terminalmode �ber TFPCX-Interrupt
    f�r TERM (AH = 0xFD)

  v2.00

  - Unterst�tzung f�r BayCom-USCC-Karte und maximal 2 Modems (maximal
    6 Ports, intern 8 Ports)
  - Optionen -PUSCC und -B f�r mehrere USCC-Karte und mehrere Ports
    erweitert
  - Option -NC entfernt, DCD-Anzeige wird jetzt �ber -C[xx]
    eingeschaltet (optionales Bildschirmattribut xx)
  - jetzt 20 Kan„le (vorher 10)
  - Emulation des DRSI-TNCTSR-Treibers m”glich, zus„tzliches Software-
    Interface (-DR)
  - bei Option -DM DRSI-kompatible Meldungen, aber altes Software-
    Interface
  - Ausgabe von Portnummern in Meldungen
  - Parameter B, O, P, T, W, X, @C, @D, @T2, @T4 und @TA werden f�r
    jeden Port extra verwaltet (Angabe <Port>:)
  - Befehl QRES setzt zur�ck in Terminalmode
  - Linkliste f�r Crossband-Digipeating (Befehl @L)
  - Statistik-Framez„hler (Befehl @ST)
  - einstellbarer TXTAIL-Parameter (Befehl @TA)
  - Befehl P mit Parameter 0-7 zur DRSI-kompatiblen Parameterabfrage
    (keine Parametereinstellung)
  - Befehl Z wieder entfernt
  - 'dynamisches' MAXFRAME entfernt (Befehl O)
  - Fehlermeldung bei Modem-Betrieb unter Microsoft-Windows (386
    Enhanced Mode)
  - Funktionen zur Abfrage der Port-/Kanalanzahl (AH = 0xFB) und des
    Sende-/Empfangsstatus (AH = 0xFC) �ber Software-Interrupt
  - Bugs behoben, die zum Puffer�berlauf beim Hintergrundbetrieb und
    zeitweise zu �berfl�ssigen Aussendungen f�hrte



5. Urheberrechte und Nutzungsbedingungen

  TFPCX darf zur Verwendung im Amateurfunk als Kopie an Dritte weiter-
  gegeben  werden, soweit keine Geb�hren erhoben werden.  Insbesondere
  ist  die  Beigabe des TFPCX zu anderer Hard- und Software  nur  dann
  erlaubt,  wenn  f�r das jeweilige Produkt ebenfalls  keine  Geb�hren
  berechnet  werden  oder mein Einverst„ndnis vorliegt. Es  ist  nicht
  gestattet,  das Programm kommerziell zu nutzen oder  zu  vertreiben.
  Die  Weitergabe muá stets in Form des kompletten Archivs  mit  allen
  Dateien erfolgen.

  Eine  Garantie f�r eine ordnungsgem„áe Funktion wird nicht  gegeben.
  Der  Autor  kann nicht f�r eventuelle Sch„den, die  durch  die  Ver-
  wendung  von  TFPCX  entstehen, haftbar  gemacht  werden  (Haftungs-
  ausschluá).

  Der Autor des Programms TFPCX ist Ren‚ Stange (DG0FT). Im TFPCX sind
  Teile  der  The Firmware 2.3b von NORD><LINK (Urversion  von  DC4OX,
  DAMA von DL8ZAW, Žnderungen von DB2OS, DF2AU, DF7ZE, DK6PX,  DL1BHO,
  DL1MEN,  DL4YBG,  DL9HCJ u.a.) enthalten. Die  Entwicklung  erfolgte
  anhand des Programms TFPCR v1.60 von DL1MEN.



6. Bezugshinweise

  Wer Interesse am Programm TFPCX hat, schickt eine leere Diskette mit
  adressierten und ausreichend frankierten R�ckumschlag an:

  Ren‚ Stange
  O.-Grotewohl-Ring 34
  O-1260 Strausberg

  m”gliche Disk-Formate: 3«" 720K oder 1.44M (bevorzugt)
                         5¬" 360K oder 1.2M

  Wiederverwendbare  Umschl„ge mit Adreáaufkleber sind  auch  m”glich,
  Hauptsache  ich  muá das Porto nicht selbst  bezahlen.  Bitte  keine
  '�berdimensionalen' Umschl„ge verwenden, sonst gibt es hier Probleme
  mit dem Briefkasten.

  Ich  kann  weder  Software (z.B.  Terminalprogramme)  noch  Hardware
  (BayCom-Modem)  mitliefern, die nicht von mir entwickelt wurde.  Man
  muá sich in diesem Fall an die entsprechenden Urheber wenden.

  Die  Entscheidung, ob man die Weiterentwicklung des TFPCX mit  einer
  kleinen Anerkennung unterst�tzen will, muá jeder selbst treffen. Ich
  will  das  aus prinzipiellen Gr�nden nicht zur Pflicht  machen,  was
  manchmal nicht leicht f„llt, da andere Produkte, die weniger g�nstig
  zu haben sind, vom TFPCX indirekt profitieren.