ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
XDC ù X-10 Command Line Control
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Version 1.0
April 1994

Copyright 1994 ù D.Huras ù All Rights Reserved

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄXDC.DOC v1.00ÄÄÄÄÄÄ
CONTENTS
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 1. DESCRIPTION
 2. FEATURES
 3. WARRANTY & LICENSE
 4. COMMAND LINE ARGUMENTS
 5. XDC DOS ENVIRONMENT VARIABLE
 6. COMMUNICATION PORTS
 7. X-10 COMMAND DIRECTIVES
 8. PROGRAM OVERVIEW
 9. XDC ERRORLEVELS
10. RELEASE HISTORY

1. DESCRIPTION
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
XDC is a command line driven program which sends 'immediate' command
directives to the X-10 CP290 Computer Interface.  The CP290 will act
on these directives and impose the requested X-10 command signals
onto the powerline.  The registered version of XDC is supplied with
the registered versions of X10DC (X-10 Direct Control) and X10EC
(X-10 Event Control) as a registration incentive; it is not
shareware and is not to be copied or distributed.

2. FEATURES
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
-XDC supports all of the X-10 Commands supported by X10DC/X10EC
 including the 5 undocumented commands, specifically:
   - ON/OFF/DIM
   - ALL LIGHTS ON/OFF
   - ALL UNITS OFF
   - FADE-OFF
   - X-LIGHT

-XDC supports 16 discrete brightness levels for the DIM Command

-Standard Commports 1 - 4 are supported as well as a User Defined
 CommPort that can be comprised of any IRQ + Base I/O Address.

-A single X-10 Command can be passed to XDC on the command line OR
 multiple X-10 Commands can be passed to XDC by creating a file of
 X-10 Commands and passing the filename to XDC using the /F command
 line argument.

Note: You cannot target multiple units with a single X-10 command
      directive using XDC except where multiple units are implied
      (ie. ALL LIGHTS ON).

3. WARRANTY & LICENSE
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
XDC is supplied AS IS. The author disclaims all warranties,
expressed or implied, including, without limitation, the warranties
of merchantability and of fitness for any purpose.  The author
assumes no liability for damages, direct or consequential, which may
result from the use of XDC.

You may use the program on a single machine, and make a backup copy,
but you are prohibited from making or transferring additional
copies.

You acknowledge that you have read this license, understand it and
agree to be bound by its terms as the complete and exclusive
statement of the agreement between us, superseding any proposal or
prior agreement, oral or written, and any other communications
between us relating to the subject matter of this license.

4. COMMAND LINE ARGUMENTS
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
The following command line arguments can be entered in any order:

/Cn  ù COMMPORT where n = 1,2,3 & 4 [DEFAULT: 1]

/Annnn(n) ù Base I/O Address applicable to User Defined CommPort
            (Must be specified as a decimal number)
            If /I argument is present, but /A is not; then Base
            I/O Address will default to 1016 (3F8 Hex).

/In  ù IRQ applicable to User Defined CommPort where n = 1 - 15
       If /A argument is present, but /I is not; then IRQ
       will default to 4.

/F:[d]:\filespec ù File Name containing X-10 Command directives
                   to be pressed. (eg. /F:C:\X10\X10.CMD)

/Q   ù Quiet Mode; Display no messages during program execution

/?   ù Display Command Line Arguments & Environment Variable syntax

h,u,c,l ù X-10 Command Directive where:
          h = House Code (A - P)
          u = Unit Code (1 - 16)
          c = X-10 Command (ON,OFF,DIM,ALLLIGHTSON,ALLLIGHTSOFF,
              ALLUNITSOFF,FADEOFF,XLIGHT)
          l = Level (1 - 16) when applicable

NOTE: ù THE /C ARGUMENT WILL BE IGNORED IF EITHER THE /I OR /A
        ARGUMENT IS PASSED ON THE COMMAND LINE.
      ù COMMAND LINE OPTIONS OVERRIDE ANY SETTINGS STORED WITHIN
        DOS ENVIRONMENT VARIABLE, XDC.
      ù MULTIPLE OCCURRENCES OF THE SAME COMMAND LINE ARGUMENT
        ARE ACCEPTED; THE LAST INSTANCE WILL BE USED BY XDC.
      ù X-10 Commands ALLLIGHTSON,ALLLIGHTSOFF,ALLUNITSOFF can
        be abbreviated to ALON,ALOFF,AUOFF respectively.

5. XDC DOS ENVIRONMENT VARIABLE
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
To minimize program size and improve performance, XDC does not
support an INI file of program parameters.  However, you can avoid
using command line arguments by setting up a DOS environment
variable that contains program settings.  The DOS environment
variable 'XDC' is used to pass settings to XDC.EXE.  You use the
DOS 'SET' command to assign a value to an environment variable.
The syntax is:

  SET XDC=c,i,a,q

    where: c = CommPort (1 thru 4)
           i = IRQ (1 - 15)
           a = Base I/O address (must be > 0)
           q = Quiet Mode

You do not need to specify values for parameters that you do
not wish to change.  However, XDC environment variable parameters
are positional so you must use comma's as placeholders if you
wish to skip a parameter.  Trailing comma placeholders are not
required.  Examples are shown below:

   To turn on Quiet Mode:      SET XDC=,,,Q

   To set CommPort to 2:       SET XDC=2

   To set CommPort to 2
   and turn Quiet Mode On:     SET XDC=2,,,Q

   To set IRQ to 5:            SET XDC=,5

   To set IRQ to 5 and
   Base I/O Address* 12832:    SET XDC=,5,12832 *specify in decimal

The DOS environment variable only needs to be SET once so a logical
place for it is within your AUTOEXEC.BAT file.

Note: CommPort and IRQ+Base I/O Address are mutually exclusive
      and you should set either one or the other.  If both are
      set then IRQ+Base I/O Address override CommPort.

6. COMMUNICATION PORTS
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
XDC supports "pseudo standard" CommPorts 1 thru 4 using the
following settings:

            ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
            ³          ³      ³ Base I/O Address ³
            ³ CommPort ³ IRQ  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
            ³          ³      ³ Decimal ³  HEX.  ³
            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
            ³    1     ³   4  ³  1016   ³  3F8   ³
            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
            ³    2     ³   3  ³   760   ³  2F8   ³
            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
            ³    3     ³   4  ³  1000   ³  3E8   ³
            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
            ³    4     ³   3  ³   744   ³  2E8   ³
            ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

If one of these CommPort settings matches your hardware
configuration simply use the /C command line argument with the
appropriate CommPort.  The XDC DOS Environment variable can also be
used.

If your hardware configuration differs from the table above, then
you can define your own CommPort by using the /I and /A command line
arguments or by setting the XDC DOS Environment variable.  IRQ can
be set to any value between 1 and 15 (inclusive).  Base I/O Address
can be set to any value greater than zero.  CAUTION: your hardware
may "lock up" if incorrect settings are used.  You should supply
both arguments (/A & /I), however, if you only supply one of the
arguments then the defaults applicable to CommPort 1 will apply to
the other argument.  (eg. if only the /I5 argument is supplied, then
the /A argument defaults to 1016).  Note that if XDC receives either
 /I or /A or both, then any /C (CommPort) setting is ignored.

NOTES:
------
1) THE BASE I/O ADDRESS MUST BE SPECIFIED IN DECIMAL NOTATION.
2) PS/2 COMMPORTS 3 - 8 MUST BE SPECIFIED USING THE /I and /A ARGUMENTS.

          IBM PS/2 CommPort Parameters are shown below:
            ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
            ³   PS/2   ³      ³ Base I/O Address ³
            ³ CommPort ³ IRQ  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
            ³          ³      ³ Decimal ³  HEX.  ³
            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
            ³    1     ³   4  ³  1016   ³  3F8   ³
            ³    2     ³   3  ³   760   ³  2F8   ³
            ³    3     ³   3  ³ 12832   ³ 3220   ³
            ³    4     ³   3  ³ 12840   ³ 3228   ³
            ³    5     ³   3  ³ 16928   ³ 4220   ³
            ³    6     ³   3  ³ 16936   ³ 4228   ³
            ³    7     ³   3  ³ 21024   ³ 5220   ³
            ³    8     ³   3  ³ 21032   ³ 5228   ³
            ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

7. X-10 COMMAND DIRECTIVES
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
X-10 Command Directives are structured as follows:

  h,u,c,l

where: h = House Code (A - P)
       u = Unit Code (1 - 16) [Not Required for Global Commands]
       c = X-10 Command:
            ON
            OFF
            DIM
            ALL LIGHTS ON [can abbreviate to: ALON]*Global Command
            ALL LIGHTS OFF [can abbreviate to: ALOFF]*Global Command
            ALL UNITS OFF [can abbreviate to: AUOFF]*Global Command
            FADEOFF [Dim Light to 1 then OFF]
            XLIGHT [Exclusive Bright Light]
       l =  Level [Only REQUIRED for DIM, but also accepted for
            ALL LIGHTS OFF + XLIGHT]

The h,u,c,l parameters are positional within the X-10 Command
Directive and the order cannot be changed. To skip a parameter it is
necessary to include a comma as a place holder.  Any extraneous
parameters will be accepted (and ignored). Examples are shown
below:
      A,1,ON      Turn device A1 ON
      A,1,DIM,16  DIM device A1 to 16 (Maximum Brightness)
      A,,ALON     Turn all Lights on House Code A ON

8. PROGRAM OVERVIEW
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
When the program loads, it looks for the XDC variable in the DOS
Environment and then proceeds to parse it if found.  If any errors
are detected then the program will terminate with an appropriate
message, otherwise it will parse the command line arguments (which
override the XDC environment variable).   Once again, if any errors
are found it will terminate with an appropriate message.

If the /F: argument was included on the command line then XDC will
attempt to open the file and process the X-10 command directives.
Otherwise, XDC will look for a X-10 command directive on the command
line and execute it.  Note: If both the /F: argument AND an X-10
Command Directive name are passed on the command line, XDC will
ignore the X-10 Command directive from the Command line and process
the X-10 Command Directives within the file specified with /F:.

If XDC encounters an invalid X-10 command directive it will
terminate with a message displaying the offending directive.  When
XDC sends a command directive to the CP290, it waits for an
acknowledgement before sending another command directive.

9. XDC ERRORLEVELS
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
XDC will return one of the following ERRORLEVELS to the operating
system upon program termination.

Normal Termination
------------------
 0 ù Program terminated normally; no errors

Execution Errors
----------------
97 ù CP290 returned bad Checksum
98 ù CP290 did not respond
99 ù Fatal Communications Error

Syntax Errors
-------------
 1 ù Invalid COMMPORT on Command Line
 2 ù Invalid IRQ on Command Line
 3 ù Invalid BASE I/O Address on Command Line
 5 ù Invalid FileName on Command Line
 6 ù Invalid Command Line Argument
 7 ù No X-10 Command to execute
 8 ù Invalid XDC DOS Environment Variable
 9 ù Invalid COMMPORT in XDC Variable
10 ù Invalid IRQ in XDC Variable
11 ù Invalid BASE I/O Address in XDC Variable
14 ù Invalid X-10 Command
15 ù Invalid House Code in X-10 Command
16 ù Invalid Unit Code in X-10 Command
17 ù Invalid Dim Level in X-10 Command

10. RELEASE HISTORY
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
VERSION    DATE     REVISION DESCRIPTION
ÍÍÍÍÍÍÍ  ÍÍÍÍÍÍÍÍÍ  ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
  1.00   April '94  ùFirst Release

  1.0á   April '94  ùInitial Beta Version