ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³  OS2COPY rel. 2.1 by St†hle (C)                                           ³
³                                                                           ³
³  This packet is designed to Copy an OS/2 v. 2.01 and a 2.1á March 1993    ³
³  HPFS or FAT BootManager system, fully configured, from one partition     ³
³  (drive letter) to an other (eg. from D: to F:)                           ³
³                                                                           ³
³  >> It will NOT work on a plain OS/2 v. 2.0 GA without CSD (= ServicePak) ³
³                                                                           ³
³  This also implies that an entire system including all configuration,     ³
³  installed on one computer can be copied to another if the hard disk      ³
³  from the second computer is temporarily installed on the first one.      ³
³                                                                           ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ File list:                                                                ³
³                                                                           ³
³ OS2Copy.DOC  (this file).                                                 ³
³                                                                           ³
³ All of these are required files:                                          ³
³                                                                           ³
³ OS2Copy.CMD  v. 2.01 Initiates the copy process.                          ³
³ OS2Copy2.CMD v. 2.01 Performs the copy process.                           ³
³ InitEdit.Exe v. 2.01 Edits the init files.                                ³
³ YesNo.LNG    v. 2.01 abbreviations for Yes and No in national language    ³
³ XCopy.Sw     v. 2.01 switches for XCOPY                                   ³
³ InitEdit.LST v. 2.01 list of files to be edited                           ³
³                                                                           ³
³ If your OS/2 system is using a national language (ie. other than English) ³
³ you +MUST+ edit this file - any 7 bit ASCII text editor will do:          ³
³                                                                           ³
³ YesNo.LNG    abbreviations for Yes and No in your national language       ³
³ ......................................................................... ³
³                                                                           ³
³ You may also find it necessary to edit the file                           ³
³                                                                           ³
³ XCopy.Sw     v. 2.01 switches for XCOPY                                   ³
³ ......................................................................... ³
³                                                                           ³
³ You may also have to edit this file, any 7 bit ASCII text editor will do: ³
³                                                                           ³
³ InitEdit.LST                                                              ³
³ (List of files, may need editing especially if you are copying a national ³
³  language version other than English.                                     ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                                                                           ³
³  All of the above are Copyright (C):                                      ³
³                       John St†hle                                         ³
³                       289A Buddinge Hovedgade                             ³
³                       DK-2880 Bagsv‘rd                                    ³
³                       Denmark, Europe                                     ³
³                       Phone +45 44 98 66 18 (voice)                       ³
³                                                                           ³
³  You can reach me through the RIME and ILINK international OS/2           ³
³  conferences, user name: John Staahle                                     ³
³                                                                           ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ


ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                                                           ³
³  This is what it is all about:                                            ³
³                                                                           ³
³  Two co-operating REXX scripts, and a co-operating program,               ³
³  designed to Copy an * OS/2 HPFS or FAT BootManager * system from         ³
³  one drive letter to another, eg. from D: to E:                           ³
³                                                                           ³
³  There is no obvious reason why this packet should not work on a          ³
³  'OS/2 as only operating system' too but this has not yet been tested.    ³
³  It may even work in a network, this has not been tested either.          ³
³                                                                           ³
³  The program interacts with the two OS2Copy.CMDs, (which also interacts)  ³
³  in performing the actual editing of OS/2 initfiles (OS2.INI and the like)³
³  to fit on a new partition, creating data files for the scripts, etc.     ³
³                                                                           ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                                                           ³
³ How to:                                                                   ³
³                                                                           ³
³   Prerequisites:                                                          ³
³                                                                           ³
³   1. An installed OS/2 BootManager system                                 ³
³      with REXX (part of standard OS/2) installed                          ³
³                                                                           ³
³   2. A partition to Copy to :-)                                           ³
³      >>> This partition will become formatted during the procedure <<<    ³
³      >>> AND it will contain ALL files found on the From system.   <<<    ³
³      >>> The latter implies that the From partition must have      <<<    ³
³      >>> room for these files.                                     <<<    ³
³      >>> The program will abort if there is not enough free space. <<<    ³
³                                                                           ³
³   3. The files listed as Required in the above Filelist.                  ³
³                                                                           ³
³  >>  All these files MUST reside in the subdirectory from which you       ³
³  >>  start OS2COPY.                                                       ³
³  >>  This subdirectory MUST be included in the PATH statement in your     ³
³  >>  Config.Sys system file                                               ³
³  >>  +AND+ in your DOS PATH statement in Autoexec.Bat.                    ³
³  >>  It is highly recommended to place this subdirectory entry            ³
³  >>  immediately after "x:\OS2" in both of these PATH statements          ³
³                                                                           ³
³      Recommended installation procedure:                                  ³
³                                                                           ³
³      Create a subdirectory named O immediately below the root of your     ³
³      From-Drive (eg. X:\O).                                               ³
³                                                                           ³
³      Copy all files to this subdirectory.                                 ³
³                                                                           ³
³      Include this subdirectory in the two PATH statements in Config.Sys   ³
³      and Autoexec.Bat, respectively. Reboot after editing these files.    ³
³                                                                           ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ


ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                                                           ³
³   Hands on:                                                               ³
³                                                                           ³
³ First take a look at what is in the following 7 bit ASCII files:          ³
³ YesNo.LNG, XCopy.Sw and InitEdit.LST                                      ³
³                                                                           ³
³ >>> Make a full backup of your From drive and of anything you want to <<< ³
³ >>> keep on your To drive.                                            <<< ³
³                                                                           ³
³  >>>  No other process may be active while this job is running        <<< ³
³                                                                           ³
³   Stick to what the program and this documentation file tells you.        ³
³                                                                           ³
³   Think while you work.                                                   ³
³                                                                           ³
³   Read - actually read - verify and respect the instruction displayed     ³
³   on your screen while running the two OS2COPY*.CMD-scripts.              ³
³                                                                           ³
³   You +MUST+ edit the file 'YesNo.LNG' if copying a national language     ³
³   version other than English. Use any 7 bit ASCII text editor.            ³
³                                                                           ³
³   You may need to edit InitEdit.LST - use any 7 bit ASCII text editor -   ³
³   but unless you have a very non-standard system or applications which    ³
³   keep hard coded drive information outside the OS*.INI files, I doubt it.³
³                                                                           ³
³   Open a full screen command line session and type:                       ³
³                                                                           ³
³     OS2Copy <From Drive> with or without a trailing :                     ³
³                                                                           ³
³       you will later be prompted for <ToDrive>                            ³
³                                                                           ³
³   or just:                                                                ³
³                                                                           ³
³     OS2Copy                                                               ³
³                                                                           ³
³     in which case you will be prompted for <FromDrive> and later be       ³
³     prompted for <ToDrive>                                                ³
³                                                                           ³
³   or, if you are absolutely positive, which drive letter will be          ³
³       assigned to the new TO system:                                      ³
³                                                                           ³
³     OS2Copy <From Drive> <To Drive>                                       ³
³                                                                           ³
³   Samples:                                                                ³
³                                                                           ³
³      OS2COPY D                                                            ³
³      OS2COPY                                                              ³
³      OS2COPY D: F                                                         ³
³      OS2COPY D G                                                          ³
³                                                                           ³
³   Whichever you choose, you are twice asked to confirm the from and to    ³
³   partition and file system.                                              ³
³                                                                           ³
³   Although it is a simple task to make FDISK automatically delete and     ³
³   create the TO partition, for the sake of safety you are required to do  ³
³   this manually when FDISK has been started by the script.                ³
³                                                                           ³
³   React to the warnings and follow the instructions displayed on screen.  ³
³                                                                           ³
³   WHEN you have made changes using FDISK - and this you MUST:             ³
³   You MUST delete any old partition that may exist where you want the new ³
³   system to reside, create a new partition and add it to BootManager      ³
³   - or you will have to restart the procedure from scratch.               ³
³                                                                           ³
³   Upon leaving FDISK you are requested to reboot using CTRL ALT DEL       ³
³   Do so. Do +NOT+ use the RESET button, FDISK has not finished yet.       ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ


ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                                                           ³
³   Hands on 2.:                                                            ³
³                                                                           ³
³   When your system reboots, the OS2Copy2 is automatically called from a   ³
³   temporary STARTUP.CMD file in your <From Drive> root directory.         ³
³                                                                           ³
³   When copying is finished, you MAY have to copy your original STARTUP.CMD³
³   (now named STARTUP.@#@) back into STARTUP.CMD.                          ³
³   I have never experienced this myself, but I know (inside info '-))      ³
³   that the automatic restore of STARTUP.CMD may not always work.          ³
³                                                                           ³
³   A backup of the original <From Drive> init files, Config.Sys and        ³
³   Autoexec.Bat are left in a subdirectory named <To Drive>\<From Drive>   ³
³   (eg. F:\D ).                                                            ³
³                                                                           ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                                                                           ³
³   Copying an entire system including all configuration from one           ³
³   computer to the next one:                                               ³
³                                                                           ³
³   Install and configure OS/2 on hard disk 2 (often D:) on From-computer.  ³
³                                                                           ³
³   Physically install the hard disk to transfer to as disk 1 (C:)          ³
³                                                                           ³
³   Begin installing OS/2 on hard disk 1 (C:) using the OS/2 installation   ³
³   diskettes.                                                              ³
³   Configure the C: partition as PRIMARY (using FDISK).                    ³
³   Insert the configured OS/2 system and the From-drive into BootManager.  ³
³   Abort when the C: disk has been formatted and boot manager is installed.³
³                                                                           ³
³   Boot from D:.                                                           ³
³   OS2Copy D: C:                                                           ³
³   Remove hard disk 1 and insert it in To-computer.                        ³
³                                                                           ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ


ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³  Cracker section.                                                         ³
³                                                                           ³
³  The INITEDIT.EXE program includes a simple copy protection scheme.       ³
³                                                                           ³
³  This may of course be broken like any other copy protection,             ³
³  but quite frankly, this would not be fair play, considering the many     ³
³  hours I have spent analyzing different system in order to make copying   ³
³  possible. No documentation was available, remember ?                     ³
³                                                                           ³
³  If you want to demonstrate your skill, write your own unlimited program  ³
³  and place it in the Public Domain.                                       ³
³                                                                           ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                                                           ³
³  Legal section:                                                           ³
³                                                                           ³
³   The OS2COPY packet has been thoroughly tested and shown to work         ³
³   flawlessly on a number of different systems.                            ³
³                                                                           ³
³   It is, however, distributed * AS IS *.                                  ³
³                                                                           ³
³   NO responsibility or any other obligation you can ever think of,        ³
³   shall be assumed, honored or anything else.                             ³
³                                                                           ³
³  >>> WARNING <<<                                                          ³
³> You are strongly adviced +NOT+ to execute the INITEDIT program,         <³
³> once it has told that no more copies are left.                          <³
³> The actions of the program are undefined.                               <³
³                                                                           ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                                                                           ³
³  This St†hle (C) software may NOT be used for production by a business,   ³
³  government agency or institution without payment of a license fee.       ³
³                                                                           ³
³  A limited right to TEST this software is granted +anyone+ for            ³
³            * A TOTAL OF NO MORE THAN 10 COPIES *                          ³
³                                                                           ³
³  If you find the software of use to your company etc. and want to         ³
³  purchase it, you must order and pay for a number of copies inclusive of  ³
³  these 10 copies.                                                         ³
³                                                                           ³
³  Pricing:                                                                 ³
³                                                                           ³
³  OS2COPY is ordered for a specific number of copies.                      ³
³   11 to  100 copies: US$ 5.00 for each copy.                              ³
³  101 to  500 copies: US$ 4.00 for each copy.                              ³
³  501 to 1000 copies: US$ 3.00 for each copy.                              ³
³  No limit version:   US$ 3,000.00                                         ³
³   (A 'No limit' version which is "fully" automated                        ³
³    ie. limiting manual work to little more than starting and rebooting    ³
³    the computer, may be ordered at no extra charge).                      ³
³                                                                           ³
³                                                                           ³
³                                                                           ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                                                                           ³
³  Public Domain 10 copy version.                                           ³
³                                                                           ³
³  If and * ONLY IF * this packet is used on a private and                  ³
³  personally owned computer, it is placed in the Public Domain.            ³
³                                                                           ³
³  The Public Domain version will be able to perform 10 copies.             ³
³                                                                           ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ


ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³  A word from the author:                                                  ³
³                                                                           ³
³  It may seem a kludge that names of files to be edited and subdirectory   ³
³  name converting tables etc. are placed in ASCII files instead of being   ³
³  hardcoded into program and scripts or being placed in some fancy         ³
³  binary files.                                                            ³
³  It may also seem a kludge that so much of the code is written in REXX.   ³
³                                                                           ³
³  This approach, however, enables you to                                   ³
³    (hopefully) keep pace with future updates of OS/2, without having to   ³
³    buy updates of this packet too                                         ³
³    (not that I don't want to sell updates, but let's be reasonable).      ³
³  and to                                                                   ³
³    add init files related to programs, which create their own init files  ³
³    with "hard coded" partition information, instead of using OS2.INI      ³
³  and to                                                                   ³
³    add binary files, eg. programs, with "hard coded" drive letters        ³
³  and to                                                                   ³
³    add text files like Config.sys and ATM.INI including drive letters     ³
³  and to                                                                   ³
³    use this packet with the different national language versions of OS/2  ³
³  and to                                                                   ³
³    use this packet even if you have changed the standard names of subdirs.³
³                                                                           ³
³  Regards, John St†hle                                                     ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³   That's all.                                                             ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ